***************************************************************************
*                                                                         *
*              FILT V1.1                         By G.h‚rault            *
*                                                                         *
*                    --- Guide de l'utilisateur ---                       *
*                                                                         *
***************************************************************************


        Ce fichier est compl‚mentaire du fichier FFT.doc

        FFT, STATS, et FILT sont shareware (cf fin du fichier FFT.doc)

           ---------------------------------------------------

FILT V1.1 permet de calculer la sortie d'un filtre num‚rique (d‚crit par des
coefficients) … partir d'un fichier contenant le signal d'entr‚e
‚chantillonn‚.                                                                  

L'appel du programme se fait … partir du dos  :
 
       FILTxxx inputfile coefffile outputfile

Mˆmes remarques que dans le fichier FFT.doc en ce qui concerne xxx

                             -------------------

De mˆme que pour le fichier d'entr‚e de FFT, inputfile (signal … l'entr‚e
du filtre) et coefffile (coefficients du filtre) peuvent avoir n'importe 
quel nom et n'importe quelle extension, mais doivent ˆtre des fichiers ascii 
constitu‚s d'une seule colonne (voir les diff‚rents fichiers .dat fournis).
Une restriction cependant pour coefffile : il ne doit pas comporter plus de 
100 ‚l‚ments (ce qui est largement suffisant pour des filtres classiques).

A l'issue du calcul, le programme g‚nŠre un fichier outputfile contenant la
sortie ‚chantillonn‚e du filtre.
Si les x(n) sont les ‚chantillons du signal d'entr‚e, c(n) les coefficients
du filtre, et y(n) le signal … la sortie du filtre, on a la relation : 
        
        y(n)=c(0)*x(n)+c(1)*x(n-1)+........+c(nbc-1)*x(n-(nbc-1))

   (nbc ‚tant le nombre de coefficient du filtre)

rem : Dans l'‚quation pr‚c‚dente, le fichier de coefficients serait de la 
      forme  : c(0)       
               c(1)
                .
                .
                .
               c(nbc-1)

En prenant la "transform‚e en z" de cette ‚quation, on a
        
        y(z)                -1        -2                      -(nbc-1)
        ---- = c(0) + c(1)*z  + c(2)*z  +.........+ c(nbc-1)*z
        x(z)
                                 
                                 2*i*PI*f
Il suffit alors de poser z=exp ( -------- )   (fe=fr‚quence
                                    fe            d'‚chantillonnage)
pour avoir la fonction de transfert du filtre.

L'‚quation donnant y(n)/x(n) est celle d'un filtre R.I.F. (r‚ponse
impultionnelle finie).

                      ------------------------------

Un fichier de coefficients (coeff.dat) est normalement livr‚ avec le
programme.
En faisant :       FILTxxx sinus4.dat coeff.dat sinus4.flt
on g‚nŠre un fichier sinus4.flt contenant le signal sinus4 (sinus tr‚s bruit‚)
apr‚s passage dans le filtre.
En visualisant ce dernier fichier, on se rend compte que le filtrage a
sensiblement r‚duit le bruit.

                      ------------------------------

La prochaine version de FILT supportera les filtres R.I.I. (r‚ponse
impultionnelle infinie) et autorisera ainsi tout type de filtrage lin‚aire.

A noter ‚galement qu'un soft (nomme coeffs) permettant de calculer les
les coefficients d'un filtre … partir de sa r‚ponse en fr‚quence voulue, est
actuellement en pr‚paration.

                                                        -- fin --