KiloStat av SM6GQW
                             Version 960625

KiloStat är en serie av program, till FBB, för att spara och visa statistik
över det utrymme som filer/meddelanden tar upp på hårddisken. Resultatet kan
sparas till disk, visas för användarna som PG-kommando eller för beställning
via brev.

M_FILTER:
Först behövs ett M_FILTER som loggar data så fort FBB sparar en ny text. Detta
filter heter M_KS. Finns det redan ett M_FILTER så kan MASTER M_FILTER köras
för att tillåta FBB att köra mer än ett M_FILTER.

M_KS.EXE kan läggas var som helst bara detta beskrivs i MASTER.CFG. Körs inget
annat filter så skall M_KS.EXE döpas om till M_FILTER.EXE och läggas i FBB\BIN.

M_KS.LOG sparas under FBB. Eftersom ingen CFG-fil används så är detta det enda
sättet för att alla program skall hitta KS.LOG. Denna loggfil har diverse text
i början och SKALL ha EN enda tom rad innan själva data kommer. Vad som finns
innan denna tomma rad saknar betydelse.

Editeras filen så skall följande data stämma:
960625NBWW    1859
960625PBSCA   10664
960625NPSK7CY 2294
960625NP      353
   !  !!  !     !-- Storlek på filen.
   !  !!  !-------- @-fältet. (AT)
   !  !------------ Typ (A/B/P/T)
   !  !------------ Typ av fil, p=7PLUS, I=Info, E=ERR, C=COR och N för normal.
   !--------------- Datum.

DOS: (FBBDOS möjligt för sysop men ej gjort för detta.)
För att SysOp skall kunna spara resultat för viss period till disk så körs ett
separat program i DOS som heter KS.EXE. Detta program skapar/lägger till data
i filen M_KS.TXT. KS.EXE skall köras i FBB bibliotek.

PG:
En PG-server, PGKS.EXE, kan läggas i FBB\PG och helst döpas om till KS.EXE.
Detta program visar direkt för användaren data för önskad period.

Tänk på att FBB måste startas om innan detta nya ragistrerats. Innan dess kan
man testköra med PG KS.

PS:
En brevserver dit man skriver för att få resultatet tillbaka i brev. Sätts upp
som vanligt med rad i slutet på INIT.SRV och PSKS.EXE skall ligga i FBB\BIN.

Exempel på rad:
KS PSKS.EXE Ger statistik på storleken på den trafik som passerat i denna BBS.

Tänk på att FBB måste startas om innan detta nya registrerats.

Kommandon:
KS 96     ger data för hela 1996.
KS 9605   ger data för dito månad.
KS 960522 ger data för dito dag.
KS ?      ger liten hjälp.
Brevserver skall ha kommando som rubrik. Inget annat bör finnas där. Innehållet
i brevet saknar all betydelse.

Övrigt:
Denna programserie är HamWare och ingen form av kostnad får vara förknippad med
eventuell kopiering, frånsett faktiska kostnader för diskett/porto. Körs något
av dessa program mer än en månad så bör information om detta gå till underteck-
nad. Helst bör information om funktion, utseende och annat kommenteras. Allt
för att kunna veta om det finns intresse och för att kunna förbättra :-)

Björn Hallgren

AX25 : SM6GQW@SK6YW.O.SWE.EU
Email:sm6gqw@tripnet.se
http://www.tripnet.se/sm6gqw