GSH-PC                         - 1 -                         Norms.doc
        ----------------------------------------------------------------------

        Beschreibung der Modi, die von GSHPC (V-4.4) unterst�tzt werden:
        ================================================================

        Das Videosignal zeigt ein Farbbalkentestbild mit folgender
        Reihenfofge der Farben an (von links nach rechts);

        weiá / gelb / hellblau / gr�n / lila / rot / blau / schwarz

        1./ Martin Modi
            ===========

        Martin-Modi sind eine Entwicklung von Martin H. G3OQD.
        Die Martin Modi sind alle Free-Run Modi.

        Norm-      | Farbe  |   Aufl”sung #1 |   Aufl”sung #2 | Bildformat
        Benennung  |        | Pixel x Zeilen | Pixel x Zeilen |   B x H
        -----------+--------+----------------+----------------+------------
        Martin-M1: | G-B-R  |   320 x 256    |   320 x 256    |    4:3
        Martin-M2:*| G-B-R  |   160 x 256    |   160 x 256    |    4:3
        Martin-M3: | G-B-R  |   320 x 128    |   320 x 256    |    4:3
        Martin-M4: | G-B-R  |   160 x 128    |   160 x 128    |    4:3

        *  M2 kann in M4 empfangen werden.
        #1 Aufl”sung der Bild�bertragung
        #2 Im GSH-PC dargestellte Aufl”sung

                   Green           Blue             Red
             |<------------->|<------------->|<----------->|

             +-------+       +-+ +-+ +-+ +-+ +---+   +---+
             |       |       | | | | | | | | |   |   |   |
             |       |       | | | | | | | | |   |   |   |
             |       |       | | | | | | | | |   |   |   |      |
        --+ ++       +-------+ +-+ +-+ +-+ +-+   +---+   +---+ ++
          | |                                                | |
          +-+                                                +-+
         5ms|(synch)      M1/M3 3x147 ms                     |
         5ms|(synch)      M2/M4 3x 73 ms                     |
            |<---------------------------------------------->|


        2./ Scottie Modi
            ============

        Die Scottie Modi sind von GM3SBC entwickelt worden.
        Die Scottie Modi sind alle Free-Run Modi.

        Norm-      | Farbe  |  Aufl”sung #1  |  Aufl”sung #2  | Bildformat
        Benennung  |        | Pixel x Zeilen | Pixel x Zeilen |   B x H
        -----------+--------+----------------+----------------+-------------
        Scottie-S1 | G-B-R  |   320 x 256    |   320 x 256    |   4:3
        Scottie-S2*| G-B-R  |   320 x 128    |   160 x 250    |   4:3
        Scottie-S3 | G-B-R  |   320 x 128    |   320 x 128    |   4:3
        Scottie-S4 | G-B-R  |   160 x 128    |   160 x 128    |   4:3
        Scottie-DX | G-B-R  |   320 x 256    |   320 x 256    |   4:3

        *  S2 kann in S4 empfangen werden.
        #1 Aufl”sung der Bild�bertragung
        #2 Im GSH-PC dargestellte Aufl”sung
   

        GSH-PC                         - 2 -                         Norms.doc
        ----------------------------------------------------------------------

                 Green             Blue             Red
           |<------------->|<------------->| |<------------->|

           +-------+       +-+ +-+ +-+ +-+    +---+   +---+
           |       |       | | | | | | | |    |   |   |   |
           |       |       | | | | | | | |    |   |   |   |
           |       |       | | | | | | | |    |   |   |   |
         --+       +-------+ +-+ +-+ +-+ +-+ ++   +---+   +--+-
           |                               | |               |
           |                               +-+               |
           |       S1/S3    3 x 140 ms  +  9ms (synch)       |
           |       S4       3 x  90 ms  +  9ms (synch)       |
           |       SDX      3 x 347 ms  +  9ms (synch)       |
           |<----------------------------------------------->|



        3./ Wraase SC-2 Farmbmodi
            =====================

        SC-1 und SC-2 sind Warenzeichen von Volker Wraase in Kiel.
        Die SC-2 Farbmodi sind alle Free-Run Modi.

        Norm-      | Farbe  |  Aufl”sung #1  |  Aufl”sung #1  | Bildformat
        Benennung  |        | Pixel x Zeilen | Pixel x Zeilen |   B x H
        -----------+--------+----------------+----------------+------------
        SC-2  30s  | R-G-B  |   256 x 128    |   320 x 128    |   4:3
        SC-2  60s  | R-G-B  |   256 x 256    |   320 x 256    |   4:3
        SC-2 120s  | R-G-B  |   512 x 256    |   320 x 256    |   4:3
        SC-2 180s  | R-G-B  |   512 x 256    |   320 x 256    |   4:3

        #1 Aufl”sung der Bild�bertragung
        #2 Im GSH-PC dargestellte Aufl”sung

               Red                 Green                Blue
          |<-------------->|------------------------->|<------------->|

           +---+   +---+   +------------+             +-+ +-+ +-+ +-+
           |   |   |   |   |            |             | | | | | | | |
           |   |   |   |   |            |             | | | | | | | |
           |   |   |   |   |            |             | | | | | | | |
       -+ ++   +---+   +---+            +-------------+ +-+ +-+ +-+ ++ +
        | |                |                          |              | |
        +-+                |                          |              +-+
       5ms|(synch)         |                          |              |
          |      58 ms     |  SC_2 30s  117 ms        |     58 ms    |
          |      58 ms     |  SC_2 60s  117 ms        |     58 ms    |
          |     117 ms     |  SC_2 120s 235 ms        |    117 ms    |
          |     235 ms     |  SC_2 180s 235 ms        |    235 ms    |
          |<-------------->|<------------------------>|<------------>|

   

        GSH-PC                         - 3 -                         Norms.doc
        ----------------------------------------------------------------------

        3. ROBOT Farbmodi
           ==============

        Die Robot Farbmodi sind von ROBOT RESEARCH, INC. San Diego CA9211
        entwickelt worden (Robot-1200c). Sie waren urspr�nglich keine
        Free-Run Modi, aber umgebaute Robot-1200c und kompatible Ger„te
        mit Martin-Eprom k”nnen alle dieser Modi auch in Free-Run Modus
        empfangen. GSH-PC kann diese Modi wahlweise Free-Run oder normal
        empfangen.

        Norm-      | Farbe  |  Aufl”sung #1  |  Aufl”sung #2  | Bildformat
        Benennung  |        | Pixel x Zeilen | Pixel x Zeilen |   B x H
        -----------+--------+----------------+----------------+------------
        ROBOT 12s  | Y-U-V  |   160 x 120 *A |   160 x 120    |   4:3
        ROBOT 24s  | Y-U-V  |   320 x 120 *B |   320 x 120    |   4:3
        ROBOT 36s  | Y-U-V  |   320 x 240 *A |   320 x 240    |   4:3
        ROBOT 72s  | Y-U-V  |   320 x 240 *B |   320 x 240    |   4:3

        #1 Aufl”sung der Bild�bertragung
        #2 Im GSH-PC dargestellte Aufl”sung
        *A Typ-A: Farbinformation nur f�r jede 2. Zeile
        *B Typ-B: Farbinformation f�r alle Zeilen

        Typ-A: Erste und alle ungerade Zeilen; mit Farbinformation R-Y.

                  ____
                 |    ----____                       ################
                 |            ----____              +################+
                 |                    ----____      |################|
            --+ ++                            ------+                + +--
              | |                                                    | |
              +-+                                 | |                +-+
        10,5ms| |   12s-Mode    90ms        4,5ms | |     45ms       |
          7ms | |   36s-Mode    60ms          3ms | |     30ms       |
             -/-/<------------------------------->/-/<-------------->|
                            Helligkeit (Y)     Farbsync.   R-Y

        Typ-A: Zweite und alle gerade Zeilen; mit Farbinformation B-Y.
                   ____                             _
                  |    ----____                    | |################
                  |            ----____            | +################+
                  |                    ----____    |  ################|
             --+ ++                            ----+                  + +--
               | |                                                    | |
         synch.+-+                                 | |                +-+
         10,5ms| |   12s-Mode    90ms        4,5ms | |     45ms       |
           7ms | |   36s-Mode    60ms          3ms | |     30ms       |
              -/-/<------------------------------->/-/<-------------->|
                             Helligkeit (Y)     Farbsync.   B-Y
    

        GSH-PC                         - 4 -                         Norms.doc
        ----------------------------------------------------------------------

        Typ-B. Alle Zeilen mit R-Y und B-Y.
                  ___                                    _
                 |   ---___                  ###########| |############
                 |         ---___           +###########+ +############+
                 |               ---___     |###########   ############|
            --+ ++                     -----+                          + +--
              | |                                                      | |
        synch.+-+                         | |           | |            +-+
        12 ms | |   24s-Mode    88 ms     | |   44 ms   | |    44ms    |
        12 ms | |   72s-Mode   138 ms     | |   69 ms   | |    69ms    |
              /-/<----------------------->/-/<--------->/-/<---------->|
                                          6 ms   R-Y    6 ms   B-Y
                     Helligkeit (Y)    1.Farbsync.   2.Farbsync.


        Schwarz/weiá Modi
        =================

        Die S/W Modi waren urspr�nglich kein Free-Run Modi, sie werden aber
        von sehr vielen Ger„ten so stabil gesendet, daá sie Free-Run
        empfangen werden k”nnen. GSH-PC kann alle S/W modi wahlweise Free-Run
        oder normal empfangen.

        Norm-      | Farbe  |  Aufl”sung #1  |  Aufl”sung #2  | Format
        Benennung  |  B/W   | Pixel x Zeilen | Pixel x Zeilen | B x H
        -----------+--------+----------------+----------------+--------
        SC-1   8s  | Hellig.|   128 x 128    |   160 x 128    |  1:1
        SC-1  16s  | Hellig.|   256 x 128    |   320 x 128    |  1:1
        SC-1  16sq | Hellig.|   128 x 256    |   160 x 256 *  |  1:1
        SC-1  32s  | Hellig.|   256 x 256    |   320 x 256    |  1:1
        Robot  8s  | Hellig.|   160 x 120    |   160 x 120    |  4:3
        Robot 12s  | Hellig.|   320 x 120    |   320 x 240    |  4:3
        Robot 24s  | Hellig.|   320 x 240    |   320 x 240    |  4:3
        Robot 36s  | Hellig.|   320 x 240    |   320 x 240    |  4:3

        #1 Aufl”sung der Bild�bertragung
        #2 Im GSH-PC dargestellte Aufl”sung
        *  SC-1 16s "quasi" kann in SC-1 8s modus empfangen werden.

                                                      weiá
                                                 ____----+
                                         ____----        |
                        schwarz  ____----                |
                        --+ +----                        ++ +--
                          | |                             | |
                          +-+                             +-+
                          |                               |
             SC-1   8s    |5ms           60 ms            |
             SC-1  16s    |5ms          120 ms            |
             SC-1  16sq   |5ms           60 ms            |
             SC-1  32s    |5ms          120 ms            |
             ROBOT  8s:   |10ms          66 ms            |
             ROBOT 12s:   |7ms          100 ms            |
             ROBOT 24s    |12s          100 ms            |
             ROBOT 36s:   |12s          150 ms            |
                          |<----------------------------->|
   

        GSH-PC                         - 5 -                         Norms.doc
        ----------------------------------------------------------------------

        Beschreibung des VIS-CODEs
        ==========================

        Der VIS-Code wird von sehr vielen Ger„ten benutzt, um die Gegen-
        station gleich am Bildanfang in den richtigen SSTV-Modus zu
        schalten. Dabei wird der Vertical Synchron Impuls mit einem
        10-bit Digitalcode moduliert. Es handelt sich um einen seriellen
        7-bit Kode + ein Parity (even) und jeweils 1 Start- und Stopbits.

           1900 Hz         1900 Hz
        ------------+ +------------+ +-start-bit                     +-
           gray     | |    gray    | |   example-code = 43 dez.      |
                    | |            | | b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 parity   |
                    | |            | V                               |
                    | | "0"=1300 Hz|  +--+  +--+  +--+  +--+  stop   |
                    +-+     1200 Hz+--+  |  |  |  |  |  |  |  +--+---+
                   10ms "1"=1100 Hz      +--+  +--+  +--+  +--+
        |           | |            |                             |   |
        | ca.300 ms | | ca.300 ms  |      10x30ms = 300ms        | t*|
        |<----------/-/<---------->|<--------------------------->|<->|

        *t ist das Zeilensynchronsignal der ersten Zeile. Zeit abh„ngig
           vom jeweiligen SSTV Modus.

        Die Bedeutung der einzelnen Bits (mit Ausnahmen);

             MSB (most significant bit)
              |
              V
        +---+---+---+---+---+---+---+---+
        | P | b7| b6| b5| b4| b3| b2| b1|
        +---+---+---+---+---+---+---+---+
          |   |   |   |   |   |   |   |
          |   |   |   |   |   | +---+---+
          |   |   |   |   |   | | 0 | 0 | -> Color composite video
          |   |   |   |   |   | | 0 | 1 | -> b/w   Red
          |   |   |   |   |   | | 1 | 0 | -> b/w   Green
          |   |   |   |   |   | | 1 | 1 | -> b/w   Blue
          |   |   |   |   |   | +---+---+
          |   |   |   |   |   |     Horizontalaufl”sung
          |   |   |   |   | +---+   ==================
          |   |   |   |   | | 0 | -> 128/160  Pixel
          |   |   |   |   | | 1 | -> 256/320  Pixel
          |   |   |   |   | +---+
          |   |   |   |   |         Vertikalalaufl”sung
          |   |   |   | +---+       ===================
          |   |   |   | | 0 | -----> 128/120  Zeilen
          |   |   |   | | 1 | -----> 256/240  Zeilen
          |   |   |   | +---+
          |   |   |   |         Hersteller / Typ
          | +---+---+---+       ================
          | | 0 | 0 | 0 | --->  ROBOT
          | | 0 | 0 | 1 | --->  Wraase SC-1
          | | 0 | 1 | 0 | --->  Martin  (G3OQD)
          | | 0 | 1 | 1 | --->  Scottie (GM3SBC) & Wraase SC-2
          | | 1 | 0 | 0 | --->  AVT-Mode & Scottie-DX
          | | 1 | 0 | 1 | --->  r.f.u. (reserved for futur use)
          | | 1 | 1 | 0 | --->  r.f.u.
          | | 1 | 1 | 1 | --->  r.f.u.
          | +---+---+---+
          |
          +------------------> Parity-Bit (Even)

   

        GSH-PC                         - 6 -                         Norms.doc
        ----------------------------------------------------------------------
        Die vollst„ndige Liste der (mir) bekannten VIS-Code;

        Die folgende Numerierung geht davon aus, daá LSB (bit-1) als
        erstes, wie es bei der seriellen Daten�bertragung �blich ist,
        gesendet wird, sowie log-1 durch 1100 Hz, log-0 durch 1300 Hz
        representiert wird. Die Start- und Stopbits sind mit 1200 Hz
        moduliert.

        +---------------+---------------+----------+
        |  Norm-Name    |msb  bits   lsb| Dezimal  |
        |               | 7 6 5 4 3 2 1 |  value   |
        +---------------+---------------+----------+
        | ROB 12s col.  | 0 0 0 0 0 0 0 |     0    |
        | ROB  8s b/w   | 0 0 0 0 0 x x |   1,2,3  |
        | ROB 24s col.  | 0 0 0 0 1 0 0 |     4    |
        | ROB 12s b/w   | 0 0 0 0 1 x x |   5,6,7  |
        | ROB 36s col.  | 0 0 0 1 0 0 0 |     8    |
        | ROB 24s b/w   | 0 0 0 1 0 x x |  9,10,11 |
        | ROB 72s col.  | 0 0 0 1 1 0 0 |    12    |
        | ROB 36s b/w   | 0 0 0 1 1 x x | 13,14,15 |
        +---------------+---------------+----------+
        | 24s col SC-1* | 0 0 1 0 0 0 0 |    16    |
        |  8s b/w SC-1  | 0 0 1 0 0 x x | 17,18,19 |
        | 48s col SC-1* | 0 0 1 0 1 0 0 |    20    |
        | 16s b/w SC-1  | 0 0 1 0 1 x x | 21,22,23 |
        | 48q col SC-1* | 0 0 1 1 0 0 0 |    24    |
        | 16q b/w SC-1* | 0 0 1 1 0 x x | 25,26,27 |
        | 96s col SC-1* | 0 0 1 1 1 0 0 |    28    |
        | 32s b/w SC-1  | 0 0 1 1 1 x x | 29,30,31 |
        +---------------+---------------+----------+
        | Martin-M4     | 0 1 0 0 0 0 0 |    32    |
        | Martin-M3     | 0 1 0 0 1 0 0 |    36    |
        | Martin-M2 *   | 0 1 0 1 0 0 0 |    40    |
        | Martin-M1     | 0 1 0 1 1 0 0 |    44    |
        +---------------+---------------+----------+
        | Scottie-4     | 0 1 1 0 0 0 0 |    48    |
        | Scottie-3     | 0 1 1 0 1 0 0 |    52    |
        | Scottie-2 *   | 0 1 1 1 0 0 0 |    56    |
        | Scottie-1     | 0 1 1 1 1 0 0 |    60    |
        | Scottie-DX    | 1 0 0 1 1 0 0 |    76 #  |
        +---------------+---------------+----------+
        | SC2 col 30s   | 0 1 1 0 0 1 1 |    51    |
        | SC2 col 180s  | 0 1 1 0 1 1 1 |    55    |
        | SC2 col 60s   | 0 1 1 1 0 1 1 |    59    |
        | SC2 col 120s  | 0 1 1 1 1 1 1 |    63    |
        +---------------+---------------+----------+
        | AVT col 24s * | 1 0 0 0 0 0 0 |    64    |
        | AVT col 90s * | 1 0 0 0 1 0 0 |    68    |
        | AVT col 98s * | 1 0 0 1 0 0 0 |    72    |
        | AVT col 188s* | 1 0 0 1 1 0 0 |    76 #  |
        | AVT b/w 125s* | 1 0 1 0 0 0 0 |    80    |
        +---------------+---------------+----------+

        # Scottie-Dx und AVT-188s haben den gleichen VIS-Code.
        * In GSH-PC nicht implementiert.
        - GSH-PC sendet in den s/w Modi immer "green" Code.


        Martin-Modi sind eine Entwicklung von Martin H. Emmerson /England
        SC-1 und SC-2 sind Warenzeichen von Volker Wraase in Kiel.
        Die Scottie Modi sind von GM3SBC entwickelt worden.