HANDLEIDING MSCAN 2.10








INHOUDSOPGAVE


1 INSTALLATIE

1.1 Installeren van het MSCAN programma

1.2 Bepalen kristal kalibratiefactor

2 BEDIENING

2.1 Scherm opbouw

2.2 Selecteren van de programma mode

2.3 Opslaan en inlezen van plaatjes

2.3.1 Path wijzigen

2.3.2 Beeld inladen van disk

2.3.3 Beeld inladen van de auto directory

2.3.4 Beeld inladen van geheugen

2.3.5 Testbeeld inlezen

2.3.6 Beeld inlezen van een video digitizer

2.3.7 Beeld opslaan op disk

2.3.8 Beeld opslaan in geheugen

2.4 Tekst editor

2.5 Ontvangen en uitzenden van plaatjes

2.5.1 SSTV plaatjes ontvangen

2.5.2 SSTV plaatjes uitzenden

2.5.3 Fax plaatjes ontvangen

2.5.4 Fax plaatjes uitzenden

2.6 Beeldverwerking met de toolkit

2.7 Gebruik van het spectrum

2.8 Verlaten van het programma

BIJLAGE I - INTERFACES

A Interface vergelijkingstabel

B Beschrijving van de interface

1. OPAMP

2. Microscan RX

3. PC speaker

4. TxD pin

5. Ad Lib

6. Multiscan

7. EasyFax

8. ViewPort VGA

9. Miniscan

BIJLAGE II - VIDEO DIGITIZERS

A Iris

B Video Blaster

C ComputerEyes/RT

BIJLAGE III - PROBLEMEN OPLOSSEN

BIJLAGE IV - BESCHRIJVING MODES

A SSTV

B Fax


MSCAN 2.1x (c) Copyright 1996 CombiTech - Nederland

CombiTech,
Postbus 507,
3235 ZG  Rockanje,
Nederland.
Tel/Fax: 0181-404252
B.B.S. : 0181-404513
Email: combitech@pi.net
http://www.pi.net/~ctech

Ad Lib is a registered trademark of Ad Lib, Inc. The Graphics Interchange 
Format(c) is the Copyright property of Compuserve Incorporated. GIF(sm) is a 
Service Mark Property of Compuserve Incorporated. IBM is a registered 
trademark of International Business Machines Corporation. Sound Blaster and 
Video Blaster are registered trademarks of Creative Technology Ltd. All other 
products are trademarks or registered trademarks of their respective owners. 


1 INSTALLATIE

MSCAN is speciaal voor de zend- en luisteramateur ontwikkeld. Met dit 
programma kunnen SSTV en Fax beelden worden ontvangen en uitgezonden in 
zwart/wit en in TRUECOLOR, d.w.z. ruim 16,7 miljoen kleuren. MSCAN is 
ontworpen voor de IBM (-compatibele) computer met minimaal een 80286 
processor, een truecolor SVGA videokaart en een Microsoft compatibele muis. 
MSCAN ondersteunt diverse interfaces, van de eenvoudige Hamcomm interface tot 
het geavanceerde Multiscan modem. Een korte beschrijving van deze interfaces 
is te vinden in Bijlage I. 

MSCAN heeft vele zeer handige multitasking mogelijkheden. Zo kunnen er tijdens 
ontvangst en zenden ook andere taken worden verricht, b.v. het genereren van 
teksten en het laden, digitaliseren of opslaan van plaatjes. Om dit mogelijk 
te maken maakt MSCAN gebruik van de vele extra mogelijkheden die de computer, 
videokaart en muis te bieden hebben. Het is hierdoor absoluut noodzakelijk dat 
deze onderdelen een hoge mate van hardware compatibiliteit hebben. 

Het complete softwarepakket bestaat uit de volgende files:

MSCAN.EXE en
MSCAN.CNF.

MSCAN.EXE is het hoofdprogramma. De file MSCAN.CNF bevat systeem informatie, 
ijkgegevens voor de hardware demodulator en registratie gegevens. 


1.1 Installeren van het MSCAN programma

MSCAN wordt geleverd op floppy disk. U dient deze te kopi‰ren naar uw 
harddisk. Maak eerst een directory op uw harddisk aan: 

MD \MSCAN
CD \MSCAN

Kopieer nu de software van de diskette naar de harddisk:

XCOPY A:\*.* /s

Start nu MSCAN op met het commando

MSCAN /C        gevolgd door <Enter>. 

Hierdoor wordt eerst het configuratie menu opgeroepen. U kunt deze routine 
altijd aanroepen wanneer u een default instelling in het programma wilt 
bekijken en/of wijzigen. In het configuratie menu worden u de onderstaande 
vragen gesteld, tussen de haakjes staat steeds de huidige instelling, wilt u 
deze aanhouden dan geeft u <Enter>. 

SVGA chipset

Kies hier de chipset die aanwezig is op uw videokaart. Heeft uw videokaart een 
andere chipset kies dan voor VESA. Sommige videokaarten zijn erg traag in VESA 
mode, kies dan VESA/fast. Deze mode werkt echter niet bij iedere videokaart. 
Wanneer voor VESA wordt gekozen, verschijnt de volgende vraag: 

VESA mode

Kies hier voor standard. Mocht bij opstarten blijken dat u niet het juiste 
beeld krijgt, probeert u dan achtereenvolgens de keuzes hybrid#1 en hybrid#2. 
Het is mogelijk dat voor uw videokaart eerst een residente driver moet worden 
geladen alvorens deze VESA compatibel is. 

RX interface

Geef de gewenste interface op voor het decoderen van de SSTV & Fax signalen. 
Kies bij gebruik van de Microscan RX en de PK-900 voor de OPAMP (1). 

TX interface

Afhankelijk van welke RX interface u heeft gekozen, kunt u nu kiezen welke 
interface u wilt gebruiken voor het opwekken van de signalen. Voor een kort 
beschrijving van de interfaces zie Bijlage I. 

Spectrum calibration factor low
Spectrum calibration factor high

Sommige interfaces moeten worden gekalibreerd. De uitkomst van deze kalibratie 
wordt vastgelegd m.b.v. deze twee kalibratiefactoren. U dient hier alleen wat 
in te voeren wanneer u de kalibratie reeds bij een voorgaande versie heeft 
uitgevoerd: u voert hier dan de oude waarden in die u bij de oude versie kunt 
zien in het configuratie menu. Wanneer u een gebouwde Multiscan heeft gekocht 
dan zal deze reeds gekalibreerd zijn, u kunt dan hier de bijgevoegde 
kalibratiewaarden invullen. 

COM port of LPT port

Voer hier de communicatiepoort in waarop u de hardware heeft aangesloten. 

COM port IRQ nr

Afhankelijk van welke interface u heeft geselecteerd, wordt u nu gevraagd het 
IRQ nummer op te geven van de gebruikte COM poort. De tekst 'standard' geeft 
aan welk IRQ nummer gebruikelijk is bij de door u opgegeven poort. 

RX display sequence
TX display sequence

Deze vragen geven de mogelijkheid om naar eigen inzicht de ontvangst- en 
zendschermen in de SSTV mode te bepalen bij opstarten. U kunt deze instelling 
ook (tijdelijk) in het programma zelf instellen. 

Crystal calibration factor

Zowel in de nieuwe SSTV en in de Fax modes is het synchroon lopen van zender 
en ontvanger zeer belangrijk. Om deze reden moet u uw PC kalibreren. Meer 
hierover in de paragraaf 'Bepalen kristal kalibratiefactor'. Heeft u bij een 
voorgaande versie van dit programma de kalibratiefactor reeds bepaald dan kunt 
u deze hier ingeven. U kunt het kalibratieproces dan overslaan. 

Header text

Vlak voordat een plaatje zal worden uitgezonden, wordt bovenin de header 
geplaatst. Deze bestaat uit de callsign, het versienummer van MSCAN, en in het 
midden de hier door u ingevulde tekst. Door de beperkte ruimte wordt deze 
tekst onderdrukt in zwart/wit en Wraase SSTV modes. 

Call to be transmitted

In de shareware versie van MSCAN kunt u hier uw callsign opgeven. 


1.2 Bepalen kristal kalibratiefactor

Nauwkeurige timing is vooral bij Fax en bij de nieuwe SSTV modes van zeer 
groot belang. Een afwijking in de kristalfrequentie van de PC zal resulteren 
in een slechte synchronisatie (scheef lopen) bij de ontvangst van stations. 
Constateert u dat het beeld scheef loopt bij een betrouwbaar station (lees: 
station met nauwkeurige timing) dan zal het kristal in uw PC een, overigens 
kleine, afwijking hebben. Deze afwijking is eenvoudig te bepalen en daarna te 
compenseren: 

1)                  Schakel het programma in de New SSTV mode of Fax mode.

2)                  Ontvang een plaatje van een betrouwbaar station. Wanneer
                    u dit in SSTV mode doet, zorg er dan voor dat u dit in
                    SYNchrone of VIS mode doet.

3)                  Verander de ingestelde mode niet. Klik op PARAM en dan op
                    CALIB. U wordt nu gevraagd een lijn te trekken die
                    evenwijdig met het plaatje loopt. Klik eerst op de linker
                    bovenhoek, trek een lijn zo lang mogelijk langs het
                    plaatje en klik dan weer. MSCAN berekent nu automatisch
                    de afwijking in het kristal en slaat deze op in de
                    configuratie file.

Houdt u er rekening mee dat ook de betrouwbare Fax stations wel eens scheef 
lopende platen uitzenden. Dit wordt dan niet veroorzaakt door een slechte 
timing, maar doordat simpel het origineel scheef in de machine wordt 
geplaatst. Als goed alternatief kunt u ook gebruik maken van een van de 
tijdzenders (kijk eens rond de 10 MHz). Stemt u af op een zender die iedere 
seconde een piep uitzendt dan kunt u deze tonen als witte strepen in beeld 
zien. Bij een goede afregeling zullen deze strepen recht onder elkaar komen te 
staan. 


2 BEDIENING

Om het programma te starten typt u

MSCAN           gevolgd door <Enter>.

Het programma zal nu opstarten in de laatst gebruikte mode.


2.1 Scherm opbouw

In de SSTV modes ziet u in het midden van het beeld twee schermen, genummerd 1 
(links) en 2 (rechts). Deze schermen worden gebruikt voor het weergeven van de 
ontvangen of te verzenden beelden. In de Fax modes is er slechts een groot 
scherm. 

Bij de SSTV modes vinden we onder de twee schermen de 14 schermpjes voor de 
geheugens. Hier wordt de inhoud van de geheugens (memories) weergegeven. 

Helemaal onderin het beeld vinden we bij alle modes de console. Deze console 
is opgebouwd uit een drietal onderdelen. Links het spectrum, hierin wordt het 
frequentiespectrum getoond van het ontvangst- of zendsignaal. Op de onderste 
lijn in het spectrum vind u de markers, deze geven de belangrijke frequenties 
aan. Als extra afstemhulp bij de SSTV modes vind u in het spectrum de 
syncindicator. Dit is de stip in het kleine venster boven de meest linkse 
(1200 Hz) marker. Deze stip licht op wanneer een juiste lijnsynchronisatiepuls 
is gedetecteerd (d.w.z. juiste frequentie en juiste moment). 

Rechts van het spectrum vind u de indicatoren (bovenin) en het menu (onderin). 
De indicatoren geven de status van het programma aan. Indicatoren met een 
afgeronde hoek kunt u met uw muis een of meerdere keren achterelkaar 
aanklikken. Er verschijnen dan nieuwe instellingen. De menutoetsen kunt u ook 
aanklikken, ofwel er verschijnen dan nieuwe menutoetsen, of het door u 
aangeklikte commando zal worden uitgevoerd. 

Vrijwel alle commando's worden gegeven door met uw muis op een indicator of 
menutoets te klikken. Klikt u op een indicator dan verschijnt direct de nieuwe 
instelling. Door binnen een seconde nogmaals te klikken verschijnen eventuele 
overige instellingen. De geselecteerde instelling wordt pas geactiveerd 
wanneer de indicator langer dan een seconde niet wordt aangeklikt, of wanneer 
inmiddels een andere indicator is aangeklikt. 
Klikt u een menutoets aan dan zal ofwel een nieuw (sub)menu verschijnen, of 
het desbetreffende commando zal worden uitgevoerd. Wilt u een commando of menu 
afbreken dat kunt u of de <Esc> toets of de rechter of middelste muistoets 
indrukken. 


2.2 Selecteren van de programma mode

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³B&W SSTV³-> ³ WRAASE ³-> ³NEW SSTV³-> ³B&W FAX ³-> ³COL FAX ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Direct rechts van het spectrum vind u de programma mode indicator, deze geeft 
de ingestelde programma mode aan (zoals SSTV of FAX). Door hierop te klikken 
selecteert u een andere programma mode. 


2.3 Opslaan en inlezen van plaatjes

In het PICTURE menu vind u alle functies die betrekking hebben op beelden. 
MSCAN slaat beelden op in het JPEG formaat. JPEG zorgt voor een zeer hoge 
compressiefactor bij het opslaan van beelden. Wel treedt hierbij enig verlies 
op. Wanneer u een plaatje herhaaldelijk inleest en weer opslaat, dan zal dit 
verlies zichtbaar worden. Beter kunt u dan gebruik maken van de in MSCAN 
aanwezige geheugens. Beelden worden hierin zonder compressie en dus zonder 
verlies opgeslagen. Naast het JPEG formaat kan MSCAN ook beelden inlezen die 
zijn gecomprimeerd in het GIF formaat. Het GIF formaat ondersteunt echter 
maximaal 256 kleuren. 


2.3.1 Path wijzigen


ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºPICTURE º -> º  PATH  º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Hier kunt u het path naar de picture directory veranderen. Dit is de directory 
waar alle plaatjes worden ingelezen en opgeslagen. Nadat u op PATH klikt, 
verschijnt een cursor in beeld, u kunt nu het nieuwe path invoeren, b.v. 'a:' 
om een plaatje van disk a: te lezen. Ook kunt u op <enter> drukken, of de 
linker muistoets, om een visuele presentatie van de directories te krijgen. 
Iedere keer dat u op een directory klikt zal naar deze (sub)directory worden 
gesprongen. Klikt u op .. dan gaat u een directory terug. U kunt de 
geselecteerde directory accepteren door op OK te klikken. Wilt u afbreken dan 
drukt u op uw rechter muistoets. 

De geselecteerde directory zal worden opgeslagen in de configuratiefile, de 
volgende keer dat u MSCAN opstart wordt deze directory automatisch 
geselecteerd. 


2.3.2 Beeld inladen van disk

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºPICTURE º -> ºDISKLOADº -> º SCREEN º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            º  BOX   º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            º MULTI  º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            º DELETE º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            º  NEXT  º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

U kunt nu opgeven in welk scherm (SCREEN 1, SCREEN 2 of alleen SCREEN) u een 
plaatje wilt plaatsen. Geeft u BOX op dan kunt u een vierkant aangeven (een 
box) waarin het plaatje moet worden geplaatst. Dit mag in een van beide 
schermen zijn. Om de box te bepalen moet u 2 maal klikken, 1 keer voor de 
linkerbovenhoek en 1 keer voor de rechteronderhoek. 

Met MULTI laadt u meerdere plaatjes in, beurtelings op scherm 1 en 2. Staat 
het programma in de zendmode in SSTV dan zal het tempo van inladen gelijk zijn 
aan dat van uitzenden, m.a.w. ieder plaatje zal een keer worden uitgezonden. 
Let erop dat dit alleen werkt wanneer u beide schermen voor uitzenden heeft 
geselecteerd. Bij Fax zullen de plaatjes in verkleinde vorm worden ingeladen. 

Na het ingeven van bovenstaande commando's wordt u gevraagd om een filenaam. 
Bij het MULTI commando is dit de file die als eerste zal worden ingeladen (de 
daarop volgende plaatjes worden vervolgens in alfabetische volgorde 
ingeladen). I.p.v. een filenaam kunt u ook <Enter> ingeven, of op de linker 
muistoets drukken, en vervolgens een file uit de directory kiezen. Bladeren 
doet u met de indicatoren ^ en v.

Wilt u een file wissen dan klikt u op DELETE. Heeft u tevoren al een plaatje 
ingeladen dan zal de filenaam hiervan reeds voor u zijn ingevuld, u kunt deze 
naar keuze gebruiken of wissen. Na ingeven van de filenaam en <Enter> (of 
linker muistoets) wordt u voor de zekerheid om een bevestiging gevraagd. 

Het inladen van meerdere plaatjes in alfabetische volgorde is eenvoudig door 
gebruik te maken van NEXT. U gaat hierbij als volgt te werk. Laadt eerst zoals 
gebruikelijk een plaatje in. Door nu op NEXT te klikken wordt automatisch de 
volgende plaat in de directory ingeladen, dit gebeurt in hetzelfde scherm, of 
dezelfde box, als de vorige plaat. 

MSCAN past het formaat van een ingeladen plaatje (ook bij digitaliseren) aan 
op het geselecteerde scherm. Wanneer het plaatje in de lengte niet 
beeldvullend is, zal het automatisch worden uitvergroot. Dit laatste gebeurt 
niet wanneer de uitvergroting meer dan 25% zal bedragen, of wanneer een box is 
geselecteerd. Ook in de Fax modes wordt deze optie onderdrukt. 


2.3.3 Beeld inladen van de auto directory

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºPICTURE º -> ºAUTOLOADº -> º SCREEN º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            º  BOX   º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            ºTRANSBOXº
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            º MULTI  º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            º DELETE º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            º  NEXT  º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Dit gaat op dezelfde wijze als het inladen van een plaatje van disk, alleen 
wordt het plaatje nu niet ingeladen van de picture directory, maar van de auto 
directory. Dit is de directory waar de plaatjes zijn opgeslagen die zijn 
ontvangen in de SSTV of Fax auto mode. 

Met TRANSBOX laadt u op dezelfde manier een plaatje in als bij het BOX 
commando, alleen zal alles wat zwart is (met een helderheid kleiner dan 1,2%) 
niet worden geplaatst. Dit op het eerste gezicht eenvoudige commando biedt 
ongekende mogelijkheden, zoals het gebruiken van extern aangemaakte teksten, 
het vullen van (zwarte) letters met een zelf te bepalen patroon of foto, of 
het plaatsen van diverse niet vierkante afbeeldingen. 

Tip:
U kunt geheugen files naar de auto directory kopi‰ren (eventueel van een 
andere naam voorzien) en ze gebruiken voor de transbox optie. 


2.3.4 Beeld inladen van geheugen

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºPICTURE º -> ºMEMREAD º -> º SCREEN º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            º  BOX   º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            ºTRANSBOXº
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Gelijk aan bij het inladen van disk kunt u ook hier kiezen waar u het plaatje 
wilt plaatsen. Na het aanklikken van uw keuze wordt u echter niet gevraagd om 
een filenaam, maar wordt direct een directory getoond met daarin de 14 
geheugens. U kunt nu het gewenste geheugen selecteren. 

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºSHOWMEMSº
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

In de SSTV modes ziet u 14 kleine schermpjes, door op SHOWMEMS te klikken kunt 
u (opnieuw) de geheugens naar deze schermpjes kopi‰ren. 


2.3.5 Testbeeld inlezen

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºPICTURE º -> º IMAGE  º -> º SCREEN º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

In het programma zijn een aantal standaard testbeelden aanwezig in het submenu 
IMAGE. De testbeelden zijn met name geschikt om programmatuur en modem aan 
zend- en ontvangstzijde te testen. Nadat u op IMAGE heeft geklikt selecteert u 
het gewenste testbeeld. SPECTRUM maakt een kopie van het actuele spectrum naar 
het scherm. U kunt hiermee uw tegenstation zijn uitgezonden spectrum laten 
zien. Na keuze van het testbeeld geeft u op in welk scherm u het wilt 
plaatsen. 

2.3.6 Beeld inlezen van een video digitizer

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºDIGITIZEº -> º SCREEN º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º  BOX   º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º MULTI  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º INPUT  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              ºSETTINGSº
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º DELAY  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Een van de unieke mogelijkheden van MSCAN is dat u net zo makkelijk beelden 
inleest van uw videocamera als van disk, zelfs wanneer u op dat moment een 
ander plaatje ontvangt of uitzendt! 
U moet hiervoor wel beschikken over een videodigitizer die door MSCAN 
rechtstreeks wordt ondersteund: de Iris, ComputerEyes/RT, Video Blaster, Video 
Blaster SE, Video Blaster FS200 of de Video Blaster SE100. Raadpleeg Bijlage 
II voor meer informatie hierover. 

Om een videobeeld in te lezen hoeft u alleen maar aan te geven in welk (deel 
van het) scherm u het wilt plaatsen. Door eerst op DELAY te klikken zal MSCAN 
10 seconden wachten alvorens het beeld te digitaliseren. 

Met INPUT kiest u welke ingang van de digitizer u wilt gebruiken. 

Klikt u op SETTINGS dan verschijnt een menu waarin u de helderheid 
(brightness), het kontrast (contrast), de hue en de kleurverzadiging 
(saturation) kunt instellen. U kunt de waarde verlagen en verhogen met de 
resp. - LESS en + MORE knoppen. DEFAULT geeft de standaard instelling. Klik op 
OK om de waarde aan te nemen. 


2.3.7 Beeld opslaan op disk

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºPICTURE º -> ºDISKSAVEº -> º SCREEN º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            º  BOX   º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Afhankelijk van de programma mode, kunt u nu opgeven of u SCREEN 1, SCREEN 2 
of SCREEN wilt opslaan. Kiest u BOX dan kunt u een vierkant aangeven (een box) 
dat moet worden opgeslagen. Dit mag in een van beide schermen zijn. Om de box 
te bepalen moet u 2 maal klikken, 1 keer voor de linkerbovenhoek en 1 keer 
voor de rechteronderhoek. 
Na het ingeven van bovenstaande commando's wordt u gevraagd onder welke 
filenaam u het plaatje wilt opslaan. Bestaat deze file reeds dan wordt u 
gevraagd of de file overschreven mag worden, is dit goed kies dan voor OVERWR 
(overwrite). 


2.3.8 Beeld opslaan in geheugen

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºPICTURE º -> ºMEMWRITEº -> º SCREEN º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            º  BOX   º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
                            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                            ºDISPLAY º
                            ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Gelijk aan het opslaan van een plaatje op disk kunt u ook hier kiezen welk 
(gedeelte van het) scherm u wilt wegschrijven. Na het aanklikken van uw keuze 
voert u echter geen filenaam in, maar wordt direct een directory getoond met 
daarin de 14 geheugens. U kunt nu het gewenste geheugen selecteren. 

Door op DISPLAY te klikken kunt u het gehele beeldscherm naar een geheugen 
schrijven. 


2.4 Tekst editor

Om tekst in een scherm te kunnen plaatsen is er voorzien in een eenvoudige 
editor. Deze editor kunt u zowel tijdens ontvangst als tijdens zenden 
gebruiken. Zodra een editor- of karaktertoets wordt ingedrukt zal in het 
scherm een cursor verschijnen. Deze geeft aan waar het eerstvolgende karakter 
zal worden geplaatst. De cursor verdwijnt automatisch wanneer gedurende 5 
seconden geen toets wordt ingedrukt. 

cursor toetsen

M.b.v. de cursortoetsen (pijlen) kunt u de cursor over het scherm verplaatsen. 
De stapgrootte wordt bepaald door de grootte van het geselecteerde karakter. 

<Home>          cursor naar linksboven in het scherm
<End>           cursor naar rechtsonder in het scherm
<Ctrl><>>       cursor naar einde van de regel
<Ctrl><<>       cursor naar begin van de regel
<Backspace>     cursor een positie naar links en wist karakter op deze positie
<Del>           wist het scherm waarin de cursor zich bevindt
<Tab>           alleen voor SSTV modes: verplaatst de cursor naar het andere 
                scherm 

U kunt de grootte en kleur van de karakters instellen m.b.v. de hiervoor 
aanwezige indicatoren. 

ÚÄ¿  ÚÄ¿  ÚÄ¿  ÚÄ¿  ÚÄ¿  ÚÄ¿  ÚÄ¿  ÚÄ¿
³T³->³S³->³M³->³L³->³T³->³S³->³M³->³L³
ÀÄÙ  ÀÄÙ  ÀÄÙ  ÀÄÙ  ÀÄÙ  ÀÄÙ  ÀÄÙ  ÀÄÙ

U kunt hier de grootte van de door de teksteditor gebruikte karakters 
instellen. Bij laatste vier instellingen, waarbij de letter op een zwarte 
achtergrond wordt getoond, wordt de achtergrond waarop u de karakters plaatst 
gewist. 

ÚÄ¿  ÚÄ¿  ÚÄ¿  ÚÄ¿  ÚÄ¿
³C³->³C³->³C³->³C³->³C³
ÀÄÙ  ÀÄÙ  ÀÄÙ  ÀÄÙ  ÀÄÙ

De kleur van het door de teksteditor gebruikte karakters kunt u hier 
selecteren. De kleuren zijn achtereenvolgens wit, zwart, rood, groen en blauw. 
In zwart/wit modes zijn dit wit, lichtgrijs, donkergrijs en zwart. 


2.5 Ontvangen en uitzenden van plaatjes

Na opstarten staat MSCAN altijd in de ontvangst (RX) mode. Klik op de 
programma mode indicator om de gewenste programma mode te selecteren waarin u 
wilt ontvangen en zenden. 


2.5.1 SSTV plaatjes ontvangen

Klik op de mode indicator (rechts van de programma mode indicator) om de 
gewenste mode te selecteren. U kunt dit ook doen met <F5>. 

B&W SSTV:

ÚÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄ¿
³ 7.2 ³->³  8  ³->³ 16  ³->³ 32  ³
ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙ

Wraase SSTV:

ÚÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄ¿
³ 24 ³->³ 48 ³->³ 96 ³
ÀÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÙ

New SSTV:

ÚÄÄ¿  ÚÄÄ¿  ÚÄÄ¿  ÚÄÄ¿  ÚÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿
³M1³->³M2³->³S1³->³S2³->³DX³->³R72³
ÀÄÄÙ  ÀÄÄÙ  ÀÄÄÙ  ÀÄÄÙ  ÀÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ

Selecteer nu op welk(e) scherm(en) u wilt ontvangen. U doet dit door op de RX 
display sequence indicator te klikken. 

ÚÄÄ¿ ÚÄÄ¿ ÚÄÄ¿ ÚÄÄ¿
³1X³ ³X2³ ³12³ ³XX³
ÀÄÄÙ ÀÄÄÙ ÀÄÄÙ ÀÄÄÙ

1X                  ontvang op scherm 1
X2                  ontvang op scherm 2
12                  ontvang beurtelings op 1 en 2
XX                  geen ontvangst

Wanneer de ontvangst volgorde wordt gewijzigd van b.v. 1X naar X2, dan zal de 
ontvangst pas in scherm 2 beginnen nadat een nieuw plaatje begint (na 
ontvangen van de beeldsynchronisatiepuls). Door als tussenstap XX te 
selecteren, dus 1X -> XX en XX -> X2 forceert u dat MSCAN onmiddelijk naar 
scherm 2 schakelt en hier wacht op de start van een plaatje. 

MSCAN is nu gereed voor de ontvangst van plaatjes en zal deze geheel 
automatisch in de door u opgegeven scherm(en) tonen. Omdat MSCAN multitasking 
is kunt u ondertussen andere dingen in MSCAN doen, zoals een plaatje opslaan 
of inlezen en bijv. van tekst voorzien. Wilt u toch ingrijpen in de ontvangst 
dan kunt u gebruik maken van de indicator links van de bericht indicator, en 
de PARAM menu toets. 

In B&W en New SSTV modes:

ÚÄÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿
³TOP³->³CLS³
ÀÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ

In de Wraase SSTV mode:

ÚÄÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿
³RGB³->³TOP³->³CLS³
ÀÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ

Met RGB kunt u de volgorde waarin de beeldlijnen worden ontvangen wijzigen, 
waardoor de 3 kleurcomponenten verschuiven (rood-groen-blauw wordt blauw-rood-
groen). U gebruikt dit commando wanneer u een plaatje in de verkeerde kleur 
ontvangt. Klikt u op TOP dan zal de ontvangst bovenin het scherm verdergaan 
(of starten), <Ctrl><Home> indrukken geeft hetzelfde resultaat. CLS doet dit 
ook maar wist tevens het scherm. 

In de New SSTV modes is een extra indicator beschikbaar, behalve met klikken 
kunt u de instelling van deze synchronisatie indicator ook wijzigen met <F6>. 

ÚÄÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿
³VIS³->³LIN³->³SYN³
ÀÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ

Normaal zult u deze indicator op VIS hebben staan. De ontvangst van een SSTV 
plaatje zal dan alleen starten wanneer een geldige VIS code wordt ontvangen. 
In SYN mode zal de ontvangst bij iedere beeldsynchronisatiepuls beginnen, ook 
al wordt geen VIS code ontvangen. Zowel de VIS als SYN zijn synchrone modes, 
de ontvangst van het plaatje geschiedt dan synchroon. In LIN mode is dit 
anders, hier wordt pas een beeldlijn geschreven wanneer er 
lijnsynchronisatiepuls wordt ontvangen. Hierdoor is het beeld minder scherp en 
zal de ontvangst stoppen zolang er niets wordt ontvangen. Toch kan deze mode 
nodig zijn, en wel in de volgende gevallen: 

1)      Wanneer het ontvangen signaal niet synchroon is, bijv. wanneer het een 
        opname op cassette betreft. 

2)      Wanneer de beeldsynchronisatiepuls is gemist of niet goed is ontvangen 
        zal het ontvangen plaatje niet goed staan: de kantlijn kan dan ergens 
        anders staan. Behalve met de hulpmiddelen in het PARAM menu kunt u dit 
        ook verhelpen door kortstondig LIN mode te kiezen. Stem eventueel de 
        ontvanger opnieuw af en let op de syncindicator in het spectrum. Is de 
        synchronisatie correct, kies dan weer VIS of SYN mode.

Wanneer MSCAN in de New SSTV mode een beeldsynchronisatiepuls met geldige VIS 
code ontvangt zal het automatisch de juiste mode (M1, M2 etc.) instellen. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een foutieve scottie mode (gebruikt door 
JV-FAX en oude versies van MSCAN) en de correcte. Bij decodering van de 
foutieve wordt naast de mode een ' teken geplaatst, dus S1', S2' en DX'. MSCAN 
zendt alleen in de juiste scottie mode. 

ÉÍÍÍÍÍÍÍ»
º PARAM º
ÈÍÍÍÍÍÍÍ¼


Daar dit menu in de B&W en Wraase SSTV modes slechts een optie kent verschijnt 
na aanklikken van PARAM geen submenu maar zal het betreffende commando direct 
worden uitgevoerd. U schakelt hier tussen de manual en de autosync mode. 
Manual is de normale synchronisatie mode, waarbij iedere lijn geschreven zal 
worden na ontvangst van een lijnsynchronisatiepuls. De autosync mode is 
speciaal voor de modes ontwikkeld door CombiTech. Een echte synchrone mode is 
niet mogelijk daar de zendende stations niet synchroon uitzenden. Wanneer 
MSCAN in autosync mode staat, kijkt het intelligent naar de 
lijnsynchronisatiepulsen en probeert hieruit te voorspellen wanneer de 
volgende puls zal komen. Valt door b.v. storing een lijn weg dan zal de 
ontvangst toch doorgaan. Zelfs wanneer de beeldsynchronisatiepuls voor een 
tweede plaatje wegvalt zal MSCAN proberen te voorspellen waar en wanneer dit 
nieuwe plaatje moet worden geschreven. Vooral in de kleuren Wraase mode, waar 
het wegvallen van een lijn de kleurenvolgorde in de war schopt, is deze mode 
onmisbaar bij slechte ontvangst. 

In de New SSTV modes verschijnt na klikken op PARAM een submenu. 

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º PARAM  º -> º <LEFT  º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º >RIGHT º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º  RGB   º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º CALIB  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º  AUTO  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Met de <LEFT en >RIGHT menutoetsen verschuift u het begin van de beeldlijn naar
links of rechts. U zult hier gebruik van maken wanneer in de synchrone mode de 
beeldsynchronisatiepuls is gemist. Omdat ook de kleur dan vaak niet goed zal 
zijn kunt u de kleurvolgorde wijzigen met de RGB toets. 

Door op AUTO te klikken activeert u de automaat. Wanneer deze is geactiveerd 
schakelt het programma de normale bediening uit, in de console verschijnt dan 
de mededeling 'auto mode engaged'. MSCAN zal nu zelf beelden in beide schermen 
ontvangen en opslaan. De naamgeving van de plaatjes is als volgt: de eerste 2 
cijfers zijn de maand, de tweede 2 cijfers de dag van de maand, de derde 2 
cijfers het uur, en de laatste 2 cijfers het aantal minuten. Een plaatje dat 
op 26 maart om 18:30 is ontvangen zal dus zijn opgeslagen met als filenaam 
'03261830'. De auto mode is uit te schakelen met <Esc> (of middelste of 
rechter muistoets). 


2.5.2 SSTV plaatjes uitzenden

Klik op de mode indicator of gebruik <F5> om de gewenste mode te selecteren. 

Indien nodig, selecteer het scherm (1 of 2) waarin u het plaatje heeft staan 
dat verzonden moet worden. Zijn beide schermen geselecteerd (1 en 2) dan 
worden de beelden beurtelings vanuit scherm 1 en 2 uitgezonden (mits u twee 
maal heeft geklikt op de RX/TX indicator). 

ÚÄÄ¿  ÚÄÄ¿  ÚÄÄ¿
³X2³->³12³->³1X³
ÀÄÄÙ  ÀÄÄÙ  ÀÄÄÙ

X2:     zend plaatje in scherm 2 uit
12:     zend beide schermen uit (beginnend met 1)
1X:     zend plaatje in scherm 1 uit

Klik nu op de RX/TX indicator, druk op <F9>, om te schakelen van ontvangst 
naar zenden. Er zijn twee zendinstellingen, bij de eerste instelling stopt het 
programma de uitzending automatisch na het eerste plaatje. Bij de tweede 
instelling (twee keer klikken) blijft het programma continu beelden uitzenden. 


2.5.3 Fax plaatjes ontvangen

Voor een goed begrip van de werking van sommige functies zullen eerst de 
begrippen 'scrollen' en 'endmarker' worden behandeld. 

scrollen

In de Fax mode is het werkelijke scherm iets groter dan wat op de monitor 
zichtbaar is. Hierdoor kunnen lange Fax-platen die normaal niet in beeld 
zouden passen toch worden ontvangen en weergegeven. D.m.v. scrollen (verticaal 
bewegen) wordt de rest van het beeld zichtbaar gemaakt. Dit scrollen gebeurt 
grotendeels automatisch. Zo zal bij de ontvangst of het verzenden van Fax 
platen altijd zichtbaar zijn waar de plaat op dat moment is. Hetzelfde geldt 
bij het inladen of wegschrijven van een plaat. Er is echter een uitzondering: 
wanneer de cursor in beeld is zal er geen scrollen plaatsvinden zodat altijd 
het gedeelte waar de cursor staat zichtbaar is. 

endmarker

Met de endmarker geeft men aan waar zich de ondergrens van het huidige beeld 
bevindt. Zo zal een uitzending stoppen wanneer de endmarker is bereikt, en 
wordt bij opslaan op disk slechts het gedeelte tot aan de endmarker 
weggeschreven. De endmarker werkt grotendeels automatisch. De endmarker wordt 
b.v. na het inladen van een plaatje automatisch onderaan geplaatst. Wordt 
eventueel onder de plaat (en dus de endmarker) nog iets ingetikt of ingeladen 
(box) dan wordt de endmaker hier weer onder geplaatst. Wanneer een Fax-plaat 
wordt ontvangen en men stopt daarna de ontvangst dan zal de endmarker worden 
geplaatst op de laatste lijn van ontvangst. 


Klik op de mode indicator (of gebruik <F5>) om de gewenste mode te selecteren. 

In B&W fax:

ÚÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄ¿
³ 120 ³->³ 180 ³->³ 240 ³->³ 60  ³->³ 90  ³
ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙ

In Col Fax:

ÚÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄ¿
³ 240 ³->³ 360 ³->³ 120 ³->³ 180 ³
ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙ

De indicator toont het aantal lijnen per minuut dat wordt uitgezonden. 

Selecteer nu de gewenste IOC door op de IOC indicator, rechts van de mode 
indicator, te klikken of gebruik <F6>. 

In B&W Fax:

ÚÄÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿
³288³->³576³->³864³
ÀÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ

In Col Fax:

ÚÄÄÄ¿ ÚÄÄÄ¿
³288³ ³204³
ÀÄÄÄÙ ÀÄÄÄÙ

De IOC is een maat voor de hoogte-breedte verhouding van het uitgezonden 
beeld. Bij selecteren van 360 LPM (alleen in Col Fax) wordt automatisch een 
IOC van 204 ingesteld daar deze hierbij gebruikelijk is. 

Rechts van de IOC indicator bevindt zich de bandbreedte (shift) indicator. 

ÚÄÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿
³800³->³300³
ÀÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ

Bij b.v. 800 Hz shift verandert de toon van het Fax-signaal 800 Hz wanneer het 
videosignaal van geheel zwart naar geheel wit gaat. Bij zenden wordt altijd 
een shift van 800 Hz gebruikt. 

ÚÄÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿
³RGB³->³TOP³->³CLS³
ÀÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ

Met RGB kunt u de volgorde waarin de beeldlijnen worden ontvangen wijzigen, 
waardoor de 3 kleurcomponenten verschuiven (rood-groen-blauw wordt blauw-rood-
groen). U gebruikt dit commando wanneer u een plaatje in de verkeerde kleur 
ontvangt. Klikt u op TOP dan start de ontvangst bovenin het scherm. Het 
commando CLS doet dit ook maar wist tevens het scherm. 


Gebruik de RX display sequence indicator om de ontvangst aan en uit te zetten. 

ÚÄÄ¿  ÚÄÄ¿
³1 ³->³X ³
ÀÄÄÙ  ÀÄÄÙ

1       gebruik scherm 1 (er is maar een scherm)
X       gebruik geen scherm (dus ontvangst uit)

In het PARAM menu kunt u diverse instellingen wijzigen.

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º PARAM  º -> º <LEFT  º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º >RIGHT º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º VIDEO  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º CALIB  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º  AUTO  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Met de <LEFT en >RIGHT menutoetsen verschuift u het begin van de beeldlijn naar
links of rechts. 

Klikt u op VIDEO dan verschijnt het onderstaande submenu.

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º VIDEO  º -> º INVERT º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º MIRROR º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Met INVERT inverteert u de binnenkomende videosignalen, zwart/wit wordt dus 
wit/zwart. Met MIRROR spiegelt u het binnenkomende beeldsignaal. De 
beeldlijnen worden nu van rechts-naar-links geschreven. 

Beide commando's zult u slechts bij de ontvangst van enkele Fax stations op de 
kortegolf banden nodig hebben. 

De CALIB toets gebruikt u bij het bepalen van de kristal kalibratie factor. 

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º  AUTO  º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Het AUTO commando heeft dezelfde functie als in de New SSTV mode. De automaat 
stelt in de Fax mode bovendien volautomatisch de IOC, LPM en shift (800 of 300 
Hz) in. Ook bepaalt hij of het een kleuren of z/w uitzending is. Verder wordt 
het plaatje 'rechtgezet' en start de ontvangst zodra het daadwerkelijke 
plaatje verschijnt, de synchronisatiepulsen komen dus niet in beeld. Na 
ontvangen van de stoptoon, of indien het beeldgeheugen vol is, wordt het 
plaatje opgeslagen in de auto directory. De naamgeving van de plaatjes is als 
volgt: de eerste 2 cijfers zijn de maand, de tweede 2 cijfers de dag van de 
maand, de derde 2 cijfers het uur, en de laatste 2 cijfers het aantal minuten. 
Een plaatje dat op 26 maart om 18:30 is ontvangen zal dus zijn opgeslagen met 
als filenaam '03261830'. De auto mode is uit te schakelen met <Esc> (of 
middelste of rechter muistoets). 


2.5.4 Fax plaatjes uitzenden

Merk op dat wanneer u een plaatje heeft ingeladen of gedigitaliseerd, de 
endmarker automatisch onderaan het plaatje wordt geplaatst. Wilt u de 
endmarker op een andere positie plaatsen klik dan op de endmarker indicator. 

ÚÄÄ¿
³--³
ÀÄÄÙ

Wanneer u op deze indicator klikt wordt de muis in het scherm geplaatst. U 
kunt nu aangeven waar u de endmarker wilt plaatsen door op de linker muistoets 
te drukken. 

Stel de gewenste mode en IOC in en start de uitzending door op de RX/TX 
indicator te klikken, of op <F9> te drukken. U kunt de uitzending afbreken 
door nogmaals op deze indicator te klikken, of <F9> te gebruiken. 


2.6 Beeldverwerking met de toolkit

Klik op de toolkit toets voor het beeldverwerking menu.

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºTOOLKIT º -> º MIRROR º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º COLOUR º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º ASPECT º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º  MOVE  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º  DRAW  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º DEBUG  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

In dit menu vindt u diverse hulpmiddelen bij het bewerken van beelden. 

De MIRROR functie gebruikt u om een beeld te spiegelen.

COLOUR is alleen in kleuren modes beschikbaar. U kunt hier de kleurvolgorde 
van een beeld wijzigen. 

Met ASPECT kunt u de aspect-ratio van een beeld wijzigen, dit is de hoogte-
breedte verhouding. U kunt de hoogte verdubbelen (1:2) of halveren (2:1). 

Het MOVE commando stelt u in staat een beeld te verschuiven. Dit kan nodig 
zijn wanneer een ontvangen beeld door synchronisatie problemen niet 
linksbovenin het scherm is begonnen. Na aanklikken van MOVE kiest u in welk 
scherm u deze opdracht wilt uitvoeren, waarna u met de muis de linkerbovenhoek 
van het plaatje markeert. 

De DRAW functie stelt u in staat m.b.v. uw muis in een van beide schermen te 
tekenen. De voor de teksteditor ingestelde kleur zal worden gebruikt. 

Het DEBUG commando is alleen voor technische support.


2.7 Gebruik van het spectrum

Om de SSTV en Fax signalen te kunnen controleren is er voorzien in een 
spectrum weergave van deze signalen. In dit spectrum staan 3 zgn. markers, dit 
zijn v.l.n.r. de sync-marker (1200 Hz), de video ondergrens en de video 
bovengrens. Bij SSTV zijn de videogrenzen 1500 en 2300 Hz. Bij Fax hangt dit 
af van de gekozen shift. Bij 800 Hz is dit tevens 1500 en 2300 Hz, bij 300 Hz 
is dit 1750 en 2050 Hz. 
Wanneer het programma in de ontvangstmode staat en u klikt op SPECTRUM dan 
verschijnt het onderstaand submenu. Ook zult u zien dat de actuele frequentie 
van het ontvangen signaal in het spectrum wordt getoond. 

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºSPECTRUMº -> ºvSHRINK º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º^EXPAND º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º <LOWER º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º>HIGHER º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              ºDEFAULT º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º  LOAD  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º  SAVE  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

U gebruikt dit menu voornamelijk bij het (softwarematig) afregelen van een 
demodulator. Ook kunt u het gebruiken om (tijdelijk) de spectrum kalibratie 
aan te passen aan een station dat met de verkeerde tonen uitzendt (bij FM 
ontvangst of opnames). 

Met de commando's <LOWER en >HIGHER kunt u het ontvangstspectrum naar links en 
rechts verschuiven. Met de commando's vSHRINK en ^EXPAND comprimeert of 
expandeert u het spectrum. Wanneer u het spectrum verschuift dan geldt dit 
voor het gehele spectrum. Hierdoor kunt u in feite de frequentie van een 
ontvangen signaal wijzigen, handig wanneer een station met 'verkeerde' tonen 
zit. Wanneer u het spectrum comprimeert of expandeert zal de syncfrequentie 
(1200 Hz) niet veranderen. Het comprimeren/expanderen gebeurt dus altijd 
t.o.v. de syncfrequentie. Hierdoor is het mogelijk met deze toetsen het 
beeldkontrast enigszins aan te passen om een zo duidelijk mogelijke weergave 
te krijgen. U wijzigt in feite de frequentie van de videosignalen. 

De overige menutoetsen hebben de volgende functie:

DEFAULT:        laad de vaste standaard gegevens,
LOAD:           de in de configuratie file bewaarde ijkgegevens inladen,
SAVE:           de huidige instelling opslaan in de configuratie file. Dit 
                commando wijzigt de waarden van de beide spectrum kalibratie 
                factoren in het configuratiemenu. 

Staat het programma in de zendmode dan geeft klikken op SPECTRUM een ander 
submenu. 

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºSPECTRUMº -> º 1000Hz º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º 1200Hz º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º 1500Hz º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º 2300Hz º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º 2400Hz º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º  APT   º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Dit submenu helpt u bij het ijken van de modulator, of bij het ijken van de 
demodulator van uw tegenstation. Klikken op een van de xxxxHz toetsen zal 
gedurende 5 s een toon met de overeenkomstige frequentie uitzenden. 

Wanneer de Miniscan als interface is geselecteerd zal onderstaande toets 
zichtbaar zijn. 

              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º CALIB  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

U gebruikt deze bij het automatisch kalibreren van deze interface. 

Wanneer een interface met programmeerbare uitgangsspanning is geselecteerd 
(Miniscan en Ad Lib), dan zal onderstaande toets zichtbaar zijn. 

              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º LEVEL  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

Wanneer u hierop klikt kunt u met -LESS and +MORE het gewenste uitgangsniveau 
instellen. Klik op OK om te bevestigen. 

Klikt u op APT dan verschijnt onderstaand submenu.

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º  APT   º -> º 200Hz  º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º 300Hz  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º 450Hz  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
              ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»
              º 675Hz  º
              ÈÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

In dit submenu kunnen de diverse APT (Automatic Picture Transmission) tonen, 
zoals deze bij Fax signalen worden gebruikt om automatisch te starten en 
stoppen, worden opgewekt. De tonen worden gedurende 5 seconden gegenereerd, 
waarna de rusttoon 2300 Hz wordt uitgezonden. 


2.8 Verlaten van het programma

Klik twee maal op de OK indicator, of op <F10> om het programma te verlaten. U 
kunt ook <Ctrl><X> of <Ctrl><Q> gebruiken. 



BIJLAGE I - INTERFACES

MSCAN ondersteunt vele interfaces. De vergelijkingstabel in deel A van deze 
bijlage geeft u een goed idee welke interface het meest voor u geschikt is. In 
deel B leest u meer over iedere interface en, indien nodig, hoe u deze moet 
kalibreren. 


A Interface vergelijkingstabel

                   ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                   ³OPAMP³OPAMP³OPAMP³Easy-³View-³Mini-³Multi³
                   ³spkr ³TxD  ³AdLib³Fax  ³Port ³scan ³scan ³
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³multitasking      ³  þ  ³     ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³RX storings-      ³     ³     ³     ³     ³  þ  ³     ³  þ  ³
³onderdrukking     ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³effectieve DSP    ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³     ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³RX beeldkwaliteit ³     ³     ³     ³  þ  ³  þ  ³     ³  þ  ³
³PC onafhankelijk  ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³TX beeldkwaliteit ³     ³     ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³
³PC onafhankelijk  ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³hoge RX resolutie ³     ³     ³     ³     ³  þ  ³     ³  þ  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³hoge TX resolutie ³     ³     ³  þ  ³     ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³>500000 RX kleuren³  þ  ³  þ  ³  þ  ³     ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³>500000 TX kleuren³  þ  ³  þ  ³  þ  ³     ³     ³  þ  ³  þ  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³RX ongevoelig voor³  þ  ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³     ³  þ  ³  þ  ³
³harmonischen      ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³sinusvormig audio ³     ³     ³  þ  ³     ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³niet kalibreren   ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³     ³  þ  ³     ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³programmeerbaar   ³     ³     ³  þ  ³     ³     ³  þ  ³     ³
³uitgangsniveau    ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³geen externe      ³  þ  ³  þ  ³  þ  ³     ³  þ  ³  þ  ³     ³
³voeding nodig     ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³     ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³Hamcomm compatibel³  þ  ³  þ  ³     ³     ³     ³  þ  ³     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ

Alle informatie is gebaseerd op het bestuderen van zowel het ontwerp als het 
testen van de hardware. Gebaseerd op informatie zoals deze beschikbaar was op 
11-07-96. De PCIO-bus is v.w.b. de SSTV & Fax interface te vergelijken met de 
Multiscan. 


B Beschrijving van de interface

1. OPAMP

Deze zeer eenvoudige interface voor ontvangst bestaat uit een enkele OPAMP die 
de audiosignalen versterkt zodat ze verder door de PC kunnen worden verwerkt. 
Deze interface is ook bekend als Hamcomm interface of (JV-FAX) comparator. 


2. Microscan RX

De Microscan RX interface is ontwikkeld door CombiTech en is gebaseerd op 
OPAMP detectie. Een speciaal ontwerp zorgt voor een scherper beeld en minder 
ruis. De Microscan RX heeft een tweede zgn. 'pass-through' connector zodat de 
RS-232 poort beschikbaar blijft voor andere randapparatuur, zoals een TNC of 
telefoonmodem. De interface kan d.m.v. de aansluitkabel met 3,5mm jack 
connector aangesloten worden op iedere ontvanger. De Microscan RX heeft geen 
aparte voeding nodig. 


3. PC speaker

MSCAN kan het audiosignaal voor uitzenden opwekken m.b.v. de luidspreker in de 
PC. Een eenvoudige schakeling die op de luidspreker wordt aangesloten past het 
geluid aan voor de zender. 


4. TxD pin

De meest eenvoudige manier om het audiosignaal op te wekken is d.m.v. een 
eenvoudige schakeling die wordt aangesloten op de RS-232 poort van de PC. Deze 
schakeling is gelijk aan die bij de PC speaker, voordeel is nu echter dat geen 
aansluitingen in de PC moeten worden gemaakt. Groot nadeel van deze interface 
is dat er geen multitasking mogelijk is tijdens zenden. 


5. Ad Lib

Iedere geluidskaart die Ad Lib of Sound Blaster compatibel is kan door MSCAN 
worden gebruikt om audio op te wekken voor uitzenden. Hoewel de interfacing 
naar de zender wat aandacht vereist om bijgeluiden als brom en ruis te 
vermijden, is met deze interface een zeer goede kwaliteit te bereiken. Zet de 
volumeregelaar op de geluidskaart op (bijna) maximaal. Gebruik een 
potentiometer bij de ingang van uw zender om het signaal op het gewenste 
niveau te regelen. Fijnafregeling is mogelijk in MSCAN (klik op SPECTRUM LEVEL 
tijdens TX). Heeft uw geluidskaart een mixer, zet dan het FM kanaal en de 
master uitgang op maximaal volume, en alle andere kanalen op nul. 


6. Multiscan

Het Multiscan modem bestaat uit twee printen, een voor ontvangst en een voor 
zenden. De zendprint kan op de ontvangstprint worden bevestigd. De 
ontvangstprint kan ook zelfstandig worden gebruikt. De Multiscan gebruikt een 
hoogwaardige PLL detector voor het decoderen, en een sinusgenerator voor het 
coderen van de SSTV en Fax signalen. Dit verzekert u van de beste kwaliteit 
beelden, zelfs bij slechte condities. 

Wanneer u een gebouwde Multiscan heeft gekocht dan is deze reeds voor u 
afgeregeld. Heeft u echter een onderdeel vervangen of heeft u een bouwpakket 
gekocht, dan moet de Multiscan worden afgeregeld. De ontvangstprint wordt in 
de software afgeregeld. De zendprint wordt d.m.v. instelpots afgeregeld. De 
afregelingen zijn noodzakelijk i.v.m. toleranties in de gebruikte onderdelen. 


Afregelen ontvangstprint

Bij het afregelen van de demodulator op de ontvangstprint wordt de software 
aangepast aan de hardware (software kalibratie). Het afregelen is het 
gemakkelijkst met een toongenerator. Wanneer u een 2e PC heeft kunt u hierop 
MSCAN starten (met b.v. de speaker interface) en deze als toongenerator 
gebruiken. Het is echter ook mogelijk met de hulp van een mede-zendamateur. 
Let u erop dat wanneer u de ontvangstprint afregelt met een sinusgenerator, de 
spanning van het aangeboden signaal niet boven de 3Vtt komt. Door de werking 
van het PLL en het hierachter geplaatste filter zult u bij het afregelen van 
1200 Hz geen 'strakke smalle paal' zien in het spectrum, maar meer een wat 
bibberende brede 'paal'. Ook de frequentie-aanduiding zal licht varieren (10-
20Hz), dit is normaal. Bij hogere frequenties, met name bij 2300 Hz, dient u 
wel een smalle 'paal' in het spectrum te krijgen. Overigens krijgt u een breed 
ruisend spectrum te zien wanneer u geen enkel signaal aanbiedt. Dit is een 
combinatie van de vrijloopfrequentie van het PLL en de op de open ingang 
opgepikte storing. 

Voor het afregelen gaat u als volgt te werk:

1)      Zet het programma in de SSTV mode en klik op SPECTRUM.

2)      Zet op de audio ingang een 1200 Hz toon. Er zal in het spectrum een 
        piek verschijnen. In de rechterbovenhoek van het spectrum staat de 
        frequentie die de demodulator meet. Deze dient 1200 Hz te worden. Met 
        de <LOWER en >HIGHER menutoetsen verschuift u het gehele spectrum 
        omlaag of omhoog totdat u 1200 Hz afleest. De piek zal nu recht onder 
        de syncindicator staan. 

3)      Zet op de audio ingang een 2300 Hz toon. Om nu de aanduiding 2300 in 
        het spectrum te krijgen kunt u met de vSHRINK en ^EXPAND menutoetsen 
        het gehele spectrum inkrimpen of uitrekken. De piek zal nu boven de 
        rechter stip staan. 

4)      Wanneer deze waarden correct zijn moet de hele procedure nogmaals 
        worden herhaald. Hierna kunt u met SAVE de gevonden instelling in de 
        configuratie file opslaan. 

De demodulator is nu afgeregeld. Indien u niet over een toongenerator kunt 
beschikken dan kunt u ook vragen of een mede-zendamateur de tonen voor u wilt 
uitzenden, wanneer hij ook MSCAN gebruikt is dit geen enkel probleem daar deze 
mogelijkheid reeds is voorbereid in het programma. Sluit u bij deze wijze van 
afregelen de demodulator gewoon aan op de audio-uitgang van uw set. 

Het is ook mogelijk de demodulator te ijken m.b.v. een goed SSTV-signaal. Dit 
zal dan wel een minder exact resultaat geven. Betrekt u dit signaal van een 
taperecorder dan dient u zich er terdege van bewust te zijn dat de zweving 
waarmee de meeste recorders behebt zijn de frequentie, en dus het beeld, kan 
be‹nvloeden. De procedure voor ijken m.b.v een SSTV-signaal is eigenlijk 
hetzelfde: 

1)      Zet op de audio ingang het SSTV signaal. Gebruik de  <LOWER en >HIGHER 
        menutoetsen om een goede synchronisatie te realiseren (afregeling 1200 
        Hz). U zult een piek zien onder de syncindicator.

2)      Gebruik de vSHRINK en ^EXPAND menutoetsen om de juiste grijsbalans te
        krijgen. De 'beeldtonen' dienen over het volle 1500-2300 Hz deel van 
        de schaal (aangegeven met de twee punten) aanwezig te zijn. 

3)      Door op SAVE te klikken slaat u de gevonden parameters in de 
        configuratie file op. 


Afregelen zendprint

De modulator op de zendprint wordt als volgt afgeregeld:

1)      Schakel het programma in de zendmode (RX aanklikken).

2)      Klik op SPECTRUM. Met de toetsen 1200, 1500 en 2300 kunnen de tonen 
        1200, 1500 en 2300 Hz worden gegenereerd. 

3)      Stel een frequentie van 1200 Hz in. Meet de frequentie van het signaal 
        dat de modulator nu genereert. Dit is te meten op de uitgang van de 
        kaart. De sterkte van het uitgangssignaal regelt u met R4. Indien uw 
        frequentieteller niet gevoelig genoeg is kunt u het signaal ook meten 
        bij R3. Regel de frequentie m.b.v. R7 exact op 1200 Hz af.

4)      Stel nu een frequentie in van 2300 Hz. Regel met R6 de gemeten 
        frequentie op exact 2300 Hz af. 

5)      Herhaal de hele voorgaande afregeling opnieuw. De modulator is nu 
        nauwkeurig afgeregeld. Wanneer u nu 1500 Hz opgeeft moet u deze 
        frequentie ook meten op de kaart. Een onnauwkeurigheid van enkele Hz 
        is toelaatbaar. 

6)      Met <Esc> kunt u uit de spectrum mode komen, door 2 maal op TX te 
        klikken schakelt u weer terug in de ontvangst mode.


Heeft u niet de beschikking over een frequentieteller dan kunt u het signaal 
van de modulator ook gewoon uitzenden en vragen of een mede-amateur de 
frequentie voor u wilt meten. Beschikt deze amateur ook over het programma 
MSCAN dan kan hij dit op eenvoudige wijze doen m.b.v. het spectrum menu. 


7. EasyFax

Sluit de EasyFax interface aan volgens de handleiding. Zorg ervoor dat de 
interface aanstaat voordat u MSCAN opstart. MSCAN zal dan direct na opstarten 
de EasyFax interface in de juiste mode zetten. 


8. ViewPort VGA

Om uw ViewPort VGA interface te optimaliseren voor gebruik met MSCAN zal deze 
opnieuw afgeregeld moeten worden. Dit gaat op bijna dezelfde wijze als voor de 
Multiscan. De volgende procedure is aanbevolen. 

1)      Hardware afregeling (zie ook de ViewPort VGA documentatie)

                a)      zet Rv (video gain) en Ro (offset) in de middenstand
                b)      zet een toon van 1000 Hz op de ingang en regel Ro af
                        voor 0.00 V op TP3
                c)      zet een toon van 2400 Hz op de ingang en regel Rv af
                        voor 5.00 V op TP3
                d)      herhaal stappen b en c voorzover nodig

2)      Software afregeling

                a)      sluit de ViewPort VGA interface aan op uw PC
                b)      start het configuratiemenu met MSCAN /c, kies bij RX
                        interface voor ViewPort, geef bij de spectrum 
                        calibration factor vragen een <Enter> 
                c)      klik in MSCAN op SPECTRUM
                d)      klik op DEFAULT
                e)      zet een toon van 1200 Hz op de ingang van de interface 
                        en gebruik <LOWER en >HIGHER om een aflezing van 
                        1200 Hz in het spectrum te krijgen 
                f)      zet een toon van 2300 Hz op de ingang en gebruik
                        vSHRINK en ^EXPAND om een aflezing van 2300 Hz in het
                        spectrum te krijgen
                g)      herhaal stappen e en f voorzover nodig
                h)      klik op SAVE om de berekende spectrum 
                        kalibratiefactoren op te slaan 

P.S. I: U kunt de tonen ook met MSCAN op een 2e PC (met b.v. de speaker 
interface) opwekken. 

P.S. II: Deze nieuwe afregeling maakt uw ViewPort VGA interface incompatibel 
met andere programma's voor deze interface. U krijgt zo echter de beste 
resultaten in combinatie met MSCAN! 


9. Miniscan

Een handige compacte interface die direct in de RS-232 connector van de PC 
wordt gestoken. Voor het opwekken van het zendsignaal bezit deze interface een 
sinusgenerator. Een Hamcomm emulator is ingebouwd, zodat u de Miniscan ook met 
andere programma's kunt gebruiken! Een aparte voeding is niet nodig. Het 
afregelen van de Miniscan interface is heel eenvoudig. 

1)      Verbind de uitgang van de interface met de ingang.

2)      Start MSCAN op en selecteer de M1 SSTV mode.

3)      Schakel MSCAN in de TX mode en wacht enkele seconden.

4)      Klik nu op SPECTRUM en daarna op CALIB. De Miniscan zal zichzelf nu 
        volledig automatisch afregelen! 

5)      Klik twee maal op uw rechter muistoets om het menu te verlaten.

Voor het beste resultaat moet u deze afregeling herhalen wanneer u de Miniscan 
op een andere RS-232 poort aansluit. 

Het uitgangsniveau van de Miniscan kunt u softwarematig instellen. 

1)      Sluit Miniscan aan op uw zender, zoek een frequentie die niet bezet is 
        en gebruik een laag zendvermogen. 

2)      Zet MSCAN in de TX mode and klik op SPECTRUM. Selecteer een toon van 
        1500 Hz. 

3)      Klik nu op LEVEL en selecteer het gewenste uitgangsniveau. Klik op OK 
        om deze waarde vast te houden. 

Klaar!



BIJLAGE II - VIDEO DIGITIZERS

U kunt natuurlijk iedere digitizer gebruiken om plaatjes mee te maken voor 
MSCAN. Gebruikt u echter een digitizer die door MSCAN wordt ondersteund, dan 
wordt het inlezen van b.v. uw videocamera beeld net zo eenvoudig als het 
inladen van een plaatje van disk! En u kunt dit zelfs doen tijdens zenden en 
ontvangen! 

A Iris

De beste digitizer met zeer scherpe beelden, dus uitermate geschikt voor de 
Fax modes. Installatie van deze digitizer is zeer eenvoudig, u steekt hem in 
een vrij slot en u bent klaar! 

B Video Blaster

MSCAN ondersteunt alle Video Blaster modellen: het originele model, de SE, 
FS200 en de SE100. 

Installeer de Video Blaster zoals staat aangeven in de handleiding. Indien 
mogelijk selecteer voor frame buffer adres 'DISABLED', u kunt dan 
digitaliseren tijdens zenden en ontvangst zonder dat de timing wordt 
verstoord. Start het instelprogramma (.....SET.EXE) en regel het video af voor 
iedere ingang. Haal de monitor aansluiting nu los en sluit de monitor 
rechtstreeks aan op de VGA kaart (de video overlay optie van de Video Blaster 
werkt niet in true colour). In sommige gevallen is het ook nodig de flatcable 
tussen Video Blaster en videokaart te verwijderen. Zorg ervoor dat de Video 
Blaster driver (.....DRV.EXE) is geladen voordat u MSCAN opstart. U kunt hem 
daartoe het beste in de AUTOEXEC.BAT file plaatsen. 

C ComputerEyes/RT

Deze video digitizer is zeer populair in Noord-Amerika. Raadpleeg de 
handleiding voor de juiste installatieprocedure. 



BIJLAGE III - PROBLEMEN OPLOSSEN

MSCAN is een complex multitasking programma dat de volledige capaciteit van de 
PC benut, de PC zal daarom geen capaciteit over hebben voor andere taken. 
Enkele voor de hand liggende problemen worden in deze bijlage beschreven. 

Gebruik van residente programma's

Residente programma's (permanent in het geheugen aanwezig) kunnen extra 
systeeminterrupts veroorzaken. Sommige cache programma's voor hard- of 
floppydisk schakelen de interrupts zelfs voor korte tijd uit. Omdat de timing 
bij de nieuwe SSTV modes en bij Fax zeer kritisch is mag het programma nooit 
worden onderbroken door andere (residente) programma's. Wanneer deze 
onderbreking te lang duurt, en dat is al snel het geval, wordt de timing 
verstoord en zal het ontvangen of uitgezonden plaatje zijn verminkt. Memory 
managers als EMM386, QEMM of 386MAX kunnen op sommige PC's ook de timing 
verstoren. 

Geen beeld na opstarten MSCAN

Verzeker u ervan dat u een super VGA kaart heeft met true colour 
ondersteuning, d.w.z. dat deze kaart 640*480 resolutie moet kunnen weergeven 
in 16,8 miljoen kleuren. Heeft u de juiste chipset ingevuld? Wanneer u voor 
VESA heeft gekozen moet er mogelijk een bij uw kaart behorende VESA driver 
worden geladen. Het is ook mogelijk dat uw kaart de VESA mode niet goed 
ondersteunt, gebruik van een universele VESA driver als UNIVBE kan dit 
probleem ondervangen. Controleer ook of een memory manager of muis niet de 
oorzaak van het probleem is. 

Gebruik van disk-cache

Sommige cache programma's voor harddisk en/of floppydrives zetten tijdelijk de 
interrupts van het systeem uit. Dit is in het MSCAN programma niet toegestaan 
aangezien dit de timing verstoort. Gebruikt u zo'n cache programma dan is het 
mogelijk dat tijdens het laden van files de ontvangst of het zenden tijdelijk 
verstoord wordt. De remedie is eenvoudig: cre‰er een batch file die alvorens 
het MSCAN programma aan te roepen de cache uitzet, en na afloop van het 
programma de cache weer aanzet. 

Muis werkt niet goed

Het kan zijn dat uw muis niet compatibel is, er zijn b.v. problemen bekend met 
sommige Genius muizen. Probeer een andere muisdriver te gebruiken van b.v. 
Logitech of Microsoft om dit probleem op te lossen. 

Storing in ontvangst

Wanneer er spikkels of strepen in het ontvangen plaatje verschijnen wanneer u 
een plaatje van disk inlaadt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een cache 
programma of memory manager. Is dit niet het geval dan is uw PC mogelijk te 
traag. Gebruik een snellere PC of ontlast de PC door een intelligenter modem 
te gebruiken zoals Multiscan. 

Beeld verschuift bij inladen plaatje

Wanneer het beeld dat u uitzendt of ontvangt bij het inladen van een plaatje 
van disk verspringt, dan wordt dit veroorzaakt door een cache programma. Heeft 
u geen cache programma in gebruik, dan ligt het probleem bij uw harddisk/BIOS 
combinatie. De enige oplossing is een ander moederbord of PC gebruiken. 

Spikkels in gehele scherm

Ziet u geleidelijk in het gehele scherm spikkels ontstaan, en gebeurt dit met 
name wanneer MSCAN meerdere taken tegelijk moet uitvoeren, of in snelle modes 
zoals M2 of S2, dan is uw PC te traag. Installeer een snellere processor of 
videokaart om dit probleem op te lossen. 

Problemen na onbemand gebruik

Wanneer MSCAN problemen geeft wanneer u gedurende een bepaalde tijd het 
toetsenbord of de muis niet heeft gebruik, dan heeft u waarschijnlijk een 
'groene' PC. De ingebouwde energie besparing schakelt dan nl. de processor 
naar een lagere snelheid. U kunt dit probleem oplossen door in de SETUP de 
energie besparing uit te schakelen. Wanneer u voldoende kennis van zaken heeft 
kunt u de energie besparing ook gevoelig maken voor interrupts die door MSCAN 
worden gebruikt.



BIJLAGE IV - BESCHRIJVING MODES 

MSCAN ondersteunt diverse modes. Een beschrijving van deze modes wordt 
hieronder gegeven. 


A SSTV

Alleen zendamateurs gebruiken de SSTV mode. U kunt SSTV plaatjes ontvangen op 
HF (b.v. 3730 kHz LSB en 14.230 MHz USB) en op VHF (b.v. 144.500 MHz FM) en 
UHF frequenties. 

B&W SSTV (zwart/wit)

SSTV wordt door radioamateurs gebruikt om beelden via een smalbandig kanaal (3 
kHz) uit te zenden. Het beeld wordt lijn-voor-lijn uitgezonden, iedere lijn 
wordt vooraf gegaan door een lijnsynchronisatiepuls van 1200 Hz. Elk beeld 
wordt voorafgegaan door een langere beeldsynchronisatiepuls van eveneens 1200 
Hz. De videoinformatie wordt gemoduleerd op een 1900 Hz toon met een 800 Hz 
zwaai (1500 Hz is zwart, 2300 Hz is wit). 

Wraase SSTV (kleur)

Deze mode is direct afgeleid van zwart/wit SSTV. Om een kleurenbeeld over te 
kunnen zenden, wordt het beeld eerst ontleed in zijn 3 primaire componenten, 
n.l. rood, groen en blauw. Er worden wereldwijd diverse manieren gebruikt om 
deze drie componenten over te zenden, doch de veruit meest populaire methode 
was tot voor enkele jaren geleden de zgn. line-sequential methode, ook wel 
Single Frame Color (SFC) SSTV genoemd. Wraase is hierbij de meest 
gestandaardiseerde methode. Bij deze methode wordt van iedere lijn 
afzonderlijk zijn rode, groene en blauwe component achter elkaar overgezonden. 
De taak van de ontvanger is om deze drie lijnen weer te vertalen naar een 
kleuren beeldlijn.  Wanneer zender en ontvanger niet dezelfde kleurvolgorde 
hebben zullen de kleuren onderling verwisselen. 

New SSTV (kleur)

De laatste jaren zijn de zgn. nieuwe SSTV modes erg populair geworden. De 
veruit het meest gebruikte zijn de martin en scottie modes. Deze modes 
combineren de voordelen van SSTV en Fax. Hierdoor wordt een aanzienlijk betere 
beeldkwaliteit onder slechte condities gegarandeerd. 
Bij deze modes worden de drie kleurcomponenten niet lijn-voor-lijn 
uitgezonden, maar achter elkaar in dezelfde lijn. Omdat per volledige lijn 
altijd maar een lijnsynchronisatiepuls wordt uitgezonden kan er dus nooit een 
fout optreden in de kleurenvolgorde, deze ligt nu immers vast. Zodra dus ook 
maar een gedeelte van een plaatje in deze modes wordt ontvangen, zullen de 
kleuren altijd correct zijn. Een verdere verbetering is dat naast ontvangst 
m.b.v. de lijnsynchronisatiepuls, gelijk aan zwart-wit SSTV, ook ontvangst 
mogelijk is in de synchrone mode, gelijk aan Fax. In de synchrone mode wordt 
niet meer naar de lijnsynchronisatiepuls gekeken, maar wordt de ontvangst 
automatisch doorgeschreven, gebaseerd op de nauwkeurige timing van een kristal 
(zowel aan zend- als ontvangstzijde). Hierdoor zijn deze modes ongevoeliger 
voor storing. 

Robot 72 s

Bij de Robot mode wordt iedere lijn uitgezonden in twee componenten: de 
luminantie en chrominantie. De luminantie bevat de helderheidsinformatie van 
de lijn. De chrominantie bevat de kleurinformatie en wordt op dubbele snelheid 
verstuurd. Hierdoor wordt een kortere beeldtijd bereikt, terwijl de 
beeldscherpte, qua intensiteit, gelijk blijft. Alleen de kleurinformatie zal 
waziger zijn, het menselijk oog is hier echter minder gevoelig voor. 
Belangrijk nadeel van deze mode is dat bij een kleine wijziging in de 
frequentie van de tonen de kleuren zullen wijzigen. 


B Fax

Fax, een afkorting voor Facsimile, is qua werking in principe gelijk aan SSTV, 
alleen ontbreken de lijn- en beeldsynchronisatiepulsen. Bij Fax wordt vaak 
gebruik gemaakt van het APT protocol (Automatic Picture Transmission). Hierbij 
wordt het begin van een beeld aangegeven met een starttoon, en het eind met 
een stoptoon. Door het ontbreken van lijnsynchronisatiepulsen moet er op een 
andere manier voor worden gezorgd dat zender en ontvanger gelijk lopen. Dit 
wordt gedaan door voorafgaand aan het beeld een synchronisatie signaal uit te 
zenden, dit is zichtbaar als een rechte verticale witte balk. Een ander 
opvallend verschil t.o.v. de SSTV mode zijn de veel langere lijn- en 
beeldtijden: het verzenden van een Fax plaat kan makkelijk 10 minuten in 
beslag nemen. De beeldscherpte is daardoor evenredig groter! Twee technische 
termen die u van de Fax mode moet kennen zijn LPM (Lines Per Minute) en IOC 
(Index Of Cooperation). LPM staat voor het aantal lijnen dat per minuut wordt 
verzonden. Met IOC wordt de hoogte-breedte verhouding van het beeld aangeduid. 
Commerci‰le Fax stations zijn over de gehele lange- en kortegolf band te 
ontvangen, b.v. in Europa op 134 kHz (USB), 4778 kHz (USB) en 8145 kHz (USB). 
Fax uitzendingen van radioamateurs zijn te ontvangen op b.v. 14.230 MHz (USB) 
en 144.700 MHz (FM). 

Start- en stoptonen

Conform internationale standaarden gebruikt MSCAN in de zwart/wit Fax modes de 
volgende start- en stoptonen. 

IOC     start           stop

288     675 Hz          450 Hz
576     300 Hz          450 Hz

Daar de huidige kleuren Fax modes in de amateurwereld zijn ontwikkeld zijn 
hierover geen internationale afspraken gemaakt, de volgende start- en 
stoptonen zijn echter gebruikelijk en worden door MSCAN ondersteund. 

IOC     start           stop

204     200 Hz          450 Hz
288     200 Hz          450 Hz

Starttonen zijn gekoppeld aan de gebruikte IOC en hebben niets te maken met 
het aantal LPM waarin uitgezonden wordt. De in MSCAN ingebouwde automaat voor 
de Fax modes bepaalt de IOC uit de starttoon en het aantal LPM uit de 
synchronisatiepulsen die aan iedere uitzending vooraf gaan. 

B&W FAX (zwart/wit)

Zowel commerci‰le zenders als zendamateurs gebruiken deze modes. Bij 
commerci‰le stations kunnen dit weerkaarten zijn (waarbij alleen zwart en wit 
wordt gebruikt) of (weer)foto's die in grijstinten worden uitgezonden. De 
gebruikte videotonen zijn niet voor alle Fax-stations gelijk: sommige 
gebruiken de van SSTV bekende 800 Hz shift (zwart 1500 Hz en wit 2300 Hz), 
maar er zijn ook stations met een 300 Hz shift (zwart 1750 Hz en wit 2050 Hz). 

Colour Fax (kleur)

Het uitzenden van kleurenplaten via Fax is niet gebruikelijk in de commerci‰le 
wereld. Een zeer omslachtige manier die vroeger wel werd toegepast is het 
uitzenden van drie zwart/wit platen. Deze 3 corresponderen met de 3 kleuren 
geel, magenta en cyaan en moeten na ontvangst worden samengevoegd tot een 
kleurenplaat. 
De Fax kleurenmode die in dit programma wordt ondersteund wordt ook door 
zendamateurs gebruikt. Deze mode werkt op een betere manier, en is 
rechtstreeks afgeleid van de SFC kleuren SSTV mode. Ook hier wordt iedere lijn 
telkens drie keer uitgezonden: een keer zijn rode, een keer zijn groene, en 
een keer zijn blauwe component. De plaat die bij ontvangst verschijnt is 
direct in kleur en het is niet meer nodig deze achteraf nog te bewerken. Deze 
mode wordt ook door het programma JV-FAX ondersteund. Het is in kleuren Fax 
mogelijk om beelden in kleur en met zeer hoge resolutie uit te zenden. 



APPENDIX V - AGENTEN EN CONTACTPERSONEN

Wanneer u in een van onderstaande landen woont, kunt u voor meer informatie 
en/of bestellingen contact opnemen met onze agent of contactpersoon. 
Contactpersonen zijn radio amateurs die u graag helpen, maar houdt u er 
rekening mee dat zij dit in hun vrije tijd doen zonder commercieel gewin. U 
kunt natuurlijk ook altijd rechtstreeks met ons contact opnemen. 

Agenten en contactpersonen:

Australie               Art van Esch VK4GO, Imperial-Surf, 23C/80 
(contactpersonen)       The Esplanada, Surfers-Paradise 4217, Australia. 
                        Tel/Fax: (07) 5538 1652, 
                        Email: surf@marvin.technet2000.com.au

                        Chris Watts VK3DNH, RMB 3440, Hansen Road, Rochester, 
                        Victoria 3561, Australia. 
                        Tel: (054) 865400, Email: crac@echuca.net.au

Canada                  Jim White VE1LL, Box 330, Reserve Mines, N.S. BOA1V0, 
(contactpersoon)        Canada. 
                        Email: nstn1922@fox.nstn.ca

Denemarken              Norad Tele-center a/s, Svend Sorensen OS4SX, 
                        Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjorring, Denmark. 
                        Tel: 98909999, Fax: 98909988

Duitsland               Wim Zech DJ0VQ, Brunnenstr. 3, D-66957 Obersimten,
(contactpersoon)        Germany.
                        Email: wim_zech@zw.maus.de

Frankrijk               TBL Club, Francis Roch F6AIU, F-70120 La Roche Morey,
(contactpersoon)        France.

Hongarije               K T� BT., Tibor Osztie HA9SB, 3529 Miskolc, 
                        Perczel M. u. 45/A, Hungary. 
                        Tel: (046) 365643, Fax: (046) 360009

Japan                   Kiyotada Shimizu JA6AP, 1-21-5, Hayama, Munakata city,
(contactpersoon)        Fukuoka-ken, 811-41 Japan. 
                        Tel/Fax: (092) 8436801

Verenigd Koninkrijk     AMDAT, Terry Rowe G8NNU, 4 Northville Road, 
                        Northville, Bristol, BS7 ORG, England. 
                        Tel: (0117) 9699352, Fax: (0117) 9872228