ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  Dokumentation zur Datei: EXEC.INC
 
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   
    EXEC.INC     - Routinen zur Ausf�hrung von Programmen
                   (f�r den Assembler A86)
   
                   (c) Bernd Schemmer 1990 - 1992
                   Letzter Update: 12.02.1992
   
    Hinweis: Die Routinen ben”tigen Routinen aus den folgenden .LIB-Dateien:
             FILES.LIB, DIRS.LIB, ENV.LIB und STRINGS.LIB
   
   
    þ Variablen:
    ------------
    PathVar               - String (max. L„nge: 64 Byte), enth„lt den
                            Namen der Environment-Variable mit dem
                            Pfaden f�r die Suche nach Dateien durch
                            SearchFile.
                            Voreingestellter Inhalt ist 'PATH'
   
   
    þ Routinen:
    -----------
    ExecProgramm          - Ausf�hren eines Programmes
    SearchFile            - Sucht eine Datei
   
   
    ----------------------------
    ExecProgramm
   
    Funktion:  Ausf�hren eines Programmes
   
    Eingabe:   DS:SI -> Programm-Name als String
                        Hinter dem Programm-Namen muá noch ein Byte
                        frei sein!
               DS:BX -> Parameter f�r das Programm
                        Hinter dem Parametern muá noch ein Byte frei
                        sein!
   
    Ausgabe:   CF = 0 ->> okay
                          AL = Errorlevel des Programm
                          AH = Returncode des Programms
                               0 = Programm endete normal
                               1 = Programm endete durch CTRL-C
                               2 = Programm endete durch schweren Fehler
                                   (�ber den Interrupt 24h)
                               3 = Programm endete normal aber ohne den
                                   belegten Speicher freizugeben (TSR)
   			
               CF = 1 ->> Fehler
                          AX = DOS-Fehlernummer
   
    Bes.:      VOR dem Aufruf dieser Routine muá unbedingt freier Speicher
               bereitgestellt werden!
               Ausgef�hrt werden k”nnen alle .EXE und .COM-Programme.
               Da die Routine das Environment-Segment aus dem PSP benutzt,
               darf das Programm-Environment noch nicht freigegeben worden
               sein.
               Die Routine benutzen ebenfalls die beiden FCBs aus dem PSP.
   
               Batch-Dateien und interne DOS-Befehle m�ssen explizit �ber
               den Aufruf des Kommando-Interpreters mit den Parameter '/C'
               ausgef�hrt werden.
   
    þ Aufbau des Blocks f�r die Funktion 4Bh
   
     ProgrammBlock STRUC [BX]
     _ProgEnv  dw ?                ; Segment des Environments
     _ProgParm dw ?,?              ; Adresse der Parameter
     _ProgFCB1 dw ?,?              ; Adresse des Defaults f�r den 1. FCB
     _ProgFCB2 dw ?,?              ; Adresse des Defaults f�r den 2. FCB
                  ENDS
   
    ----------------------------
    SearchFile
   
    Funktion:  Ermittelt, ob eine Datei im akt. Directory oder in
               einem der in der Environment-Variable, deren Name
               in der Variablen Path gespeichert ist, gespeicherten
               Pfade vorhanden ist
   
    Eingabe:   DS:SI -> Name der Datei
                        Der String muá Platz f�r mindestens 128 Zeichen
                        haben.
   
    Ausgabe:   CF = 0 ->> okay
                          Datei gefunden, Name bei DS:SI um den
                          Pfad erweitert.
               CF = 1 ->> Fehler
                          AX = DOS-Fehlernummer
                          (2 oder 3 falls Datei bzw. Pfad nicht gefunden
                           wurde)
   
    Bes.:      Die Routine ben”tigt mehrere Routinen aus den .LIB-Dateien
               Es sollten noch ca. 1500 Byte auf dem Stack frei sein!
               (f�r die lokalen Variablen von SearchFile, SearchEnvStr
                und ExistFile)
   
               Die Routine benutzt indirekt (�ber ExistFile) die
               undokumentierte Funktion 60h des Interrupt 21h!
   
               Gesucht wird nach folgendem Algorithmus:
   
               1. Falls der angegebene Name mit einem Pfad-Separator ('\')
                  oder ('/') beginnt oder der erste Teil des Namens ein
                  Laufwerkbezeichner ist, wird der angegebene Pfad
                  erweitert und die Datei NUR dort gesucht.
               2. Andernfalls wird die Datei zuerst im akt. Directory
                  gesucht.
               3. Wird die Datei im akt. Directory nicht gefunden, so
                  geht die Routine alle Pfade aus der Envrionment-Variable,
                  deren Name in der Variablen PATHVAR gespeichert ist, der 
                  Reihe nach durch.
                  (d.h. auch eine Angabe wie z.B. 'TEST\TEST.DAT' wird in
                  ALLEN Pfaden gesucht)
   
               F�r die Suche wird der Inhalt der Environment-Variable deren
               Name in der Variable PATHVAR steht benutzt. 
               Durch Žndern dieses Namens kann auch eine andere Environment-
               Variable f�r die Suche benutzt werden (z.B. APPEND).
               Der Aufbau dieser muá aber dem Aufbau des Inhaltes von PATH
               entsprechen.
   
               Der Inhalt der Variablen wird aus dem aktuellen Environment
               ermittelt.