ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  Dokumentation zur Datei: PRINT.INC
 
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   
    PRINT.INC    - Routinen zur Kommunikation mit dem Druckerspooler PRINT
                   (f�r den Assembler A86)
   
                   (c) Bernd Schemmer 1990 - 1992
                   Letzter Update: 02.02.1992
   
   
    þ Routinen:
    -----------
    PrintLoaded?          - Stellt fest, ob PRINT geladen ist
    PrintFile             - šbergibt eine Datei an PRINT
    DeletePrintQueueEntry - L”scht einen Eintrag aus der Warteschlange
                            von PRINT
    DeletePrintQueueEntrys
                          - L”scht alle Eintr„ge aus der Warteschlange
                            von PRINT
    GetPrintQUeueEntrys   - Ermittelt die Eintr„ge aus der Warteschlange
                            von PRINT
   
    Die Routinen ben”tigen eine DOS-Version ab 3.00 (muá von der
    aufrufenden Routine �berpr�ft werden!) und verwenden AX als
    Arbeitsregister.
   
   
    þ Fehlernummern von PRINT
   
    PRINT_NotLoaded       EQU 00h
    PRINT_InvalidFunction EQU 01h
    PRINT_FileNotFound    EQU 02h
    PRINT_PathNotFound    EQU 03h
    PRINT_NoFreeHandle    EQU 04h
    PRINT_AccesDenied     EQU 05h
    PRINT_NoFreeEntry     EQU 08h
    PRINT_Busy            EQU 09h
    PRINT_NameToLong      EQU 0Ch
    PRINT_InvalidDrive    EQU 0Fh
   
   
    ----------------------------
    PrintLoaded?
   
    Funktion:  Feststellen, ob PRINT geladen ist
   
    Ausgabe:   CF = 1 ->> PRINT nicht geladen
               CF = 0 ->> PRINT geladen
   
    ----------------------------
    PrintFile
   
    Funktion:  šbergabe einer Datei an PRINT zum Ausdrucken
   
    Eingabe:   DS:SI -> Dateiname (incl. Pfad)
   
    Ausgabe:   CF = 0 ->> okay
                          Datei in die Warteschlange eingereiht
               CF = 1 ->> Fehler
                          AL = Fehlernummer
                          (AL = 0 ->> PRINT nicht geladen)
   
    ----------------------------
    DeletePrintQueueEntry
   
    Funktion:  L”schen eines Eintrages in der Warteschlange von
               PRINT
   
    Eingabe:   DS:SI -> Name der Datei
   
    Ausgabe:   CF = 0 ->> okay
               CF = 1 ->> Fehler
                          AL = Fehlernummer
                          (AL = 0 ->> PRINT nicht geladen)
   
    ----------------------------
    DeletePrintQueueEntrys
   
    Funktion:  L”schen aller Eintr„ge in der Warteschlange von
               PRINT
   
    Ausgabe:   CF = 0 ->> okay
               CF = 1 ->> Fehler
                          AL = Fehlernummer
                          (AL = 0 ->> PRINT nicht geladen)
   
    ----------------------------
    GetPrintQueueEntrys
   
    Funktion:  Ermittelt die Dateien in der Warteschlange von PRINT
   
    Eingabe:   ES:DI ->> Array f�r die Dateinamen mit jeweils 65 Byte
                         pro Eintrag f�r einen Dateinamen als String
                         (->> 1 L„ngenbyte + 64 Byte f�r den Namen)
               CX    =   Anzahl max. m”glicher Eintr„ge im Array
   
    Ausgabe:   CF = 0 ->> okay
                          Puffer gef�llt
                          CX = Anzahl Eintr„ge in der Queue
               CF = 1 ->> Fehler
                          AL = Fehlernummer
                          (AL = 0 ->> PRINT nicht geladen)
                          Die Eintr„ge im Array sind gel”scht und CX
                          ist unver„ndert
   
    Bes.:     Falls der Array nicht gen�gend Platz f�r alle Eintr„ge in
              der Queue von PRINT hat, werden nur die ersten Eintr„ge
              �bernommen. (erkennbar daran, daá nach dem Routinen-Ende
              der Wert in CX gr”áer als die max. Anzahl Elemente im
              Array ist)
   
              Die nicht belegten Elemente des Arrays werden in jedem
              Fall gel”scht.
   
              Durch Aufruf der Routine mit CX = 0 kann die akt. Anzahl
              von Eintr„gen in der Queue von PRINT ermittelt werden.
              (in diesem Fall ist der Inhalt von ES und DI bedeutungslos)