Scout 37.138
                            Release 2.6
                          Benutzer Handbuch
                 Copyright (C) 1994-96 Andreas Gelhausen

Was ist Scout?
==============

       [1mScout[0m ist ein Systemmonitor, d.h. viele für den reibungslosen
Betrieb des Rechners notwendige Strukturen -- wie z.B. Tasks, Ports,
Assigns, System-Erweiterungen, residente Befehle, Interrupts, usw.  --
können angeschaut und auf viele dieser Strukturen können auch
bestimmte Aktionen ausgeführt werden.

   Es können zum Beispiel Tasks und Prozesse eingefroren, Windows und
Screens geschlossen, Semaphore freigegeben und Interrupts aus dem
System entfernt werden.

       [1mScout[0m bietet zusätzlich die Möglichkeit, via [1mAmiTCP[0m auch
andere Rechner beobachten und gegebenenfalls auch dort auf viele
Strukturen zugreifen zu können.

   Fast alle der implementierten Funktionen stehen auch als
Shell-Parameter zur Verfügung. Das [1mMagic User Interface[0m ist nur für
die grafische Benutzungsoberfläche notwendig und demnach nicht
unbedingt erforderlich.

Copyright
=========

       [1mScout[0m 37.138 (Release 2.6) -- Copyright (C) 1994-96 by Andreas
Gelhausen, alle Rechte vorbehalten.

       [1mScout[0m ist [3mGiftware[0m und darf nur als vollständiges,
unverändertes Archiv frei kopiert werden. Weder das Programm noch Teile
davon dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Autors zusammen mit
kommerziellen Programmen vertrieben werden.

Keine Garantie
==============

   Es wird nicht garantiert, daß das Programm fehlerfrei ist und immer
ordnungsgemäß arbeitet. Sie benutzen es auf eigene Gefahr. Für
Folgeschäden, gleich welcher Art, die durch die Benutzung des
Programmes [1mScout[0m entstehen, übernimmt der Autor keine Haftung.

Giftware
========

       [1mScout[0m 37.138 ist [3mGiftware[0m, d.h. wenn Ihnen das Programm
gefällt, und Sie es demnach auch benutzen, dann sollten Sie dem Autor
für den Aufwand, den er bei der Entwicklung des Programmes gehabt hat,
eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen.

Für kleine Geschenke jeglicher Art stehe ich immer gern zur
Verfügung.  =:^)

Ansonsten darf das Programm frei benutzt werden!

Systemanforderungen
===================

       [1mScout[0m benötigt mindestens die Kickstart Version 2.04.

   Möchten Sie das Programm mit der grafischen Benutzungsoberfläche
benutzen, dann müssen Sie die [1mMUI[0m-Version 2.1 oder eine höhere
Version von [1mMUI[0m installieren.  Siehe auch MUI.

   Um die Netz-Funktionen von [1mScout[0m benutzen zu können, sollten Sie
mindestens die [1mAmiTCP[0m-Version 4.0 installiert haben.  Siehe auch
AmiTCP.

MUI - MagicUserInterface
========================

             (C) Copyright 1992-96 Stefan Stuntz

       [1mMUI[0m ist ein System zum Erzeugen und Unterstützen von
grafischen Benutzungsoberflächen. Mit der Hilfe eines
Konfigurationsprogrammes bekommt der Benutzer einer [1mMUI[0m-Applikation
die Möglichkeit das Aussehen dieser Applikation seinem Geschmack
anzupassen.

       [1mMUI[0m wird als Shareware vertrieben. Um ein vollständiges
Programmpaket zu bekommen, das viele Beispiele und mehr Informationen
über die Registrierung beinhaltet, sollten Sie auf lokalen Bulletin
Boards oder Public Domain Disketten nach einem File namens
[1mmuiXXusr.lha[0m Ausschau halten (XX steht für die letzte
Versionsnummer).

   Sie können sich auch direkt registrieren lassen, indem Sie 30.- DM
oder 20.- US$ an die folgende Adresse schicken:

                        Stefan Stuntz
                   Eduard-Spranger-Straße 7
                        80935 München
                           GERMANY

AmiTCP
======

       [1mAmiTCP[0m ist ein TCP/IP Protokoll-Stack für den Amiga. Die
Demoversion 4.0 (oder neuer) sollte in jeder größeren
Public-Domain-Sammlung oder auf dem AmiNet erhältlich sein. Fragen Sie
den Amiga-Händler Ihres Vertrauens.  =:^)

Installation
============

   Für die Installation von [1mScout[0m reicht es aus, nur das Programm
[1mscout[0m selbst und die Datei [1mscout.data[0m in ein Verzeichnis Ihrer Wahl
zu kopieren. Danach können Sie es sofort starten.  Die Datei
[1mscout.data[0m beinhaltet Daten von System-Erweiterungen.

Wie wird Scout benutzt?
***********************

   In diesem Kapitel wird die Benutzung von [1mScout[0m über die grafische
Benutzungsoberfläche beschrieben. Diese grafische
Benutzungsoberfläche wurde mit [1mMUI[0m realisiert, das für die grafische
Benutzung von [1mScout[0m auch im System vorhanden sein muß.  Siehe auch
MUI.

   Möchten Sie -- aus welchem Grund auch immer -- [1mMUI[0m nicht
verwenden, dann sollten Sie sich den Scout without MUI anschauen.

   Wenn Sie das Programm starten, wird das Hauptfenster geöffnet,
welches viele Gadgets beinhaltet. Jedes dieser Gadgets steht für eine
bestimmte Art von für das Betriebssystem notwendigen Strukturen.

Sie können wählen zwischen:

   Assigns, Devices, Expansions, Fonts, InputHandlers, Interrupts,
Libraries, Locks, Memory, Mounted Devices, Ports, Resident Commands,
Residents, Resources, Semaphores, Tasks, Vectors and Windows.

   Betätigen Sie eines dieser Gadgets, dann wird ein weiteres Fenster
geöffnet, welches die jeweils dazugehörende Liste von Strukturen
beinhaltet.

         [3mBeispiel:[0m Betätigen Sie das [1mTasks[0m-Gadget, so wird ein
     Fenster mit der aktuellen Task-Liste des Systems geöffnet.

   Diese ganzen Funktionen können auch jeweils über das Menu und durch
eine Taste aufgerufen werden, die durch das unterstrichene Zeichen auf
jedem Gadget bestimmt wird.

   Mit diesem Programm können Sie auf viele dieser Strukturen bestimmte
Aktionen ausführen lassen. Sollten Sie so etwas in Betracht ziehen,
dann sollten Sie sich bewußt sein, was Sie tun.

         [3mAchtung:[0m Unsachgemäße Manipulation der System-Strukturen
     kann zum Absturz des Systems führen. In schweren Fällen kann
     dies einen Datenverlust zur Folge haben.

    [3mHinweis:[0m Da es für die Anleitung eines solchen Programmes zu
aufwendig wäre, die angegebenen Strukturen bis ins letzte Detail zu
erklären, wundern Sie sich bitte nicht, daß einige
Detail-Informationen fehlen.

   Da über diese Dinge schon Bücher über Bücher geschrieben wurden,
verweise ich an dieser Stelle auf die dafür vorgesehene Fachliteratur!

Assigns
=======

Ein Assign weist einem Verzeichnis einen logischen Namen zu.

   Wenn Sie zum Beispiel einem Verzeichnis [1mDH0:Daten/Dokumente[0m den
logischen Namen [1mTexte:[0m zuweisen, dann können Sie auf eine Datei
[3mDateiname[0m, die sich in diesem Verzeichnis befindet, auch durch
die Angabe von `Texte:[3mDateiname[0m' zugreifen.

Spalteneinträge
---------------

[1mAddress[0m
     An dieser Adresse beginnt die Struktur eines Assign-Eintrages.

[1mName[0m
     Logischer Name eines Verzeichnisses oder Gerätes

[1mPath[0m
     Hier steht der Pfad des Verzeichnisses.

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Betätigen Sie dieses Gadget, dann wird die Liste erneut
     eingelesen.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der [1mAssigns[0m zum
     Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mRemove[0m
     Mit dieser Funktion wird der ausgewählte Assign-Eintrag aus dem
     System entfernt.

[1mExit[0m
     Das [1mAssigns[0m-Fenster wird geschlossen.

Devices
=======

   Ein Device, das sich in dieser Liste befindet, ist -- wie auch eine
Library (siehe Libraries) -- eine Ansammlung von Funktionen bzw.
Routinen, denen bestimmte Aufgaben zugedacht wurden.

   Das [1mtrackdisk.device[0m zum Beispiel beinhaltet Funktionen für die
Handhabung von Disketten bzw. der Laufwerke.

Spalteneinträge
---------------

[1mAddress[0m
     Adresse der Device-Struktur

[1mln_Name[0m
     Name eines Devices

[1mln_Pri[0m
     Priorität eines Devices

[1mOpenC[0m
     Zähler, der angibt, wie oft das Device geöffnet wurde.

[1mRPC[0m
         [1mRPC[0m steht für [1mRAM Pointer Count[0m und gibt an, wieviele
     Sprungadressen des Devices ins RAM zeigen. So eine ins RAM zeigende
     Einsprungadresse weist auf ein Programm (z.B. den
     [1mSetPatch[0m-Befehl) hin, welches die [3malte[0m Funktion
     verbessern bzw. erneuern möchte, indem es einfach die
     Sprungadresse der Funktion durch die Adresse einer eigenen
     Funktion ersetzt.

     Viele Viren hängen sich auf diese Weise ins System. Diese
     Tatsache soll Sie aber jetzt nicht in Panik versetzen, da es sich
     in den meisten Fällen um kleine Patch-Programme -- wie den
     [1mSetPatch[0m-Befehl von Commodore -- handelt.

     Sollten alle Sprungadressen eines Devices ins RAM zeigen, dann hat
     es seinen Programmcode im RAM stehen. Ein solcher [1mRPC[0m-Eintrag
     besteht aus drei Sternen, da es in dem Fall unwichtig ist, wieviele
     Sprungadressen ins RAM zeigen.

[1mln_Type[0m
     Typ dieser Struktur (Hier sollte normalerweise [1mdevice[0m stehen.)

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Device-Liste wird erneut ausgelesen.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der [1mDevices[0m zum
     Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mRemove[0m
     Mit dieser Funktion wird das ausgewählte Device entfernt.
     Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß es von keinem Programm
     mehr benutzt wird bzw. der [1mOpenC[0m gleich Null ist.

[1mPriority[0m
     Die Prioritat des Devices kann hier von Ihnen verändert werden.
     Hierzu erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie eine neue
     Priorität angeben können. Durch die veränderte Priorität
     bekommt das Device eventuell einen neuen Platz in der Device-Liste.

[1mMore[0m
     Ein zusätzliches Fenster wird geöffnet, in dem Sie weitere
     Details des selektierten Devices finden.

     Sie erreichen dasselbe, indem Sie einfach einen Doppelklick auf den
     jeweiligen Device-Eintrag ausführen.

[1mExit[0m
     Das [1mDevices[0m-Fenster wird geschlossen.

Expansions (System-Erweiterungen)
=================================

   Neben den Informationen über die verwendeten Prozessoren und Custom
Chips wird dem Benutzer auch eine Liste aller System-Erweiterungen
geboten, die zur Zeit dem System zur Verfügung stehen (Grafikkarten,
Speichererweiterungen usw.).

Spalteneinträge
---------------

[1mBoardAddr[0m
     Das ROM der Karte ist ab dieser Adresse im Speicher zu finden.
     Sollte es sich bei der Karte um eine Speichererweiterung handeln,
     ist hier die Anfangsadresse des konfigurierten Speichersegmentes
     zu finden.

[1mBoardSize[0m
     Handelt es sich bei dem Listen-Eintrag um eine Speichererweiterung,
     dann steht hier die Byte-Anzahl, die dem System durch diese Karte
     als Speicher zur Verfügung gestellt wird.

     Bei [3mnormalen[0m Karten wird hier nur die Größe des zur Karte
     gehörenden ROMs angegeben.

[1mManufacturer[0m
     Herstellernummer, die von Commodore vergeben wird.

[1mProduct[0m
     Produktnummer, die der System-Erweiterung vom Hersteller gegeben
     wird.

[1mSerial#[0m
     Seriennummer der Karte (Dieser Eintrag wird von den meisten Karten
     nicht benutzt.)

Aktionen
--------

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der
     [1mExpansions[0m zum Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer
     Wahl ausgeben lassen.

[1mMore[0m
     Beim Betätigen dieses Gadgets erhalten Sie mehr Informationen
     über die selektierte System-Erweiterung in einem zusätzlichen
     Fenster.

     Sie erreichen dasselbe, indem Sie einfach einen Doppelklick auf den
     jeweiligen Eintrag der Liste ausführen.

[1mExit[0m
     Das [1mExpansions[0m-Fenster wird geschlossen.

Unbekannte System-Erweiterungen
-------------------------------

   Wenn Sie eine System-Erweiterung durch einfaches Anklicken des
jeweiligen Eintrages mit der Maus selektieren, dann erhalten Sie den
Namen der Herstellerfirma und die Bezeichnung der Karte in dem dafür
vorgesehenen Textfeld unterhalb der Liste. Das passiert natürlich nur,
sofern mir diese Daten bei der Erstellung der jeweiligen
Programmversion von [1mScout[0m bekannt waren!

   Sollten diese Angaben fehlen oder nicht mit den Daten Ihrer
System-Erweiterungen übereinstimmen, so möchte ich Sie bitten, mir
die folgenden Daten zuzusenden, damit ich sie dem Programm beifügen
bzw. sie korrigieren kann. In der nächsten Version der Datei
[1mscout.data[0m sollten diese Angaben dann vorhanden sein.

    [3mDaten zur Erfassung einer nicht namentlich genannten
Erweiterung:[0m

     1. Herstellernummer (Manufacturer)
     2. Produktnummer (Product)
     3. Name des Herstellers
     4. Bezeichnung der Hardware

   Seien Sie hierbei bitte so genau wie möglich. Die Version der
Erweiterung oder auch noch andere Angaben können hierbei nicht schaden.

Fonts
=====

   Alle Zeichensätze, die sich zur Zeit im System befinden bzw. von
Programmen benutzt werden, sind in dieser Liste zu finden.

Spalteneinträge
---------------

[1mYSize[0m
     Vertikale Größe des Zeichensatzes

[1mCount[0m
     Zähler, der angibt, von wievielen Programmen der Zeichensatz
     gerade benutzt wird.

[1mType[0m
     Steht an dieser Stelle [1mROMFONT[0m, so befindet sich dieser
     Zeichensatz im ROM. Bei [1mDISKFONT[0m wurde er von Diskette bzw.
     Festplatte geladen.

[1mName[0m
     Name des Zeichensatzes

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Liste der Zeichensätze wird aktualisiert.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der [1mFonts[0m zum
     Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mClose[0m
     Hiermit kann ein Zeichensatz geschlossen werden. [1mCount[0m
     verringert sich dann um eins.

[1mRemove[0m
     Mit dieser Funktion kann ein Zeichensatz aus dem System (Speicher)
     entfernt werden, vorausgesetzt er wird von keinem Programm mehr
     benötigt und befindet sich nicht im ROM.

[1mExit[0m
     Das [1mFonts[0m-Fenster wird geschlossen.

Inputhandler
============

   Inputhandler kümmern sich um die Benutzereingaben, die im System
ankommen (Tastendrücke, Mausklicks, usw.). Sie stehen wie an einem
Fließband in einer Reihe und werten diese Eingaben aus. Der
Inputhandler mit der höchsten Piorität bearbeitet diese Eingaben
zuerst. Kann er mit den Eingaben nichts anfangen, reicht er sie in der
Regel an den nächsten Inputhandler weiter.

   Das System benutzt normalerweise für seinen Inputhandler die
Priorität 50. Möchte also ein Inputhandler die Benutzereingaben vor
dem System bekommen, braucht er eine höhere Priorität.

Spalteneinträge
---------------

[1mln_Name[0m
     Name des Inputhandlers

[1mln_Pri[0m
     Priorität des Inputhandlers

[1mis_Data[0m
     Ab dieser Adresse sind die Daten des Inputhandlers im Speicher zu
     finden.

[1mis_Code[0m
     Diese Adresse zeigt zum Programmcode des Inputhandlers. Sollte
     diese Adresse ins RAM zeigen, so wird sie andersfarbig
     dargestellt. Der Inputhandler des Betriebssystems hat seinen
     Programmcode im ROM.

     Ein paar Viren klinken sich als Inputhandler ins System. Bei denen
     zeigt dann auch die [1mis_Code[0m-Adresse ins RAM. Wiederum gilt auch
     in einem solchen Fall: Nicht gleich die Panik bekommen, es gibt
     genug [3mnormale[0m Programme, die so verfahren.

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Liste der Inputhandler wird auf den neuesten Stand gebracht.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der
     [1mInputHandlers[0m zum Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer
     Wahl ausgeben lassen.

[1mRemove[0m
     Ein Inputhandler kann mit Hilfe dieser Funktion aus dem System
     entfernt werden. Hierbei zieht man dem System aber eventuell den
     Stuhl unter dem Hintern weg. Das System kann dabei leicht
     abstürzen!

[1mPriority[0m
     Die Priorität des Inputhandlers kann auf einen bestimmten Wert
     gesetzt werden. Wird die Priorität eines Inputhandlers
     verringert, kann es passieren, daß Programme nicht mehr auf
     bestimmte Dinge (z.B. das Drücken einer bestimmten Taste)
     reagieren, da ein Inputhandler mit einer höheren Priorität diese
     absorbiert.

     Auch diese Liste wird vom System nach den Prioritäten sortiert.
     Ändern Sie also die Priorität eines Inputhandlers, dann bekommt
     dieser eventuell einen neuen Platz in der Liste.

[1mExit[0m
     Das Fenster wird geschlossen.

Interrupts
==========

   Interrupts sind bestimmte Ereignisse, auf die das Betriebssystem
reagieren muß. Für jeden Interrupt-Typ stehen meist sogar mehrere
Interrupt-Routinen zur Verfügung. Diese Interrupt-Routinen werden in
einer Liste nach Prioritäten sortiert.

   Sobald also ein bestimmter Interrupt auftritt, wird das laufende
Programm solange unterbrochen, bis die zum jeweiligen Interrupt
gehörende Liste der Interrupt-Routinen abgearbeitet wurde.

Spalteneinträge
---------------

[1mln_Name[0m
     Diesem Text kann normalerweise entnommen werden, von welchem
     Programm die Interrupt-Routine installiert wurde und auch benötigt
     wird.

[1mln_Pri[0m
     Priorität der Interrupt-Routine

[1mis_Data[0m
     Ab dieser Adresse sind im Speicher Daten zu finden, die zur
     Interrupt-Routine gehören.

[1mis_Code[0m
     Der Programmcode der Interrupt-Routine ist hier zu finden. Sollte
     diese Adresse ins RAM zeigen, so wird sie andersfarbig dargestellt.

[1mNUM[0m
     Diese Nummer beschreibt das Ereignis, bei dem die Interrupt-Routine
     aufgerufen wird. Eine kleine Information hierzu finden Sie im
     [1mIntName[0m-Eintrag des Interrupt-Detail-Fensters, das durch das
     Betätigen des [1mMore[0m-Gadgets geöffnet wird.

         [3mBeispiel:[0m Nummer 5 bedeutet, daß die Interrupt-Routine bei
     jedem neuen Bildaufbau ihres Monitors aufgerufen wird, was bei
     einem 50 Hz Monitor 50 mal in der Sekunde passiert.  ([1mVERTB
     (vertical blank interval)[0m)

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Liste der Interrupt-Routinen wird aktualisiert.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der
     Interrupt-Routinen zum Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer
     Wahl ausgeben lassen.

[1mRemove[0m
     Mit dieser Funktion kann eine Interrupt-Routine aus der Liste
     entfernt werden. Sollte es sich bei der Interrupt-Routine
     allerdings um einen Interrupt-Handler handeln, kann [1mScout[0m diese
     Aktionen nicht ausführen. Ist dies der Fall, dann steht in der
     Spalte [1mIntType[0m der Text [1mHandler[0m.

     Bei den Interrupt-Handlern vom audio.device kann dieses Problem
     z.B. gelöst werden, indem das [1maudio.device[0m entfernt wird. Das
     passiert unter anderem durch den Aufruf von [1mavail flush[0m, wenn das
     audio.device von keinem Programm mehr benutzt wird.

[1mMore[0m
     Ein Fenster mit weiteren Informationen über den selektierten
     Interrupt wird geöffnet.

[1mExit[0m
     Betätigen Sie dieses Gadget, dann wird das Fenster geschlossen.

Libraries
=========

   Eine Library ist eine Ansammlung von Funktionen/Routinen
(Bibliothek), denen bestimmte Aufgaben zugedacht wurden.

Die [1mgraphics.library[0m zum Beispiel beinhaltet Funktionen für die
Grafikdarstellung.

Spalteneinträge
---------------

[1mAddress[0m
     Adresse einer Library

[1mln_Name[0m
     Name einer Library

[1mln_Pri[0m
     Priorität einer Library

[1mOpenC[0m
     Zähler, der angibt, wie oft die Library geöffnet wurde.

[1mRPC[0m
         [1mRPC[0m steht für [1mRAM Pointer Count[0m und gibt an, wieviele
     Sprungadressen der Library ins RAM zeigen. So eine ins RAM zeigende
     Einsprungadresse weist auf ein Programm (z.B. den
     [1mSetPatch[0m-Befehl) hin, welches die [3malte[0m Funktion
     verbessern bzw. erneuern möchte, indem es einfach die
     Sprungadresse der Funktion durch die Adresse einer eigenen
     Funktion ersetzt.

     Viele Viren hängen sich auf diese Weise ins System. Diese
     Tatsache soll Sie aber jetzt nicht in Panik versetzen, da es sich
     in den meisten Fällen um kleine Patch-Programme -- wie den
     [1mSetPatch[0m-Befehl von Commodore -- handelt.

     Sollten alle Sprungadressen einer Library ins RAM zeigen, dann hat
     sie ihren Programmcode im RAM stehen. Ein solcher [1mRPC[0m-Eintrag
     besteht aus drei Sternen, da es in dem Fall unwichtig ist, wieviele
     Sprungadressen ins RAM zeigen.

[1mln_Type[0m
     Typ dieser Struktur (Hier sollte normalerweise [1mlibrary[0m stehen.)

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Library-Liste wird erneuert.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der [1mLibraries[0m
     zum Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mRemove[0m
     Mit dieser Funktion wird die selektierte Library entfernt.
     Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß sie von keinem
     Programm mehr benutzt wird bzw. der [1mOpenC[0m gleich Null ist.

     Einige Libraries lassen sich nicht mehr ohne einen Reset aus dem
     System entfernen. Es ist also nicht unbedingt verwunderlich, wenn
     [1mScout[0m es einmal nicht schaffen sollte, eine Library zu entfernen!

[1mClose[0m
     Um eine Library aus dem System entfernen zu können, muß sie von
     allen Programmen wieder geschlossen worden sein. Dies ist der
     Fall, wenn der [1mOpenC[0m-Eintrag den Wert Null hat.

     Wenn Sie mit dieser Funktion eine Library schließen möchten,
     werden Sie gefragt, ob Sie die Library nur einmal oder gleich für
     alle Programme schließen möchten, die diese Library geöffnet
     haben.

     Wählen Sie hier also [1mall[0m, dann wird die Library so oft
     geschlossen, bis der [1mOpenC[0m gleich Null ist.

[1mPriority[0m
     Die Prioritat der Library kann von Ihnen verändert werden. Hierzu
     erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie die neue Priorität
     angeben können. Durch die veränderte Priorität bekommt die
     Library eventuell einen neuen Platz in der Liste.

[1mMore[0m
     Ein Fenster mit weiteren Informationen zur Library wird geöffnet.

[1mExit[0m
     Das [1mLibraries[0m-Fenster wird geschlossen.

Locks
=====

   Ein Lock symbolisiert den Zugriff eines Programmes auf eine Datei
oder ein Verzeichnis. Auf diese Weise wird z.B. verhindert, daß eine
Datei gelöscht wird, während irgendein anderes Programm noch auf die
sich in der Datei befindenden Daten zugreift.

   Bei etwas umfangreicheren Systemen kann der Aufbau der Liste etwas
länger dauern!  Mein eigenes System hat z.B. im Durchschnitt ca.  500
Lockeinträge, was gemessen an anderen Systemen noch nicht allzu viel
ist.  =:^)

Spalteneinträge
---------------

[1mAccess[0m
     Hier wird die Zugriffsart des Lock-Zugriffes angegeben. Dies kann
     ein Lese- ([1mREAD[0m) oder ein Schreibzugriff ([1mWRITE[0m) sein.  Sollte
     hier [1mOWN[0m stehen, dann handelt es sich nur um einen Lock, der zum
     Aufbau dieser Liste von [1mScout[0m angefordert wurde.

[1mPath[0m
     Pfad der Datei oder des Verzeichnisses

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Liste der Locks wird aktualisiert.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der [1mLocks[0m zum
     Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mRemove[0m
     Ein Lock wird mittels der [1mUnLock()[0m-Funktion der dos.library
     wieder freigegeben.

[1mPattern[0m
     Geben Sie hier ein Namensmuster an, so werden nur die Locks
     angezeigt, deren Pfad mit dem Namensmuster übereinstimmt.

[1mExit[0m
     Das Fenster wird geschlossen.

Memory (Speichersegmente)
=========================

   Die Einträge dieser Liste stellen die Speichersegmente Ihres
Rechners dar. Sie finden dort mindestens den Eintrag Ihres
Grafik-Speichers ([1mCHIP-MEMORY[0m), der fest in Ihren Rechner eingebaut
ist.

Spalteneinträge
---------------

[1mln_Name[0m
     Name des Speichersegmentes (z.B. [1mchip memory[0m)

[1mln_Pri[0m
     Priorität des Speichersegmentes

[1mmh_Lower[0m
     Anfangsadresse des Speichersegmentes

[1mmh_Upper[0m
     Endadresse des Speichersegmentes

Aktionen
--------

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der
     Speichersegmente zum Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer
     Wahl ausgeben lassen.

[1mPriority[0m
     Mit dieser Funktion können Sie bestimmen, welches Speichersegment
     bevorzugt vom System und den anderen Programmen benutzt werden
     soll, indem Sie diesem eine höhere Priorität geben als den
     anderen Speichersegmenten.

         [3mAusnahme:[0m Wird der Typ des Speichers direkt bei der
     Anforderung eines Programmes angegeben, wird das erste
     Speichersegment benutzt, das die Anforderungskriterien erfüllt.

[1mMore[0m
     Ein neues Fenster wird geöffnet. Dieses Fenster enthält weitere
     Daten zum selektierten Speichersegment.

[1mExit[0m
     Das [1mMemory[0m-Fenster wird geschlossen.

Mounted Devices
===============

In dieser Liste finden Sie alle Ihre ansprechbaren Geräte (Laufwerke,
Festplatten usw.).

Spalteneinträge
---------------

[1mName[0m
     Name des Gerätes

[1mUnit[0m
     Kennziffer des Gerätes (Bei DF2: steht hier z.B. normalerweise
     eine Zwei.)

[1mHeads[0m
     Anzahl der vorhandenen Lese- bzw. Schreib-Köpfe

[1mCyl[0m
     Anzahl der Zylinder

[1mState[0m
     Zustand eines Gerätes, der z.B. angibt, ob eine Diskette im
     Laufwerk liegt oder ob die Diskette unlesbar ist.

[1mDiskType[0m
     Typ der Diskette (z.B. [1mOFS[0m (OldFileSystem), [1mFFS[0m
     (FastFileSystem), ...)

[1mHandler or Device[0m
     Hier wird angegeben, welcher Handler oder welches Device sich um
     den Zugriff auf das jeweilige Gerät kümmert.

     Beim Laufwerk DF0: wäre es z.B. in der Regel das
     [1mtrackdisk.device[0m.  Um also direkt auf die Sektoren von DF0:
     schreiben zu können, müßten Sie das [1mtrackdisk.device[0m benutzen.

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Liste wird erneut eingelesen.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der Geräte zum
     Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mMore[0m
     Ein weiteres Fenster mit mehr Informationen zum ausgewählten
     Gerät wird geöffnet.

[1mExit[0m
     Das Fenster wird geschlossen.

Ports
=====

   Ports dienen der Kommunikation von Programmen. Dem Port eines
Programmes können Mitteilungen gesendet werden, auf die das Programm
reagieren soll.

Spalteneinträge
---------------

[1mAddress[0m
     An dieser Adresse ist die Port-Struktur zu finden.

[1mln_Name[0m
     Name des Ports

[1mln_Pri[0m
     Priorität des Ports

[1mmp_SigTask[0m
     Name des Tasks, der für diesen Port zuständig ist.

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Liste der Ports wird aktualisiert.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der [1mPorts[0m zum
     Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mRemove[0m
     Der Port wird aus dem System entfernt.

[1mPriority[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion kann die Priorität des Ports verändert
     werden.

[1mMore[0m
     Ein neues Fenster wird geöffnet. Dieses Fenster enthält weitere
     Daten zum selektierten Port.

[1mExit[0m
     Das [1mPorts[0m-Fenster wird geschlossen.

Resident Commands (Residente Befehle)
=====================================

   Alle Kommandos, die durch den Shell-Befehl [1mresident[0m resident
gemacht wurden, und die Befehle, die schon im ROM enthalten sind,
werden hier angezeigt.

   Dabei werden auch die Positionen und die Größen aller Hunks der
jeweiligen Befehle aufgelistet.

   Die hier behandelten `residenten Befehle' haben nichts mit den im
nächsten Abschnitt beschriebenen `residenten Strukturen' zu tun.

Spalteneinträge
---------------

[1mName[0m
     Name des Befehls

[1mUseCount[0m
     Zähler, der angibt, wieviele Instanzen des Befehls zur Zeit des
     Listenaufbaus im System aktiv sind.

[1mLower[0m
     Startadresse eines Hunks im Speicher

[1mUpper[0m
     Endadresse eines Hunks im Speicher

[1mSize[0m
     Größe des Hunks ([1mUpper[0m - [1mLower[0m - 8 Bytes Overhead)

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Liste der residenten Befehle wird erneut eingelesen.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der residenten
     Befehle zum Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl
     ausgeben lassen.

[1mRemove[0m
     Mit dieser Funktion wird der ausgewählte residente Befehl aus der
     Liste entfernt. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß er
     nicht mehr benutzt wird bzw. der [1mUseCount[0m gleich Null ist.

[1mExit[0m
     Das Fenster wird geschlossen.

Residents (Residente Strukturen)
================================

   Residente Strukturen (Residents) sind Code- bzw. Daten-Segmente (wie
zum Beispiel Libraries), die einen Reset überstehen. Sie sind
[3mreset-fest[0m.

   Die hier behandelten `residenten Strukturen' haben nichts mit den im
vorigen Abschnitt beschriebenen `residenten Befehlen' zu tun.

   Ein Programmierer hat nun die Möglichkeit sein Programm reset-fest
zu machen, indem er unter anderem eine Resident-Struktur initialisiert
und diese über die Kick-Vektoren (siehe Vectors), die sich in der
ExecBase-Struktur (Basis der exec.library) befinden, ins System
einklinkt.

   Diese residenten Strukturen liegen demnach im RAM und ihre Adressen
werden andersfarbig dargestellt, um sie von den anderen residenten
Strukturen abzuheben.  Die residenten Strukturen, die über die
Kick-Vektoren ins System gekommen sind, werden, sofern überhaupt
solche residenten Strukturen vorhanden sind, am oberen Ende der Liste
eingefügt.

   Sollten Sie hier eine residente Struktur finden, die ins RAM zeigt,
dann ist Vorsicht geboten. Schauen Sie sich ihren Namen an, und wenn
Sie nicht ganz sicher wissen, worum es sich handelt, sollten Sie lieber
einmal den Virenkiller Ihres Vertrauens das System überprüfen lassen.

   Viele Viren machen sich auf diese Weise reset-fest!

Spalteneinträge
---------------

[1mAddress[0m
     An dieser Adresse ist die residente Struktur zu finden.

[1mln_Name[0m
     Name der residenten Struktur

[1mrt_Pri[0m
     Priorität der residenten Struktur

[1mrt_IdString[0m
     Identifikationstext der residenten Struktur

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Liste der residenten Strukturen wird aktualisiert.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der [1mResidents[0m
     zum Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mMore[0m
     Ein neues Fenster mit mehr Informationen über die
     Resident-Struktur wird geöffnet.

[1mExit[0m
     Das [1mResidents[0m-Fenster wird geschlossen.

Resources (Ressourcen)
======================

   Eine Ressource ist -- wie auch eine Library (siehe Libraries) und
ein Device (siehe Devices) -- eine Ansammlung von Funktionen bzw.
Routinen, denen bestimmte Aufgaben zugedacht wurden.

Spalteneinträge
---------------

[1mAddress[0m
     Addresse der Ressource

[1mln_Name[0m
     Name der Ressource

[1mln_Pri[0m
     Priorität der Ressource

[1mOpenC[0m
     Zähler, der angibt, wie oft die Ressource geöffnet wurde.

[1mRPC[0m
         [1mRPC[0m steht für [1mRAM Pointer Count[0m und gibt an, wieviele
     Sprungadressen der Ressource ins RAM zeigen. So eine ins RAM
     zeigende Einsprungadresse weist auf ein Programm hin (wie z.B. den
     [1mSetPatch[0m-Befehl), welches die `alte' Funktion verbessern bzw.
     erneuern möchte, indem es einfach die Sprungadresse der Funktion
     durch die Adresse einer eigenen Funktion ersetzt.

     Sollten alle Sprungadressen einer Ressource ins RAM zeigen, dann
     hat sie ihren Programmcode im RAM stehen. Ein solcher [1mRPC[0m-Eintrag
     besteht aus drei Sternen, da es in dem Fall unwichtig ist, wieviele
     Sprungadressen ins RAM zeigen.

[1mln_Type[0m
     Typ der Struktur (Hier sollte normalerweise [1mresource[0m stehen.)

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Ressource-Liste wird neu eingelesen.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der [1mResources[0m
     zum Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mRemove[0m
     Mit dieser Funktion wird die gewählte Ressource entfernt.
     Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß sie von keinem
     Programm mehr benutzt wird bzw. der [1mOpenC[0m gleich Null ist.

[1mPriority[0m
     Die Priorität der Ressource kann von Ihnen verändert werden.
     Hierzu erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie die neue
     Priorität angeben können.

[1mMore[0m
     Wird dieses Gadget betätigt, dann erscheint ein zusätzliches
     Fenster mit weiteren Daten zur selektierten Ressource.

[1mExit[0m
     Das [1mResidents[0m-Fenster wird geschlossen.

    [3mBeachte:[0m Sollte bei [1mOpenC[0m und/oder [1mRPC[0m ein Strich stehen, so
besitzt die Ressource keine typische Library-Struktur
(Hintereinanderreihung von Sprungbefehlen und deren Sprungadressen).
Das passiert z.B. beim Eintrag der [1mFileSystem.resource[0m.

Semaphores (Semaphore)
======================

   Semaphore sind normalerweise dafür da, den Zugriff auf bestimmte
Geräte zu handhaben, auf die nur eine bestimmte Anzahl von Programmen
zur Zeit zugreifen darf.

    [3mBeispiele:[0m
  1. Auf einen Drucker darf nur ein Programm zur Zeit zugreifen, da
     sonst die zu druckenden Texte `gemischt' würden.

  2. Wenn der [1mSetPatch[0m-Befehl von Commodore z.B. schon die Routinen
     des Betriebssystems gepatcht hat, dann soll er diese Patches beim
     nächsten Aufruf ja nicht nochmal ausführen. Zu diesem Zweck wird
     ein Semaphor eingerichtet. Der [1mSetPatch[0m-Befehl kann dadurch bei
     einem erneuten Start prüfen, ob er schon einmal ausgeführt
     worden ist.

Spalteneinträge
---------------

[1mln_Name[0m
     Name des Semaphors

[1mNest[0m
     Dieser Zähler zeigt, wie oft der [1mOwner[0m-Task den Semaphor
     benutzt.

[1mQueue[0m
     Hier wird angezeigt, wieviele Tasks den Semaphor besitzen möchten.

[1mOwner[0m
     Hier ist der Name des Tasks zu finden, dem der Semaphor zur Zeit
     gehört.

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Liste der Semaphore wird erneut eingelesen.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der Semaphore zum
     Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mObtain[0m
     Hierdurch wird dem System vorgegaukelt, daß das Gerät, das File
     oder wofür der Semaphor sonst eingerichtet wurde, gerade benutzt
     wird.  Der [1mNestCnt[0m-Eintrag erhöht sich hierbei um Eins.

[1mRelease[0m
     Sollte ein Semaphor gerade benutzt werden, so machen Sie dem System
     mit dieser Funktion weis, daß dem nicht mehr so ist. Ein Programm,
     das den Semaphor beachtet, kann so eventuell versuchen, ein
     weiteres Mal auf das entsprechende Gerät zuzugreifen.

[1mRemove[0m
     Sofern der Semaphor nicht mehr benutzt wird, können Sie ihn anhand
     dieser Funktion aus dem System entfernen.

[1mExit[0m
     Das [1mSemaphores[0m-Fenster wird geschlossen.

Tasks
=====

   In dieser Liste befinden sich alle Tasks und Prozesse. (Prozesse sind
erweiterte Task-Strukturen.) Sie repräsentieren die Programme, die im
Augenblick im System ablaufen bzw. auf ein Ereignis warten.

Spalteneinträge
---------------

[1mln_Name[0m
     Name des Tasks

[1mln_Type[0m
     Typ der Struktur ([1mtask[0m oder [1mprocess[0m)

[1mln_Pri[0m
     Priorität des Tasks

[1mNUM[0m
     Hier steht die Nummer eines Prozesses, sofern dieser sich mit
     Hilfe des Befehles [1mrun[0m abgekoppelt hat oder noch in einer Shell
     läuft.  Ein Programm, das über die Workbench gestartet wurde,
     hat als [1mNUM[0m-Eintrag einen Strich, wie auch ein Programm, das
     sich selbständig von der Shell abgekoppelt hat.

[1mState[0m
     Dieser Eintrag zeigt den Zustand eines Tasks/Prozesses an. Der
     eigene Prozess von [1mScout[0m, der ganz oben in der Liste zu finden
     ist, hat dort immer [1mrun[0m stehen, weil er immer aktiv ist, wenn er
     die Task-Liste ausliest.  =:^)

     Ein [1mwait[0m bedeutet hierbei, daß ein Task auf ein bestimmtes
     Ereignis wartet. Dies kann zum Beispiel das Betätigen eines
     Gadgets sein.

     Sollte sich ein Task im Zustand [1mready[0m befinden, dann hat er zwar
     gerade etwas zu tun, wurde aber von der Abarbeitung eines anderen
     Prozesses unterbrochen (Multitasking-Prinzip).

[1mSigWait[0m
     Signalmaske, auf die der Task wartet. Sollte ein Task im Zustand
     [1mwait[0m sein und diese Signalmaske den Wert Null ($00000000) haben,
     dann handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Task,
     der sich `aufgehängt' hat und vom Betriebssystem in der Schwebe
     gehalten wird. ([1msuspend[0m or [1mreboot[0m)

Aktionen
--------

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der [1mTasks[0m zum
     Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mFreeze[0m
     Hiermit wird ein Task [3meingefroren[0m. Er befindet sich zwar dann
     noch in der Task-Liste, bekommt aber keine Rechenzeit mehr vom
     System.

         [3mAchtung:[0m Wenn Sie versuchen Tasks einzufrieren, die für das
     System [3mlebenswichtig[0m sind (wie z.B. der Task [1minput.device[0m),
     sollten Sie alle wichtigen Daten abgespeichert haben, da durch den
     folgenden Systemabsturz diese Daten sonst verloren sind.

[1mActivate[0m
     Ein eingefrorener Task kann hiermit wieder aktiviert werden.

[1mCPU[0m
     Hier finden Sie ein Textfeld und ein Cycle-Gadget. Das Textfeld
     gibt -- abhängig von dem Zustand des Cycle-Gadgets -- die
     verbrauchte CPU-Auslastung in Prozent an.

     Für das Cycle-Gadgets gibt es drei Zustande:
    [1moff[0m
          In diesem Zustand wird die CPU-Auslastung nicht berechnet.

    [1mfull[0m
          Wurde dieser Zustand gewählt, dann setzt [1mScout[0m die
          verbrauchte CPU-Auslastung auf 100%, d.h. die Summe der
          CPU-Auslastungsprozente aller in der Liste stehenden Tasks
          und Prozesse ergibt immer 100%.  Dies ist unabhängig von der
          wirklich verbrauchten Rechenzeit.

    [1min %[0m
          In diesem Fall wird die wirklich verbrauchte CPU-Auslastung
          gemessen und in dem dafür vorgesehenen Textfeld angegeben.
          Dafür startet [1mScout[0m den Task [1m« Scout's cheat task »[0m,
          der mit der Priorität -128 die ganze nicht verbrauchte
          Prozessorzeit beanprucht.

[1mSecs[0m
     Mit Hilfe dieses String-Gadgets können Sie bestimmen, in welchen
     Intervallen die CPU-Auslastung gemessen wird, sofern Sie diese
     Funktion beim Cycle-Gadget mittels [1mfull[0m oder [1min %[0m überhaupt
     ausgewählt haben. Dieses Intervall sollte nicht zu klein gewählt
     werden, da es zu Ungenauigkeiten kommen kann und [1mScout[0m dann die
     meiste Rechenzeit beansprucht. Intervalle kleiner 0.5 Sekunden
     machen nicht viel Sinn!

[1mUpdate[0m
     Die Liste der Tasks und Prozesse wird erneut eingelesen.

[1mRemove[0m
     Ein Task wird aus der Liste entfernt. Sollten Sie sich nicht ganz
     sicher sein, ob Sie den Task noch einmal brauchen, dann sollten Sie
     lieber die [1mFreeze[0m-Funktion benutzen. (Siehe auch [1mBreak[0m!)

[1mSignal[0m
     Sie können beim Benutzen dieser Funktion eine Signalmaske
     angeben, die darauf dem ausgewählten Task geschickt wird.

[1mBreak[0m
     Einem Task wird ein Break-Signal gesendet. Viele Tasks reagieren
     auf dieses Signal und beenden sich selbst. Reagiert der Task, der
     mit Hilfe von [1mScout[0m aus dem System entfernt werden soll, auf
     dieses Signal, dann sollte er normalerweise den von ihm
     angeforderten Speicher wieder freigeben. Wird ein Task durch die
     [1mRemove[0m-Funktion entfernt, wird der von ihm benutzte Speicher
     nicht wieder freigegeben.  Es bleiben dann sogenannte
     `Speicherleichen' im System zurück.

[1mPriority[0m
     Die Priorität eines Tasks kann hiermit verändert werden. Ein
     Task mit einer niedrigen Priorität bekommt erst vom System
     Rechenzeit zur Verfügung gestellt, wenn kein Task mit einer
     höheren Priorität Rechenzeit benötigt.

[1mMore[0m
     Ein weiteres Fenster wird geöffnet, das, je nachdem ob ein Task
     oder ein Prozess selektiert wurde, weitere Informationen zu dem
     Task oder dem Prozess beinhaltet.

[1mExit[0m
     Das Fenster mit der Task-Liste wird geschlossen.

Vectors (Spezielle Vektoren)
============================

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Vektoren werden erneut ausgelesen.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der Vektoren zum
     Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mExit[0m
     Das [1mVectors[0m-Fenster wird geschlossen.

Reset Vectors
-------------

   Mit Hilfe der Reset-Vektoren kann sich ein Programm reset-fest ins
System einhängen. Sie haben einen Wert von Null, wenn sie nicht
verbogen wurden. Benutzt ein Programm die Kick-Vektoren (KickTagPtr,
KickMemPtr und KickCheckSum) um sich reset-fest zu machen, dann ist es
auch in der Liste der residenten Strukturen zu finden.  Siehe auch
Residents.

Auto Vector Interrupts
----------------------

   Die sieben Auto-Vektor-Interrupts, die hier angezeigt werden, sind
bei einem System mit MC68000-Prozessor von Adresse $64 bis $7c zu
finden.  Die Prozessoren MC68010 und aufwärts besitzen ein
Vektor-Basis-Register (VBR), das eine Verlegung der Interrupt-Tabelle
ins FAST-RAM ermöglicht.  Durch diese Verlegung ins FAST-RAM wird das
System etwas beschleunigt.  [1mScout[0m berücksichtigt das VBR bei der
Darstellung dieser Vektoren, vorausgesetzt es ist vorhanden und wird
benutzt.

Interrupt Vectors
-----------------

   Die hier angezeigten 16 Interrupt-Vektoren (IntVecs) befinden sich
in der ExecBase-Struktur (der Basisstruktur der exec.library).  Welche
Aufgabe sie haben bzw. wie das Zusammenspiel der
Auto-Vektor-Interrupts, der Interrupt-Vektoren und der
Interrupt-Handler bzw. Interrupt-Server (siehe Interrupts)
funktioniert, entnehmen Sie bitte der Fachliteratur.

Windows (Fenster)
=================

   In dieser Liste werden alle Screens mit den auf ihnen befindlichen
Fenstern angezeigt. Screens werden andersfarbig dargestellt, damit sie
sich besser von den Fenstern unterscheiden.

Spalteneinträge
---------------

[1mPos(x,y)[0m
     Horizontale (X) und vertikale (Y) Position des Screens/Fensters

[1mSize(x,y)[0m
     Horizontale (X) und vertikale (Y) Größe des Screens/Fensters

[1mTitle[0m
     Titel des Screens/Fensters

Aktionen
--------

[1mUpdate[0m
     Die Liste wird erneut eingelesen.

[1mPrint[0m
     Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Liste der Fenster zum
     Drucker schicken oder in eine Datei Ihrer Wahl ausgeben lassen.

[1mClose[0m
     Ihnen wird hiermit die Möglichkeit gegeben, Fenster und Screens
     zu schließen. Ein Screen wird dann mit all den Fenstern
     geschlossen, die sich auf ihm befinden.

[1mToFront[0m
     Das von selektierte Element der Windows- und Screensliste wird in
     den Vordergrund geholt.

[1mMore[0m
     Je nachdem, ob ein Screen oder ein Fenster in der Liste selektiert
     wurde, wird ein weiteres Fenster geöffnet, das weitere Daten zum
     Screen oder zum Fenster enthält.

[1mExit[0m
     Das [1mWindows[0m-Fenster wird geschlossen.

Scout und AmiTCP
================

   Dieser Abschnitt soll Ihnen kurz erläutern, was Sie machen müssen,
um Ihren Rechner durch [1mScout[0m und [1mAmiTCP[0m von einem anderen Rechner
aus beeinflussen zu können.

   Es werden hier bestimmte Kenntnisse zu [1mAmiTCP[0m vorausgesetzt. Wenn
Sie mit diesem Thema absolut nichts anfangen können, dann können Sie
der Anleitung von [1mAmiTCP[0m entnehmen, was es alles damit auf sich hat!
(Siehe auch AmiTCP.)

   Das Programm [1mScout[0m dient unter [1mAmiTCP[0m als Client und als Server.
Demnach brauchen Sie also neben der [1mAmiTCP[0m-Installation kein
zusätzliches Programm, um [1mScout[0m zusammen mit [1mAmiTCP[0m benutzen zu
können.

   Möchten Sie Ihren Rechner einem anderen System via [1mScout[0m
zugänglich machen, dann müssen Sie die nun folgenden zwei Schritte
ausführen:

  1. Fügen Sie dem File [1mAmiTCP:db/services[0m die Zeile [1mscout
     6543/tcp[0m hinzu.

  2. Jetzt fügen Sie bitte dem File [1mAmiTCP:db/inetd.conf[0m die Zeile
     [1mscout stream tcp nowait root dh0:scout[0m hinzu. Hierbei ist zu
     beachten, daß unter dem Pfad am Ende der Zeile wirklich das
     Programm [1mScout[0m zu finden ist. Korrigieren Sie ggf. diesen Pfad
     in der Textzeile!

   Das war's! Wenn Sie nun [1mAmiTCP[0m starten, dann ist Ihr Rechner
prinzipiell von anderen System aus über [1mScout[0m unter Verwendung der
Optionen [1mHOST[0m, [1mUSER[0m und [1mPASSWORD[0m erreichbar.

      [3mBeispiel:[0m Wenn ich die Systemstrukturen meines Rechners von
     einem anderen System aus warten möchte. Dann müßte ich
     (natürlich mit einem anderen Passwort) [1mScout[0m wie folgt aufrufen:

          1> scout HOST crash.north.de USER atte PASSWORD secret

   Wird die Option [1mPASSWORD[0m weggelassen, dann werden Sie nachträglich
aufgefordert, das Passwort in der Shell einzugeben. Diese Variante ist
sicherer, falls Sie nicht allein sind und Ihr Passwort nicht preisgeben
möchten, da das Passwort, das Sie in der Shell eingeben, nicht
dargestellt wird.

   Auch die Option [1mUSER[0m kann weggelassen werden. In diesem Fall nimmt
[1mAmiTCP[0m an, daß derselbe Username verwendet werden soll, unter dem
Sie sich derzeit in Ihrem System aufhalten.

   Auch bei der Verwendung von [1mAmiTCP[0m sind Sie nicht daran gebunden
[1mMUI[0m installiert zu haben. Alle Shell-Befehle (siehe Commands) können
auch zusammen mit [1mAmiTCP[0m verwendet werden.

      [3mBeispiel:[0m Möchte ich z.B. die aktuelle Taskliste meines
     Rechners von einem anderen System aus ausgeben lassen. Dann müßte
     ich (natürlich wieder mit einem anderen Passwort) [1mScout[0m wie
     folgt aufrufen:

          1> scout HOST crash.north.de USER atte PASSWORD secret Tasks

   Um die Angabe des korrekten Passwortes kommen Sie, wie jeder andere
Benutzer, in `keinem' Fall herum. Jeder, der Ihr System durch
[1mScout[0m beeinflussen möchte, muß ein Login auf Ihrem Rechner
haben und sich korrekt identifizieren. Desweiteren gibt es bei
[1mAmiTCP[0m durch einen Eintrag in der Datei
[1mAmiTCP:db/inet.access[0m) auch die Möglichkeit, bestimmte Services
für beliebige Systeme zu sperren.  Wenn Sie mehr darüber wissen
möchten, dann sollten Sie sich die Anleitung von [1mAmiTCP[0m mal ein wenig
genauer zu Gemüte führen.  =;^)

   Um weitere Informationen über die Optionen bzw. die durch
[1mScout[0m benutzbaren Befehle zu erhalten, siehe auch Options und
Commands.

Scout ohne MUI
==============

       [1mScout[0m bietet dem Benutzer die Möglichkeit, fast alle über die
grafische Benutzungsoberfläche angebotenen Funktionen auch über die
Shell zu verwenden, wobei [1mMUI[0m von [1mScout[0m dann natürlich nicht
benötigt wird.

Demzufolge müssen Sie [1mMUI[0m nicht unbedingt installiert haben, um
[1mScout[0m benutzen zu können! Wenn Sie allerdings eine grafische
Benutzungsoberfläche bevorzugen, kommen Sie bei [1mScout[0m nicht um
[1mMUI[0m herum.

Optionen
********

   Für das Programm stehen ein paar Optionen zur Verfügung, die Sie
benutzen können, wenn Sie das Programm starten. Diese Optionen können
als Shell-Parameter oder als Tool Types von der Workbench benutzt
werden. Dieser Abschnitt soll Ihnen den Verwendungszweck der Optionen
erläutern.

      [3mBeispiel:[0m In einer Shell werden die Optionen wie folgt benutzt:

          1> scout [3moption(s)[0m

[1mICONIFIED[0m
         [3mFormat:[0m [1mICONIFIED[0m

     Wird diese Option verwendet, dann startet [1mScout[0m iconifiziert.

[1mPORTNAME[0m
         [3mFormat:[0m [1mPORTNAME[0m=[3mportname[0m

     Der ARexx-Port von [1mScout[0m kann mit Hilfe dieser Option in
     [3mportname[0m umbenannt werden. Wird diese Option nicht benutzt,
     dann bekommt der ARexx-Port von [1mScout[0m den Namen [1mSCOUT.X[0m, wobei
     das [1mX[0m die Nummer der [1mScout[0m-Inkarnation angibt.

[1mTOOLPRI[0m
         [3mFormat:[0m [1mTOOLPRI[0m=[3mvalue[0m

     Diese Option erlaubt es Ihnen, die Task-Priorität von [1mScout[0m auf
     einen bestimmten Wert [3mvalue[0m zu setzen. Dieser Wert [3mvalue[0m darf
     nur Werte von -128 bis 127 annehmen.

[1mSTARTUP[0m
         [3mFormat:[0m [1mSTARTUP[0m=[3mcommand[0m

     Als Parameter kann dieser Option entweder der Name eines
     ARexx-Skripts oder ein ARexx-Befehl übergeben werden. Beide (das
     Skript oder der Befehl) werden beim Start von [1mScout[0m ausgeführt.

     Auf diese Weise kann zum Beispiel bei jedem Start des Programmes
     das [1mTasks[0m-Fenster automatisch geöffnet werden. Dafür braucht
     nur der Befehl [1mOpenWindow Tasks[0m entweder der Option [1mSTARTUP[0m
     übergeben werden oder in dem angegebenen ARexx-Skript enthalten
     sein.

[1mINTERVALTIME[0m
         [3mFormat:[0m [1mINTERVALTIME[0m=[3mtime[0m

     Diese Option erlaubt es, die Intervallzeit einzustellen, an der die
     Liste der Tasks regelmäßig erneuert wird, wenn die CPU-Funktion
     gewählt wurde.

[1mCPUDISPLAY[0m
         [3mFormat:[0m [1mCPUDISPLAY[0m=[3mvalue[0m

     Durch die Variable [3mvalue[0m ist es möglich den Zustand des
     Cycle-Gadgets, das sich im [1mTasks[0m-Fenster befindet, einzustellen.
     (Siehe auch Tasks.)

        * [1m1[0m  bedeutet  [1mCPU: full[0m

        * [1m2[0m  bedeutet  [1mCPU: in %[0m

[1mHOST[0m
         [3mFormat:[0m [1mHOST[0m=[3mhostname[0m

     Möchten Sie via [1mAmiTCP[0m auf einen anderen Rechner zugreifen,
     dann geben Sie hier bitte als [3mhostname[0m den Namen des gewünschten
     Rechners an.

[1mUSER[0m
         [3mFormat:[0m [1mUSER[0m=[3musername[0m

     Diese Option dient dazu, um mit [3musername[0m den Namen des Accounts
     auszuwählen, über den Sie die Systemstrukturen des anderen
     Rechners verwalten möchten.

[1mPASSWORD[0m
         [3mFormat:[0m [1mPASSWORD[0m=[3mpassword[0m

     Hier sollten Sie das notwendige Passwort angeben, das für das
     Einloggen an dem anderen Rechner notwendig ist.

[1mCOMMAND[0m
         [3mFormat:[0m [1mCOMMAND[0m=[3mcommandline[0m

     Diese Option, die als Shell-Option auch ohne das Schlüsselwort
     [1mCOMMAND[0m benutzt werden kann, bietet Ihnen die Möglichkeit,
     einen der vielen Befehle zu benutzen, die [1mScout[0m Ihnen via ARexx
     und Shell zur Verfügung stellt.

     Siehe auch Commands.

[1mSINGLEWINDOWS[0m
         [3mFormat:[0m [1mSINGLEWINDOWS[0m

     Diese Option sorgt dafür, daß jeweils nur ein Listenfenster und
     ein Detailfenster geöffnet sind. Leute, die nicht gewohnt sind,
     mit vielen Fenstern zu arbeiten, werden diese Option wohl zu
     schätzen wissen. =¦^)

[1mSORT#?TYPE[0m
         [3mFormat:[0m [1mSORT#?TYPE[0m=[3mnumber[0m

     Viele Listen, die von [1mScout[0m angezeigt werden, können nach
     bestimmten Kriterien sortiert werden. Das jeweilige
     Sortierkriterium kann durch ein Cycle-Gadget ausgewählt werden.

         [1mSORT#?TYPE[0m steht prinzipiell für jede der folgenden
     Optionen:
       [1mSORTLIBRARIESTYPE[0m, [1mSORTDEVICESTYPE[0m,
       [1mSORTRESOURCESTYPE[0m, [1mSORTTASKSTYPE[0m, [1mSORTPORTSTYPE[0m,
       [1mSORTCOMMANDSTYPE[0m, [1mSORTASSIGNSTYPE[0m und [1mSORTLOCKSTYPE[0m.

         [1mSORT#?TYPE[0m wird eine Dezimalzahl [3mnumber[0m übergeben, die
     für das jeweilige Sortierkriterium steht. Das erste (oberste) der
     jeweils zur Verfügung stehenden Sortierkriterien wird per
     Voreinstellung benutzt.

     Als Beispiel folgen hier nun die jeweiligen Nummern und deren
     Bedeutung für die Liste der Tasks:

       [1mSORTTASKSTYPE=1[0m: Die Taskliste wird nach Tasknamen sortiert.
       [1mSORTTASKSTYPE=2[0m: Die Taskliste wird nach Prioritäten sortiert.

ARexx- und Shell-Befehle
************************

Bei [1mScout[0m gibt es zwei Arten von Befehlen:

  1. Befehle, die nur als Shell-Parameter von [1mScout[0m zur Verfügung
     stehen

  2. Befehle, die zusätzlich auch über die ARexx-Schnittstelle
     aufgerufen werden können

ARexx-Schnittstelle:
--------------------

       [1mMUI[0m gibt jeder seiner Applikationen automatisch eine ARexx-Port
(ARexx-Schnittstelle). Demnach besitzt [1mScout[0m also auch einen
ARexx-Port, der normalerweise den Namen [1mSCOUT.X[0m hat, wobei das [1mX[0m
die Nummer der Programm-Inkarnation angibt.

   Der jeweilige Name des ARexx-Ports jeder [1mScout[0m-Inkarnation wird
auch in dem Fenster angezeigt, welches Sie durch die Auswahl des
[1mProject/About[0m-Menüpunktes erhalten.

Verwendung von Tasknamen:
-------------------------

   Ein Task oder ein Prozess, der von einer Shell aus gestartet wurde
und sich nicht abgekoppelt hat, hat meistens einen Namen wie
[1mBackground CLI[0m oder [1mCLI Process[0m.  [1mScout[0m verwendet in der
Task-Liste in einem solchen Fall nicht den `richtigen' Namen des Tasks,
sondern den Namen des jeweils ausgeführten Programmes.

      [3mBeispiel:[0m Starten Sie zum Beispiel das Programm
     [1mDH0:Debug/Sushi[0m ohne den Befehl [1mrun[0m, dann wird bei
     [1mScout[0m als Taskname [1mDH0:Debug/Sushi[0m angezeigt.

   Einige Befehle von [1mScout[0m erwarten als Parameter auch einen
Tasknamen. Dieser Taskname muß auf die gleiche Weise angegeben werden,
wie er bei [1mScout[0m angezeigt wird.

Verwendung von Adressen:
------------------------

   Viele der folgenden Befehle benötigen als Parameter die Adressen
bestimmter Strukturen. Diese Adressen können als hexadezimale Zahlen
mit im Befehlsaufruf angegeben werden.

      [3mBeispiel:[0m Die folgenden drei Aufrufe sind syntaktisch korrekt:

          1. [1mscout FreezeTask AmiTCP:AmiTCP[0m
          2. [1mscout FreezeTask 0x00204508[0m
          3. [1mscout FreezeTask $00204508[0m

     Der erste Aufruf friert den Prozess [1mAmiTCP:AmiTCP[0m ein, sofern
     dieser überhaupt vorhanden ist. Die beiden anderen Aufrufe können
     nur erfolgreich ausgeführt werden, wenn jeweils ein Task
     existiert, der an der Adresse [1m$00204508[0m im System zu finden ist.

Befehle via Shell
=================

[1mHelp[0m
         [3mFormat:[0m [1mHelp[0m

     Dieser Befehl [1mHelp[0m, der keine Parameter benötigt, ist wohl der
     wichtigste der nun folgenden Befehle. Er veranlaßt [1mScout[0m, die
     Liste der verfügbaren Befehle auszugeben. =:^)

   Die nun folgenden 18 Befehle sind dazu da, dem Benutzer alle Listen,
die [1mScout[0m anbietet, auch in der Shell auszugeben. Dadurch ist es
nicht mehr unbedingt erforderlich, [1mMUI[0m zu installieren, wenn man
[1mScout[0m benutzen möchte. Möchte man allerdings die vielen Fenster
von [1mScout[0m benutzen, kommt man um [1mMUI[0m nicht herum!

   Für jeden dieser Befehle steht auch eine Kurzform zur Verfügung,
die jeweils hinter dem Befehl in Klammern zu finden ist.

Hier also die Befehle, die jeder für sich eine Liste ausgeben:

         [1mAssigns[0m (a), [1mCommands[0m (c), [1mDevices[0m (d), [1mExpansions[0m (e),
     [1mFonts[0m (f), [1mInputHandlers[0m (h), [1mInterrupts[0m (i), [1mLibraries[0m
     (l), [1mMemory[0m (m), [1mMounts[0m (n), [1mLocks[0m (o), [1mPorts[0m (p),
     [1mResidents[0m (r), [1mSemaphores[0m (s), [1mTasks[0m (t), [1mResources[0m
     (u), [1mVectors[0m (v) und [1mWindows[0m (w)

      [3mBeispiel:[0m Um die Liste der Ports in der Shell auszugeben,
     müssen Sie einfach in der Shell [1mscout ports[0m oder [1mscout p[0m
     eingeben.

Befehle via ARexx und Shell
===========================

   Dieser Abschnitt stellt die Befehle vor, die als ARexx-Befehl und
als Shell-Parameter zur Verfügung stehen.

[1mFindTask[0m
         [3mFormat:[0m [1mFindTask[0m [3mtask[0m

     Mit diesem Befehl kann festgestellt werden, ob ein bestimmter Task
     im System vorhanden ist. Er liefert als Ergebnis die Adresse des
     Tasks [3mtask[0m, sofern dieser gefunden wurde. Als Variable [3mtask[0m
     kann entweder der Name eines Tasks oder eine Adresse angegeben
     werden.

[1mFreezeTask[0m
         [3mFormat:[0m [1mFreezeTask[0m [3mtask[0m

     Der Task [3mtask[0m wird von [1mScout[0m eingefroren. Er ist danach zwar
     noch in der Task-Liste zu finden, bekommt aber keine Rechenzeit
     mehr vom System. Die Variable [3mtask[0m entspricht einem Tasknamen
     oder der Adresse eines Tasks.

[1mActivateTask[0m
         [3mFormat:[0m [1mActivateTask[0m [3mtask[0m

     Der eingefrorener Task [3mtask[0m kann durch diesen Befehl wieder
     aktiviert werden. Für die Variable [3mtask[0m ist ein Taskname oder
     eine Adresse zu wählen.

[1mRemoveTask[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveTask[0m [3mtask[0m

     Mit diesem Befehl wird der Task mit dem Namen oder der Adresse
     [3mtask[0m unwiderruflich aus dem System entfernt.

[1mBreakTask[0m
         [3mFormat:[0m [1mBreakTask[0m [3mtask[0m

     Dem Task [3mtask[0m wird mit Hilfe dieses Kommandos ein Signal
     geschickt, das dem Drücken von CTRL-C bzw. CTRL-D entspricht.
     Viele Programme reagieren auf dieses Signal, indem sie sich
     selbständig beenden. Als Variable [3mtask[0m kann entweder der Name
     eines Tasks oder eine Adresse angegeben werden.

[1mSignalTask[0m
         [3mFormat:[0m [1mSignalTask[0m [3mtask[0m [3mhexsignal[0m

     Hiermit kann dem Task [3mtask[0m ein gewähltes Signal [3mhexsignal[0m
     (bzw. eine Signalmaske) zugeschickt werden.  Dieses Signal muß
     als Hexadezimalzahl (mit vorangestelltem [1m0x[0m oder [1m$[0m) angegeben
     werden.

         [3mBeispiel:[0m Das Kommando [1mSignalTask scout 0x001000[0m sendet
     dem [1mScout[0m-Prozess ein CTRL-C, worauf dieser sein Dasein beendet.

[1mSetTaskPri[0m
         [3mFormat:[0m [1mSetTaskPri[0m [3mtask[0m [3mpriority[0m

     Der Task [3mtask[0m bekommt mit Hilfe dieses Befehles die Priorität
     [3mpriority[0m.  Die Variable [3mtask[0m entspricht einem Tasknamen oder
     der Adresse eines Tasks.

[1mRemovePort[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemovePort[0m [3mport[0m

     Der Port [3mport[0m wird von [1mScout[0m aus dem System entfernt.  Für
     [3mport[0m kann entweder der Name des zu entfernenden Ports oder
     dessen Adresse gewählt werden.

[1mGetLockNumber[0m
         [3mFormat:[0m [1mGetLockNumber[0m [3mlockpattern[0m

     Dieses Kommando gibt die Anzahl der Lock-Einträge zurück, deren
     Pfade mit dem Namensmuster [3mlockpattern[0m übereinstimmen. So kann
     über ARexx nachgeschaut werden, ob noch auf ein bestimmtes File
     zugegriffen wird.

[1mRemoveLocks[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveLocks[0m [3mlockpattern[0m

     Alle Locks werden aus dem System entfernt, deren Pfade mit dem
     Namensmuster [3mlockpattern[0m übereinstimmen. Bei diesem Kommando ist
     höchste Vorsicht geboten! Will ein Programm einen Lock entfernen,
     der schon von [1mScout[0m entfernt wurde, dann stürzt mit großer
     Wahrscheinlichkeit der Rechner ab.

[1mRemoveLock[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveLock[0m [3mlockaddress[0m

     Der Lock mit der Adresse [3mlockaddress[0m wird aus dem System
     entfernt.

[1mFindNode[0m
         [3mFormat:[0m [1mFindNode[0m [3mnodetype[0m [3mnodename[0m

     Dieser Befehl erlaubt es Ihnen, eine Struktur [3mnodename[0m zu
     finden, die einen bestimmten Nodetypen [3mnodetype[0m besitzt.

     Die Variable [3mnodetype[0m kann folgende Werte haben: [1mLIBRARY[0m,
     [1mDEVICE[0m, [1mRESOURCE[0m, [1mMEMORY[0m, [1mSEMAPHORE[0m, [1mPORT[0m oder
     [1mINPUTHANDLER[0m.

         [3mBeispiel:[0m Wenn Sie die Adresse der [1mdos.library[0m bekommen
     möchten, müssen Sie den Befehl wie folgt aufrufen:
          FindNode LIBRARY 'dos.library'

[1mGetPriority[0m
         [3mFormat:[0m [1mGetPriority[0m [3mnodeaddress[0m

     Dieser Befehl liefert die Priorität einer Struktur, die folgenden
     Typ haben kann: Task, Library, Device, Resource, Port, Resident,
     Inputhandler, Interrupt, Semaphor oder ein Element der Memory-List.

     Die Struktur müssen Sie dabei durch ihre Adresse [3mnodeaddress[0m
     auswählen, die Sie z.B. durch das ARexx-Kommando [1mFindNode[0m
     erhalten.

         [3mBeispiel:[0m Die folgenden ARexx-Befehle beschaffen die
     Priorität Ihres Grafik-Speichers und legen sie in der Variablen
     [3mpri[0m ab:

          FindNode MEMORY 'chip memory'
          addr = result
          GetPriority addr
          pri = result

[1mSetPriority[0m
         [3mFormat:[0m [1mSetPriority[0m [3mnodetype[0m [3mnodename[0m [3mpriority[0m

     Wenn Sie die Priorität einer Struktur [3mnodename[0m ändern möchten,
     können Sie dafür dieses Kommando benutzen. Wiederum kann die
     Variable [3mnodetype[0m folgende Werte haben:  [1mLIBRARY[0m, [1mDEVICE[0m,
     [1mRESOURCE[0m, [1mMEMORY[0m, [1mSEMAPHORE[0m, [1mPORT[0m oder [1mINPUTHANDLER[0m. Die
     Variable [3mpriority[0m muß dafür von Ihnen die Priorität bekommen,
     die die Struktur [3mnodename[0m bekommen soll.

[1mCloseLibrary[0m
         [3mFormat:[0m [1mCloseLibrary[0m [3mlibrary[0m

     Die von Ihnen mittels der Variablen [3mlibrary[0m ausgewählte Library
     wird einmal geschlossen. Die Variable [3mlibrary[0m sollte dafür mit
     dem Namen oder der Adresse der zu schließenden Library versehen
     werden.

[1mRemoveLibrary[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveLibrary[0m [3mlibrary[0m

     Die durch ihren Namen oder ihre Adresse ausgewählte Library
     [3mlibrary[0m wird geschlossen.

[1mRemoveDevice[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveDevice[0m [3mdevice[0m

     Das durch seinen Namen oder seine Adresse ausgewählte Device
     [3mdevice[0m wird geschlossen.

[1mRemoveResource[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveResource[0m [3mresource[0m

     Die durch ihren Namen oder ihre Adresse ausgewählte Resource
     [3mresource[0m wird geschlossen.

[1mObtainSemaphore[0m
         [3mFormat:[0m [1mObtainSemaphore[0m [3msemaphore[0m

     Hierdurch wird dem System vorgegaukelt, daß das Gerät, das File
     oder wofür der Semaphor [3msemaphore[0m sonst eingerichtet wurde, von
     einem Programm mehr benutzt wird, als vorher. Die Variable
     [3msemaphore[0m kann dabei entweder den Namen oder die Adresse des
     Semaphors enthalten.

[1mReleaseSemaphore[0m
         [3mFormat:[0m [1mReleaseSemaphore[0m [3msemaphore[0m

     Sollte ein Semaphor gerade benutzt werden, so machen Sie dem System
     mit dieser Funktion weis, daß ein Programm weniger das dem
     Semaphor entsprechende Gerät benutzt. Ein Programm, das den
     Semaphor beachtet, kann so eventuell versuchen, ein weiteres Mal
     auf das entsprechende Gerät zuzugreifen.

[1mRemoveSemaphore[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveSemaphore[0m [3msemaphore[0m

     Der durch seinen Namen oder seine Adresse ausgewählte Semaphor
     [3msemaphore[0m wird mit Hilfe dieses Befehles aus dem System entfernt.

[1mRemoveInputhandler[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveInputhandler[0m [3minputhandler[0m

     Der Inputhandler [3minputhandler[0m, den sie durch seinen Namen oder
     seine Adresse ausgewählt haben, wird aus dem System entfernt.

[1mFindResident[0m
         [3mFormat:[0m [1mFindResident[0m [3mresident[0m

     Mit diesem Befehl kann festgestellt werden, ob eine bestimmte
     residente Struktur im System vorhanden ist. Er liefert als
     Ergebnis die Adresse der residenten Struktur [3mresident[0m, sofern
     diese gefunden wurde. Als Variable [3mresident[0m kann entweder der
     Name oder die Adresse einer residenten Struktur angegeben werden.

[1mFindInterrupt[0m
         [3mFormat:[0m [1mFindInterrupt[0m [3minterruptname[0m

     Dieser Befehl dient dazu, einen bestimmten Interrupt mit dem Namen
     [3minterruptname[0m zu finden. Wird der Interrupt gefunden, so wird
     seine Adresse zurückgeliefert.

[1mRemoveInterrupt[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveInterrupt[0m [3minterruptname[0m

     Der Interrupt [3minterruptname[0m wird aus dem System entfernt.

[1mFlushDevs[0m
         [3mFormat:[0m [1mFlushDevs[0m

     Sollten sich noch Devices im System bzw. im Speicher befinden, die
     im Augenblick von keinem Programm mehr benötigt werden, so werden
     sie aus dem Speicher entfernt.

[1mFlushFonts[0m
         [3mFormat:[0m [1mFlushFonts[0m

     Unbenutzte Zeichensätze, die von Diskette bzw. Festplatte
     nachgeladen wurden und nicht mehr benötigt werden, werden aus dem
     Speicher entfernt.

[1mFlushLibs[0m
         [3mFormat:[0m [1mFlushLibs[0m

     Sollten sich noch Libraries im System/im Speicher befinden, die im
     Augenblick von keinem Programm mehr benötigt werden, so werden sie
     aus dem Speicher entfernt.

[1mFlushAll[0m
         [3mFormat:[0m [1mFlushAll[0m

     Diese Funktion beinhaltet die Funktionen [1mFlushDevs[0m,
     [1mFlushFonts[0m und [1mFlushLibs[0m. Dementsprechend werden Devices,
     Libraries und Zeichensätze, die zur Zeit von keinem Programm
     benutzt werden, aus dem Speicher entfernt.

[1mClearResetVectors[0m
         [3mFormat:[0m [1mClearResetVectors[0m

     Bei Gebrauch dieser Funktion werden die sechs Reset-Vektoren
     gelöscht (siehe auch Vectors).

[1mPopToFront[0m
         [3mFormat:[0m [1mPopToFront[0m [3mwinscr[0m

     Der Screen oder das Fenster [3mwinscr[0m werden in den Vordergrund
     gebracht. Die Variable [3mwinscr[0m kann entweder den Title des
     Screens/Fensters oder die Adresse des Screens/Fensters enthalten.

[1mCloseWindow[0m
         [3mFormat:[0m [1mCloseWindow[0m [3mwindow[0m

     Das Fenster mit dem Titel oder der Adresse [3mwindow[0m wird
     geschlossen.

[1mCloseScreen[0m
         [3mFormat:[0m [1mCloseScreen[0m [3mscreen[0m

     Der Screen mit dem Titel oder der Adresse [3mscreen[0m wird
     geschlossen.

[1mCloseFont[0m
         [3mFormat:[0m [1mCloseFont[0m [3maddress[0m

     Der Zeichensatz mit der Adresse [3maddress[0m wird einmal geschlossen.

[1mRemoveFont[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveFont[0m [3maddress[0m

     Der Zeichensatz mit der Adresse [3maddress[0m wird aus dem System
     entfernt, sofern er von keinem Programm mehr benutzt wird bzw. oft
     genug geschlossen wurde.

[1mRemoveCommand[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveCommand[0m [3maddress[0m

     Der residente Befehl mit der Adresse [3maddress[0m wird aus dem System
     entfernt.

[1mRemoveAssign[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveAssign[0m [3mname[0m

     Mit Hilfe dieses Befehles wird der Assign mit dem Namen [3mname[0m aus
     dem System entfernt.

[1mRemoveAssignList[0m
         [3mFormat:[0m [1mRemoveAssignList[0m [3mname[0m [3maddress[0m

     Dieser Befehl sorgt dafür, daß das Verzeichnis mit der Adresse
     [3maddress[0m von dem Assign mit dem Namen [3mname[0m entfernt wird.

[1mPrintList[0m
         [3mFormat:[0m [1mPrintList[0m [3mlistkey[0m [3mfilename[0m

     Um auch via ARexx an eine der gegebenen Struktur-Listen zu kommen,
     wurde [1mScout[0m der Befehl [1mPrintList[0m beigefügt. Die Liste, deren
     Tastaturkürzel der Variablen [3mlistkey[0m übergeben wird, wird in
     das File [3mfilename[0m ausgegeben.

[1mOpenWindow[0m
         [3mFormat:[0m [1mOpenWindow[0m [3mwindowid[0m

     Mit diesem Kommando sind Sie in der Lage, alle Fenster über ARexx
     zu öffnen, die über das Hauptfenster von [1mScout[0m durch das
     Betätigen eines Gadgets geöffnet werden können.

     Die Fensteridentifikation [3mwindowid[0m besteht aus dem gleichen
     Text, der auch auf den Gadgets im Hauptfenster zu finden ist.

         [3mBeispiel:[0m Wird das Kommando [1mOpenWindow 'Resident Cmds'[0m zu
     [1mScouts[0m ARexx-Port geschickt, dann wird das Fenster mit der Liste
     der residenten Befehle geöffnet.

     Sollte das Fenster schon geöffnet worden sein, dann wird es nach
     vorn geholt, und die jeweilige Liste wird neu eingelesen.

     Aus der diesem Befehl zugedachten Aufgabe wird ersichtlich, daß
     dieser Befehl keinerlei Wirkung hat, sollte er als Shell-Parameter
     aufgerufen worden sein. Die grafische Oberfläche von [1mScout[0m steht
     dort eben nicht zur Verfügung.

Wie und wo bekommt man Updates?
===============================

   Die neueste Version von [1mScout[0m sollte immer auf dem AmiNet im
Verzeichnis [1mutil/moni[0m zu finden sein. Wahrscheinlich wird sie sich
dadurch automatisch etwas später auch in aktuelleren Public Domain
Sammlungen befinden.

Wem ich zu danken habe
======================

   Nun habe ich noch ein paar Leuten zu danken, die mir bei der
Entwicklung von [1mScout[0m auf die unterschiedlichsten Weisen behilflich
waren, als da wären:

   * Klaus `gizmo' Weber, der dieses Programm ein wenig unter die Lupe
     genommen hat und für meine Probleme bei der Entwicklung von
     [1mScout[0m (es waren nicht wenige) meist ein freies Ohr hatte,

   * Christian `cosinus' Stelter, der mir erlaubt hat, seine ganzen
     Manuals zu benutzen,

   * Stefan Stuntz für sein [1mMagicUserInterface[0m, das mir viel Arbeit
     erspart hat,

   * allen, die die Bezeichnung [3mGiftware[0m ernst genommen haben,

   * den ganzen Leuten, die Scout getestet und mir Bugs oder neue
     einzubauende Features gemeldet haben und es noch tun: Kai `wusel'
     Siering, Martin Hauner, Peter Meyer, Karl `Charly' Skibinski,
     Michael `Mick' Hohmann, Thore Böckelmann, Bernardo Innocenti, ...

     und zum guten Schluß

   * all den anderen, die ich evtl. vergessen habe, die mir Bugs,
     Anregungen und konstruktive Kritik zu Gehör gebracht haben.

Wie erreicht man den Autor?
===========================

   Wenn Sie Fragen, Verbesserungsvorschläge, Bug Reports oder Dinge
dieser Art haben, dann können Sie mich unter den folgenden
EMail-Adressen erreichen:


                       atte@crash.north.de
                              oder
           Andreas.Gelhausen@Informatik.Uni-Oldenburg.de

   Wenn Sie nicht über die Möglichkeit verfügen, mich über die oben
angegebenen EMail-Adressen zu erreichen, dann können Sie mir natürlich
auch `normale' Briefe schreiben.

   Hier meine Adresse:

                       Andreas Gelhausen
                       Graf Spee Str. 23b
                       26123 Oldenburg
                          - Germany -

Das war's!  =:^)

Stichwortverzeichnis
********************



 Adresse des Autors                     Author Info
 Adressen, Verwendung von               Commands
 AmiTCP                                 AmiTCP
 ARexx-Befehle                          Commands
 ARexx-Schnittstelle                    Commands
 Assigns                                Assigns
 Autor                                  Author Info
 Boards                                 Expansions
 CLI Optionen                           Options
 Copyright                              Copyright
 Danksagungen                           Credits
 Devices                                Devices
 Disclaimer                             Disclaimer
 DISKFONT                               Fonts
 Einleitung                             Introduction
 Ereignisse                             InputHandlers
 Erweiterungskarten                     Expansions
 Expansions                             Expansions
 Fenster                                Windows
 Festplatten                            Mounted Devs
 Fonts                                  Fonts
 Generelle Benutzung                    Using Scout
 Giftware                               Giftware
 Hardware                               Expansions
 Hauptfenster                           Using Scout
 Hersteller                             Expansions
 Input Events                           InputHandlers
 Inputhandler                           InputHandlers
 Installation                           Installation
 Interrupts                             Interrupts
 Keine Garantie                         Disclaimer
 Laufwerke                              Mounted Devs
 Libraries                              Libraries
 Locks                                  Locks
 Logische Verzeichnisse                 Assigns
 MagicUserInterface                     MUI
 Manufacturer                           Expansions
 Memory                                 Memory
 Mounted Devices                        Mounted Devs
 MUI                                    MUI
 Nutzungsgebühren                      Giftware
 Optionen                               Options
 Ports                                  Ports
 Processes                              Tasks
 Programmversion                        Updates
 Prozesse                               Tasks
 RAM Pointer Count                      Devices
 Rechtliche Dinge                       Copyright
 Resident Commands                      Resident Cmds
 Residente Befehle                      Resident Cmds
 Residente Strukturen                   Residents
 Residents                              Residents
 Resources                              Resources
 Ressourcen                             Resources
 ROMFONT                                Fonts
 RPC                                    Devices
 Screens                                Windows
 Semaphore                              Semaphores
 Semaphores                             Semaphores
 Shell Optionen                         Options
 Shell-Befehle                          Commands
 Speichersegmente                       Memory
 System-Erweiterungen                   Expansions
 Systemanforderungen                    System Requirements
 Tasknamen, Verwendung von              Commands
 Tasks                                  Tasks
 TCP/IP                                 AmiTCP
 Tool Types                             Options
 Updates                                Updates
 VBR                                    Vectors
 Vectors                                Vectors
 Vektoren                               Vectors
 Vertical blank interrupt               Interrupts
 Was ist Scout?                         Introduction
 Windows                                Windows
 Zeichensätze                          Fonts