A  ARQUITETURA DO ORACLE 8i

O  conhecimento da arquitetura Oracle  é essencial para a compreensão das técnicas  de otimização  de produto. Os mecanismos de execução são estruturas de memória  e  os processos são executados no servidor. Um conjunto de processos  do servidor do  Oracle que tem sua própria área global do sistema  e um conjunto de banco de  dados associados é chamado de instância  Oracle.

SGA A  SGA é um grupo de buffers  de memória compartilhados que são destinados pelo  Oracle para  uma instância. Basicamente é formada pelas estruturas identificadas  por shared pool, database buffer cache e redo log buffer cache.  Entretanto, em  algumas configurações do Oracle podem existir  outras estruturas.

Redo  Log Files

Trata-se de um conjunto de arquivos de sistema operacional  que o Oracle  registra todas as alterações e transações que  acontecem no banco de dados.  Funciona através de uma lista circular.

Um  banco de dados Oracle funciona de dois modos:

No  modo ARCHIVELOG salva todos os logs de transação.

No  modo NOARCHIVEDLOG, os redo logs antigos não são mantidos.

Control Files – Arquivos de controle

É um  arquivo  muito pequeno que contém informações importantes sobre todos  os arquivos  associados ao banco de dados. É necessário usar  o control files toda vez que um  banco for funcionar para determinar  se o banco de dados está em um modo  aceitável.

Processos do usuário(cliente)

São  processos que o usuário usa para se comunicar com  o banco de dados.

Processos do servidor

Estes  processos pegam solicitações dos processos do usuário  e interagem com o banco de  dados para atender esse pedido.

DBWR  – Escritor de banco de dados

É um  processo  que grava todos os blocos de dados alterados nos arquivos de banco  de  dados.

CKPT  - Checkpoint

Serve  para garantir que os blocos de dados sujos sejam  gravados no disco.

LGWR  – Escritor de log

é um  processo obrigatório que grava todas as entradas  a serem feitas nos redo  logs.

SMON  – System  Monitor

É um  processo obrigatório que  realiza qualquer recuperação que seja necessária na  inicialização.

PMON  – Monitor de Processo

É um  processo obrigatório que realiza a recuperação  de uma falha de usuário do banco  de dados.

ARCH  - Arquivador

É  usado quando se arquiva uma cópia do redo log, e quando  uma troca de log  ocorrer.

System Global Área (SGA) – Área global do  sistema

SGA é  um local na memória onde o banco de  dados Oracle armazena informações  pertinentes sobre si mesmo.  Ele faz isso na memória porque a memória é o modo  mais rápido  e eficiente de permitir que os processos se comuniquem. Essa  estrutura  de memória é acessível a todos os processos do usuário e os  processos  do servidor.

É um  mecanismo pelo qual  vários processos do usuário e do servidor comuniquem. É  dividida  nos componentes chaves a seguir:

Cache  de buffer  de dados: É onde o Oracle armazena os blocos de dados usados mais  recentemente.

Cache  de dicionário: Contém  linhas do dicionário de dados. O dicionário de dados  contém  todas as informações que o Oracle precisa para se auto  gerenciar.

Pool  de sql compartilhado: É o cache de programa, onde  todos os programas são  armazenados.

Área  global  do programa (PGA): É uma área da memória usada por um único  processo do  Oracle. A PGA é o buffer de memória que contém  dados e algumas informações de  controle de uma sessão de um  usuário. A PGA é criada e alocada quando um novo  processo é  inicializado no servidor. As suas informações dependem da  configuração  do ORACLE. Assim, existe uma área de memória PGA para cada usuário  que está executando seus trabalhos no ORACLE. Dentro da PGA existem  três  estruturas: uma contendo um espaço para a pilha (para armazenar  as variáveis e  matrizes), outra contendo dados sobre a sessão  do usuário e uma terceira com as  informações dos cursores usados.  A PGA não é compartilhada entre os usuários;  ela é única  para cada sessão.

Instância  do Oracle

A  instância do Oracle acessa  arquivos físicos no banco de dados, ou seja, é um  conjunto do  servidor do Oracle que tem sua própria Área Global do Sistema  (SGA)  e um conjunto de arquivos de Banco de Dados associados.

Bibliografia:</font>

Transparências  do Oracle

ABBEY, Michael, ORACLE 8i  Guia Introdutório. Makron  Books.