身立奇境(Eye3D)使用手冊

商標 (Trademarks)：

本手冊中所提及之國內外產品(或商品)，皆係其各自擁有者的商標或註冊商標，但為顧及整體版面編輯所需，並未使用註冊商標符號與註冊商標標準字，因所提及產品(或商品)只為促進廠商及使用者利益，絕無侵權意圖，特此聲明。

著作權 (Copyrights)：

愛爾得資訊股份有限公司係本手冊著作權之所有人，任何人不得部份或全部抄襲、拷貝、竄改，以及侵害本手冊著作人格權與財產權之行為，否則一切依法究辦，特此聲明。

目錄

產品內容	2

系統基本需求	3

產品簡介	4

3.1立體影像基本原理	4

3.2立體影像之觀賞	5

3.3身立奇境(Eye3D)簡介	6

產品安裝	11

4.1硬體安裝	12

4.2觀賞立體影像	13

A. 使用Line Blanker觀賞立體圖像	13

B. 使用3DWin來觀賞立體圖像	14

4.3立體眼鏡的使用	14

使用說明	15

5.1無線紅外線發射器 (Emitter)：	15

5.2紅外線立體眼鏡 (LC Shutter Glasses)：	16

5.3 VGA訊號轉接頭 (VGA Dongle with Cable)：	16

5.4 Eye3D Activator	16

A. 安裝與使用方式	16

B. 解除安裝	17

C. 注意事項	17

5.5 3DWin	17

注意事項	18

疑難排除	20

健康警語	22

其他相關資訊	22

1

# 產品內容

當您打開本產品之包裝盒時，應該會發現裡面有下列東西：

- 一支無線紅外線立體眼鏡(LC shutter glasses)

- 一個紅外線發射器(Emitter)

- 一個有連接線的VGA轉接頭(VGA dongle with cable)

- 一個紅外線發射器用之電源器

- 一個無線紅外線立體眼鏡專用的電池(23號/鹼性12V)

- 一張i-Art 3DShowcase的CD片

如果您發現其中或有缺少、損壞，敬請就近向您的經銷商或逕向本公司尋求協助!

2

# 系統基本需求

本產品係針對PC個人電腦所設計之週邊配備，為了使本產品能適當地工作並能充份發揮其效益，乃建議您的電腦系統基本需求如下列：

- CPU Pentium 90MHz或100%相容機種

- 32MB RAM

- Windows 95/98

- 光碟機

- 可達120Hz 掃描頻率的多頻顯示器 (multi-scan monitor)

- 可達16-bit color depth 的各種相容顯示卡

3

# 產品簡介

## 3.1立體影像基本原理

要使用Eye3D來進行立體影像的應用之前，讓我們先來了解一下立體影像(stereoscopic images)與3D/VR立體眼鏡(LC shutter glasses)的基本工作原理。我們人類之所以能夠看到立體的景物，是因為我們的雙眼可以各自獨立看東西，亦即左眼只能看到左眼的景物，而右眼只能看到右眼的景物，然後再經過大腦的自然融合(fusing)，即可以呈現立體的景物在大腦中。由於電腦螢幕只有一個，而我們卻有兩個眼睛，又必須要讓左、右眼所看的影像各自獨立分開，才能有立體視覺；此時，有一個解決的方法，那就是將左、右眼的影像交替顯示在螢幕上，再透過一個同步快門觀賞器(Synchronized Shutter Viewer)，也就是3D/VR立體眼鏡，當螢幕顯示左眼的影像時，將右眼遮蔽起來；相反地，當螢幕顯示右眼的影像時，將左眼遮蔽起來。如此週而復始地，以快於人類之視覺暫留的速度進行交替顯示，我們的大腦就這樣給矇混過去，而產生立體視覺了。

現在，我們即是要應用上面所介紹的原理，以目前最常見到的一種立體影像格式，將左、右眼影像以「交錯排列」(interleaved) 的方式組合成一個「立體」影像，然後再將電腦的「非交錯」(non-interlaced) 顯示模式，設定成「交錯」(interlaced) 顯示模式 (亦即是將「奇數列」與「偶數列」的影像分開來顯示的方式)，如此就可以算是完成電腦立體顯像的基本準備工作了。

那麼，「左、右眼的影像以交錯排列的組合方式」又是個什麼樣的結構呢？基本上，在組合立體影像時，將左眼影像的「奇數列」(Odd Lines) 全部抽開，代之以右眼影像的「奇數列」(Odd Lines)；相對地，將右眼影像的「偶數列」(Even Lines) 全部抽開，代之以左眼影像的「偶數列」(Even Lines)。下圖係以Video Memory內之立體影像結構格式來說明。

## 3.2立體影像之觀賞

市面上搭配3D/VR立體眼鏡應用之立體影像種類繁多，其最常見之觀賞方式不外乎下列幾種﹕

- 交錯顯示(Interlacing)

- 畫面交換(Page-Flipping)

- 線遮沒(Line-Blanking)

- 畫面同步倍頻(Sync-Doubling)。

茲將其優缺點比較於下﹕

|  | Interlacing | Page-Flipping | Line-Blanking | Sync-Doubling |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制方式 (Control Method) | 軟體 (如使用3DWin驅動VGA卡產生Interlaced Display) | 軟體/硬體 (PC內部) | 額外硬體 (外接式) | 額外硬體 (外接式) |
| 限制(Limitation) | 受限於VGA卡種類(有些VGA卡不支援Interlaced Mode) | 受限於顯示記憶體容量 | 無 (可適用於各種VGA卡) | 無 (可適用於各種VGA卡) |
| 立體眼鏡閃爍(Flicker) | 不會 (如使用3DWin控制有支援之VGA卡)。 | 可能會 (如使用軟體控制方式)。 若使用特殊硬體控制則否。 | VGA卡若能支援120Hz以上之Refresh Rate則不會閃爍。 | 不會 |
| 立體影像格式(Stereoscopic Image Format) | 奇/偶數掃描線交換 (Line Sequential) 影像交錯排列(Interleaved) | 奇/偶數畫面交換 (Field Sequential) 影像存於奇/偶畫面 (Even/Odd Memory Banks) | 奇/偶數掃描線交換(Line Sequential) 影像交錯排列(Interleaved) | 上、下分割畫面 (Top/Bottom Split-Screen) |

## 3.3身立奇境(Eye3D)簡介

有鑑於市面上立體影像之觀賞方式各異，必須有其不同的3D/VR立體眼鏡與之搭配，如此將造成消費者在使用上的困擾與不便。愛爾得資訊股份有限公司乃針對目前市面上最常見之四種立體影像觀賞方式，開發出此多功能、多用途之3D/VR紅外線立體眼鏡系統，以滿足您觀賞各種立體影像之應用。

基本上，Eye3D本身即包含有市面上最常用的四種觀賞立體影像之控制技術：(1) interlacing (2) page-flipping (3) line-blanking (4) sync-doubling。使用者可以根據其需要而選擇適當的控制方式來觀賞，如平常通電後，其Eye3D紅外線發射器是處於interlacing與page-flipping模式 (此時紅外線發射器上的Line Blanker滑動開關設定在OFF端)。一般而言，電腦平常係處於非交錯(non-interlaced)顯示模式，但要觀賞交錯排列(interleaved)之立體影像，則必須將電腦切換至交錯顯示模式。為此，Eye3D特別提供了3DWin驅動程式 (3DWin存放在i-Art 3DShowcase CD裡)，可以在Windows的環境上，將電腦從2D的平面顯示模式，轉換為適於呈現3D立體的交錯顯示模式 (interlaced display mode) ，來觀賞「Virtual Gallery Demo」(存放在「i-Art 3DShowcase CD」裡) 或是在網路上瀏覽各式各樣「交錯排列」(interleaved) 之立體影像。總之，假如您並不知道所要觀賞的立體影像是以何種控制方式時，請將紅外線發射器上的Line Blanker滑動開關設定在OFF端，即可啟動interlacing或page-flipping模式；若立體影像呈現上、下分割畫面 (top/bottom)，則以Eye3D Activator (存放在「i-Art 3DShowcase CD」裡) 來啟動sync-doubling，即可觀賞到立體影像。

當您要使用interlacing時，並非所有的VGA顯示卡皆能支援交錯顯示模式，同時使用3DWin也有其限制。如果您的VGA卡不在3DWin的支援之中 (請參考下表，詳列有關3DWin可以支援的VGA卡)，則此時可以使用line-blanking技術將Eye3D紅外線發射器上的Line Blanker開關切至ON位置，即可以硬體來模擬3DWin的功能，惟此時以3D/VR立體眼鏡)觀賞時，可能會有閃爍現象；請試著將[顯示器內容]中的掃描頻率設定成最高(或是120Hz以上)，就可以有效地改善閃爍問題。若平常不用line-blanking時，請務必將外線發射器上的Line Blanker滑動開關切至OFF位置。

另外，Eye3D以sync-doubling控制方式來觀賞立體影像時(如在玩PC 3D Games時)，請千萬不要將紅外線發射器上的Line Blanker開關切至ON位置，否則會降低立體影像的品質。任何時間只要Line Blanker開關處於OFF位置，Eye3D即會進入自動偵測 interlacing、page-flipping與sync-doubling模式，進而與3D/VR立體眼鏡搭配工作，因此，這也是為什麼Eye3D可以與市面上其它類似產品相容的主要原因。下表係Eye3D之sync-doubling所能支援的解析度與垂直掃描頻率。

|  | 640 x 480 | 800 x 600 | 1024 x 768 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60Hz | V | V | V |
| 70Hz | V | V | V |
| 75Hz | V | V | V |
| 80Hz | V | V |  |

下表係「3DWin」所能支援VGA卡的解析度與顏色。

ATI Series

| Resolution Colors | 640x480 | 800x600 | 1024x768 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATI Mach64 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |
| ATI264VT2/GT2 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |
| ATI 3D Rage |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |

S3  Series

| Resolution Colors | 640x480 | 800x600 | 1024x768 |
| --- | --- | --- | --- |
| S3 Trio32/64, S3 765 Trio64V+, S3 775 Trio64V2 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |
| S3 325 ViRGE, S3 375 ViRGE/DX, S3 357 ViRGE/GX2 AGP 1x |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |
| S3 86C864/866/868/964/968/928PCI |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |

Cirrus Logic Series

| Resolution Colors | 640x480 | 800x600 | 1024x768 |
| --- | --- | --- | --- |
| CL-GD5422/5424/5426/5428/5430/5434 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( |  |
| 16M | ( | ( |  |
| CL-GD5440 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |
| CL-GD5446 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( |  |  |
| CL-GD5462/5464/546x |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |

Matrox Series

| Resolution Colors | 640x480 | 800x600 | 1024x768 |
| --- | --- | --- | --- |
| MGA1064 PCI/AGP |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |
| MGA2064 PCI/AGP |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |
| MGA2164 PCI/AGP |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |

Trident Series

| Resolution Colors | 640x480 | 800x600 | 1024x768 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trident 8800/8900 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( |  |
| 16M | ( |  |  |
| Trident 9000/9420/9440 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( |  |
| 16M | ( | ( |  |
| Trident 938x/9660/9680/9685/968x |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |
| Trident 9750 AGP 1x/9850 AGP 2x |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( |  |

Tseng Labs Series

| Resolution Colors | 640x480 | 800x600 | 1024x768 |
| --- | --- | --- | --- |
| ET4000/W32/W32I/W32P |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( |  |
| ET6000 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |

Intel

| Resolution Colors | 640x480 | 800x600 | 1024x768 |
| --- | --- | --- | --- |
| i740 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |

SiS Series

| Resolution Colors | 640x480 | 800x600 | 1024x768 |
| --- | --- | --- | --- |
| SiS 6205/6215/6225 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |
| SiS 6326AGP |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |

Nvidia Series

| Resolution Colors | 640x480 | 800x600 | 1024x768 |
| --- | --- | --- | --- |
| RIVA128 |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |
| RIVA128/ZX |
| 256 | ( | ( | ( |
| 32K/64K | ( | ( | ( |
| 16M | ( | ( | ( |

4

# 產品安裝

本產品僅適用於Window 95/98 的作業環境。安裝本公司產品前，請先關掉您的電腦。按步就班，遵循安裝步驟，以確保能順利使用本產品。

## 4.1硬體安裝

- 將電池 (Alkaline battery 23A/12V) 放入眼鏡的電池匣內。

- 將紅外線發射器放在螢幕上端，連接電源器，並插上插頭。將Line Blanker 的滑動開關設定在 OFF 端。

- 將VGA連接器 (15 PIN公座) 串接電腦 VGA顯示卡，然後將螢幕的連接頭接在VGA連接器的 (15 PIN母座)。 (參考上圖)

- 將VGA連接器的MINI DIN-8公座連接到紅外線發射器MINI DIN-8母座。

- 硬體連接好之後，請開機；這時紅外線發射器的指示燈為紅色。

## 4.2觀賞立體影像

### A. 使用Line Blanker觀賞立體圖像

當您安裝好身立奇境的硬體後，只要您的顯示卡所支援的垂直掃描頻率可以達到120Hz或以上（參考下圖），您就可以直接利用紅外線發射器上的 Line Blanker 功能，直接觀賞交錯排列 (Interleaved)格式的立體影像。

注意：通常調整垂直掃描頻率的選項在[顯示器內容]的[進階…]，不同的顯示卡，其支援的掃描頻率不同，有時命名也不一致，此處範例為Voodoo3顯示卡，調整垂直掃描頻率處為重新整理速率。

利用Line Blanker觀賞立體圖像步驟如下：

- 將 i-Art 3DShowcase CD 放入光碟機。

- 點選[Virtual Gallery Demo]檔案夾中的[VG.exe]執行之。

- 將紅外線發射器Line Blanker 滑動開關設定在 ON 端 (指示燈為綠色)，戴上立體眼鏡，啟動眼鏡電源，即可看到立體影像。

### B. 使用3DWin來觀賞立體圖像

當您安裝好身立奇境的硬體後，也可安裝3DWin來啟動立體模式，觀賞立體圖像，其步驟如下：

- 將 i-Art 3DShowcase CD 放入光碟機。

- 在i-Art 3DShowcase CD中的[3DWin2.31 Chinese]檔案夾內，點選[Setup.exe]，安裝3DWin。

- 安裝好3DWin後，選擇[3D模式]並啟動3D (3D ON)。（參見下圖）

- 安裝成功3DWin後，然後在i-Art 3DShowcase CD中選擇[Virtual Gallery Demo]檔案夾中的[VG.exe]，並執行之，戴上立體眼鏡，啟動眼鏡電源，即可看到立體影像。

注意：當3DWin不支援您的影像顯示卡時，您仍可將Line Blanker 的滑動開關設定在ON端，點選執行[Virtual Gallery Demo]檔案夾中的[VG.exe]，觀賞立體影像。但若顯示器內容中的垂直掃描頻率無法達到120Hz或以上時，其眼鏡會有會閃爍現象，使眼睛感覺不舒服。

## 4.3立體眼鏡的使用

進入立體模式時，請戴上立體眼鏡以欣賞立體影像。眼鏡邊小小的按鈕可 (1) 啟動/關閉眼鏡電源 (2) 調校左右影像。

注意：輕按一下即可啟動眼鏡電源；按住三秒以上，則可關閉電源。本眼鏡具有省電功能，當紅外線未接收到發射器所發出的信號時，約十秒後，眼鏡電源即自動關閉，所以當您不使用眼鏡時，請將眼鏡面朝下放置，或收到抽屜中。觀賞立體畫面覺得不舒服，可能是左右影像相反之故，輕按一下按鈕，即可將左右影像交換。

5

# 使用說明

## 5.1無線紅外線發射器 (Emitter)：

- 使用時須先確認其電源已插上，亦即指示燈是在亮的狀態。當Line Blanker的滑動開關在 ON 端時，燈號為綠；滑動開關在OFF端時，紅燈時，表interlacing 和page-flipping狀態；橘燈時，表sync-doubling功能正常。

- 本無線紅外線發射器具有電源自動切換功能。當電腦關機或沒有VGA訊號時（螢幕進入睡眠狀態），十秒後，電源會自動關掉，此時任何指示燈均不亮。電腦開機後，或移動滑鼠時，指示燈會亮起。

- 本紅外線發射器是一超廣角 (半徑1公尺，觀賞範圍約為170°)發射紅外線設計，其有效發射距離約為7公尺範圍 (觀賞角度為30°)，只要在此範圍內之任何i-Art的立體眼鏡(不限一支)，都可以正常工作。

(3)  使用本紅外線發射器，敬請確認其與立體眼鏡間，沒有任何物體將其發射訊號隔離，否則會造成立體眼鏡無法正常工作。因此，建議您將本紅外線發射器放置在顯示器的上方，如此可以得到最佳的視野。

(4)  如果您是將本紅外線發射器放置在一個稍微傾斜的地方(如顯示器的上方)，則建議您將本紅外線發射器下方的防滑擋片拉開，並放在該斜面之邊緣以防止其滑動。(如下圖)

## 5.2紅外線立體眼鏡 (LC Shutter Glasses)：

- 本紅外線立體眼鏡係一高靈敏度紅外線接收器，使用前，必須先將所附的23號/鹼性12V乾電池安裝好。使用的時候，只要按一下眼鏡左側上方之小按鈕(如下圖)即可，此時左/右眼鏡會閃動五次表示電池裝置正常且有足夠電源工作；若此時您已開啟紅外線發射器要使用而且您又在紅外線發射範圍內，則左/右眼鏡僅會閃動兩次表示已接收到紅外線訊號，可以開始工作。

- 立體眼鏡若在約10秒內沒有接收到紅外線發射器的訊號時，它會自動進入「睡眠」省電模式。當您不使用立體眼鏡時，只要將它收藏在沒有紅外線訊號的地方(如抽屜裡)，或是將眼鏡面朝下(千萬不要面朝上)放置即可自動關閉電源。同時，按住三秒以上，則可關閉電源；輕按一下小按鈕，即可啟動眼鏡電源。

- 眼鏡左側上方之小按鈕除了具有啟動電源的功能外；在使用立體眼鏡的過程中，如果您發現顯示器的立體影像是左、右反向，或其立體效果呈凹凸相反，此時您的眼睛會看得很不舒服；按一下這個小按鈕可以調換左、右眼的影像訊號，使其看起來會自然與舒服些。

## 5.3 VGA訊號轉接頭 (VGA Dongle with Cable)：

因為VGA訊號轉接頭需要電力來處理訊號，所以當VGA訊號轉接頭與您的影像卡和顯示器相連時，必須將VGA訊號轉接頭與紅外線發射器相連，同時紅外線發射器必須接好電源，VGA訊號轉接頭才能正常工作，您的顯示器才會有影像。

## 5.4 Eye3D Activator

您可利用Eye3D Activator來設定快速鍵，以幫助您啟動sync-doubling 的功能，並於Sync-Doubling和 Normal的模式間相互切換。

### A. 安裝與使用方式

- Eye3D Activator 適用於Windows 9x 和 NT 作業環境。安裝前，請先結束其他程式。

- 在Eye3D Activator的檔案夾中點選 Setup.exe，選擇您想要安裝的語言，按步驟安裝之。

- 安裝成功後，[控制台]中的[顯示器內容]中會加入[Eye3D Activator]按鈕，選擇此按鈕後，在此頁中可設定Sync-Doubling 和 Normal的快速鍵。

- 安裝程式同時會將Eye3D Activator的連結加入[開始]功能表的[啟動]項目中。日後每次開機後，Windows會自動將Eye3D Activator載入並執行，並在[開始工作列]顯示Eye3D Activator之圖示，表示Eye3D Activator已經執行。

- 要改變快速鍵的設定，僅能在[顯示器]內容的[Eye3D Activator]中改變。

- 注意：當您安裝好Eye3D Activator後，但是卻無法使用，請您先關掉Eye3D Activator，然後從[程式集]，點選Eye3D Activator重新執行之。

### B. 解除安裝

- 確認Eye3D Activator 已沒有執行。（可點選工作列上的圖示，按右鍵，選擇 Exit，將Eye3D Activator結束。）

- 在[開始]之[程式集]中找到[Eye3D Activator]的[Uninstall Eye3D Activator]。

- 點選[Uninstall Eye3D Activator]，程式將自動為您解除安裝。

### C. 注意事項

若在玩遊戲時使用Voodoo2卡，則此Eye3D Activator 的功能會暫時失效。當遊戲結束後，或回到Windows模式時，則可利用。

## 5.5 3DWin

詳細使用說明，請參考3DWin使用手冊。

6

# 注意事項

- 啟動sync-doubling 功能時，請確認Line Blanker 的滑動開關設定在 OFF 端，此時紅外線發射器上的指示燈為橘色，表sync-doubling功能正常。

- 當VGA訊號轉接頭與影像卡和顯示器相連時，必須將VGA訊號轉接頭與紅外線發射器相連，同時紅外線發射器必須接好電源，VGA訊號轉接頭才能正常工作，顯示器才會有影像。

- 當3DWin不支援您的影像顯示卡時，您可將Line Blanker 的滑動開關設定在ON端，點選執行[Virtual Gallery Demo]檔案夾中的[VG.exe]，觀賞立體影像。請務必將[顯示器內容]中的垂直掃描頻率調到120Hz或以上，畫面才不會閃爍。

- 觀賞立體影像時，或玩立體遊戲時，若無法回復正常的畫面時，請利用Eye3D Activator中的快速鍵幫您恢復正常。但若使用Voodoo2卡玩遊戲，則Eye3D Activator 的功能會暫時失效。當遊戲結束後，或回到Windows時，若仍無法恢復正常，則可利用Eye3D Activator回復正常。

- 當您暫時不使用立體眼鏡時，只要將它收藏在沒有紅外線訊號的地方(如抽屜裡)，或是將眼鏡面朝下(千萬不要面朝上)放置即可自動關閉電源。長期不使用本產品時，請記得將立體眼鏡的乾電池取出，以防其變質或漏電而損害本產品的精密電子線路。

- 本產品的立體眼鏡適用於極寬的垂直掃描頻率，如果您所使用的軟體或顯示器無法支援我們所建議的120Hz基本垂直掃描頻率，會造成立體眼鏡閃爍，這種閃爍現象對眼睛容易產生疲勞。此時宜將您的顯示器亮度及室內的燈光調暗一些，這樣可以有效地改善您對閃爍的不舒服感。

- 請隨時保持本產品立體眼鏡之紅外線接收器(位於眼鏡中央上方的圓形透鏡)的乾淨，勿使其沾汙以免影響工作品質。

- 本產品的立體眼鏡係一非常精密之光電設備，平常不使用時，敬請小心保存，勿使其暴露在陽光下或是濕氣、灰塵多的地方。立體眼鏡的液晶鏡片係非常脆弱，如果掉到地上或以重物壓它，會使其破裂損毀，使用時敬請務必要小心。如果發現液晶鏡片被沾染油污、灰塵時，敬請以柔軟之眼鏡布或鏡片清潔紙來擦拭乾淨，但千萬不要以濕巾來擦拭，因其水份或濕氣可能會滲入液晶鏡片的電路，而使其工作不正常或是不能工作；亦不宜拿太粗糙的布或紙來擦拭，以免刮傷鏡片。

- 本產品的立體眼鏡所使用的電源係一般無線遙控器、汽車防盜、鐵門遙控器所使用的乾電池，其規格為23號/鹼性12V。其代用品編號有 U23、23、23A、 23L、23M、EL12、VR22、…等鹼性(Alkaline)12V電池，任何一種皆可適用。

7

# 疑難排除

(1)  當立體眼鏡無法正常工作時，應該要如何處理？

請先確認以下步驟：

- 您的電腦與紅外線發射器是否正確連結？

- 紅外線發射器的是否有插上電源(電源指示燈會亮)？

- 立體眼鏡內部的乾電池，是否安裝妥當？

- 立體眼鏡的紅外線接收器 (位於眼鏡中央上方的圓形透鏡)是否被異物沾污或遮蔽了？

- 使用3DWin時，確定已設定螢幕為3D顯示模式(3D Mode ON)。

- 按一下立體眼鏡左上方之小圓鍵，再檢視一下您螢幕上的立體影像。如果仍無法正常工作，則最有可能是立體眼鏡的乾電池需要換新；否則需要送修。

(2)  要顯示立體影像時，螢幕會變成全黑或是變成上下兩層壓扁的影像顯示區，這時候應該要如何處理？

這是因為您的顯示器無法處理120Hz Refresh Rate的緣故，解決方法有二：

- 請將您目前的彩色顯示器更換為可以處理120Hz或以上之Refresh Rate的彩色顯示器(如17吋以上的顯示器)。

- 將您VGA卡在Windows上之Refresh Rate設定在40Hz~50Hz之間任何一種頻率(有的VGA卡廠商則提供有87Hz或是Interlace選擇也可以)，或是透過3DWin將Refresh Rate設定[Low]之頻率。(有關VGA卡頻率在Windows上之設定，請參考您的VGA卡使用手冊)。不過，一旦您選擇了較低頻率，此種解決方式將會使立體眼鏡產生些微的閃爍現象。

(3) 使用3DWin時，已設定了3D Mode [ON]，可是螢幕仍然沒有進入立體顯示模式？

這種情況的發生，主要肇因於您的VGA卡並非3DWin所能處理的一種，此時解決之道有二：

- 請將您目前的VGA卡更換為3DWin所能支援的VGA卡。

- 可將紅外線發射器Line Blanker 的滑動開關設定在ON端，以觀賞立體影像。但請將[顯示器內容]中的垂直掃描頻率調到120Hz或以上，畫面才不會閃爍。

(4) 如果我想用立體眼鏡在Windows上作其它的應用，例如在WWW看立體影像，我該如何操作？

首先您必須先確認您要看的是哪種形式的圖，如果是上下(top/bottom)格式的圖檔，則可用Eye3D Activator啟動sync-doubling 功能，即可看到立體影像。若是交錯排列(interleaved)格式的圖檔，則可使用3DWin，將Windows環境設定成3D Mode來觀賞；或將紅外線發射器Line Blanker 的滑動開關設定在ON端以觀賞之。

(5) 我要如何判斷立體眼鏡內的電池是否需要更換？

當您戴上它觀看立體影像時，會產生左、右重疊的影像(或稱鬼影)，而這種現象以往並無發生在同一立體影像時；或者您不是在紅外線發射器的工作區內，按了眼鏡左上方的小圓鍵，其左、右液晶片應該會閃動五次以進行電源自我診斷(Power-Diagnosis)，假如不是這樣，則表示電池的電壓已不足以驅動高速液晶片工作，而需要更換一個新的電池。

(6) 電腦雖然不是立體模式或跳離立體遊戲時，但是立體眼鏡的兩個鏡片仍會不斷地閃動，此種現象是否屬於正常？

是的，這是正常現象。只要是紅外線發射器連結上電腦且其電源有通電，它就會發射出紅外線訊號。因此，立體眼鏡會接收到紅外線訊號，也會有閃動反應。請將立體眼鏡面朝下擺在桌面上即可。

(7) 當在較低垂直掃描頻率的環境時，立體眼鏡會有閃爍現象，有何消除之對策？

當您的立體眼鏡有閃爍現象時，有兩個較為有效的方式可減輕閃爍狀況(無法完全消除)：

- 將您周圍的燈光(特別是日光燈)調暗或完全關閉。

- 將螢幕的亮度調暗到您覺得舒服的狀態。

(8) 當紅外線發射器插電後，為何其電源指示燈不會亮，是否為正常？

我們的紅外線發射器有省電功能，如果十秒沒有接收到電腦傳送來的訊號，就會馬上進入省電模式，就不會發射紅外線訊號，當然指示燈就不會亮了，所以是正常現象。

(9) 我要如何關閉立體眼鏡的電源？

我們的立體眼鏡可自動省電，當紅外線發射器之電源關閉，或是將它放在沒有紅外線發射的地方(如抽屜裡)、或是面朝下放於桌面，只要約10秒，立體眼鏡沒有接收到紅外線訊號就會自動進入睡眠省電模式。

註：不使用立體眼鏡時，請千萬不要將立體眼鏡面朝上放置，以免其外界日光燈、PL燈、日光、…等都有或多或少的紅外線將可能會造成立體眼鏡無法進入省電模式，而會持續消耗電池的電力，切記！

8

# 健康警語

使用本產品之立體眼鏡的時間不宜過長，因為人工合成的立體影像，對我們的身體及眼睛可能會產生不同程度的不舒服。如果您發覺眼睛不適，或有頭暈目眩的感覺時，應該立即停止使用本產品，必須等所有不舒服的症狀消除後，才能繼續使用，以確保您的健康。

9

# 其他相關資訊

其他與Eye3D 相關資訊請至本公司的網站 (http://www.i-art.com.tw）察看。同時本公司之網站亦提供線上交易功能，您若需要添加一支、或更多支立體眼鏡以供多人觀賞，或需要其他和3D/VR、立體影像製作、立體影像印刷相關之軟、硬體，請不妨到本公司的網站逛逛。

# Text boxes

#### Refresh Rate

#### Resolution

觀賞方式

比較項目