Pure C for Atari ST/TT                                       18.06.91
----------------------------------------------------------------------

(c) 1990 by Borland International

PC_HELP
-------

Dieses  kleine  Programm  stellt  Ihnen  das  Help  aus  dem  Pure  C
Entwicklungssystem als Standalone Anwendung zu Verf�gung. Sie k”nnen
es sowohl als Applikation als auch als Deskaccesory anwenden. Aužerdem
enth„lt  es  eine  Programmierschnittstelle,   so  daž  es  von  jeder
beliebigen GEM-applikation aufgerufen werden kann.

Installation

Kopieren Sie einfach das Programm in das Verzeichnis, in dem sich auch
Turbo C  und die Helpfiles befinden.  Sie k”nnen es aber  auch mit der
Extension   ACC  versehen,  es   in  das  Wurzelverzeichnis   Ihres
Bootlaufwerks kopieren  und den Atari  Rechner neu starten.  In diesem
Fall  ben”tigt  es  aber  noch  den  Pfad,  in  dem die Helpfiles sich
befinden.

Pfadangabe

Beim Start des Programms oder  beim Booten des Systems (DeskAccessory)
wird der Helppfad mit folgenden Methoden gesucht:

- PC_HELP.INF: befindet  sich diese Datei  im aktuellen Directory,  so
  wird der Pfad, der mit einem einfachen Editor reingeschrieben werden
  kann, als der Turbo C Pfad erkannt und installiert.

- PC.HLP: kann das Programm diese  Datei mit shel_find finden, so wird
  der zugeh”rige Pfad installiert.

- PC:   fruchtet    all   dies   nichts,    so   wird   nach    dieser
  Environmentvariablen gesucht und der entsprechnede Pfad installiert.

- Ansonsten wird der gerade aktuelle Pfad verwendet.

Aufruf

Beim Aufruf vom Desktop oder  als DeskAccessory erh„lt man eine kleine
Dialogbox  in der  man entweder  eines der  vordefinierten HelpScreens
durch  Mausklick  ausw„hlen  kann,   oder  Sie  geben  das  gew�nschte
Schl�sselwort  ein  und  w„hlen  den  OK-Button.  Verwenden  Sie einen
Kommandointerpreter,  so k”nnen  Sie  dem  Programm auch  sofort einen
Parameter   �bergeben,   der    dann   als   gesuchtes   Schl�sselwort
interpretiert wird.

Shortcuts

UNDO                                   zeigt den vorherigen Hilfetext.
Control-U bzw. Control-Q                    schliežt das HIlfefenster.
Control-C        kopiert den aktuellen Hilfetext in das GEM-Klemmbrett.

Programmierschnittstelle

Als  DeskAccessory versteht  das Programm  neben den  Standardmessages
auch  eine selbstdefinierte  Message mit  der Nummer  1025. Damit kann
eine andere Applikation das  Accessory beauftragen das Hilfefenster zu
™ffnen. Der Aufbau des Messagebuffers ist folgender:

msgBuf[0] = 1025          (AC_HELP)
msgBuf[1] = senderId      (von appl_init)
msgBuf[2] = 0
msgBuf[3] = Highword eines Zeigers auf das Schl�sselwort
msgBuf[4] = Lowword    "      "     "   "         "
msgBuf[5-8] werden ignoriert.

Als zweite  Nachricht kann man  das Accessory nach  der Versionsnummer
fragen. Der Aufbau des Messagebuffers ist folgender:

msgBuf[0] = 1027          (AC_VERSION)
msgBuf[1] = senderId      (von appl_init)
msgBuf[2] = 0
msgBuf[3-8] werden ignoriert.

Als letzte Nachricht kann man das Accessory beauftragen, den aktuellen
Helptext in das GEM-Klemmbrett zu sichern.

msgBuf[0] = 1028          (AC_COPY)
msgBuf[1] = senderId      (von appl_init)
msgBuf[2] = 0
msgBuf[3-8] werden ignoriert.
Die Antwort hat folgenden Aufbau:
msgBuf[0] = 1026          (AC_REPLY)
msgBuf[1] = senderId      (Kennung des Accessories)
msgBuf[2] = Versionsnummer
msgBuf[3] = WindowHandle des Accessories

Hinweis:

Aus technischen Gr�nden ist es leider nicht m”glich, daž auf das Turbo
Debugger Helpfile zugegriffen wird. Der Speicherbedarf liegt bei 29862
Bytes.

Viel Spaž w�nscht Ihnen das Pure C Team