TST v1.33

                       Programma per comunicazione con TNC

                                      IK1GKJ







































       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        i


       REVISIONI:

            v 1.0                        Beta Test
            v 1.01   21/10/1991
            v 1.10   14/11/1991
            v 1.11   01/12/1991
            v 1.12   06/12/1991
       Queste  versioni non sono state diffuse, sono state utilizzate solo
       da un ristretto gruppo di persone per il testing del programma.

            v 1.2    10/01/1992       PRIMA VERSIONE DIFFUSA.

            v 1.21   04/06/1992
       *  Ottimizzato codice,  inserito timeout  su routine  di uscita: il
       programma  non cicla  piu' infinitamente  se il  TNC e'  spento, ma
       dopo 5 secondi avverte ed esce.
       *  Tolto schermata  help di  macro, era  inutile in quanto le macro
       devono  essere editate  dall'esterno. Eliminato problema DAYTIME su
       kantronics,  ora il programma invia anche i secondi e la data viene
       accettata.
       *   Durante  la  fase  Capture  o  di  salvataggio  del  Buffer  di
       Ricezione,  se esiste  un file  con lo  stesso nome  non viene piu'
       sovrascritto,  ma viene  chiesto se  si desidera  sovrascriverlo  o
       accodare i dati al file esistente.
       *  Inserita la  possibilita' di  specificare completamente  da file
       di configurazione i parametri della porta seriale.
       *  Inserita possibilita'  di variare  temporaneamente  i  parametri
       RS232 sia dall'interno del programma che da comando macro.
       *   Inserita  possibilita'  di  inviare  fino  a  10  password  con
       ALT_F1.F10
       * Inserito possibilita' di settare la data sul TNC anche in macro.
       *  Aumentato capacita  buffer di  revisione a  32k, incrementata la
       capienza del buffer RS232.
       *  Aumentata la  possibilita' di  settaggio  nella  porta  seriale,
       mentre  nelle precedenti  versioni il  massimo era  lo standard dei
       19200, ora si arriva ad un massimo di 65535 baud.
       * Inserita compatibilita' con il protocollo YappC di FC1EBN.
       *  Inserito test  su eventuale  alterazione programma  da  virus  o
       altro.

            v 1.30    25/10/92   BETA TEST PER MD2, NON DIFFUSO.













       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        ii


            v 1.31    31/10/92
       * Inserito possibilita' di inviare le password anche da MACRO.
       *  Inserito ritorno  a capo  su messaggio di uscita, a causa di una
       svista  nelle precedenti  versioni il  prompt del dos all'uscita da
       tst non era a caporiga.
       *  Inserito possibilita' di usare IRQ da 0 a 15 sulla seriale. Tale
       implementazione  non e'  stata completamente  testata. Ogni test al
       riguardo e' il benvenuto.
       *  Aggiunto codifica  password con  protocollo MD2,  (c)  RSA,  per
       avere  password ultrasicure. Leggere alla fine del doc la modalita'
       di funzionamento.
       *   Corretta  routine  di  uscita,  ora  lo  schermo  ritorna  alla
       modalita'  video che  aveva  al  lancio  di  TST,  anziche'  essere
       settato al modo 80x25.

            v 1.32    27/11/92
       *  Risolto problema  che su  alcune macchine  causava comportamenti
       imprevedibili. (Spero!)
       *  Inserita gestione  e riconoscimento automatico delle seriali con
       chip 16550a.
       *  Velocizzato routine  seriale  e  yapp,  e  corretto  alcuni  bug
       minori.
       *  Inserito giustificazione  del testo, con margini sx dx settabili
       entro un campo 1-79. (Vedi comando ALT-M e modifica a TST.CFG)
       * I comandi F5 e F6 ora lavorano anche da tastiera.
       * Inserito macro WAITSTRING, vedi comandi macro per l'utilizzo.
       *  Inserito macro  STARTUP, se trovata viene eseguita alla partenza
       del  programma, dopo  eventuale  file  TSTSTUP.CFG.  (vedi  uso  in
       comandi macro)
       *  Inserito in  comandi macro ALT_Y, ALT_B, ALT_L, per una completa
       configurazione tramite macro STARTUP del software alla partenza.

            v 1.33    01/02/93
       *  Ottimizzazioni varie del software, soprattutto in funzione della
       velocita'  di  esecuzione,  piu'  alcuni  suggerimenti  riportatimi
       dagli utenti
       *  Cambiato metodo  di definizione com, invece di passare il numero
       di  porta si  deve passare  l'indirizzo  della  porta.  Questo  per
       seriali  che non  hanno indirizzi  standard. Naturalmente  le porte
       devono  seguire lo  standard  8250/16450/16550  come  mappatura,  e
       devono essere riconosciute dalla tabella dei dispositivi del DOS.
       *  Inserito parametri  sostituibili nel passaggio nome macro %0-%9.
       Vedi COMANDI MACRO
       *  Inserito possibilita'  selezione capture  mode, binario o testo,
       ALT_K, anche macro.
       *   Ricompilato  codice   con  modello   small,   per   velocizzare
       l'esecuzione.
       * Eliminato timer su HELP e REVIEW, non sono realmente necessari.






       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        iii


       *  Inserito routine  editor CTRL-END  CTRL-HOME per portarsi a fine
       inizio riga
       *  Eliminata memorizzazione  nel buffer di tastiera circolare delle
       righe nulle
       * Inserito visualizzazione stato programma.
       *  Corretto bug  che bloccava il funzionamento yapp cambiando porta
       seriale con SHIFT-F8
       *  Corretto bug  su macro,  il nome  macro di  1 solo carattere non
       veniva accettato
       * Corretto baco porta seriale che non riportava errore di overrun












































       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        1


       DESCRIZIONE:

            TST e'  un programma  scritto per  IBM e  compatibili  per  la
       comunicazione    con   la   porta   seriale,   nel   classico   uso
       radioamatoriale quindi con un TNC.

            Una delle  principali caratteristiche offerte dal programma, a
       parte  la sua  semplicita' d'uso,  e' la compatibilita' con tutti i
       TNC  esistenti sul  mercato, in  quanto non  utilizza ne' modalita'
       host,  ne' protocollo kiss; semplicemente i comandi vengono inviati
       al tnc cosi' come li digitate.

            Gli unici  comandi che  vengono usati  sono il classico CTRL-C
       per  porre il  tnc nella  modalita' comando, il comando K per porre
       il  tnc nella  modalita'  conversazione,  il  comando  DAYTIME  per
       settare  la data  al momento  della partenza, e il comando D per la
       disconnessione.

            Altre  particolarita'   supportate  dal   software   sono   la
       possibilita'  di gestire  delle MACRO, la configurazione automatica
       del  TNC al  momento della  partenza del programma e al momento del
       termine  tramite file  ascii, la possibilita' di eseguire una macro
       ad  un'orario prestabilito,  l'esecuzione di altri programmi quando
       da voi richiesto.

            TST per  l'input output  dei dati usa un sistema completamente
       trasparente  al programma  stesso, infatti tutto l'output e l'input
       dei  dati e'  bufferizzato e  avviene  tramite  interrupt,  con  il
       supporto  completo del  protocollo RS232  hardware. Cio'  significa
       che  ad esempio  e' possibile  eseguire un  programma dos  senza la
       teorica  perdita dei  dati, a patto che il programma non impegni la
       macchina per troppo tempo.

            E' possibile  trasmettere e  ricevere  contemporaneamente  dei
       files  ASCII, ed  e'  pure  implementato  il  protocollo  YAPP  con
       partenza  automatica in  ricezione e  ripresa dei  dati  dal  punto
       della   precedente  interruzione   nel  caso   di  una   sfortunata
       sconnessione.

            Tutto quanto ricevuto e' salvato in un buffer di 24Kbytes, che
       e'  possibile rivedere  o salvare  su disco, mentre quanto digitato
       da  tastiera e'  salvato in  un buffer circolare con la capienza di
       10 comandi per la rapida ripresa di un comando precedente.

            Ancora  il   programma  offre   la   possibita'   di   inviare
       automaticamente  una sequenza  di  lettere  al  richiedente  quando
       premete  i tasti  ALT-F1..F10. Tale  possibilita' e' utile ai sysop
       di BBS, NODI od altro; vedere in dettaglio piu' avanti in TST.CFG






       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        2


            E' implementato  anche il  protocollo MD2 per l'utilizzo della
       password,  naturalmente per  quei BBS  etc. che seguono lo standard
       per  C_FILTER proposto  da IW2GKO, IK1GKJ o similari. Vedere a fine
       documento per le specifiche.

            Il tutto  e' offerto  in una  occupazione di memoria veramente
       ridotta, meno di 140 Kbytes in SHELL!

            Alla partenza, TST esegue un test su una eventuale alterazione
       del  file EXE, da parte di virus o altro, quinsi se trova un errore
       avverte  ed esce; quindi legge il file di configurazione,  tenta di
       installare  le sue  routine per  la gestione  della porta  seriale,
       infine  invia al  tnc il  comando per settare la data e l'eventuale
       file  di configurazione  da voi  preparato.  Infine,  si  testa  la
       presenza  del file  TST.MAC, e  se trovato, viene eseguita la macro
       STARTUP,  sempre che ci sia. Per quanto riguarda questi files, sono
       piu' avanti descritti.

       Lo schermo viene quindi diviso in quattro parti:

       La  finestra di  ricezione, nella quale viene visualizzato l'output
       proveniente dal tnc.

       La   barra  di   separazione  con  visualizzazione  dei  margini  e
       visualizzazione dei messaggi.

       La  finestra di trasmissione, nella quale viene visualizzato quanto
       digitato da tastiera.

       La  riga di  stato, che  presenta lo stato delle principali opzioni
       di TST.

            Per attivare  o disattivare una opzione, oppure per inviare un
       comando  a TST,  dovete  semplicemente  premere  il  tasto  comando
       desiderato. Anche questi comandi sono piu' avanti descritti.

            Per quanto concerne lo spostarsi sulla riga di editing, potete
       ricorrere  ai classici comandi: CURSORE DESTRA E SINISTRA, CONTROL-
       cursore   destra  e  sinistra  per  spostarsi  sull'inizio  parola,
       BACKSPACE  o DELETE  per cancellare  il carattere rispettivamente a
       sinistra  o sotto  il cursore, CONTROL-BACKSPACE per cancellare dal
       cursore   ad  inizio   parola,  CONTROL-HOME   END   per   portarsi
       rispettivamente ad inizio fine riga.











       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        3


            Il  tasto   INSERT   attiva   la   modalita'   inserimento   o
       sovrascrittura,    segnalata   dal   tipo   di   cursore:   piccolo
       inserimento, grosso sovrascrittura.

            Il tasto  ESCAPE,  se  digitato  ad  nizio  riga  consente  il
       richiamo   di  una  macro,  mentre  in  qualsiasi  altra  posizione
       cancella la riga corrente.

            Alla  pressione   del  tasto  RETURN,  quanto  digitato  nella
       finestra di trasmissione viene semplicemente inviato al TNC.

       NOTA:     Nella modalita'  REVISIONE BUFFER,  il  tasto  escape  e'
       utilizzato  per uscire  dalla modalita',  quindi  non  cancella  la
       riga;  inoltre e'  possibile la  completa digitazione  di una  riga
       buffer:  premendo RETURN si uscira' dalla revisione e la riga sara'
       trasmessa al TNC.

            Vediamo adesso  in dettaglio  le varie  opzioni e  i files  di
       configurazione.

            Il protocollo  di comunicazione attraverso la porta seriale e'
       hardware,  non e'  implementato nessun  protocollo software;  tutti
       gli  altri parametri della porta seriale possono essere impostati a
       vostro  piacimento. Nota  a proposito  di COM3  e COM4: Non tutti i
       programmi  si curano  di testare  effettivamente quale  seriale  ha
       generato  un IRQ, TST gira correttamente su COM3 e COM4 a patto che
       nessun  altro programma  che utilizzi le gemelle COM1 e COM2 vada a
       interferire  con le  seriali COM3  e  COM4.  Questo  e'  il  solito
       problema DOS che usa quattro seriali con solo 2 linee di IRQ.

            Cio' vale  nel caso  vengano usate  seriali standard  con  IRQ
       standard,  infatti TST  consente di specificare quale IRQ usare per
       la  porta seriale;  ad esempio  io uso normalmente il mio programma
       TERMINAL  che e'  residente su una seriale COM 1 con IRQ 4, assieme
       a TST che e' installato su una COM 3 modificata per IRQ 5.

            Ultimo parametro  da impostare  e' DCDCONN ON, difatti TST usa
       questa linea della seriale per testare se siamo connessi o no.
       Se  non impostate  correttamente questo  parametro il programma non
       puo' funzionare nel modo giusto.

            La configurazione  corretta di  un TNC  per l'uso  con  TST  e
       quindi qui' riportata:
       ECHO OFF    PARITY 0   AWLEN 8    DCDCONN ON   FLOW OFF
       TXFLOW OFF  XFLOW OFF  START $00  STOP $00     XON $00  XOFF $00

            N.B.: Io  uso un PK232, quindi questi comandi sono riferiti al
       mio  TNC,  nel  caso  il  vostro  tnc  usasse  comandi  differenti,
       consultate il manuale d'uso per la corretta sintassi.





       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        4


       IL FILE TST.CFG

            Questo file  viene letto  automaticamente  alla  partenza  del
       programma,  e contiene  le informazioni  di  cui  il  programma  ha
       bisogno per configurarsi secondo le vostre esigenze.

            Il numero  di righe  usato da questo file e' fisso, quindi non
       potete  e non  dovete cancellare  alcuna delle  righe del  file,  a
       parte  i commenti, (linea preceduta dal carattere '#'), che possono
       essere  aggiunti o  tolti a volonta'. Ogni riga non deve superare i
       78  caratteri, TRANNE LE ULTIME, che contenendo la password possono
       arrivare fino a 300 caratteri.

            Non dovete  inoltre alterare la sequenza dei dati, infatti TST
       si aspetta di trovare un determinato dato in una determinata riga.
       Questo  file deve  essere nella  directory in cui si trova TST.EXE,
       ma  non e'  necessario portarsi in tale directory per lanciare TST,
       basta che il file sia nello stesso posto dove si trova TST.

            Questo file deve esistere, se non TST non lo trova, si rifiuta
       di  partire. Allo  stesso modo se viene rilevato un errore nei dati
       letti,  il programma  si arresta segnalandovi il numero di linea in
       cui e' stato rilevato l'errore.

            A partire  dalla versione  1.01, e'  possibile specificare  il
       nome   di  un   file  alternativo   da  utilizzare   come  file  di
       configurazione.  Tale file  viene ricercato  nella directory in cui
       si trova TST.

            Per utilizzare  tale file , specificarne il nome nella riga di
       comando, ad esempio:     TST MIOFILE.CFG

            Qui' sotto un esempio di file TST.CFG con relative spiegazioni
       sui comandi.

       # FILE DI CONFIGURAZIONE PER TST
       # NON RIMUOVETE ALCUNA DELLE LINEE, SONO TUTTE NECESSARIE E DEVONO
       # ESSERE POSTE NEL GIUSTO ORDINE.
       #
       # Parametri della porta seriale: gli IRQ vanno da 0 a 15, la
       # parita' puo essere: N=none, E=even, O=odd, S=space, M=mark.
       # COM_ADDRESS  IRQ  SPEED  PARITY  WORD_LEN  STOP_BITS
          3F8           4    9600     N        8         1











       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        5


       # Direttorio dei file di TST. (macro, messaggi, cfg per tnc)
       # ATTENZIONE, tale directory deve esistere, TST non esegue alcun
       # controllo.
       C:\TST
       # Direttorio ove TST ricerca i files da inviare o dove li registra
       # tranne quando voi includete nel nome un direttorio o drive.
       # ATTENZIONE TST non esegue controllo, il direttorio DEVE ESISTERE
       D:\TMP
       #
       # Numero di righe nella finestra di trasmissione, da 2 a 20, e
       # valore dei margini sx e dx della finestra, da 1 a 79. VEDI ALT_M
            4    1    75
       #
       # Tipo di schermo, CGA=25 linee, VGA=43 se avete una ega o 50 se
       # vga
            CGA
       #
       # Tipo di accesso al video, 0=Bios, 1=Diretto
            1
       #
       # Le righe seguenti definiscono i colori dello schermo.
       # Il primo valore rappresenta il colore dei caratteri, il secondo
       # lo sfondo. Per ottenere un carattere lampeggiante, aggiungete
       # 128 al colore del carattere.
       #
       # Finestra di trasmissione e finestra di revisione buffer di
       # ricezione
        14  1
       #
       # Finestra di ricezione
        7   1
       #
       # Barra di stato
        15  5
       #
       # Opzioni attive sulla barra di stato, quelle non attive sono
       # sempre nero sullo sfondo da voi selezionato per la barra di
       # stato
        138 5
       #
       # Barra di segnalazione errori e messaggi
        14  4
       #
       # Colore della linea di separazione
        14  1
       #
       # Colore della finestra yapp, fore1, fore2, background
        1   14   7






       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        6


       # Colore per la sottofinestra e per la barra nel modo revisione
        0   7
       #
       # Colore per la finestra di help
        0   3
       #
       # Le prossime righe, fino ad un massimo di 10, conterranno la
       # chiave di ricerca per la password automatica e la relativa
       # password. Maiuscole o minuscole non sono significative nella
       # chiave di ricerca, ma lo sono nella password.
       # NON INSERIRE SPAZI nella password o chiave di ricerca, usare
       # lo spazio o tabulatore per separare la chiave dal pass.
       # La massima dimensione per la stringa di ricerca e' di 50 carat.
       # La massima diemnsione per la stringa password e' di 255 carat.
       IW1BRX-8> ABCDEFGHILMONPQRSTUVXYZ1234567890
       IK1GKJ-7> sdffedfGHGKJHG1234


       NOTA PER LA PASSWORD:
            Rifacendoci a questo esempio di configurazione, se io fossi il
       sysop di IW1BRX-8, al comando SYS il bbs mi risponderebbe con

       IW1BRX-8> 222 13 45 17 9

       bene,  IW1BRX-8> sarebbe  l'intestazione della  password, ed  io la
       pongo  quindi nel  file di configurazione. Il resto sono le lettere
       della  mia password  con cui  devo rispondere  al bbs  per ottenere
       l'accesso  come sysop.  Premendo ALT F1 TST ricerca automaticamente
       le  lettere nella  vostra password  e  ve  le  propone  nella  riga
       comando;  voi dovete  solo premere return per inviarle al bbs. Nota
       che il contenuto attuale della riga comando viene cancellato.
       Premendo  ALT-F2 avrei  ottenuto lo  stesso risultato,  ma con  una
       ricerca su IK1GKJ-7.

            TST riconosce  automaticamente il  numero di lettere richiesto
       fino ad un massimo di 20.

       NOTA   PER  COM   ADDRESS:  a  partire  dalla  versione  1.33,  per
       soddisfare   anche  le   esigenze  di  seriali  con  indirizzo  non
       standard,  non si  deve piu'  specificare  il  numero  della  porta
       seriale,  ma bensi'  il suo  indirizzo. Normalmente, tali indirizzi
       sono, per com1..4: 3F8, 2F8, 3E8, 2E8.
       E'  ovvio naturalmente  che tali seriali non standard devono essere
       comaptibili  con le  specifiche 8250,  16450, 16550  ect., e devono
       essere riconosciute dal DOS.
       Gli indirizzi devono essere passati in HEX.

            ANCORA: Leggere  a  fine  documento  per  quanto  riguarda  la
       password con formato MD2 (c) RSA.





       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        7


       IL FILE DI STARTUP TSTSTUP.CFG

            Questo e' un file comandi che viene inviato automaticamente al
       tnc  quando lanciate  TST. Deve  trovarsi nella  directory  di  TST
       specificata  nel file  di configurazione, ma non e' indispensabile,
       infatti  se non  trovato, semplicemente  non viene  inviato  nessun
       comando al tnc.

            Effettivamente, se non cambiate la configurazione del TNC, non
       e'  necessario settare  ogni volta  una configurazione  che risulta
       essere  identica a  quella gia'  esistente, quindi  potete spostare
       altrove questo file o cancellarlo.

            Questo file  non accetta commenti od altro, tutto quanto letto
       viene inviato al tnc.


       Ecco un esempio di TSTSTUP.CFG:


       ECHO OFF
       USERS 1
       NEWMODE ON
       NOMODE OFF
       FLOW OFF
       XFLOW OFF
       TXFLOW OFF
       TRFLOW OFF
       XON $0
       XOFF $0
       START $0
       STOP $0
       DCDCONN ON




       IL FILE DI SHUTDOWN TSTSHDWN.CFG

       Per  questo file valgono le stesse considerazioni dette per il file
       di  startup, solo  che questo  file viene inviato al tnc quando TST
       termina.












       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        8


       IL FILE DI DEFINIZIONE MACRO TST.MAC

            In questo  file vengono  registrate  le  macro  che  intendete
       utilizzare;   anche  questo  file  deve  trovarsi  nella  directory
       specificata nel file di configurazione di TST.

            Per i  comandi  macro,  fate  riferimento  piu'  avanti  nella
       sezione  dei comandi  macro; ogni  riga che inizia con un carattere
       '#'  viene considerata  come commento ed ignorata dal programma; la
       massima lunghezza per ogni riga e' di 80 caratteri.

            Ogni macro inizia con il suo nome preceduto dal carattere ':',
       seguono  quindi i  comandi macro,  che saranno eseguiti in sequenza
       una  riga dopo  l'altra; la macro termina a fine file oppure quando
       viene incontrato il nome di una nuova macro.

            Due parole  a proposito  della macro  di  nome  STARTUP:  Dopo
       l'invio  al TNC  del contenuto  del file  TSTSTUP.CFG, tst testa la
       presenza  del file  TST.MAC. Nel  caso il file venga trovato, viene
       allora  eseguita la  ricerca della  macro di  nome STARTUP:  se  la
       macro  viene trovata, essa viene subito eseguita prima di cedere il
       controllo  all'utilizzatore; questo  e' utile  per  predisporre  il
       programma   secondo  personali  preferenze,  come  lo  stato  degli
       interruttori  BELL, YAPP_C, etc, o per connessioni automatiche o il
       settaggio  di una macro allarme.... A vostra fantasia. Naturalmente
       questa  macro non  e'  obbligatoria,  semplicemente  se  non  viene
       trovata non viene eseguita.



       Ecco un esempio:
       #
       # MACRO FILE PER TST
       # Ogni linea non deve superare gli 80 caratteri.
       # Precedere il nome della macro dal carattere due punti ':'
       #
       # Alla partenza desidero YAPP_C abilitato, il resto come default
       :STARTUP
       ALT_Y
       #
       # NOTA A PROPOSITO DELLA MACRO ALLARME
       #
       # Dal momento che il programma accetta ogni comando a prescindere
       # dal suo effetto, quando impostate questa macro ad esecuzione
       # automatica, assicuratevi di impostarla in un modo tale che non
       # possa interferire con il normale svolgimento del programma o con
       # cio' che l'utente collegato sta facendo.
       #
       #





       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        9


       # ESEMPIO di macro ALARM
       #
       # Supponendo che il nome sia ALA e che parta alle 02:00
       :ALA
       #
       # Attendo che il tnc sia disconnesso.
       WAITDISC
       DELAY 5
       #
       # Porto il tnc in modo comando, e mi assicuro che nessuno possa
       # connetersi.
       F5
       F4 CONOK OFF
       #
       # Apro un file capture col nome CAPTURE.BBS, un eventuale file
       # aperto viene automaticamente chiuso
       ALT_C CAPTURE.BBS
       #
       # Ora mi connetto al BBS
       F4 C IW1BRX-8
       #
       # Aspetto 60 secondi per garantirmi la connessione
       WAITSTRING 60 (NULL) CONNECTED TO IW1BRX-8
       #
       # I prossimi comandi saranno eseguiti solo se connessi.
       # Pongo il tnc in modo converse
       +F5
       +F4 K
       #
       # Chiedo al bbs di leggere i miei messaggi
       +F4 RM
       #
       # attendo la disconnessione automatica del bbs
       +WAITDISC
       +DELAY 10
       #
       # Riabilito le connessioni e chiudo il file capture
       ALT_C
       F5
       F4 CONOK ON
       #
       #
       #
       # Ecco un altro ESEMPIO di macro, che esegue la mia interfaccia
       # dos preferita
       #
       # Il nome della macro
       :NC
       # e il comando





       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        10


       F9 c:\utility\nortcomm
       #
       #Esempio di macro che cambia il tnc, supponendo che io abbia il
       #tnc2 sulla com1, e il pk232 sulla com2.
       #
       :PK232
       SHIFT_F8 2F8,3,9600,N,8,1
       #
       :TNC2
       SHIFT_F8 3F8,4,4800,N,8,1












       I FILES DI MESSAGGIO AUTOMATICI TSTn.MSG

            Questi files  sono dei  semplici files  di testo,  che vengono
       inviati al tnc quando premuto il corrispondente tasto.

            I files  sono nominati TSTn.MSG, ove varia da 0 a 9, e vengono
       trasmessi  quando do'  il relativo  comando premendo il tasto ALT e
       contemporaneamente un numero da 0 a 9.

            Questi files  possono avere  una qualsiasi  lunghezza, l'unica
       cosa  che dovete  fare nell'editarli, e' di usare un editor che non
       inserisca  caratteri di  controllo particolari  suoi, ad esempio un
       bel  CTRL-C che possa mandarvi il tnc in modo comando quando da voi
       non desiderato, con risultati quindi imprevedibili.

            Anche questi files, devono trovasi nella directory specificata
       nel file di configurazione per i files di TST.















       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        11


       ELENCO DEI COMANDI TST

       ALT-0 ALT-9
            Questi comandi inviano al TNC il contenuto dei files TSTn.MSG,
       che sono contenuti nella directory TST.

            TST non invia nessun comando al TNC, ma questi file sono stati
       pensati  per l'invio  di messaggi  standard ad  un  utente  remoto,
       quindi  accertatevi che  il tnc  sia in  modalita' convers prima di
       attivare il comando.

            Durante l'output  del file  la tastiera  e'  disabilitata  per
       quanto  riguarda l'invio  di dati  al tnc. Per interrompere l'invio
       del file, premere ALT-S.

       ALT-A
            Attiva  o   disattiva  la   capacita'  di   TST  di   attivare
       automaticamente   il  protocollo   di  ricezione   YAPP  quando  il
       corrispondente  invia lo  specifico comando. In questo caso il nome
       del  file viene  preso dall' header del pacchetto ricevuto, e posto
       nella  directory da voi specificata per i files. Non e' permessa la
       sovrascrittura  di un file esistente con lo stesso nome, quindi nel
       caso  fosse presente  un file  dal nome  identico, viene inviato al
       corrispondente il comando di abort.

       ALT-B
            Attiva o  disattiva il  gong dal  computer quando  ricevuto il
       carattere  ascii 7.  Se attivo,  viene suonato  il gong, altrimenti
       viene  inviato  al  video  un  carattere  rappresentante  una  nota
       musicale   (ascii  14).   Non  vengono   in  ogni   caso  apportate
       alterazioni al carattere ricevuto.

       ALT-C
            Attiva disattiva la registrazione su files di quanto ricevuto.
       Se  la ricezione  era attiva, premendo il comando viene disattivata
       ed  il file  chiuso; altrimenti  viene aperta una finestra video in
       cui  dovrete digitare  il nome  del file su cui verranno registrate
       le informazioni.

            Se il  nome del  file contiene  una  particolare  directory  o
       drive,  il file  viene li' registrato, altrimenti viene posto nella
       directory files da voi specificata.
       Premendo  ESCAPE o  inserendo un  nome  nullo,  l'operazione  viene
       abortita.
       Se  il file esiste, viene chiesto se i dati devono essere appesi al
       file esistente, o se si deve creare un nuovo file.








       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        12


       ALT-D
            Invia il comando DAYTIME al tnc per settare la data e l'ora.
       Per  eseguire il  comando, il  tnc viene  posto  in  command  mode,
       quindi   per  tornare   in  modo   conversazione  dovete  inviargli
       l'apposito comando (K).

       ALT-K
            Serve per selezionare quale tipo di capture si desidera avere.
       Il  modo TESTO,  scrive su  disco trasformando  quanto ricevuto  in
       forma  ASCII, ossia  i CR ricevuti vengono trasformati in CR/LF. Il
       modo  BINARIO, scrive  su disco solo ed esattamente quanto ricevuto
       dal TNC, senza nessuna modifica.

       ALT-L
            Attiva disattiva l'opzione ALARM.
       Questa  opzione permette  l'esecuzione incondizionata  di una macro
       ad  una specifica  ora nell'arco di 24 ore. Notate che l'esecuzione
       della  macro e'  indipendente  dallo  stato  del  tnc,  sta  a  voi
       impostarla  correttamente in modo tale che non abbia da interferire
       con  le operazioni  che il  tnc potrebbe  avere in corso al momento
       dell'esecuzione  della macro.  I comandi  macro sono descritti piu'
       avanti.  Notate anche  che una  volta iniziata  l'esecuzione  della
       macro l'opzione alarm viene automaticamente disattivata.

            La pressione  del tasto  ALT-L provoca  la disattiazione della
       funzione   se  questa  era  attiva,  altrimenti  viene  aperta  una
       finestra  video in  cui dovete  inserire il  nome  della  macro  da
       eseguire,  e l'ora di esecuzione. Supponendo ad esempio che il nome
       della  macro sia  ALA e l'esecuzione sia desiderata alle 02:15, voi
       digiterete :
                           ALA 2:15
       Rispettate la corretta sintassi.
       Per interrrompere la macro una volta partita, premete ALT-Q.
       Premendo  ESCAPE o  inserendo una stringa nulla, l'operazione viene
       abortita.

       ALT-M
            Setta i  margini della  finestra di  trasmissione:  il  valore
       accettato  spazia in  un campo  da 1  a 79.  Nella finestra dialogo
       inserire  MARGINE SX,  MARGINE DX.  Notare la  separazione dei  due
       valori  tramite la  virgola. Con  ESC si  annulla la  richiesta. Se
       inserito  correttamente i  dati, i  margini  verranno  visualizzati
       sulla   riga  di   separazione  di   tst:  NOTA   BENE:  mentre  la
       giustificazione  del testo  e' immediatamente  visibile, il margine
       sinistro  verra'  giustificato  solo  all'atto  della  trasmissione
       verso  il TNC, quindi anche se avete settato un margine sx maggiore
       di  uno, nella finestra tx voi vedrete sempre la scrittura iniziare
       dalla  colonna 1.  L'indicazione di come verra' formattato il testo






       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        13


       alla   trasmissione  e'   data  dai   segnalini  sulla   barra   di
       separazione.

            ANCORA la  giustificazione avviene  solo per  testo,  non  per
       files  o altro.  Le  password  per  ovvie  ragioni  vengono  sempre
       inviate  SENZA margine  sinistro. Tenete  ancora presente  che  non
       tutti   i  comandi  vengono  correttamente  accettati  dal  BBS  se
       provvisti  di margine  sinistro maggiore  di 1. Il mio consiglio e'
       di  tenere il  margine sx a 1 e settarlo altrimenti solo durante la
       digitazione del testo ad un altro utente.


       ALT-Q
            Provoca l'immediata sospensione della macro in corso.
       Notate  che la  macro viene  semplicemte interrotta,  ma non  viene
       interrotto  il comando  in corso.  Ad esempio,  se la  macro  stava
       inviando  un files,  la macro non continuera' al termine dell'invio
       del  file, ma  il file  continuera' ad  essere inviato  al tnc sino
       alla  sua fine.  In questo  caso,  premete  ALT-S  dopo  ALT-Q  per
       interrompere l'invio. Idem per la ricezione di files.


       ALT-R
            Attiva disattiva  la modalita'  di ripresa  automatica per  il
       protocollo  yapp. Se  la modalita'  era attiva,  quando ricevete un
       file  col protocollo  YAPP, viene  testata l' esitenza del file, la
       cui  locazione viene  cercata nel  direttorio  da  voi  specificato
       direttamente oppure in quello fornito nel files di configurazione.

            Se il  file esiste,  viene iviato al corrispondente il comando
       di  riprendere la  trasmissione del  file dal  punto in  cui si era
       interrotta.  E' ovvio che il corrispondente deve essere in grado di
       riconoscere questo comando.


       ALT-S
            Attiva disattiva l'invio di un file all'utente.
       Notate  che durante  l'invio di  files, la tastiera e' disabilitata
       tranne che per i comandi TST.

            Se stavate  inviando un  file, alla  pressione del  comando il
       file  viene chiuso  e l'invio  posto a  termine,  altrimenti  viene
       aperta  una finestra  video in cui vi si chiede di inserire il nome
       del file da inviare.

            Se il  nome digitato  contiene  un  particolare  direttorio  o
       drive,  il file viene li' ricercato, altrimenti viene cercato nella
       directory da voi specificata per i files.






       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        14


       ALT-U
            Permette di  settare un nuovo path in cui ricercare e ricevere
       i  files. Nella  riga di  separazione, viene  visualizzato il  path
       attuale.

            Viene quindi aperta una finestra video in cui dovrete digitare
       il  nuovo path;  se premete  ESCAPE o  inserite una  stringa nulla,
       l'operazione viene abortita.

            Fate attenzione,  il path  che inserite deve esistere, TST non
       effettua  alcun controllo  su di  esso, e  se tale path non esiste,
       non  sarete ovviamente piu' in grado di inviare o ricevere files da
       e in quel particolare direttorio.


       ALT-X
            Provoca l'abbandono del programma e l'uscita al dos.
       Viene  chiesta conferma  prima di eseguire l'operazione, ed in caso
       di   risposta  affermativa,  vengono  chiusi  gli  eventuali  files
       aperti,  se connessi viene inviato il comando di disconnessione, il
       tnc  viene posto  in modo  comando  e  viene  inviato  il  file  di
       shutdown   (se  esiste),  quindi  vengono  rimosse  le  routine  di
       gestione   della  porta  seriale,  liberando  la  memoria  ad  esse
       dedicata e ritornando infine al sistema operativo.


       ALT-W
            Permette di  scrivere il  contenuto del buffer di ricezione su
       disco.

            Viene aperta  una finestra  video in  cui dovrete  digitare il
       nome  del file,  potete interrompere  ora l'operazione  premendo il
       tasto ESCAPE o inserendo un nome nullo.
       Il   file  viene  registrato  nella  directory  dei  files  se  non
       specificato diversamente da voi.


       ALT_Y
            Attiva disattiva  il protocollo YappC di FC1EBN, che inserisce
       un  ulteriore  checksum  sui  dati  ricevuti.  Tale  protocollo  e'
       selezionabile  solo in  ricezione, dato che in fase di trasmissione
       il tipo di protocollo da usare e' richiesto dal ricevente.

       ALT-Z
            Semplicemente svuota il buffer di ricezione.









       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        15


       F1
            Visualizza  la  schermata  di  help  per  i  comandi  TST.  La
       schermata  viene  automaticamente  tolta  dopo  5  secondi  o  alla
       pressione di un tasto.

       F2
            Invia un  file al  corrispondente  utilizzando  il  protocollo
       YAPP.  Vi viene  chiesto di  inserire il  nome del file da inviare,
       quindi  viene aperta  la finestra  del trasferimento in cui vengono
       visualizzate    via   via   le   informazioni   sullo   stato   del
       trasferimento.

            Il file,  se non  doversamente  specificato,  viene  ricercato
       nella   directory  dei   files,  da   voi  settata   nel  file   di
       configurazione.

       F3
            Riceve un  file dal  corrispondente utilizzando  il protocollo
       YAPP. Valgono le stesse considerazioni fatte per la trasmissione.

            Anche qui'  il file  viene posto  nella directory dei files se
       non diversamente specificato.

       F4
            Invia quanto  segue al  tnc, che  rimane nello stato in cui si
       trova. Questo comando e' valido solo per le macro.

       F5
            Pone il tnc in modo comando.

       F6
            Disconnette la stazione.

       F7
            Invia un  comando di  break al  TNC, questo  risulta utile  se
       avete  il TNC  bloccato in  modo HOST, oppure in modo TRANSPARENT e
       non riuscite a riportarlo al normale modo di conversazione.

       F8
            Questo e'  un comando  di emergenza,  infatti, dopo  conferma,
       esegue  un reset  totale della seriale, reinizializzando le routine
       e  i buffer.  E' utile  nel caso qualche cosa non vada per il verso
       giusto e blocchi le comunicazioni da e verso il tnc.

            Usare questo  comando solo  se necessario,  infatti durante la
       reinizializzazione,  i buffer  di trasmissione  e ricezione perdono
       il loro contenuto.







       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        16


       SHIFT F8
            Serve per  variare temporaneamente  i  parametri  della  porta
       seriale   dall'interno  del  software.  Nella  finestra  video  che
       apparira' alla pressione del tasto, inserire rispettivamente:
       Indirizzo  della  porta  seriale  in  HEX,  irq  usato,  velocita',
       parita', lunghezza della parola e numero di bit di stop:

                 ESEMPIO PER COM1:  3F8,4,9600,n,8,1

       F9
            Esegue un comando dos, quindi rientra in TST.
       Viene  aperta la  solita finestrella in cui dovete digitare il nome
       del  comando da  eseguire;  valgono  tutte  le  regole  solite  del
       sistema MSDOS.

            Per interrompere, inserire un comando nullo o premere ESCAPE.

       F10
            Esce in shell al sistema operativo.
       Per rientrare in TST digitare EXIT e premere return.

            Ricordo che  anche durante l'esecuzione di F9 e F10 le routine
       di  ricezione e trasmissione dei dati restano attive, quindi i dati
       ricevuti  dal TNC  non vengono  persi: saranno elaborati non appena
       si rientrera' in TST.

            Cio' vale  nel caso  di brevi esecuzioni di programmi, infatti
       se  restate in  shell per  tempi lunghi, ed il tnc ha molti dati da
       inviare  al programma,  questi potrebbero saturare i buffer, con la
       conseguente perdita degli ultimi dati ricevuti.

            Quanto detto  ora non  vale per il protocollo YAPP, durante la
       cui esecuzione non e' possibile eseguire altri programmi.

       ALT F1..F10
            Ricerca nel  buffer di  ricezione  l'ultima  occorrenza  della
       chiave  password specificata  in TST.CFG,  e  se  trovata,  propone
       nella  riga di  editing  la  sequenza  di  lettere  da  inviare  al
       richiedente decodificando la password specificata in TST.CFG

       PG UP
            Visualizza il  contenuto del  buffer di ricezione; tale buffer
       ha  una capacita'  massima di  16000 byte,  esauriti i quali i dati
       piu' vecchi saranno eliminati per far spazio ai nuovi.

            Per scorrere il buffer, usate i tasti cursore UP DOWN, i tasti
       HOME END, e i tasti PAGE UP, PAGE DOWN.







       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        17


       UP
            Richiama la  riga precedentemente  digitata; tale possibilita'
       e'  attiva solo  in TST  mode, e  mantiene traccia  delle ultime 10
       righe  digitate in un buffer circolare. Continuando a premere UP si
       visualizzeranno quindi le ultime dieci righe digitate.

       DOWN
            Come UP,  ma la  scansione del buffer circolare viene fatta in
       avanti anziche' indietro.

       ESCAPE_nomemacro [p0][p1][p2][p3][p4]....[p9]
            Esegue la  macro nomemacro.  Ricordo che  durante l'esecuzione
       della macro l'input da tastiera e' abilitato ai soli comandi TST.
       Per interrompere la macro ustate ALT-Q.
       Il  tasto ESCAPE  deve essere digitato ad inizio riga, e non devono
       esserci  spazi tra  il simbolo  di escape  che appare a video ed il
       nome  della macro.  I parametri p0...9 saranno riportati alla macro
       come parametri sostituibili.




































       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        18


       ELENCO DEI COMANDI MACRO.

            I seguenti  comandi descrivono la sintassi per l'esecuzione di
       una  macro. A  differenza dei  comandi TST,  in questa  sede quando
       scritto  ad esempio ALT_S non si intende la pressione del tasto ALT
       e del tasto S, ma bensi' la scrittura sul file di ALT_S.

            I comandi possono essere digitati indifferentemente in lettere
       maiuscole o minuscole.

       Parametri sostituibili
       Sono  disponibili durante  l'esecuzione delle  macro  10  parametri
       sostituibili,  che vengono  passati alla macro similarmente al modo
       in  cui passate  i parametri  ad un programma sulla riga di comando
       DOS.  I parametri sono settati e passati alla macro assieme al nome
       della  macro stessa.  Tali parametri  sono definiti dai simboli %0,
       %1,  %2, ...., %9. Il parametro %0 rappresenta sempre il nome della
       MACRO.  Facciamo un esempio per chiarire meglio le cose: Supponiamo
       di  avere un programma dos che serva per settare la frequanza rx/tx
       sul   nostro  trasmettitore.  Il  programma  richiede  in  input  2
       parametri:  la porta  seriale a  cui e'  collegata l'interfaccia di
       settaggio  e la  frequenza da  settare; il  nome  del  programma  e
       SETFRQ,  la macro  da usare si chiama AAA ed e' costruita in questo
       modo:

            :AAA
            F9 SETFRQ %1 %2

       Supponendo  che l'interfaccia  sia collegata alla COM3, e si voglia
       settare la frequenza a 144.750, chiamero' la macro con

            [ESCAPE]AAA 3 144750

       TST sostitura' il contenuto della macro prima dell'esecuzione con:

            F9 SETFRQ 3 177750

       Un  esempio piu'  semplice: ho appena catturato un file col comando
       capture,  il nome  del file  e' GIANNI.  Ora voglio  usare  il  mio
       EDITOR di testim che si chima ED, per modificarlo.
       Creo una macro che si chiami EDITA:

            :EDITA
            F9 ED %1

       Ora invoco la macro con [ESCAPE]EDITA GIANNI
       TST sostituira' con F9 ED GIANNI.







       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        19


            Ritornando a  noi, i  parametri restano  attivi dalla chiamata
       alla  macro fino al termine della macro, e possono essere sostituti
       in  qualsiasi punto  di qualsiasi  riga della  macro. Se  una macro
       chiama  un'altra macro,  tali parametri  saranno passati anche alla
       macro  chiamata. Dato  che TST  prima sostituisce  i parametri, poi
       testa  la sintassi della macro, fate atenzione a come li disponete,
       potreste  ottenere errori  di sintassi  ove vi sembra che non ce ne
       siano.  Per una  completa disponibilita'  potete sostituire  quanti
       parametri  volete, F9  ED %1 %1%1%1 ect.... Non sono aggiunti spazi
       tra  una sostituzione  e l'altra,  se spazi necessitano, inseriteli
       voi.  Ancora il parametro %0 rappresenta sempre il nome della macro
       di partenza; avete quindi a disposizione 9 parametri da %1 a %9.
       Se %1=GIANNI e %2=MARCO, %1 %2 da GIANNI MARCO, %1%2 GIANNIMARCO.

            Risulta evidente quindi che non potete usare nei comandi macro
       i  simboli da  %1 a  %0, altrimenti il programma li interpreterebbe
       come   sostituzione  dei  parametri.  Tali  simboli  sono  comunque
       raramente usati.

            Se inserite  parametri in  una macro,  ma  non  avete  passato
       parametri, semplicemente tali sostituzioni verranno ignorate.


            PER I PIU' SMALIZIATI: Un comando macro puo' essere dato anche
       come parametro; la macro TEST

            :TEST
            %1 %2 %3

       Chiamata   come  [ESCAPE]TEST   F9  ED  GIANNI  viene  regolarmente
       eseguita.


       +
            Il carattere  '+' che precede il comando macro indica che tale
       comando sara' eseguito solo se si e' connessi.

       :
            Il carattere  ':' precedente  una  parola  indica  che  quella
       parola rappresenta il nome della macro.

       DELAY n
            Rimane in attesa n secondi.

       WAITDISC
            Rimane in attesa fino alla disconnessione.








       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        20


       WAITSTRING timeout (timeout macro) stringa da attendere
            Questo comando  pone TST  in attesa  della  ricezione  di  una
       stringa  da  parte  del  corrispondente.  L'attesa  dura  un  tempo
       massimo  di TIMEOUT  secondi: se  la stringa viene ricevuta, allora
       la  macro prosegue  sequenzialmente, in  caso  contrario,  dopo  un
       massimo di TIMEOUT secondi viene eseguita la macro TIMEOUT MACRO.
       Se  TIMEOUT MACRO e' chiamata NULL, allora il timeout e' ignorato e
       alla sua scadenza la macro procede ugualmente in modo sequenziale.

            LA RICERCA  VIENE SEMPRE ESEGUITA ALL'INTERNO DEGLI ULTIMI 256
       CARATTERI PRESENTI NEL BUFFER DI RICEZIONE.

       MAIUSCOLE E MINUSCOLE NON SONO SIGNIFICATIVE.

            Esempi:
                 WAITSTRING 40 (DISCONNECT) Password ? IW1BRX-8>

                      Se la stringa non viene trovata entro 40 secondi, si
                      salta ad  eseguire la macro DISCONNECT.

                 WAITSTRING 120 (NULL) Password ? IW1BRX-8>

                      Dopo un massimo di 120 secondi la macro prosegue
                      ugualmente.

       ESC macroname
            Salta all'esecuzione della macro macroname.

            Gli eventuali  comandi che  possono seguire  questa istruzione
       nella macro corrente non saranno eseguiti.

       F2 fname
            Invia il file fname utilizzando il protocollo YAPP.

            Tale file  se non  diversamente specificato  viene cercato nel
       direttorio dei files.

       F4 message
            Invia il  messaggio al  tnc, senza eseguire alcun cambio sullo
       stato corrente del tnc.

       F5
            Porta il tnc al modo comando.

       F6
            Disconnette la stazione.

       F7
            Invia un segnale di break sulla linea seriale.





       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        21


       F9 comando
            Esegue lo  specificato comando  dos, che  puo' essere anche il
       comando di esecuzione di un altro programma.

            In questo  contesto, non viene chiesto di premere un tasto per
       rientrare  in TST,  come avviene  premendo il  tasto funzione 9, in
       quanto  la macro potrebbe essere eseguita quando l'operatore non e'
       presente e non e' quindi accettabile bloccare il programma.

       SHIFT_F8
            Permette di  cambiare i  parametri della porta seriale, dovete
       passare  in ordine: com,irq,velocita',parita',lunghezza parola, bit
       di stop; i parametri devono essere separati da virgole.
            ESEMPIO SHIFT_F8 2F8,3,9600,N,8,1

       ALT_A
            Attiva o disattiva la ricezione automatica dei files YAPP.

       ALT_B
            Attiva o disattiva il BELL

       ALT_C [name]
            Se seguito  da name,  apre un file di nome name nel direttorio
       dei   files  tranne  quando  diversamente  specificato,  altrimenti
       chiude il file corrente.

            Se era  aperto un  precedente file  di registrazione, prima di
       aprire il nuovo viene chiuso il vecchio.

            In questo file viene registrato tutto quanto ricevuto dal tnc;
       se il file esite, i nuovi dati vengono appesi al file.

       ALT_D
            Porta il  TNC in modo comando e setta la data. Il TNC resta in
       modo comandi.

       ALT_K
            Switch tra capture modo BINARIO/TESTO

       ALT_L     macroname hours:minutes
            Attiva l'esecuzione della macro MACRONAME all'ora specificata.
       Vedere il comando ALT_M da tastiera per maggiori dettagli.
            
       ALT_R
            Attiva disattiva auto yapp resume.









       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        22


       ALT_S [name]
            Se seguito  da name,  invia il  file name, che viene ricercato
       nel   direttorio  dei   files  se   non  diversamente  specificato,
       altrimenti chiude il file attualmente in invio.

       ALT_U path
            Imposta il direttorio dei files in path.
       Ricordo  che tale  direttorio deve  esistere, TST  non esegue alcun
       controllo  al riguardo.  Se  tale  direttorio  non  esiste,  sarete
       sempre  obbligati ad  includere un  percorso nel  nome  dei  files,
       altrimenti  TST non  riuscira' a trovarli. Per lo stesso motivo, la
       ricezione automatica dei files YAPP non potra' funzionare.

       ALT_W name
            Registra su  disco il contenuto del buffer di ricezione con il
       nome specificato. Se il file esiste, i dati vengono accodati.

       ALT_Y
            Attiva o disattiva protocollo YAPP_C

       ALT_Z
            Pulisce il buffer di ricezione.

       ALT_F1....ALT_F0
            Invia la password specificata.





























       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        23


                      *************************************
                      *** MD2: MESSAGE-DIGEST ALGORITHM ***
                      *************************************

       Copyright  (C) 1990-2,  RSA Data  Security, Inc.  Created 1990. All
       rights  reserved. License  to use MD2 is granted for non-commerical
       Internet Privacy-Enhanced Mail [1-3].

            TST e'  in grado  di generare  e  codificare  una  stringa  di
       password  in un  formato molto  piu'  sicuro  che  non  la  casuale
       sequenza  di 5  lettere al  momento in  uso su  quasi tutti  i BBS.
       Infatti  con un  po' di  pazienza non  e' impossibile risalire alla
       password  originale. Certo basterebbe cambiare sovente la password,
       ma  nel caso  di BBS  molto frequentati  la mole  di lavoro  per il
       sysop sarebbe veramente notevole.

            Per risolvere  il problema  si  e'  pensato  ad  una  password
       crittografata,  a cui non sia possibile risalire nemmeno conoscendo
       l'algoritmo  di codifica. D'accordo con IW2GKO, IK2OVV ed altri, si
       e'  deciso di  sperimetare  l'algoritmo  MD2.  E'  chiaro  che  per
       l'utilizzo  di questa  modalita' e'  necessario che il BBS disponga
       di  un appropriato  C_FILTER, quale quello scritto da me o l'ottimo
       PASS_G  di IW2GKO, o similari. Il funzionamento di questo C_FILTER,
       e' descritto piu' avanti.

            Naturalmente sia  i nuovi  c_filter per  BBS che TST rimangono
       compatibili  all'indietro, ossia  sono in  grado di autoriconoscere
       il  tipo di  password utilizzato  ed adattarsi di conseguenza. Cio'
       porta  al  vantaggio  di  poter  utilizzare  TST  nuovi/vecchi  con
       C_FILTER  nuovi/vecchi;  inoltre  TST  puo'  continuare  ad  essere
       utilizzato  da gestori  di NODI  o altro  che utilizzano il vecchio
       sistema.






















       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        24


            L'MD2 e' semplice da implementare, e provvede ad una "impronta
       digitale"  di un  testo di  qualsiasi lunghezza. La possibilita' di
       ottenere  2 messaggi con la stessa impronta digitale e' dell'ordine
       di   2^64,  mentre   la  possibilita'  di  inviare  casualmente  un
       messaggio  che sia  identico alla risposta richiesta e' dell'ordine
       di   2^128.  Inoltre,  non  e'  possibile  risalire  alla  password
       originale nemmeno conoscendo il codice dell'algoritmo.

            COME DEVE  FUNZIONARE UN  C_FILTER O  SIMILARE  PER  SFRUTTARE
       QUESTA POSSIBILITA' ED ESSERE COMPATIBILE CON TST ?

            Il BBS all'atto della connessione deve inviare la richiesta di
       password nel seguente modo:

            IW1BRX-8> 112 22 133 44 155 [0123456789]

       Noterete  che  nulla  e'  cambiato,  a  parte  il  fatto  che  alla
       richiesta  secondo il  formato  precedente  e'  stato  aggiunto  un
       numero  di DIECI  (10) cifre  racchiuso tra  parentesi  quadre  [].
       Questo  numero e'  un numero  casuale che  viene generato  all'atto
       della connessione. La sintassi sopra esposta e' obbligatoria.

            Quanto aggiunto  non influenza  il  funzionamento  di  TST  di
       precedente  versione o  SENDPASS di  IW3FQG,  che  continueranno  a
       funzionare correttamente.

       1)  Se  TST  riconosce  il  formato  MD2,numero  di  10  cifre  tra
       parentesi  quadre seguente la richiesta lettere standard, prende il
       numero   tra  le   parentesi  quadre,   elimina  le   parentesi,  e
       trattandolo  come stringa  letterale concatena  ad esso la password
       dell'utente.  Se la  password era  , per esempio, ABCDEF, otterremo
       0123456789ABCDEF.

            Tale stringa viene sottoposta alla codifica MD2, ottenendo una
       impronta   digitale  di   16  byte.  Questi  16  byte  sono  quindi
       trasformati  in una  stringa di 32 byte, che rappresenta l'immagine
       HEX  dell' impronta,  2 byte  per carattere.  La stessa  operazione
       viene  effettuata dal  bbs, in  modo  da  evere  un  raffronto  dei
       risultati.

       2)  Se TST  non trova  le 10 cifre tra parentesi quadre, interpreta
       quanto  ricevuto come  una richiesta  di password vecchio tipo e si
       comport di conseguenza, inviando le lettere richieste.

            Alla ricezione della risposta, il BBS testa la lunghezza della
       stringa  ricevuta, e  se uguale a 32 allora esegue un confronto con
       quanto  calcolato  secondo  la  codifica  MD2,  in  caso  contrario
       eseguira' un confronto sulla matrice di lettere richieste.






       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        25


       Otterremo cosi':

       TST-SENDPASS vecchi       C_FILTER vecchi       pass a matrice
       TST-SENDPASS vecchi       C_FILTER nuovi        pass a matrice
       TST-( SENDPASS ?) nuovi   C_FILTER vecchi       pass a matrice
       TST-( SENDPASS ?) nuovi   C_FILTER nuovi        pass codifica MD2

       Risulta  quindi risolta  la completa  compatibilita' all'indietro e
       l'automatismo del sistema.



            Ok, questo e' tutto.
       Nel  caso vi  desse problemi,  per via di qualche bug sfuggitomi, o
       aveste  dei suggerimenti  per migliorare  alcune cose,  vi prego di
       farmelo  sapere lasciandomi  un messaggio  come  IK1GKJ@IW1BRX-8  o
       direttamente.

            Con questo vi saluto, 73 Mario.





       REVISIONI
       DESCRIZIONE
       IL FILE TST.CFG .................................................4
       IL FILE DI STARTUP TSTSTUP.CFG ..................................7
       IL FILE DI SHUTDOWN TSTSHDWN.CFG ................................7
       IL FILE DI DEFINIZIONE MACRO TST.MAC ............................8
       I FILES DI MESSAGGIO AUTOMATICI TSTn.MSG .......................10
       ELENCO DEI COMANDI TST .........................................11
          ALT-0 ALT-9 .................................................11
          ALT-A .......................................................11
          ALT-B .......................................................11
          ALT-C .......................................................11
          ALT-D .......................................................12
          ALT-K .......................................................12
          ALT-L .......................................................12
          ALT-M .......................................................12
          ALT-Q .......................................................13
          ALT-R .......................................................13
          ALT-S .......................................................13
          ALT-U .......................................................14
          ALT-X .......................................................14
          ALT-W .......................................................14
          ALT_Y .......................................................14
          ALT-Z .......................................................14
          F1 ..........................................................15





       TST v1.33  (c) IK1GKJ                                        26


          F2 ..........................................................15
          F3 ..........................................................15
          F4 ..........................................................15
          F5 ..........................................................15
          F6 ..........................................................15
          F7 ..........................................................15
          F8 ..........................................................15
          SHIFT F8 ....................................................16
          F9 ..........................................................16
          F10 .........................................................16
          ALT F1..F10 .................................................16
          PG UP .......................................................16
          UP ..........................................................17
          DOWN ........................................................17
          ESCAPE_nomemacro [p0][p1][p2][p3][p4]....[p9] ...............17
       ELENCO DEI COMANDI MACRO. ......................................18
          Parametri sostituibili ......................................18
          + ...........................................................19
          : ...........................................................19
          DELAY n .....................................................19
          WAITDISC ....................................................19
          WAITSTRING timeout (timeout macro) stringa da attendere .....20
          ESC macroname ...............................................20
          F2 fname ....................................................20
          F4 message ..................................................20
          F5 ..........................................................20
          F6 ..........................................................20
          F7 ..........................................................20
          F9 comando ..................................................21
          SHIFT_F8 ....................................................21
          ALT_A .......................................................21
          ALT_B .......................................................21
          ALT_C [name] ................................................21
          ALT_D........................................................21
          ALT_K........................................................21
          ALT_L macronames hours:minutes...............................21
          ALT_R .......................................................21
          ALT_S [name] ................................................22
          ALT_U path ..................................................22
          ALT_W name ..................................................22
          ALT_Y .......................................................22
          ALT_Z .......................................................22
          ALT_F1....ALT_F0 ............................................22
          MD2:: MESSAGE-DIGEST ALGORITHM...............................23