›      SDX uywa do definiowania wanych procedur SYMBOLI, dziki nim moliwe›  jest porozumiewanie si programw mieszczcych si w rnych miejscach›  pamici, 
adowanie kodu przemieszczalnego itp. System posiada trzy procedury›  zarzdzajce SYMBOLAMI oraz pole SYMBOL zawierajce.›››  SYMBOL   equ $B7F›           +$0 - wska
nik do nastpnego symbolu,›           +$2 - nazwa symbolu (8),›           +$A - indeks uywanej pamici przez program definiowany symbolem›                 zawarty w dwch najstarszych bitach, w pozosta
ych mieci si›                 numer aplikacji do ktrej naley symbol.›           +$B - adres procedury definiowanej symbolem.››      Procedura odszukania symbolu. Wymaga ona ustawionej nazwy symbolu w›  SYMBOL. Zwraca adres procedury w SYMBOL i indeks pamici w EXTENDED oraz›  wynik 1 lub wynik 0. Uwaga: warto w EXTENDED jest nanoszona (ORA), a nie›  ustawiana (STA).››           org $A4BF   System LOOK UP of symbol.››  bufadr   equ $15›  SYMBOL   equ $B7F›  EXTENDED equ $C57›  smb_p    equ $C80››  S_LOOKUP lda smb_p       Procedura pobiera adres ostatniego zdefiniowanego›           ldx smb_p+1     symbolu.››  eA4C5    sta bufadr      Teraz ustawia wska
nik do symbolu›           stx bufadr+1›           ora bufadr+1    gdy jest on rwny zero procedura si koczy z tym›           beq eA4F9       wynikiem.››           ldy #$02›  eA4CF    lda (bufadr),y  W przeciwnym razie porwnuje nazwy symboli.›           cmp SYMBOL,y›           bne eA4FA›           iny›           cpy #$0A›           bne eA4CF››           ldy #$0B        Gdy nazwy s rwne ustawiany jest adres procedury›           lda (bufadr),y›           sta SYMBOL,y›           iny›           lda (bufadr),y›           sta SYMBOL,y›           ldy #$0A›           lda (bufadr),y  oraz indeks pamici.›           and #$C0›           asl @›           rol @›           rol @›           ora EXTENDED›           sta EXTENDED›           lda #$01        Na koniec ustawiany jest poprawny wynik operacji.›  eA4F9    rts››  eA4FA    ldy #$01        Gdy nazwy si nie zgadza
y pobierany jest adres›           lda (bufadr),y  nastpnego symbolu›           tax›           dey›           lda (bufadr),y›           jmp eA4C5       i procedura si zaptla.››      Procedura dodajca symbol do listy. Wymaga ustawionego pola›  SYMBOL.››           org $A505   System ADD symbol.››  bufadr   equ $15›  SYMBOL   equ $B7F›  EXTENDED equ $C57›  sdxmemlo equ $C5F›  aplnum   equ $C7B›  smb_p    equ $C80››  newmemlo equ $AFCB››  S_ADD    lda smb_p       Procedura ustala adres nastpnego symbolu na›           sta SYMBOL      ostatnio zdefiniowany.›           lda smb_p+1›           sta SYMBOL+1›           lda EXTENDED    Nastpnie ustala uywan przez symbol pami›           lsr @›           ror @›           ror @›           ora aplnum      i numer aplikacji do ktrej naley symbol.›           sta SYMBOL››           lda sdxmemlo    Teraz ustawia wska
nik pamici na MEMLO›           sta bufadr›           lda sdxmemlo+1›           sta bufadr+1››           ldy #$0C›  eA529    lda SYMBOL,y    i przepisuje tam definicj symbolu.›           sta (bufadr),y›           dey›           bpl eA529››           lda bufadr      Nastpnie ustawia nowy adres ostatnio zdefiniowanego›           sta smb_p       symbolu›           lda bufadr+1›           sta smb_p+1›           clc             i zwiksza o d
ugo symbolu wska
nik MEMLO.›           lda #$0D›           adc sdxmemlo›           sta sdxmemlo›           bcc eA549›           inc sdxmemlo+1›  eA549    jmp newmemlo    Na kocu aktualizuje ATARI OS memlo.››      Procedura kasujca symbole aplikacji wikszej ni aplnum.››           org $A54C   System CLEAR symbol.››  bufadr   equ $15›  smb_p    equ $C80›  aplnum   equ $C7B››  S_CLEAR  lda smb_p       Na pacztku procedura ustawia adres ostatniego›           ldx smb_p+1     symbolu,››  eA552    sta bufadr      nastpnie ustawia wska
nik do symbolu.›           stx bufadr+1›           ldy #$0A›           lda (bufadr),y  Teraz porwnuje numer aplikacji dla symbolu z›           and #$3F        numerem ustawionym i›           cmp aplnum›           bcc eA56E›           beq eA56E›           ldy #$01        gdy jest on wikszy pobierany ustawiany jest›           lda (bufadr),y  symbolu,›           tax›           dey›           lda (bufadr),y›           jmp eA552       po czym ptla si zamyka.››  eA56E    lda bufadr      Gdy odszuka symbol o odpowiednim numerze aplikacji›           sta smb_p       procedura ustawia jego adres w wska
niku ostatnio›           lda bufadr+1    definiowanego symbolu.›           sta smb_p+1›           rts››           end of doc.›