TH215A

KENWOOD TH-215A handheld transceiver out-of-band modification:

1.  Remove two screws from belt clip
2.  Remove 4 screws from back of radio
3.  Slide front assembly off
4.  Locate set of 4 jumpers:
                              (top front inside)
                  +--------------------------------------+
                  $                                      $
                  $         +--------+                   $
                  $         $        $                   $
                  $         $        $                   $
                  $         +--------+                   $
                  $                                      $
                  $                      +--------+      $
                  $                      $        $      $
J4: intact        $           J4 o---o   $        $      $
J3: cut           $           J3 o) (o   +--------+      $
J2: cut           $           J2 o) (o                   $
J1: cut           $           J1 o) (o                   $
                  $                                      $
                  $                      SPKR            $
                  $                                      $
                  $             mic                      $
                  $             mic                      $
                  $                                      $
                  +--------------------------------------+

5.  Reassemble radio.
6.  Reset microprocessor:  Turn radio on while simultaneously pressing
    both _F_ key and _ENTER_ key.