DCCRES Version 1.8,

                      (c) Copyright 1993  Daniel Pantke



      DCCRES  ist   ein   speicherresidentes   Programm,   welches   auf
      Tastendruck das  eigentliche Programm  DCC l„dt. DCCRES verbraucht
      hierf�r nur ca. 6KB des konventionellen Speichers, stellt DCC aber
      bis zu 600KB Speicher zur Verf�gung.

      Um DCC  von einem  anderen Programm zu aktivieren, dr�cken Sie den
      voreingestellten Hotkey  <ALT-F6>. Der  Speicherinhalt des  gerade
      aktiven Programmes  wird gesichert  und  DCC  wird  gestartet.  Um
      wieder zur  vorher aktiven Anwendung zur�ckzukehren, verlassen Sie
      DCC ganz normal mit ALT-X oder F11.

      Wenn es  DCCRES nicht  m”glich ist  DCC zu  starten, meldet es den
      Fehler mit einem Warnton.

      DCCRES meldet den Fehler, wenn
      1) die gerade aktive Anwendung im Grafikmodus arbeitet
      2) kein  Programm aktiv ist (also, wenn Sie versuchen, DCC von der
      Kommandozeile aus zu aktivieren)
      3) vor  dem Start  von DCCRES  weniger als  440KB  konventioneller
      Speicher zur Verf�gung steht.

      DCCRES  ben”tigt   mindestens  DOS-Version   3.0.  Es   nutzt  zur
      Auslagerung  EMS,   XMS  oder  die  Festplatte.  Bei  Nutzung  der
      Festplatte wird gem„á Vorgabe das Hauptverzeichnis von C: genutzt.

      Um das  Programm wieder  aus dem  Speicher zu entfernen, geben Sie
      folgendes ein :

      DCCRES /U <ENTER>

      Um DCCRES  mit den  Standardeinstellungen zu  starten,  geben  Sie
      einfach

      DCCRES <ENTER>

      ein.

      Es stehen folgende Kommandozeilenoptionen zur Verf�gung:

        /D         Auslagern auf die Platte erzwingen
        /H Taste   alternativer Hotkey, statt <ALT-F6>
        /S Pfad    Pfadangabe f�r die Tempor„rdateien
        /U         DCCRES aus dem Speicher entfernen
        /?         Hilfebildschirm

      Die /D Option zwingt DCCRES, auch wenn gen�gend EMS oder XMS zur
      Verf�gung steht, die Festplatte zur Auslagerung zu nutzen.

      Die  /H   Option  installiert  einen  alternativen  Hotkey,  statt
      <Alt><F6>. Dabei sind folgende Tasten erlaubt :

      <CTRL> <ALT> <RIGHTSHIFT> <LEFTSHIFT>

      <F1>-<F12>

      <A>-<Z>
      <0>-<9>

      Tastenkombinationen werden  durch ein Minus verbunden. Leerzeichen
      sind nicht erlaubt.

      Die Eingabe  f�r die  Taste <CTRL><F6>  w�rde dann  folgendermaáen
      aussehen :

      DCCRES /H CTRL-F6


      Hinweis:

      DCCRES kann nicht "hochgeladen" werden. Installieren Sie DCCRES
      nur im konventionellen Arbeitsspeicher.