25.02.1993
			VOICEMAN   Version 2.5

	Komfortabler Anrufbeantworter f�r den Betrieb mit einem ZyXEL-
		Modem, das die Voice-Funktionen unterst�tzt.
			mit R�ckruffunktion und Faxbetrieb

Hardwareanforderungen:

-       IBM-kompatibler Rechner
-       ZyXEL mit mind. ROM Version 5.02
-       Telefonanschluá

Wenn m”glich:

-       Serielle Schnittstelle mit UART 16550

I. Shareware
II. Features
III. Installation
IV. Was ist neu?
V. known bugs
1. Bedienung
1.1 Kommandozeilen-Parameter
1.2 Men�punkte
1.2.1 Voiceman
1.2.2 Nachrichten
1.2.3 Recorder
1.2.4 Fax
1.2.5 Optionen
1.3 Fernsteuerung
1.3.1 šbersicht der Kommandos
2. Tabelle der Ansagetexte
3. Fenster, Meldungen und Logging
4. Aufrufen von externen Programmen
5. Betreiben einer Mailbox mit VOICEMAN
6. Events
7. Tips und Probleml”sungen
8. Angaben zur Person




I. Shareware


Dieses Programm ist Shareware und damit nur fast umsonst!!!!
Die Zahlungsmoral in Deutschland l„át leider noch etwas zu
w�nschen �brig, daher nochmal eine kleine Erkl„rung:

Autoren, die Shareware programmieren, sind h„ufig
selbstmotivierte Programmierer, die einmal ihre Gedanken in
Software umsetzen m”chten. Es steckt meist viel Arbeit in 
solchen Programmen - manchmal sind diese anschlieáend auch zu 
gebrauchen (ich z„hle den VOICEMAN einfach mal unbescheiden 
dazu). Um doch noch wenigstens zum Teil auf ihre Kosten zu 
kommen, bieten die Autoren solche Programme als Shareware an. 
Das heiát im allgemeinen, daá diese Software f�r einen 
beschr„nkten Zeitraum kostenlos getestet werden darf. Nach 
Ablauf der Zeit muá eine, im Regelfall sehr geringe, Summe 
bezahlt werden. Dadurch wird der K„ufer zum registrierten 
Benutzer.

Die Registrierung des VOICEMAN kostet in Deutschland DM 40.- f�r
den privaten Nutzer und DM 80.- f�r den kommerziellen Gebrauch.
!!!!!! Registrierungen aus dem Ausland kosten DM 50.-/90.-, da meine 
Bank DM 10.- als Provision einbeh„lt.

Updates k”nnen dann von meiner Mailbox gezogen werden. 

Die Nummer der Mailbox (nur zwischen 18:00 und 20:30!!!) ist

07152 / 46047

Es geht zun„chst VOICEMAN an den Apparat. Es k”nnen also auch 
Fax- oder Voicenachrichten hinterlassen werden. Wenn nichts 
kommt, wird versucht mit dem vermutlich anrufenden Modem 
Verbindung aufzubauen. Die etwas l„ngere Verbindungsprozedur 
muá bei der Einstellung des jeweiligen Terminalprogrammes 
ber�cksichtigt werden (ca. 60 Sekunden vom W„hlen bis zur 
Verbindung)..
Nichtregistrierte Benutzer k”nnen von dieser Mailbox immer die 
aktuellste Shareware-Version ziehen. Registrierte Benutzer 
sollten entweder eine Nachricht hinterlassen oder kurz mit "!" 
den Sysop rufen, damit der Userlevel heraufgesetzt werden kann.

Die Probedauer f�r den VOICEMAN betr„gt 4 Wochen. 
Ich vertraue dabei 
voll darauf, daá der eine oder andere Benutzer zahlen wird. 

In der Shareware-Version gibt es folgende kleine Beschr„nkung:

 - max. 30 Sek. Aufnahmezeit

II. Features

Features in dieser Version:

-       Anrufbeantworter (�berrascht?)
-       Fernabfrage
-       automatische Fax-Erkennung und Aufnahme
-       bis zu 10 Ansagetexte auch von einem anderen Telefon 
	w„hlbar
-       Ansagetexte k”nnen auch von unterwegs aufgenommen werden
-       Das Programm ruft eine eingestellte Telefonnummer zur�ck 
	und meldet den Eingang von Nachrichten, die dann sofort 
	abgerufen werden k”nnen.
-       die R�ckrufnummer kann jederzeit auch von unterwegs 
	ge„ndert werden!
-       Aufnehmen und Abspielen beliebiger ZyXEL-Files (*.ZVD)
-       pro Tag k”nnen bis zu 10000 Nachrichten aufgenommen werden 
	(ich weiá, das wollte eigentlich keiner wissen...)
-       die Kompressionsverfahren ADPCM2/3 und CELP (je nach ZyXEL-
	Typ) werden unterst�tzt.
-       Bildschirmschoner
-       Verschiedene RING-Z„hler f�r neue Nachrichten bzw. keine
	neuen Nachrichten.
-       VOICE/FAX/MAILBOX-Betrieb in einem!!
-       Automatisches Ausdrucken eingegangener Faxe. Siehe hierzu 
	Optionen/Allgemein/Fax autodruck.
-       Starten externer Programme von unterwegs
-       Abschaltbare Festplatten k”nnen durch Aufruf eines externen 
	Programmes vor und nach eines eingehenden Anrufes gestartet 
	bzw. gestoppt werden
-       VOICEMAN kann per Kommandozeilenoption beim Start sofort 
	automatisch antworten und anschlieáend wieder beenden. 
	Damit ist z.B. die Zusammenarbeit mit dem Utility ZuTSR von 
	Kolja Waschk m”glich.
-       Lokal k”nnen Voicedateien entweder �ber die Telefonleitung, 
	den Modemlautsprecher oder �ber ein externes Programm 
	abgeh”rt werden. So ist dann z.B. das Abh”ren �ber den 
	Soundblaster m”glich.

Nicht geplante Features:

-       Speicherresidenter VOICEMAN 
-       Voice-Mailbox (vielleicht irgendwann mal eine Mager-
	Voicemailbox)
-       integrierte Tabellenkalkulation, Terminplaner, ...

III. Installation

Ich habe nicht, wie es sonst meine Art ist, ein 
Installationsprogramm beigef�gt, da ich davon ausgehe, daá 
Modembesitzer der Kommandos CD/MD/COPY/DEL usw. m„chtig sind.

Das Programm ist in Englisch gehalten, da ich nicht weiá, ob es 
mal auswandern wird. Auáerdem ist das biáchen Englisch doch ein 
Klacks f�r uns, nein? Sollten Beschwerden kommen, werde ich 
evtl. auch eine rein Deutsche Version bauen.

Die Dateien

VOICEMAN.EXE und
VOICEMAN.CFG

m�ssen sich in einem Verzeichnis befinden. Dieses Verzeichnis 
muá noch die 
beiden Unterverzeichnisse

PLAY      und
RECORD

erhalten. In das Verzeichnis PLAY kommen alle mitgelieferten
.ZVD-Dateien. Diese enthalten Ansage- und Informationstexte, 
die w„hrend dem Betrieb ben”tigt werden. Das Verzeichnis RECORD 
nimmt dann eingegangene Nachrichten auf.

F�r den Faxbetrieb m�ssen dann noch einige Pfade eingestellt 
werden (siehe Men�punkt Optionen).

Im Unterverzeichnis PLAY ist die selbst entpackende Datei 
PLAY.EXE vorzufinden, die die vorbereiteten .ZDV-Dateien 
enth„lt.

Installation fertig!

Die mitgelieferten Texte sind nat�rlich nur dabei, damit das 
Programm auch sofort betriebsbereit ist (f�r die ungeduldigen 
Benutzer). Diese Texte k”nnen aber (und sollen) durch eigene 
ersetzt werden.

Hinweise:

Das Programm wurde auf einem 80386 DX-33 entwickelt und 
getestet (mit und ohne 16550).
Als Minimum schlage ich einen 386 SX-16 vor. F�r langsamere Rechner sollte
eine gepufferte Schnittstelle eingesetzt werden (z.B. 16550 AFN)
Kosten f�r einen 16550: 
ca. 50 DM.

Die Rom-Version 5.05 f�r die ZyXELs wurde mittlerweile 
freigegeben. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber die
Release-notes sprechen von einer verbesserten DTMF-Erkennung.
Das ist f�r den VOICEMAN nat�rlich von groáer Bedeutung. Jedoch 
wurde mir zu Ohren getragen, daá die 5.04 und 5.05-Versionen 
Schwierigkeiten bei der Fax-Erkennung und bei der Erkennung von 
DTMF-T”nen w„hrend dem Abspielen von Texten haben!



IV. Was ist neu?

-       S„mtliche Optionen k”nnen inzwischen aus dem Men� 
	eingestellt werden. Lediglich bei der Angabe des Ports 
	empfehle ich noch die Datei VOICEMAN.CFG von Hand zu 
	„ndern, da es manchmal Abst�rze gibt, wenn das Programm mit 
	falschem COM aufgerufen wird (z.B., wenn es der Mausport 
	ist...).
-       Der Faxbetrieb wird unterst�tzt. Es wird automatisch 
	erkannt, wenn am anderen Ende ein Fax sitzt. Das Programm 
	bedient sich dabei der Utilities von ZFAX.
-       Ein FOSSIL-Treiber wird nicht mehr ben”tigt.
-       Es wird angezeigt, wieviele Anrufe eingingen UND wieviele 
	davon auch was gesprochen haben.
-       Diverse Bug-Fixes nat�rlich.
-       Bildschirmschoner
-       Bei eingeschaltetem Bildschirmschoner wird auf der Tastatur
	ein Leuchtfeuer veranstaltet, wenn neue Nachrichten
	vorliegen. So kann schnell mit einem Blick festgestellt 
	werden, ob es sich lohnt sich zu bewegen.
-       Die Initialisierung des Modems ist etwas hartn„ckiger 
	geworden. Manche ZyXELs hatten damit Schwierigkeiten.
-       Wenn am anderen Ende Stille erkannt wurde, kann wahlweise 
	auf Faxempfang geschaltet werden oder das Programm mit 
	Errorlevel verlassen werden.
-       Es k”nnen zwei verschiedene RING-Z„hler angegebene werden. 
	So kann z.B. nach einem Klingelzeichen abgehoben werden, 
	wenn neue Nachrichten vorliegen oder erst nach 3, wenn 
	keine vorliegen.
-       Die seriellen Schnittstellen k”nnen mit auáergew”hnlichen 
	Parametern f�r IRQ und Basisadresse konfiguriert werden.
-       Das Abh”ren von Nachrichten wurde intelligenter gemacht. 
	Wenn bei den Optionen der ZyXEL-Lautsprecher als 
	Ausgabeger„t gew„hlt wird, so wird bei ankommenden Anrufen 
	trotzdem �ber die Leitung abgespielt (war eigentlich ein 
	Bug).
-       Die Erkennung, ob ein Fax eingegangen ist, wurde verbessert 
	(es wird gepr�ft, ob sich im Faxverzeichnis eine neue Datei 
	hinzugesellt hat).
	Seit Version 2.2
-       Mailboxbetrieb
-       Faxe automatisch ausdrucken
-       Starten externer Programme
-       DOS-Shell mit Auslagerung von VOICEMAN.

Seit Version 2.3

-       Abschaltbare Festplatten k”nnen durch Aufruf eines externen 
	Programmes vor und nach eines eingehenden Anrufes gestartet 
	bzw. gestoppt werden
-       VOICEMAN kann per Kommandozeilenoption beim Start sofort 
	automatisch antworten und anschlieáend wieder beenden. 
	Damit ist z.B. die Zusammenarbeit mit dem Utility ZuTSR von 
	Kolja Waschk m”glich.
-       Lokal k”nnen Voicedateien entweder �ber die Telefonleitung, 
	den Modemlautsprecher oder �ber ein externes Programm 
	abgeh”rt werden. So ist dann z.B. das Abh”ren �ber den 
	Soundblaster m”glich.
-       VOICEMAN verwendet jetzt wahlweise auch einen FOSSIL-
	Treiber. Siehe dazu Kommandozeilen-Parameter.

V. known bugs

Einige der Bugs wurden mittlerweile behoben. Darunter:

-       Wiederholungen, die bei der Aufnahme-nahme-nahme 
	entstanden.
-       Aufnahmen, die �berhaupt nicht entstanden.
-       Das Modem hat kurzzeitig zwischen den Texten aufgelegt (hat 
	aber normalerweise zu keinen Problemen gef�hrt.
-       Aufh„nger beim Aufnehmen. Nach Žndern einiger Feinheiten 
	(wie z.B. einiger Puffer), scheint das Problem nicht mehr
	aufzutreten.
-       Das Programm lief unter OS/2 nicht. Das k”nnte mittlerweile 
	machbar sein (ich konnte es nicht testen), indem man 
	VOICEMAN mit einem FOSSIL-Treiber zusammen arbeiten l„át 
	(siehe hierzu Kommandozeilen-Parameter).
-       und einige mehr...

Andere Bugs sind offensichtlich den ZyXELs selbst anzulasten:

-       Die Versionen 5.04 und 5.05 (oder einige deren 
	Unterversionen) haben nach Aussage einiger Leidtragender 
	Probleme bei der Erkennung von DTMF-T”nen. Diese werden 
	allem Anschein nach nur w„hrend der Aufzeichnung von 
	Nachrichten erkannt. Žhnlich sieht es mit der Fax-Erkennung 
	aus.
-       Die hin und wieder auftretenden St”rungen bei der 
	Sprachausgabe treten bei vielen Programmen auf, die den 
	Voicemode des ZyXEL nutzen - auch bei ZFAX! - (beim 
	VOICEMAN leider etwas h„ufiger, da dieser exzessiven 
	Gebrauch von dieser Eigenschaft macht). Es bleibt also nur
	abzuwarten, ob sich das bei k�nftigen ROM-Versionen
	bessert.

1. Bedienung

Das Programm wird durch die Eingabe von

VOICEMAN

am DOS-Prompt gestartet. Dazu muá man sich entweder im 
zugeh”rigen Verzeichnis befinden, oder die Umgebungsvariable 
PATH muá dieses Verzeichnis enthalten. Wenn VOICEMAN aus einem 
fremden Verzeichnis aufgerufen wird, ist darauf zu achten, daá 
die Eintr„ge PLAYDIR und RECDIR in der Datei VOICEMAN.CFG 
komplette Pfadangaben enthalten (z.B. E:\VOICEMAN\PLAY). 
Einzustellen sind diese im Men� Optionen. Die Bedienoberfl„che 
ist ganz im SAA-Standard gehalten (wie auch Windows). šber eine 
Men�leiste am oberen Bildrand k”nnen s„mtliche Funktionen mit 
der Maus oder der Tastatur ausgef�hrt werden. Die Men�punkte 
werden entweder durch Anklicken mit der Maus, oder durch 
Bet„tigen der Alt-Taste zusammen 
mit dem farbig hinterlegten Buchstaben.

1.1 Kommandozeilen-Parameter

Es gibt 5 Kommandozeilenparameter:

/F      l„át VOICEMAN anstelle der eingebauten Schnittstellen-
	Funktionen, einen FOSSIL-Treiber zur Kommunikation 
	verwenden. Das kann unter OS/2 oder auf Schnellen Rechnern
	(siehe Tips und Probleml”sungen) empfehlenswert sein.
/A      zwingt VOICEMAN direkt nach dem Start einen Anruf 
	entgegenzunehmen (ohne auf ein Klingelzeichen zu warten). 
	Nach Behandlung des Anrufers wird VOICEMAN sofort wieder 
	beendet.
/H      ist nur in Verbindung mit /A wirksam. VOICEMAN legt, wenn 
	diese Option gesetzt ist, nicht auf.

/G:xxxx   Granularity: die Gr”áe der Sprachh„ppchen, die Voiceman an das
	  Modem schickt. Standard: 512 Byte, Min: 4, Max: 16000

/N      Schaltet den FIFO-Puffer des 16550 ab.

Diese Parameter k”nnen helfen, wenn Probleme beim Abspielen auftreten.

1.2 Men�punkte

1.2.1 Voiceman

a) Start

oder F8

Hiermit l„át sich der Anrufbeantworter starten. Beim Start des 
Programmes geschieht dies automatisch, daher ist dieser 
Men�punkt anfangs grau hinterlegt und damit nicht verf�gbar.
Daá der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, erkennt man daran, 
daá das blaue Statusfenster auf dem Schirm sichtbar ist.

b) Stop

oder F9

Der Anrufbeantworter wird abgeschaltet. Er kann wieder durch 
den Men�punkt Start in's Leben zur�ckgerufen werden. 

ACHTUNG!
L„át ein Anrufer das Telefon 15 mal klingeln, schaltet er sich 
ebenfalls wieder ein und arbeitet von da an wieder normal 
weiter. So kann man von unterwegs den VOICEMAN einschalten.

c) Manuell antworten


Der Anrufbeantworter nimmt ab und behandelt einen eventuellen 
Anrufer so, als h„tte der Anrufbeantworter automatisch 
abgenommen. So kann man auch mit dem VOICEMAN experimentieren.
Durch ein parallel geschaltetes Telefon kann man selber den 
Anrufer spielen (vorher z.B. durch W„hlen einer einsamen '1' 
das Freizeichen stummschalten).

d) Manueller Faxempfang

oder Alt-C

Der Fax-Empfang wird eingeleitet. So kann man bequem, auch wenn der
Anrufbeantworter gerade nicht aktiv ist, ein Fax empfangen.

e) Manuelle Stilleaktion

oder Alt-S

Die in Optionn/Allgemein angegebene "Stille aktion" wird sofort
ausgef�hrt.

f) W„hlen...

oder F7
l„át Voiceman zur Eingabe einer
Telefonnummer auffordern. Diese Nummer wird so oft gew„hlt, bis Voiceman
durchkommt. Dann bekommt der Angerufene einen freundlichen Text vorgespielt:
"Einen Moment ich verbinde...." (PLWAIT.ZVD) und der Rechner f„ngt an zu
rufen. Ein Tastendruck - und das Gespr„ch kann �bernommen werden.

Wenn die Eingabezeile leer gelassen wird, kommt automatisch eine Liste,
aus der Telefonnummern ausgesucht werden k”nnen. Hier k”nnen beliebig
viele Gespr„chspartner mit deren entsprechenden Telefonnummern eingegeben
werden. Die Eintr„ge werden automatisch nach Namen sortiert.


g) Ende

oder Alt-X

Programm beenden.

1.2.2 Nachrichten

a) Neue Nachrichten abspielen

oder F2

Die noch nicht abgeh”rten Nachrichten werden abgespielt. Nach
dem Abspielen werden diese Nachrichten als abgeh”rt markiert. 
Der Abspielvorgang kann durch Bet„tigen von ESC abgebrochen 
werden. Mit der '+'-Taste kann zum n„chsten Text gesprungen 
werden.


b) Alte Nachrichten abspielen

Es werden alle bereits einmal abgeh”rten Nachrichten abgespielt 
(nicht die neuen!). Der Abspielvorgang kann durch Bet„tigen von 
ESC abgebrochen werden.

Mit der '+'-Taste kann zum n„chsten Text gesprungen werden.


c) Nachrichtenliste

oder Shift-F2

Hierbei handelt es sich um eine "Annotate"-Funktion.
Ein Dialog kann aufgerufen werden, in dem man Kommentare zu den Nachrichten
eingeben kann oder Nachrichten selektiv l”schen/abspielen...
Es werden sowohl Fax-, als auch Voicenachrichten aufgelistet.

1.2.3 Recorder

a) Aufnehmen

oder F4

Eine beliebige ZVD-Datei wird aufgenommen (es erscheint ein 
entsprechendes Dialogfenster, das zur Eingabe eines Dateinamens 
auffordert). Das Kompressionsverfahren h„ngt von der 
entsprechenden Einstellung in Optionen/Allgemein ab (siehe 
dort). šber ein parallel angeschlossenes Telefon kann der Text 
gesprochen werden. Vor der Aufnahme ert”nt ein Pfeifton.

Wird vom ZyXEL totale Stille gemeldet, wird die Datei wieder 
gel”scht, da sie offensichtlich nichts enth„lt.
Eine andere M”glichkeit die Aufnahme zu beenden,
besteht darin, die ESC-Taste zu bet„tigen. So h”rt die Aufnahme
sofort auf und es wird nichts von der Datei abgeschnitten.

ACHTUNG!!!! Dies ist manchmal n”tig, wenn ganz kurze Texte
aufgenommen werden m�ssen, wie z.B. 'eins'. Bei kurzen Texten
stellt das ZyXEL manchmal f„lschlicherweise totale Stille fest.
Nach Bet„tigen von ESC wird dies ignoriert.

b) Abspielen

oder F3

Ein Dialogfenster erscheint, indem man eine ZyXEL-Voice-Datei
ausw„hlen kann. Diese wird dann anschlieáend abgespielt. Das
Kompressionsverfahren wird der Datei entnommen. Durch Bet„tigen
von ESC wird der Vorgang abgebrochen.

1.2.4 Fax

a) Fax anzeigen

oder F6

Ruft das entsprechende unter Optionen/Paths angegebene Programm
auf

b) Fax drucken

Ruft das entsprechende unter Optionen/Paths angegebene Programm
auf

Zu den beiden Funktionen View fax und Print fax w„re noch anzumerken,
daá es ein Utility gibt, daá wesentlich mehr bietet, als ZFAX:

Das Programm CTD von Helge Hackbarth stellt TIFF-Dateien auf dem Bildschirm
dar (wesentlich schneller, als ZFAX und es unterst�tzt die meisten SVGA-
Karten bis zu einer Aufl”sung von 1024x768!!). Auáerdem druckt es diese
auf einer recht groáen Auswahl von Druckern aus, wobei auch der l„stige
Effekt von ZFAX eliminiert wurde, der dazu f�hrt, daá meistens eine
zus„tzliche Seite ausgedruckt wird, weil die Fax-Seite etwas l„nger als
DIN-A4 ist.
Leider m�ssen in der derzeitigen Version (1.0) noch die Faxdateien vorher
in das TIFF-Format konvertiert werden, was aber immerhin automatisch
geschieht, aber in K�rze sollen auch
ZyXEL-Fax-Dateien direkt unterst�tzt werden (das h„ngt nicht zuletzt auch
von eurem Interesse und Feedback an Helge Hackbarth ab!).

Dieses Programm steht, wie einige andere Utilities, in meiner Mailbox
(siehe Ende dieses Dokuments) zum Download bereit.

1.2.5 Optionen

Alle hier gemachten Žnderungen werden in der Datei VOICEMAN.CFG
gespeichert.Die Bedienung ist soweit selbsterkl„rend.
Zum Bildschirmschoner w„re noch hinzuzuf�gen, daá bei
eingegangenen Nachrichten und aktiviertem Bildschirmschoner ein
kleines Leuchtfeuer auf der Tastatur gezeigt wird, damit man
sofort erkennen kann, ob Nachrichten eingegangen sind.

Unter Optionen/Modem werden Modemspezifische Žnderungen
vorgenommen.

Es k”nnen zwei verschiedene Klingel-Varianten gew„hlt werden:
"Anzahl Klingelzeichen (keine Nachr.) gibt an, wie oft es klingeln muá, 
wenn keine Nachrichten vorliegen, bis VOICEMAN abnimmt. 
"Anzahl Klingelzeichen (Nachr. vorh.) gibt an, wie oft es klingeln muá, 
wenn Nachrichten vorliegen. Wenn f�r diese Werte 0 eingetragen wird, hebt
Voiceman �berhaupt nicht ab.
Mit "Besetztzeichen erk." kann gew„hlt werden, ob bei der Aufnahme auf
den Besetztton reagiert werden soll oder nicht.

Die Dialogbox Optionen/Allgemein enth„lt Bedienelemente, mit 
denen spezielle Anrufbeantworter-typische Einstellungen gemacht 
werden k”nnen.

Unter "Lokaler Ausgabekanal" kann gew„hlt werden, wie Nachrichten lokal, 
also nicht durch einen eingehenden Anruf, abgespielt werden 
sollen. "Int. Lautsprecher" l„át die Voicedateien �ber den im 
Modem eingebauten Lautsprecher abspielen (mit sehr magerer
Qualit„t). Wenn "Telefonleitung" gew„hlt ist, wird wie bei 
eingehenden Anrufen �ber die Telefonleitung abgespielt. Wer z.B. 
mit dem Soundblaster seine Texte abh”ren will, der kann 
"Ext. Prog." w„hlen. Es wird dann jeweils das in "Voice Prog." 
angegebene Programm aufgerufen. Der Name der Datei wird 
automatisch als Parameter angeh„ngt. F�r den Soundblaster w„re
z.B. folgende Batchdatei sinnvoll:

---------------------------------------------------------------
@echo off
vcntvt 0 %1 temp.voc
vplay temp.voc
del temp.voc
---------------------------------------------------------------

Das Programm VCNVT.EXE ist Bestandteil von ZFAX 2.2 aufw„rts 
(wobei wohl besser 2.21 zu empfehlen ist, da die 
Vorg„ngerversion wohl Bugs enthalten soll). Es Konvertiert 
ZyXEL-Dateien zu VOC-Dateien VPLAY.EXE wird der Soundblaster-
Software zu entnehmen sein.

"R�ckruf Z„hler" gibt an, nach wievielen eingegangenen 
Nachrichten die "R�ckruf Nummer" angerufen werden soll. Wird 0 
eingetragen, ist dieses Feature abgeschaltet.

"BS-Schoner" erwartet die Anzahl der Sekunden, nach der der 
Bildschirmschoner aktiviert werden soll. Wird 0 eingetragen, 
ist der Bildschirmschoner abgeschaltet.

"Max. Nachr. Dauer" ist die maximale Sprechdauer, die einem Anrufer 
zur Verf�gung steht, bis VOICEMAN auflegt. Dies verhindert, daá 
die Festplatte bis zum �berlaufen gef�llt wird.

Voiceman spielt wahlweise beim R�ckruf ohne Eingabe eines Passwortes
automatisch die neuen Nachrichten ab. Dazu ist
Optionen/Allgemein/Mit Paáw. entsprechend einzustellen.


Unter Optionen-Pfade sind 6 Programmnamen und 3 Pfade anzugeben
(ich gehe z.B. mal davon aus, daá ZFAX im Verzeichnis
E:\ZYXEL\ZFAX steht).

Die Pfade:
~~~~~~~~~~

a) VOICEMAN Nachrichten

Der Pfad, der die Ansagetexte aufnimmt. Es kann auch ein Pfad relativ zum
Voiceman-Verzeichnis angegeben werden, z.B.: PLAY

b) Aufnahme Verzeichnis

Der Pfad, der die Nachrichten aufnimmt. Es kann auch ein Pfad relativ zum
Voiceman-Verzeichnis angegeben werden, z.B.: RECORD

c) Fax Verzeichnis

Der Pfad, der die Faxe aufnimmt. Es kann auch ein Pfad relativ zum
Voiceman-Verzeichnis angegeben werden, z.B.: FAX

Die Programme:
~~~~~~~~~~~~~~

a) Fax-Aufnahme-Programm

Z.B. der Programmname von RCVFAX, das beim ZyXEL immer mitgeliefert
wird. Das Programm �bernimmt die Aufzeichnung eines
eintreffenden Faxsimiles:

z.B.    E:\ZYXEL\ZFAX\RCVFAX 1 /p:0 /r:0 /w:#PATH#

Der Parameter p gibt an, welche Schnittstelle verwendet wird:
	0 = COM1
	1 = COM2
	...

Die anderen Parameter sollten so bleiben, wie sie sind. Die
Angabe #PATH# wird automatisch durch den Pfad ersetzt, der die
einzelnen Faxe aufnehmen soll.

b) Fax Anzeige Prog.

Der Programmname eines Utilities, das ein Fax auf dem
Bildschirm darstellt. Hier wird in der Regel folgendes
eingetragen:

E:\ZYXEL\ZFAX\ZFAX 4

c) Fax Druck Prog.

Der Programmname eines Utilities, das ein Fax ausdruckt. Hier
wird in der Regel folgendes eingetragen:

E:\ZYXEL\ZFAX\ZFAX 2

F�r eine gute Alternative zu ZFAX siehe entsprechenden Hinweis im Kapitel
Fax.

d) Fax Sende Prog.

Der Programmname eines Utilities, das ein Fax verschickt. Hier
wird in der Regel folgendes eingetragen:

E:\ZYXEL\ZFAX\ZFAX 1

e)

Startup prog. wird, sofern angegeben, kurz vor dem Abnehemen 
bei eingehenden Anrufen gestartet. Hier kann z.B. die 
abschaltbare Festplatte eines Laptops hochgefahren werden.
End session prog. funktioniert entsprechend, jedoch nach
Behandlung des Anrufers.

"Optionen/Externe Programme" zeigt eine Dialogbox, die im 
Wesentlichen 10 Eingabefelder enth„lt. 

In diese Eingabefelder k”nnen Programmnamen eingetragen werden.
Es m�ssen entweder komplette Pfadangaben vorhanden sein oder
die Umgebungsvariable PATH muá das entsprechende Verzeichnis
enthalten. Hinter jeder Zeile sind 3 Buttons angebracht:

Auflegen        vorher          VOICEMAN soll vor Ausf�hrung
				auflegen
		nachher                - "-    nach...
		nicht           ... nicht auflegen.

Siehe auch: Aufrufen von externen Programmen.

Unter "Optionen/W„hlen" werden die Besonderheiten zur Anwahlfunktion
(Voiceman/WŽhlen...) eingegeben:

Anzahl Wiederholungen:   Anzahl der Wiederholungs-Versuche, wenn die Leitung
			 besetzt ist

Pause dazwischen    :    Wie lange zwischen den Wahlversuchen gewartet
			 werden soll

Textschleife        :    Ob PLWAIT.ZVD immer wieder gespielt werden soll,
			 bis man das Gespr„ch entgegengenommen hat.

1.3 Fernsteuerung

Die Fernsteuerung verlangt die Eingabe eines Passwortes. Dieses 
Passwort kann 1- bis 8-Stellig sein (siehe Men� 
Optionen/Allgemein). Der Vorgang dabei ist folgender:

Man ruft den VOICEMAN an. Dieser meldet sich mit der 
Begr�áungsansprache. W„hrend der Begr�áungsansprache oder 
w„hrend der darauffolgenden Aufzeichnung bet„tigt man die '*'-
Taste des Telefons (vorher nat�rlich auf Touch-Tone umstellen). 
Der Abspiel- bzw. Aufzeichnungsvorgang wird sofort abgebrochen 
(wenn nicht, dann eben nochmal '*' bet„tigen - das ZyXEL ist in 
der aktuellen Version manchmal etwas taub, was die DTMF-T”ne 
angeht, das soll aber ab ROM 5.05 vorbei sein). Daraufhin wird
man gebeten, das Passwort einzugeben. Man sollte auf die 
darauffolgende Stille warten und dann mit der Eingabe des
Passwortes beginnen (das voreingestellte Passwort ist '123' -
siehe Men� Optionen/Allgemein). War das Passwort korrekt, wird 
man gebeten ein Kommando einzugeben. Wenn nicht, dann war das 
ZyXEL mal wieder taub. Dann einfach nochmal das Passwort 
eingeben. Es werden immer nur die letzten n Zeichen untersucht, 
wobei n die L„nge des Passwortes ist.
Der VOICEMAN wartet nach jeder empfangenen Ziffer max. 20 
Sekunden auf die n„chste. Dauert es l„nger, oder werden mehr 
als 20 Ziffern eingegeben (das sieht dann sehr nach einem Hack-
Versuch aus), legt er auf.

1.3.1 šbersicht der Kommandos

Nach der Ausf�hrung jedes Kommandos auáer '5', '8' und '9' 
erwartet VOICEMAN ein weiteres Kommando. Wird nach 10 Sekunden 
keines Empfangen, legt er auf.

'1'     Neue Nachrichten abspielen
	Die noch nicht abgeh”rten Nachrichten werden abgespielt. 
	Nach dem Abspielen werden diese Nachrichten als abgeh”rt 
	markiert. Der Abspielvorgang kann durch Bet„tigen von '#' 
	abgebrochen werden.
	Mit der '*'-Taste kann von Nachricht zu Nachricht
	weitergesprungen
	werden.

'2'     Alte Nachrichten abspielen
	Wie '1', nur werden die alten (schonmal abgeh”rte) 
	Nachrichten abgespielt.

'3'     Nummer der Begr�áungsnachricht eingeben
	Man wird aufgefordert, die Nummer der Begr�áungsnachricht 
	einzugeben, die von nun an g�ltig sein soll. Diese wird 
	sofort zur šberpr�fung abgespielt (Abbruch mit '*'). Wird 
	keine Nachricht abgespielt, existiert noch keine. Daf�r 
	gibt es

'4'     Begr�áung aufnehmen
	Die aktuelle Begr�áungsnachricht wird aufgenommen. Dabei 
	wird die momentan eingestellte �berspielt.

'5'     Ende
	VOICEMAN legt auf.



'6'     R�ckrufnummer eingeben.
	Nach einer entsprechenden Aufforderung kann man die neue
	Nummer eingeben, die angerufen werden soll, wenn 
	Nachrichten eingehen. Ist die Funktion momentan
	abgeschaltet, wird sie eingeschaltet (nach jedem 
	eingegangenen Anruf wird zur�ckgerufen).
	
	ACHTUNG!! Die Ziffern sollten LANGSAM eingegeben werden, 
	denn VOICEMAN spricht sie zur Sicherheit noch w„hrend dem 
	Aufnehmen nach. Ist man mit der Eingabe fertig, gibt man 
	entweder '#' ein, oder 10 Sekunden lang nichts. 
	Anschlieáend wird die neue Nummer nochmal "vorgelesen".

G       Beim R�ckruf wird eine entsprechende Nachricht abgespielt. 
	Anschlieáend wird direkt nach dem Passwort gefragt. Danach 
	k”nnen wieder beliebige Kommandos eingegeben werden.

'7'     Anzahl der Nachrichten bis zum R�ckruf eingeben.
	Man kann hier durch Eingabe einer Ziffer die Anzahl der 
	Anrufe eingeben, die n”tig sind, bis VOICEMAN die 
	R�ckrufnummer anw„hlt.

'8'     Den Anrufbeantworter abschalten
	Wirkt wie die Bet„tigung von F9 am Rechner. Vor dem 
	Abschalten wird eine Best„tigung verlangt ('#').

	ACHTUNG!
	L„át ein Anrufer das Telefon 15 mal Klingeln, schaltet sich 
	der Anrufbeantworter wieder ein und arbeitet von da an
	wieder normal weiter. So kann man von unterwegs den 
	VOICEMAN wieder einschalten.

'9'     VOICEMAN beenden
	Das Programm wird beendet. Vor dem Abschalten wird eine 
	Best„tigung verlangt ('#').

'0'     Externes Programm ausf�hren
	Es kommt eine Aufforderung zur Eingabe der Nummer eines 
	Externen Programmes. siehe hierzu auch: Aufrufen von 
	externen Programmen


2. Tabelle der Ansagetexte

0.ZVD bis 9.ZVD "Null" bis "Neun"
		Zum Nachsprechen der Ziffern und 
		zur Ansage der R�ckrufnummer
CBMESSG.ZVD     "Hier ist mein Anrufbeantworter. Es 
		sind Nachrichten eingegangen."
		Wird beim R�ckruf abgespielt.
CBNUMBER.ZVD    "Die eingegebene Nummer lautet:"
		Nach dem ferngesteuerten Eingeben
		der R�ckrufnummer werden dieser 
		Text und anschlieáend die Ziffern
		der Nummer abgespielt.
CONFIRM.ZVD     "Bitte best„tigen"
		zum Best„tigen des Abschaltevorganges.
ENTPASSW.ZVD    "Passwort eingeben"
GOODBYE.ZVD     "Aufwiederh”ren..."
		Nur nach korrekt aufgezeichneter 
		Nachricht eines Anrufers
GREET0.ZVD - GREET9.ZVD Begr�áungen 0-9
		Eben ganz am Anfang, je nach 
		eingestellter Nummer 
HELLOQ.ZVD
		Hier kann ein "Hallo?" aufgenommen 
		werden. Wenn diese Datei existiert, 
		wird sie dann abgespielt, wenn ein 
		Anrufer anfangs nichts sagt. 
		Schweigt der Anrufer anschlieáend 
		immernoch, wird wie sonst auch 
		verfahren (auflegen).
NOMESS.ZVD      "Es liegen keine neuen Nachrichten 
		vor"
		Wird bei der Abfrage abgespielt, 
		falls keine neuen Nachrichten 
		vorliegen.
PASSOK.ZVD      "Bitte Kommando eingeben"
		Wird jedesmal abgespielt, wenn
		VOICEMAN auf ein neues Kommando bei 
		der Fernsteuerung wartet.
RCB.ZVD         "Bitte die R�ckrufnummer eingeben"
		Wird vor der Aufzeichnung einer 
		neuen R�ckrufnummer als 
		Aufforderung abgespielt.
RCBN.ZVD        "Bitte Nummer eingeben"
		Wird abgespielt, wenn VOICEMAN eine 
		ferngesteuerte einstellige 
		Ziffernangabe will (Wahl der 
		Begr�áungsmeldung und Eingabe der 
		Anzahl der Nachrichten bis zum 
		R�ckruf).
ERROR.ZVD       "Fehler"
		Allgemeine Fehlermeldung
EXECEXT.ZVD     "F�hre externes Programm aus"
		Wird gesprochen, wenn die 
		Fernsteuerungsfunktion "0" 
		ausgef�hrt wird.
EXTPRG.ZVD      "Nummer des externen Programmes 
		eingeben..."

3. Fenster, Meldungen und Logging

Momentan befinden sich 3 Fenster auf dem Desktop (die �brigens
alle mit der Maus verschoben werden k”nnen ... wer spaá daran 
hat...). Links oben ein kleines, blaues Fenster mit dem Namen 
"Status":

Klingelzeichen  gibt an, wie oft es Klingeln muá, biá VOICEMAN 
		abnimmt. W„hrend des Klingelvorganges ist hier 
		ein "Countdown" zu beobachten. Sobald 10 Sekunden 
		lang kein weiteres Klingelzeichen eintrifft, wird 
		davon ausgegangen, daá der Anrufer wieder 
		aufgelegt hat. Die Werte in den Klammern 
		bezeichnen die zwei verschiedenen 
		Klingelvarianten: der erste Wert steht f�r den 
		Z„hler, der g�ltig ist, wenn keine neuen 
		Nachrichten verf�gbar sind, der zweite 
		entsprechend f�r den anderen Fall.
R�ckruf Z„hler  Zeigt an, wieviele Nachrichten noch eingehen 
		m�ssen, bis ein R�ckruf erfolgt.
R�ckruf Nummer  Zeigt die augenblickliche R�ckrufnummer an oder 
		"disabled", wenn abgeschaltet
Neue Nachrichten  Anzahl der neuen, noch nicht abgeh”rten 
		Nachrichten. In Klammern steht die Zahl der 
		Anrufe einschlieálich derer, die nichts 
		gesprochen haben aber ohne die Fax und Sysop-
		calls.
Ansagetext      Die Nummer des momentan gew„hlten
		Begr�áungstextes.
Fax Nachr.      Die anzahl der eingegangenen Faxe.


Ein weiteres Fenster am rechten Bildschirmrand ("Modem"), zeigt 
die Kommunikation zwischen VOICEMAN und dem Modem.

Unleserliche Informationen, wie z.B. Voicedaten, werden 
nat�rlich ausgeblendet. DTMF-Zeichen ("0123456789*#") werden 
allerdings angezeigt.

Das letzte Fenster am unteren Bildrand zeigt diverse Meldungen 
an, die von VOICEMAN erzeugt werden.
	
Hier sind beispielsweise Fehlermeldungen zu sehen. Diese 
Meldungen werden auch in der Datei VOICEMAN.LOG abgelegt.

4. Aufrufen von externen Programmen

Ein neuer Men�punkt ist dazugekommen: Optionen/Externe Programme
Es wird eine Dialogbox angezeigt, die im Wesentlichen 10 
Eingabefelder enth„lt. In diese Eingabefelder k”nnen 
Programmnamen eingetragen werden. Es m�ssen entweder komplette
Pfadangaben vorhanden sein oder die Umgebungsvariable PATH muá 
das entsprechende Verzeichnis enthalten. Hinter jeder Zeile
sind 3 Buttons angebracht:

Auflegen        vorher          VOICEMAN soll vor Ausf�hrung 
				auflegen
		nachher                  -"-    nach...
		nicht           ... nicht auflegen.

Diese Programme werden wie folgt gestartet:

Nach der �blichen Logon-prozedur das neue Kommando "0" an der 
Telefontastatur eingeben. Es kommt die Aufforderung, die Nummer 
des Externen Programmes einzugeben. Wird das getan, so wird 
anschlieáend das Programm ausgef�hrt oder es wird eine 
Fehlermeldung ausgegeben, wenn im entsprechenden Feld kein 
Programm eingetragen wurde.
Wenn das aufgerufene Programm mit der Option don't hang up 
versehen wurde, kann danach wieder ein neues Kommando 
eingegeben werden.

Um den externen Programmen mehr Speicher zur Verf�gung zu 
stellen, gibt es dann noch die M”glichkeit, den VOICEMAN 
auszulagern. Unter Optionen/Externe Programme kann man dazu w„hlen, 
wohin:

XMS, EMS und/oder DISK

Wenn mehrere dieser Optionen gew„hlt werden, probiert VOICEMAN 
es in der angegebenen Reihenfolge. Es verbleiben lediglich gut 
2 KB im Speicher! 

5. Betreiben einer Mailbox mit VOICEMAN

Unter "Optionen/Allgemein/Stille Aktion" kann die Option Exec 
eingeschaltet werden. Rechts davon wird ein Programmname 
erwartet. Das kann z.B. eine Batch-Datei sein, die versucht mit 
dem anderen Ende Kontakt aufzunehemen und bei Bedarf z.B. 
Remote Access aufzurufen (oder RCVFAX, wenn es ein Fax war).
Zur Ausf�hrung des Programmes legt VOICEMAN nicht auf. Das 
Aufrufen der Mailbox ist dann allerdings Handarbeit. Zumindest 
Remote Acces l„át sich nach meiner Erfahrung nicht dazu 
�berreden, selber Verbindungen aufzubauen. 

Achtung!!! S„mtliche beteiligten Programme m�ssen hierzu die 
die gleiche šbertragungsrate  fahren!!! BNU sollte am besten 
gelocked werden:

BNU /L0=38400

Der Registrierten Version des VOICEMAN, sind zwei 
Dienstprogramme beigelegt:

AT.EXE

ist „hnlich dem AT.EXE von ZFAX. Im Unterschied dazu kann es 
aber auch COM3 und COM4 ansprechen (vorausgesetzt, IRQ und 
Baseaddress sind nach Standard eingestellt). Um z.B. das Modem 
zur�ckzusetzen, gibt man folgendes ein:

AT 1 AT&F OK

Die 1 steht hier f�r COM1, AT&F ist das Kommando selber und OK 
ist die erwartete Antwort. Wenn kein 3. Parameter eingegeben 
wird, dann wird nicht auf eine Antwort gewartet.
Optional kann auch eine andere Schnittstellengeschwindigkeit 
gew„hlt werden, indem man als ersten Parameter /B:nnnnn 
eingibt:

AT /B:57600 1 AT&F OK


CONNECT.EXE

versucht eine Verbindung mit dem anderen Ende aufzubauen.

CONNECT 1

Die 1 steht wieder f�r COM1. 
Optional kann auch eine andere Schnittstellengeschwindigkeit 
gew„hlt werden, indem man als ersten Parameter /B:nnnnn 
eingibt:

CONNECT /B:57600 1

CONNECT kehrt mit einem der folgenden ERRORLEVELS zur�ck:

10              Keine Antwort vom Modem
13              CONNECT 1200
17              CONNECT        (300 Baud)
20              CONNECT 2400
30              CONNECT 4800
40              CONNECT 7200
50              CONNECT 9600
60              CONNECT 12000
70              CONNECT 14400
80              CONNECT 16800
90              CONNECT 19200           // Wer weiá, wann's kommt?
120             NO CARRIER
130             CONNECT FAX
150             Unbekannte Antwort vom Modem.

Ebenfalls bei der Registrierten Version dabei, ist eine 
Beispielbatchdatei (MB.BAT), die in Verbindung mit dem FOSSIL-
Treiber BNU und Remote Access hervorragende Dienste tut. Als 
Exec-Programm muá dazu z.B.

MB 1 0

eingetragen werden. Der erste Parameter steht f�r die 
Schnittstelle (hier COM1) und der zweite ist eigentlich nur der 
erste minus 1, da BNU gerne eine 0 f�r COM1 hat.
Es wird vorausgesetzt, daá sich Remote Access im Verzeichnis 
\RA auf dem gleichen Laufwerk, wie VOICEMAN befindet. Dies muá 
gegebenenfalls in MB.BAT angepaát werden. Auáerdem sollte ein 
Pfad auf BNU.COM liegen und dieser sollte bereits vor VOICEMAN 
geladen worden sein. Es gibt viel Raum zum experimentieren.

Ich empfehle auáerdem, die Datei HELLOQ.ZVD aus dem PLAY-
Verzeichnis zu l”schen, da das dazu f�hrt, daá ein anrufendes 
Modem unter Umst„nden zu lange warten muá, bis es bedient wird 
(und dann evtl. wieder auflegt).

Achtung!!!

Mit dem FOSSIL-Treiber X00 gab es oft schwierigkeiten, wenn 
VOICEMAN seine eigenen Schnittstellen-Funktionen verwendet.
Wenn ein FOSSIL-Treiber geladen ist, sollte in jedem Fall die 
Kommandozeilen-Option /F verwendet werden.
Des weiteren k”nnen Probleme im zusammenhang mit EMM386 oder 
QEMM auftreten. Sollte dem so sein, so weiá man wenigstens, wo 
man nachschauen sollte...

6. Events

Events sind bestimmte Aktionen, die zu bestimmten Zeitpunkten ausgef�hrt
werden. Das ist z.B. interessant f�r Fido-Points, die t„glich automatisch
Ihre elektronische Post abholen lassen wollen. So kann ein Event die Mailer-
Software starten, ohne daá man selber einen Finger krumm machen muá.
Oder man l„át Voiceman Wochentags zu einer bestimmten Zeit im B�ro anrufen,
um einen daran zu erinnern, daá es jetzt Zeit wird die Arbeit ruhen zu
lassen und nach hause zu gehen.

šber Optionen/Events oder Alt-E wird ein Editor aufgerufen, der die Datei
EVENTS.DAT editiert.
In dieser Datei stehen die Events in folgendem Format:

<Zeit>, <Event>[,Optionen[,Optionen]] [;Kommentar]

Die Zeit kann folgende Formate haben:

-Nur Uhrzeit
	HH:MM[:SS]  (Sekunden optional)
	z.B. 16:10:05

	Solche Events werden t„glich zur angegebenen Zeit gestartet.

-Tag Uhrzeit

	TT:MM:JJ HH:MM[:SS]
	z.B. 16.10.93 17:00

	Wenn statt '.' ein '-' oder ein '/' als Trennzeichen verwendet werden,
	wird automatisch das amerikanische Format ausgewertet:

	MM/TT/JJ

	Das sind einmalige Events

-Wochentag Uhrzeit

	TT HH:MM[:SS]
	z.B. Mo 14:00   (Montag 14:00)

	Als Wochentag sind immer die ersten zwei Buchstaben anzugeben.
	M”glich sind sowohl englische, als auch Deutsche Tage (Di = Tu)

	Diese Events werden w”chentlich gestartet.

Als Event werden Ziffern eingegeben.
Folgende Events sind m”glich:

	1       Externes Programm starten.
		Ein zus„tzlicher Parameter muá angegeben werden. Ist dieser
		eine Ziffer, dann wird das entsprechende Programm, das in
		"Optionen/Externe Programme" angegeben ist, gestartet. 
		Andernfalls muá es sich um einen kopmpletten Pfad zu einem 
		Programm oder einer Batchdatei handeln.

		Bsp:

		Mi 14:00:10,    1,c:\test.bat
		startet Mittwochs um 14:00:10 die Batchdatei c:\test.bat

	2       Voiceman beenden
		Ein optionaler zweiter Parameter kann einen Errorlevel
		angeben, mit dem Voiceman beendet werden sollte.

		Bsp:

		18:00,  2
		Beendet t„glich um 18:00 Voiceman

		Mo 5:00,  2,30
		Beendet Montags um 5:00 Voiceman mit Errorlevel 30

	3       Voiceman einschalten

		Bsp:

		15:00,  3
		Startet ggf. Voiceman (wie F8 von der Prg-Oberfl„che)

	4       Voiceman abschalten

		Bsp:

		18:00,  4
		Stoppt den Anrufbeantworter t„glich um 18:00

	5       Voicedatei an Telefonnummer schicken

		Bsp:

		15.12.93 23:00,   5,c:\voiceman\test.zvd,071112345
		Schickt am 15.12.93 um 23:00 das Voicefile test.zvd an
		die Nummer 071112345

	6       Fax an Telefonnummer schicken

		Bsp:

		Di 12:00,       6,c:\Test.txt,0911454545
		Schickt Dienstags um 12:00 das Fax test.txt an die Nummer
		0911454545. Da ZFAX auch ASCII-Dateien faxen kann, d�rfen
		sowohl Fax-Dateien, als eben auch ASCII-Dateien gesendet
		werden.

	7       R�ckruf einleiten

		Bsp:

		17:45:06,       7
		Leitet t„glich um 17:45:06 einen R�ckruf ein, unabh„ngig
		davon, ob Nachrichten vorliegen.

Da all diese Ziffern etwas kryptisch erscheinen, empfiehlt es sich am
Ende jeder Zeile mit ; einen Kommentar anzugeben.

Die Reihenfolge der eingaben ist v”llig egal, Voiceman findet immer
automatisch den n„chsten Event. Es ist allerdings darauf zu achten, daá
niemals zwei Events zusammenfallen. Sie m�ssen mind. 1 Sekunde auseinander
liegen. Wenn ein Event so lange dauert, daá er in den n„chsten Event
hineindauert, macht das nichts. Der n„chste wird auf jeden Fall gestartet.

Ein Beispiel f�r eine Event-Datei:

17:50,          1,startbox                 ;Boxbetrieb starten
20:40,          1,startnor                 ;Boxbetrieb stoppen
5:00,           1,g:\mailer\frodo\mailer   ;Post holen
Mo 18:00,       5,c:\voiceman\trek.zvd          ;Startrek!!!
Di 18:00,       5,c:\voiceman\trek.zvd          ;Startrek!!!
Mi 18:00,       5,c:\voiceman\trek.zvd          ;Startrek!!!
Do 18:00,       5,c:\voiceman\trek.zvd          ;Startrek!!!
Fr 18:00,       5,c:\voiceman\trek.zvd          ;Startrek!!!

Beschreibung dazu:
Zeile 1:  T„glich um 17:50 wird die Batchdatei startbox gestartet. Diese
	  kopiert lediglich die VOICEMAN.CFG um, sodaá es m”glich ist,
	  sich in meine Mailbox einzuloggen.
Zeile 2:  T„glich um 20:40 wird der Boxbetrieb wieder gestoppt.
Zeile 3:  T„glich um 5:00 wird Frontdoor gestartet, das mir dann meine
	  Fido-Post holt. Frontdoor kehrt anschlieáend aufgrund eines
	  FD-Events wieder zur�ck.
Zeilen 4-8: Von Montag bis Freitag wird Norbert angerufen. Er bekommt
	  einen Text zu h”ren, der ihn daran erinnert, daá um 18:00
	  auf Sky-Channel Startrek kommt.

Der n„chste Event steht immer im Statusfenster.


7. Tips und Probleml”sungen

RCVFAX legt kurz vor dem Start auf - die Leitung ist weg?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Das liegt daran, daá RCVFAX die DTR-Leitung kurz (irrsinnig kurz)
auf low setzt, was im Normalfall das Modem zum Auflegen zwingt. Das
kann umgangen werden, indem das Kommando AT&D vorher an das Modem
geschickt wird. Zwei M”glichkeiten: 

1. in den Initstring: AT&F&D. Vorsicht - manchmal ist das nicht 
   empfehlenswert. Z.B. legt Remote Access dann nicht auf und es
   kann passieren, daá Voiceman anschlieáend das Modem nicht 
   initialisieren kann.

2. RCVFAX �ber eine Batchdatei aufrufen:
   echo AT&D > COM1
   RCVFAX 1 /p:0 /r:0 /w:c:\voiceman\fax

Schwierigkeiten beim Aufnehmen?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Das ZyXEL ist leider hardwarem„áig nicht in der Lage, an der
eingebauten Phone-Buchse aufzunehmen. Daher ist es notwendig,
ein Telefon parallel zum Modem anzuschlieáen, um eigene
Ansagetexte aufzunehmen. Dies geschieht automatisch, wenn man
in einer Dreiersteckdose (TAE-N/F) das Telefon in die mittlere
Buchse und das Modem in die linke Buchse einsteckt. Andernfalls
ist ein Kabel zu empfehlen, daá einen Stecker auf zwei Ger„te
verteilt (Y-Kabel). Manche neue Telefone weigern sich auf diese
Art mit dem Modem zusammen zu arbeiten (z.B. Signo). Diese
Telefone machen dicht, da durch den Betrieb zweier Ger„te die
Spannung zu stark abf„llt. Bei diesen Ger„ten lassen sich 
h„ufig die H”rer vom Ger„t abnabeln (obendrein sind diese in 
der Regel mit Westernsteckern versehen!). Diese H”rer kann man 
in die Line-Buchse des ZyXEL stecken und damit die Texte 
aufsprechen. Dabei muá normalerweise in die Ohrmuschel 
gesprochen werden!
Ansonsten bleibt nur das sprechen der eigenen Texte von einem 
anderen Apparat (->anrufen!).

Logdatei zu groá?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wem die Log-Datei mit der Zeit zu groá wird, dem sei empfohlen, 
eine Batchdatei zu schreiben, die zun„chst die Log-Datei l”scht 
und anschlieáend das Programm aufruft.

Der Rechner h„ngt, die Schnittstelleninitialisierung
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
funktioniert nicht oder die Dateien werden nicht korrekt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
abgespielt?
~~~~~~~~~~~

Wenn es Schwierigkeiten mit der Schnittstellenkommunikation
gibt, das Modem bei eingehenden Anrufen manchmal nicht abhebt
oder es hier und da Abst�rze gibt, kann es daran liegen, daá
der Rechner zu schnell ist (>33 Mhz Takt). Es hilft dann
entweder runtertakten des Rechners (Turboschalter aus, wobei es
sein kann, daá es dann nur noch mit einer FIFO-Schnittstelle
funktioniert) oder die Verwendung eines Fossiltreibers (siehe
hierzu die Kommandozeilen-Option /F). OS/2-Benutzer sollten
sich ebenfalls diesen Abschnitt anschauen.
Speziell das Problem des nicht Abhebens soll sich manchmal nach
Abschalten des Bildschirmschoners gelegt haben (?).

Eine andere M”glichkeit das Problem zu beheben, kann das Angeben
bestimmter Werte in der Kommandozeile mit /G und /B sein (siehe
Kommandozeilen-Optionen).

VOICEMAN legt nach dem Aufnehmen nicht auf oder er legt sofort auf?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Unter "Optionen/Modem" ist der Silencestring (AT+VSD=23,40)
entsprechend zu „ndern. Der zweite Wert (0-255) besagt, nach wieviel
zehntel Sekunden Stille das Modem behaupten soll, es w„re am
anderen Ende Ruhe eingetreten. Der erste Wert (0-31) legt einen
Schwellwert fest, der als Grenze f�r die Stille angesehen 
werden soll. Gr”áere Werte f�hren dazu, daá das Modem eher
auflegt. Siehe hierzu das ZyXEL-Handbuch.

Das Passwort wird erst beim zweiten mal erkannt?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Manche ZyXELs m”gen meine Methode nicht, mit der ich DTMF abfrage.
Da hilft eine Ziffer vorweg zu dr�cken, also statt 123 1123. Kleines
Problem, oder?

8. Registrierung

In der Shareware-Version gibt es folgende kleine Beschr„nkung:

 - max. 30 Sek. Aufnahmezeit

Wer registriert, bekommt einen Key.
Das ist eine kleine Datei, in der der Name des Registrierten
im Klartext und in verschl�sselter Form enthalten ist. Wenn diese
Datei im gleichen Verzeichnis, wie VOICEMAN.EXE vorgefunden wird, 
l„uft Voiceman automatisch als Vollversion und der Name des betreffenden
erscheint auf dem Bildschirm.
Dieser Key funktioniert mit allen kommenden Versionen von Voiceman.

Beim registrieren bitte folgendes angeben (mehrere M”glichkeiten):

In jedem Fall bitte die vorhandene Voicemanversion angeben.

1) F�r FIDO-Points, die Point-Adresse. Der Key wird dann per Crashmail
   verschickt.

oder

2) Das gew�nschte Passwort in meiner Mailbox. Es wird ein Benutzer
   eingerichtet, der sich dann selbst einen Key machen kann, den er
   sich dann runterladen kann.

oder

3) die Post-Adresse. Es wird dann die neueste Version von Voiceman
   mit Key verschickt.

Bankverbindung:

Kreissparkasse B”blingen
BLZ 603 501 30
Kto 3255072

Die Registriergeb�hr betr„gt DM 40.- f�r private Nutzer und
DM 80.- f�r den kommerziellen gebrauch.

Adresse:

Michael Pflug                   Fido:   2:246/1001.8
Neue Ramtelstraáe 66            Gernet: 21:100/1207.8
71229 Leonberg

Hinweis zur Fido-Adresse:

Mails kommerzieller Art (Adressen f�r Registrierungen / Anfragen wg.
Registrierungen...) m�ssen gecrashed werden, da sonst gegen die FIDO-               
Policy verstoáen wird.
Alle anderen Mails (Problembeschreibungen, Anregungen, Begeisterungs-
schreie, ...) sind ok, es sollte aber von Fall zu Fall erwogen werden, ob
es nicht in die ”ffentliche ZYXEL.GER geh”rt. Da ich dieses Forum beziehe,
kann ich dort auch pers”nlich angeschieben werden.

Achtung!!!!!!!
Wer aus dem Ausland �berweist, muá DM 10.- drauflegen. Meine Bank
berechnet diesen Betrag als Provision.
Schecks sind allerdings scheinbar Problemloser. Am besten haben sich
zumindest aus ™sterreich Postanweisungen bew„hrt (Kosten: ca. 3DM f�r den
Absender).
Nicht ganz legal, aber wirkungsvoll ist das Versenden von Bargeld.

Dei neueste Version kann immer von meiner Mailbox gezogen werden.

Die Nummer der Mailbox (nur zwischen 18:00 und 20:30!!!) ist

				07152 / 46047

Es geht zun„chst VOICEMAN an den Apparat. Es k”nnen also auch
Fax- oder Voicenachrichten hinterlassen werden. Wenn nichts
kommt, wird versucht mit dem vermutlich anrufenden Modem
Verbindung aufzubauen. Die etwas l„ngere Verbindungsprozedur
muá bei der Einstellung des jeweiligen Terminalprogrammes
ber�cksichtigt werden (ca. 60 Sekunden vom W„hlen bis zur
Verbindung)..
Nichtregistrierte Benutzer k”nnen von dieser Mailbox immer die
aktuellste Shareware-Version ziehen. Registrierte Benutzer
sollten entweder eine Nachricht hinterlassen oder kurz mit "!"
den Sysop rufen, damit der Userlevel heraufgesetzt werden kann.

Ich bitte unbedingt darum, mir Fehler und W�nsche mitzuteilen.
Das Feedback
ist sehr wichtig. Einfach eine kurze Nachricht in's Fido jagen.
Nicht entt„uscht sein, wenn ich manchmal nicht antworte. Die
Flut der Meldungen ist groá. Die Anregungen werden in jedem
Falle in Betracht gezogen.
Anrufen bitte nur in dringenden f„llen.
Wenn ich nicht da bin - VOICEMAN ist auf jeden Fall da.