Hinweise zur 256-Farben-Library VGA256.LIB :
============================================

Sinn und Zweck dieser Library:
------------------------------
Diese Library dient zur Programmierung des 256-Farben-Standard-VGA-Modus
13hex in allen Borland-C-Sprachen. Dieser Modus wird in keiner Borlandsprache
unterst�tzt. Dennoch sind viele Spiele (Sierra, Lucasfilm, etc.) in diesem
Modus programmiert. 
Die Library stellt alle Grafikfunktionen zur Verf�gung, die auch in den BGI-
Sammlungen der Borlandsprachen enthalten sind. Dar�berhinaus weist die
Library folgende Besonderheiten auf:

  1) 4 Bildschirmseiten
  2) Vertikales, horizontales und diagonales Softscrolling zwischen den
     Seiten.
  3) Geteilter Bildschirm (Split Screen)
  4) Funktionen zum Laden und Speichern von Bildern im PCX-Format
     (dadurch auch gescannte und mit PC Paintbrush gezeichnete Bilder ein-
      setzbar)
  5) Maus-Modul (alle wichtigen Merkmale des Maustreibers durch Funktionen
     abgedeckt)
  6) Fenster und Druckkn”pfe (Buttons) vordefiniert
  7) Funktionen zum Auf- und Abblenden des Bildschirms


Verwendung der Library:
-----------------------
  1) Kopieren Sie alle Dateien in dasselbe Verzeichnis.
  2) Einbinden des vga256.h - Headers : #include "vga256.h"
  3) bei Verwendung der Maus auch Einbindung des Mausheaders "maus256.h":
     #include "maus256.h"
  4) Anlegen einer Projektdatei mit folgendem Inhalt:
     Programm.c
     vga256.lib
  5) Kompilierung mit dem Speichermodell LARGE. 


Hinweise zu den einzelnen Funktionen:
-------------------------------------
Die Headerdateien *.h auf der Diskette beschreiben Aufgabe und Parameter
jeder einzelnen Funktion.
Ein detailliertes Handbuch mit allen Funktionen und Beispielen ist in
Vorbereitung (Preis: 30 DM).


Erforderliche Hard- und Software:
---------------------------------
IBM-kompatibler Computer, VGA-Farbkarte, ev. MS-kompatible Maus.
Eine Borland-C-Sprache (Turbo C, Turbo C++, Borland C++).


Hinweis zum horizontalen Softscrolling:
---------------------------------------
Einige VGA-Karten produzieren beim horizontalen Softscrolling ein st”rendes
Flackern. Dies kann auf folgende Weise umgangen werden:
Jedes mit der vorliegenden Library geschriebenes Programm sollte die Angabe
eines Kommandozeilen-Parameters erm”glichen (z.B. * bei 256DEMO, also
256DEMO * <ENTER>), der die globale Variable HORIZSCROLL steuert, z.B.
Parameter angegeben ---> HORIZSCROLL = 1,
Parameter nicht angegeben ---> HORIZSCROLL = 0.
F�r den eigenen Gebrauch kann die Variable HORIZSCROLL im Programm 
entsprechend belegt werden.


Unterschiede Vollversion - Shareware:
-------------------------------------
Die Vollversion enth„lt zus„tzlich zur Library einen Farben-Editor,
der in diesem Modus programmiert ist und mit dem individuelle Farbpaletten
erzeugt oder ver„ndert werden k”nnen. Die Library enth„lt viele Funktionen
zur Manipulation der Farbpaletten. Weiters ist ein Font-Konvertierung-
programm enthalten, mit dem Fontdateien in das erforderliche Format gebracht
werden k”nnen.
Preis der Vollversion : 50 DM.

Die Shareware-Version enth„lt nur die Library, die beiden Headerdateien,
einige Fonts und Paletten.


Das Programm MAKEFONT.EXE:
--------------------------
dient zur Konvertierung von Fontdateien in das Format der 256-Farben-Library. 
Es k”nnen nur Fontdateien konvertiert werden, deren Inhalt ausschlieálich
aus Informationen �ber die ASCII-Codes besteht. Solche "reinen" Fontdateien
erzeugt man am besten mit Font-Editoren, die in Computer-Zeitschriften
abgedruckt werden oder im Sharewarehandel zahlreich erh„ltlich sind.
Fontdateien anderer Programme k”nnen nicht konvertiert werden.
N„here Hinweise zum Aufruf von MAKEFONT.EXE erh„lt man durch folgende
Kommandozeile : MAKEFONT ?


Das Demoprogramm 256DEMO.EXE:
-----------------------------
Dieses Programm zeigt die wichtigsten Features der 256-Farben-Library und ist
in beiden Versionen enthalten.


Spezieller Hinweis:
-------------------
Obwohl die Library ausf�hrlich getestet und schon vielfach verbessert wurde,
konnten nicht alle m”glichen Umst„nde erkannt und ber�cksichtigt werden.
F�r die umgehende Mitteilung eigenartiger Verhaltensweisen einzelner
Funktionen bin ich sehr dankbar. Sollten diese auftreten, so werden etwaige 
Fehler umgehend ge„ndert, verbessert, behoben und die neue Version dem Melder 
kostenlos zugesandt.

Ansprechadresse:
Richard KOCH
H.™schlgasse 19/4/1
A-3430 Tulln
™sterreich
Tel. 02272/5788