ICONMAKE 1.1
                    written by Marcus Groeber 1992/93
                            Fido: 2:2402/61.1

Iconmake erm”glicht die Erstellung eigener Icons f�r PC/Geos, die �ber die
GEOS.INI-Datei bestimmten Dos-Dateien zugeordnet werden k”nnen. Das Verfahren
basiert auf der von Geoworks selbst herausgegebenen PD-Icon-Sammlung; die
Einbindung der neuen Icons in Geos erfolgt auf die selbe Weise.

---
Wer bereits Erfahrungen mit ICONMAKE 1.0 hat, sollte insbesondere den
Abschnitt "Tokens aus Geoworks-Dateien" ber�cksichtigen - er beschreibt z.B.
wie existierende Icons aus der 1.x in Geoworks 2.0 �bernommen werden k”nnen.

Das beiliegende Batchfile ICONVERT.BAT konvertiert ein ganzes Verzeichnis
alter Icons ins neue 2.0-Format. Der Aufruf kann einfach mit

        ICONVERT alter_pfad neuer_pfad

erfolgen. ICONMAKE muá f�r diese Funktion im aktuellen Verzeichnis stehen.
Das Batchfile ICON2TO1.BAT konvertiert in die umgekehrte Richtung (2.0 nach
1.x).
---


Die Technik
-----------
Um Geoworks neue Icons beizubringen, m�ssen sogenannte "Tokens" erzeugt
werden; dabei handelt es sich um Referenzen auf ausf�hrbare Programme oder um
Dokumentdatei-Typen (bestehend aus einem 4-Buchstaben-Code und einer Zahl im
Bereich 0..65535), die normalerweise f�r jedes Geoworks-Programm angelegt
werden. Einem "Token" kann u.a. ein Programmname, ein oder mehrere Icons (f�r
unterschiedliche Bildschirmtypen) und evtl. der Name der Anwendung, die die
Datei erzeugt hat, zugeordnet werden.

Beim ™ffnen eines Verzeichnisse l„dt Geoworks automatisch aus allen
Anwendungen, deren "Tokens" noch unbekannt sind, diese Tokens in eine interne
Datei (TOKEN.DB). Ein neues Token kann also einfach �ber eine
"Dummy-Anwendung" erzeugt werden, die nichts anderes tut, als die Icons f�r
dieses Token zu enthalten. Indem man einmal mit dem Dateimanager in das
Verzeichnis mit dieser Datei wechselt, wird das Token (mit den Icons)
automatisch im System installiert.


Der Konverter
-------------
ICONMAKE erm”glicht nun, aus einer Reihe von PCX-Dateien (PC-Paintbrush, z.B.
von Windows :-) erzeugt) ein "Dummy" f�r ein solches Token zu erzeugen.
Auáerdem k”nnen ICO-Files (Icon-Dateien) von Windows direkt umgewandelt
werden, wodurch Zugriff auf eine riesige Anzahl existierender Grafiken m”glich
ist.

F�r die Konvertierung wird ein Codefragement aus der urspr�nglichen
Geoworks-Iconsammlung (eigentlich (c) Geoworks) verwendet, in das ICONMAKE nur
noch die entsprechenden Bilder einf�gt.


Wichtig: Geoworks-Versionen 1.x und 2.0
---------------------------------------
Um richtig "zukunftssicher" zu sein, ist die Defaulteinstellung von ICONMAKE
bereits Geoworks 2.0, d.h. die erzeugten Icon-Dateien sind f�r nur f�r diese
Version geeignet.

Um dennoch Icons f�r die Version 1.x zu erzeugen, muá an zweiter Stelle
(hinter dem Kommandobuchstaben, s.u.) die Option "/O" ("old") angeben werden,
z.B.

        ICONMAKE w /O \geoworks\icons\TEST,12345 test.ICO

um das Windows-Icon TEST.ICO in ein Geoworks 1.x-Icon umzuwandeln.


Tokens aus PCX-Dateien
----------------------
F�r jedes Token werden drei Icon-Dateien ben”tigt (Tokenname sei xxxx, Namen
sind nur Vorschl„ge):

  xxxx_CGA.PCX          Icon in niedriger Aufl”sung: 48x14 Pixel, monochrom
  xxxx_HGC.PCX          Icon monochrom hochaufl”send: 48x30 Pixel, monochrom
  xxxx_EGA.PCX          Icon farbig hochaufl”send: 48x30 Pixel, 16 Farben

Um daraus ein "Dummy" f�r das Token xxxx zu erzeugen (Name xxxx.000), muá das
Kommando

        ICONMAKE m xxxx <Liste der PCX-Dateien>
z.B.:   ICONMAKE m icons\TEST,12345 test_cga.pcx test_hgc.pcx test_ega.pcx

eingegeben werden. Wird hinter xxxx noch (durch ein Komma getrennt) eine Zahl
angegeben, so wird das Nummernfeld des Tokens auf den entsprechenden Wert
(default 255) gesetzt. Dieses Feature kann z.B. verwendet werden, um
gleichnamige Tokens verschiedener Sammlungen auseinanderzuhalten.

Zus„tzlich kann der Tokenname auch noch einen Pfadnamen enthalten, unter dem
die erzeugte Datei abgelegt wird. Eine eventuelle Extension wird ignoriert;
der Name wird automatisch auf 4 Zeichen gekappt. Daher k”nnen in automatischen
Batchl„ufen z.B. die Namen der zu konvertierenden Dateien sofort als Iconnamen
verwendet werden. Es wird niemals eine existierende Datei �berschrieben,
sondern das Programm „ndert ggf. den Namen des Tokens so ab, daá es keine
Duplikate gibt.

Als Dateiname f�r die Tokendatei wird der Tokenname, zusammen mit der
Tokennummer (in hexadezimaler Darstellung) verwendet. Die Extension ist immer
"000".

Im Normalfall werden alle Punkte mit der Farbe 14 als transparent dargestellt
(Hintergrund scheint durch), indem man nach dem "m" die Option "/m", zusammen
mit einem Farbcode, angibt (z.B. "/m1"), kann diese Farbe ge„ndert werden. Die
Angabe "/m0" schaltet die Transparenz des Icons aus. Folgende Farbcodes k”nnen
verwendet werden:

                Schwarz  1           Dunkelgrau  9
                   Blau  2             Hellblau  10
                   Gr�n  3             Hellgr�n  11
                   Cyan  4             Hellcyan  12
                    Rot  5              Hellrot  13
                Magenta  6          Hellmagenta  14
                  Braun  7                 Gelb  15
               Hellgrau  8                 Weiá  16


Tokens aus PC/Geos-Dateien auslesen
-----------------------------------
Mit dem Kommando

        ICONMAKE x <dateiname> [<zielpfad>]

k”nnen Icon-Definitionen aus existierenden Geoworks-Programmen (oder Dummys)
in PCX-Dateien ausgelesen werden (erzeugte Namen: siehe Beispiel oben). Wird
f�r <zielpfad> ein Pfadname (evtl. mit einem vierstelligen Dateinamens-Pr„fix)
angegeben, werden die PCX-Dateien unter dem angegebenen Namen erzeugt. Wenn
nur ein Pfad angegeben wird, muá er mit "\" enden, damit er korrekt erkannt
wird.


Tokens aus Windows-ICO-Dateien erzeugen
---------------------------------------
Mit dem Kommando

        ICONMAKE w xxxx <ICO_Datei>
z.B.:   ICONMAKE w \geoworks\icons\TEST,12345 test.ICO

wird f�r das Token xxxx (Regeln: siehe PCX-Dateien) ein Dummy aus der
angegebenen Windows-Icon-Datei erzeugt. Es wird versucht, m”glichst viele
Aufl”sungen (CGA, HGC, EGA) zu erzeugen; ICONMAKE wirkt beim Konvertieren
allerdings keine Wunder. Entweder ein Bild ist in passender Aufl”sung
vorhanden - oder eben nicht... Die erzeugten Bilder haben im Gegensatz zum
Geoworks-Standard die Aufl”sung 32x32 (nicht 48x30), was aber normalerweise
keine Probleme macht.


Tokens aus Geoworks-Dateien erzeugen
------------------------------------
Diese Option holt das Programm-Icon aus einem ausf�hrbaren Geoworks-Programm
("Geode") oder Icon-Dummy und �bertr„gt es in ein separates "Dummy"-Icon.
Dabei wird das Bild ggf. zwischen Geoworks 1.x und 2.0 konvertiert. Der Aufruf
daf�r muá mit

        ICONMAKE g xxxx <Geoworks_Datei>
z.B.:   ICONMAKE g \geoworks\icons\test,123 \geoworks\world\draw.geo

erfolgen, wobei xxxx der Name des zu erzeugenden Tokens (evtl. mit Pfad) ist.
Die Beispielzeile holt das Icon aus dem Programm GeoDraw und legt es als
Icon-Dummy f�r das Token TEST.123 im Verzeichnis icons ab. Wird auf den
Namen des Tokens verzichtet, �bernimmt ICONMAKE den Namen des Originaltokens.
In diesem Fall muá ein Pfad, falls angegeben, mit einem "\" enden.

Anwendungen f�r diese Funktion:

 - Konvertieren von Icons zwischen Geoworks 1.x und 2.0, indem einfach das
Icon aus der alten Datei in eine neue im gew�nschten Format ausgelesen wird.

 - šbertragen von Icons kompletter Programme in separate Dateien, um sie
weiterbearbeiten zu k”nnen.

 - Kopieren bestehender Icons unter Žnderung des Tokens (denn Tokens m�ssen
eindeutig sein).


Parameterdateien
----------------
Da DOS leider immer noch die L„nge von Parametern, die man an Programme
�bergeben kann, auf 126 Zeichen beschr„nkt, wurde ICONMAKE mit der M”glichkeit
ausgestatt, beliebige Kommandozeilenparameter alternativ aus einer Datei
einzulesen. Dazu muá an der entsprechenden Zeile einfach nur der Parameter
@<Filename> eingef�gt werden. Die Datei <Filename> kann dann beliebig viele
Paramter enthalten, allerdings nicht durch Leerzeichen, sondern durch
Zeilenvorsch�be getrennt.

In den einfachsten F„llen ist das eine Liste von Dateinamen, also z.B.

        ICONMAKE m TEST,123 @FILES.LST

mit einer Liste der zu konvertierenden Dateien in FILES.LST:

        test_ega.pcx
        test_hgc.pcx
        test_cga.pcx

Es k”nnen aber auch beliebige anderen Kombinationen von Parametern und
Parameterdateien verwendet werden.

Diese Aufrufart ist vor allem f�r die "Fernsteuerung" von ICONMAKE durch
andere Programme interessant...


Tips:
-----
 - Zu beachten ist, daá ein Token von Geoworks nicht neu eingelesen wird, wenn
der Token-Dummy ge„ndert wird. In diesem Fall muá die Datei TOKEN.DB im
Verzeichnis SYSTEM (bzw. TOKEN_DA.000 in PRIVDATA) gel”scht werden - dabei
gehen alle Tokens verloren und m�ssen erst durch erneutes ™ffnen der
Verzeichnisse mit den entsprechenden Dateien wieder installiert werden.

 - Evtl. hilft bei einigen Malprogrammen (z.B. Windows Paintbrush) erneutes
Laden und Abspeichern einer PCX-Datei, um Farbprobleme zu vermeiden.
Ausprobieren!

 - Wie schon gesagt, ist der schnellste Weg zu massenweise Geos-Icons, sich
eine Windows-PD-Iconsammlung vorzunehmen und die Bilder einfach
"durchzunudeln". Sind sie in EXEs oder DLLs gepackt, muá vorher ein
entsprechender Konverter (z.B. GETICONS von Daniel Tietze) verwendet werden.

 - Folgende Zeile konvertiert alle Windows-Icons in eine Verzeichnis (Achtung:
Die Namen m�ssen sich in den ersten 4 Zeichen unterscheiden):

        FOR %a IN (*.ICO) DO iconmake w %a,254 %a

Dabei wird allen Tokens die Tokennumer 254 (kann frei gew„hlt werden,
0..65535) zugeordnet. Man sollte sich allerdings nicht wundern, wenn die
meisten Windows-Iconsammlungen nur Bilder f�r EGA/VGA-Aufl”sung enthalten. :-)

 - Um alle Geoworks-1.x-Icons eines Verzeichnisses ins neue Format zu
konvertieren, ist folgende Zeile n�tzlich:

        FOR %a IN (icons1\*.*) DO iconmake g icons2\ %a

Sie erzeugt f�r jede Datei im Verzeichnis icons1 (es sollte sich dabei nur
um Icon-Dateien handeln) ein neues Icon im Verzeichnis icons2, das im
Geoworks 2.0-Format gespeichert ist. Tokenname und -nummer bleiben erhalten.

 - Noch ein paar n�tzliche Programme im Zusammenhang mit Geoworks-Icons:

   * ICONED von Thomas Wachsmann ist ein waschechter Iconeditor, gibt's
     inzwischen auch unter Geoworks 1.x.

   * TOKENVM von Rudi Ferrari erm”glicht es, die Tokens, die einem
     Geos-Dokument-Icon zugeorndet sind, nachtr„glich zu „ndern, so daá z.B.
     ein GeoWrite-Text mit einem zum Inhalt passenden Bildchen versehen
     werden kann.


Neue Versionen
==============
1.0
        Erste Version

1.01
        Wildcards f�r Dateinamen und Parameterdateien m”glich
        šberarbeitetes PCX-Import-Modul, entsprechend BKGD2PCX 2.2a

1.1
        Unterst�tzung von Geoworks 2.0
        Einige Paramter leicht �berarbeitet
        Neue Funktion, um Icons aus Geoworks-Files zu extrahieren/konvertieren