V7-STORM PRO

Produktinformation

Oktober 95

High-End DTP- und CAD-Beschleuniger

TrueColor bei 1280 x 1024, 75 Hz

High Resolution bis 1600 x 1200, 80 Hz

HighColor bei 1600 x 1200, 80 Hz

Hardware

Weitek Power P9100 VRAM-Hochleistungs-Graphikprozessor

Industrie-Standard Local-Bus Support

PCI 2.0 Bus Support

VESA Local Bus Support

64-bit RAMDAC Support bis zu 200 Mio.    Pixel/s

Hardware-Graphik-Cursor

Hardware-Bit-Block Transfer (BitBlt)

Hardware-unterstütztes Linienzeichnen    und Füllen von Polygonen und Ellipsen

Packed RGB, ermöglicht 1280 x 1024, 16,7 Mio. Farben mit 4 MB

IBM 525, 220 MHz RAMDAC, dadurch Bildwiederholraten von min. 75 Hz in jedem Display Modus

4 Mbyte schnelles VRAM

45% mehr Bildinformation gegenüber 1280 x 1024 Bildpunkten

Software

4-sprachige Installations-SW

Treiber für Windows® und Windows® NT

BigFocus Displaylist-Treiber für AutoCAD

SPEAview Displaymanagement SW mit Virtual Screen Support

SPEAenergy Powermanagement

Monitorkonfigurations-SW für DOS und Windows®

OS/2 Treiber

Optionale Treiber : MicroStation

Kompatibilität

Kompatibel zu VGA, SVGA und VESA Standard

Service & Support

kostenlose Software-Updates über SPEA-Mailbox oder CompuServe  (GO SPEA)

Technische Unterstützung über SPEA ExpertLine

3 Jahre Garantie

Display Modi

| Auflösung | Farben | Zeilenfrequenz | Bildwiederholrate |
| --- | --- | --- | --- |
| (kHz) | (Hz) ni |
| 640 x 480 | 256 / 64k / 16,7 Mio. | 31,5 - 52,5 | 60 - 100 |
| 800 x 600 | 256 / 64k / 16,7 Mio. | 37,9 - 64,0 | 60 - 100 |
| 1024 x 768 | 256 / 64k / 16,7 Mio. | 48,4 - 80,9 | 60 - 100 |
| 1280 x 1024 | 256 / 64k | 64,0 - 95,9 | 60 - 90 |
| 1280 x 1024 | 16,7 Mio. | 64,0 - 79,1 | 60 - 75 |
| 1600 x 1200 | 256 / 64k | 75,3 - 100,1 | 65 - 80 |

Technische Änderungen vorbehalten