FFFFFFFF
                 FF                          an ISDN CAPI FOSSIL driver
             ccc FF    ooooo   sssss
            cc   FFFF oo   oo ss                by Martin Winkler &
            cc   FF   oo   oo  ssss              Christoph Lueders
             ccc FF    ooooo      ss
           ssssssssssssssssssssssss          from Zaphods BBS, Bonn/FRG




                             --- Documentation ---

                  cFos, Version 0.97f, Release date 23-Jan-1994





     0. Distribution Files

        README          Einfuehrung
        REGISTER.DOC    Wie erhalte ich eine registrierte Version?
        COPYING.CF      Nutzungsbedingungen
        WHATSNEW        Was hat sich geaendert?
        CFOS.DOC        Diese Dokumenation
        MODEM.DOC       Uebersicht ueber die "Modem" Kommandos
        CFOS.FAQ        Frequently asked questions zu 'cFos'
        CFOS.EXE        'cFos' executable




     1. Einfuehrung :

        'cFos' ist ein FOSSIL Treiber, der mittels  eines  Modememulator
        mit AT Command Set und unter Zuhilfenahme eines  CAPI  Treibers,
        nach Version 1.1, Profil A eine grosse Anzahl  an  existierender
        Software auch fuer ISDN nutzbar macht.

        Da  ISDN  mehr  ist,  als   nur   ein   Netz   fuer   High-Speed
        Datenuebertragung,  ist   es   unser   Ziel,  moeglichst   viele
        Moeglichkeiten  des  ISDN  durch  'cFos'  auf   einfache   Weise
        zugaenglich zu machen.

        'cFos' gibt es auch in einer registrierten Version, die man  bei
        uns lizensieren kann. Zeilen, die mit einem  {+}  gekennzeichnet
        sind, beziehen sich auf  diese  registrierte  Version.  Weiteres
        ueber  diese  "geheimnisvolle"  registrierte  Version  steht  in
        REGISTER.DOC.

        'cFos' braucht mindestens einen 286er AT Class Computer.



     2. Features at a glance:

        * Laueft mit jeder Karte, die ein ISDN CAPI, V1.1, Profil A hat.

        * Unterstuetzt FOSSIL, Revision 5 (nach  FSC-0015)  mit  einigen
          Erweiterungen.

        * Unterstuetzt  mehrere  B-Kanaele  gleichzeitig,  wahlweise mit
          automatischem Ringdown. MultiPort Mode.

        * Laueft alleine oder in Zusammenarbeit  mit  "standard"  RS-232
          FOSSILs.

        * Eingebauter BIOS-Emulator, sodass auch Programme, die nur  INT
          14 unterstuetzen, betrieben werden koennen.

        * 'cFos' ist schnell! Man erreicht bei Windowsizes  >= 2  Daten-
          uebertragungsraten bei X.75 von 7900 cps pro Kanal und mehr.

        * 'cFos' enthaelt einen Modem-Emulator, mit dem nicht  nur  alle
          Modem-Meldungen und  Kommandos  nachgebildet  werden  koennen,
          sondern auch  alle  ISDN-spezifischen  Parameter  eingestellt,
          gespeichert und damit ueberhaupt erst genutzt werden koennen.

        * 'cFos' kann  eine  Statuszeile  anzeigen,  in  der  alle  ISDN
          Verbindungsparameter angezeigt werden und  zusaetzlich  "Modem
          LEDs" fuer Carrier Detect, Off Hook,  Transmit  Data,  Receive
{+}       Data. In der registrierten Version  wird  die  Dauer  der  der
          aktuellen Gebuehreneinheit  zusaetzlich  noch angezeigt  (Toll
          Saver).

        * Unterstuetzung fuer SPV's (semipermanente Verbindungen).

        * Unterstuetzung fuer fast alle B2 und B3 Protokolle, z.B.  X.75
          und V.110.

        * Unterstuetzt TELES Channel bundling protokoll, 128kbps ueber 2
          B-Kanaele.

        * Safety inactivity und connect timers, um  den  Gebuehren-"GAU"
          zu verhindern. 'cFos' enthaelt speziellen Code, um evtl. auf-
          tretende Fehler im CAPI/ISDN-Netz abzufangen.

        * Die Time/Date Info des ISDN kann ausgewertet werden und danach
{+}       die lokale Rechnerzeit.  Zusaetzlich  kann  die  Uhrzeit eines
          NetWare Servers gesetzt werden.

        * 'cFos' kann UMBs benutzen, um seine Daten abzulegen.

{+}     * 'cFos' hat nun eigenes CHANNEL BUNDLING !
          Das 'cFos' eigene Channel Bundling (CCB)  ist  herstellerunab-
          haengig und  unterstuetzt  bis  zu  4  B-Kanaele  -  auch  mit
          mehreren ISDN Karten gleichzeitig.  Darueberhinaus  laesst  es
          sich beliebig mit dem MultiPort Mode kombinieren, z.B. 2 Ports
          buendeln gleichzeitig je zwei Kanaele. 'cFos' schafft mit zwei
          B-Kanaelen 15800 CPS !!!


        Das '{+}' Symbol weist  auf  Funktionen  hin,  die  nur  in  der
        registrierten Version verfuegbar sind.



     3. 'cFos' Command Line Parameter

        'cFos' kennt folgende Commands :

          i  Install.

             Installiert 'cFos'  als  TSR  im  PC  Speicher;  dazu  muss
             natuerlich schon das CAPI  geladen  sein  (wird  angewarnt,
             falls nicht). Alle  Switches  muessen  beim  Laden  angeben
             werden.  Spaeteres  Aufrufen  wirkt  nur   bei   speziellen
             Commands (z.B. 't' oder 'bps').

          d  Deinstall.

             Deinstalliert 'cFos' und gibt damit auch allen Speicher von
             'cFos' wieder frei. Bitte ERST 'cFos'  und  DANN  das  CAPI
             deinstallieren.  Mit   dem   Deinstallieren   werden   alle
             bestehenden Verbindungen, die ueber  unser  FOSSIL  laufen,
             getrennt.

          r  Reregister.

             Re-registriert 'cFos' am CAPI.  Damit  kann  das  CAPI  neu
             initialisiert werden. Auch hier  werden  alle  Verbindungen
             getrennt. Mit diesem Aufruf werden  einige  CAPI-Strukturen
             wieder neu initialisiert.

          t  Tranx.

             Synchonisation der Rechner-Uhr mit der Zeit,  die  im  ISDN
             verfuegbar ist. Fuer eine weitere Erlaeuterung siehe weiter
             unten.

{+}     bps  Baud (Bit per second).

             Die Baudrate der z.Z.  laufenden  Verbindung  wird  in  die
             Environment Variable BPSRATE geschrieben. Auf  diese  Weise
             steht sie zur Auswertung in Batch Files (z.b.  beim  Aufruf
             von BBS Software) zur Verfuegung. Hinter dem Kommando  kann
             die Portnummer angegeben werden, z.B. 'cfos bps:2'.

        reboot

             Die FOSSIL Definition sieht eine Reboot Funktion  vor,  die
             auch auf der Commandline verfuegbar ist. Vor  dem  Rebooten
             werden erst  die  offenen  Files  aller  DOS  Applikationen
             geschlossen, dann werden die Cache Buffers folgender Caches
             geflushed: QCache, Super PC Kwik, PC Tools PC-Cache  5.x  &
             6.x,  Qualitas  Qcache  4.00,  Norton   Utilities   NCACHE,
             SMARTDRV  v4.00+  und  HyperDisk  4.50+.  Danach  wird  der
             Rechner via Keyboard Controller gebootet.


        und folgende Switches :

        -b   Maximale B2-Framelen
             Maximale im Modem-Emulator anwaehlbare B2-Framelen, Default
             = 2048 Bytes

        -w   Maximale Windowsize
             Maximale  im  Modem-Emulator   anwaehlbare   B2-Windowsize,
             Default = 2

        Mit diesen beiden Optionen  wird  festgelegt,  wieviel  Speicher
        beim  Installieren  fuer  das  CAPI  reserviert  wird.   Mittels
        ATS22=xxxx und ATS26=x kann danach natuerlich auch ein kleinerer
        Wert fuer die naechste Verbindung eingestellt werden, allerdings
        kein groesserer.

        -c   Portnummer (Default 0)
             (default 0, ein Port), 0  =  COM1,  1  COM2,  ...  -c  kann
             mehrfach angegeben  werden.  Diese  Einstellung  der  Ports
             ermoeglichst das Zusammenspiel von 'cFos' mit  einem  RS232
             FOSSIL auf einem Rechner.
             'cFos' ueberprueft bei jedem INT 14h Aufruf,  ob  es  diese
             Port Nummer  unterstuetzen  soll.  Falls  nicht,  wird  der
             "darunter liegende"  INT  14h  aufgerufen.  Laedt  man  vor
             'cFos' ein RS 232 Fossil, kann  dieses  den  entsprechenden
             RS-232 Port betreiben.

        -e   Enable BIOS emulator (Default 1)
             0 = Off, 'cFos' arbeitet nur als FOSSIL.
             1 = On,  'cFos' arbeitet als FOSSIL und als  BIOS  INT  14h
                 damit koennen auch Programme,  die  zwar  kein  FOSSIL,
                 aber BIOS INT 14h benutzen, ISDN betreiben.
             2 = Force on, 'cFos' arbeitet nur als BIOS Emulator.
                 Empfehlung fuer Programme die BIOS  INT  14h  auf  PS/2
                 Rechnern, oder andere INT 14h  Erweiterungen  benutzen.
                 Es werden die INT 14h Funktionen 4-1B deaktiviert.

             Bemerkung:  Da  'cFos'  zur  Zeit  die  '+++'  Sequenz  zum
             Auflegen nicht unterstuetzt, legt die "set  baudrate"  BIOS
             Funktion  (INT  14h)  auf  -  allerdings  nur,   wenn   der
             BIOS-emulator auf on geforced wurde (-e2). Das  ist  ausser
             der  FOSSIL  Funktion  6  (raise/lower  DTR),  die  einzige
             Moeglichkeit aufzulegen.

        -f   fast-event, Einstellung der Datenreceiver-Strategie.
             1 = Das Kopieren der Daten  in  den  FOSSIL  Receiverbuffer
                 uebernimmt die Applikation 
                 Vorteil  : Man braucht fast keinen Speicher  mehr  fuer
                            den FOSSIL Receiver Buffer
                 Nachteil : Bei   langsamen   Applikationen   kann   die
                            Uebertragunsgeschwindigkeit etwas sinken.

             0 = Das Kopieren der Daten  in  den  FOSSIL  Receiverbuffer
                 uebernimmt der CAPI-Eventhandler (default)
                 Vorteil  : Leichte Speedvorteile bei langsamen Applika-
                            tionen
                 Nachteil : Man brauch einen entsprechend grossen FOSSIL
                            Receiver Buffer.

        -r   rxbufsize, Groesse des Receiverbuffers
             Falls 'cFos' mit -f0 geladen wurde, ist die Default-Groesse
             gleich B2-Framelen * (Windowsize  +  1)  Bytes.  Laedt  man
             'cFos' mit -f1, ist hier der Default 256 Bytes.

        -t   txbufsize, Groesse des Transmitterbuffers
             Default ist B2-Framelen * (Windowsize + 1) Bytes.

        -v   CAPI Interrupt Nummer, default 0xF1 = 241.

{+}     -a   Auxiliary Port, samt Controller Nummer (z.B. -a1).
             Fuer die registrierte Version von 'cFos' kann man  so  fuer
             'cFos' Channel Bundling (CCB), d.h.  Datenuebertragung  auf
             mehreren ISDN B-Kanaelen gleichzeitig, sogenannte Auxiliary
             Ports aktivieren.

        Wird hinter einer Zahl ein 'k' angegeben, wird  der  Wert  in  K
        (=1024) gerechnet. -r4k bedeutet z.B. 4096 bytes Receiverbuffer.
        Alle Werte koennen auch in Hex angegeben werden, dazu  muss  nur
        ein '0x' vor die Zahl, also z.B. 0x800 fuer 2048.


        zusaetzliche -j Flags:

        -j3  Disable 386er Support.

        -jc  Carrier LED. Hierbei wird die sCrollLock  LED  als  Carrier
             LED missbraucht. Solange eine Verbindung besteht, ist diese
             LED an und solange ein einkommender  Ruf  weder  angenommen
             noch abgelehnt ist, blinkt sie.  Vorsicht  bei  Programmen,
             die  ScrollLock  fuer  andere  Zwecke  benutzen  (z.B.  das
             FrontDoor Terminal); diese springen darauf dann auch an.

{+}     -jd  Data Dump. Wenn dieses  Flag  angegeben  ist, protokolliert
             'cFos' alle empfangenen und alle gesendeten Daten  in  eine
             Datei namens FOSSDUMP,  die  dann  in  dem  Verzeichnis  zu
             finden ist, in dem sich auch CFOS.EXE befindet. Das  dumpen
             wird  erst  mit  dem  Deinstallieren  des  FOSSILs   wieder
             gestoppt.  Der  Data  Dump   benoetigt   zusaetzlich   10kb
             Hauptspeicher.

        -je  Disable environment deallocation. Sollte beim  oder  direkt
             nach dem Laden von 'cFos' ein Absturz oder  schwerwiegender
             DOS  Fehler  auftreten,  koennte  dieser   Switch   Abhilfe
             schaffen.

        -ji  Laedt 'cFos' mit initialisierten COM Ports.  Fuer Software,
             die vergessen  sollte,  die  COM  Ports  vor  Benutzung  zu
             initialisieren.

        -jn  Disable NetWare support. Wenn dieser Switch angegeben wird,
             wird kein  Versuch  gemacht,  NetWare  zu  finden  oder  zu
             unterstuetzen.

        -jp  Aktiviert passiven Ebene 3 Verbindungsaufbau,  um  auch den
             Eigenheiten des ISDN  Blaster  FOSSILs  PCIF  Version  5.78
             gerecht zu werden (Empfehlung fuer Stollmann und AVM, nicht
             aber fuer TELES). Sollte bei gegenseitigem PCIF 5.81  (oder
             hoeher) nicht mehr noetig sein.

        -jr  Disable CAPI Re-Register (noetig fuer SOLIS Karten).

        -js  Ignore seconds in ISDN date/time. Siehe 'TRANX'.

        -ju  UMB  Speicherbloecke  nicht  benutzen.  Ansonsten  versucht
             'cFos', Datenbloecke erstmal im XMS oder UMB abzulegen.

        -jv  Disable V.110. Damit weiss 'cFos', dass das jeweilige  CAPI
             kein V.110 unterstuetzt und gibt z.B.  bei  ATB1  und  ATB2
             einen Fehler aus. Ebenso werden  Rufe,  die  V.110  mittels
             Additional Service Indicator signalisieren, abgelehnt.  (s.
             auch Kapitel 6)

        -jx  Dieser Switch veranlasst 'cFos', bei der Funktion 0x1b  die
             gleichen  Werte  in  CX  und  DX  wie  X00  zurueckzugeben.
             Erforderlich, um mit XBTX zu arbeiten, ansonsten raten  wir
             aber von der Benutzung dieses Switches ab.



        -d[df] Debugging Trace

          Wenn diese Switches  beim  Laden  angegeben  werden,  schreibt
          'cFos' eine debug-trace von allen  CAPI-Messages  mit.  Dafuer
          belegt es 10kb zusaetzlichen Speicher als Buffer und  schreibt
          diesen bei Bedarf auf Platte. Das File heisst CTRACE und liegt
          in dem  gleichen  Verzeichnis  wie  CFOS.EXE.  Das  File  kann
          schnell sehr gross werden, daher sollte man diese Funktion nur
          in seltenen Faellen benutzen.

          Mit -d schaltet man nur  das  Mitschreiben  der  CAPI-Messages
          ein, mit -dd wird noch mehr mitgeloggt und mit -df  oder  -ddf
          werden noch zusaetzlich fast alle FOSSIL Aufrufe mitgeloggt.

          Sollte sich 'cFos'  auf  Ihrem  Rechner  sonderbar  verhalten,
          nicht sauber laufen, keine  einkommenden  Rufe  annehmen  oder
          aehnliches, ist es immer gut, uns von dem  Problem  ein  Trace
          mitzuschicken. Dazu sollte 'cFos' mit  'cfos  i  -dd'  geladen
          werden  und  danach  auf  jeden  Fall  mit  'cfos  d'   wieder
          deinstalliert  werden,  bevor  das  CTRACE   verschickt   oder
          eingepackt wird.



        Tranx

          Beim aktiven Verbindungsaufbau und bei jedem  Verbindungsabbau
          schickt ISDN  dem  Teilnehmer  die  aktuelle  Zeit  (inklusive
          Sommer/Winterzeit   gestellt   nach   der   TU   Braunschweig;
          allerdings ist dieser Service ab Anfang 1994 kostenpflichtig).
          'cFos' vergleicht diese Zeit mit  der  Rechneruhr  und  stellt
          fest, um wieviel sich beide Zeiten unterscheiden,  stellt  die
          Rechneruhr allerdings nicht sofort, sondern erst  auf Anfrage.

          Wenn man 'cFos' mit der Option  'T'  aufruft,  holt  sich  das
          aufgerufene 'cFos' diese  Zeitabweichung  von  dem  residenten
          'cFos'  (welches seinen alten Wert danach  auf  0  setzt)  und
          setzt die Rechneruhr auf den korrigierten  Wert.  Die  Uhrzeit
          kann auch  aus  dem  Modem-Emulator  gesetzt  werden  mit  dem
          Kommando AT&T.

          Diese   Art   und   Weise   ist   wesentlich   einfacher   und
          unbedenklicher zu implementieren als jedesmal eine  Verbindung
          aufzubauen, wenn 'cFos' mit 'T' Option aufgerufen wird. Es hat
          allerdings den Nachteil, dass es nur die Uhrzeit  setzt,  wenn
          seit dem letzten 'cfos t' Aufruf Verbindungen vorhanden waren.
          Soll die Uhrzeit immer gesetzt werden, einfach ein  'at&t'  in
          den Modem Init-String schreiben.

          Anmerkung: in manchen Ortsnetzen wird die Zeit  ohne  Sekunden
          uebermittelt. 'cFos' ist so geschrieben,  dass  es  sich  dann
          innehalb  mehrerer  Verbindungen  an  die  "richtige"  Uhrzeit
          annaehert. Dieser Modus kann auch forciert werden,  dann  wird
          das Sekundenfeld ignoriert, selbst wenn eines mit uebermittelt
          wurde. Dies kann bei lokalen Telephonanlagen sinnvoll sein.

          Wird ein NetWare Server erkannt,  so  wird  dessen  Zeit  auch
          gesetzt, solange kein -jn Switch angegeben  wurde.  Allerdings
          muss  der  entsprechende  User  dafuer  File  Server   Console
          Operator sein, d.h.  im  SYSCON  unter  'Supervisor  Options',
          'File Server Console Operators' als  ein  solcher  eingetragen
          sein.




     4. AT Command Emulator :

        Da dieser Treiber ermoeglichen  soll,  bestehende  Software  mit
        ISDN zu benutzen, emuliert 'cFos' ein Modem, das  Kommandos  wie
        'ATD' zum Waehlen und  'AT&V'  zum  Anzeigen  der  Konfiguration
        benutzt. Die gesamte Steuerung des CAPI's und des Verhaltens von
        'cFos' geschieht ueber den Modem Emulator.

        Der Emulator besitzt eine kleine Hilfe, die mit 'AT?'  angezeigt
        werden kann. Eine  komplette  Aufstellung  aller  Kommandos  und
        Register findet sich in der Datei MODEM.DOC.

        Der Receiver-Buffer muss gross genug  sein,  um  den  jeweiligen
        Output des AT Command Emulators zu fassen; z.B.  sollte  er  ca.
        2kb gross sein, um eine ganze 'AT?' Screen  fassen  zu  koennen.
        Stellt man den rx-Buffer beim Laden von 'cFos' zu klein ein (mit
        -r oder -f1), dann kann bei einigen Ausgabe des Modem  Emulators
        ein 'rx-buffer too small, output lost' erscheinen.

        Es ist  manchmal  etwas  schwierig,  eine  neue  und  wesentlich
        komplexere Technik wie ISDN in das teilweise recht  simple  Bild
        von  einem  Modem  mit  seinen  Commands  und  Result  Codes  zu
        quetschen, deshalb hier eine Erklaerung, was die Modem  Messages
        bedeuten:

        - NO ANSWER

          Heisst, dass die Gegenstelle nicht abgenommen  hat,  aber  der
          Ruf quasi "bis zu ihrer Telephondose" gekommen ist. Es  faellt
          nur ein 1.TR.6 Cause darunter:

            0x34ba: No user responding


        - NO DIALTONE

          Heisst, dass 'cFos' nicht bis zu der  Gegenstelle  durchkommen
          konnte, und das der Grund dafuer wahrscheinlich  beim  Anrufer
          liegt. Gruende waeren:

            0x3301: Fehler beim Aufbau D-Kanal Ebene 1
            0x3302: Fehler beim Aufbau D-Kanal Ebene 2
            0x3305: Abbruch D-Kanal Ebene 1
            0x3306: Abbruch D-Kanal Ebene 2
            0x3307: Abbruch D-Kanal Ebene 3
            0x348a: No channel available
            0x34a0: Outgoing calls barred
            0x34d9: Nonexistent CUG
            0x34f0: Network congestion
            0x34a3: Local procedure error


        - BUSY

          Heisst, dass wir schon bis zu der Gegenstelle  gekommen  sind,
          diese aber entweder aus  Ueberlastung  oder  aktivem Ablehnens
          unseren Anruf nicht annehmen will. Das waere:

            0x34a1: User access busy
            0x34bb: User busy
            0x34bd: Incoming calls barred
            0x34be: Call rejected


        - NO CARRIER

          Alle  anderen  Causes,  die  einen  Connect-Versuch  scheitern
          lassen. Falls hier jemand der Meinung ist, dass ein Cause noch
          in eine der o.g. Klassen gehoert, bitte  melden.  Einen  Cause
          meinen wir noch dingfest gemacht zu haben: 0x3483, der  kommt,
          wenn man eine analoge Nummer  anruft,  waere  also  mit  einem
          VOICE zu vergleichen, ist aber bisher nicht eingebaut.

          Ansonsten gibt es z.B.

            0x34b5: Destination not obtainable  (z.B.  "Kein  Anschluss
                    unter  dieser   Nummer"   ;-)   oder   unzulaessige
                    Dienstmerkmale.
            0x34f1: Remote Procedure Error (bei  der  anrufenden  Seite
                    liegt ein Fehler vor, z.B. unzulaessiger AddSi)


        Der Modem-Emulator kann noch eine ganze Reihe  andere  Commands,
        die man bitte dem AT Command-Chart in MODEM.DOC entnehmen moege.
        Gesondert  seien  hier  noch  ausfuehrlich  die  ATIn   Commands
        erwaehnt:

        Mit ATI0, ATI1, ATI2 und ATI4  koennen  mit  dem  Modem-Emulator
        Informationen ueber die letzte Verbindung abgefragt werden:

        - ATI0  product-info

        - ATI1  'cFos' Status Zeile (s. Kapitel 7)

        - ATI2  Link Information :

          Bei "Last inbound  call"  wird  die  CallerId,  der  Requested
          Service  Indicator  und  der  Requested   Additional   Service
          Indicator  sowie  die  requested  EAZ  des  letzten   Anrufers
          angezeigt.

          Bei "Last outbound call" wird unter "Charge"  die  Anzahl  der
          Gebuehreneinheiten des letzten  Anrufs  angezeigt.  Bei  "Last
          disconnect" wird zum einen der Grund  des  letzten  disconnect
          angegeben, zum anderen der Reason, den die CAPI messages  beim
          passiven (!) disconnect an 'cFos' melden.

          "Last disconnect" kann folgende Werte enthalten :

          Active :
             'cFos'  wurde   von   der   Applikation   aufgefordert   zu
             disconnecten.
          Passive :
             die Gegenseite oder das CAPI hat aufgelegt.
          Disconnect B3 timeout :
             Der safety timer (s. oben) wurde aktiviert.
          Disconnect D  timeout :
             Der safety timer (s. oben) wurde aktiviert.
          CAPI reset :
             Der safety timer (s. oben) wurde aktiviert und es wurde als
             letzte Massnahme ein CAPI Reset durchgefuert, (s. oben).
          Connect timeout :
             Die in S7  angegebene  Zeit  beim  Verbindungsaufbau  wurde
             ueberschritten.
          Inactivity timout :
             Die in S19 angegebene Zeit wurde nichts uebertragen.

        - ATI4  Message Dump:

          zeigt die letzten  10  gespeicherten  CAPI  Messages  an,  die
          W-Elemente nach 1TR6 enthalten, ausser der Date/Time- und  der
          Charging-Information. Auf diese Weise koennen z.B. die letzten
          CallerIDs derjenigen angezeigt werden, die waehrend einer
          Verbindung "angeklopft" haben.


        Profile saving:

          Bei einem normalen Modem werden die Settings mit AT&W  in  das
          NVRAM des Modems geschrieben  und  dort  bei  einem  ATZ  auch
          wieder ausgelesen.  Da  'cFos'  kein  NVRAM  hat,  werden  die
          Settings in einer Datei  auf  der  Platte  gespeichert.  Diese
          Datei liegt bei DOS 3.1+  in  dem  Verzeichnis,  in  dem  auch
          'cFos' liegt, bei DOS <3.1 im  dem  Verzeichnis,  welches  bei
          Aufruf von 'cFos' aktuell war.

          Das File heisst PROFILE und enthaelt alle  Profiles,  die  man
          mit 'AT&Wn' abgespeichert  hat  (n=0..9).  Ein  entsprechender
          'ATZn' holt das Profile  wieder  zurueck.  Wenn  keine  Nummer
          angegeben wird, dann  speichert/restauriert  'cFos'  unter/von
          Nummer 0.

          Da fuer das Lesen und Schreiben  dieser  Datei  DOS  benoetigt
          wird,  muss  'cFos'  anhand  z.B.  des  "DOS  critical  flags"
          pruefen, ob zur Zeit DOS Zugriffe erlaubt  sind.  Wenn  nicht,
          speichert bzw. laedt es das  Profile  auch  nicht  und  meldet
          schlicht "ERROR". Ist das Profile nicht gueltig (z.B. wenn  es
          von  einer  aelteren  'cFos'  Version  angelegt  wurde)   wird
          ebenfalls  "ERROR"  gemeldet.  Ist  kein  Profile   vorhanden,
          bewirkt ein ATZ da gleiche wir AT&F und meldet "OK".

          Achtung! Wenn 'cFos' mit mehreren  Ports  benutzt  wird,  kann
          natuerlich auf diese Art und Weise leicht das gleiche  Profile
          fuer  alle  Ports  benutzt  werden  (wenn   alle   mit   'ATZ'
          initialisiert werden). Um das zu vermeiden, sollte man einfach
          verschiedene Nummern fuer die 'ATZ's vergeben (ATZ0...ATZ9).

          Bei mehreren Ports werden die Register

            S13     Serviced EAZ Mask
            S14     Serviced SI Mask
            S40     Controller
            S41     Info-Mask-low
            S42     Info-Mask-high

          "gemirrored".  Das  heisst,  wenn  ein  Port  diese   Register
          aendert, dann sind sie  auch  automatisch  fuer  alle  anderen
          Ports veraendert. Das geht nur so, da diese Werte  immer  fuer
          alle Ports gelten und nicht  fuer  einen  einzelnen.  Das  ist
          durch das CAPI bedingt.




     5. Aktiver Verbindungsaufbau, V.110, Channel Bundling (128k bps)

        Neben der Telefonnummer koennen bei einem  Verbindungsaufbau  im
        ISDN  diverse  Parameter  eingestellt  werden, um  Service   und
        verschiedene Uebertragungsprotokolle  auszuwaehlen.  'cFos'  ist
        defaultmaessig  auf  Datenuebertragung  mit  X.75  als  Ebene  2
        Protokoll und transparentem, d.h.  nicht  vorhandenem,  Ebene  3
        Protokoll eingestellt. Alle noetigen Parameter koennen von  Hand
        in den Registern  S16-S18,  S20-S36,  S39  und  S40  eingestellt
        werden.

        Um  die  Auswahl  der  wichtigsten  Datenuebertragungsprotokolle
        moeglichst einfach zu gestalten, kann man mit  AT  Befehlen  die
        folgenden Protokolle einstellen:

        ATB0  Datenuebertragung mit X.75 und transparentem B3 Protokoll,
              wobei abweichend vom CAPI-Default, die X.75 Windowsize und
              Framelength auf die Werte gesetzt werden, mit denen 'cFos'
              geladen wurde (Optionen -w und -b). Der Additional Service
              Indicator wird auf 0 gesetzt.

        ATB1  Datenuebertragung  mit  V.110  und   transparentem   B2/B3
              Protokoll, 38400,8,n,1,asynchron. Der  Additional  Service
              Indicator wird auf 64 (40 hex) gesetzt.

        ATB2  Datenuebertragung  mit  V.110  und   transparentem   B2/B3
              Protokoll, 19200,8,n,1,asynchron. Der  Additional  Service
              Indicator wird auf 199 (C7 hex) gesetzt.

        ATB3  Wie ATB0, aber mit Channel- Bundling ( 128k  bps).  Unter-
              stuetzt nur  TELES  channel  bundling,  NICHT  das  'cFos'
              channel bundling, welches mit AT&Bn  aktiviert  wird.  Ist
              nur dann verfuegbar, wenn BUNDLE.EXE  in  STARTS0  geladen
              wurde.

        ATB4  ELINK Mode,
              Datenuebertragung mit X.75 und transparentem B3 Protokoll,
              wobei abweichend vom CAPI-Default die X.75 Windowsize  auf
              7 und die Framelength auf 256 Bytes  gesetzt  wird,  falls
              'cFos' mit -w7 und mindestens  mit  -b256  geladen  wurde.
              Ansonsten liefert ATB4 einen Error. Der Additional Service
              Indicator wird auf 146 gesetzt.

        ATB5  BTX Mode. Da fuer BTX eine Variante des X.75 Protokolls mit
              Window-Size 7 benutzt, muss 'cFos' mit -w7 geladen worden
              sein, sonst liefert dieses Kommando einen "ERROR".


        Wir empfehlen, diese AT Befehle fuer  den  Verbindungsaufbau  zu
        benutzen. Man kann aber auch den Verbindungsaufbau durch  Setzen
        der  einzelnen  Register  fuer  spezielle   Anwendungen   anders
        einstellen. Bei manchem Equipment muss man z.B.  den  Additional
        Service  Indicator  immer  auf  0  stellen,  sonst   nimmt   die
        Gegenseite ueberhaupt nicht ab (z.B. wenn man CompuServe anrufen
        will).

        Hier noch ein Modem INIT String fuer spezielle Anrufe:

           ATB0S20=8S27=237   fuer CompuServe und Datex-P Gateways
                              V110, 9600,ansync,7,E,1



     6. Passiver Verbindungsaufbau und automatische Protokollauswahl.

        Zunaechst muss man dem CAPI durch Setzen der "Serviced SI  Mask"
        "sagen" auf welche ISDN Services und welche EAZs  es  ueberhaupt
        "hoeren" soll. Die Services stellt man mit Register S14 ein. Bit
        7 = 1  aktiviert  beispielsweise  eingehende  Rufe  mit  Dienst-
        erkennung "Datenuebertragung". Bit 1 =  1  aktiviert  Rufe  fuer
        "Telefondienst". Die aktiven EAZs kann man  entweder  durch  die
        entsprechenden Bits in Register S13  setzen  oder  mit  AT&Lxxxx
        einstellen. AT&L* aktiviert alle EAZs. AT&L123 die EAZs 1, 2 und
        3.

        'cFos'  kennt   z.Z.   die   Dienste   "Datenuebertragung"   und
        "Telefondienst". Aktiviert man Rufe mit  anderer  Dienstkennung,
        waehlt 'cFos' bei unbekanntem Dienst  (Service)  die  Protokolle
        und Parameter gemaess der Register S20-S36.

        Bei  eingehenden  Rufen  mit  Dienstkennung  "Telefonie"  waehlt
        'cFos' als B2 Protokoll "Bittransparent" und  als  B3  Protokoll
        "Transparent". Somit bekommt man einen Datenstrom mit konstanten
        8000 cps mit digitalisierten Analog-Samples. Defaultmaessig  ist
        aber nur "Datenuebertragung" als Service aktiviert.

        Bei eingehenden Rufen mit Dienstkennung "Datenuebertragung"  hat
        'cFos' aufgrund des Design des CAPI nur die Moeglichkeit, anhand
        des Additional Service Indicators  die  Uebertragungs-Protokolls
        auszuwaehlen.  Eine  nachtragliche  automatische  Aenderung  des
        Protokolls    ist    nicht     moeglich,     da     es     keine
        Signalisierungsmoeglichkeit fuer das CAPI gibt, mit der  es  die
        Protokolle des Anrufers anzeigen koennte,  geschweige  denn  die
        dazugehoerigen Parameter.

        Das B3 Protokoll ist immer das in den Registern S21 und  S30-S36
        voreingestellte, also am besten "Transparent". Das CAPI  default
        1 (=T.70 NL) wird von fast keiner Mailbox benutzt.

        Das B2 Protokoll wird anhand des Additional  Service  Indicators
        gemaess 1.TR.6 ausgewaehlt.

        Fuer V.110, 38400 bps, asynchron ist nach  1TR6  ueberhaupt kein
        Additional  Service  Indicator  vorgesehen.   Dieses   Protokoll
        koennen Anrufer bei 'cFos' mit dem Additional Service  Indikator
        64 bzw. 128 auswaehlen.


        Aufschluesselung des Additional Service Indikator :

        0000 0000    Anrufer wuenscht X.75, 64000 bps
        1000 0000    Anrufer wuenscht V.110, 38400,8,n,1,asynchron
        01-- -000    Anrufer wuenscht V.110, 38400, asynchron
        1010 ----    Anrufer wuenscht V.110, X.30 (ECMA 102), synchron
        1011 ----    Anrufer wuenscht V.120, synchron

        11-- ----    Anrufer wuenscht V.110, X.30 (ECMA 102), asynchron

        die zwei wichtigsten :

        1100 0111    Anrufer wuenscht V.110, 19200,8,n,1,asynchron
        0100 0000    Anrufer wuenscht V.110, 38400,8,n,1,asynchron


        Ob diese Protokolle vom  jeweiligen  CAPI  unterstuetzt  werden,
        haengt vom Hersteller  des  CAPI  ab.  'cFos' waehlt "V.110  mit
        transparentem B2-Protokoll" (8).

        Anrufer, die sich nicht an diese Spezifikation halten, oder  mit
        Telefonanlagen arbeiten, die  den  Additional-Service  Indikator
        filtern,  bekommen  es  leider  u.U.  mit  mit   einem   anderen
        Protokoll, als dem gewuenschten Protokoll  zu  tun.  

        Da es mit der Protokoll-Auswahl so viele  Probleme  gibt,  haben
        wir noch ein paar "Specials" in 'cFos' eingebaut:

        Ist 'cFos' der Additional Service Indicator gaenzlich unbekannt,
        entscheidet Register S43, welches Protokoll selektiert wird. Das
        High-Byte selektiert das Protokoll, das Low-Byte ggf. die  V.110
        User-Rate. Als Default ist Register S43 auf V.110,  38400,8,n,1,
        asynchron  eingestellt,  da  es  mit  diesem  Modus  am  meisten
        Probleme zu geben scheint.

        Zusaetzlich kann man  einzelne  EAZs  auf  bestimmte  Protokolle
        festlegen, falls der Additional Service Indicator gleich 0  ist.
        Dies geschieht mit den Registern S50-S59 fuer die EAZ 0 bis  EAZ
        9. Ist das Low-Byte des entsprechenden Registers ungleich  Null,
        wird die EAZ auf das Protokoll festgelegt, das im High-Byte  des
        Registers angegeben ist. Das Low-Byte  bestimmt  dann  ggf.  die
        V.110 User Rate. Ist der Additional Service  Indicator  ungleich
        0, bestimmt obige Aufschluesselung nach  1.TR.6  das  Protokoll.
        Defaultmaessig ist dieses Feature nicht aktiviert.

          Beispiel:

            Seien S51 = 0x0 und S52 = 0x0840 und S53 =  0x08C7  und  die
            Serviced EAZ Mask = 14 (man hoert also auf  EAZ  1-3);  dann
            werden die Protokolle wie folgt selektiert :

                EAZ        AddSi = 0      AddSi <> 0
                  1        X.75           gemaess 1.TR.6
                  2        V.110,38400    gemaess 1.TR.6
                  3        V.110,19200    gemaess 1.TR.6

            Also:

              Anrufer, die X.75 wollen, koennen auf EAZ 1 anrufen.

              Anrufer, deren ISDN Karten 1.TR.6  konform  sind  und  die
              V.110 wollen, koennen auf allen EAZs anrufen.

              Anrufer, deren ISDN  Karten  nicht  1.TR.6  konform  sind,
              koennen fuer 38400 auf EAZ 2 anrufen und  fuer  19200  auf
              EAZ 3.



     7. Status Line:

        'cFos' kann eine Status-Zeile auf dem Bildschirm darstellen,  um
        etwas "Modem-Feeling" zu geben, bzw. fuer Debug-Zwecke.

        AT&D0     Status-Zeile aus
        AT&D1     Status-Zeile ein, wenn Port initialized ist
        AT&D2     Status-Zeile ein, wenn eine Verbindung aktiv ist
        ATS11=xx  Bildschirmzeile, in der die Status-Zeile dargestellt
                  wird (faengt bei 0 an zu zaehlen).

        Sie ist folgendermassen aufgebaut:


                          Anzahl der Frames, die noch ausstehen.
                          |
                          |      Anzahl Frames die gerade gesendet werden
                          |      |
{+}                       |      |    verbleibende Sec. der aktuellen Einheit
                          |      |                                          |

        cFos> C-B3  ACOD  0R:64  0T:1024  C:12     V110 19200  9111041     39

              | |   ||||     |      |     |        |    |      |
       connect/ |   ||||     |      |     Charge   |    |      Caller ID/
     disconnect |   ||||     |      |  (Gebuehren- |    |      dialed number
      indicator |   ||||     |      |   Einheiten) |    |
      (*)       |   ||||     |      |              |    bps rate bei V110
            Ebene   ||||     |      |              B2-Protocol (z.b. X75)
                    ||||     |      last transmitted block length, mit TX-"LED"
                    ||||     last received block length, mit RX-"LED"
             Auto-Ans|||
                     ||DTR-"LED" (bei DTR low werden alle Calls rejected)
        Carrier Detect|
                      Offhook-"LED", an = reject calls (anders als beim modem)

        Evtl. kann vor dem "R" noch eine  Zahl  "auftauchen",  die  dann
        angibt,  wieviele  Datenbloecke  'cFos'  dem  CAPI  noch   nicht
        quittiert hat. Vor dem "T" kann ebenfalls noch eine Zahl stehen,
        die angibt, wieviele Datenbloecke z.Z. unterwegs zum  Empfaenger
        sind.

        (*) waehrend einer laufenden Verbindung wird hier die Anzahl der
        aktiven B-Kanaele angezeigt ("B3-1")
{+}     Bei 'cFos' Channel Bundling (CCB) kann hier z.B. "B3-2" stehen.



     8. Safety/Debug features :

        Zu  Anfang  etwas  gewoehnungsbeduerftig  bei  ISDN-Karten   ist
        vielleicht, dass man nie so recht weiss, ob die Verbindung  noch
        steht, oder hoffentlich aufgelegt ist.

        'cFos' kann auf mehrere Arten den "Gebuehren-GAU" verhindern:

        1. Verfuegt der  Modem-Emulator  ueber  einen  Inactivity Timer.
           Mittels ATS19  kann  eingestellt  werden,  wie  lange  sowohl
           nichts mehr empfangen als auch gesendet  werden  darf,  bevor
           automatisch aufgelegt wird.

        2. Beim Abbau der Verbindung laufen Timer, die  ueberwachen,  ob
           vom   CAPI   die   entsprechenden   DISCONNECT_B3_IND    bzw.
           DISCONNECT_IND Messages signalisiert wurden.  Geschieht  dies
           nicht, wird zweimal im 5 sec. Takt erneut zuerst zweimal  die
           Ebene B3 disconnected, danach zweimal  die  Ebene  D.  Fuehrt
           auch dies nicht zum Erfolg, meldet sich 'cFos'  vom  CAPI  ab
           und danach erneut an. Spaetestens jetzt sollte das CAPI  alle
           bestehenden Verbindungen abgebaut haben.

        3. Beim Connect gibt es, wie bei Modems einen "Wait for Carrier"
           Timer. Kann  innerhalb  der  in  S7  einstellbaren  Zeit  die
           Verbindung nicht aufgebaut werden, wird  disconnected.  Damit
           soll "haengen"  beim  Aufbau  der  B3  Verbindung  verhindert
           werden.

        4. 'cFos' unterstuetzt  in  der  DEBUG-Version  einen  alternate
           Monitor. Man kann dann auf dem alternate  Monitor  alle  CAPI
           message und einigen Hand-DEBUG Output verfolgen. Das kann  im
           Zweifel sehr hilfreich sein, wenn  man  beobachten  kann,  wo
           genau Probleme auftauchen.




     9. Ueber Blockgroessen und Speicherbedarf

        Es existiert eine verwirrende Vielfalt von Blocks und Buffers in
        diesem FOSSIL Treiber. Hier ein Versuch einer Erklaerung:


        B2-Framelength:

          Daten  werden  im  ISDN  auf  Ebene  2   in   'Frames',   also
          paketweise, verschickt.  Diese  Frames  (=Pakete)  haben  eine
          maximale Laenge. Das bezeichnen wir  als  B2-Framelength.  Die
          Spezifikation des CAPI erlaubt  eine  maximale  B2-Framelength
          von 2048 Bytes. Werden groessere Frames empfangen kann  es  zu
          Datenverlusten und Abbruch der Verbindung kommen ! Damit  sind
          ISDN-Karten, die mit groesserer B2-Framelength senden zu  CAPI
          Anwendungen inkompatibel !!!


        B3-Framelength:

          Auch auf Ebene 3 werden Daten in Frames verschickt. Wenn Ebene
          3 transparent ist (also kein Protokoll  hat),  dann  sind  die
          B3-Frames genauso gross wie die B2-Frames.

          Wenn allerdings auf Ebene 3 ein Protokoll gefahren wird,  z.B.
          T70.NL  (CAPI  default,  aber  nicht  'cFos'  default),   dann
          benoetigt dieses Protokoll noch ein paar Bytes Overhead. Diese
          Bytes sind allerdings aus der Sicht des B2-Protokolls  normale
          Nutzdaten  und  somit  in  einem  entsprechenden   Buffer   zu
          speichern.

          Die B3-Framelength  ist  uebrigens  die  maximale  Anzahl  von
          Bytes,  deren  Empfang  durch  eine  DATA_B3_IND  signalisiert
          werden kann.


        B2-Windowsize:

          Die   B2-Windowsize    ist    die    maximale    Anzahl    von
          B2-Datenbloecken, die das CAPI losschicken darf, ohne dass ein
          Empfang von Daten von der Gegenseite bestaetigt  werden  muss.
          Um "full-streamed" Datenuebertragung  (d.h.  die  Datenbloecke
          werden   ohne    Verzoegerung    durch    Warten    auf    die
          Empfangsbestaetigung     kontinuierlich     verschickt)     zu
          ermoeglichen, sollte die  B2-Windowsize  auf  mindestens  zwei
          stehen, sofern sich dies bei der  Gegenseite  auch  einstellen
          laesst (Ist dies nicht  moeglich,  kann  u.U.  die  Gegenseite
          "ueberrannt" werden.


        Buffer fuer API_REGISTER

          Das CAPI benoetigt mindestens einen  Puffer  fuer  einkommende
          B3-Datenbloecke.   Dieser   Puffer   muss   mindestens   einen
          B2-Datenblock samt B3 Overhead Aufnehmen  koennen.  Wenn  also
          B2=X.75 und B3=T70.NL eingestellt ist, dann benoetigt das CAPI
          bei einer gewuenschten max. B3-Framelength von 128 Bytes  eine
          B2-Framelength von 130 Bytes und damit 130 Bytes  fuer  diesen
          Puffer.  Das  CAPI  muss  allerdings   die  bei   API_REGISTER
          angegebene maximale  Anzahl  B2-Frames  puffern  koennen,  die
          wiederum abhaengig ist von der B2-Windowsize  und  der  Anzahl
          der B3-Verbindungen. Ausserdem braucht  das  CAPI  fuer  seine
          Message-Queues  ebenfalls  Speicher.  Somit  ergibt  sich   in
          unserem Beispiel  bei  API_REGISTER  folgender  Speicherbedarf
          (Anzahl der Messages, die die  Queues  aufnehmen  koennen  sei
          hier 10) :

          (10 * 180) + (Anz. B3-Verbingungen * B2-Windowsize * 130)


        Buffer fuer FOSSIL Funktionen

          Das FOSSIL braucht auch noch Speicher fuer seine Ringbuffer.

          Der Receiver-Buffer sollte mindestens so gross sein,  wie  die
          B3-Framelength.  Andernfalls  kann   'cFos'   dem   CAPI   den
          empfangenen  Datenblock  nicht  vollstaendig   abnehmen.   Der
          empfangene Datenblock wird  statt  dessen  gesplittet  und  in
          mehreren Teilen in den  FOSSIL  Receiver  Buffer  geschrieben.
          Dies kann zu geringfuegigen Verzoegerungen bei der Bearbeitung
          der empfangenen Daten fuehren.

          Weiterhin kann 'cFos' bis zu acht Messages vom CAPI "auf hold"
          legen und in den Receiverbuffer kopieren, wenn  dieser  wieder
          genuegend Platz hat.  Das  ist  eine  mehr  als  die  maximale
          B2-Windowsize nach CAPI. Voraussetzung dafuer ist  allerdings,
          dass das CAPI genuegend Empfangsspeicher hat.

          Bei Senden versucht 'cFos' die Daten moeglichst  sofort,  aber
          auch in moeglichst  grossen  Bloecken  (und  dabei  moeglichst
          viele auf einmal :-), also  maximal  B2-Windowsize  viele)  zu
          verschicken.  Durch  die  Art,  wie   mit   dem   CAPI   durch
          DATA_B3_REQ-Messages Daten  verschickt  werden,  ergibt  sich,
          dass,    um    die    Transmitterbuffer-Grenzen    nicht    zu
          ueberschreiten, Daten,  die  nahe  der  Puffergrenzen  liegen,
          nicht  immer  in   Bloecken   der   maximalen   B3-Framelength
          verschickt werden koennen.  Um  diesen  Effekt  zu  minimieren
          sollte die Groesse des Transmitterbuffers etwa  B2-Framelength
          * (Windowsize + 1) betragen.
{+}       Beim Channel Bundling sollte diese Groesse noch mit der Anzahl
          der B-Kanaele multipliziert werden.




    10. Windowsizes, die ultimative Speed !

        Man kann versuchen, durch moeglichst grosse B3 Datenbloecke, die
        Geschwindigkeit zu erhoehen. Allerdings ist das nicht  unbedingt
        von Erfolgt gekroent. Das liegt an der Art und  Weise,  wie  bei
        X.75 Daten verschickt werden.

        Die B2-Windowsize ist, wie oben erwaehnt, die Anzahl der Frames,
        die sich gerade in Transmission befinden duerfen, ohne das  eine
        Confirmation fuer diese empfangen wurde. Das heisst,  bei  einer
        Windowsize von drei kann man drei  Blocks  hintereinander  (ohne
        Pause!)  verschicken  ohne  auf  eine  Bestaetigung  warten   zu
        muessen.

        Somit muss 'cFos' bei einer  Windowsize  von  1  immer  auf  die
        Confirmation  fuer  den  Block  warten,  bevor  es  einen  neuen
        verschicken darf. Nun werden  aber  wiederum  die  Confirmations
        erst dann gemeldet, wenn die Applikation auf der Gegenseite  der
        dortigen ISDN-Karte den Datenblock abgenommen hat. (Das ist sehr
        sinnvoll, da man so eine Art Flow-Control  zwischen  den  beiden
        Teilnehmern hat. Im ISDN gibt es kein RTS/CTS handshake :-) ).

        Dadurch, dass bei einer Windowsize von 1  immer  nur  ein  Block
        unterwegs sein kann, bekommt ein ISDN-Transfer exakt das gleiche
        Zeitverhalten, wie X-Modem.

                          Das ist Steinzeit-DFUE !!!

        Bei einer Windowsize von 2 hingegen kann 'cFos', waehrend gerade
        ein Block verschickt wird, schon den zweiten losschicken und die
        Gegenseite, waehrend der zweite noch empfangen wird,  schon  den
        ersten bestaetigen. Auf diese  Weise  koennen  die  Datenbloecke
        nahezu ununterbrochen verschickt werden.

        Damit kann man *wirklich* Speed erreichen. Wir haben bei unseren
        Tests bei einer durchschnittlichen Blockgroesse von  2048  Bytes
        mehr als 7900 cps (bei theoretischen  8000  cps)  erreicht.  Als
        Mailerprotokoll wurde  Z-Modem  verwendet.  Eine  Erhoehung  der
        Windowsize auf 3 war wirkungslos.


        Unsere Empfehlung:

          Obwohl  die  Transfer  Routinen  in  'cFos'   auf   High-Speed
          optimiert  sind,  halten  wir  eigentlich   nichts   von   dem
          CPS-Krieg,  da  es  genau  genommen  auf   die   tatsaechliche
          Uebertragungsdauer ankommt, denn die kostet Geld.  Uebertraegt
          man eine 2 MB grossen Datei mit 7500 cps statt mit  7900  cps,
          macht das einen Unterschied von 15 sec. aus,  kostet  also  im
          Inland im schlimmsten Fall eine Einheit mehr.

          Ein  weiterer  Faktor  bei  den  Uebertragungsraten  ist   der
          Protokoll-Overhead   (den   man   aber   bitte   auch    nicht
          ueberbewerten  sollte  -  viel   kritischer   ist   das   oben
          beschriebene  Zeitverhalten).   Um   diesen   zu   minimieren,
          empfehlen  wir  B3-Protokoll=4,  also  transparent.  D.h.  der
          Overhead ist hier Null. Um ebenfalls den B2-Protokoll Overhead
          zu minimieren, empfehlen  wir  eine  B2-Framelength  von  2048
          Bytes. Mit dieser Framelength sollten alle  ISDN  Karten  beim
          Empfang  klarkommen,   allein   schon   um   zu   potentiellen
          CAPI-Karten kompatibel zu sein.

          Wer seine ISDN-Karte auf eine groessere Framelength einstellt,
          macht sich damit inkompatibel zu anderen !!! Leider verschickt
          z.B. die ISDN-Blaster defaultmaessig 16k Frames,  weshalb  mit
          diesen Karten ohne Umstellung kein Transfer moeglich ist. Aber
          es gibt einfache Abhilfe:  einfach  ein  ATS75=0x0800  in  den
          Init-String und die Blaster schickt nur noch max.  2k  Frames.
          Wer keinen CONNECT zu einer ISDN-Blaster hinbekommt,  versuche
          V.110 und schreibe dem entsprechenden Betreiber, dass er seine
          B2-Framelength mittels  ATS75=0x0800  auf  vernuenftige  Werte
          einstellen soll, da er sonst NUR kompatibel  zu  anderen  ISDN
          Blaster Karten ist. Er kann dann immer noch  16k  Byte  Frames
          empfangen.

          Wenn es beim Senden von Daten oft zu CRC Fehlern kommnt,  kann
          das daran liegen, dass die Gegenseite  nur  mit  Windowsize  1
          empfaengt. In diesem Fall kann man bei 'cFos' mit ATS26=1  zur
          Not  auch  auf  eine  Windowsize  1  "herunter-schalten".  Die
          meisten Karten koennen aber eine Windowsize von 2.

          Wir empfehlen deshalb eine Windowsize von 2 ! Oder sollte sich
          im FidoNet die Steinzeit-DFUE durchsetzen ?

          Zum gegenwaertigen Zeitpunkt  laeuft  ISDN  im  FidoNet  alles
          andere als toll. Das liegt unter anderem daran, dass man  sich
          bisher nicht auf einen  ISDN  B2-  und  B3-Protokoll  Standard
          geeinigt hat. Denn  wenn  zwei  Karten  mit  unterschiedlichen
          Protokoll-Parametern miteinander connecten, kommt  es  frueher
          oder      spaeter      zu      Uebertragungsproblemen      und
          Verbindungsabbruechen.

          Man muss sich also frueher oder  spaeter  darauf  einigen  was
          genau denn das ISDNC Flag in der Nodelist bedeuten soll.

          Hierzu unser Vorschlag (und cFos' default Einstellung) :

          B2-Protokoll    : X.75      (logisch :-) )
          B2-Framelength  : 2048      (s. obige Erlaeuterung)
          Link-Address A  : 3         (CAPI default)
          Link-Address B  : 1         (CAPI default)
          Modulo Mode     : 8         (CAPI default)
          Windowsize      : 2         (s. obige Erlaeuterung)
                                      mehr braucht bei 2048 auch zuviel
                                      Speicher

          B3-Protokoll    : transparent, also keines.

          Wir meinen, dass die Chancen fuer einen guten Transfer  so  am
          hoechsten sind.




    11. 'cFos' als Multiport Fossil :

        Theoretisch  kann  'cFos'  bis   zu   255   verschiedene   Ports
        unterstuetzen. Einen Rechner mit der dazugehoerigen Leistung und
        dem        entsprechenden        ISDN        Equipment        (8
        Primaermultiplex-Anschluesse :-) )  moechten  wir  aber  erstmal
        sehen. Diese 'cFos' Version ist so kompiliert, dass man  bis  zu
        vier COM Ports aktivieren kann. Fuer jeden COM  Port  wird  dann
        beim Installieren Buffer- und Datenspeicher reserviert. Man kann
        z.B. beim Aufruf -c0 und -c1 verwenden,  um  COM1  und  COM2  zu
        unterstuetzen.

        Entsprechend gibt es dann zwei  Modem-Emulatoren  und  man  kann
        gleichzeitig bei zwei  verschieden  Systemen  anrufen  oder  von
        einem angerufen werden und  auf  dem  anderen  Port  einen  RING
        beantworten. Das  setzt  allerdings  MultiPort-faehige  Software
        oder einen Multitasker voraus.

        Im MultiPort-Betrieb hoeren z.Z. alle "Modems"/Ports  auf  RINGs
        mit automatischen Ringdown vom ersten mit -c spezifizierten Port
        zum naechsten. In einer spaeteren Version  wird  man  aber  fuer
        alle Ports  seperat  EAZs  einstellen  koennen,  die  sich  auch
        ueberschneiden duerfen.




    12. 'cFos' Channel Bundling (CCB):

        Das Channel Bundling von  'cFos'  wurde  so  designed,  dass  es
        unabhaengig von den Herstellern des jeweiligen CAPIs  ist.  D.h.
        jeder 'cFos' User kann mit jedem anderen 'cFos'  User  buendeln,
        auch dann, wenn die Teilnehmer verschiedene ISDN Hardware haben.
        'cFos' Channel Bundling (CCB) ist kein Protokoll,  sondern  eine
        Betriebsart. Man kann also sowohl mit X.75  als  auch  mit  V110
        buendeln.

        Voraussetzung fuer CCB ist, dass das vorhandene  ISDN  Equipment
        mehrere B Kanaele gleichzeitig  mit  Dienst  "Datenuebertragung"
        betreiben kann. Dies ist z.B. bei TELES und  AVM  Karten  (nicht
        alte A1 Karten) der Fall, ebenso bei ELSA ab CAPI 1.43. Mit  der
        Stollmann Tina DS und Tina D (wohl aber mit Tina  DD)  ist  dies
        nicht moeglich, da einer der beiden  B  Kanaele  hardwaremaessig
        nur fuer den A/B Adapter zur Verfuegung steht.

        Weitere Voraussetzung ist, dass cFos fuer mehrere Ports  geladen
        ist. Dies ist z.B.  der  Fall,  wenn  es  im  MultiPort  Betrieb
        geladen wurde, d.h. wenn mehrere Ports durch Verwendung  von  -c
        Parametern aktiviert sind.

        Soll 'cFos' aber nur einen Port unterstuetzen, kann man mit  dem
        Parameter  -aX  sogenannte  Auxiliary  Ports  aktivieren.  Diese
        werden dann intern von 'cFos' benutzt, koennen aber von  aussen,
        d.h. durch INT 14 calls nicht angesprochen werden. Der Parameter
        X gibt an, auf welchem Controller (ISDN Karte) der entsprechende
        B Kanal betrieben werden  soll.  'cFos'  kann  naemlich  Channel
        Bundling mit mehreren ISDN Karten gleichzeitig, sofern das  CAPI
        dies unterstuetzt.

        Beispiele:

        cfos i -c0 -c1       'cFos' ist im Multiport  Mode  geladen  und
                             unterstuetzt die Ports COM1 und  COM2.  CCB
                             ist mit 2 Kanaelen moeglich

        cfos i -c2 -a0       'cFos' unterstuetzt nur COM3. CCB ist  aber
                             mit 2 Kanaelen moeglich, wobei sich der  2.
                             Kanal auf ISDN Karte 0 befindet. Dies  wird
                             wohl der haeufigste Anwendungsfall sein.

        cfos i -c0 -c2 -a1   'cFos' unterstuetzt COM1 und COM3. CCB  ist
                             mit 2 oder 3 Kanaelen moeglich.  Falls  man
                             nur 2 Kanaelen zum Buendeln  benutzt,  wird
                             der "Hauptport" (COM1 oder  COM3)  und  der
                             Auxiliary Port benutzt. Erst wenn 3 Kanaele
                             gebuendelt werden  sollen,  wird  auch  der
                             zweite Hauptport verwendet, sofern  er  zum
                             Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus frei ist.


        Dies ist leider etwas kompliziert  geworden,  aber  ermoeglicht,
        dass sich Channel Bundling und MultiPort Mode nicht  gegenseitig
        ausschliessen, sondern beliebig  miteinander  kombiniert  werden
        koennen

        Grundsaetzlich waehlt 'cFos' neben dem Hauptport,  von  dem  aus
        das CCB gestartet wurde, bevorzugt Auxiliary Ports und erst wenn
        keine  mehr  frei  sind,  weitere  Hauptports.  Wird  auf  einen
        Hauptport zugegriffen, der aber gerade fuer einen  anderen  Port
        gebuendelt ist, gibt der Modem Emulator auf alle Modem Kommandos
        immer OK zurueck. Dies koennte z.B. der Fall  sein,  wenn  unter
        DesqView zwei Mailer Tasks laufen. Hat  die  eine  gerade  beide
        Kanaele, gibt der Modem Emulator der anderen immer  OK  zurueck,
        aber es wird kein Kommando ausgefuehrt. Auf diese Weise  "weiss"
        der Mailer aber, dass der Port "noch da ist".

        Der aktive und passive Verbindungsaufbau beim CCB,  insbesondere
        die Wahl der Uebertragungsprotokolle  unterscheiden  sich  nicht
        vom Verbindungsaufbau mit einem Kanal. Auxiliary Ports haben das
        gleiche PROFILE, wie der zughoerige Hauptport, mit Ausnahme  des
        Controller Bytes (S Register 40). Dieses wird durch den Wert des
        -a Parameters bestimmt.

        Das Modem Kommando AT&Bn  bestimmt,  wieviele  Kanaele  zum  CCB
        benutzt werden sollen.  Mit  ATD  <nummer>  werden  die  Kanaele
        aufgebaut. Gibt man mit AT&Bn mehr Kanaele an, als  'cFos'  beim
        Aufruf eingerichtet hat, wird ERROR zurueckgegeben.

        Gibt es hingegen genuegend Kanaele,  die  aber  u.U  anderweitig
        verwendet wurden, wird CCB nur  mit  den  verfuegbaren  Kanaelen
        durchgefuehrt. Gleiches gilt auch fuer eingehende  Rufe.  'cFos'
        prueft bei eingehenden Rufen,  ob  fuer  eine  Caller  ID,  samt
        EAZ/SI/AddSI, schon eine Verbindung besteht und schaltet ggf. in
        den Bundle Mode. Ruft man also ein 'cFos'  zweimal  gleichzeitig
        mit  gleicher   Caller   ID/EAZ   an,   wird   CCB   angenommen.
        Voraussetzung fuer CCB  ist  deshalb,  dass  der  Anrufer  seine
        Caller ID uebermittelt !

        Hier ein Quicky zum testen:

           CFOS i -a0       ; cfos mit defaults fuer COM1 + 1 Aux.Port laden

           Terminal Software fuer COM1 starten

           AT &F &B2 DS0    ; bei Zaphods BBS anrufen


        Es sei noch bemerkt, dass es keine  speziellen  CONNECT  Strings
        fuer CCB gibt, da 'cFos'  zum  dem  Zeitpunkt,  zu  dem  es  die
        CONNECT Meldung ausgibt,  noch  keine  Informationen  ueber  die
        Anzahl der gebuendelten Kanaele hat. Dies wird insbesondere dann
        schon gar nicht mehr der Fall sein,  wenn,  wie  in  Kapitel  17
        angedeutet, lastabhaengiges Zu- und Abschalten einzelner Kanaele
        implementiert sein wird.




    13. Vertraeglichkeit von 'cFos' mit bestehender Software

        Wir  haben  'cFos'  mit  verschiedenen  Applikationen  und   mit
        verschiedener  ISDN  Hardware/Software  getestet,  wobei  manche
        Software Schwierigkeiten z.B. mit den hohen Baudraten  hat  (die
        meisten Programm benutzen  hierfuer  einen  signed  int,  dessen
        Wertebereich allerdings bei 32767 sein oberes Ende erreicht.)

        Laut  der  FOSSIL  Spec.  soll  man  die  Lauffaehigkeit  seines
        FOSSIL's am besten dadurch testen, indem man existente  Software
        mit ihm testet.

        Die "FOSSIL Unterstuetzung" mancher Terminalprogramme ist leider
        nicht so  berauschend,  insbesondere  wird  teilweise  PRO  BYTE
        einmal der Status abgefragt  und  dann  (falls  Daten  vorhanden
        sind) ein receive_char () Call benutzt,  um  das  Character  vom
        FOSSIL abzuholen. Diese Art, mit dem FOSSIL  umzugehen,  erzeugt
        pro Character mindestens 2 INT's und  2  IRET's  (zusammen  etwa
        schon 2000 Takte bei einem 386'er mit QEMM  oder  EMM386),  ganz
        abgesehen von sonstigem Call-Overhead. Wir haben uns zwar  Muehe
        gegeben, selbst mit diesen Applikationen noch moeglichst schnell
        Daten senden/empfangen zu koennen, jedoch  ist  es  bei  solcher
        Behandlung des FOSSIL's auf langsamen Rechnern (speziell 386'ern
        mit Memory-Manager) nicht moeglich, Daten mit gutem Durchsatz zu
        uebertragen.

        Hier sind ganz klar die Autoren  der  Terminalsoftware  gefragt,
        geeignetere Wege zu nutzen, das FOSSIL anzusteuern;  das  heisst
        bei  den  meisten  Programmen,  Daten  mit  receive_block()  und
        transmit_block() in groesseren Blocken zu  uebertragen,  anstatt
        jedes Byte einzeln.

        Viele FOSSIL unterstuetzende Software muss eine Baudrate wissen,
        mit der sie ueber den Seriellen Port (RS232) mit dem Modem reden
        und auf den sie diesen Port 'locken'. Diese  Baudrate  ist  fuer
        die Kommunikation  mit  dem  Modem  sehr  wichtig,  bei  unserer
        Loesung (da ohne RS232 und ohne externes Modem) voellig egal. Um
        auf der sicheren Seite zu sein, sollte man  in  solchen  Feldern
        eine Baudrate von 38400 oder 19200 eintragen.


        FrontDoor

          FidoNet-Mailer von Absolute Solutions  (JoHo).  Sowohl  Mailer
          wie auch Terminal-Programm gehen recht gut mit dem FOSSIL  um,
          weshalb man mit diesem Programm selbst bei langsamen  Rechnern
          (386DX mit 6MHz) und passiven Karten Uebertragungsraten von  >
          7300 cps erreichen kann. Auf schnelleren Rechnern ist FD eines
          der  besten  Terminalprogramme,   was   wir   finden   konnten
          (zumindest in Bezug auf Transferspeed).

          Problem 1: FrontDoor besitzt ja die  Eigenheit,  nur  "canned"
          CONNECT strings erkennen zu koennen. In den Versionen  <  2.11
          gibt es da keinen fuer 64000 (wohl aber fuer 38400). Also muss
          man einen anderen  String  dafuer  verwenden,  was  zwar  dazu
          fuehrt, dass FD alle moeglichen Zeit-Dauern falsch  berechnet,
          aber immerhin laeuft.

          Loesung 1: a) Du hast FD 2.20/c oder FD 2.11/nc, dann hast  Du
          dieses Problem nicht, b) Du benutzt  andere  CONNECT  messages
          fuer die "neuen" bps-Raten, oder c) Du hast kein FD  >=  2.11,
          dann sorgt ein 'ATS9.1=0' dafuer, dass  immer  "CONNECT  9600"
          gemeldet wird, und deshalb kein Mailer sich  beschwert.  Damit
          man aber immer schoen was in den Logfiles  stehen  hat,  steht
          dann noch das B2 Protokoll dahinter, also "CONNECT  9600/X75".
          Das mag FD.

          Problem 2: Die CallerID, die bei ISDN mitgeliefert wird.  Wenn
          es RINGed, dann steht  bei  'cFos'  dahinter  die  Nummer  des
          Anrufers und das findet FD meist gar nicht mehr  gut,  da  bei
          vielen Mailern der RING String auf  "RING|"  geaendert  worden
          ist, um ein "RINGING" zu akzeptieren.

          Loesung 2: Leider kann man das "RING|" nicht  in  ein  "RING "
          aendern, sondern muss dem Modem-Emulator ein "ATS9.2=0" geben.
          Damit wird das RINGING ausgeschaltet.

          FrontDoor benoetigt etwa  250kb  freien  Speicher,  sodass  es
          keinerlei Speicherprobleme geben solte (selbst unter  DesQView
          nicht).


        InterMail

          Wir selbst hatten leider nicht die Moeglichkeit  InterMail  zu
          testen (da es PayWare ist), uns wurde jedoch gesagt, InterMail
          verhalte sich  nicht  anders  als  FD,  somit  gilt  das  oben
          geschriebene. (InterMail und FrontDoor entstammen den gleichen
          Sourcen).

          Ueber den Speicherbedarf von InterMail sind wir  leider  nicht
          informiert (Mail?).


        BinkleyTerm

          Binkley benutzt (ebenso wie  FD)  sehr  saubere  und  schnelle
          Routinen, um das FOSSIL anzusteuern.  Deshalb  ist  auch  hier
          selbst  auf  langsamen  Rechnern  fuer  guten   Datendurchsatz
          gesorgt.

          Problem: Binkley 2.50 (und 2.50 EE bis Beta D incl.) verwendet
          (soweit wir wissen) fuer die Baudraten einen signed  int.  Das
          fuehrt somit bei CONNECT 64000 oder hoeher zu Fehlern.

          Loesung: Ein 'ATS9.1=1' gibt  immer  eine  9600  als  Baudrate
          zurueck und das klappt. Leider  stimmen  dann  auch  hier  die
          Timings nicht mehr.

          Binkley (2.50 EE Beta D, non-overlay)  benoetigt  etwas  ueber
          300kb Speicher, somit  sollte  es  auch  hier  keine  Probleme
          geben.


        D'Bridge

          D'Bridge (kurz: DB) ist ein Mailer von  Chris  Irwin  aus  dem
          sonnigen Miami. Um 'cFos' mit DB zum laufen zu bekommen,  kann
          man  im  Menu  unter  CONFIG,   Comm/Modem   Setup   in   eine
          Setup-Screen wechseln. Dort muss man in einer der  DATA/1  ...
          DATA/3 Zeilen in der Spalte 'MCF name' 'CFOS' eintragen.

          Dann muss  noch  im  DB  system-directory  eine  Datei  namens
          CFOS.MCF  (Modem  Control  File)   liegen   mit   (mindestens)
          folgendem Inhalt:

            MCF CFOS ISDN-Karte + cFos
            BAUD 64000
            LOCKED
            DELAY 0
            INIT ATZ
            OFFHOOK ATH1
            ANSWER ATA
            DIAL 300 ATD
            DIAL 19200 ATD
            DIAL 38400 ATD
            DIAL 64000 ATD
            TRANSLATE 9600 CONNECT 9600
            TRANSLATE 38400 CONNECT 38400
            TRANSLATE 64000 CONNECT 64000

          Allerdings muss der CONNECT String mit einem  der  angegebenen
          Strings voellig uebereinstimmen, sonst meldet DB eine Baudrate
          von 0. Deshalb sollte  man  ein  ATS9.4=0  setzen,  damit  das
          '/X75...' hinter dem CONNECT nicht kommt. Wenn es eine  andere
          Loesung fuer DB gibt, bitten wir um einen Hinweis.

          Das sollte alles  sein.  Es  ist  zu  empfehlen,  D'Bridge  ab
          Version 1.54 zu benutzten, da der Autor in dieser Version  die
          FOSSIL Aufrufe verbessert hat.


        Yuppie!

          Yuppie ist ein 3d-Pointprogramm von YEAsoft  aus  Aachen.  Wir
          hatten  die  Version  2.10  im  Test.  Es   basiert   in   den
          Uebertragungsroutinen auf Binkley und laeuft entsprechend gut.
          Allerdings kann es kein 'CONNECT 64000' vertragen, weshalb ein
          'ATS9.1=0' erforderlich  ist,  damit  es  bemerkt,  dass  eine
          Anwahl erfolgreich war.  Ansonsten  benoetigt  es  recht  viel
          Speicher (es wurde in Clipper  geschrieben),  also  moeglichst
          CAPI und/oder FOSSIL in UMB's laden.


        Portal of Power

          Macht ueberhaupt keine Probleme. PoP macht beim Senden ab  dem
          2. File aus unbekanntem Grund eine  kurze  Pause.  Dies  liegt
          nicht an 'cFos', ist aber auch kein Grund zur Besorgnis.

          Man muss ein wenig aufpassen, dass man nicht automatisch einen
          X00 laedt. Im Zweifel sollte die  POP.BAT  Datei  aendern,  um
          dies zu verhindern.


        CrossPoint

          Ab der Version 2.14  des  Fido-Mailers  unterstuetzt  XP  auch
          FOSSILs. Damit XP-FM ueberhaupt das FOSSIL unterstuetzt  statt
          seinen internen Routinen muss im XP Verzeichnis eine Datei mit
          Namen "FOSSIL" existieren (Inhalt egal), am besten mit "ECHO >
          FOSSIL" eine solche erzeugen.

          Bis zur Version 2.10 von XP kann NUR der XP-FM (ab  2.14)  zum
          Pollen auf das FOSSIL zugreifen. Terminal-Modus laeuft NICHT!

          XP erwartet, dass hinter jedem  Communication  Port  auch  ein
          physikalisches Modem haengt und testet dies, indem es auf  die
          Ports mit eigener I/O zugreift. Um trotzdem mit XP ueber  ISDN
          pollen zu koennen, sollte man Mail von Hand packen  und  XP-FM
          von Hand aufrufen.

          Ab der Version 2.92 von XP ist die FOSSIL-Unterstuetzung jetzt
          auch vollstaendig verfuegbar, z.B.  im  Terminalprogramm  etc.
          Dafuer  muss  einfach  unter  Kommunikation/Modem  der   Punkt
          'FOSSIL' angeschaltet werden.


        Maximus

          Maximus ist ein BBS Program von Scott J. Dudley. Wir  benutzen
          es  hier  selber  und  hatten  deshalb  ausgiebig  Zeit,  sein
          Verhalten zu testen.

          Sowohl das WFC Interface von Maximus, wie der 'SpawnBBS' Start
          macht auch mit 64000 Baud keine Probleme.

          Menus und Textfiles werden characterweise ausgegeben,  deshalb
          ist hier nicht die volle ISDN Geschwindigkeit zu  sehen,  aber
          das tut  auch  keinen  grossen  Abbruch.  Bei  einem  Download
          schickt Maximus Daten in 128 Byte Bloecken an das  FOSSIL  und
          erreicht dadurch eine gute Transferspeed.

          Leider benutzt Maximus beim Empfangen von Daten (Upload) nicht
          die receive_block() Funktion des FOSSILs, sondern liesst  Byte
          fuer  Byte  mittels  receive_char().  Dadurch   entsteht   ein
          riesiger Overhead und die maximale Uebertragungsrate liegt bei
          langsamen Rechnern unter der maximal moeglichen.

          Wir haben zwar die receive_char() und get_status()  Funktionen
          in  Assembler  geschrieben  und  dadurch   einen   akzeptablen
          Durchsatz erreicht.  Allerdings  wird  Maximus  beim  Download
          immer schneller sein, als beim Upload.


        RemoteAccess

          RemoteAccess ist eine BBS Software von Andrew Milner. Es  lief
          in   unseren    Tests    gut    und    problemlos,    erreicht
          Datenuebertragungsraten von  ueber  7300  cps  und  kann  auch
          selber ohne  weiteres  Anrufe  entgegennehmen.  Zumindest  die
          Version 2.00 sollte keine Probleme  mit  Baudraten  von  38400
          oder 64000 haben.

          Leider kann RemoteAccess auch nur  "canned"  CONNECT  Strings,
          die in RACONFIG eingestellt werden  muessen.  In  der  Version
          2.00 sind aber alle fuer ISDN benoetigten  Strings  vorhanden.
          Lediglich den RING-String sollte man auf  "RING "  einstellen,
          damit "RING CallerID" nicht  mit "RINGING" verwechselt  werden
          kann.


        PCBoard

          Man benoetigt fuer die  FOSSIL-Unterstuetzung  eine  PCBoard/M
          Version. Damit laeuft 'cFos' dann aber ohne  grosse  Probleme,
          allerdings muss mit 'ATS9.4=0' die  CONNECT  Meldung  auf  ein
          'CONNECT <bps>' beschraenkt werden, da PCBoard die letzte Zahl
          des CONNECT Strings als Baudrate benutzt. Weiterhin  darf  der
          BIOS Emulator von 'cFos' bei PCBoard nicht  auf  force  stehen
          (also kein -e2).


        Terminate

          Terminate ist ein recht neues Terminalprogramm von Bo Bendtsen
          aus Daenemark. Es  hat  Features  "bis  zum  Abwinken",  unter
          anderem auch FOSSIL Support. Wir haben hier die  Version  1.41
          getestet.

          Terminate    benutzt    leider    die    receive_char()    und
          transmit_char()  Funktionen  des  FOSSIL's,  somit  kann   der
          Transfer auf langsamen Rechnern weit unter den maximalen  8000
          cps liegen.

          Terminate benoetigt zum Laufen seit der Version  1.3/1.4  etwa
          300kb Speicher, Bo hat sich nochmal ins Zeug  gelegt  und  den
          Speicherbedarf drastisch gesenkt.

          Zumindest ein Bug scheint in der Version  1.41  noch  drin  zu
          sein, der dafuer sorgt, dass der INT 14 Vector  vom  Terminate
          verdreht wird.  Daher  kann  es  sein,  dass  cFos  z.b.  beim
          Deinstallieren meldet "cFos not found in memory".


        TeleMate

          TeleMate ist eines der bekanntesten Terminaprogramme  auf  dem
          PC und verfuegt seit einigen Versionen  auch  FOSSIL  Support.
          Das  Besondere  an  TeleMate  ist  vor  allem  sein   internes
          Multitasking, d.h. man kann gleichzeitig eine Datei downloaden
          und   einen   Text   editieren.   Allerdings   kostet   dieses
          Multitasking erheblich Transferspeed, wenn der  Rechner  nicht
          schnell genug ist, soll heissen: ein 386DX-40 sollte es  schon
          sein, damit die Transferspeed angenehm ist.

          Ansonsten hat TeleMate eine  sehr  elegante  Art,  das  FOSSIL
          anzusprechen, leider hat es aber lange Zeit mit TeleMate  beim
          Download CRC Fehler  gegeben,  die  wir  erst  in  der  'cFos'
          Version 0.95 fixen konnten.

          Der Speicherhunger von TeleMate allerdings ist mit ueber 430kb
          recht hoch. Auch hier sollte man mit Treibern  und  residenten
          Programmen sparen.

          Wichtig: bei Konfigurieren des FOSSIL's in TeleMate  darf  die
          Baudrate des Ports unter  "Communication"  auf  maximal  38400
          gestellt  werden,  sonst  akzeptiert  TeleMate   das   Setting
          "FOSSIL" im "Terminal" Window nicht.  Wenn  das  FOSSIL  nicht
          reagiert,   erstmal   checken,   ob   im   "Terminal"   Window
          "Connection" noch auf "FOSSIL" steht.


        XBTX

          XBTX ist ein BTX Decoder von Juergen Buchmueller, und verfuegt
          zumindest in der Version 1.50 uber FOSSIL  Unterstuetzung.  Da
          man BTX auch ueber ISDN fahren kann und die Datex-J Ports  der
          Telekom ISDN-faehig sind, haben  wir  BTX  Support  in  'cFos'
          eingebaut (ATB5).

          XBTX sucht die Ports 0-7  nach  einem  FOSSIL  ab.  Allerdings
          verwendet XBTX eine sehr unsanfte Methode,  festzustellen,  ob
          ein FOSSIL geladen  ist.  Diese  entstammt  leider  nicht  der
          FOSSIL Spec, sondern der Docu zu X00. Somit laueft ein  FOSSIL
          mit XBTX *NUR*, wenn dieses sich so meldet, wie X00  das  tut.
          Da das so nicht in der FOSSIL Spec vorgesehen  ist,  muss  man
          bei 'cFos' diese  Option  extra  aktivieren;  dazu  dient  der
          Commandline-Switch '-jx'.

          XBTX benoetigt zum erfolgreichen Laden ueber  490kb  Speicher;
          es ist daher hoechste Disziplin  bei  der  Auswahl  der  TSR's
          angesagt ;-).


        DoorWay

          Laeuft.  Allerdings  sollte  man  die  Debug-Zeile   auf   dem
          'ge-DoorWay-ten'  Rechner  ausschalten,   da   DoorWay   sonst
          dauerhaft die Aenderungen der Debug-Zeile  uebertraegt  (nicht
          schlimm, aber stoerend).


        DesQView

          Wir haben 'cFos' mit DesQView als  MultiPort-FOSSIL  getestet;
          dazu muss 'cFos' VOR DesQView mit mehreren -c Parametern (fuer
          mehrere Ports)  geladen  werden,  damit  alle  Tasks  auf  das
          gleiche FOSSIL zugreifen koennen.

          Wir haben  unter  DesQView  von  einem  FrontDoor  das  andere
          angerufen und hatten Transferraten >7500 cps (386DX-40).


        MS-Windows

          Soll 'cFos' mit MS-Windows benutzt  werden,  so  MUSS  es  vor
          Windows geladen werden. Einige  Windows-Programme  haben  zwar
          keine FOSSIL Unterstuetzung, koennen aber den INT 14h  nutzen.
          Mit diesen kann 'cFos' ebenfalls eingesetzt werden.


        Waffle, HS/Link, CEXYZ 1.00

          Auch  mit  dieser  FOSSIL  unterstuetzenden  Software   laeuft
          'cFos'. Ebenso wurde die Co-Existenz von 'cFos' mit PAPI  0.16
          und TALK getestet.




    14. ISDN Hardware/Software

        'cFos' setzt zwar auf dem CAPI, einer in  Deutschland  genormten
        Schnittstelle auf, aber diese laesst leider einige Fragen offen,
        sodass eine  Applikation  erst  mit  anderer  Hardware  getestet
        werden muss. Hier unsere Erfahrungen (oder die anderer User  zum
        Thema ISDN Hardware):


        TELES

          'cFos' wurde an  einer  TELES.S0  ISDN  Karte  entwickelt  und
          getestet. Bei der Entwicklung stand  und  steht  uns  die  Fa.
          TELES GmbH, Berlin durch Support  durch  ihre  CAPI-Entwickler
          zur Verfuegung.

          Wir betreiben unsere Mailbox (Zaphods BBS) mit 'cFos' an einer
          TELES.S0 Karte und  versuchen  hier  auch  immer  die  neueste
          Version des TELES CAPI's bereitzustellen (z. Zt. 2.4l).

          'cFos' erkennt das CAPI von TELES und ermittelt, ob die Module
          fuer V.110 oder Buendelprotokoll  geladen  sind.  Entsprechend
          wird die Benutzung von V.110 und TELES  channel  bundling  und
          damit ATB1..ATB3 erlaubt.


        AVM

          Sowohl auf der passiven AVM A1+ wie auf  der  aktiven  AVM  B1
          laeuft 'cFos' gut. Probleme gibt es u.U.  mit  dem  atypischen
          Verhalten des X.75  der  ISDN  Blaster.  Dazu  gibt  AVM  aber
          mittlerweile  neue  Treiber  heraus  (Version   2.07-10   oder
          hoeher). Wenn man eine ISDN Blaster, die mit FOSSIL PCIF V5.78
          laeuft, anrufen will, sollte man bei 'cFos' das -jp  Flag  (s.
          auch Kapitel 3) verwenden.

          Teilweise ist im AVM CAPI noch kein V.110 enthalten; wenn dies
          der Fall  ist,  sollte  bei  einem  Anwahlversuch  nach  einer
          CONNECT-Meldung ein ERROR/B2 auftreten. Wenn das der Fall ist,
          sollte eine neue Version der CAPI's von AVM Abhilfe  schaffen.
          Allerdings gibt es alte A1 Karten, fuer  die  es  keinen V.110
          Treiber gibt.

          In unserer Mailbox kann man die neuesten Treiber fuer die  AVM
          A1 v2.0 (AVMA1V2.ZIP), A1+ (AVMA1PL.ZIP), B1 v1.4  (AVMB1.ZIP)
          und TIC (AVMTIC.ZIP) downloaden.


        CPV Stollmann

          Auf den aktiven Karten Tina D und Tina DS  laueft  'cFos'  gut
          und selbst auf langsamen Rechnern schoen schnell.

          Das CAPI von Stollmann kann zwar z.Z. noch  kein  V.110,  aber
          das wird sich wohl  demnaechst  nach  Auskunft  von  Stollmann
          aendern.

          In unserer Mailbox bieten wir die neuesten Treiber fuer  diese
          Karten an (TINACAPI.ZIP und TINAETSI.ZIP).  Diese  sollte  man
          unbedingt verwenden und auch, wie dort beschrieben, den Aufruf
          TICAPI -b,  um  mit  der  ISDN  Blaster  keine  Probleme  beim
          Verbindungsaufbau zu haben.

          Es existiert  eine  COM-Port  Emulation,  die,  wenn  geladen,
          leider verhindert, dass  'cFos'  sich  beim  CAPI  erfolgreich
          registrieren kann. Wenn  man  'cFos'  benutzen  moechte,  darf
          dieses Modul nicht geladen werden.

          CPV Stollmann hat uns freundlicherweise eine TINA DS zu  Test-
          zwecken  zur  Verfuegung  gestellt.  'cFos'   sollte   deshalb
          problemlos mit ihr laufen.

{+}       Mit der TINA  D und Tina DS  funktioniert das Channel Bundling
          leider nicht (wohl aber  mit  der  Tina  DD),  da  der  zweite
          B-Kanal  hardwaremaessig  mit  dem  integrierten  A/B  Adapter
          verbunden ist und dem CAPI nicht zur Verfuegung steht.


        mbp SOLIS

          Die SOLIS Karten der Firma mbp laufen mit 'cFos' gut, wenn man
          folgendes beachtet:

          In der Serviced EAZ Mask (Register 13 oder AT&L Kommando) darf
          die EAZ 9 nicht gelistet sein. Sollte dies doch der Fall sein,
          so nimmt die Karte keinerlei Rufe entgegen.

          Bei Laden von 'cFos' muss der Switch -jr angegeben werden.

          Die SOLIS  hat  eine  Modem-Emulation,  die  auf  verschiedene
          COM-Ports  eingestellt  werden   kann.   Nach   Aussagen   von
          Betreibern dieser Karte laeuft 'cFos' nur dann, wenn  man  die
          Modem-Emulation auf einen  anderen  Port  einstellt,  als  das
          FOSSIL oder den COM-Port ganz ausschaltet.

          Bitte auf jeden  Fall  die  letzte  verfuegbare  CAPI  Version
          benutzen, da die alten Versionen Probleme machen.


        ITK iX1

          Das iX1 CAPI erlaubt nicht, mit einer Windowsize kleiner als 2
          zu registrieren ('cFos' default ist 2). Ansonsten laeuft 'cFos'
          gut.


        ELSA MicroLink ISDN/PC, ISDN/PCC

          ELSA stellte  uns  freundlicherweise  ihre  Microlink  ISDN/PC
          Einsteckkarte samt CAPI 1.43 zum Test.

          'cFos' laeuft in dieser Konfiguration gut. Das ELSA  CAPI  ist
          schoen klein und schnell, kann  aber  (noch)  kein  V110.  Als
          "Ausgleich" besitzt die ISDN/PC dafuer aber einen COM-Port mit
          einem 16550.

{+}       Ab CAPI 1.43 laeuft auch 'cFos' Channel Bundling problemlos.


        Sedlbauer S0-Box

          Die  S0-Box  isy  ein  externes  Geraet,   welches   auf   den
          Printer-Port aufgesteckt wird. Alle Daten  zwischen  ISDN  und
          Rechner muessen ueber den Printer-Port ausgetauscht werden. Da
          dieses "Nadeloehr" recht eng ist, unterstuetzt die S0-Box  nur
          einen Kanal und kann deshalb  nicht  mit  dem  'cFos'  Channel
          Bundling benutzt werden.

          Weiterhin unterstuetzt die S0-Box  bisher  nur  Windowsize  7,
          daher muss 'cFos' mit "cfos i -w7" geladen werden.

          Wenn man  das  beachtet,  laeuft  die  Box  nach  Angaben  der
          Entwickler mit 'cFos' ohne Probleme.


        Andere:

        Falls Probleme mit einer ISDN-Hardware auftreten,  bitte  zuerst
        ueberpruefen, ob es nicht inzwischen neuere CAPI Treiber o.  ae.
        gibt und wenn ja, diese benutzen.



        Wir moechten uns an dieser Stelle nochmal fuer die  ausgespochen
        gute   Unterstuetzung   und   Zusammenarbeit   mit   den    ISDN
        entwickelnden  Firmen  bedanken,  besonders  bei   TELES,   AVM,
        CPV-Stollmann und ELSA.




    15. Verschiedenes :

        - Disconnect Reasons, die 'cFos' an die Gegenseite meldet, sind:

          0x00 : normal disconnect (auch 0x80)
          0xbe : call rejected
          0xbb : user busy
          0xb9 : out of order

          Die Reasons kommen dann bei der Gegenseit  als  0x34??  Causes
          an,  je  nach  dem,  ob  sie   von   den   Vermittlungsstellen
          weitergegeben werden.


        - Service Indicator (SI) ungleich 7

          Waehlt man in S14  andere  Services  als  "Datenuebertragung",
          meldet 'cFos' bei eingehenden Rufen (wenn in der Service  Mask
          das entsprechende Bit gesetzt ist) "CONNECT VOICE" bei SI =  1
          und selektiert als B2-Protokoll  "bittransparent".  Auf  diese
          Weise kann man  "Telefonie"  betreiben.

          Ist SI <> 7 und SI <> 1 meldet 'cFos' z.Z.  noch  "CONNECT  ?"
          und selektiert X.75 als B2-Protokoll.

          Beim aktiven Verbidungsaufbau kann man mit  S16  selbst  einen
          Service Indicator bestimmen, genauso wie man mit S17, S20, S21
          den Additional Service Indicator, sowie B2-  und  B3-Protokoll
          waehlen kann.


        - For further Study

          Wer gerne etwas tiefer in die ISDN  Materie  einsteigen  will,
          der sei hier  auf  folgende  Literatur  (inclusive  Programme)
          verwiesen:

            CAPI Dokumentation

            COMMON-ISDN-API,   Einheitliche    Schnittstelle    zwischen
            Applikationsprogrammen  und  ISDN-Adaptern,   Spezifikation,
            Version 1.1, Profil A, Editorisches Datum: 07.09.90

            z.B. bei Zaphods BBS als ISDNAPI.ZIP, 24k


            1.TR.6 Dokumentation

            Die 1.TR.6 Dokumentation ist bei folgender Adresse erhaeltlich:

              DBP Telekom
              FA Bad Kreuznach
              Projekt Roland
              Arbeitskreis CAPI/PCI
              z. Hd. Herrn Kreuzer
              Postfach 9100
              W-6550 Bad Kreuznach


            PAPI Source

            PAPI ist ein ISDN Packetdriver fuer TCP/IP, der auf dem CAPI
            aufsetzt. Ein gutes Lehrstueck.

            z.B. bei Zaphods BBS als PAPI016.ZIP, 38k


            Wessen Interesse durch das Lesen dieser Doc oder das Benutzen
            unseres FOSSIL an den FOSSIL Specs geweckt  worden  ist, der
            lese folgendes:

            FSC-0015

            DIE FOSSIL Doc von Rick Moore.  Als  FSC-0015.A??  in  jeder
            guten FIDO-Box erhaeltlich, 25k.


            X00REF.DOC

            Die Function Refence von Ray Gwinn  fuer  FOSSIL  developer.
            enthaelt einige gute und wichtige Kommentare.

            z.B. bei Zaphods BBS als X00150.ZIP, 105k.


        - Falls  tatsaechlich  jemand  die  "V.110  inband  negatiation"
          benutzen sollte bekommt eine CONNECT 9600 Meldung,  da  'cFos'
          nicht wissen kann, mit welcher Baudrate tatsaechlich connected
          wurde.




    16. CAPI Fehlermeldungen:

        Im folgenden eine Auflistung der CAPI Fehlermeldungen  des  CAPI
        Arbeitskreises, erweitert durch  V.110  Fehlermeldungen,  1.TR.6
        Causes und herstellereigene Fehlermeldungen:

          0x1001: Error on API_REGISTER
          0x1002: Illegal application-id
          0x1003: Illegal message
          0x1004: Illegal command or subcommand
          0x1005: Queue is full
          0x1006: Queue is empty
          0x1007: Queue overflow
          0x1008: Deinstall error
          0x1009: Windows address error

          0x2001: Illegal Controller
          0x2002: Illegal PLCI
          0x2003: Illegal NCCI
          0x2004: Illegal type

          0x3101: B-channel erroneous
          0x3102: Infomask erroneous
          0x3103: Serviced-EAZ-mask erroneous
          0x3104: Serviced-SI-mask erroneous
          0x3105: Illegal B2 protocol
          0x3106: Illegal DLPD
          0x3107: Illegal B3 protocol
          0x3108: Illegal NCPD
          0x3109: Illegal NCPI
          0x310A: Illegal flags

          0x3201: General controller error
          0x3202: non-unique LISTEN_REQs
          0x3203: function not supported
          0x3204: PLCI inactive
          0x3205: NCCI inactive
          0x3206: B2 protocol not supported
          0x3207: can't select B2 protocol now
          0x3208: B3 protocol not supported
          0x3209: can't select B3 protocol now
          0x320A: illegal DLPD parameters
          0x320B: illegal NCPD parameters
          0x320C: illegal NCPI parameters
          0x320D: data length not supported

          0x3301: D channel layer 1 setup error
          0x3302: D channel layer 2 setup error
          0x3303: B channel layer 1 setup error
          0x3304: B channel layer 2 setup error
          0x3305: D channel layer 1 shutdown
          0x3306: D channel layer 2 shutdown
          0x3307: D channel layer 3 shutdown
          0x3308: B channel layer 1 shutdown
          0x3309: B channel layer 2 shutdown
          0x330A: B channel layer 3 shutdown
          0x330B: B channel layer 2 reestablished
          0x330C: B channel layer 3 reestablished

          0x3400: Normal disconnect
          0x3483: Bearer service not implemented
          0x348a: No channel available
          0x34a0: Outgoing calls barred
          0x34a1: User access busy
          0x34a3: Nonexistent CUG
          0x34b5: Destination not obtainable
          0x34b8: Number changed
          0x34b9: Out of order
          0x34ba: No user responding
          0x34bb: User busy
          0x34bd: Incoming calls barred
          0x34be: Call rejected
          0x34d9: Network congestion
          0x34da: Remote user initiated
          0x34f0: Local procedure error
          0x34f1: Remote procedure error

          0x4001: Stollmann: too many applications
          0x4002: Stollmann: block size too large
          0x4003: Stollmann: error on init of message queue
          0x4004: Stollmann: no PLCI cntl block available
          0x40ff: Stollmann: function not allowed in current context

          0x4101: Verlust der Frame-Synchronisation

          0x4201: Stollmann: can't deinstall, not on top of int chain
          0x4202: Stollmann: can't deinstall, application still active




    17. Addressen, Autoren, Verfuegbarkeit :

        - Lizenzbedingungen

          Siehe hierzu unsere Lizenz in COPYING.CF.


        - Autoren
                          Christoph Lueders       Martin Winkler

          Fidonet:        2:2402/330.1            2:2402/330.6

          Internet:       chris@rhein.de          winkler@zaphod.rhein.de

          Surface Mail:   Reuterstr. 133          Dorotheenstr. 38
                          53113 Bonn              53111 Bonn
                          Germany                 Germany

          Voice:          +49-228-223359          +49-228-650389


          Telefon-Anrufe:

          Da wir seit neuerem wegen 'cFos' sehr  viel  Zeit  am  Telefon
          damit   verbringen,   Fragen,   die   eigentlich   in   dieser
          Dokumentation beantwortet  sind,  zu  beantworten,  haben  wir
          mittlerweile eine im FidoNet erhaeltliche elektronische  Mail-
          Conference ins  Leben  gerufen,  in  der  die  meisten  Fragen
          angesprochen werden koennen. Sie heisst  CFOS_HELP.  Ausserdem
          kann eine Mail an  den  SYSOP  von  Zaphods  BBS  (ISDN  0228-
          9111041, V32b 0228-262894) oft schneller weiterhelfen, als ein
          Anruf.

          Wir bitten um Verstaendnis, dass wir aus Kostengruenden  nicht
          zurueckrufen koennen.

          Also: Bei Fragen zuerst DOCs und  CFOS.FAQ  lesen,  dann  Mail
          schreiben.

          Anrufen kann man aber gerne, wenn man ISDN Equipment  benutzt,
          das in dieser Dokumentation nicht aufgefuehrt ist.

          Bei Problemen mit der Konfiguration von Software ist  es  u.U.
          eine gute Idee, Kontakt mit den  "Help-Sites"  der  entsprech-
          enden Software aufzunehmen.


          Mail/Bug-Reports:

          Was uns immer interessiert, sind

          - offensichtliche Bugs in 'cFos' oder der Dokumentation.
          - Erfahrungsberichte mit uns noch  unbekannter  Software  oder
            ISDN Karten.
          - Anregungen, was man noch in 'cFos' einbauen sollte.
          - was man alles noch mit 'cFos' machen kann.  Willkommen  sind
            z.B. Telefonnummern fuer DATEX-P <--> ISDN Gateways, etc...


          Eine Mail an uns sollte auf Fall folgendes enthalten:

          - den Namen und bei Bug Reports oder ISDN Karten, die nicht in
            dieser  Dokumentation  aufgefuehrt  sind,  die  Voicenummer,
            damit wir im Bedarfsfalle kurzfristig zurueckrufen koennen.

          - Versionsnummer von 'cFos'

          - Verwendeter Rechner, Software und ISDN Karte  mit  Versions-
            nummer des CAPI Treibers.


        - Neue Versionen

          Die neueste Version von 'cFos' ist immer  in  unserer  eigenen
          Box, Zaphods BBS in Bonn erhaeltlich. Allerdings geben wir uns
          Muehe, die  Archive  moeglichst  schnell  moeglichst  weit  zu
          verbreiten, dazu gehoeren FIDO Mailboxen, Internet  Fileserver
          und MAUS Boxen.


          Telefonnumern und Adressen stehen auch in COPYING.CF.

          In zukuenftigen Versionen planen wir

          - Den Speicherbedarf von 'cFos' weiter zu reduzieren.

          - Die ATIn displays uebersichtiger zu gestalten.

          - Die +++ escape sequence zu unterstuetzen.

          - AT&E Kommandos im MultiPort Betrieb fuer jeden Port  seperat
            einstellbar zu machen.

          - Eine FOSSIL  user  appendage  speziell fuer ISDN Zwecke z.B.
            mit  der  Funktion  "Get  charging  info"  mit   in   'cFos'
            einzubauen.

          - Ralf   Brown's   AMISL   Alternate    Multiplex    Interrupt
            Specification fuer residente Programme zu unterstuetzen.

{+}       - Beim 'cFos' Channel Bundling fuer Highest  Speed   Transfers
            unter  Minimierung  der  Kosten  lastabhaengiges  Kanal  Zu-
            und Abschalten zu implementieren.

{+}       - Zahlreiche Log Funktionen zur Auswertung der Telefon-Kosten,
            eingegangener Rufe, etc. einzubauen.




    18. Credits

        Die Reihenfolge impliziert keine Wertung ;-)

        Andreas Illg, Alexander Bell, Eberhard Mattes,  Dietmar  Friede,
        Uwe Engelmann, Mirko Mucko, Scott J. Dudley, Robert  Bergermann,
        Jens Osterwohldt, Markus Kessler, Olaf Droege,  Tobias Erichsen,
        Jan Ceuleers, Kalle Braun, Roland Steinmeyer, Oliver von Bueren,
        Rainer Schuetze.



    19. End of Documentation;  Thanx for using 'cFos'.

        Practice random kindness and senseless acts of beauty!