**************************************************************************
********* PTM Ver.5.16  -  Packet Terminal Program med Mailbox.  *********
********* PTM516DK.DOC  -  Rev. 1.0  03-11-92 ****************************
**************************************************************************

(c) Copyright 1990, 1991, 1992 by Kurt Pedersen, 
				  Rytterhusene 69,
				  DK 2620 Albertslund
				  All rights reserved.

**************************************************************************
 Nyheder i denne version:
 
	    Ctrl <--        Send '*' til TNC - Benyttes til Auto Baud 
			    Detect paa visse Modems.

	    Alt Y           Naar du er Disonnected, benyttes denne
			    funktion til opsaetning af Auto Yapp.
			    Er du Connected, virker denne funktion som
			    den plejer. (Receive, resUme, Send).

			    PTM vil vaere i stand til automatisk at hente 
			    3 filer paa din BBS eller hos en anden station
			    paa et bestemt tidspunkt. Funktionen understoet-
			    ter ogsaa Resume.
			    Naar du trykker Alt Y, bliver du promptet for
			    kaldesignal, hvorfra der skal hentes fil(er).
			    Hvilken port der skal benyttes ved opkald.
			    Hvornaar dette skal ske - foerst Time saa Min.
			    Filnavn paa foerste fil.
			    Filnavn paa anden fil.
			    Filnavn paa tredje fil.
			    Husk at indskrive hele stien + filnavn.
			    Eks.: PC\UTIL\TEST.EXE
			    Skal Resume enables, tastes 'Y'.
			    Skal der kun hentes een fil, skal feltet til
			    foerste fil benyttes. Tast blot 'Enter' i fel-
			    tet '2. og 3. fil'.
			    Denne funktion er afproevet mod andet PTM-program,
			    samt mod FBB BBS 5.14d.
	    
 Nyheder i forrige version:
	    
	    Et par smaafejl fra vers. 5.14 er rettet.

	    Ctrl End        Send ' >>>' skulle nu virke korrekt.
	    
	    Alt =           Digicom Char. virker nu ogsaa ved afsendelse
			    af char. fra PTM.

	    Ny funktion i intern mailbox:
	    S Navn          Konverterer til 'SP Call @ BBS'
			    Navn opsoeges i filen NAMECALL.LOG, som du
			    selv skal oprette i LOG-kataloget.
			    Formatet paa denne ASCII-fil er:
			    NAVN CALL @ BBS <CR><LF>
			    
			    Eksempel paa NAMECALL.LOG
			    KURT OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU
			    TURBO OZ1HFG @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU
			    FRANCIS FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

			    Naar du skal skrive en personlig mail til
			    Francis, skal du blot taste S FRANCIS - Hvis
			    Francis findes i filen NAMECALL.LOG, 
			    vil din indtastning erstattes med 
			    SP FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU og du slipper
			    for at indtaste hele den lange streng.

	    Nyheder i Setup-Menuen:
	    -----------------------
	    PTM understoetter nu National NS16550A UART med FIFO.
	    Denne UART er velegnet til brug sammen med hoejhastigheds-modem.
	    UARTen indeholder en FIFO (First In First Out) paa 16 bytes.
	    NS16550A er benkompatibel med NS16450 samt flere andre typer.
	    Saettes PTM op til at denne type, vil programmet selv checke
	    om en saadan UART findes. Receiver Trigger Level kan saettes til 
	    1, 4, 8 eller 14 Bytes. Naar dette level naas, vil UARTen lave
	    et interrupt. Det vil sige, hvis trigger level saettes til 8,
	    at UARTen kun interrupter for hver 8. karakter og ikke som i
	    de alm. kendte UARTer for hver karakter. Der kan derfor koeres
	    med langt stoerre baudrate paa Comporten uden at der mistes
	    karaktere. I setup-menuen kan baudrate nu saettet helt op til
	    38400 baud.

 Nyheder i tidligere versioner:

	    Forbedret linie editering.
	    Cursor Left     Flyt cursor til venstre paa linien. 
	    Cursor Right    Flyt cursor til hoejre paa linien.
	    Home            Flyt cursor til begyndelse af linien. 
	    End             Flyt cursor til slutning af linien.
	    Back Space      Slet karakter til venstre for cursor.
	    Delete          Slet karakter paa cursorens plads.
	    Ctrl Y          Slet hele linien.
	    Insert          Indsaet mode on/off.
 
	    
	    Ctrl Home       Latinske/Kyrilliske karakterer
			    Erstatter den tidligere Home-kommando.
	    
	    Ctrl End        Send ' >>>'
			    Erstatter den tidligere End-kommando.
	    
	    Alt =           Konverter til Digicom karakterer on/off.
			    Erstatter den tidligere Insert-kommando.

	    Alt -           PTM disconnect.
			    Erstatter den tidligere Delete-kommando.


	    Nyhed i SETUP-Menuen
	    --------------------
	    Under Mailbox er tilfoejet en ny setup mulighed:
	    PTM Connect-text: ON/OFF
	    Default ON.
	    Saetes denne funktion OFF, vil PTM undlade at sende sine egne
	    Connect-tekster samt WELCOME.DAT. Er dit modem sat op med en
	    CTEXT, vil disse blive afsendt.
	    Her er mulighed for fast opsaetning af dette. Kan ogsaa toggles
	    med Shift F3.


	    Extended YAPP
	    -------------
	    Nu kan PTM igen lave Resume fra FBB 5.14b
	    PTM kan koere baade det gamle YAPP format, samt det nye
	    extended YAPP format (YappC), hvor en checksum sendes efter 
	    hver data-pakke.
	    Dette format findes allerede i FBB 5.14 og TPK v 1.65a
	    En fejl i FBB 5.14b goer dog, at du skal benytte YappC-formatet,
	    hvis du vil lave en Resume herfra. Denne fejl skulle vaere
	    rettet i FBB 5.14c, saa begge formater kan benyttes i denne.
	    Vil du modtage/resumere fra et andet PTM-program, der er
	    aeldre end denne version, skal du vaelge det gamle YAPP-format.
	    Der er valgfrihed, hvis modparten har samme eller hoejere
	    version end denne (dette kan checkes med V-kommandoen). 
	    Afviklingen foregaar paa denne maade:
	    Naar du faar klarsignal om at goere klar til modtagelse,
	    trykker du som saedvanlig Alt Y.
	    Du faar saa valget [R,U,S] og vaelger R eller U.
	    Saa spoerger PTM om Protocol Yapp/YappC [Y/C]: C
	    Y = det gamle kendte YAPP-format.
	    C = det nye extended YappC-format.
	    Default er YappC.
	    Alt burde herefter virke som saedvanlig.

	    
	    Flersprogs-udgave af PTM.
	    -------------------------
	    Endnu et par sprogmoduler er tilfoejet, nemlig tysk og fransk. 
	    Et russisk sprogmodul er paabegyndt.

	    Denne version indeholder flere sprogvalg end 5.00.
	    Skifter automatisk til det sprog, som den der
	    kalder op formodes at benytte - OZ dansk, 
	    SM og SK svensk, LA norsk osv. Kan det aktu-
	    elle sprog ikke findes, benyttes default.
	    Der kan skiftes sprog remote med LA-kommandoen
	    f.eks. vil LA ITA skifte til italiensk.
	    Dette gemmes i filen LANGUAGE.LOG i LOG-kataloget, saaledes
	    at PTM skifter til dette sprog ved naeste Connect.

	    Naar du starter denne version er default-sproget engelsk,
	    saa soerg for at dette sprogmodul ALTID er til stede i PTM-dir.
	    Du kan dog skrive "PTM DAN", saa startes paa dansk.
	    Skrives "PTM NOR" startes paa norsk o.s.v.
	    I setup-menuen vaelges det sprog, som du normalt oensker at 
	    starte i.
	    
	    Alle tekst-strenge er flyttet fra hovedprogrammet og ud i
	    saerskilte tekstfiler. En fil for hvert sprog. Filerne hedder
	    PTMSPEAK.DAN = dansk, .DEU = tysk, .ENG = engelsk, .ESP = spansk,
	    .FRA = fransk, .ITA = italiensk, .NOR = norsk, .SOU = finsk, 
	    .SVE = svensk samt mange flere - .XXX og .YYY for andre sprog.
	    De danske, svenske, norske, engelske, italienske, spanske,
	    franske og tyske er faerdigjort - den russiske tekst er endnu paa 
	    begynderstadiet.

	    For at kunne vise de russiske tekster, maa du starte EGAGARUS
	    foer du starter PTM. EGAGARUS er en kyrillisk font til EGA og
	    VGA display. Benyt Ctrl Home til at skifte mellem latinske og 
	    kyrilliske bogstaver.
	    Du kan anvende kyrilliske bogstaver i terminal mode samt i
	    mailboksen naar du skriver subjekt og tekst i et telex.
	    Du kan vaelge russisk eller homofonisk tastatur layout i setup-
	    menuen.

	    Cyrillic Enhanced Keyboard - russisk layout:
	    For at vise disse bogstaver korrekt, maa du starte filen EGAGARUS
	    -----------------------------------------------------------------
	    ~   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   '   (
	    `   #   -   /   "   :   ,   .   _   ?   %   ;   )

		  ‰   –   “   Š   …   �   ƒ   ˜   ™   ‡   •   š   =
		  ©   æ   ã   ª   ¥   ­   £   è   é   §   å   ê   !

		    ”   ›   ‚   €   �   �   Ž   ‹   „   †   �
		    ä   ë   ¢       ¯   à   ®   «   ¤   ¦   í

		      Ÿ   —   ‘   Œ   ˆ   ’   œ   �   ž   ð
		      ï   ç   á   ¬   ¨   â   ì   ¡   î   ñ

	    
	    Cyrillic Enhanced Keyboard - Homophonic Layout:
	    For at vise disse bogstaver korrekt, maa du starte filen EGAGARUS
	    -----------------------------------------------------------------
	    ~   !   ;   #   "   %   ,   .   :   (   )   _   '
	    `   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

		  Ÿ   ˜   …   �   ’   ›   “   ˆ   Ž   �   ž   ™   ?
		  ï   è   ¥   à   â   ë   ã   ¨   ®   ¯   î   é   /

		    €   ‘   „   ”   ƒ   —   ‰   Š   ‹   œ   †
		        á   ¤   ä   £   ç   ©   ª   «   ì   ¦

		      ‡   •   –   ‚   �   �   Œ   š   �   ð
		      §   å   æ   ¢   ¡   ­   ¬   ê   §   ñ
	    

	    United States Enhanced Keyboard:
	    -----------------------------------------------------------------
	    ~   !   @   #   $   %   ^   &   *   (   )   _   +
	    `   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =
    
		  Q   W   E   R   T   Y   U   I   O   P   {   }   |
		  q   w   e   r   t   y   u   i   o   p   [   ]   \

		    A   S   D   F   G   H   J   K   L   :   "
		    a   s   d   f   g   h   j   k   l   ;   '
	  
		      Z   X   C   V   B   N   M   <   >   ?
		      z   x   c   v   b   n   m   ,   .   /


	    Alle disse tekstfiler kan editeres med en almindelig editor.
	    Der er dog et par regler, der skal overholdes:
	    Den foerste linie maa ikke editeres eller slettes!
	    Linienumre samt ; (semicolon) maa ikke rettes eller slettes!
	    Pas paa ikke at skrive for lange linier. Visse felter i program-
	    met har begraenset linie-laengde.
	    Tekst-filen MAA IKKE overstige 30Kb.
	    (for version 5.00 og 5.01 gaelder max 27Kb).
	    Finder du fejl af enhver slags i de medfoelgende tekst-filer, saa
	    ret dem evt. selv, men giv mig gerne et praj.
	    Faar du lyst at oversaette til andre sprog er du meget velkommen. 
	    Vaer venlig at sende en kopi til mig, saa dine tiltag kan komme 
	    med i naeste version.

	    Nye toggle funktioner:
	    Ctrl Home:       Skift mellem latinske og kyrilliske bogstaver.
			     Husk at loade EGAGARUS foer start af PTM.
	    
	    Ctrl Page Up:    Aaben buffer ved Connect  - on/off
	    Ctrl Page Down:  Luk buffer ved Disconnect - on/off
	    Disse to funktioner kan saettes permanent op i setup-menuen.

	    Nye kommandoer i den interne mailbox:
	    F           = Forlad Mailbox og Forward straks.
	    Q eller ESC = Forlad Mailbox - Forward ved timeskift.

	    Ny kommando i intern/extern mailbox:
	    LL #        = Lister de nyeste 1 til 999 telexer.

	    TAB konverteres til 8 spacer i mailboksen.
 

	    Nu mulighed for check af BID ved modtagelse af Forward.
	    
	    *************************************************************            
	    MAILBOX:
	    
	    Mailboksen er aendret paa flere punkter.
	    Mails har faaet fortloebende numre og vises ogsaa i rigtig
	    raekkefoelge: Nyeste mail foerst. Der er indfoert et Type- og
	    Statusfelt (TS). Type kan vaere P (Privat) eller B (Bulletin) 
	    Status kan vaere N (ikke laest), Y (laest), $ (ikke forwarded)
	    eller F (Forwarded).
	    Fil-navnet paa disken kunne se saadan ud: 000123PN.MSG eller
	    000456B$.MSG
	    Naar en mail bliver Killed, bliver den IKKE slettet paa 
	    disken, men faar blot extension .$SG
	    Du maa selv Delete disse mails, hvis du oensker det.
	    Pas paa filen i MAIL-kataloget med navnet MSGINDEX.PTM. Denne
	    fil indeholder message-nummeret paa den sidst sendte message.
	    Skulle du miste denne fil, saa opret den selv igen med en editor.
	    Formatet er simpelt, altid 6 cifre. F.eks.: 012345


	    PTM kan nu Forwarde til din HomeBBS.
	    Du maa i SETUP-Menuen under Mailbox opsaette foelgende:
	    Forward saettes ON. Vaelg Primaer eller Sekundaer port, paa
	    hvilken Forward skal finde sted. Har du kun 1 modem tilsluttet
	    vaelges selvfoelgelig Primaer. Du skal ogsaa indtaste Call
	    paa din HomeBBS i sidste felt. Det er tilladt f.eks at skrive
	    OZ0BBS VIA OZ0XY i dette felt.

	    Naar du oensker en mail Forwarded, gaar du i mailboksen paa
	    saedvanlig vis. Skriv: SP CALL @ BBS eller SP CALL@BBS
	    SB virker selvfoelgelig ogsaa.
	    CALL er modtagerens Call og BBS er modtagerens HomeBBS
	    og IKKE din egen HomeBBS.
	    Herefter skriver du et Subject samt teksten i din mail.
	    (som du plejer).

	    Naar du forlader Mailboksen med F-kommandoen, vil PTM straks 
	    proeve at connecte sig op til din HomeBBS.
	    Forlader du mailboksen med Q eller ESC, vil der foerst Forwardes
	    ved timeskift.
	    Naar connect opnaas, starter Forwardningen.
	    Der sendes foerst denne ID fra PTM: [PTM-4.83-M$]
	    for at fortaelle BBS, at der skal forwardes.
	    BBS-en sender ny prompt: >
	    PTM sender en header: SP OZ0XY @ OZ0BBS < OZ0XYZ $00024_OZ0XYZ
				     til     BBS      fra    BID
	    BBS-en svarer: OK
	    og PTM sender din mail
	    PTM afslutter din mail med: /EX
	    og BBS-en kommer med ny prompt: >

	    Denne sekvens gentager sig, hvis der er flere mails, der skal
	    forwardes, ellers sendes Disconnect.

	    PTM vil forsoege Forward hver fulde time, hvis der er mails,
	    der ikke er blevet forwarded.

	    Det er ogsaa muligt for en Remote-station at laegge mail til
	    Forwardning via din Mailbox. 
	    Syntaksen er den samme (SP CALL @ BBS).
	    
	    
	    PTM kan ogsaa modtage Forward fra din HomeBBS eller fra andre
	    PTM-brugere.
	    Naar PTM kaldes af din HomeBBS, goeres der klar til modtagning
	    af Forward, naar PTM ser denne tekst fra BBS-en: [BBS-VER-$].
	    PTM sender en kort prompt: >
	    BBS-en sender en header: SP CALL @ BBS < CALL $BID
	    PTM svarer: OK eller NO
	    Der checkes paa BID-nummer, hvis BID Check er sat ON i Setup-menu.
	    BBS-en sender subject og message og afslutter med /EX.
	    PTM sender en ny prompt: >
	    og BBS-en sender naeste message, hvis der er flere.
	    Naar BBS-en sender prompten: F>
	    disconnecter PTM.
	    PTM kan ikke foretage Reverse Forward.

	    Denne session er testet mod en FBB-BBS.


	    NYE Kommandoer i saavel Remote som Intern Mailbox:
	    LN - List New - List alle ikke laeste mails.
	    RN - Read New - Laes alle ikke laeste mails.

	    Ny Toggle funktion: - Shift F3 - PTM Connect-text ON/OFF
	    Saettes denne funktion til OFF, vil PTM ikke sende diverse
	    indledende tekster, saa som [PTM-4.83-M$], *** Hello Name og 
	    Commands: //B, //H osv. - WELCOME.DAT sendes ej heller.
	    Ved opstart af PTM er denne funktion sat med Default til ON.

	    Setup-menu: Mailbox - BID Check saettes ON/OFF - default OFF.

	    *************************************************************
	    
	    Configurerings-menuen har faaet helt nyt ansigt og er for-
	    haabentligt blevet mere brugervenlig.
	    Laes beskrivelsen/brugen af denne laengere fremme i teksten.
	    
	    *************************************************************                                                           
 
 Registrering:
	    Du vil ved opstart af denne version blive overrasket af
	    en irriterende blinkende tekst, der fortaeller dig, at denne
	    kopi af PTM ikke er registreret.
	    
	    Fortvivl ikke......
	    
	    Du bliver registreret bruger paa en af foelgende maader:
	    1: Du skriver en mail til mig.
	       Jeg sender en mail til dig med dit serienummer.
	    2: Du sender et brev til mig indeholdende frankeret svar-
	       kuvert. Bor du uden for Danmark, sendes kuvert + 1 stk IRC.
	       Jeg returnerer din svarkuvert med serienummer.
	    3: Du ringer til mig mellem 17 og 20 (overhold disse tider) og 
	       du faar straks dit serienummer oplyst.

	    For alle tre punkter gaelder desuden, at jeg maa have dit
	    kaldesignal, navn og adresse samt evt. packetmodem-type.
	    Har du andre kommentarer til PTM, er du velkommen til at
	    skrive herom.
	    
	    Skulle du ikke faa registreret din nye version af PTM lige
	    med det samme, er den eneste konsekvens af dette, at du hver
	    gang PTM startes maa finde dig i at se paa denne irriterende
	    blinkende tekst i 30 sek, foer PTM fortsaetter sin opstart.
	    Programmet har ikke andre begraensninger!

	    Alt dette er kun lavet af egne egoistiske grunde. Jeg har
	    faaet lyst til at se, hvor stor udbredelse PTM har faaet.
	    Naar du har faaet dit serienummer tildelt, skal dette nummer
	    ogsaa bruges i kommende versioner, saa det er en engangs fore-
	    tagelse fra din side. Haaber at du kan afse tid til dette. 
	    Har du allerede faaet tildelt et SN til forrige version, saa 
	    brug ogsaa dette til denne version.
	    Jeg kan oplyse, at PTM nu har 2 aars jubilaeum.
	    Der er gennem disse 2 aar brugt mere end 500 nattetimer med 
	    udvidelser og forbedringer af programmet.


 Nyheder i de forrige versioner:
	    
	    Intern mailbox:
	    2 nye kommandoer PO og PF - Printer On og Printer Off
	    Det er nu muligt at udprinte lister og mails direkte
	    i den interne del af mailboksen.
 
	    *************************************************************

	    TAB-konvertering:
	    TABs konverteres nu til 8 SPACER - gaelder baade ved RX og TX
	    af denne karakter, men kun i terminal mode. Ved modtagelse af
	    YAPP-filer og mails konverteres ej i filen.

	    *************************************************************
 
	    
	    En fejl i den interne del af Mailboksen er rettet. 
	    Denne vil nu acceptere ogsaa 4 karakterers kaldesignal.

	    Forbedret Mail Snatching med bedre Prompt-genkendelse.
 
	    Nu uden Beep fra Trace Call. Det er ikke laengere noedvendigt at
	    saette Trace Call = On, for at Mail-snapperen fungerer.
 
 Shift F10  Mail Snatching - toggle funktion (Automatisk mail-afhentning).
	    Funktionen virker saaledes:
	    Hvis PTM ser en mail-beacon hvor dit kaldesignal er naevnt,
	    vil PTM vise denne besked paa skaermen:
	    "*** Wait for the next n min. - Mail Snatching in Progress"
	    Samtidig vil teksten " WAIT " staa og blinke i mail-vinduet.
	    Efter n minutter (1 til 4) vil PTM forsoege at connecte sig
	    til den station, der udsendte mail-beaconen. Lykkes dette, 
	    vil PTM afvente den foerste prompt: >
	    Saa sender PTM teksten: RM (Read Mine), samtidig med at der 
	    aabnes en Mail-fil. Naar PTM ser den naeste prompt, lukkes
	    filen igen, og PTM sender teksten: KM (Kill Mine).
	    PTM afventer den tredje prompt og sender teksten: B (Bye)
	    Forbindelsen afbrydes (forhaabentlig) og nu vil Mail-vinduet
	    blinke med teksten " MAIL ".
	    Mail hentet paa denne maade faar teksten "*** SNATCHED ***" i
	    subject-feltet.
	    PTM trigger i denne funktion paa ordet MAIL.
	    
	    Du kan i konfigurations-menuen vaelge yderliger et trigge-ord
	    afhaengig af, hvad din lokale BBS bruger i sin mail-beacon.
	    Dette er som default sat til POST.

	    Funktionen er forbedret siden forrige version, saaledes at
	    trigge-ord og call ikke behoever at staa paa samme linie, men
	    blot sendes i samme pakke.
	    
	    Eks:
	    OZ0BBS>MBX:
	    **** Din lokale BBS ****
	    **** Dags dato: 26-NOV-91 ****
	    Der venter post til foelgende:
	    OZ0ABC OZ0DE OZ0FGH
	    OZ0IJ OZ0KLM
	    **** Slut paa melding ****

	    Bemaerk:
	    Modem-parameter: Monitor = ON
	    PTM-parameter:   Mail Snatching = ON

 Shift F9   Vis Trace Liste
	    I lighed med MHeard laver PTM en liste over, hvornaar dit
	    kaldesignal er hoert (Trace Call) i en uconnected pakke. 
	    I listen indgaar, hvem der sendte pakken, hvornaar og om det 
	    var en Mail-Beacon eller File-Beacon. Der checkes paa ordene
	    MAIL og FILE samt alternativt trigge-ord - default: POST. 
	    Listen indeholder de sidste 16 gange dit kaldesignal er set.
	    
	    Bemaerk:
	    Modem-parameter: Monitor = ON

	    Denne liste kunne se saaledes ud:
 
  *** OZ0ZK was traced from:
  OZ0BBS    02-Nov-91  23.13.00  Mail-Beacon      ; post til dig hos OZ0BBS
  OZ0PU     02-Nov-91  23.00.00  File-Beacon      ; fil til dig hos OZ0PU
  OZ0PAC    02-Nov-91  22.33.00                   ; set dit call hos OZ0PAC

 Shift F8   Clear Mail Snatching. 
	    Benyttes til at slukke den blinkende tekst WAIT samt stoppe 
	    en paabegyndt Mail-Snatching.
  
 Shift F1   Toggle Only SYSOP Remote YAPP-transfer ON/OFF.
	    Saettes denne funktion til ON, vil det kun vaere muligt at
	    foretage remote binaer transfer med SYSOP-status.
	    PD-kommandoen er den eneste remote transfer mode, der stadig 
	    vil virke uden SYSOP-status.

 Nye Remote-kommandoer i Mailboksen:

 A      - Abort     Benyttes til at stoppe transmisionen af en ASCII-tekst 
		    fra mailboksen. Virker i forbindelse med L og R 
		    kommandoerne, samt D, H, I, U og WN. 

 D File - Download  Download ASCII-file fra TXDIR.

 ?n     - Help      Kort hjaelpetekst til en kategori af kommandoer.  
		    F.eks. vil ?Y give hjaelp paa alle YAPP-kommandoer.
		    H-kommandoen vil give hjaelp paa alle kommandoer, men
		    er stor (ca 50 linier).

 Mailboks-prompten er kogt ned til kun at fylde 1 linie, og viser nu kun 
 den foerste karakter i en kommando-gruppe.
 

 Andre aendringer:
 Det er kommet til mit kendskab, at ikke alle modems kan lide Ctrl F9
 med det resultat at der svares EH? og What? naar CONFIG.TNC sendes til
 modem. Gaelder ogsaa START.TNC, STOP.TNC, BUSY.TNC og NOTBUSY.TNC.
 Dette skulle der nu vaere raadet bod paa, ellers lad mig det vide.

 VIGTIGT:
 --------
 PTM vil fra og med ver.4.50 forlange, at Data Carrier Detect 
 (DCD) signalet paa Pin 8 fra RS-232 interfacet i Packet-modemet gaar 
 hoejt ved Connect og lavt ved Disconnect.
 Check din Packet modem manual for yderligere detaljer.
 Haaber, at dit modem har denne funktion!
    
 
 PK-88 Notes:
 Data Carrier Detect (DCD Pin 8) Jumper JP3
 Jumper JP3, som sidder foran J1, mellem U4 og U5, er fabriks-sat
 saaledes at DCD Pin 8 er permanent trukket hoej, saa du maa flytte
 JP3 jumper plugget til den modsatte position, hvis det ikke allerede
 er gjort.
 Se i PK-88 schematic diagram i Appendices sektionen for yderligere
 detaljer om JP3.
    
 OZ1FER fortaeller om sit PK-88 Modem:
 Nu er det jo saadan at det PK88 jeg har er den aller tidligste udgave.
 Det kan jo vaere at JP3 er at finde med jumperpinde i de nyere versioner.
 Men er det som i mit modem, uden pinde, skal der bare loesnes 4 skruer i
 hver side af printet, en ledningssokkel skal loesnes, saa kan man komme 
 til bagsiden hvor strapningen er lavet pr. default paa printbanen.

**************************************************************************
	    
	    XC            - Remote Control af den sek. serielle COM-Port.
			    Denne funktion goer det muligt at fjernstyre
			    den sekundaere serielle COM-Port.
			    Under installation af PTM opsaettes den pri-
			    maere port til dit packet-modem. Den sekundaere
			    port opsaette med korrekte parametre til din
			    remote-linie. Der kan eksempelvis kobles et andet
			    packet-modem, en anden PC eller et maaleinstru-
			    ment med RS232 interface, paa denne port.
			    Ved Exit til Mailbox sendes Ctrl Z.
	    
	    YAPP Resume:  - Denne funktion goer det muligt at genoptage
			    en ufuldstaendig filoverfoersel. Det kan vaere
			    p.g.a. time-out, disconnect eller, fordi du
			    selv har afbrudt overfoerslen.
			    Naar en fil-overfoersel afbrydes, faar du valget
			    mellem at slette eller gemme den ufuldstaendige
			    fil, hvis mindst 3 blokke er modtaget. 
			    De 2 sidst modtagne blokke gemmes ikke, da disse
			    kan indeholde skrammel.
			    Vaelger du at gemme filen, har du mulighed for
			    at hente resten af filen nu eller paa et senere
			    tidspunkt.
			    Du anmoder om den samme fil igen: YD Filnavn
			    Nar der meldes klar, trykker du som saedvanlig
			    ALT Y, og vaelger herefter resUme [U]
			    PTM fortaeller modparten, hvor der skal startes
			    fra i filoverfoerslen, og denne sender saa res-
			    ten af filen. Det er dog en betingelse, at
			    modparten kan haandtere denne YAPP-udvidelse.
			    FBB-BBS-er af nyere version kan klare dette og
			    selvfoelgelig PTM/PTM imellem - hvis ellers det
			    er mindst en version 4.46 i begge ender!



Installation:

	  VIGTIGT, at du sletter evt. gammel PTM.CNF, foer start af denne
	  version. Programmet SKAL om-konfigureres.

Tips:          
	  Har du to modems koblet op, kan du oprette et par filer til
	  at aendre modem-parametre, naar du connecter paa det ene modem,
	  forstaaet saadan:
	  
	  Naar Modem 1 connectes, sendes nye parametre til Modem 2 
	  - filnavn BUSY2.TNC
	  
	  Naar Modem 1 disconnecter, sendes nye parametre til Modem 2 
	  - filnavn NOTBUSY2.TNC

	  Naar Modem 2 connectes, sendes nye parametre til Modem 1.
	  - filnavn BUSY1.TNC
	  
	  Naar Modem 2 disconnecter, sendes nye parametre til Modem 1
	  - filnavn NOTBUSY1.TNC

	  Filerne kan f.eks. bruges til at aendre CText, slaa TNC-Mailbox
	  til og fra, slaa auto-disconnect til og fra. Filerne er i stil
	  med START.TNC og STOP.TNC

	  
	  REMOTE-CONTROL FUNKTIONER:

	  XH       - Hjaelp til Remote Funktioner.
		     Filen FHELP.DAT sendes.
		     Opret selv denne fil!

	  XS       - Viser Status paa Remote Funktionerne.
		     Foelgende statuslinier aflaeses paa porten:
		     ERROR, SELECT, PAPER OUT og BUSY.
		     Er ERROR Low, sendes STATUS1L.DAT. 
		     Er ERROR High, sendes STATUS1H.DAT.
		     Er SELECT Low, sendes STATUS2L.DAT.
		     Er SELECT High, sendes STATUS2H.DAT.
		     Er PAPER OUT Low, sendes STATUS3L.DAT.
		     Er PAPER OUT High, sendes STATUS3H.DAT.
		     Er BUSY Low, sendes STATUS4L.DAT.
		     Er BUSY High, sendes STATUS4H.DAT.
		     Opret selv disse filer!

    X## eller X### - Remote Funktioner.
		     X01 til XFF    HEX - husk altid 2 cifre.
		     X001 til X255  DECIMALT - husk altid 3 cifre.
		     Det er tilladt at kombinere en X-vaerdi, der aktiverer
		     flere funktioner paa en gang.
		     Bruges kommandoen X01 eller X001, vil der komme en 
		     positiv puls paa 100mS paa Data Bit 0 paa LPT1 eller 
		     LPT2. 
		     Har du en printer tilkoblet paa LPT1, saa anvend LPT2 
		     til disse remote funktioner (adresse 378H - 278H).
		     X02 eller X002 vil aktivere Data Bit 1 og saa fremdeles.
		     Disse pulser kan bruges til at styre flip-flops m.m.
		     og kan bruges til styring af lige, hvad du kan finde
		     paa, f.eks. frekvens-skift, start af PA-trin, antenne-
		     skift, aktivering af sirene, styring af antennerotor
		     eller taende for kaffemaskinen.
		     Benyt buffere paa din printer-udgang, saa du ikke
		     kommer galt afsted.
		     Du kan vaelge om der skal SYSOP-status til at aktivere
		     Data Bit 5, 6 og 7.
		     Ved Disconnect sendes altid en puls paa Data bit 0.
		     Denne kan bruges til Reset af diverse kredsloeb.

		     X01 og X001 vil sende filen F0.DAT
		     X02 og X002 vil sende filen F1.DAT
		     X04 og X004 vil sende filen F2.DAT
		     X08 og X008 vil sende filen F3.DAT
		     X10 og X016 vil sende filen F4.DAT
		     X20 og X032 vil sende filen F5.DAT
		     X40 og X064 vil sende filen F6.DAT
		     X80 og X128 vil sende filen F7.DAT
		     Opret selv disse filer!

		     DB 25 forbindelser paa printer-udgang:
		     DATA BIT 0 - Pin 2   (F0.DAT)
		     DATA BIT 1 - Pin 3   (F1.DAT)
		     DATA BIT 2 - Pin 4   (F2.DAT)
		     DATA BIT 3 - Pin 5   (F3.DAT)
		     DATA BIT 4 - Pin 6   (F4.DAT)
		     DATA BIT 5 - Pin 7   (F5.DAT)
		     DATA BIT 6 - Pin 8   (F6.DAT)
		     DATA BIT 7 - Pin 9   (F7.DAT)
		     ERROR      - Pin 15  (STATUS1L.DAT og STATUS1H.DAT)
		     SELECT     - Pin 13  (STATUS2L.DAT og STATUS2H.DAT)
		     PAPER OUT  - Pin 12  (STATUS3L.DAT og STATUS3H.DAT)
		     BUSY       - Pin 11  (STATUS4L.DAT og STATUS4H.DAT)
		     INIT       - Pin 16  Bruges til PULSE-funktionen.
		     GROUND     - Pin 18 til 25

  Ctrl C i F#.DAT filerne tillader, at du afgiver modem-kommandoer i F#.DAT.
  Husk at indsaette en saadan (char. 03H) efter den tekst, der skal sendes.
  Ctrl C foraarsager ogsaa et delay paa 10 sekunder, saa teksten kan naa at
  blive sendt, inden modemet gaar i Command Mode.
  Naar hele filen er sendt, laves altid et delay paa 10 sekunder.
  
  eksempel: F5.DAT
  *** Switch to 1200 Baud, at Your End! ; Sender denne tekst
  Crtl C  (char. 03H)                   ; Delay i 10 sekunder og
					; Saet Modem i Command Mode
  Mode VP 1200                          ; Modem Commando 
  CONV                                  ; Vend tilbage til Converse Mode
					; Delay i 10 sekunder

  eksempel: F6.DAT
  *** Switch to 2400 Baud, at Your End! ; Text to Send the Connected Station!
  Ctrl C  (char. 03H)                   ; Delay i 10 sekunder og
					; Saet Modem i Command Mode
  Mode VP 2400                          ; Modem Commando 
  CONV                                  ; Vend tilbage til Converse Mode
					; Delay i 10 sekunder


	  BEMAERK aendringen af STROBE-funktionen - denne kaldes nu for
	  PULSE og benytter INIT-linien i stedet for STROBE-linien.
	  Hvis du bruger denne funktion, maa du flytte forbindelsen fra
	  pin 1 (STROBE) til pin 16 (INIT).
	  
	  PULSE    - PULS funktionen virker saaledes:  
		     Naar du er Disconnected, vil der med et interval
		     paa mellem 1 til 9 sekunder udsendes en puls paa
		     INIT-udgangen fra LPT1 eller LPT2. (pin 16)
		     Dette kan bruges til f.eks at styre 2 modtagere, en dual-
		     bander radio eller scanne 2 frekvenser i samme baand. 
		     Med denne metode kan du klarer dig med 1 Modem.
		     Ved Connect udsendes ingen puls paa INIT-udgangen.

Foreslag til simpel opbygning af remote-styring:
 X01 eller X001 (D0) - Resetter Flip-Floppen ved Disconnect.
 X02 eller X002 (D1) - Resettet Flip-Floppen paa Remote-Controllen.
 X04 eller X004 (D2) - Setter Flip-Floppen paa Remote-Controllen.
 XS                  - Aflaeser status paa Flip-Floppen via ERROR-signalet.

    INVERTER.
      74LS04
       |\
 D0   1| \ 2           AND
  -----|  O-----|      74LS08
 db 25 | /      |    1|----\
 pin 2 |/       |-----|     \
		      |      |3
		      |      |------|
		     2|      |      |
       |\       |-----|     /       |
 D1   3| \ 4    |     |----/        |
  >----|  O-----|                   |   Denne flip-flop skifter State,
 db 25 | /                          |   naar den henholdsvis faar puls
 pin 3 |/                           |   paa RESET og SET           
			     RESET  O 1            
			    D 2------------ 5 Q    
			  -----|          |----------- til relae- eller
			       |          |            transistorstyring
			       | FLIPFLOP |   _       
			  CLK 3|  74LS74  | 6 Q  
			  |----|>         |-----|
			  | /  ------------     |
       |\                 /     SET O 4         |
 D2   5| \ 6            /           |           |
  >----|  O-------------------------|           |          SN74LS04
 db 25 | /                                      |          SN74LS74
 pin 4 |/                                       |          SN74LS08
						|          pin 7  = GND
						|                                                |          pin 14 = +5V
 _____                                          |
 ERROR   (status retur)                         |          
  <---------------------------------------------|          
 db 25                                                     
 pin 15                  ----------------------                                  
			 |                    |
		       D | 12------------ 9 Q |
			 ----|          |-----|------- til relae- eller
			     |          |     |        transistorstyring
 ____                        | FLIPFLOP |   _ |
 INIT                  CLK 11|  74LS74  | 8 Q |
  >--------------------------|>         |------
 db 25                       ------------
 pin 16                  
			Denne flip-flop vil skifte State
			med interval mellem 1 og 9 sekunder,
			hvis PULSE-funktionen er slaaet til.
 GND
  ----------|
 db 25      |
 pin 18-25  | /
	    / GND
	  /

Software: DOS 2.0 eller hoejere.

Hardware: PC/XT/AT med min. 512K Mem.

	  PTM-programmet kraever hardware handshake.

	  Disse forbindelser maa vaere tilstede mellem PC og TNC.
	  pin 1   Skaerm
	  pin 2   TXD
	  pin 3   RXD
	  pin 4   RTS
	  pin 5   CTS
	  pin 6   DSR
	  pin 7   GND
	  pin 8   DCD - Denne linie benyttes fra og med PTM ver.4.50


	  Baudrate mellem PC og TNC:
	  Det kan i visse tilfaelde vaere noedvendigt at saette
	  hastigheden saa lavt som 600 eller 1200 baud. Dette gaelder isaer,
	  hvis du har et CGA-kort. Opdateringen til dette foregaar ikke
	  hurtigt nok paa alle typer CGA-kort, og du vil derfor miste
	  karakterer paa skaermen.


TNC:      Alle Flows saettes til OFF.
	  START    = 0
	  STOP     = 0
	  XON      = 0
	  XOFF     = 0
	  USERS    = 1
	  STREAMSW = $00
	  CHSWITCH = $00
	  AUTOLF   = OFF
	  LFADD    = OFF
	  8BITCONV = ON

	  Evt. MailBox i Modem skal vaere Disabled.
	  KUN Kantronic modems tillader, at denne er Enabled.

	  Bruges der PK88 eller PK232 skal BBSMSG vaere OFF, ellers sendes
	  STARTx.TNC, STOPx.TNC, WELCOME.DAT og BYE.DAT filerne ikke. 


Software Setup af PTM:

Programmet finder selv ud af, om du har Color eller Monochrome video-kort.

Foerste gang programmet startes, skal det konfigureres foer brug.
Du bliver promptet for dette, naar programmet startes.
Ved naeste opstart af programmet skal foelgende spoergsmaal ikke besvares
igen, hvis konfigurationen gemmes paa disk, men menuen kan dog fremkaldes 
med Ctrl F3, hvis enkelte vaerdier oenskes aendret.

Cannot open parameter-file.
You must configurate the program before using it!
Do you want to do this [Y/N]:
Svarer du 'N', vendes tilbage til DOS prompt.
Svarer du 'Y', faar du et nyt skaermbillede.

Der fremkommer nu en 2-delt menu.
Der bevaeges op og ned i det venstre vindue med pil-tasterne eller ved at
taste den fremhaevede karakter. 
Samtidig fremkommer nye tekster i det hoejre vindue.
For at komme over i det hoejre vindue benyttes TAB-tasten.
Der bevaeges op og ned i det hoejre vindue med pil-tasterne.
Oenskes en opsaetning aendret, benyttes mellemrums-tasten ved langt de fleste
funktioner. Der skiftes saaledes f.eks mellem ON og OFF. Er der mere
end 2 valg i en funktion, benyttes SPACE-tasten flere gange. Dette er f.eks.
tilfaeldet i funktionerne under Comport-opsaetningen.
I de resterende funktioner maa tekst eller vaerdier indtastes paa almindelig
vis. F.eks Call og Serial Number. Disse indtastningen afsluttes ved at taste 
Enter.
For at komme tilbage i det venstre vindue benyttes TAB eller ESC-tasten.
For at afslutte opsaetningen benyttes ESC-tasten.
Der promptes for, om opsaetningen skal gemmes. Tast Y eller N.

Det er meget vigtigt, at du i det mindste foretager opsaetning af 
Comport og Directory, foer du gemmer opsaetningen. Foretages dette ikke,
vil programmet terminere, hvis den/de benyttede Comport/e ikke stemmer 
overens med PTMs default-vaerdier. Har du undladt at gennemgaa Directory-
menuen, risikerer du, at alt (Up/Downloads, Mails og Log-filer) bliver
lagt i samme directory som PTM.
Det maa ogsaa tilraades at indsaette korrekt Call og Serial Number.

Herunder vises, hvordan de 2 menuer er opdelt:
Til venstre hovedfunktionerne, til hoejre underfunktionerne med default
vaerdier.

 Alarm          Connect Alarm:                  OFF
		Chat:                           OFF
		Beep on Trace Call:             OFF
		Alt Trace [Max 10 char]         __________

 Buffer         Buffer Size:                    Large
		Receive Buffer:                 OFF
		Open Buffer at Connect:         OFF
		Close Buffer at Disconnect:     OFF

 Call/SN        Call:                           NOCALL
		Serial Number:                  0000000
		Language:                       ENG
		Cyrillic Keyboard Layout:       Russian

 Comport        Primary Serial Port:            COM1
		Baudrate:                       9600
		Databits:                       8
		Stopbits:                       1
		Parity:                         None
		Secondary Serial Port:          COM1
		Baudrate:                       9600
		Databits:                       8
		Stopbits:                       1
		Parity:                         None
		Scan Serial Ports:              OFF
		FIFO UART (NS16550A):           OFF
		RCVR Trigger Level (Bytes):     8

 Digicom        [\]{|} to Digicom-char:         OFF
		Convert to Danish/Swedish:      Danish

 Directory      RX-DIR [drive:\path]:           C:\PTM\RXDIR________________
		TX-DIR [drive:\path]:           C:\PTM\TXDIR________________
		MAIL-DIR [drive:\path]:         C:\PTM\MAIL_________________
		PERS-DIR [drive:\path]:         C:\PTM\PSDIR________________
		LOG-DIR [drive:\path]:          C:\PTM\LOG__________________

 Display        Display Lines:                  25
		Wrap-around [0..80]:            70
		Screen Save [0..9 Min]:         0
		TX-text in RX-window:           OFF
		Primary RX-Text Color
		Secondary RX-Text Color
		TX-Text Color
		Mail
		Background

 Filter         Monitor Filter:                 OFF
		Low Char.[0-255]:               32_
		High Char.[0..255]:             157

 Log            Log Connects:                   OFF
		Log Up/Downloads:               OFF
		Log format:                     One big File

 Mailbox        Mail Snatcher:                  OFF
		Alt Mail Trace [10 char]:       POST______
		Send 'Mail for Call':           OFF
		Mailbox Only:                   OFF
		Mailbox Monitor:                OFF
		Forward:                        OFF
		Forward Port:                   Primary
		Forward to BBS Call:            ____________________________
		BID Check:                      OFF
		PTM Connect-text:               ON

 Overlay        Call to Editor:                 ____________________________
		Call to Display:                ____________________________
		Call to My Program:             ____________________________

 Printer        Printer:                        OFF
		Printer connected to:           LPT1

 Remote         Parallel Remote-Control on:     LPT2
		SYSOP on Bit 5,6,7:             OFF
		PULSE on Remote Port:           OFF
		PULSE every [1-9 Sec]:          5
		SYSOP on Serial Port:           OFF
		SYSOP Remote YAPP:              OFF

 Timer          Disconnect Timer:               OFF
		Time Out [1-9 Min]:             9
		Heart Beat [1-9 Min]:           4

 TNC            TNC Type [0,1,2]:               2
		Send DAYTIME at startup:        OFF

 Save Y/N:

****************************************************************************
Detaljeret beskrivelse af opsaetningen:

Alarm
-----
Connect Alarm:
Vaelg, om connect-alarmen skal vaere aktiv ved start af programmet.
Default: OFF

Chat:
Vaelg, om denne funktion skal vaere aktiv. Er Chat sat On, vil der lyde en
ringen, naar denne funktion bruges af den opkaldende.
Default: OFF

Beep on Trace Call:                            
Vaelg, om der skal bippes, hver gang dit Call forekommer i en tekst.
Default: OFF

Alt Trace [Max 10 char]:
Vaelg om der skal bibbes, hver gang denne tekststreng forekommer i en tekst.
Vil du fjerne denne tekststreng igen, og ikke tilfoeje en ny, slettes denne
ved at indtaste en SPACE eller en Ctrl G (Bell), efterfulgt af Enter i dette 
felt.
Default: Ingen tekst - indsaet selv.

Buffer
------
Buffer Size: 
Small, Medium eller Large.
Vaelg stoerrelse paa Capture/Screen/Mail-buffer.
Vaelges Small, bliver der mere fri memory ved Overlay til DOS - Du kan starte
et stoerre program op inde fra PTM (ALT U).
Vaelges Medium, bliver bufferne som i de foregaaende versioner af PTM.
Vaelges Large, faar du meget store buffere, men kun lidt fri memory ved Over-
lay til DOS.
Default: Large

Receiver Buffer:
Vaelg om skaermbufferen skal vaere aktiv ved start af programmet.
Default: OFF

Open Buffer at Connect:
Vaelg om bufferen skal aabnes ved Connect.
Default: OFF

Close Buffer at Disconnect:
Vaelg om bufferen skal lukkes ved Disconnect.
Default: OFF

Call/SN
-------
Call:
Indtast dit kaldesignal (4-6 karakterer).
Default: NOCALL

Serial Number:
Her indtaster du dit personlige serienummer.
Du bliver registreret bruger paa en af foelgende maader:
1: Du skriver en mail til mig.
   Jeg sender en mail til dig med dit serienummer.
2: Du sender et brev til mig indeholdende frankeret svar-
   kuvert. Bor du uden for Danmark, sendes kuvert + 1 stk IRC.
   Jeg returnerer din svarkuvert med serienummer.
3: Du ringer til mig mellem 17 og 20 (overhold disse tider) og 
   du faar straks dit serienummer oplyst.
For alle tre punkter gaelder desuden, at jeg maa have dit
kaldesignal, navn og adresse samt evt. packetmodem-type.
Har du andre kommentarer til PTM, er du velkommen til at
skrive herom.
Skulle du ikke faa registreret din nye version af PTM lige
med det samme, er den eneste konsekvens af dette, at du hver
gang PTM startes, maa finde dig i at se paa den irriterende,
blinkende tekst i 30 sek, foer PTM fortsaetter sin opstart.
Programmet har ikke andre begraensninger!
Default: 0000000

Language:
Vaelg sprog - BEL, DAN, DEU, ENG, ESP, FRA, F�R, GRE, HEL, ISL, ITA, LUX,
	      NED, NOR, POR, SOU, SVE, ™ST, XXX, YYY eller RUS
default: ENG

Cyrillic Keyboard Layout:
Vaelg tastatur layout - russisk eller homofonisk.
Default: Russian

Comport
-------
Primary Seriel Port:    
COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ
Vaelg fra nedenstaaende tabel. COM1 og COM2 har standard adresser og IRQ.
Default: COM1

Baudrate: 
600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 Baud
Default: 9600

Databits:
Antal databits for forbindelse mellem computer og modem (7-8).
Default: 8

Stopbits:
Antal stopbits for forbindelse mellem computer og modem (1-2).
Default: 1

Parity [No/Odd/Even]:
Parity for forbindelse mellem computer og modem (None-Odd-Even).
Default: None

Secondary Seriel Port:  
COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ.
Vaelg den oenskede COM-Port (1 til J). Default - som primaer seriel port.
Du maa ikke vaelge en comport, der bruger samme IRQ som den primaere port.
Har du kun 1 modem tilsluttet, vaelges samme Com-port som den primaere port, 
ellers vaelges fra nedenstaaende tabel.
default: COM1

TABEL for sammenhoerende adresser og IRQ:
-----------------------------------------
COM1 = adr. 3F8 - IRQ 4.
COM2 = adr. 2F8 - IRQ 3.
COM3 = adr. 3E8 - IRQ 4.
COM4 = adr. 2E8 - IRQ 3.
COM5 = adr. 3E8 - IRQ 3.
COM6 = adr. 2E8 - IRQ 4.
COM7 = adr. 3E8 - IRQ 5.
COM8 = adr. 2E8 - IRQ 7.
COM9 = adr. 3E8 - IRQ 7.
COMA = adr. 2E8 - IRQ 5.
COMB = adr. 2E0 - IRQ 3.
COMC = adr. 2E0 - IRQ 4.
COMD = adr. 2E0 - IRQ 5.
COME = adr. 2E0 - IRQ 7.
COMF = adr. 320 - IRQ 3.
COMG = adr. 320 - IRQ 4.
COMH = adr. 320 - IRQ 5.
COMI = adr. 320 - IRQ 7.
COMJ = adr. 3E8 - IRQ 2.

Eks.: Du oensker at benytte en seriel adapter med 2 ekstra porte.
      Dette kort kan eksempelvis strappes til 4 forskellige COM-porte.
      COM1 = adr. 3F8
      COM2 = adr. 2F8
      COM3 = adr. 3E8
      COM4 = adr. 2E8
      Samt til 4 forskellige IRQ.
      IRQ 3
      IRQ 4
      IRQ 5
      IRQ 7
      Du maa nu undersoege og overveje, hvilken adresse og IRQ du vil benytte,
      og strappe seriel adapteren herefter. Pas paa - vaelg en adresse og en
      IRQ, der ikke benyttes i forvejen af andre enheder i dit system.
      Du vaelger f.eks COM3 = adr. 3E8 og IRQ 5. Find denne sammensaetning i
      den ovenstaaende tabel. Du vil se, at den her hedder COM7, og du skal
      derfor under konfigureringen af PTM svare/vaelge COM7.
      eks. 2: COM4 = adr. 2E8 og IRQ 3 - vaelg COM4 i tabellen.
      Hvis andre enheder bruger samme IRQ, som PTM, maa interrupt disables
      paa disse.

Baudrate: 
600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 Baud
Default: 9600

Databits:
Antal databits for forbindelse mellem computer og modem (7-8).
Default: 8

Stopbits:
Antal stopbits for forbindelse mellem computer og modem (1-2).
Default: 1

Parity [No/Odd/Even]:
Parity for forbindelse mellem computer og modem (None-Odd-Even).
Default: None

Scan Serial Ports:     
Default: OFF

FIFO UART (NS16550A): 
Understoet FIFO UART.
Default: OFF

RCVR Trigger Level (Bytes):     
Receiver trigger level paa FIFO UART NS16550A.
Default: 8

Digicom
-------
[\]{|} to Digicom-char: 
Vaelg, om denne funktion skal vaere aktiv ved start af PTM.
Default: OFF

Convert to Danish/Swedish:
Vaelg om [\]{|} skal konverteres til danske eller svenske karakterer.
Default: Danish

Directory
---------
RX-DIR [drive:\path]:
Indtast drev og sti til det directory, du oensker at faa uploadet filer til.
Eks.: C:\UPLOAD
Du maa selv oprette dette directory med DOS-kommandoen MKDIR (MD).
Default: RXDIR   som PTM selv opretter.

TX-DIR [drive:\path]:
Indtast drev og sti til det directory, du oensker der skal kunne downloades
filer fra. Eks.: C:\DOWNLOAD
Du maa selv oprette dette directory med DOS-kommandoen MKDIR (MD).
Default: TXDIR   som PTM selv opretter.

MAIL-DIR [drive:\path]:
Indtast drev og sti til det directory, du oensker at faa din mail lagt i.
Eks.: C:\POST
Default: MAIL   som PTM selv opretter.

PERS-DIR [drive:\path]:
Indtast drev og sti til det directory, du oensker anvendt til personlig
fil-transfer. Eks.: C:\PERSDIR
Dette directory anvendes til personlige programmer.
Dvs., at filer kan adresseres til et bestemt Call.
Kun LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og ARJ-filer kan overfoeres paa denne maade!
En fil, du oensker lagt i dette katalog, skal have dette format:
XXCALL.LZH eller XXCALL.ZIP    XX   = 00 til 99 (altid 2 cifre)
XXCALL.ARC eller XXCALL.ZOO    CALL = Kaldesignal paa den, der skal kunne
XXCALL.PAK eller XXCALL.ARJ           hente filen (MAX 6 karakterer).
			       .LZH = pakket fil (LHARC)
			       .ZIP = pakket fil (PKZIP)
			       .ARC
			       .ZOO
			       .PAK
			       .ARJ
Default: PSDIR   som PTM selv opretter.

LOG-DIR [drive:\path]:
Indtast drev og sti til det directory, du oensker at have dine log-filer
anbragt i.
Eks.: C:\LOGDIR
Default: LOG   som PTM selv opretter.

Display
-------
Display Lines:
Vaelg, hvor mange linier du oensker paa din skaerm.
25 linier paa skaermen. Denne Mode kan altid vaelges uanset video-kort.
43 linier paa skaermen (kun med EGA).
50 linier paa skaermen (kun med VGA).
Default: 25

Wrap-around:
Automatisk linieskift (afsendelse af linien) naar linie-laengden overstiger
den indsatte vaerdi, samt at en <space> tastes. Saettes vaerdien til 0, er
denne funktion slaaet fra (0-80).
Default: 70

Screen Save:
Vaelg, hvornaar skaermen skal slukkes. 0 = slukkes ikke. 1-9 = efter 1-9 min
slukkes skaermen, hvis der ikke er connect. Er der Connect, traeder timeren
foerst i kraft ved Disconnect. Skaermen taendes ved Connect eller ved en
keyboard indtastning. Skaermen kan blankes manuelt med "Alt W".
Default: 0

TX-text in RX-window:
Vaelg, om du vil have TX-tekst i baade RX og TX-vindue.
ON = begge vinduer / OFF = kun i TX-vindue.
Default: OFF

Hvis  dit video-kort er med farver, faar du dette valg:

Primary RX-Text Color
Vaelg RX-tekst-farve for Port 1.

Secondary RX-Text Color
Vaelg RX-tekst-farve for Port 2.

TX-Text Color
Vaelg TX-tekst-farve.

Mail
Vaelg Mail-To-You farve.

Background 
Vaelg baggrundsfarve. 

Hvis dit video-kort er af monochrome-typen, faar du dette valg.

Highlight RX-Text:
Vaelg, om du vil have fremhaevet Rx-teksten.
Default: OFF

Filter
------
Monitor Filter:
Vaelg, om monitor-filteret skal vaere aktivt ved start af programmet.
Viser ikke tomme linier og reagerer ikke paa BELL i monitor-mode.
Filteret kan goeres variabelt, en nedre og oevre graense for ASCII-vaerdi-
erne kan fastlaegges ved hjaelp af Low Char. og High Char.
Filteret vil paa denne maade kunne frasortere naesten al BINAER-trafik paa
skaermen, hvis default vaerdierne for Low og High char. benyttes.
Default: OFF

Low Char.[0-255]:
Vaelg laveste synlige karakter i monitor-filteret.
ASCII-vaerdien opgives decimalt.
Default: 32  (dette svarer til en SPACE).

High Char. [0-255]:
Vaelg hoejeste synlige karakter i monitor-filteret.
ASCII-vaerdien opgives decimalt.
Default: 157 (dette svarer til det danske oe)

Log
---
Log Connects: 
Logger alle Connects og Cisconnects samt Connect-time i filen PTM.LOG eller
i den daglige log 03281991.LOG
Default: OFF

Log Up/Downloads:
Logger alle Up/Downloads samt transfer-time i filen PTM.LOG eller i den
daglige log 03281991.LOG
Default: OFF

Log format: 
One big File / Daily File.
Vaelg, om du vil have en stor sammenhaengende log-fil (PTM.LOG) eller 
log-filer dag for dag (03051991.LOG) - Lognavnet er dannet af maaned, dag og
aar - 5. marts 1991
Default: One big File   (En stor sammenhaengende log PTM.LOG)

Mailbox
-------
Mail Snatching:
Saettes til ON, hvis du oensker automatisk mail-afhentning.
Naermere beskrevet under SF10 funktionen.
Default: OFF

Alt Mail Trace [10 char]:
Alternativt ord for MAIL. Eks. MEDDELELSE, TELEX, BESKED, POST, MESSAGE.
Vil du fjerne denne tekststreng igen - og ikke tilfoeje en ny, slettes denne
ved at indtaste en SPACE eller en Ctrl G (Bell), efterfulgt af Enter i dette 
felt.
Default: POST

Send 'Mail for Call':
Vaelg, om der skal udsendes en liste over, hvem der har Mails og Files
liggende i din mailbox (sendes hver fulde time).
Bemaerk, at Modem-parameter TXUIFRAM skal saettes ON.
Default: OFF

Mailbox Only:
Vaelg, om mailboksen og kun mailboksen skal vaere aktiv ved start af
programmet. Ved opkald omstilles direkte til mailboksen.
Kalder du selv op, bliver denne funktion slaaet fra, indtil forbindelsen
igen afsluttes.
Default: OFF

Mailbox Monitor:
Vaelg, om du vil have monitor paa, naar nogen befinder sig i din mailboks.
Du kan saaledes kigge med, hvad modparten og mailboksen skriver til
hinanden.
Default: OFF

Forward:
Vaelg, om du vil forwarde mails. Der forwardes 1 gang i timen.
Default: OFF

Forward Port:
Vaelg, hvilken Port der skal forwardes paa, primaer eller sekundaer.
Default: Primary

Forward to BBS Call:
Indtast Call paa din hjemme-BBS.
Default: ingen

BID Check:
Skal der foretages BID-check ved modtagelse af Forward, saettes denne funktion 
ON. Alle modtagne BID-numre gemmes i filen BIDCHECK.PTM i MAIL-dir.
Default: OFF

PTM Connect-text:
Saetes denne funktion OFF, vil PTM undlade at sende sine egne
Connect-tekster samt WELCOME.DAT. Er dit modem sat op med en
CTEXT, vil disse blive afsendt.
Default: ON

Overlay
-------
Call to Editor: 
Indtast drev:\sti\filnavn paa din favorit editor. Denne kan herefter kaldes
med ALT U kommandoen. Eks.: C:\NORTON\NE
Du kan ogsaa vaelge kun at angive filnavnet paa editoren og i stedet i din 
autoexec.bat lave path til editoren. Eks.: PATH=C:\NORTON. Dette har den
fordel, naar du kalder editoren med ALT U, at du vil faa den fil, du editerer
i, gemt i dit current directory.
Default: ingen

Call to Display: 
Indtast drev:\sti\filnavn paa et program, der kan vise en ASCII-fil. Brug evt.
den medfoelgende fil LIST.COM, som er et udmaerket program til dette formaal.
Dette program kan herefter kaldes med ALT L kommandoen. Eks.: C:\PTM\LIST
Du kan ogsaa vaelge kun at angive filnavnet paa dette program og i stedet i 
autoexec.bat lave path til programmet. Eks.: PATH=C:\PTM.
Default: ingen

Call to My Program: 
Indtast drev:\sti\filnavn paa et program, du vil kunne kalde inde fra PTM.
Eks.: C:\HAM\LOCATOR eller C:\VIRUS\VIRSCAN
Du kan ogsaa vaelge kun at angive filnavnet paa programmet og i stedet i din
autoexec.bat lave path til programmet. Eks.: PATH=C:\HAM eller PATH=C:\VIRUS
Dette program kan herefter kaldes med Alt F2.
Default: ingen

Printer
-------
Printer:
Vaelg, om parallel-printer skal vaere aktiv ved start af programmet.
Default: OFF

Printer connected to:
Vaelg, hvilken LPT-port der skal anvendes (LPT1-LPT2).
Default: LPT1

Remote
------
Parallel Remote-Control on: 
Vaelg Parallel-port til Remote-control.
Har du printer tilsluttet LPT1, saa vaelg LPT2 (ellers gaar det galt !!!).
Default: LPT2

SYSOP on Bit 5,6,7:
Saettes til OFF, hvis alle skal kunne bruge Remote-control paa bit 5, 6 og 7.
Saettes til ON, hvis der kraeves SYSOP-status til bit 5, 6 og 7.
Default: OFF

PULSE on Remote Port:
Saettes til ON hvis du oensker en puls fra Init-udgangen. Til styring af
evt. 2 radioer, multi-bander eller eller kanal-scanning.
Default: OFF

PULSE every [1-9 Sec]:
Her bestemmes puls-interval fra Init-udgangen.
Default: 5

SYSOP on Serial Port:
Saettes til OFF, hvis alle skal kunne bruge Remote-Control paa den sekundaere
serielle COM-port.
Saettes til ON, hvis der kraeves SYSOP-status til dette.
Default: OFF

SYSOP Remote YAPP:
Saettes denne funktion til ON, vil det kun vaere muligt at
foretage remote binaer transfer med SYSOP-status.
PD-kommandoen er den eneste remote transfer mode, der stadig 
vil virke uden SYSOP-status.
Default: OFF

Timer
-----
Disconnect Timer:
Vaelg, om disconnect timer skal vaere aktiv ved start af programmet.
Default: OFF

Time Out:
Tiden for, hvornaar PTM disconnecter, hvis der ikke modtages noget fra modpar-
ten, der er connectet. Opgives i minutter (1-9).
Default: 9

Heart-beat:
Tidsinterval for afsendelse af <CR> (1-9 Min) - kun i connected tilstand og 
kun, naar heart-beat funktionen er slaaet til med Ctrl F7.
Default: 4

TNC
---
TNC Type [0/1/2]:
Type 1 anvender Control C metoden til at komme til 
tilbage i Command-mode, efter at ha' vaeret i Transparent-mode.
Type 2 anvender BREAK metoden, der er hurtigere. Anvend denne hvis dit
modem kan haandtere denne metode. Type 0 er til testformaal. Her sendes
hverken Control C eller BREAK.
Default: 2

Send DAYTIME at startup:
Vaelg, om du vil have PTM til at sende DAYTIME til TNC-en.
Default: OFF

Save Y/N:
---------
Denne tekst fremkommer foerst, naar der tastes ESC i venstre vindue.
Svarer du 'N', gemmes opsaetning ikke paa disk, men gaar dog videre i programmet
Svarer du 'Y', gemmes opsaetningen i en fil med navnet PTM.CNF, og programmet
fortsaetter til et nyt skaermbillede.
Default: NO - opsaetningen gemmes ikke paa disk.



Naeste skaermbillede viser programnavn og version.
Ligeledes vises, hvor meget memory der var tilstede foer start af programmet,
samt hvor meget memory der bliver brugt til forskellige buffere i program-
met, og hvor meget der efterlades ubrugt.

Herefter foelger en pause, hvor programmet checkes for "virus". 

Naar dette er gjort, skrives der nederst paa skaermen 'Press any key:'
Tryk paa en tilfaeldig tast, og programmet gaar videre til hoved-skaermbille-
det. Hvis du ikke trykker paa en tast inden for 30 sekunder, fortsaetter 
programmet selv.
	   
Dette skaermbillede er delt op i tre felter.

I det oeverste vises alt, hvad der kommer ude fra (RX-vindue).
Ligeledes vises der i dette vindue diverse meddelelser.

Det midterste felt viser, hvilke options der er aktive:
[Buffer] 123456, Skaermbuffer med taeller eller [File] 123456, hvis du har aabnet
en fil. [Filt] Monitor-filter, [Prn] Printer, [Disc] Connect-status,
[Alarm] Connect-alarm, [Timer] Disconnect-timer, [MM] Mailbox-Monitor,
[BBS] Mailbox-Only, [Mail] blinker, hvis der er ny post, eller [File] blinker,
hvis du har modtaget en fil, eller [MaFi] blinker ved baade ny post og fil.
[23:21] viser klokken.
Desuden vises dit kaldesignal, aktiv Comport samt PTM versionsnummer.

Nederste skaermbillede er udelukkende afsat til keyboard-indtasning (Tx).




Kommando-forklaring:

Ved hjaelp af ALT H fremkaldes en hjaelpetekst til de forskellige kommandoer:

   F1   Sender Ctrl C / BREAK til modem for at faa dette i command-mode.
	Advarsel! Brug ikke Ctrl C til dette, da skaermbilledet vil blive
	oedelagt.

  AF1   Viser LOG-fil paa skaermen (PTM.LOG eller 03281991.LOG).

  CF1   Fremstiller Password-tabel i filen Call.PSW  F.eks. OZ4ZK.PSW
	Denne fil bestaar af 1000 tilfaeldige 5-cifrede tal, som bruges
	som password. Filen bliver forskellig, hver gang du taster Ctrl F1
	Denne fil skal indlaegges paa modstationens PC (remote PC).
	I din ende skal filen Renames til modstationens Call .
	Se ogsaa under SYS-kommandoen og under Filer til PTM - Call.PSW.

  SF1   Toggle Only SYSOP Remote YAPP-transfer ON/OFF.
	Saettes denne funktion til ON, vil det kun vaere muligt at
	foretage remote binaer transfer med SYSOP-status.
	PD-kommandoen er den eneste remote transfer mode, der stadig 
	vil virke uden SYSOP-status.

   F2   Sender 'conv' til modem, for at faa dette i converse-mode.

  AF2   Kalder dit favoritprogram. Se forklaring under installation af PTM.
	Efter at have trykket Alt F2, bliver du promptet for evt. argumenter.

  CF2   Toggle - Send "MAIL & FILE for Call" hver fulde time.
	TNC-parameter TXUifram skal vaere ON.
  
  SF2   BAYCOM Upload Binary File
	PTM sender BAYCOM Remote-kommandoen: //WB Filename
	Dette skulle aabne en fil i BAYCOM-enden, hvis der er indfoert
	denne remote-kommando i SETUP af BAYCOM.
	PTM afsender herefter filen. Dette kan stoppes fra BAYCOM-enden
	ved at sende et 'A', for Abort.
	Naar filen er afsendt, tilfoejer PTM denne slutning: [*EOF*]
	BAYCOM-enden maa selv lukke filen herefter!
	For at faa fjernet denne endelse og evt. andre uvedkommende
	karakterer fra den modtagne fil, maa BAYCOM-enden benytte 
	programmet CUTFILE. Dette program finder teksten [*EOF*] og af- 
	korter den modtagne fil, til korrekt stoerrelse.
	Programmet SIZEFILE kan ligeledes bruges bruges til dette, hvis
	fillaengden kendes. Begge programmer medfoelger i denne pakke.
	Lad filen SIZE_CUT.LZH vaere som den er (pakket), og laeg den i 
	dit TXDIR.

   F3   Skifter mellem primaer og sekundaer seriel port.
	Denne funktion kan kun bruges, hvis den sekundaere serielle port er
	sat op, og kan kun skiftes naar der ikke er Connect.

  SF3   Toggle Connect-text ON/OFF 
	Saettes denne funktion til OFF, vil PTM ikke sende diverse
	indledende tekster saa som [PTM 4.81], *** Hello Name og 
	Commands: //B, //H osv. - WELCOME.DAT sendes ej heller.
	Ved opstart af PTM er denne funktion sat som default til ON.
  
  CF3   Hvis configurationen oenskes aendret (Call, COM-port opsaetning og
	startop-options og farver). Hvis farver eller linie-antal aendres, 
	maa du foretage en nystart af programmet, idet de nye farver ikke 
	vil overskrive de gamle farver i alle skaermbilleder, samt at nyt
	linieantal vil vise underlige skaermbilleder. Er dit video-kort af 
	monochrome-type, kan farverne ikke aendres.

  AF3   Slaar Scanner til/fra.
	Denne funktion kan kun bruges, hvis den sekundaere serielle port er
	sat op, og kan kun kobles til/fra naar der ikke er Connect.
	Scanner primaer og sekundaer seriel port. Dette bruges til til at
	monitere 2 modems paa samme tid. Hvis der kommer Connect paa det
	ene modem, stopper scanningen, indtil der atter Disconnectes.
	Bliver der Connected paa det andet modem i mellemtiden, vil dette
	connect staa i koe, indtil der disconnectes paa det foerste modem.
	Det maa anbefales at saette MONITOR OFF paa det ene eller paa begge
	modems under scanning, da tekst fra de to modems ellers kan blive
	blandet sammen paa skaermen.
	Naar scanneren er slaaet til, vil dette ses i statusvinduet som en
	blinken i teksten " Com# ".

   F4   Aabner og lukker for skaermbufferen. Naar bufferen er fuld, nulstilles
	denne, og ny tekst bliver fyldt i fra starten af bufferen.
	Gammel tekst vil herefter vaere slettet i bufferen.

  CF4   Nulstiller skaermbufferen.

  SF4   Gemmer skaermbufferen paa disk.

  AF4   Viser hele skaermbufferen paa skaermen.

   F5   Afsendelse af ASCII-filer fra disk.

  CF5   Sletning af fil paa disk.

  SF5   Viser ASCII-fil fra disk paa skaermen.

  AF5   aabner og lukker for ASCII-fil paa disken og modtager saaledes
	ASCII-tekst fra modem direkte til en fil paa disken.

  F6#   Sender route-buffer # (0-9).

  CF6   Indtastning af kaldesignaler i route-bufferen.

  SF6   Gemmer route-bufferen paa disk (ROUTING.BUF).

  AF6   Henter route-bufferen fra disk (ROUTING.BUF).

   F7   TX-tekst i baade RX og TX-vindue / TX-tekst kun i TX-vindue.

  AF7   Tvinger programmet ud af Crypto-mode. Bruges kun, hvis der kommer 
	uorden i synkronismen. Dette maa goeres baade hos dig og hos den, du 
	er connected til.
  
  CF7   Toggle Heartbeat On/Off. Naar denne funktion er On, vil der automa-
	tisk blive afsendt en <CR> med det tidsinterval, du har valgt under
	installationen; dette dog, kun hvis du er connected til en anden
	station. Funktionen saetter desuden Disconnect-timeren til Off.
	Naar du disconnecter, bliver Heart-beat funktionen slaaet fra igen.
	Funktionen kan bruges til at holde liv i en etableret forbindelse -
	f.eks. forbindelsen til et DX-Cluster via en Node.

  SF7   Toggle PULSE-funktionen On/Off. 
  
   F8   Editering af type ahead bufferen.

  CF8   Sletter type ahead bufferen.

  AF8   Sender type ahead bufferen

  SF8   Clear Mail Snatching. 
	Benyttes til at slukke den blinkende tekst WAIT samt stoppe 
	en paabegyndt Mail Snatching.

   F9   Skift af aktivt diskdrev og directory.

  CF9   Sender configurationsfil af modem (CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC) til
	modem. CONFIG1.TNC sendes til modem paa primaer port, CONFIG2.TNC
	sendes til sekundaer port. 
	Disse filer kan oprettes ved hjaelp af din egen editor.
 
  AF9   Toggle Beep paa Alternativ Trace On/Off.
  
  SF9   Vis Trace Liste
	I lighed med MHeard, laver PTM en liste over, hvornaar dit
	kaldesignal er hoert (Trace Call) i en uconnected pakke. 
	I listen indgaar, hvem der sendte pakken, hvornaar og om det 
	var en Mail-Beacon eller File-Beacon. Der checkes paa ordene
	MAIL og FILE samt Alt Mail Trace (default POST). 
	Listen indeholder de sidste 16 gange, dit kaldesignal er set.
	Modem-parameter: Monitor = ON

  F10   Viser et directory.
 
 AF10   Toggle Blink On/Off
	PTM sender karakteren 255 - dette faar den effekt, at efterfoelgende
	tekst vil blinke hos modparten, indtil du igen sender ALT F10 eller
	enden af linien naas.
	Eks:
	(Alt F10) DENNE LINIE BLINKER           - Hele linien blinker
	DETTE ORD (ALT F10) BLINKER             - ordet BLINKER blinker
	DETTE (ALT F10) ORD (ALT F10) BLINKER   - ordet ORD blinker
	
	Denne funktion kan bruges i WELCOME og BYE.DAT - indsaet karakteren
	255 foer og efter den del af teksten, der skal blinke.
	EDLIN kan goere dette (Hold ALT nede og tast 2 5 5 paa de nummeriske
	keyboard og slip ALT igen).

	Funktionen virker kun, hvis modparten ogsaa koerer PTM Ver.4.25
	eller hoejere; ellers vises karakteren 255 som et mellemrum (space).

 CF10   Printer en ASCII-fil. (Parallel Port - LPT1)
 
 SF10   Mail Snatching - toggle funktion (Automatisk mail-afhentning).
	Funktionen virker saaledes:
	Hvis PTM ser en mail-beacon, hvor dit kaldesignal er naevnt,
	vises denne besked paa skaermen:
	"*** Wait for the next n min. - Mail Snatching in Progress"
	Samtidig vil teksten " WAIT " staa og blinke i mail-vinduet.
	Efter n minutter (1 til 4) vil PTM forsoege at connecte sig
	til den station, der udsendte mail-beaconen. Lykkes dette, 
	vil PTM afvente den foerste prompt: >
	Saa sender PTM teksten: RM (Read Mine) samtidig med, at der 
	aabnes en Mail-fil. Naar PTM ser den naeste prompt, lukkes
	filen igen, og PTM sender teksten: KM (Kill Mine).
	PTM afventer den tredje prompt og sender teksten: B (Bye)
	Forbindelsen afbrydes (forhaabentlig), og nu vil Mail-vinduet
	blinke med teksten " MAIL ".
	Mail hentet paa denne maade faar teksten "*** SNATCHED ***" i
	subject-feltet.
	PTM trigger i denne funktion paa ordene: MAIL og Alt Mail Trace,
	som er sat til ordet POST (default).

	Modem-parameter: Monitor = ON
	PTM-parameter:   Mail Snatching = ON

 ALT A  Saetter connect-alarmen til/fra.

 ALT B  Til afsendelse af binaere filer i TRANSPARENT-Mode. Automatisk
	afvikling af overfoersel. (PACFILE/PACPRO-kompatibel).
	Filer, der modtages i dette format, gemmes i underkataloget RXDIR
	eller som specificeret i installationen.

 ALT C  Sletter tekst i TX-vinduet.

 ALT D  Sender DAYTIME til modem. Dette sker ioevrigt ogsaa automatisk naar
	programmet startes, hvis denne option er sat under konfigurationen.

 ALT E  Editering af Macro Buffer (MACRO.BUF).
	  \0 i en macro-streng indsaetter en CR.
	  \1 til \9 indsaetter en CR og et delay paa 1 til 9 sekunder.
	  oenskes stoerre delay, faas dette ved at anvende karakterer med
	  stoerre ASCII-vaerdi (legale ASCII-vaerdier 48 til 108 decimalt).
	  Delay udregnes som:  ASCII-vaerdi - 48 = delay i sekunder.
	  eks.:
	  \: = 10 sek.
	  \D = 20 sek.
	  \N = 30 sek.
	  \X = 40 sek.
	  \b = 50 sek.
	  \l = 60 sek. (dette er laengst tilladte delay).

 ALT F  Saetter monitor-filteret til/fra. Filtrerer BELL og tomme linier
	fra, naar der moniteres. Filteret vil ligeledes kunne fjerne naesten
	alle binaere pakker, hvis default-vaerdierne for Low og High-filter
	benyttes (Se under installation af PTM).

 ALT G  Slaar LOG-funktionen til/fra. 
	Alle Connects og/eller Up/Downloads af filer bliver logget
	i filen PTM.LOG.

 ALT H  Viser hjaelpetekst.
	Hvis ingen taster trykkes inden for 2 min., returneres til hoved-
	programmet.

 ALT I  Sender Macro Buffer.

 Alt #  Sender Macro Buffer # (0 - 9).

 ALT J  Henter macro-bufferen fra disk (MACRO.BUF).

 ALT K  Gemmer macro-bufferen paa disk (MACRO.BUF).

 ALT L  Vis ASCII-fil. Se forklaring under installation af PTM.
	Efter at have trykket Alt L, bliver du promptet for filnavn.

 ALT M  Omstilling til Mailboksen.
	Hvis ingen taster trykkes inden for 2 min., returneres til hoved-
	programmet.
	Her fremkommer en kommandolinie med forskellige valg:

	E       = Expert     Lister Experter/Novicer.

	F       = Forward    Forlader Mailboxen og Forwarder straks.        

	H       = Help       Viser en hjaelpe-tekst paa nedenstaaende.

	K #     = Kill       Sletter en message. F.eks. 'K 13' sletter
			     msg-nr 13.

	KM      = Kill Mine  Sletter alle messages til dig.

	L       = List       Lister alle messages.

	LB      = List Bulletins.

	LL      = List Last  Lister de nyeste 1 til 999 messages.
	
	LM      = List Mine  Lister alle messages til dig.

	LN      = List New.  Lister alle nye messages til dig.

	M       = Viser, til hvem der ligger Mails og Files.

	PF      = Printer OFF.

	PO      = Printer ON Udskrift af List og Read kommandoerne.

	PW      = What PS    Lister filer i PSDIR eller som specificeret under
			     installationen.

	PW DIR  = What PS    Som ovenfor med sub-dir, PSDIR/SUBDIR.

	Q / ESC = Quit       Forlader mailboksen og vender tilbage til
			     hoved-skaermbilledet. Forward foretages ved
			     timeskift.

	R #     = Read       Viser et message. F.eks 'R 9' viser msg-nr 9.

	RM      = Read Mine. Viser alle messages til dig.

	RN      = Read New.  Viser alle nye messages til dig.

	RW      = What RX    Lister filer i RXDIR eller som specificeret under
			     installationen.

	RW DIR  = What RX    Som ovenfor med sub-dir, RXDIR/SUBDIR.
	
	S Navn  = SP Call    Konverterer til 'SP Call @ BBS'
		  @ BBS      Navn opsoeges i filen NAMECALL.LOG som du
			     selv skal oprette i LOG-kataloget.
			     Formatet paa denne ASCII-fil er:
			     NAVN CALL @ BBS
			    
			     Eksempel paa NAMECALL.LOG
			     KURT OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU
			     TURBO OZ1HFG @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU
			     FRANCIS FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

			     Naar du skal skrive en personlig mail til
			     Francis, skal du blot taste S FRANCIS - Hvis
			     Francis findes i filen NAMECALL.LOG, 
			     vil din indtastning erstattes med 
			     SP FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU og du slipper
			     for at indtaste hele den lange streng.

	SB      = Send Bulletin to ALL - kan laeses af alle.

	SB SUBJ = Send Bulletin med Subj. (max 6 char). - kan laeses af alle.

	SB SUBJ @ BBS        Forward Bulletin til BBS.
			     PTM opretter selv BID.

	SB SUBJ @ BBS $BID   Forward Bulletin til BBS med speciel BID.

	SP      = Send       Udelades Call, bliver message til dig selv!
			     (Kan bruges til test formaal).

	SP Call = Send Call. Til at oprette en message.  F.eks 'SP OZ4ZK'.
			     Herefter spoerges efter en overskrift paa
			     message, hvorefter beskeden indtastes og
			     afsluttes med Ctrl Z.
			     Du kan godt bruge Macrobuffer-funktionen Alt
			     0-9, til at tilfoeje tekst i din mail.
			     Du kan ogsaa tilfoeje ASCII-filer i din mail.
			     Dette goeres foer du afslutter med Ctrl Z
			     Du taster Ctrl A og bliver promptet for filnavn,
			     paa den fil du oensker inkluderet. Flere filer
			     kan sammensaettes. Eneste begraensning er Mail-
			     bufferens stoerrelse. Den kan aflaeses ved start
			     af PTM (ca. 45K).
			     Du kan ogsaa skrive dit message i din egen editor,
			     og saa bruge ovenstaaende metode til at omdanne
			     din fil til en Mail-message.

	SP Call @ BBS        Forward message til Call med HomeBBS.
			     PTM opretter BID.

	SP Call @ BBS $BID   Forward message til Call med HomeBBS.
			     Speciel BID.

	U       = Users      Lister dine brugere.

	XC      = Seriel     Etablerer forbindelse med den primaere serielle
		  Remote     COM-port. Paa denne port kan kobles et andet
			     TNC-Modem, en PC eller maaleudstyr med RS232
			     interface.
			     Exit til mailboksen foretages ved at sende
			     Ctrl Z eller 3 stjerner (*).
			     Funktionen kan installeres saaledes, at der 
			     skal SYSOP-Status til for at aktivere denne.

	XH      = Functions  Hjaelpe-tekst til Remote Funktionerne. 
		  Help

	XS      = Functions  Status paa Remote Funktionerne.
		  Status

	X##     = HEX        Styring af Remote Funktionerne.
		  Functions  Opgives i HEX med 2 cifre.

	X###    = DECIMAL    Styring af Remote Funktionerne.
		  Functions  Opgives DECIMALT med 3 cifre.

	YW      = What TX    Lister filer i TXDIR eller som specificeret under
			     installationen.

	YW Dir  = What TX    Som ovenfor med sub-dir, TXDIR/SUBDIR.

 ALT N  Naar du er i disconnected tilstand, bruges denne funktion til at fra/
	tilkoble terminalprogram-delen. Ved opkald til dig omstilles direkte
	til mailboksen.
	Kalder du selv op, bliver denne funktion slaaet fra, indtil forbin-
	delsen igen afsluttes.
	Er du allerede connected, bruges denne funktion til at sende den con-
	nectende station over i mailboksen.

 ALT O  Overlay til DOS. Bruges, hvis du lige skal ud i DOS og foretage dig
	noget. Programmet bliver sat i vente-position, saa laenge du er i DOS,
	men er stadig i memory. For at vende tilbage fra DOS, skrives fra
	DOS-prompten 'exit', og du vil vaere tilbage, hvor du kom fra.

 ALT P  Saetter parallel-printer til/fra. Virker kun paa indkommende tekst,
	fra modem. Andre udskrifter maa klares fra DOS.

 ALT Q  Afslutter programmet og vender tilbage til DOS.

 ALT R  Repeterer sidst sendte linie.

 ALT S  Sender skaerm-bufferen til modem.

 ALT T  Saetter disconnect-timeren til/fra. Er timeren slaaet til vil en
	forbindelse, saafremt der ikke er modtaget noget inden for 10 min.,
	blive afbrudt (disconnected).

 ALT U  Kalder din favorit editor. Se forklaring under installation af PTM.
	Efter at have trykket Alt U, bliver du promptet for navn paa den
	fil, du oensker at editere.

 ALT V  Sletter tekst i RX-vinduet.

 ALT W  Slukker skaermen. Ophaeves igen ved tryk paa tilfaeldig tast eller
	ved connect.

 ALT X  Saetter Mailboks Monitor til/fra. Du kan saaledes kigge med i, hvad
	der foregaar, hvis nogen er i din mailboks.
	Kommandoen kan ogsaa benyttes, hvis der allerede er nogen inde i
	mailboksen.

 ALT Y  YAPP Binaer Transfer. Til at sende og modtage binaere filer i
	transparent mode. 
	
	HVIS DU ER CONNECTED:
	---------------------
	Du bliver promptet for Receive, Resume Receive 
	eller Send File efter at have trykket Alt Y.
	Hvis du vaelger at modtage en fil, vil denne gemmes med samme fil-
	navn som modparten har sendt. Hvis filnavnet allerede eksisterer,
	bliver overfoerslen afbrudt.
	Vaelges Resume, vil en afbrudt fil-modtagelse genoptages.
	
	HVIS DU ER DISCONNECTED:
	------------------------
	Setup af Auto YAPP. - Automatisk YAPP Download.
	PTM vil vaere i stand til automatisk at hente op til 3 filer paa din 
	BBS eller hos en anden station paa et bestemt tidspunkt. Funktionen 
	understoetter ogsaa Resume.
	Naar du trykker Alt Y, bliver du promptet for foelgende:
	Kaldesignal, hvorfra der skal hentes.
	Hvilken port der skal benyttes.
	Hvornaar dette skal ske - Foerst Time [00-23] saa Min.[00-59]
	Filnavn paa foerste fil.
	Filnavn paa anden fil.
	Filnavn paa tredje fil.
	Husk at indskrive hele stien + filnavn. Eks.: PC\UTIL\TEST.EXE
	Skal Resume enables, tastes 'Y' i dette felt.
	Skal der kun hentes een fil, skal feltet til foerste fil benyttes. 
	Tast blot 'Enter' i feltet for 2. og 3. filnavn.
	Denne funktion er afproevet mod andet PTM-program, samt mod 
	FBB BBS 5.14d.

 ALT Z  Kobler Chat-funktione til/fra. D.v.s. at du kan koble denne funktion
	ud, naar du ikke vil forstyrres. En god ting, hvis en eller anden fik
	den taabelige ide at vaekke dig kl. 5 om morgenen.

 CTRL Home    Skift mellem latinske / kyrilliske bogstaver.
	      EGAGARUS skal startes foer PTM.
	      1 dyt = latinske 
	      2 dyt = kyrilliske 

 CTRL End     Sender tekststrengen ' >>>' + Enter til TNC.
 
 CTRL <--     Sender '*' til TNC - Benyttes til Auto Baud Detect paa visse 
	      Modems.

 ALT =  Konvertere [|]{\} til danske karakterer ved modtagelse
	og omvendt: danske karakterer bliver til [\]{|} ved afsendelse.
	Dette er en toggle-funktion.
	(tasten '=' er den, der er placeret 2 pladser til hoejre for 0).

 ALT -  Saetter PTM i DISC mode. Har ingen indflydelse paa modem.
	Bruges kun, hvis PTM indikerer Connect, og modem er Disconnected.
	(tasten '-' er den, der er placeret lige til hoejre for 0).

 CURSOR UP    Scroller RX-skaermbilledet 1 linie tilbage i teksten.
 CURSOR DOWN  Scroller RX-skaermbilledet 1 linie frem i teksten.
 PAGE UP      Scroller RX-skaermbilledet 1 side tilbage i teksten.
 PAGE DOWN    Scroller RX-skaermbilledet 1 side frem i teksten.
	      Enhver anden tast udloeser denne funktion.
	      Hvis ingen taster trykkes inden for 2 min., returneres til
	      hovedprogrammet.
	      
 
 Linie Editering:
 ----------------
 CURSOR LEFT  Flytter cursoren til venste paa linien.
 CURSOR RIGHT Flytter cursoren til hoejre paa linien.
 HOME         Flytter cursoren til begyndelsen af linien.
 END          Flytter cursoren til slutningen af linien.

 BACKSPACE    Sletter karakteren til venstre for cursoren.
 DELETE       Sletter karakteren paa cursorens plads.
 CTRL Y       Sletter linien.

 INSERT       Indsaet mode on/off.


Brug ikke Ctrl C, da skaermbilledet ellers vil blive oedelagt.



Ved opkald til dig sker foelgende:

Foerstegangs-opkaldende bliver bedt om at opgive navn i mailboksen ved 
hjaelp af N-kommandoen. Foerst herefter kan andre kommandoer i denne an-
vendes.
Naeste gang vedkommende kalder dig, svares der paent "*** Hallo, Navn".
Den opkaldende station bliver praesenteret for en velkomst-tekst. Denne op-
retter du selv i en fil med navnet WELCOME.DAT - altsaa en udvidet Ctext.
PTM sender herefter sin egen connect-tekst.
Her angives, hvilke funktioner der findes ud over, at der kan skrives helt
almindeligt til skaermen.

Ligeledes oplyses, om der er post eller filer til den opkaldende.

En hjaelpetekst til de forskellige kommandoer kan vises for den opkaldende.
Dette goeres ved at denne skriver '//H' paa en tom linie:

 //B    Bye afslutter forbindelsen og disconnecter.

 //C    Chat bruges til at vaekke SYSOP. Ringer 6 gange inden for et minut.
	Kommer SYSOP. tilstede, kan han afbryde dette og paabegynde skrive-
	riet. Kommer han ikke inden for dette minut, bliver opkalderen auto-
	matisk foert ind i mailboksen.

 //CR   Toggle Krypto on/off. Kraever korrekt password-tabel i begge ender.
	Se, hvordan dette goeres med CF1-kommandoen.
	Naar denne kommando afgives til modparten, sender denne en streng
	tilbage: //#0123 (eller et andet tilfaeldigt tal). Dette for at
	vise at kommandoen er forstaaet, og at password nummer 0123 skal
	benyttes. Dette password opsoeges i din tabel og indgaar som en del
	af krypto-noeglen.
	Alt, hvad der herefter sendes mellem dig og modparten, vil herefter
	modtages som det rene "gryf" for alle andre end jer. Der kan lige-
	ledes sendes/laeses/listes Mail i denne mode.
	Binaer-transfer af filer i denne mode kan ikke anbefales. Det gaar
	galt i de fleste tilfaelde. Haaber at finde en loesning paa dette
	problem.
	Skrives //CR igen, sender modparten denne streng tilbage: //#0000. 
	Dette slaar krypto-funktionen fra igen. Funktionen slaas automatisk
	fra, naar //B benyttes til disconnect.
	
 //H    Vil vise opkalderen en hjaelpetekst.

 //I    Sender Info Buffer fra SYSOP.

 //M    Opkalderen kommer ind i Mailboksen.

Saafremt kun Mailboksdelen er koblet til (ALT N), vil opkalderen straks
efter Connect blive omstillet til mailboksen.
SYSOP. kan tvinge den opkaldende ud af mailboksen ved at trykke paa ESC.
Saafremt den opkaldende bliver afbrudt i mailboksen af SYSOP, og kun
mailboksdelen er slaaet til, bliver denne funktion slaaet fra, indtil forbin-
delsen igen afsluttes.

I Mailboksen findes foelgende funktioner:
  
  A       = Abort      Benyttes til at stoppe transmisionen af en ASCII-tekst 
		       fra mailboksen. Virker i forbindelse med L og R kom-
		       mandoerne, samt H, I, U og WN. 

  B       = Bye        Afbryder forbindelsen og disconnecter.

  BD File = BAYCOM     PTM sender BAYCOM Remote-kommandoen: //WB Filename
	    Download   Dette skulle aabne en fil i BAYCOM-enden, hvis der 
	    Binary     er indfoert denne remote-kommando i SETUP af BAYCOM.
	    File       PTM afsender herefter filen. Dette kan stoppes fra 
		       BAYCOM-enden ved at sende et 'A', for Abort.
		       Naar filen er afsendt, tilfoejer PTM denne 
		       slutning: [*EOF*]
		       BAYCOM-enden maa selv lukke filen herefter!
		       For at faa fjernet denne endelse og evt. andre 
		       uvedkommende karakterer fra den modtagne fil, maa 
		       BAYCOM-enden benytte programmet CUTFILE. Dette program 
		       finder teksten [*EOF*] og afkorter den modtagne fil
		       til korrekte stoerrelse.
		       Programmet SIZEFILE kan ligeledes bruges til dette,
		       hvis fillaengden kendes. Begge programmer medfoelger 
		       i denne pakke.
		       Lad filen SIZE_CUT.LZH vaere som den er (pakket), og 
		       laeg den i dit TXDIR.
		       Du maa selvfoelgelig godt udpakke denne fil, hvis du 
		       selv kan bruge disse programmer til noget!
  
  BU File Size =       PTM aabner en fil med navnet "File", hvis filen ikke
	    BAYCOM     allerede eksisterer.
	    Upload     Sender teksten: *** Ready to Receive!
	    Binary     Herefter maa BAYCOM-enden sende filen. Denne maa
	    File       vaere meget omhyggelig med, IKKE at faa afsendt
	    with       "falske" karakterer inden filen afsendes, da filen
	    Size       ellers vil blive modtaget ukorrekt.
		       Naar filen naar stoerrelsen "Size", lukkes denne af
		       PTM.

  C       = Chat       Bruges til at vaekke SYSOP. Ringer 6 gange inden
		       for et minut. Kommer SYSOP. tilstaede, kan han
		       afbryde dette og paabegynde skriveriet.

  CR      = Crypto     Toggle Crypto on/off. Kraever korrekt password-tabel 
		       i begge ender. Se hvordan dette goeres med CF1-komman-
		       doen.
		       Virkemaaden for denne kommando er beskrevet under
		       //CR kommandoen.

  COPY    =            Med korrekt Password kan filer kopieres fra RXDIR til
		       TXDIR samt TXDIR\SUBDIR.
		       
		       Eks.:  Kopierer filen TEST.TXT fra RXDIR til TXDIR\HAM.
			      COPY (Enter)
			      Der promptes for filnavn i RXDIR.
			      TEST.TXT (Enter)
			      Der promptes for underkatalog i TXDIR 
			      HAM (Enter)

		       Eks.:  Kopierer filen TEST.TXT fra RXDIR til TXDIR.
			      COPY (Enter)
			      vent paa prompt..
			      TEST.TXT (Enter)
			      vent paa prompt..
			      (Enter)

  D File  = Download   Download af ASCII-fil fra TXDIR.

  DEL     =            Med korrekt Password kan filer slettes i RXDIR, TXDIR,
		       TXDIR\TXSUBDIR samt PSDIR.
		       
		       Eks.:  Sletter filen TEST.TXT i TXDIR\HAM.
			      DEL (Enter)
			      Der promptes for katalog (RXDIR, TXDIR, PSDIR)
			      TXDIR (Enter)
			      Der promptes for underkatalog og filnavn
			      HAM\TEST.TXT (Enter)

		       Eks.:  Sletter filen TEST.TXT i RXDIR.
			      DEL (Enter)
			      vent paa prompt..
			      RXDIR (Enter)
			      vent paa prompt..
			      TEST.TXT (Enter)

  E       = Expert     Hvis du er fortrolig med alle kommandoer i mailboksen
		       og oensker at undgaa den lange mailboks-prompt, kan du
		       bruge denne kommando. Herefter fremkommer kun denne
		       prompt: *** Ok Name >
		       Oensker du igen at faa hele kommando-prompten tilbage,
		       bruges NO kommandoen (Novice).

  H       = Help       Viser en hjaelpe-tekst.

  I       = Info       Sender Info Buffer fra SYSOP.

  J       = JHeard     Lister, hvilke stationer der er hoert.

  K #     = Kill       Sletter et message, hvis det er til/fra dig.
		       F.eks. 'K 13' sletter msg-nr 13.
		       Med korrekt Password kan ethvert message slettes.

  KM      = Kill Mine  Sletter alle messages til dig.

  L       = List       Lister alle Bulletin Mails,
		       samt Personlige Mails til og fra dig.
		       Med korrekt Password listes alle personlige Mails.

  LA ...  = Language   Vaelg sprog.
		       BEL, DAN, DEU, ENG, ESP, FRA, F�R, GRE, HEL, ISL, ITA, 
		       LUX, NED, NOR, POR, SOU, SVE, ™ST, XXX eller YYY
		       Gemmes i filen LANGUAGE.LOG i LOG-kataloget.

  LB      = List Bulletins.

  LL #    = List Last. Lister de nyeste 1 til 999 Mails.

  LM      = List Mine. Lister alle Personlige Mails til dig.

  LN      = List New.  Lister alle nye mails til dig.

  LO      = Log        Sender den daglige log.

  N Name  = Name       Registrering af navn.

  NO      = Novice     Hvis du ikke er fortrolig med alle mailboks-kommando-
		       erne, foreslaas det at bruge denne kommando. Ved at bruge
		       denne kommando, vil du altid faa hele mailboks-prompten.
		       Oensker du at undgaa denne lange prompt, brug da E-komman-
		       doen (Expert).

  PD File = Download   Personal Download Filename.
		       Download af fil til dig.
		       Med korrekt Password kan alle filer i dette katalog
		       downloades.

  PD Dir/Dir/File      Som ovenstaaende, udvidet med et eller flere Sub-dirs.
  
  PK File = Kill File  Personal Kill File.
		       Sletter en af dine filer.
		       Med korrekt Password kan alle filer i dette katalog
		       slettes.

  PKM     = Kill Mine  Personal Kill All My Files.
		       Sletter alle filer til dig.

  PU      = Upload     Personal Upload to SYSOP.
		       For at sende en personlig fil til SYSOP skrives PU.
		       Husk kun filer med ext. LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og 
		       ARJ kan overfoeres til dette katalog.

  PU Call = Upload     Personal Upload to Call.
		       For at sende en personlig fil til andre end SYSOP
		       skrives PU Call. Call = hvem filen er til.
		       Husk kun filer med ext. LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og
		       ARJ kan overfoeres til dette katalog.

  PW      = What       Personal What on Disk for Me.
		       Viser filer til dig.
		       Med korrekt Password vises alle filer i PFILE-kataloget.

  Q       = Quit       Forlader mailboksen og vender tilbage til
		       hovedprogrammet.
  
  RD File = Download   YAPP Download af fil fra RXDIR.
		       Kun med SYSOP-status.

  RD Dir/Dir/File      Som ovenstaaende, udvidet med et eller flere Sub-dirs.
		       Kun med SYSOP-Status.

  R #     = Read       Viser et message, hvis det er til/fra dig.
		       F.eks 'R 9' viser msg-nr 9.
		       Med korrekt password kan ethvert message laeses.

  RM      = Read Mine. Viser alle messages til dig.

  RN      = Read New.  Viser alle nye messages til dig.

  RW      = WHAT       RXDIR WHAT - Med korrekt Password vises alle filer
		       i RXDIR.

  SB      = Send Bulletin to ALL.
		       Til at oprette en Bulletin til ALL.

  SB SUBJ = Send Bulletin to ALL (Subj max 6 char).
		       Til at oprette en Bulletin omhandlende Subj.

  SB SUBJ @ BBS        Forward Bulletin til BBS.
		       PTM opretter selv BID.

  SB SUBJ @ BBS $BID   Forward Bulletin til BBS med speciel BID.

  SP      = Send       Til at oprette et personligt message til SYSOP.
		       Herefter spoerges efter en overskrift paa
		       message, hvorefter beskeden indtastes og
		       afsluttes med Ctrl Z.

  SP Call = Send Call  Til at oprette et personligt message til 3. mand.
		       F.eks 'SP OZ4ZK'.
		       Herefter spoerges efter en overskrift paa
		       message, hvorefter beskeden indtastes og
		       afsluttes med Ctrl Z.

  SP Call @ BBS        Forward personligt Message til Call med HomeBBS.
		       PTM opretter selv BID

  SP Call @ BBS $BID   Forward personlig Message til Call med HomeBBS
		       anfoert speciel BID.

  SYS     = SYSOP-     For at faa SYSOP-status i mailboksen.
	    Status     Naar denne kommando sendes til mailboksen, svares
		       der tilbage med f.eks  //P0123 - Dette angiver at
		       Password nr. 123 skal sendes tilbage til mailboksen.
		       Dette sker automatisk - PTM finder det rigtige pass-
		       word i en tabel bestaaende af 1000 forskellige
		       5- cifrede tal og sender dette til mailboksen.
		       Dette kraever, at tabellen er den samme i begge ender.
		       Tabellen genereres med Ctrl F1. Denne tabel faar navnet
		       Call.PSW - F.eks. OZ4ZK.PSW - Denne fil skal modparten
		       have - Du skal have den samme fil liggende, men skal 
		       rename denne til modpartens call - F.eks. OZ6PU.PSW.
		       Naar mailboksen har modtaget korrekt password, er der
		       mulighed for at bruge udvidede kommandoer.
		       Det drejer sig om L, R og K-kommandoerne. Med disse
		       kan du nu liste, laese og slette al Mail.
		       Med RW og PW kan du liste alle filer i RXDIR og PFILE.
		       Med PD kan du downloade alle filer i PFILE.
		       Med PK kan du slette alle filer i PFILE.
		       Desuden kan COPY bruges til at flytte filer fra RXDIR
		       til TXDIR samt TXDIR\SUBDIR
		       DEL kan anvendes i RXDIR, TXDIR, TXDIR\SUBDIR og PFILE.
		       Der maa ikke benyttes stjerner - *.*

  U       = Users      Sender din bruger-liste.

  V       = Version    Sender PTM versions-nummer.

  WN      = What News  Sender filen NEWS.DAT. Denne maa du selv oprette
		       med din editor.

  XH      = Functions  Hjaelpetekst til Remote Funktionerne.
	    Help

  XS      = Functions  Status paa Remote Funktionerne.
	    Status
  
  X##     = HEX        Udfoerer en Remote Control funktion, bestemt af SYSOP.
	    Remote     Dette kan f.eks. vaere QSY til en anden frekvens,
	    Function   antenneskift, taende for PA-trinnet eller kaffe-
		       maskinen. Der er frit spil.
		       Der sendes en 100 mS positiv puls paa LPT1 eller LPT2
		       paa Data Bit 0 til 7, alt efter valg af ciffer.
		       Vaerdien ## opgives i HEX med 2 cifre (01 til FF).
		       Se beskrivelse i starten af denne doc-fil.

  X###    = DECIMAL    Udfoerer en Remote Control funktion, bestemt af SYSOP.
	    Remote     Dette kan f.eks. vaere QSY til en anden frekvens,
	    Function   antenneskift, taende for PA-trinnet eller kaffe-
		       maskinen. Der er frit spil.
		       Der sendes en 100 mS positiv puls paa LPT1 eller LPT2
		       paa Data Bit 0 til 7, alt efter valg af ciffer.
		       Vaerdien ### opgives DECIMALT med 3 cifre
		       (001 til 255).
		       Se beskrivelse i starten af denne doc-fil.

  YD File = Download   YAPP Download af fil fra TXDIR.

  YD Dir/Dir/File      Som ovenfor, udvidet med et eller flere Sub-dirs.

  YU      = Upload     YAPP Binaer Upload af fil til kataloget RXDIR eller
		       som specificeret under installationen.

  YW      = What       Viser, hvad der er paa disken i kataloget TXDIR eller
		       som specificeret under installationen.

  YW Dir/Dir           Som ovenfor, udvidet med et eller flere Sub-dirs.

  ?n      = Help       Kort hjaelpetekst til en kategori af kommandoer.  
		       F.eks. vil ?Y give hjaelp paa alle YAPP-kommandoer.
		       H-kommandoen vil give hjaelp paa alle kommandoer, men
		       er stor (ca 50 linier).
  
  Der kan ogsaa Uploades via mailboksen i PACFILE-format (ALT B).

PAS PAA med at have disconnect-timeren slaaet til, mens du indtaster din
besked. Du vil ikke modtage noget fra den anden ende i denne periode, og
du vil derfor automatisk blive disconnected efter 10 minutter.

Messages-filer faar navnet ######TS.MSG (fortloebende numre: 000001 - 099999)
og laegges i underkataloget MAIL, som oprettes foerste gang PTM startes eller
som specificeret under installationen.


Subdirs til PTM:
       RXDIR         Disse subdirs oprettes altid af PTM.
       TXDIR
       MAIL 
       PSDIR         
       LOG           

Filer til PTM:
       PTM516DK.DOC  Denne fil.
       PTM516US.DOC  Engelsk oversaettelse af doc-filen.
       PTM516FR.DOC  Fransk oversaettelse af doc-filen.
       READMEDK.516  Kort forklaring af nyheder/aendringer i denne version.
       READMEUS.516  Engelsk oversaettelse af readme-filen.
       PTM.EXE       Selve hoved-programmet.
       PTMSPEAK.BEL  Belgisk tekst-fil   - COPY PTMSPEAK.NED til PTMSPEAK.BEL
       PTMSPEAK.DAN  Dansk tekst-fil
       PTMSPEAK.DEU  Tysk tekst-fil 
       PTMSPEAK.ENG  Engelsk tekst-fil
       PTMSPEAK.ESP  Spansk tekst-fil
       PTMSPEAK.FRA  Fransk tekst-fil
       PTMSPEAK.F�R  Faerisk tekst-fil   - ikke skrevet endnu
       PTMSPEAK.GRE  Graesk tekst-fil    - ikke skrevet endnu
       PTMSPEAK.HEL  Svejsisk tekst-fil  - ikke skrevet endnu 
       PTMSPEAK.ISL  Islandsk tekst-fil  - ikke skrevet endnu
       PTMSPEAK.ITA  Italiensk tekst-fil
       PTMSPEAK.LUX  Luxembursk tekst-fil- COPY PTMSPEAK.FRA til PTMSPEAK.LUX
       PTMSPEAK.NED  Hollansk tekst-fil
       PTMSPEAK.NOR  Norsk tekst-fil
       PTMSPEAK.POR  Portugisisk tekst   - ikke skrevet endnu
       PTMSPEAK.SOU  Finsk tekst-fil     - ikke skrevet endnu
       PTMSPEAK.SVE  Svensk tekst-fil
       PTMSPEAK.™ST  Oestrisk tekst-fil  - ikke skrevet endnu
       PTMSPEAK.XXX  ? tekst-fil         - skriv din egen tekst
       PTMSPEAK.YYY  ? tekst-fil         - skriv din egen tekst
       PTMSPEAK.RUS  Russisk tekst-fil   - delvis oversat
       EGAGARUS.EXE  Russisk EGA/VGA Display Driver.
       PTM.CNF       PTM konfigurations-fil. Oprettes af PTM.
       PTM.LOG       Stor Log-fil. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.
       07021991.LOG  Daglig Log-fil. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.
       NAME.LOG      User-log-fil. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.
		     Kan editeres med en almindelig editor.
       NAMECALL.LOG  formatet er 'NAVN CALL @ BBS <CR><LF>'  
		     Opret selv denne fil i LOG-kataloget med en alm. editor.
       EXPERT.LOG    Expert/Novice-log-fil. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.
		     Kan editeres med en almindelig editor.
       LANGUAGE.LOG  Gemmer Call/Sprogvalg. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.
       START1.TNC    Sendes til TNC / Port1 ved start af PTM. Opret selv
		     denne fil.
       START2.TNC    Som ovenfor, TNC / Port2.
       STOP1.TNC     Sendes til TNC / Port1 ved exit af PTM. Opret selv
		     denne fil.
       STOP2.TNC     Som ovenfor, TNC / Port2.
       BUSY1.TNC     Sendes til TNC / Port1 ved Connect paa Port2. Opret
		     selv denne fil.
       BUSY2.TNC     Sendes til TNC / Port2 ved Connect paa Port1. Opret
		     selv denne fil.
       NOTBUSY1.TNC  Sendes til TNC / Port1 ved Disconnect paa Port2. Opret
		     selv denne fil.
       NOTBUSY2.TNC  Sendes til TNC / Port2 ved Disconnect paa Port1. Opret
		     selv denne fil.
       CONFIG1.TNC   Konfigurerings-fil til TNC / Port1. Opret selv denne fil.
       CONFIG2.TNC   Som ovenfor, TNC / Port2.
       NEWS.DAT      Nyhedsfil. Opret selv denne fil.
       WELCOME.DAT   Velkomstfil. Opret selv denne fil.
       INFO.DAT      Info-fil. Opret selv denne fil.
       FHELP.DAT     Hjaelpe-tekst til alle remote funktionerne.
       F0.DAT        Kort beskrivelse af X01 - X001 funktionen.
       F1.DAT                            X02 - X002
       F2.DAT                            X04 - X004
       F3.DAT                            X08 - X008
       F4.DAT                            X10 - X016
       F5.DAT                            X20 - X032
       F6.DAT                            X40 - X064
       F7.DAT                            X80 - X128
       STATUS1L.DAT - STATUS1H.DAT   Status paa ERROR
       STATUS2L.DAT - STATUS2H.DAT   Status paa SELECT
       STATUS3L.DAT - STATUS3H.DAT   Status paa PAPER OUT
       STATUS4L.DAT - STATUS4H.DAT   Status paa BUSY
       ROUTING.BUF   Route-fil. Oprettes af PTM. Kan ikke oprettes med Editor.
       MACRO.BUF     Macro-fil. Oprettes af PTM. Kan ikke oprettes med Editor.
       ######TS.MSG  Messages-filer. Oprettes fra Mailboksen i MAIL-dir.
       MSGINDEX.PTM  Message Index fil. Oprettes af PTM i MAIL-dir - indehol-
		     der sidst brugte message-nummer (6 cifre). Skulle denne 
		     fil gaa tabt, kan den oprettes igen med en alm. editor.
       BIDCHECK.PTM  Indeholder BID-numre paa messages, som PTM har modtaget.
		     Ved modtagelse af et message med BID-nummer, foretages
		     en sammenligning af BID fra denne fil. Findes BID-numme-
		     ret allerede, vil PTM afvise dette message; ellers mod-
		     tages message og dettes BID-nummer gemmes i filen.
		     Filen oprettes af PTM i MAIL-dir.
		     Denne fil boer afkortes med jaevne mellemrum. Slet de
		     aeldste BID-numre saaledes at filen ikke indeholder
		     mere end 100 entries.
       ##CALL.LZH    Personlige filer i PSDIR.
       CALL.PSW      Password-tabel. Oprettes af PTM - Brug Ctrl F1
		     Filen faar dit call efterfulgt af .PSW - F.eks. OZ4ZK.PSW.
		     Denne fil skal gives til remote-stationen.
		     I din ende skal denne fil Renames til remote-stationens
		     kaldesignal - F.eks. OZ6PU.PSW
		     Paa denne maade kan baade du og remote-stationen faa ad-
		     gang til de udvidede mailboks-kommandoer.
		     Samme tabel skal bruges i forbindelse med Crypto-komman-
		     doen.
       CONNECT.LOG   Connect Only. Opret selv denne fil i LOG-kataloget.
		     Formatet er 'Call (CR) (LF) Call (CR) (LF) ......
		     Eks.:   OZ0AAA
			     OZ0BBB
			     o.s.v.
		     Calls, der findes i denne fil, faar adgang til PTM, mens
		     alle andre straks bliver disconnected.
		     Opretter du denne fil, vil NOCON.LOG ikke blive checket.
		     CONNECT.LOG har altsaa hoejere prioritet end NOCON.LOG.
       NOCON.LOG     No Connect. Opret selv denne fil i LOG-kataloget.
		     Formatet er 'Call (CR) (LF) Call (CR) (LF) ......
		     Eks.:   NOCALL
			     OZ0XXX
			     OZ0YYY
			     o.s.v.
		     Calls der findes i denne fil, faar ikke adgang til
		     PTM, men bliver straks disconnected.

       SIZE_CUT.LZH  Pakket fil indeholdende flg. filer til BAYCOM-Folket:
		     SIZEFILE.DOC
		     SIZEFILE.EXE
		     CUTFILE.DOC
		     CUTFILE.EXE
       
       LIST.COM      Er et godt program til at vise ASCII-filer. Dette kan med
		     fordel anvendes i forbindelse med PTM-s ALT L kommandoen.
		     Programmet kan bruges til en masse andre smarte ting. 
       
       NE.COM        Forslag til editor. Kaldes fra PTM med ALT U kommandoen.
		     Enhver anden lille editor kan benyttes.



		     GOD FORNOEJELSE MED PROGRAMMET.

			    Ris modtages gerne
		 Ros og nye ideer modtages med fornoejelse
		       QRV 433.700 - 144.625 - 29.250
			 OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

	 PTM bliver opdateret i tide og utide. Faa den nyeste version
				     fra
			 Telefon BBS - ABC-Klubbens BBS
	   Fidonet 2:230/300 - VirNet 9:451/139 - EggNet 97:9451/14
		 Tlf. (+45) 32961764 - N81 - 300 to 14400 Baud
				    eller
			 Telefon BBS - The Ham Spirit
		     Fidonet 1:230/87 - HamNet 12:210/101
		 Tlf. (+45) 86933477 - N81 - 300 to 14400 Baud
				    eller
       Faa den nyeste version, ved at sende mig en formateret diskette
		 samt frankeret svarkuvert (eller 3 stk. IRCs).

			      Kurt Pedersen, 
			      Rytterhusene 69, 
			      DK-2620 Albertslund, 
			      Denmark.

	       Privat Tlf. (+45) 42646962 - KUN mellem 17 og 20
		 Efter forudgaaende aftale kan PTM Downloades
		 via Tlf-Modem - N81 - 2400 Baud V.42bis/MNP5
							 
							 Vy 73 de OZ4ZK.