/////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
                       Dokumentation zur FIDO Unit FCRT
                 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\///////////////////////

                                 RELEASE 1.11
                                 ^^^^^^^^^^^^

  =========================================================================
  Autor: Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet, St.Augustin, 12.07.1994
  =========================================================================

     1. Ersatzroutinen und Erweiterungen f�r TPs Unit CRT
     ----------------------------------------------------

        Die Unit  FCRT stellt teilweise Ersatzroutinen  f�r  TPs  Unit
        CRT zur  Verf�gung,  sowie  Routinen  zur Funktionserweiterung
        dieser Standardunit und  zum direkten  Schreiben in  den Bild-
        schirmspeicher.

        Dabei wurde vor allem auf eine m”glichst hohe Flexibilit„t der
        hier enthaltenen Routinen geachtet, so daá diese wohl  in  der
        Regel bei direkten Schreibzugriffen auf den Bildschirm  sowohl
        in verschiedenen TextModi als  auch  auf  verschiedenen  Bild-
        schirmseiten und zwar sowohl auf der jeweils im Vodergrund be-
        findlichen, als auch auf jeder beliebig anderen  funktionieren
        m�áten.

        Das war ein hartes St�ck Arbeit, insbesondere weil zu langsame
        Routinen gleichzeitig neu geschrieben und die hier vorliegende
        Dokumentation  erstellt werden muáten, ohne die Funktionalit„t
        der  hier  vorgestellten  Routinen  dabei  zu  ver„ndern.  Wir
        hoffen, daá uns dies  in diesem ersten  freigegebenen  Release
        der Unit gelungen ist und  werden uns nat�rlich auch weiterhin
        um die Optimierung der hier bereitgestellten Routinen bem�hen,
        sofern hieran allgemeines Interesse und Bereitschaft  zur Mit-
        arbeit bestehen sollte.

        Hierzu ist ein FeedBack seitens der Benutzer  dieser  Routinen
        jedoch unerl„álich. Um Erfahrungs-  und  Fehlerberichte  jeder
        Art wird daher dringend gebeten.

        Wer  zur  Erweiterung,  Verbesserung   oder  Fehlerbereinigung
        dieser und/oder anderer Unit(s) des Projektes beitragen  kann,
        ist herzlich eingeladen, dies auch zu tun.

        Die  Optimierung  einzelner  Routinen  wurde  noch nicht abge-
        schlossen, aber nach dem derzeitigen Stand der  Dinge,   m�áte
        zumindest alles problemlos laufen, wenn auch teils noch  etwas
        langsamer als unbedingt n”tig. ;-)

        Andererseits ist beim Gebrauch vereinzelter Routinen darauf zu
        achten, daá sie bereits _zu_ schnell sind, um anders  als  nur
        mit Bedacht und Vorsicht verwendet zu werden. So  eignen  sich
        etwa die Routinen DISPLAY, DISPLAYAT und DISPLAYLN  nicht  zur
        exzessiven Benutzung, da sie unter Umst„nden ein starkes Bild-
        schirmflackern verursachen k”nnen, wie man es fr�her  nur  von
        langsamen CGA-Karten kannte. Sie k”nnen jedoch bedenkenlos be-
        reits zum Zeichnen auf andere, als die jeweils im  Vordergrund
        befindliche, Bildschirmseiten benutzt werden.

        Es ist dringend zu beachten, daá die Variablen und typisierten
        Konstanten der Unit unter keinen Umst„nden von seiten der  Be-
        nutzer manipuliert werden sollten. Diese Variablen werden  in
        der Regel �ber bereitgestellte Prozeduren gesteuert.
        Eine Manipulation seitens des Anwenders kann zu  unvorhergese-
        henen Ergebnissen f�hren. Die Variablen und  typisierten  Kon-
        stanten der Unit wurden lediglich zu Abfragezwecken im  Inter-
        face-Teil zur Verf�gung gestellt.


        Das Include File FCONDRV.INC und dessen Routinen
        --------------------------------------------------------------

        Die  im  Include  File  FCONDRV.INC  enthaltenen  Routinen der
        Unit FCRT entstanden ebenfalls im Zuge des PRUSSG Projekts.
        Hier ging es haupts„chlich darum,  daá nicht zwangsl„ufig  auf
        den Komfort der Ausgabeformatierung mittels WRITE() verzichtet
        werden, andererseits daf�r jedoch nicht unbedingt auf TPs  CRT
        zugegriffen werden sollte.

        Das Include File FCONDRV.INC  enth„lt haupts„chlich einen CON:
        Treiber f�r WRITE/WRITELN(), der direkt auf den  Videospeicher
        des  Textmodus  zugreift.  Es  hat  sich   herausgestellt, daá
        einige Prozeduren der Unit CRT in einem  so engen Zusammenhang
        mit diesem Treiber stehen, daá sie  unbedingt mit  in der Unit
        integriert werden muáten.

        Ebenso  sollte  nicht  auf  WINDOW  verzichtet werden, welches
        somit auch in FCONDRV enthalten  ist. Es hat sich gezeigt, daá
        es  einige  sehr  leicht  zu    programmierende   aber  extrem
        n�tzliche Zus„tze zu den CRT  Funktionen gibt, die sogleich in
        die Unit miteingefloáen  sind, wenngleich sie  zum  Teil  auch
        noch hinsichtlich einer  flexibleren Handhabung stark  �berar-
        beitet werden m�áen.

        Derzeit  kann   FCONDRV nur direkt ins Videoram schreiben, die
        Routinen  bieten   aber  die  M”glichkeit,  sowohl  eine  BIOS
        Ausgabe  als  auch einige  andere n�tzliche Dinge zu implemen-
        tieren -  insbesondere  denken  wir da an Terminal Emulationen
        bzw.  einen  extrem schnellen Treiber,  der zwar <cr> und <lf>
        nicht beachtet, daf�r aber etwa 4 mal so schnell ausgibt.


        'Tweaked' TextModi
        --------------------------------------------------------------

        Es ist recht unwahrscheinlich,  daá  es vom BIOS  einstellbare
        TextModi gibt, die die Eintr„ge im BIOS RAM nicht  aktualisie-
        ren, weil das Video BIOS  sonst selbst nicht  richtig  auf den
        Bildschirm schreiben k”nnte. Wer unbedingt 'tweaked'  Textmodi
        benutzen will,  die durch  direkte Registerprogrammierung  der
        VGA  eingestellt  werden,  der  muá  leider   sowohl  auf  die
        Textausgabe mittels BIOS als auch mittels FCONDRV verzichten.
        Eventuell kann FCONDRV auch in  tweaked  Textmodi  ( z.B.  f�r
        Softscrolling )  verwandt werden,  wenn nach dem Umprogrammie-
        ren  des  CRT   Controllers   die aktuellen Werte im  BIOS RAM
        eingetragen werden und danach REINITFCRT aufgerufen wird.


        Weitere ben”tigte Units und die weitere Entwicklung
        --------------------------------------------------------------

        Auáer der Standard-Unit DOS werden keine weiteren TP-Units be-
        n”tigt.  Durch   die   šberarbeitung   einzelner  Routinen  zu
        integriertem (B)ASM wird in zuk�nftigen Versionen dieser  Unit
        vorraussichtlich auch auf die Benutzung der TP-Unit DOS  voll-
        st„ndig verzichtet werden k”nnen.

        Wer hierzu etwas beizutragen hat, wird herzlich gebeten, seine
        šberarbeitungsvorschl„ge an  den  jeweils  aktuellen  Projekt-
        leiter dieser Unit zu schicken.

        Der  gr”áte  Teil  der hier implementierten Routinen wurde f�r
        den Gebrauch auf Systemen mit VGA-Karte hin abgestimmt. Es ist
        zur Zeit noch ungetestet, welche Routinen f�r den  Einsatz mit
        weiteren Grafiksystemen noch �berarbeitet werden m�áten.
        Diesbez�gliche Funktionsmeldungen und šberarbeitungsvorschl„ge
        zu den hier bereitgestellten Routinen, bitte ich ebenfalls per
        NM an die Adresse des jeweils aktuellen Betreuers  dieser Unit
        zu senden.

        Einige der hier vorgestellten Routinen m�ssen noch stark �ber-
        arbeitet werden. Jedoch ist kaum davon  auszugehen,  daá  dies
        auch  Auswirkungen  auf  die  hier  pr„sentierte  Syntax  oder
        Namensgebung haben wird.

        Insbesondere wurden die auf den langsamen BIOS INT 10h zugrei-
        fenden Bildschirmroutinen in ihrer jetzigen Form hier nur pro-
        visorisch bereitgestellt, um den  Speicherverbrauch  speicher-
        intensiver Anwendungen bereits etwas reduzieren zu k”nnen.
        Diese  Routinen  werden  im  weiteren  Verlauf  des  Projektes
        selbstverst„ndlich noch hinsichtlich ihrer Ausgabegeschwindig-
        keit schrittweise optimiert werden, wozu jedoch  teilweise  in
        einer anderen Unit noch Ersatzroutinen  bereitgestellt  werden
        m�áen, die zur Zeit noch nicht ausgiebig getestet werden konn-
        ten.

        Anpassungen f�r den 16Bit DOS Protected Mode konnten vom Autor
        selbst noch nicht vorgenommen werden, da  hierzu  eine  andere
        Compilerversion ben”tigt w�rde.
        Wer Interesse daran hat, in enger Zusammenarbeit mit  dem  je-
        weiligen Leiter dieser Unit die Anpassungen an den DOS Protec-
        ted Mode vorzunehmen, ist herzlich eingeladen, sich  �ber   NM
        bei diesem zu melden.


                               !!! WICHTIG !!!

        **************************************************************
        Wenn diese Unit overlay-f„hig kompiliert werden sollte (s.auch
        FCONDEF.INC), muá sie zu Beginn eines Programmes durch  Aufruf
        der Prozedur (!!!) InitFCRT (!!!) initialisiert werden.

        Standardm„áig ist dies nicht der Fall.

        Beim gleichzeitigen Gebrauch der Units CRT,  FCRT  und  FTMODE
        in eigenen Programmen muá in der USES-Anweisung des  Hauptpro-
        grammes unbedingt die folgende Reihenfolge eingehalten werden:

        USES
          CRT, FCRT, FTMODE;

        Wird diese Reihenfolge nicht eingehalten, ist ein  fehlerloses
        Zusammenspiel der in diesen Units enthaltenen -  teils  inter-
        dependenten - Routinen _NICHT_ gew„hrleistet.
        **************************************************************


                    !!! HAFTUNGS- UND GARANTIEAUSSCHLUá !!!
      ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
      ³ Es wird dringend davon abgeraten von in  der  Unit  oder  evtl.³
      ³ include files enthaltenen Routinen in eigenen  Programmen  Ge- ³
      ³ brauch zu machen, wenn diese nicht in der Kurzbeschreibung ge- ³
      ³ nannt sind.                                                    ³
      ³                                                                ³
      ³ F�r  die  Richtigkeit  der  Beschreibungen  zu den in der hier ³
      ³ dokumentierten  Unit  und   evtl.  include  files  enthaltenen ³
      ³ Routinen wird keine Gew„hr gegeben. Fehlerhafte Beschreibungen ³
      ³ und/oder  ein fehlerhaftes Verhalten  einer Routine, bitte dem ³
      ³ jeweils  aktuellen  Leiter der  Unit  oder evtl. include files ³
      ³ melden.                                                        ³
      ³                                                                ³
      ³ Die Benutzung der hier vorgestellten Routinen geschieht in je- ³
      ³ der Hinsicht AUF EIGENE GEFAHR.                                ³
      ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



     2. Kurzbeschreibung:
     --------------------

        Die hier vorgestellten Routinen soweit namens- und  funktions-
        gleich mit denen der TP Standard-Unit CRT werden _nur_ in  der
        Kurzbeschreibung genannt. N„here Informationen sind dem  Hand-
        buch oder der Online-Hilfe zu entnehmen.

        ActiveVideoPage ..... Variable des Typs Byte, die die   zu  be-
                              schreibende Bildschirmseite enth„lt. Die-
                              se Variable  sollte  nicht  vom  Benutzer
                              ver„ndert werden. Sie  wird  intern  �ber
                              die Prozedur  SetActiveVideoPage  gesetzt
                              und wurde lediglich zu Abfragezwecken  im
                              Interface-Teil der Unit deklariert.
        BoxCursor ........... setzt einen 'FullSize'-Cursor
        ClearBox ............ l”scht einen Bildschirmbereich   in einer
                              angegebenen Farbe
        ClrEoL .............. RTFM, window-bezogen
        ClrScr .............. RTFM, window-bezogen
        ClrScrAbsolute ...... wie ClrScr, jedoch bildschirm-bezogen
        ColourBox ........... „ndert das Farbattribut  eines  angegebe-
                              nen Bildschirmbereichs
        ColourColumn ........ „ndert das Farbattribut  eines   Spalten-
                              bereichs
        ColourRow ........... „ndert  das  Farbattribut   eines Zeilen-
                              bereichs
        CRLF ................ gibt ein 'carriage return'  und ein 'line
                              feed' auf dem Bildschirm aus
        CurrentVideoMode .... Variable des Typs Byte, die den aktuellen
                              VideoModus enth„lt. ACHTUNG !!!
                              Diese Variable dient  ausschlieálich  Ab-
                              fragezwecken. Siehe auch ACTIVEVIDEOPAGE.
        CursorDown .......... bewegt den Cursor um eine angegebene  An-
                              zahl von Zeilen nach unten
        CursorLeft .......... bewegt den Cursor um eine angegebene  An-
                              zahl von Spalten nach links
        CursorRight ......... bewegt den Cursor um eine angegebene  An-
                              zahl von Spalten nach rechts
        CursorShape ......... interne  Typendefinition  eines  Records,
                              der Start- und Endzeile des  Cursors ent-
                              h„lt; f�r den Gebrauch  durch  Save- und
                              RestoreCursorShape
        CursorUp ............ bewegt den Cursor um eine angegebene  An-
                              zahl von Zeilen nach oben
        Delay ............... hardware-unabh„ngige (B)ASM-Variante  der
                              gleichnamigen CRT-Routine
        DisablePageFlipping . unterbindet die  M”glichkeit  auf   Bild-
                              schirmseiten im Hintergrund zu  schreiben
        Display ............. an aktueller  Cursorposition  mit angege-
                              benem  Farbattribut  direkt auf den Bild-
                              schirm schreiben
        DisplayAt ........... an angegebener Bildschirmposition mit an-
                              gegebenem  Farbattribut  direkt  auf  den
                              Bildschirm schreiben;
                              ohne die Cursorposition anzupassen
        DisplayLn ........... an angegebener Bildschirmposition mit an-
                              gegebenem  Farbattribut  direkt  auf  den
                              Bildschirm  schreiben  und  ein  LineFeed
                              vornehmen
        EGAAvail ............ �berpr�ft ob die Modi einer EGA-Karte zur
                              Verf�gung stehen
        EGAMode ............. �berpr�ft ob eine VGA-Karte in  den  EGA-
                              Laufmodus versetzt wurde
        EnableLightBackground erlaubt das Benutzen heller  Hintergrund-
                              farben
        EnablePageFlipping .. er”ffnet die M”glichkeit auf  Bildschirm-
                              seiten im Hintergrund zu schreiben
        GetCardString ....... ermittelt einen String, der Informationen
                              �ber das installierte  Grafiksystem  ent-
                              h„lt
        GetVideoDisplayCode . liefert Informationen  �ber  das  instal-
                              lierte Grafiksystem zur�ck
        GetVideoMode ........ ermittelt den jeweiligen VideoModus
        GetX ................ ermittelt die X-Koordinate der  aktuellen
                              Cursorposition, 1-based
        GetY ................ ermittelt die Y-Koordinate der  aktuellen
                              Cursorposition, 1-based
        GotoXY .............. RTFM, window-bezogen
        GotoXYAbsolute ...... wie GotoXY, jedoch bildschirm-bezogen
        HideCursor .......... l„át den Cursor verschwinden
        InitFCRT ............ initialisiert die Schl�áelwerte  der Unit
                              und muá zu Beginn eines Programmes aufge-
                              rufen werden, wenn FCRT overlayf„hig kom-
                              piliert wurde. Ein  Aufruf  von  InitFCRT
                              ist nicht n”tig,  wenn  die  Standardein-
                              stellungen in FCONDEF.INC nicht ver„ndert
                              wurden
        LastVideoMode ....... enth„lt den zuletzt gesetzten VideoModus.
                              ACHTUNG! Diese Variable dient ausschlieá-
                              lich Abfragezwecken.  Siehe  auch ACTIVE-
                              VIDEOPAGE.
        MaxX ................ enth„lt die Anzahl der maximalen Spalten.
                              ACHTUNG! Diese Variable dient ausschlieá-
                              lich Abfragezwecken.  Siehe  auch ACTIVE-
                              VIDEOPAGE.
        MaxY ................ enth„lt die Anzahl der maximalen Zeilen.
                              ACHTUNG! Diese Variable dient ausschlieá-
                              lich Abfragezwecken.  Siehe  auch ACTIVE-
                              VIDEOPAGE.
        MinCursor ........... setzt einen 'underscore'-Cursor
        NormCursor .......... setzt einen normalen Cursor
        PageFlipping ........ Variable  des   Typs   Boolean  die  �ber
                              Enable- bzw. PageFlipping gesteuert wird
        PutCharAttr ......... gibt  in   angegebener   H„ufigkeit   ein
                              Zeichen in einem bestimmten  Farbattribut
                              am Bildschirm aus, ohne die Bildschirmpo-
                              sition des Cursors zu ver„ndern
        ReInitFCRT .......... reinitialisiert  die   Schl�áelwerte  der
                              Unit
        RestoreCursorShape .. stellt  die zuvor mit SaveCursorShape ge-
                              sicherte Form des Cursors wieder her
        SaveCursorShape ..... speichert die Form des Cursors
        ScrOff .............. schaltet den Bildschirm aus
        ScrOn ............... schaltet den Bildschirm an
        SetBlinkBit ......... setzt das BlinkBit des Farbattributs
        SetVideoMode ........ setzt den VideoModus
        SetCursorShape ...... setzt eine anzugebende CusorForm
        SetScreenPos ........ setzt  die  absolute  Bildschirmposition,
                              nicht Window-bezogen
        SetVisualVideoPage .. setzt eine neue  Bildschirmseite  in  den
                              Vordergrund
        StartVideoMode ...... Variable  des  Typs  Byte, die den Video-
                              Modus bei Programmstart enth„lt
        StartVideoPage ...... Variable des Typs Byte die die  bei  Pro-
                              grammstart   angezeigte   Bildschirmseite
                              enth„lt
        TextAttr ............ RTFM
        VGAAvail ............ ermittelt ob die Laufmodi  der  VGA-Karte
                              zur Verf�gung stehen, funktionsgleich  zu
                              VGACard
        VGACard ............. ermittelt  ob  eine  VGA-Karte  im System
                              vorhanden ist, auch wenn  diese  sich  im
                              EGA-Laufmodus befindet
        VGAMode ............. ermittelt ob sich eine VGA-Karte im  VGA-
                              Laufmodus befindet
        VideoPageSize ....... Variable des Typs Word, die  die Gr”áe
                              einer Seite des VideoBuffers enth„lt.
                              ACHTUNG! Diese Variable dient ausschlieá-
                              lich Abfragezwecken.  Siehe  auch ACTIVE-
                              VIDEOPAGE.
        VideoRAM ............ Variable des Typs Word,  die  die  Start-
                              adresse  des  Videospeichers im TextModus
                              enth„lt
        VisualVideoPage ..... Variable des Typs Byte,  die die  jeweils
                              angezeigte Bildschirmseite enth„lt.
                              ACHTUNG! Diese Variable dient ausschlieá-
                              lich Abfragezwecken.  Siehe  auch ACTIVE-
                              VIDEOPAGE.
        WhereX .............. RTFM, window-bezogen
        WhereXAbsolute ...... wie WhereX, jedoch bildschirm-bezogen
        WhereY .............. RTFM, window-bezogen
        WhereYAbsolute ...... wie WhereY, jedoch bildschirm-bezogen
        WindMax ............. RTFM, window-bezogen
        WindMin ............. RTFM, window-bezogen
        Window .............. RTFM, zZt ist ein einmal definiertes Win-
                              dow  noch   auf   allen  Bildschirmseiten
                              aktiv, wir hoffen jedoch dies im weiteren
                              Verlauf  der Entwicklung noch korrigieren
                              zu k”nnen




     3. Detaillierte Beschreibung:
     -----------------------------

        ===============================================================
        ActiveVideoPage
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  ??.??.199?    LETZTE ŽNDERUNG ...  ??.??.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  Variable  des Typs Byte, die die zu beschrei-
                          bende Bildschirmseite enth„lt

        DEKLARATION  ...  VAR ActiveVideoPage : Byte

        ACHTUNG !!! Die Variable ActiveVideoPage sollte nicht durch den
        Benutzer der Unit manipuliert werden. Sie dient  ausschlieálich
        Abfragezwecken   und    wird    intern    �ber    die  Prozedur
        SetActiveVideoPage der Unit verwaltet.
        Ein Setzen dieser Variablen 'von Hand' kann zu unvorhersehbaren
        Ergebnissen f�hren.


        ===============================================================
        BoxCursor
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  18.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  27.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  setzt die Form eines Block-Cursors

        USES         ...  SetCursorShape

        DEKLARATION  ...  procedure BoxCursor;


        ===============================================================
        ClearBox
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  22.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  04.01.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  l”scht einen angegebenen  Bereich  des  Bild-
                          schirms in einem bestimmten Farbattribut

        USES         ...  PutCharAttr, SetScreenPos

        DEKLARATION  ...  procedure ClearBox (x,y,xx,yy,at:byte);

        PARAMETER    ...  x  - Startspalte des zu l”schenden Bereichs
                          y  - Startzeile des zu l”schenden Bereichs
                          xx - Endspalte des zu l”schenden Bereichs
                          yy - Endzeile des zu l”schenden Bereichs
                          at - das zu verwendende Farbattribut


        ===============================================================
        ColourBox
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  22.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  04.01.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  „ndert  das  Farbattribut  eines  Bildschirm-
                          bereichs

        USES         ...  ActiveVideoPage, PutCharAttr, SetScreenPos

        DEKLARATION  ...  procedure ColourBox (x,y,xx,yy,at:byte);

        PARAMETER    ...  x  - Startspalte des Bereichs
                          y  - Startzeile des Bereichs
                          xx - Endspalte des Bereichs
                          yy - Endzeile des Bereichs
                          at - das neu zu setzende Farbattribut


        ===============================================================
        ColourColumn
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  22.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  21.06.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  „ndert  das  Farbattribut  einer  Bildschirm-
                          spalte

        USES         ...  ActiveVideoPage, PutCharAttr, SetScreenPos

        DEKLARATION  ...  procedure ColourColumn (x,y,yy,at:byte);

        PARAMETER    ...  x  - Spalte
                          y  - Startzeile
                          yy - Endzeile
                          at - das neu zu setzende Farbattribut


        ===============================================================
        ColourRow
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  22.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  23.06.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  „ndert  das  Farbattribut  einer  Bildschirm-
                          zeile

        USES         ...  ActiveVideoPage, PutCharAttr, SetScreenPos

        DEKLARATION  ...  procedure ColourRow (x,y,xx,at:byte);

        PARAMETER    ...  x  - Spalte
                          y  - Startzeile
                          xx - Endspalte
                          at - das neu zu setzende Farbattribut

--- GEcho 1.00
 * Origin: - GPS Pascal related unit system support group - (2:2450/540.55)
SEEN-BY: 2450/540
.PATH: 2450/540


Ä Fido UNITs Projekt ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄprussgÄ
Msg  :   85     [1-86]                     Rcv                                  
From : Orazio Czerwenka                    12-Jul-94  11:03:07  2:2450/540.55
To   : Paul Schubert                                            244/1181
Subj : 2/3 D: 1.11á -FCRT
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPRUSSG.GERÄ
.MSGID: 2:2450/540.55@Fidonet 6089e9df
.PID: FM 2.02
        ===============================================================
        CRLF
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Max Maischein, 2:244/1106.17 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  ??.??.19??    LETZTE ŽNDERUNG ...  12.06.1994

        MODIFIKATION ...  Orazio Czerwenka
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  carriage return und line feed  am  Bildschirm
                          ausgeben

        DEKLARATION  ...  procedure CRLF; assembler;


        ===============================================================
        CurrentVideoMode
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  28.06.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  28.06.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  Variable  vom  Typ  Byte,   die  den  jeweils
                          aktuellen VideoModus enth„lt

        DEKLARATION  ...  VAR CurrentVideoMode: Byte absolute $40:$49;

        ACHTUNG !!!    Die Variable CurrentVideoMode sollte nicht durch
        den Benutzer der Unit manipuliert werden. Sie dient ausschlieá-
        lich Abfragezwecken.
        Ein Setzen dieser Variablen 'von Hand' kann zu unvorhersehbaren
        Ergebnissen f�hren.



        ===============================================================
        CursorDown
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  27.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  27.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  bewegt den Cursor um m Zeilen nach unten

        USES         ...  ActiveVideoPage

        DEKLARATION  ...  procedure CursorDown(m:byte);

        PARAMETER    ...  m  - Anzahl der Zeilen


        ===============================================================
        CursorLeft
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  27.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  27.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  bewegt den Cursor um m Spalten nach links

        USES         ...  ActiveVideoPage

        DEKLARATION  ...  procedure CursorLeft(m:byte);

        PARAMETER    ...  m  - Anzahl der Spalten


        ===============================================================
        CursorRight
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  27.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  27.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  bewegt den Cursor um m Spalten nach rechts

        USES         ...  ActiveVideoPage

        DEKLARATION  ...  procedure CursorRight(m:byte);

        PARAMETER    ...  m  - Anzahl der Spalten


        ===============================================================
        CursorShape
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  19.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  19.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  interne  Typendeklaration  zu  speichern  und
                          wiederherstellen der Cursorform

        DEKLARATION  ...  TYPE CursorShape = RECORD
                                               top, bottom : byte;
                                             END;

        PARAMETER    ...  top    - Startzeile des Cursors
                          bottom - Endzeile des Cursors


        ===============================================================
        CursorUp
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  27.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  27.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  bewegt den Cursor um m Zeilen nach oben

        USES         ...  ActiveVideoPage

        DEKLARATION  ...  procedure CursorUp(m:byte);

        PARAMETER    ...  m  - Anzahl der Zeilen


        ===============================================================
        Delay
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  SWAG support team

        ERSTDATUM    ...  ??.??.19??    LETZTE ŽNDERUNG ...  ??.??.19??
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  (B)ASM-Ersatz  f�r   die   gleichnamige  CRT-
                          Routine

        DEKLARATION  ...  procedure Delay(ms : Word); Assembler;

        PARAMETER    ...  ms  - Delay-Zeit in ms


        ===============================================================
        DisablePageFlipping
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  26.05.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  23.06.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  unterbindet  die  M”glichkeit auf Bildschirm-
                          seiten im Hintergrund zu schreiben

        USES         ...  MaxX, OptDisplayAt, PageFlipping

        DEKLARATION  ...  procedure DisablePageFlipping;


        ===============================================================
        DisplayAt
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  22.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  04.07.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  an aktueller  Cursorposition  mit angegebenem
                          Farbattribut   direkt   auf   den  Bildschirm
                          schreiben und die Cursorposition anpassen

        USES         ...  CursorRight, GetX, MaxX, PutCharAttr,
                          SetScreenPos


        ===============================================================
        Display
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  27.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  27.06.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  an aktueller  Cursorposition  mit angegebenem
                          Farbattribut   direkt   auf   den  Bildschirm
                          schreiben und die Cursorposition anpassen

        USES         ...  CursorRight, GetX, MaxX, PutCharAttr,
                          SetScreenPos


        DEKLARATION  ...  procedure Display(at:byte;s:string);

        PARAMETER    ...  x  - Startspalte
                          y  - Zeile
                          at - Farbattribut
                          s  - auszugebender String


        ===============================================================
        DisplayLn
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  12.06.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  12.06.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  an aktueller   Cursorposition mit angegebenem
                          Farbattribut   direkt   auf   den  Bildschirm
                          schreiben und an den Anfang der n„chsten Zei-
                          le springen

        USES         ...  CRLF, Display

        DEKLARATION  ...  procedure DisplayLn(at:byte;s:string);

        PARAMETER    ...  at - Farbattribut
                          s  - auszugebender String


        ===============================================================
        EGAAvail
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  26.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  27.16.1994

        MODIFIKATION ...  Max Maischein
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  �berpr�ft ob die  Modi  einer  EGA-Karte  zur
                          Verf�gung stehen

        DEKLARATION  ...  function EGAAvail: boolean;

        ERGEBNIS     ...  TRUE  - EGAModi stehen zur Verf�gung (EGA/VGA)
                          FALSE - EGAModi stehen nicht zur Verf�gung


        ===============================================================
        EGAMode
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  26.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  26.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  �berpr�ft ob sich eine VGA-Karte im EGA-Lauf-
                          modus befindet

        DEKLARATION  ...  function EGAMode: boolean;

        ERGEBNIS     ...  TRUE  - VGA-Karte im EGAModus
                          FALSE - keine VGA-Karte oder nicht  im  EGA-
                                  modus



        ===============================================================
        EnablePageFlipping
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  26.05.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  23.06.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  erlaubt  die M”glichkeit auf Bildschirmseiten
                          im Hintergrund zu schreiben

        USES         ...  OptDisplayAt, PageFlipping

        DEKLARATION  ...  procedure EnablePageFlipping;


        ===============================================================
        EnableLightBackground
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Christian Proehl(?), 2:2447/103.27 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  ??.??.19??    LETZTE ŽNDERUNG ...  26.06.1994

        MODIFIKATION ...  Orazio Czerwenka
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  erlaubt das Benutzen heller Hintergrundfarben

        USES         ...  GetVideoMode

        DEKLARATION  ...  procedure EnableLightBackground (b:Boolean);

        PARAMETER    ...  b - TRUE  = helle Hintergrundfarbe
                              FALSE = Blinken ist m”glich


        ===============================================================
        GetCardString
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  25.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  02.07.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  ermittelt  einen  String,  der  Informationen
                          �ber das installierte Grafiksystem enth„lt

        USES         ...  GetVideoDisplayCode

        DEKLARATION  ...  function GetCardStr: NameStr;

        Es ist zu beachten, daá der Variablentyp NameStr in  der  Unit
        selbst noch einmal als String[8] definiert wurde. Daher ist es
        nicht notwendig f�r diese Typendefinition auf die  TP-Unit DOS
        zur�ckzugreifen.
        Der zur�ckgelieferte String enth„lt jeweils durch  Underscores
        ('_') voneinander getrennt folgende Informationen:

             Grafikkarte_Farbe/SW_Analog/Digital-Monitor

        Wurde  keine  Grafikkarte  korrekt  identifiziert  lautet  der
        String 'none' (keine Grafikkarte installiert),  gleiches  gilt
        f�r unbekannte Karten und nicht PS/2-kompatible Maschinen.


        ===============================================================
        GetVideoDisplayCode
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  29.06.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  02.07.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  liefert eine Variable des Typs  Byte  zur�ck,
                          die Informationen �ber das installierte  Gra-
                          fiksystem (Karte/Monitor) enth„lt

        DEKLARATION  ...  function GetVideoDisplayCode: Byte;

        ERGEBNIS     ...  eine Variable des Typs Byte, die  Informatio-
                          nen �ber das installierte Grafiksystems eines
                          Systems enth„lt, sofern dieses kompatibel  zu
                          IBM PS/2 ist


        ===============================================================
        GetVideoMode
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  05.01.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  20.05.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  ermittelt den aktuellen Videomodus

        DEKLARATION  ...  function GetVideoMode: word;

        ERGEBNIS     ...  eine Variable des Typs Word, die den  aktuel-
                          len Videomodus enth„lt


        ===============================================================
        GetX
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  04.01.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  04.01.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  ermittelt die  Spalte  der   aktuellen  Bild-
                          schirmposition; entspricht WhereX, 1-based

        DEKLARATION  ...  function GetX: byte; assembler;

        ERGEBNIS     ...  eine Variable des Typs Byte, die die  aktuel-
                          len Spalte der Cursorposition liefert


        ===============================================================
        GetY
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  04.01.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  04.01.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  ermittelt die  Zeile   der   aktuellen  Bild-
                          schirmposition; entspricht WhereY, 1-based

        DEKLARATION  ...  function GetX: byte; assembler;

        ERGEBNIS     ...  eine Variable des Typs Byte, die die  aktuel-
                          len Zeile der Cursorposition liefert


        ===============================================================
        HideCursor
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  15.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  22.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  l„át den Cursor verschwinden

        USES         ...  SetCursorShape

        DEKLARATION  ...  procedure HideCursor;

--- GEcho 1.00
 * Origin: - GPS Pascal related unit system support group - (2:2450/540.55)
SEEN-BY: 2450/540
.PATH: 2450/540


Ä Fido UNITs Projekt ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄprussgÄ
Msg  :   86     [1-86]                     Rcv                                  
From : Orazio Czerwenka                    12-Jul-94  11:04:08  2:2450/540.55
To   : Paul Schubert                                            244/1181
Subj : 3/3 D: 1.11á - FCRT
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPRUSSG.GERÄ
.MSGID: 2:2450/540.55@Fidonet 6089e9e0
.PID: FM 2.02
        ===============================================================
        InitFCRT
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  09.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  01.07.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  diese Prozedur muá zu Beginn eines Programmes
                          aufgerufen  werden,  um  die  Schluesselwerte
                          dieser Unit zu initialisieren,  wenn  in  dem
                          'general include file' FCONDEF die Option zur
                          Generierung overlay-f„higen Codes eingestellt
                          wurde. Standardm„áig ist dies nicht der Fall.

        DEKLARATION  ...  procedure ReInitFCRT;


        ===============================================================
        LastVideoMode
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  01.07.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  01.07.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  speichert den zuletzt aktiven VideoModus

        DEKLARATION  ...  VAR LastVideoMode : Byte;

        ACHTUNG !!! Die  Variable  LastVideoMode sollte nicht durch den
        Benutzer der Unit manipuliert werden. Sie dient  ausschlieálich
        Abfragezwecken.
        Ein Setzen dieser Variablen 'von Hand' kann zu unvorhersehbaren
        Ergebnissen f�hren.


        ===============================================================
        MaxX
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  05.01.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  13.06.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  enth„lt die maximale Anzahl  der  Bildschirm-
                          spalten im TextModus.

        DEKLARATION  ...  VAR MaxX : Byte;

        ACHTUNG !!!  Die  Variable MaxX sollte nicht durch den Benutzer
        der Unit manipuliert werden. Sie dient  ausschlieálich Abfrage-
        zwecken.
        Ein Setzen dieser Variablen 'von Hand' kann zu unvorhersehbaren
        Ergebnissen f�hren.


        ===============================================================
        MaxY
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  05.01.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  13.06.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  enth„lt die maximale Anzahl  der  Bildschirm-
                          zeilen im TextModus

        DEKLARATION  ...  VAR MaxY : Byte;

        ACHTUNG !!!  Die  Variable MaxY sollte nicht durch den Benutzer
        der Unit manipuliert werden. Sie dient  ausschlieálich Abfrage-
        zwecken.
        Ein Setzen dieser Variablen 'von Hand' kann zu unvorhersehbaren
        Ergebnissen f�hren.


        ===============================================================
        MinCursor
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  18.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  18.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  setzt einen 'underscore'-Cursor

        USES         ...  SetCursorShape

        DEKLARATION  ...  procedure MinCursor;


        ===============================================================
        NormCursor
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  15.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  22.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  setzt einen 'normalen' Cursor

        USES         ...  SetCursorShape

        DEKLARATION  ...  procedure NormCursor;


        ===============================================================
        PageFlipping
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  ??.??.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  ??.??.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  typisierte  Konstante  des  Typs  Boolean zum
                          internen Gebrauch verschiedener Routinen.
                          Der Inhalt dieser 'Variablen' sollte  *nicht*
                          vom Anwender selbst ver„ndert werden,  es sei
                          denn �ber den Gebrauch der Prozeduren  Enable-
                          bzw. DisablePageFlipping.

        DEKLARATION  ...  Const PageFlipping : Boolean = True;

        ACHTUNG! Die Variable PageFlipping solte nicht vom Benutzer der
        Unit 'von Hand' gesetzt werden. Dies kann  zu  unvorhersehbaren
        Ergebnissen f�hren.
        Diese Variable dient ausschlieálich  Abfragezwecken.  Sie  wird
        intern �ber die Prozeduren EnablePageFlipping bzw. DisablePage-
        Flipping gesteuert.


        ===============================================================
        PutCharAttr
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  22.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  24.05.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  gibt ein Zeichen in angegebenener  H„ufigkeit
                          in dem angegebenen Farbattribut am Bildschirm
                          aus ohne die CursorPosition zu ver„ndern

        DEKLARATION  ...  procedure PutCharAttr
                            (cha:char;attr:byte;nr:Word);


        ===============================================================
        RestoreCursorShape
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  19.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  02.07.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  stellt  die  zuvor   �ber   SaveCursor  unter
                          Verwendung des Typs CursorShape  gespeicherte
                          Form des Cursors wieder her

        DEKLARATION  ...  procedure RestoreCursor(CurShape:CursorShape);


        ===============================================================
        SaveCursorShape
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  19.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  02.07.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  speichert die aktuelle Form des  Cursors  in
                          einer Variablen des Typs CursorShape

        DEKLARATION  ...  procedure SaveCursor(CurShape:CursorShape);


        ===============================================================
        ScrOff
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Max Maischein, 2:244/1106.17 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  ??.??.19??    LETZTE ŽNDERUNG ...  03.06.1994

        MODIFIKATION ...  Orazio Czerwenka
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  schaltet den Bildschirm aus

        USES         ...  VGACard

        DEKLARATION  ...  procedure ScrOff;



        ===============================================================
        ScrOn
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Max Maischein, 2:244/1106.17 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  ??.??.19??    LETZTE ŽNDERUNG ...  03.06.1994

        MODIFIKATION ...  Orazio Czerwenka
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  schaltet  den mit ScrOff abgeschalteten Bild-
                          schirm wieder an

        USES         ...  VGACard

        DEKLARATION  ...  procedure ScrOn;


        ===============================================================
        SetActiveVideoPage
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  02.07.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  12.07.1994

        MODIFIKATION ...  Paul Schubert
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  legt  die  zu  beschreibende  Bildschirmseite
                          fest

        DEKLARATION  ...  procedure SetActiveVideoPage(page:byte);

        PARAMETER    ...  page - zu beschreibende Bildschirmseite


        ===============================================================
        SetBlinkBit
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Christian Proehl(?), 2:2447/103.27 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  ??.??.19??    LETZTE ŽNDERUNG ...  26.06.1994

        MODIFIKATION ...  Orazio Czerwenka
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  setzt das BlinkBit des FarbAttributs

        USES         ...  GetVideoMode

        DEKLARATION  ...  procedure SetBlinkBit (b:Boolean);

        PARAMETER    ...  b - TRUE   = Blinken ist m”glich
                              FALSE  = helle Hintergrundfarbe


        ===============================================================
        SetCursorShape
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  17.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  01.07.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  setzt die Form des Cursors

        DEKLARATION  ...  procedure SetCursorShape
                            (FirstLine , LastLine : byte); assembler;

        PARAMETER    ...  FirstLine - Startzeile des Cursors
                          LastLine  - Endzeile des Cursors


        ===============================================================
        SetScreenPos
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  22.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  04.01.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  setzt die absolute Bildschirmposition,  nicht
                          Window-bezogen

        DEKLARATION  ...  procedure SetScreenPos (x,y:byte); assembler;

        PARAMETER    ...  x - Spalte
                          y - Zeile


        ===============================================================
        SetVideoMode
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  26.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  12.07.1994

        MODIFIKATION ...  Max Maischein, Paul Schubert
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  setzt einen neuen VideoModus, wobei der Bild-
                          schirminhalt des alten Modus gel”scht wird.

        DEKLARATION  ...  procedure SetVideoMode(mode: Word);

        PARAMETER    ...  mode - zu setzender VideoModus


        ===============================================================
        SetVisualVideoPage
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  22.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  02.07.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  setzt  eine  neue   Bildschirmseite   in  den
                          Vordergrund

        DEKLARATION  ...  procedure SetVisualVideoPage(page:byte);

        PARAMETER    ...  page - zu setzende Bildschirmseite


        ===============================================================
        StartVideoMode
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  02.07.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  02.07.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  speichert  den   bei   Programmstart  aktiven
                          Videomodus

        DEKLARATION  ...  VAR StartVideoMode : Byte;

        ACHTUNG !!! Die Variable StartVideoMode  sollte nicht durch den
        Benutzer der Unit manipuliert werden. Sie dient  ausschlieálich
        Abfragezwecken.
        Ein Setzen dieser Variablen 'von Hand' kann zu unvorhersehbaren
        Ergebnissen f�hren.


        ===============================================================
        StartVideoPage
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  02.07.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  02.07.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  speichert die bei Programmstart aktive  Bild-
                          schirmseite des TextModus

        DEKLARATION  ...  VAR StartVideoMode : Byte;

        ACHTUNG !!! Die Variable StartVideoPage  sollte nicht durch den
        Benutzer der Unit manipuliert werden. Sie dient  ausschlieálich
        Abfragezwecken.
        Ein Setzen dieser Variablen 'von Hand' kann zu unvorhersehbaren
        Ergebnissen f�hren.



        ===============================================================
        VGAAvail
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  26.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  28.06.1994

        MODIFIKATION ...  Max Maischein
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  ermittelt ob die Laufmodi einer VGA-Karte zur
                          Verf�gung stehen, funktionsgleich zu VGACard

        DEKLARATION  ...  Function VGAAvail : Boolean; assembler;

        PARAMETER    ...  TRUE  - VGA-Laufmodi sind vorhanden
                          FALSE - keine VGA-Laufmodi vorhanden


        ===============================================================
        VGACard
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  25.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  25.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  ermittelt ob die Laufmodi einer VGA-Karte zur
                          Verf�gung  stehen,  auch  wenn  sich die VGA-
                          Karte gerade im EGA-Laufmodus befindet, funk-
                          tionsgleich zu VGAAvail.

        DEKLARATION  ...  Function VGACard : Boolean;

        PARAMETER    ...  TRUE  - VGA-Laufmodi sind vorhanden
                          FALSE - keine VGA-Laufmodi vorhanden


        ===============================================================
        VGAMode
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  26.12.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  26.12.1993
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  ermittelt ob sich eine VGA-Karte im VGA-Lauf-
                          Modus befindet

        DEKLARATION  ...  Function VGAMode : Boolean;

        PARAMETER    ...  TRUE  - VGA-Karte im VGA-Modus
                          FALSE - keine VGA-Karte im VGA-Modus


        ===============================================================
        VideoPageSize
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  26.06.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  26.06.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  Variable des Typs Word, die die  Gr”áe  einer
                          Bildschirmseite enth„lt

        DEKLARATION  ...  VAR VideoPageSize: Word absolute $40:$4C;

        ACHTUNG !!! Die Variable VideoPageSize  sollte nicht durch den
        Benutzer der Unit manipuliert werden. Sie dient  ausschlieálich
        Abfragezwecken.
        Ein Setzen dieser Variablen 'von Hand' kann zu unvorhersehbaren
        Ergebnissen f�hren.


        ===============================================================
        VideoRAM
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Orazio Czerwenka, 2:2450/540.55 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  ??.??.1993    LETZTE ŽNDERUNG ...  28.06.1994
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  Variable des Typs Word, die die  Startadresse
                          des VideoRAMs enth„lt

        DEKLARATION  ...  VAR VideoRAM: Word;


        ===============================================================
        VisualVideoPage
        ---------------------------------------------------------------
        ERSTAUTOR    ...  Max Maischein, 2:244/1106.17 @ FidoNet

        ERSTDATUM    ...  03.06.1994    LETZTE ŽNDERUNG ...  02.07.1994

        MODIFIKATION ...  Orazio Czerwenka
        ---------------------------------------------------------------

        BESCHREIBUNG ...  Variable vom Typ Byte, die die aktuelle Bild-
                          schirmseite enth„lt

        DEKLARATION  ...  VAR VisualVideoPage: Byte;

        ACHTUNG !!! Die Variable VisualVideoPage sollte nicht durch den
        Benutzer der Unit manipuliert werden. Sie dient  ausschlieálich
        Abfragezwecken   und    wird    intern    �ber    die  Prozedur
        SetVisualVideoPage der Unit verwaltet.
        Ein Setzen dieser Variablen 'von Hand' kann zu unvorhersehbaren
        Ergebnissen f�hren.




     4. Beispiele:
     -------------

        ===============================================================
        ActiveVideoPage
        ---------------------------------------------------------------

        Die Beispiele zum sinnvollen Gebrauch der  hier  dokumentierten
        Routinen werden zu einem sp„teren Zeitpunkt nachgereicht.
        Aus Zeitgr�nden konnte dieser Teil der Dokumentation  vorl„ufig
        nicht realisiert werden.

        Wer Anwendungsbeispiele zu der ein  oder  anderen  hier  vorge-
        stellten Routine zur Dokumentation beitragen  oder die  weitere
        Bearbeitung der Dokumentationsdatei dieser  Unit  in  Zusammen-
        arbeit mit dem jeweiligen Leiter  dieser  Unit �bernehmen, bzw.
        diese  in  andere Sprachen �bersetzen m”chte, ist herzlich ein-
        geladen, sich per NM bei diesem zu melden.




  ==========================================================================

                 //////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
                   Ende der Dokumentation zur FIDO Unit FCRT
                 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\///////////////////////

--- GEcho 1.00
 * Origin: - GPS Pascal related unit system support group - (2:2450/540.55)
SEEN-BY: 2450/540
.PATH: 2450/540