=========================================================
      =  Instructions to the tool DOS-COPY (german/english)   =
      =-------------------------------------------------------=
      =  Anleitung zu DOS-COPY (deutsch/englisch)             =
      =========================================================


Dos-Copy  -  Die Tuer zur Aussenwelt
------------------------------------
Mit dem Programm Dos-Copy steht Ihnen ein Tool zur Verfuegung, das es 
ermoeglicht MS-DOS-Disketten zu lesen und zu beschreiben. Es wird 
sowohl das 360k-Format wie auch das 720k-Format unterstuetzt. 
Letzteres kann auch von den "grossen Bruedern" Mac, Atari ST und Amiga 
problemlos gelesen werden.
Voraussetzung fuer die Benutzung von Dos-Copy ist, dass Sie ein 
zweites Laufwerk im Standard-Format 3.5 oder 5.25 Zoll besitzen.

Zur Bedienung des Programms ist eigentlich nicht viel zu sagen: Das 
Window-System wird mit den Cursortasten, <RETURN> bzw. <ENTER> und 
<ESC> bedient. Die Files, die Sie kopieren moechten, werden mit 
<SPACE> oder <COPY> selektiert, <RETURN> startet anschliessend den 
Kopiervorgang.
Sehr wichtig ist das SETUP-Menue. Hier muessen Sie einstellen, ob Sie 
ein Laufwerk mit 40 oder 80 Tracks benutzen und ob die Dateien seitens 
Amsdos als ASCII oder Binaerdatei gehandhabt werden sollen.
Letzteres bedarf einer kleinen Erlaeuterung:
Beim Laden einer Amsdos-Datei erkennt der CPC natuerlich selbstaendig, 
ob es sich um eine ASCII- oder Binaerdatei handelt. Doch wenn sie eine 
Binaerdatei (oder ein Basicprogramm) auf eine MS-DOS-Diskette 
speichern, dann geht die Information der Lade- und Startadresse 
verloren. Wenn sie beispielsweise ein CPC-Basicprogramm wieder von 
MS-DOS nach Amsdos kopieren, koennen Sie es nicht mehr starten. Aus 
diesem Grund koennen Sie mit "handle as ASCII" eine Basic- oder 
Binaerdatei inklusive des sogenannten Fileheaders wie eine ASCII-Datei 
laden. Als Faustregel kann man sagen:
Wollen Sie Binaer- und Basicprogramme auf MS-DOS kopieren, die Sie 
oder andere wieder auf den CPC zurueckkopieren (z.B. in der DFUE) dann 
sollten Sie den Punkt "handle as ASCII" anwaehlen, da hier auch der 
Fileheader uebertragen wird.
Wollen sie aber (Binaer-)Daten austauschen, die von einem anderen 
System benutzt werden sollen, oder wollen sie Daten von einem anderen 
System spaeter als Binaerdatei auf dem CPC verarbeiten, so sollten Sie 
"handle as binary" markieren.
Im SETUP laesst sich ausserdem einstellen, ob Sie ein einseitiges oder 
ein doppelseitiges Laufwerk besitzen. Dies ist nur fuer die 
Formatierung wichtig. ACHTUNG: Mit einem einseitigen Laufwerk laesst 
sich keine normale MS-DOS-Diskette lesen. Zum Datenaustausch muessen 
Sie vorher Seite A der entsprechenden Diskette einseitig auf dem CPC 
formatieren. Ihr Laufwerk gilt auch dann als einseitig, wenn Ihr 
Seitenumschalter das sogenannte Sideselect-Signal vom CPC nicht 
beruecksichtigt.


Amiga-Floppy am CPC
-------------------
Um eine Amiga-Floppy am CPC zu betreiben, benoetigt man lediglich ein
Adapterkabel:

  Stecker fuer die        D-Sub-Buchse 23-polig
  CPC-Schnittstelle:     fuer die Amiga-Floppy:

   PIN  Name              PIN  Name

    36  /READY              1  /RDY
    35  /SIDE SELECT       13  /SIDEB (*)
    34  /READ DATA          2  /DKRD
    33  /WRITE PROTECT     14  /WPRO
    32  /TRACK 0           15  /TK0
    31  /WRITE GATE        16  /DKWE
    30  /WRITE DATA        17  /DKWD
    29  /STEP              18  /STEPB
    28  /DIRECTION SELECT  19  DIRB
    27  /MOTOR ON           8  /MTRXD
    26  NC
    25  /DRIVE SELECT 1    21  /SEL1B
    24  NC
    23  /INDEX             22  /INDEX
    22  NC
    21  NC
    20  NC
    19  NC
  1-18  GND               3-7  GND
                           12  +5V
                           23  +12V

(*) Wollen Sie einen Seitenumschalter, dann koennen Sie das mit einem 
    Umschalter zwischen dem vom CPC kommenden SIDESELECT und GND 
    realisieren.


Etwas problematisch gestaltet sich die Spannungsversorgung. Diese 
muessen Sie entweder vom Monitor oder von einem externen Netzteil
abgreifen.

Die Nummerierung des CPC-Steckers entspricht einem 36 poligen
Centronics-Stecker. Bei einem Platinenstecker gibt es eventuell
Unterschiede. Deshalb halten Sie sich folgendes vor Augen:
Die Nummerierung ist aus der Sicht auf die Loetseite des Steckers
gesehen. Die komplette Oberseite ist mit GND belegt. Die Unterseite
beginnt rechts mit Pin 19 und endet links mit Pin 36.

Bei der Buchse fuer das Kabelende, das an die Amigafloppy angeschlossen
wird, stimmt die Nummerierung 100% mit der aus dem Benutzerhandbuch.
Von der Loetseite aus gesehen, liegen oben von links nach rechts die
Pins 1 bis 12 und in der unteren Reihe von links nach rechts die Pins
13 bis 23.

Beim Zusammenbau des Kabels muessen Sie nur darauf achten, dass es nicht
zu lang ist. Mehr als 20-30cm sollten es nicht sein. Ansonsten duerfte
es aber keine Probleme geben.


Ein paar technische Hinweise, wen's interessiert:
Das Programm umfasst ca. 3500 Zeilen Quelltext. Das Programm emuliert 
einen Textscreen, so dass zahlreiche Windows auf dem Bildschirm sein 
koennen, ohne dass dem CPC dabei die Puste ausgeht. Die Textausgabe 
geschieht ausserdem mit direkt adressierten Zeichen, die vom Programm 
generiert werden. Sei es nun Scrolling im Window oder das Restaurieren 
vom Window-Hintergrund. Dies geschieht alles ueber diese Textausgabe!! 
Lediglich beim Oeffnen von einem Window wird der Ausschnitt mit einer 
extra Routine geloescht.
Ach ja, was ich in der Anleitung vergessen habe zu erwaehnen: DOS-COPY 
verarbeitet auch Unterverzeichnisse.




--------------------------------------------------------------------
 E N G L I S H   -   I N S T R U C T I O N S
--------------------------------------------------------------------


Dos-Copy  -  The Door Outside
-----------------------------
Using the tool Dos-Copy your CPC is able to read/write MS-DOS-disks. 
It is possible to use the 360k-format and the 720k-format, which can 
also be read by the "big brothers" MacIntosh, Atari ST and Amiga 
without any problem.
You can use that program on condition that you've got a second drive 
with the standard-format 3.5 or 5.25 inches.

There isn't much to say for the operation of DOS-COPY: You have to use 
the cursor-keys, <RETURN> and <ESC> to operate the window-system.
For copying some files use <SPACE> or <COPY> so select. After 
selection you have to press <RETURN> to start copying.

The SETUP-option is very important. Here you have to adjust whether 
you have a drive with 40 or 80 tracks and whether the files should be 
handled as ASCII- or binary-files.
To understand this I'll give you a little explanation:
When loading a file the CPC certainly knows on his own if it's an 
ASCII- or binary-file. But when you are copying a binary-file (or a 
BASIC-file) onto a MS-DOS-disk you will lose the information about 
loading- and starting-address. If you are copying for example a 
BASIC-file from a MS-DOS-disk back to an AMSDOS-disk then you can't
start it anymore. Therefore you can load a BASIC- or binary-file
together with that so called FILEHEADER like loading an ASCII-file
by marking "handle as ASCII". A rule of thumb:
If you want to copy binary- and BASIC-files onto MS-DOS that you or 
others want to copy back onto CPC (i.e. mailbox-files) then you should 
mark "handle as ASCII" because the fileheader will also be transfered.
But if you want to copy (binary-)datas which should be used on another 
system or if you want to use datas from another system as a
binary-file on CPC then you should mark "handle as binary".

In the SETUP-option you can also adjust if you have a singlesided or a 
doublesided drive. This is only important for the format-option. 
ATTENTION: If you use a singlesided drive you can NOT read a NORMAL
MS-DOS-disk. In this case: To transfer datas you have to format side A 
of the transfer-disk on CPC with marked singlesided-option! (this will 
prepare a special MS-DOS-disk). Your drive is also singlesided if you 
have a bad installed sideselect-switch (a switch without using the 
sideselect-signal coming from CPC)


Amiga-drive on CPC
------------------
To connect an Amiga-drive to CPC you only need a adaptor-wire:

  plug for the           D-Sub-plug 23 pin-holes
  CPC-port:              for the Amiga-drive:

   PIN  Name              PIN  Name

    36  /READY              1  /RDY
    35  /SIDE SELECT       13  /SIDEB (*)
    34  /READ DATA          2  /DKRD
    33  /WRITE PROTECT     14  /WPRO
    32  /TRACK 0           15  /TK0
    31  /WRITE GATE        16  /DKWE
    30  /WRITE DATA        17  /DKWD
    29  /STEP              18  /STEPB
    28  /DIRECTION SELECT  19  DIRB
    27  /MOTOR ON           8  /MTRXD
    26  NC
    25  /DRIVE SELECT 1    21  /SEL1B
    24  NC
    23  /INDEX             22  /INDEX
    22  NC
    21  NC
    20  NC
    19  NC
  1-18  GND               3-7  GND
                           12  +5V
                           23  +12V

(*) If you wan to have a sideselect-switch you have to put a switch 
    between the signals SIDESELECT and GND coming from CPC.


The powerconnection is a little bit problematic. You have to take it 
either from the monitor or from an external mains receiver.

The numbers for the CPC-plug are equal to a 36 pins centronics-plug. 
Maybe there are differents between other plugs. Therefore eat this:
The numbers are seen from the soldering side. The whole upper side is 
connected to GND. The numbers on the lower side are starting on the 
right side with pin 19 and are ending on the left side with pin 36.

The numbers on the plug for the other end of the wire which will be 
connected to the Amiga-drive is equal to the handbook. Seen from the 
soldering side you find the pins 1 to 12 on the upper side from left 
to right and on the lower side there are the pins 13 to 23 from left 
to right.

The wire shouldn't be too long. Don't use much more than 10 inches.


Technical hints:
This program consists of 3500 lines source code. The program simulates 
a textscreen. Therefore you can open many windows without getting 
memory-trouble. The text-routine uses compiled characters. Window-
scrolling or restorage of the window background is done by this 
print-routine!! Only clearing the background when opening a window is 
done by an extra routine.
Well, I nearly forgot: DOS-COPY can also read sub-directories.

(I hope my english translation wasn't too bad.)