ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і                                                                          і
 і ЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ ЫЫ                                                         і
 і ЫЫ  ЫЫ ЫЫ     ЫЫ                                                         і
 і ЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ ЫЫ                                                         і
 і ЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ і
 і Online Communications Technical Support          Technical Note OCITN05B і
 і                                                                          і
 і                FrontDoor 2.10 and SupraFAXModem v.32bis                  і
 і                                                                          і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і              (c) Copyright 1992 Online Communications, Inc.              і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і                  Corporate Office/Sales     Technical Support            і
 і                                                                          і
 і       Voice          207-941-1110             207-941-1110               і
 і       BBS            207-990-3511             201-438-2938               і
 і       FAX            207-990-2293             201-438-8804               і
 і       FidoNet        1:132/300                1:107/574                  і
 і       FDNet          255:2001/1               255:2001/10                і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і    Online Communications, Inc. Technical Note Copyright and Disclaimer   і
 і ЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ і
 і                                                                          і
 і    The information provided in this OCITN is protected by applicable     і
 і    United States and International copyrights and all rights to this     і
 і          OCITN are reserved by Online Communications, Inc. (OCI)         і
 і                                                                          і
 і    No part of this OCITN may be modified, to include changes to the      і
 і    text or recommended configurations, without the express written       і
 і                         permission of OCI.                               і
 і                                                                          і
 і    The USER of this OCITN assumes all responsibility from the use of     і
 і    this OCITN. No warranty or guarantee whatsoever is made or implied.   і
 і                                                                          і
 і    This OCITN may be distributed freely, without any charge or fee of    і
 і      of any kind, provided that it is distributed in the original        і
 і                 unmodified self-extracting archive.                      і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ


 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і                FrontDoor 2.10 and SupraFAXModem v.32bis                  і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

The following information is provided as a guide to setting up FrontDoor 2.10
with a SupraFAXModem v.32bis modem. These settings have been extensively tested
and have demonstrated excellant performance.

At the time of this publication, the SupraFAXModem does support adaptive
answering, however, due to the lack of suitable FAX software, the FAX
capabilites of this modem cannot be utilized at this time.


 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і                  SupraFAXModem v.32bis NVRAM Settings                    і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

To function properly with FrontDoor 2.10, several of the default NVRAM settings
need to be changed. These settings can either be modified in the INIT strings
in FDSETUP, or the preferable method of writing the settings directly to the
modems NVRAM, which is described in this guide.

To configure the modem for use with FrontDoor, enter the FrontDoor Terminal
program (ALT-J) or use another terminal program.

Type the information as shown below, ending each line by pressing the <ENTER>
key. The modem should respond with OK. The configuration line ends with &W,
which writes the settings to the NVRAM.

AT&F (resets modem to factory defaults)
ATZ  (initializes the modem with the NVRAM defaults)
ATS7=55S11=50S95=3W2&C1&D2&K3&Q5&W (changes to NVRAM are made and written)
ATZ  (initializes the modem with the new NVRAM defaults)

Type AT&V<ENTER> to display the settings, they should appear as follows:

AT&V
ACTIVE PROFILE:
B1 E1 L2 M1 N0 Q0 T V1 W2 X4 Y0 %C1 %E0 %G0 \N3 &C1 &D2 &K3 &Q5 &R0 &S0 &X0 &Y0
S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:055 S08:002 S09:006
S10:014 S11:050 S12:050 S18:000 S23:063 S25:005 S26:001 S36:007 S37:000 S38:020
S40:087 S46:138 S48:007 S95:003 S109:062 S110:001

STORED PROFILE 0:
B1 E1 L2 M1 N0 Q0 T V1 W2 X4 Y0 %C1 %E0 %G0 \N3 &C1 &D2 &K3 &Q5 &R0 &S0 &X0
S00:000 S02:043 S06:002 S07:055 S08:002 S09:006 S10:014 S11:050 S12:050 S18:000
S23:063 S25:005 S26:001 S36:007 S37:000 S38:020 S40:087 S46:138 S48:007 S95:003

STORED PROFILE 1:
B1 E1 L2 M1 N1 Q0 T V1 W1 X4 Y0 %C1 %E0 %G1 \N3 &C1 &D2 &K3 &Q5 &R0 &S0 &X0
S00:000 S02:043 S06:002 S07:050 S08:002 S09:006 S10:014 S11:095 S12:050 S18:000
S23:061 S25:005 S26:001 S36:007 S37:000 S38:020 S40:087 S46:138 S48:007 S95:000

TELEPHONE NUMBERS:
0=T9876543210                           1=
2=                                      3=


 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і           FDSETUP Modem settings for use with FrontDoor 2.10             і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ


   File   Global   Mailer   Editor   Terminal   Modem   Printer   Manager       
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННХНННННННННННННННННёННННННННННННН
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ХНННННННННННННННННННННННННННН Hardware ёі±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і                                      іі±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Serial port                   1      іі±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Maximum baudrate              38400  іі±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Lock port                     Yes    іѕ±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Reset modem to connect speed  No     і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Lower DTR when busy           Yes    і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Lower DTR to terminate call   Yes    і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Toggle DTR before dialing     No     і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Carrier detect mask (CDMASK)  128    і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і                                      і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±± Copyright 1989-1991ФННННННННННННННННННННННННННННННННННННННѕeserved ±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД Task 1 Д
* NOTE: MAX baudrate setting for FrontDoor is 38400. The speed that the FOSSIL
        is locked at (57600) overrides the 38400 FrontDoor setting.


                                                                              
   File   Global   Mailer   Editor   Terminal   Modem   Printer   Manager       
ННННННННННННННННННННННННННННННННННХНННННННННННННННННННН Messages ёёННННННННННННН
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і 300         CONNECT|         іі±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і 1200        CONNECT 1200|    іі±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і 1275        CONNECT 1275     іі±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і 2400        CONNECT 2400     іі±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і 4800        CONNECT 4800     іѕ±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і 7200        CONNECT 7200     і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і 9600        CONNECT 9600     і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і 12000       CONNECT 12000    і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і 14400       CONNECT 14400    і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Frontі 19200       CONNECT 19200    і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і 38400       CONNECT 38400    і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±± Copyright 1989-1991 Advanceі Error       ERROR            іeserved ±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Busy        BUSY             і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і No Carrier  NO CARRIER       і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Ok          OK               і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Ring        RING|            і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і No Dialtone NO DIALTONE      і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і No Answer   NO ANSWER        і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±і Voice       VOICE            і±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ФННННННННННННННННННННННННННННННѕ±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД Task 1 Д
Enter text string. Use | for CR                                                 



  File   Global   Mailer   Editor   Terminal   Modem   Printer   Manager
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННХНННННННННННННННННёННННННННННННН
±±±±±±±±±ХННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН Command strings ё±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і                                                          і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і Escape code    +++                                       і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і Return on-line ATO|                                      і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і Onhook         ATH0|                                     і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і Offhook        ATM0H1|                                   і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і Dial           ATDT                                      і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і ГДPrefix                                                 і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і АДSuffix       |                                         і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і Delay          2                                         і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і Init-1         ATZ|                                      і±±±±±±±±±±±
±±±±±± Coі Init-2                                                   іrved ±±±±±±
±±±±±±±±±і Init-3                                                   і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і Down           ATM0H1|                                   і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і Reset          AT|                                       і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±і                                                          і±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±ФННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННѕ±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД Task 1 Д
                                                                                


   File   Global   Mailer   Editor   Terminal   Modem   Printer   Manager
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННХНННННННННННННННННёННННННННННННН
±±±±±±±±±±±±±±±±±ХННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН Answer control ё±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±і                                                         і±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±і Manual answer Yes                                       і±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±і Force answer  ATA|                                      і±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±і Answer delay  2                                         і±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±і Limited hours No                                        і±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±і Starting time 00:00                                     і±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±і Ending time   00:00                                     і±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±і                                                         і±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±ФНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННѕ±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±± Copyright 1989-1991 Advanced Engineering sarl; All rights reserved ±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД Task 1 Д
If enabled, FrontDoor will answer the modem when a RING is received             



ХНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН Modem control, MODEM1.FD ё
і   #   String to match                      String to send                    і
іДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДі
і                                                                              і
і                                                                              і
і           No strings need to be defined in the MODEM CONTROL section         і
і                                                                              і
і                                                                              і
і                                                                              і                                                                              і
і                                                                              і
і                                                                              і
і                                                                              і
і                                                                              і
і                                                                              і
і                                                                              і
і                                                                              і
і                                                                              і
і                                                                              і
і                                                                              і
ФННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННѕ
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД Task 1 Д
Enter-Edit  Ins-Add  Del-Delete  F1-Inactive  F2-Move  F10-Copy  Esc-Exit


 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і                X00 FOSSIL Settings for FrontDoor 2.10                    і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і SupraFAXModem v.32bis on COM1 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

   DEVICE=X00.SYS E 1 B,0,57600 F=15 T=512 R=1024


 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і SupraFAXModem v.32bis on COM1 and a standard 2400 baud modem on COM2 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

   DEVICE=X00.SYS E 2 B,0,57600 F=15 T=512 R=1024


 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і SupraFAXModem v.32bis on COM1 and a 2400/MNP modem on COM2 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

   DEVICE=X00.SYS E 2 B,0,57600 F=15 T=512 R=1024 B,1,9600 F=15 T=512 R=1024


 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і SupraFAXModem v.32bis on COM1 and COM2 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

   DEVICE=X00.SYS E 2 B,0,57600 F=15 T=512 R=1024 B,1,57600 F=15 T=512 R=1024


 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і         Copyright, Trademark, Registered Trademark and Credits           і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

All brand and product names are Copyrighted (c) material, Trademarks (tm) or
Registered Tradmarks (r) of their respective holders:

FrontDoor, FD, FDSETUP  Joaquim H. Homrighausen and Advanced Engineering, sarl
X00                     Raymond L. Gwinn
SupraFAXModem v.32bis   Supra Corporation