Was ist denn PC-Hurricane ?

PC-Hurricane ist der erste Realtime-Video-Film-Digitizer, der PAL oder NTSC 
Video-Signale in Realtime mit 25 oder 30 Bildern/Sekunde direkt ins Expanded
Memory des PCs digitalisieren kann. Dadurch ist es m”glich, direkt aus dem 
laufenden Video-Film bis zu 16 Sekunden Live-Video am St�ck zu digitalisieren,
OHNE umst„ndlich mit Einzelbild-Fortschaltung, Pausentaste und High-End Video-
Recorder arbeiten zu m�ssen ! 
PC-Hurricane arbeitet nach dem YUV-4:1:1-Verfahren und hat eine maximale Auf-
l”sung von 384x288 Pixeln mit 15 bit/Pixel.(entspricht einem PAL-Halbbild)

Die fertig digitalisierten 16 Sekunden Film-Sequenzen k”nnen direkt nach dem 
Digitalisieren auf dem VGA Monitor in 32768 Farben/Pixel begutachtet werden 
(bei Verwendung von Hicolor Karten) und als kompletter Hicolor Film oder als 
TARGA(tm)-Bild-File-Sequenz auf der Harddisk abgespeichert werden. 
Dadurch kann jedes einzelne Bild nachtr„glich noch bearbeitet werden, indem man
es zum Beispiel mit Piclab (Shareware-Bildverarbeitungs-Programm) per Batch-
Steuerung(es k”nnen alle Bilder sehr schnell hintereinander abgearbeitet werden)
diverser Filterungen unterzieht. (z.B. f�r Muster-Erkennungen, etc..)
Eine andere Anwendung ist die Video-Daten-Kompression nach dem neuen MPEG-
Verfahren (digitales Video). Mit dem Xing Technology MPEG-Software-Encoder 
k”nnen sofort die einzelnen TARGA(tm)-Bilder   (z.B: bild001.tga, bild002.tga,
bild003.tga,  usw..)  in 1-2 Sekunden pro Bild (auf einem 486er/33Mhz) nach MPEG 
codiert werden. 
Das MPEG Verfahren bringt dabei eine wesentliche Daten-Reduzierung, auf nur noch 
2-4 Kbyte pro Bild, so daá es m”glich ist, bis zu einer Minute Realtime-Video 
auf einer Floppy-Disk abzuspeichern. So k”nnen  beliebige Video-Sequencen (z.B. 
f�r Produkt-Pr„sentation) per Floppy Disk an Kunden verschickt werden. 
Mit dem Xing Software-MPEG-Player kann ohne spezielle Zusatz-Hardware auf jedem
386er oder 486er PC unter Windows3.x(tm) das Video abgespielt werden. 
Ist eine Soundkarte installiert, so kann sogar ein kompletter Video-Sound-Clip 
erstellt werden, da WAV-Sound-Dateien synchron zum Video mit abgespielt werden 
k”nnen. 

Ein reiner DOS-MPEG-Player ist in Entwicklung, der auf allen VGA Karten im 
320x240x256 Fullscreen-Mode laufen wird. 

PC-Hurricane ist ferner kompatibel mit dem  Autodesk-FLI(tm) und FLC(tm)-Format,
sowie Microsofts Video for Windows(tm) und dem GRASP(tm)-GL-Format. 
Es k”nnen also auch f�r diese Animations-Formate sehr einfach Filme erstellt 
werden. Dazu ist ein spezielles Konvertierungs-Programm auf der Treiber-Diskette
mit enthalten: Das Programm  DTA. 

Daves's Targa Animator wandelt die vom PC-Hurricane erzeugten Targa-Bilder 
direkt ins FLI- oder FLC-Format um, so daá diese erzeugten Files direkt in den 
Autodesk-Animator(tm) oder Animator Pro(tm), sowie Video f�r Windows und GRASP 
importiert werden k”nnen und dort als Filme weiterverarbeitet werden k”nnen. 
So erzeugen Sie im Handumdrehen mit Ihrem Liebings-Animations-Programm die ein-
drucksvollsten Animationen.