Willkommen bei SetAtapiSpeed!!!

-----------------------------------------------------------------------------

LEGAL STUFF

SetAtapiSpeed © Elaborate Bytes, Oliver Kastl

Alle Rechte vorbehalten.


-----------------------------------------------------------------------------

ALLGEMEINES

SetAtapiSpeed ermöglicht Ihnen die Zugriffsgeschwindigkeit des atapi.device,
des ad_atapi.device und des tandemat.device abzustimmen.
Das erschien uns sinnvoll, da einige CD-Rom Laufwerke langsamer sind als andere
und wegen der Timingunterschiede in den verschiedenen Hardwarekonstruktionen.


GEBRAUCH

Wenn es Ihr Wunsch ist die Zugriffsgeschwindigkeit des atapi.device
abzustimmen, geben Sie bitte folgendes ein:

SetAtapiSpeed Name.device Laufwerk Geschwindigkeit

Wobei Name.device für die verschiedenen Modelle der Atapigeräte steht
und Laufwerk für das CD-Romlaufwerk steht, das modifiziert werden soll.

Die Geschwindigkeit kann irgendein Wert zwischen 0 und 3 sein. 0 ist die
langsamste und 3 ist die schnellste Zugriffsgeschwindigkeit.

Wenn Sie keinen Geschwindigkeitswert eingeben, wird SetAtapiSpeed den
aktuellen Wert anzeigen.

Die Voreinstellung für das atapi.device ist die Geschwindigkeit 3; für alle
anderen Versionen ist es die Geschwindigkeit 1.

Wenn Ihr CD-Romgerät mit der Geschwindigkeit 3 arbeitet, sollten Sie das 
SetAtapiSpeed Kommando in ihre Datei "User-Startup" (mit gesetztem "QUIET"
Schalter. z.B.: SetAtapiSpeed atapi.device 2 3) eintragen.

Wenn Ihr CD-Romgerät nur mit einer langsameren Geschwindigkeit arbeitet als
die voreingestellte, setzen Sie SetAtapiSpeed in Ihrer startup-sequence
vor die Anmeldung Ihres CD-Romgerätes.



CD32-EMULATOR

Der CD32-Emulator hat nun ein "eingebautes" SetAtapiSpeed.
Schauen Sie sich das Untermenue "Speed" des Menuepunktes "Atapi" an.
Die Voreinstellung ist immer 0. Bestimmen Sie die optimale Geschwindigkeit für
Ihr Laufwerk. Vergessen Sie nicht, den optimalen Wert mit "Save Settings"
abzuspeichern!

WICHTIG!!!
A1200/A4000, die IDEfix und/oder atapi.device mit dem internen IDE Port
benutzen, sollten einen Wert von 3 gesetzt haben für beste
Leistungsentfaltung!



So, das war's!

Falls Ihnen Kommentare, Programmfehler, Anregungen, etc. einfallen
bzw. auffallen kontaktieren Sie uns:


Elaborate Bytes, Oliver Kastl
Blumenstrasse 8
82054 Lochhofen b. Sauerlach
Germany

Email: idefix@elaborate-bytes.com

WWW:   http://www.elaborate-bytes.com

Tel.: +49-8104-668200

Fax: +49-8104-668201

Für die Bestellung eines IDE-fix 97 stehen wir Ihnen, unter den oben genannten
Kontaktmöglichkeiten, gerne zur Verfügung.


ENDE DES DOKUMENTS.