************************************************************************

                Rock v1.3 - Mailer Fidonet pour points
                 Copyright (C) 1995  Jean-Marc Xiume'
          Ce logiciel est distribué selon les termes de la
 Licence Publique Générale GNU. Lire "license.doc" pour plus de détails.

************************************************************************

                Doc du fichier de configuration (rock.cfg)

************************************************************************


Chaque paramètre de la config est décrit ici, suivi d'un exemple.

Ce fichier est aussi un script WPL.
Editez le avec attention, en ne changeant que les arguments de chaque
commande "set <variable> <argument>".

Ne supprimez ou ne commentez aucune ligne (à part les lignes vides et les
commentaires) dans la partie FIDO du fichier, car il pourrait y avoir des
problèmes lors de l'exécution du mailer... . Tous les paramètres de cette
partie sont nécessaires et ne peuvent pas avoir de valeur par défaut.

Bien sûr vous pouvez, pour faire des tests, laisser plusieurs
versions d'un même paramètre en mettant en commentaire (avec un point
virgule en début de ligne) celles qui ne servent pas, mais il faut en
laisser au moins une.

Les paramètres des autres parties ont des valeurs par défaut. Celles-ci
sont stockées dans le fichier rock.default_cfg que vous pouvez consulter,
mais sans le modifier. Chaque paramètre présent dans le fichier de config
annule et remplace celui par défaut.



*************************** PARTIE CONFIG FIDO *************************


* net1, net2, etc...
  Les adresses 4D de chaque différent réseau du boss (comme les AKAs).
  Par exemple, les adresses principales des réseaux du BBS Ramses sont:
      fidonet     2:320/104.0
      amiganet    39:180/1.0
      francomédia 101:173/310.0 (n'est plus utilisé mais sert d'exemple)
  Si votre boss a différentes adresses pour chaque réseau (par exemple
  pour ramses il y a 2 autres adresses fido: 2:320/105.0 et 2:320/106.0),
  n'écrire ici que la principale.
  Les numéros d'ordre (net1, net2...) doivent commencer à 1 et être en
  ordre croissant..
  Vous pouvez effacer ou ajouter des lignes "set net" selon le nombre de
  réseaux supportés par le boss.

set net1 2:320/104.0
set net2 39:180/1.0
set net3 101:173/310.0


* host.address
  Votre adresse 5D complète

set host.address fidonet#2:320/104.22


* host.sysop
  Votre nom

set host.sysop "Jean-Marc Xiume"


* host.sitename
  Le nom de votre système

set host.Sitename "Topaz Alpha Point"


* remote.password
  Le mot de passe avec le boss (Non, c'est pas le mien >:) )

set remote.password BLABLA2U

* boss.address1, boss.address2, etc...
  Les adresses 5D de chaque ligne téléphonique du boss

set boss.address1 fidonet#2:320/104.0
set boss.address2 fidonet#2:320/105.0
set boss.address3 fidonet#2:320/106.0


* boss.number1, boss.number2, etc...
  Les numéros de téléphone de chaque ligne du boss

set boss.number1 "16,1-45845623"
set boss.number2 "16,1-53791199"
set boss.number3 "16,1-53791200"


* numbers
  Le nombre de lignes téléphoniques du Boss

set numbers 3


************************** PARTIE CONFIG MODEM *************************

* device
  Le device série à utiliser

set device serial.device


* unit
  Le numéro d'unité du device série

set unit 0


* DTR_control
  0 - Pas de support du signal DTR
  1 - Port série interne, méthode 'twiddling the bits' (cas habituel)
      * UTILISER SEULEMENT SUR LE PORT SERIE INTERNE !!! *
  2 - Méthode SET_CTRL_LINES (ASDG DSB, PDIO, CMI Multiport, CSA Magnum)

set DTR_Control            1


* SerReadBuf
  Buffer de réception série, en Ko. Cette valeur est transmise au device
  série qui alloue lui même le buffer en mémoire.

set serreadbuf             16


* SerWriteBuf
  Buffer d'émission série, en Ko. Ce paramètre active l'écriture en
  double buffering sur le port série. La valeur doit être supérieure à
  la taille maximum d'un bloc émis. Par exemple le plupart des modems
  9600bps+ utilisent des blocs de 8Ko, donc une taille SUPERIEURE (comme
  10) devra être utilisée. Deux buffers de cette taille seront alloués.
  *NOTE* : Cette possibilité distingue les bons devices série des mauvais.
  Si votre système ne fonctionne pas avec cette fonction activée, une
  valeur de 0 peut être donnée pour la désactiver.

set serwritebuf            16


* Chaînes modem
  Dans les chaînes à envoyer au modem, certains caractères sont spéciaux
  sont interprétés comme des commandes. Ils s'ajoutent à tous ceux qui
  sont déjà compris par le modem (comme la virgule par exemple).

    ~     insère une pause de 240ms
    `     insère une pause de 60ms
    |     retour chariot
    ^     DTR niveau haut (raise DTR)  } Utiliser seulement si
    v     DTR niveau bas (drop DTR)    } DTR_control est mis à 1.
    \     caractère d'échappement. Introduit un caractère spécial
          (au cas ou l'un de ceux ci-dessus doit être envoyé au modem).

  Pour envoyer l'un de ces caractères au modem, il faut le faire précéder
  par le caractère d'échappement '\'. Comme la plupart des modems
  utilisent aussi '\' comme caractère d'échappement, pour envoyer une
  commande comme "AT\", il faut mettre 4 '\' dans la chaîne de config.
  ex:        AT\\\\X3

set Prompt       "OK"
set Atten        "AT|"
;set dialstring  "ATDT"
set dialstring   "ATS7=20DT"
set InitString   "ATZ|"
;set InitString  "~AT&fl3n0x7s20=3S38=32*Q1|"
;set InitString  "~AT&FX4B0E1S10=30S11=50S0=0s7=45S9=6|"
set HangupString "+++~~~~~|ATH0|"


* slowmodem
  Si cette variable est mise à TRUE, une pause de 60ms sera effectuée
  après l'envoi de chaque caractère durant l'initialisation du modem.

set SlowModem FALSE


* paramètres de vitesse du port série
  Le paramètre "baud" est la vitesse entre l'amiga et le modem.
  Si cette vitesse doit être vérrouillée durant la communication,
  mettez le paramètre "locked" à TRUE (cas le plus courant).

set baud  38400
set locked TRUE
;set baud   2400
;set locked FALSE


* minbaud
  Vitesse minimum de connexion. Si la connexion entre les 2 modems
  s'établit à une vitesse inférieure à minbaud, rock raccroche et la
  boucle d'appel continue.
  -- Ce paramètre est utilisé uniquement si on appelle le Boss --
  
set minbaud 14400


* initloop et initwait
  Rock essaye d'initialiser le modem un nombre de fois égal à initloop,
  et attend un nombre de secondes égal à initwait entre chaque essai.
  Normalement vous n'avez pas à changer ces paramètres, sauf s'il y a un
  problème lors de l'initialisation de votre modem.

set initloop 8
set initwait 3


* calldelay
  Calldelay précise le temps de pause en secondes entre chaque essai
  d'appel.

set calldelay 60


* modemwait
  Combien de temps rock doit attendre une réponse du modem (connect,
  busy, no carrier...). Si le modem ne répond pas avant expiration de
  ce délai, l'exécution de rock se termine.
  Pour éviter ceci, vous devriez mettre dans le registre S7 du modem,
  une valeur inférieure à modemwait: le modem retournera alors le
  message NO CARRIER avant que rock ne se termine, et la boucle d'essai
  d'appel continuera.

set modemwait 60


************************ PARTIE CONFIG AFFICHAGE ***********************

* status
  Spécifications de la fenêtre principale de Rock.
  Si vous n'utilisez pas KCON:, remplacez le par CON:

set status KCON:0/155/640/45


* closestatus
  La fenêtre principale doit-elle se fermer automatiquement après la fin
  du programme ? Mettre TRUE si oui, FALSE si non.
  Laisser cettre fenêtre ouverte peut être utile si vous rencontrez des
  problèmes lors de l'exécution de rock. Vous pouvez ainsi regarder ce
  qui s'est passé, ou sauver le contenu dans un fichier (avec kingcon).

set closestatus TRUE


* pubscreen
  Nom de l'écran public sur lequel Rock ouvrira ses fenêtres.

set pubscreen ""
;set pubscreen PMScreen
;set pubscreen SPOT


* xprdisplay
  Mettre TRUE si vous voulez voir la fenêtre de transfert Xpr,
  sinon mettre FALSE pour ne pas l'ouvrir.
  (TRUE conseillé pour regarder les cps défiler :) ).

set xprdisplay TRUE


* xprwin
  Spécifications de la fenêtre de transfert XPR.

set xprwin RAW:0/25/640/130


* logdisplay
  Voulez-vous voir un résumé des transferts à la fin de la session ?
  (affiche le contenu du logfile généré pour cette session).

set logdisplay TRUE


* logwin
  Spécifications de la fenêtre de résumé.

set logwin KCON:0/11/640/190


************************* PARTIE CONFIG FICHIERS ***********************

* logrock
  Voulez-vous que Rock inscrive le résumé de la session dans un
  fichier journal (logfile) ?

set logrock TRUE


* logfile
  Chemin d'accès et nom du Logfile.

set logfile LOGS:Rock.log


* inbound
  Chemin du répertoire inbound. Ne pas oublier le "/" ou ":" à la fin.

set inbound mail:inbound/


* outbound
  Chemin du répertoire outbound. Ne pas oublier le "/" ou ":" à la fin.

set outbound mail:outbound/

* nodelist
  Chemin du répertoire de la nodelist. Ne pas oublier le "/" ou ":" à la
  fin.
  Si vous n'utilisez pas de nodelist, mettez FALSE.

set nodelist mail:nodelist/
;set nodelist FALSE


*********************** FIN - AMUSEZ-VOUS BIEN :) **********************