Wie baue ich einen D/A Konverter fЃr die parallele Schnittstelle ??
ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ


    Die hier beschriebenen D/A Konverter werden von CREATOR 3.0-3.7
    MP, WOW und anderen unterstЃtzt.



    1. Ein einfacher D/A Konverter fЃr ca. 15 DM
    ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

    Dieser einfache Schaltkreis besteht nur aus wenigen Komponenten.
    Viele Kenner behaupten, er br„chte einen satteren Sound, als
    der D/A des Soundblasters.


    Sie ben”tigen hierzu:

    - 1  IC ZN426E (gibt's z.B. bei CONRAD)
    - 1  10mikro-farad Elektrolyt Kondensator (10V oder mehr)
    - 1  4.7mikro-farad Elektrolyt Kondensator (10V oder mehr)
    - 1  380ohm Widerstand (5%, 1/8W)
    - 1  Stecker fЃr Ihren Verst„rker
    - 1  25 poliger Sub-D Stecker fЃr den Parallel Port (m„nnlich)
    - 1  StЃck 10 adriges Kabel oder 10 kurze Kabel
    - 1  5 Volt Stromquelle


                               Zn426e    +5V
    DTyp Pin Nummer\          ЪДДДДДДДДї  і
                  (2)  D0  ДДДґ9     14ГДДґ
                  (3)  D1  ДДДґ10      і ЪБї 
                  (4)  D2  ДДДґ11      і і і 390к
                  (5)  D3  ДДДґ12      і АВЩ
                  (6)  D4  ДДДґ13     5ГДДґ
                  (7)  D5  ДДДґ1      6ГДДґ       +
                  (8)  D6  ДДДґ2      4ГДДіДДДДДДДДґЫДДДД> zum Verst„rker
                  (9)  D7  ДДДґ3   7   і  і        10жF
                              АДДДДВДДДЩ +П        (wird meist nicht
                                   і 4.7жFЫ         ben”tigt)
                                   і      і
                  (25) GND ДДДДДДДДБДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДД GND
                                   






    Ein „hnlicher Schaltkreis:
    ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

    StЃckliste:

    - 1  DAC-IC Typ ZN428
    - 1  TTL Baustein 7400
    - 1  1mikro-farad Elektrolytkondensator 16V
    - 1  10mikro-farad Elektrolytkondensator 16V
    - 1  390к Widerstand
    - 1  Stecker fЃr Ihren Verst„rker
    - 1  Kabel mit 25 poligem Sub-D Stecker (m„nnlich)
    - 1  5 Volt Stromversorgung


       Pin Nr.:       1  3 2               4 5 6 7 8 9 11 20
                      і  і і               і і і і і і і  і
                    1 2  і і  LSB     MSB  і і і і і ГДЩ ЯЯЯ
                    АВЩ  і і  ЪДДДДВДДДДї  і і і і і і
                    TTL  і АДДґ1      16ГДДЩ і і і і і
                    7400 АДДДДґ2  ZN  15ГДДДДЩ і і і і
                     і  NC ДДДґ3  428 14ГДДДДДДЩ і і і
                     АДДДДДДДДґ4      13ГДДДДДДДДЩ і і
                     ЪДДДДДДДДґ5      12ГДДДДДДДДДДЩ і
                     і    ЪДДДґ6      11ГДДДДДДДДДДДДЩ
                    ДБД   ГДДДґ7      10ГДДДДДДї
               10жF НСН   і ЮДґ8       9ГДЭ    і
                     і    і   АДДДДДДДДДЩ      і
                   POTI   і                    і
                   500к   ГДДДДДДД°°°ДДДДДДДДДДБДДДДДДД> 5 Volt
                    і     і      390к
   zum     <ДДДДДДДДЩ    ДБД
   Verst„rker            НСН 1жF
                          і
                         ЯЯЯ



    M”gliche 5 Volt Stromquellen:
    ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

    +5V vom Gameport abnehmen

    +5V von der Keyboard Buchse abnehmen

    3x 1.5 Volt Batterien (4x 1.3 fЃr Akkus)

    oder jegliche Stromquelle, welche eine Spannung zwischen 4.5 und 5.5
    Volt erzeugt. Vergessen Sie nicht die Masse Ihrer Stromversorgung
    an die Masse des Schaltkreises anzuschlieбen.





    2. Ein noch billigerer D/A Wandler fЃr ca. 5 DM
    ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

    FЃr den Preis von 20 1% Widerst„nden und zweier Stecker k”nnen
    Sie einen D/A Konverter bauen, der keine Stromquelle ben”tigt und
    in der Qualit„t fast an den oberen Schaltkreis heranreicht.

    Sie brauchen einen Stecker fЃr Ihren Verst„rker und einen fЃr
    die Parallele Schnittstelle.
    Auбerdem 9 20k und 9 10K Widerst„nde.
    Benutzen Sie unbedingt 1% Metallschichtwiderst„nde!
    20K h”ren sich besser an, als 22K !

    Parallele Schnittstelle:

          Signal   Pin        20k   20k
          D0       2      >ДДД°°°ДВД°°°ДД0v
                              20k ° 10k
          D1       3      >ДДД°°°Дґ
                              20k ° 10k
          D2       4      >ДДД°°°Дґ
                              20k ° 10k
          D3       5      >ДДД°°°Дґ
                              20k ° 10k
          D4       6      >ДДД°°°Дґ
                              20k ° 10k
          D5       7      >ДДД°°°Дґ
                              20k ° 10k
          D6       8      >ДДД°°°Дґ
                              20k ° 10k
          D7       9      >ДДД°°°Дґ
                              20k ° 10k  100nF
                                  ГДДДДДДґЫДДДД> Zum Verst„rker
                                  ° 10k
          GND      20     >ДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД>
                                  0v
          
     Schaltkreis von Harry Stocks.

     Achten Sie bitte wieder darauf, daб alle 0 Volt Leitungen
     zusammen gefЃhrt sind.
     Der 100nF Kondensator wird u. U. nicht ben”tigt. Lassen Sie
     ihn weg, wenn die Ausgabequalit„t schlecht ist.





     3. Ein noch billigerer D/A Wandler fЃr ca. 3 DM
     ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

     Parallele Schnittstelle:

     Pin
     2     >ДДДДДД°°°ДДДДДДДї
                  2.8 Mк    і
     3     >ДДДДДД°°°ДДДДДДДґ
                  1.4 Mк    і
     4     >ДДДДДД°°°ДДДДДДДґ
                  0.7 Mк    і
     5     >ДДДДДД°°°ДДДДДДДґ
                  352 Kк    і
     6     >ДДДДДД°°°ДДДДДДДґ
                  176 Kк    і
    7      >ДДДДДД°°°ДДДДДДДґ
                  88 Kк     і
    8      >ДДДДДД°°°ДДДДДДДґ
                  44 Kк     і
    9      >ДДДДДД°°°ДДДДДДДБДДДДДДДґ20uFГДДДД>zum Verst„rker
                  22Kк
   18      >ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД>zum Verst„rker
                                               0V (GND)






  ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
  і Achten Sie bei den Widerst„nden auf 1% Toleranz und darauf,   і
  і daб es sich um Metallschicht Widerst„nde handelt.             і
  АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ


Ende von HARDWARE.DOC