************************************************************************
*                                                                      *
*         DigiTape Effect Module Construction Kit                      *
*         ---------------------------------------                      *
*                                                                      *
*    Anleitung zur Erstellung von zuladbaren Modulen                   *
*              f�r DigiTape Release 2.0                                *
*                   7. Juli 1993                                       *
*                                                                      *
************************************************************************

Externe DigiTape-Effekt-Module enthalten DSP56000-Code, Bedienung und 
Resource in einem File. Die Module werden vom DigiTape-Desktop aus 
geladen und k”nnen dann wie interne Module verwendet werden. Ist ein 
externes Modul im Multitrack-Recorder installiert und in dem Setup-File 
gesichert, so wird es beim erneuten Band-™ffnen automatisch geladen.

Als Beispiel wird ein Hall-Modul mit kompletten Quelldateien 
mitgeliefert.

Quelldateien:
-------------
Resource:      HALL.RSC
               HALL.H
               HALL.DFN

DSP-Assembler: HALL.ASM

Oberfl„che:    HALL.C
               DT_DEFIN.H
               DT_LOCAL.H

Projektfile:   HALL.PRJ
               MAKEFILE

Tools:
------
Voraussetzung: C-Entwicklungsumgebung
               Resource Construction Program
               DSP56000 Assembler
               (Make-Programm, nicht n”tig aber sch”n)

Mitgeliefert:  CLN_TO_D.TTP   erzeugt aus DSP-Objektfile HALL.CLN ein 
                              Hex-Dump-Array in C-Convention HALL.D und 
                              einen Defines-File HALL.DH.

               RSC_TO_C.TTP   erzeugt aus Resource-File HALL.RSC ein 
                              Hexdump-Array in C-Convention HALL.R

Ablauf:
-------

      *---------------*       *----------*  *----------*  *-----------*
      |   HALL.ASM    |       | HALL.RSC |  |  HALL.H  |  | HALL.C    |
      |               |       |          |  |          |  |           |
      | DSP-Assembler |       | Resource |  | Resource |  |  C-File   |
      | -Quelltext    |       |          |  | -Defines |  | Bedienung |
      *---------------*       *----------*  *----------*  *-----------*
              |                     |             |             |
              V                     V             |             |
      =================    ==================     |             |
      = ASM56000.TTP  =    = RSC_TO_C.TTP   =     |             |
      = DSP-Assembler =    = Konvertierungs =     --------> #include
      =               =    =    -Tool       =                   |
      =================    ==================                   |
              |                     |                           |
              V                     V                           |
      *---------------*      *-------------*                    |
      |   HALL.CLN    |      |   HALL.R    |                    |
      |               |      |             |                    |
      |  DSP-Objekt   |      | Resource    |                    |
      |               |      | als C-Array |                    |
      *---------------*      *-------------*                    |
              |                     |                           |
              V                     |                           |
     ===================            |                           |
     =  CLN_TO_D.TTP   =            |                           |
     = Konvertierungs  =            ----------------------> #include
     =     -Tool       =                                        |
     ===================                                        |
         |          |                                           |
         V          V                                           |
*-------------*  *-------------*                                |
|   HALL.D    |  |   HALL.DH   |                                |
|             |  |             |                                |
| DSP-Object  |  | DSP-Defines |                                |
| als C-Array |  |    in C     |                                |
*-------------*  *-------------*                                |
       |                |                                       |
       |                ----------------------------------> #include
       |                                                        |
       ---------------------------------------------------> #include
                                                                |
                           DT_DEFIN.H --------------------> #include
                                                                |
                           DT_LOCAL.H --------------------> #include
                                                                |
                                                                V
                                             =========================
                                             =  C-Compiler & Linker  =
                                             =     Make HALL.PRJ     =
                                             =                       =
                                             =========================
                                                         |
                                                         V
                                               *------------------*
                                               |*----------------*|
                                               ||   HALL.DTM     ||
                                               ||                ||
                                               || DigiTape-Modul ||
                                               |*----------------*|
                                               *------------------*


Im DSP-Assembler-Quelltext zu beachten:
---------------------------------------

Namen d�rfen nicht l„nger als 7 Buchstaben sein

keine ORG-Anweisung erlaubt

Berechnungen in Anweisungen sind nicht erlaubt
Beispiel: move  X1,X:DATUM   erlaubt
          move  X1,X:DATUM+1 nicht erlaubt

Module m�ssen mit RTS abgeschlossen werden

Zugriffe auf L-Speicher (X- und Y-Speicher gemeinsam)
sind nicht erlaubt

Folgende Register d�rfen nicht benutzt werden:
R3,M3,N3

M0-M2 und M4-M7 m�ssen nach jedem Modulaufruf $ffff enthalten
d.h. wenn sie ver„ndert werden m�ssen sie am Ende
wieder auf $FFFF gestzt werden

Alle anderen Register d�rfen beliebig ver„ndert werden