--------------------------------------------------------------------------------
                         N A C H T R A G . D O C
--------------------------------------------------------------------------------

 1.5.1988 UPDATE Version 1.3


 Ver„nderungen der Version 1.3 gegen�ber der Version 1.0 (Zusammenfassung)


 1.  Graphiktablettbenutzer
 2.  Druckertreiber installieren
 3a. 24-Nadeldrucker 
 3b. Katalogfunktion
 3c. Acht Seiten 'Preview'
 4.  Andere Druckertreiber (160dpi,240dpi)
 5.  Zus„tzliche Bildformate (beim Laden)
 6.  STAD-Scanner  /HAWK-Scanner/Easytizer/SPAT(Silverreed)/HANDY-Scanner
 7.  100 Graphikseiten/Scrollen
 8.  Spr�hdose
 9.  HP-LaserJet (und Kompatible) und Atari-Laserdruckertreiber 
10.  Puffer�bernahme in den 3D-Teil
11.  Fehlerkorrektur
12.  Erg„nzungen zur STAD-Anleitung

--------------------------------------------------------------------------------



1.  Graphiktablettbenutzer
==========================

Zus„tzlich zur Taste "g" (s. Anleitung) k”nnen noch die Tasten "h" und "j"
beim Benutzen von Graphiktabletts hilfreich sein. Sie bewirken unterschiedliche
Anpassungen an Graphiktabletts. Dabei gilt:

"g": Nur die getrennte Graphik- und Menuecursorverwaltung wird aufgehoben.
  F�r Tabletts, die die Maus emulieren.
"h": Graphiktabletts von Eidersoft(Triangle-ProDraw) und kompatible.
  Auch die neueren Versionen von CRP. (leider)
  Die Atari-Maus wird etwas langsamer.
"j": Graphiktabletts von CRP und kompatible.
  Keine Einschr„nkung bei der Atari-Maus.



2. Druckertreiber installieren
=============================

 Druckertreiber k”nnen auch aus dem Druckparametermenue nachgeladen 
werden. So ist es m”glich, zwischen verschiedenen Treiber umzuschalten. Der 
interne (epson-kompatible) Druckertreiber wird durch Dr�cken der linken 
Shift-Taste beim Anclicken der Treiber-Box reinitialisiert. Wichtig ist f�r
den Treiber aber auch immer, daž das .prt-File mit den Escapesequenzen
dazu pažt.

 Druckertreiber k”nnen auch beim Laden des Programmes automatisch installiert
werden:
die obigen beiden Files ....prt und ...trb m�ssen auf die STAD-Arbeitsdiskette
kopiert (also auf demselben Niveau wie das STAD.prg sein) und in 
"AUTOEXEC.TRB" und "AUTOEXEC.PRT" umbenannt werden. 

Da die Druckeranpassung in der Anleitung leider etwas zu kurz gekommen ist,
soll sie hier etwas n„her erl„utert werden.

Der Atari ST liefert eine Aufl”sung von 640 * 400 Pixel. 640 Pixel pro Zeile
entspricht 80 dpi. Die Epsonkompatiblen Drucker besitzen einen Modus 
(1B,2A,04) der dem entspricht. Damit d�rfte es bei Ausdrucken des Bildschirms,
DIN A4-Seite (entspricht 2 Bildschirmen) und dem Ausdruck des Pufferinhalts
keine Schwierigkeiten geben. Allerdings ist der Ausdruck im Verh„ltnis
80 dpi zu 72 dpi gestreckt. Durch Wahl von 216 dpi bei der vertikalen Auf-  
l”sung kann diese Streckung etwas reduziert werden. Dann treten aber Ver-
„nderungen am Bild (z.Bsp. bei Mustern) auf.

F�r Drucker, die diese 80 dpi nicht liefern, gibt es deshalb Probleme. Zwei
weitere Treiber f�r 9-Nadeldrucker (160dpi und 240dpi) sollen hier weiter-
helfen. Z. Bsp. kann der Atari SMM 804 nur 60dpi,120dpi,160dpi drucken.
Das entspr„che Pixelaufl”sungen von 480,960,1280. Wie man sieht fehlt 640.
Aber 1280 ist ein Vielfaches von 640 (das Doppelte). Damit ist klar wie der
160dpi-Treiber funktioniert: er druckt mit 160dpi, aber jedes Pixel doppelt.
So kann ohne Bitmanipulationen, wie es bei den anderen Modi n”tig w„re, 
gedruckt werden. Žhnlich funktioniert das bei Druckern, die z. Bsp. nur die
Modi 60dpi,120dpi,240dpi besitzen. 240 dpi entspricht 1920 Pixel pro Zeile
oder vierfacher Dichte. 1920 ist dreimal 640, also wird jedes Pixel dreimal
ausgedruckt.

W i c h t i g: Da viele epsonkompatible Drucker auch mit vierfacher Dichte,
also mit 240dpi drucken k”nnen, ist es m”glich mit diesem Treiber zu
arbeiten, um dadurch ein Bild mit vierfacher Dichte zu erhalten. 

Zu "Verkleinerung": Hier w„re ein Ausdruck mit 160dpi ideal. Leider besitzen
die meisten epsonkompatiblen Drucker diesen Modus nicht. Deshalb wird hier
240dpi, also 1920 Pixel pro Zeile, verwendet. Da aber nur 1280 (zwei Bild-
schirme) gebraucht werden, bleibt rechts ein Rand. Aužerdem wird das Bild
extrem gestreckt. Bei Wahl von kleineren Zeilenabst„nden kann das zwar
verringert werden, es treten aber Ver„nderungen am Bild auf.

Zu "Vergr”žerung": Dieser Modus wurde implementiert um einen mažstabsgerechten
1:1 Ausdruck zu erm”glichen. Hier wird der 72dpi-Modus verwendet. Bei den
meisten epsonkompatiblen Druckern entspricht das des Escapesequenz
1B,2A,05. Um hier auch einen Ausdruck mit doppelter bzw. vierfacher Dichte zu 
erlauben, wird intern (f�r die Verr�ckung der Pixelzeile) noch die 
Aufl”sung mit 120dpi (960 Pixel pro Zeile) benutzt. Diese Modi k”nnen 
demnach nur Drucker benutzen, die 72dpi und 120dpi drucken k”nnen.

Zu den 24-Nadeldruckertreibern: sie ben�tzen alle die 180dpi * 180dpi
Aufl”sung dieser Drucker. Hier werden auch die Bildschirme 1:1 ausgedruckt.
Allerdings wird nicht die ganze DIN-A4 Seite damit ausgef�llt.


3a.  24 Nadeldrucker
====================

F�r alle 24-Nadeldrucker gibt es jetzt nur noch einen Treiber.
24Nadeln.prt
24Nadeln.trb

Er arbeitet mindestens mit den Druckern: 

          NECP6/P7
          24 Nadler von EPSON
          Seikosha SL80
          STAR NB 24

Die Escapesequenz 1B,38, Ausschalten des Papierende-Detektors, ist zwar
beim NEC nicht dokumentiert bzw. implementiert, scheint ihn aber auch nicht
zu st”ren.


3b. Katalogfunktion
===================

Die "Katalogfunktion" druckt 8 Screens auf eine DIN A4 - Seite. Anordung
der Screens (abh„ngig vom aktuellen Screen): (s.a. HAWK-Scanner)

                       ---------
                       | 1 | 5 |
                       ---------
                       | 2 | 6 |
                       ---------
                       | 3 | 7 |
                       ---------
                       | 4 | 8 |
                       ---------

Bei den 9-Nadlern mit reduzierter Aufl”sung, bei den 24-Nadlern und den
Laserdruckern wird die hohe Aufl”sung benutzt (180*180dpi, bzw. 300*300dpi).

W i c h t i g :

Durch gleichzeitiges Dr�cken der linken Shifttaste und der Katalogfunktion
wird ein fortlaufendes Ausdrucken aller Screens im Speicher (beim Mega-ST
bis zu 100) m”glich. Und zwar erscheint danach nochmals das Druckermenue
und jetzt muž bestimmt werden, in welchem Modus also z. Bsp. nur der Screen,
zwei verkleinert oder mit Katalog acht verkleinert, ausgedruckt werden soll.

Die Druckroutinen wurden dahingehend ver„ndert, daž die Reset-Escapesequenz
nur am Ende des Druckvorgangs (und nicht wie bisher auch am Anfang) gesendet
wird. So kann diese Sequenz gerade bei den Nadeldruckern und beim Katalog
drucken in eine Formfeedsequenz (also : 01,0C) umgewandelt werden.
Wichtig bei Einzelblatteinzug bzw. bei gew�nschter gleicher Positionierung
des Ausdrucks.
 
Anmerkung: Diese "Katalogfunktion" hat mit der f�r STAD 2.0 geplanten "Kata-
logfunktion" nichts zu tun. 


3c. Optionenmenue
=================

Der Punkt "one for eight" erwies sich als w�nschenswert. Acht Bildschirm-
seiten werden auf einem Screen (šber die Undo-Taste erreichbar) dargestellt.




4. Andere Druckertreiber
========================

F�r nicht epson-kompatible 9-Nadeldrucker sind auf der Diskette noch zwei
Treiber vorhanden: 

    "160dpi.trb" und das Kommandofile "160dpi.prt"
    "240dpi.trb" und das Kommandofile "240dpi.prt"

Hiermit kann versucht werden, Drucker wie z.Bsp. den Atari SMM 804, der
160dpi(dots per inch) drucken kann, mit der Escapesequenz 1B,59 (ESC Y)
zum laufen zu bringen. Bei Vergr”žerung kann mit 60dpi (1B,4B (ESC K))
in normaler Dichte ausgedruckt werden. F�r einen Ausdruck im Verh„ltnis 1:1
fehlt leider der 72dpi-Modus.
Andere Drucker, die 240dpi drucken k”nnen, wie z. Bsp. der Mikroline 182 von
Okidata, werden mit diesem Treiber befriedigt. Die Escapesequenz dazu ist
1B,5A (ESC Z). (Siehe dazu auch die jeweiligen .prt-Files)



5. Zus„tzliche Bildformate
==========================

Bilder von Signum 2! werden erkannt und geladen.

 Grože Profi-Painter-Bilder k”nnen mit der Funktion "Degasformat" geladen
werden.

Beim normalen "laden":
 DEGAS-Bilder in mittlerer Aufl”sung werden erkannt und konvertiert.

 Bild-Dateitypen, die angemeldet wurden (Desktop), werden von STAD beim 
starten geladen. (Nicht aus Ordern!)



6. Scanner
==========

6.1 STAD-Scanner
----------------

 Die Ansteuerung des ROM-Port Scanners von Bruno Wollschl„ger, Landwehrstraže
33, 6800 Mannheim 1, wurde implementiert und die Einstellung der Scan-Parameter
durch ein neues Menue erm”glicht. Folgende Parameter k”nnen eingestellt
werden:
Typ:  Pin 25, das ist der bisherige Scanner, der am Pin 25 des MFP
   angeschlossen wird
   ROMPORT, das ist im Prinzip dergleiche Scanner, nur daž nun nicht mehr
   der Rechner aufgschraubt werden muž, sondern der Scanner am Romport
   angeschlossen werden kann.
Sync: die Synchronisation des Scanvorgangs auf den šbergang schwarz/weiž
   kann an- oder abgestellt werden
Parameter: Pixel/Kopf1/Kopf2/, sind gleichgeblieben

Eine weitere Ansteuerung des Druckers wurde eingerichtet, die dadurch 
initialisiert wird, daž im Druckerparametermenue bei Scannen und "Z:" eine
00 steht. Siehe Beispiel "epsonrx8.prt"-File.

šbrigens muž beim RX80 mit Traktor auch die Synchronisation abgeschaltet
werden.

Endlich geschafft! Der NEC P6 scannt! Dazu war eine weitere Žnderung
an der Scannersoftware m”glich. Wie man aus dem necp6.prt-File sehen
kann, wurde eine spezielle Editiermethode bei den Escapesequenzen 
eingef�hrt.
z. Bsp.: die Sequenz 1B,FF,4E,20 hat folgende Bedeutung:
1B,FF signalisiert dem Programm, daž die folgenden beiden Hexbytes
diese Bedeutung haben. Das Zeichen $20, also Space, soll $4e = 78
mal an den Drucker gesendet werden.
Will man nun den Drucker nicht die ganze Breite scannen lassen, kann
man durch eine kleinere Anzahl von Spaces, z. Bsp $30, darauf Ein-
fluž nehmen. Die Sequenz s„he dann so aus:
1B,FF,30,20
Zur Scannereinstellung. Die DIN A4-Vorlage sollte links dem Scanner
noch die schwarze Walze (f�r die eingeschaltete Synchronisation)
und rechts weižes Papier zeigen.


6.2 HAWK-Scanner
----------------

Der 16 * 20 cm grože Ausschnitt eines DIN A4 Blattes kann auf 2 (reduzierte)
bzw 8 (volle Aufl”sung des Scanners) Screens "gescant" werden.

Die Anordnung der 8 Screens entspricht der, die die Ausdruckm”glichkeit
der "Katalogfunktion" beim NECP6 (s.o.) benutzt.

Mit dem Parameter "Rand" kann in mm der Anfang des Scannens der Vorlage
bestimmt werden (max. 96)

Beim HAWK-Scanner sind folgende Grauwerte zul„ssig:
0 f�r s/w
1-15 f�r Grauwerte �bergeben werden. 

(Dank an den HAWK-Programmierer f�r die zur Verf�gung gestellte Software
zur Ansteuerung dieses sehr guten Scanners)


6.3 Easytizer
-------------

Die Ansteuerungsm”glichkeiten entsprechen im wesentlichen denen, der beim
Easytizer mitgelieferten Software bzw. s.a. ST-Computer Heft 11/87 (S.55ff).

Foto: Das anliegende Bild wird dargestellt
Trigger: Die anliegenden Bilder werden gezeigt. Ohne šbernahme auf den Screen.
 Abbruch nur mit dem Schnappschuž-Anschluž des Easytizers.
Aufnahme: Die anliegenden Bilder werden fortlaufend auf die zu verf�genden
 Screens kopiert. Bei "Manu" wird das šbernehmen durch die Schnapp-
 schužtaste ausgel”st, bei "Auto" wird das vom Programm �bernommen.
 Dabei ist wichtig: Die Parameter aus dem Optionenmenue
 bei Animation haben Einfluž: "az" bestimmt die Anzahl der Screens
 "wt" solange soll zwischen den Schnappsch�ssen gewartet werden
 (ausprobieren!), nur bei "Auto".

Die Parameter "Rand" bzw "Zeilen" bestimmen die Anfangszeile des Digi-
talisierens bzw. die Anzahl der Zeilen (falls mehr als 400, dann auf n„chstem
Screen, Vorsicht!). Die Breite ist aber immer auf Bildschirmbreite begrenzt.
 

6.4 SPAT
--------

Der SPAT-Scanner von Silverread kann wie der HAWK-Scanner angesteuert werden.
(s.u. Nr. 6)
Allerdings ben”tigt der SPAT-Scanner f�r das Scannen einer DIN A4-Seite
(genauer: eines 16*20 cm grožen Ausschnittes) 10 Screens. Auf den ersten
beiden Seiten befindet sich die verkleinerte Darstellung der folgenden acht
Screens. (Sorry, liegt an der zeitkritischen Ansteuerung des Scanners)

Beim SPAT-Scanner sind folgende Grauwerte zul„ssig:
0 f�r schwarz/weiž (normalfall)
1,2,3 je nach Intensit„t , f�r Grauwerte.


6.5 HANDY-Scanner
-----------------

Der HANDY-Scanner kann vertikal (Zeilenanzahl so grož wie m”glich) oder
horizontal (Zeilenanzahl max. 640) betrieben werden.

Durch Zeilenanzahl = 0 ist ein Dauermodus einstellbar, der durch Dr�cken
der Maustaste bei gleichzeitigem (!) Scannen unterbrochen werden kann.



7.  100 Graphikseiten/Scrollen
==============================

 Speziell f�r MEGA ST - Besitzer oder ST's mit Speichererweiterungen wurde die
M”glichkeit geschaffen bis zu 100 Screens zu verwenden. (R”mische Ziffern 
ade!...)

 Die Screens werden wie gewohnt durch die li. bzw re. Maustaste angesteuert.
Zus„tzlich kann durch Dr�cken der linken Shifttaste in 10-er Schritten vor
bzw zur�ck gegangen werden.

 Beim Laden von STAD stehen folgende Initialisierungsm”glichkeiten zur Ver-
f�gung:
 Taste: "M" : 15 Screens "A" : maximal m”gliche Anzahl (<= 100)
 "1",...,"9"  : 2,...10 Screens
 "1",...,"4", Zehnerblock ! : 10,....,40 Screens 

 Das Scrollen der Bildschirme wird durch die Cursortasten hoch bzw. runter
bewirkt. Auch hier kann durch die linke Shifttaste in gr”žeren Abst„nden
gescrollt werden. Scrollen ist auch nach "B" (Bild ansehen) m”glich.

 Vorsicht beim Laden bzw. Speichern, es wird auch bei gescrollten Screens aus-
gef�hrt. Laden bzw. Speichern kann durch Dr�cken einer Taste abgebrochen
werden.

 Die Gaphikfiles k”nnen bzw. m�ssen bei mehr als 16 Screens nun so ab-
gespeichert werden, daž zwei aufeinanderfolgende Ziffern innerhalb der ersten
acht Buchstaben des Namens sind. Bsp.: "screen00.seq" , dann werden bei
100 Screens abgespeichert : screen00.seq,screen01.seq,...,screen99.seq

 Im Optionenmenue wird bei "Animation" und "anz" mit dem Mauszeiger auf
der Zehnerstelle in 10-er Schritten vorw„rts gez„hlt falls m”glich.



8. Spr�hdose
============

 Die Spr�hdosenfunktion ist nun vom Zeichenmodus abh„ngig. Das bisherige
Spr�hen wird �ber den "or"-Modus erreicht. Im "replace"-Modus wird der
Bildschirm durch das gespr�hte Muster ersetzt. "xor"-Modus invertiert die
Pixel, dadurch sind gute Zufallsverteilungen m”glich. "invers"- Modus inveriert
das zu spr�hende Muster.



9.  HP - Laser und Atari-Laserdruckertreiber 
=============================================

Die beiden Laserdruckertreiber werden wie Centronicsdrucker angesteuert.
Siehe dazu auch das LIES MICH - File im STAD_LASER - Ordner.



10. Puffer�bernahme in den 3D-Teil
==================================

Beim šbergang in den 3D-Teil mit šbernahme des Puffers, bleibt der Hinter-
grund erhalten, und das Auswahlrechteck wird an seinem Platz dargestellt.

So kann durch den šbergang mit anschliežender "Rotation" sofort durch die 
Tasten "/" bzw "*" des Zehnerblocks (s. Anleitung) eine Drehung um beliebige
Winkel in der Ebene erreicht werden.

(Zur Erinnerung: auftretende L”cher, k”nnen durch die "Konturfunktion" bei
den Modifikationen des Pufferinhalts im Aus-Puffer-Modus "or" geschlossen
werden, s. Anl. S. 32 und S. 52)

Beim Zur�ckkommen in den 2D-Teil bleibt bei Objekt�bernahme der urspr�ng-
liche Screen erhalten.



11. Fehlerkorrektur
=====================

Der Fehler bei "bewegen" im 3D-Teil ist korrigiert.
Der schnelle Wiedereintritt in das Menue im 3D Teil ist auf dem MEGA ST
korrigiert.
Beim Anzeigen von zwei Bildern uebereinander ist der Fehler behoben, der
auftrat, wenn die Maus sich unten aus dem Bildschirm bewegt hat.



12. Erg„nzungen zur STAD-Anleitung 1.0 (1.2.87)  
==============================================

Zum Zeichenprogramm, Teil I
---------------------------

Bei allen verschiebbaren Operationen, wie Linien, Rechteche, Kreis etc. kann
w„hrend des Verschiebens der Zeichenmodus ver„ndert werden. Die Tasten
"R" f�r den Replace-, "O" f�r den Or-, "X" f�r den Xor- und "I" f�r den
Inversreplacemodus bewirken das.


Zum 3D-Teil, Teil II
--------------------

Zur Anleitung S. 78: BACKSPACE l”scht die komplette Eingabe des letzten
Punktes (intern), dagegen l”scht DELETE ein Zeichen links vom Cursor 
im Eingabefeld.


Zu Tips und Tricks, Teil III
----------------------------
Zeichnungen, die �berwiegend aus Horizontalen und Vertikalen bestehen, z.Bsp.
technische Zeichnungen, lassen sich sehr gut mit dem 3D-Teil mažstabsgerecht
verkleinern, bzw. vergr”žern. 

Dabei entspricht dem Skalierungsfaktor 256 100 Prozent. Soll eine Ver-
kleinerung auf 90 Prozent stattfinden, muž als Faktor 256*90/100 = 230 
(You got it!) eingegeben werden.

Bei Vergr”žerung in der Vertikalen auftretenden L�cken k”nnen leicht �ber
die Puffereffektfunktion "Konturen" im Aus-Puffer-Modus "OR" geschlossen
werden.



Anhang VIII Fehlermeldungen
---------------------------

Die Fehlermeldungen befinden sich in der Anleitung (ab 1.2.1988)





--------------------------------------------------------------------------------

Beim Autor (Neue Adresse: Peter Melzer, R�tte 10, 7861 Wieden) sind zwei 
Public-Domain-Programme

 ST-Grafics-Demo
 STAD-Picture-Show No. 1

und weitere Bilder gegen Einsendung von zwei einseitig oder einer doppel-
seitig formatierten Diskette, einem frankierten R�ckumschlag und einem 
Unkostenbeitrag von DM 20,-- erh„ltlich.


Bye pM 1.5.88

--------------------------------------------------------------------------------