Stomper  3.21
                       

               Modem-/ISDN-Sharing-Software f�r Novell oder
                       Netbios-basierende Netzwerke.
                       
                       
                               DOS/Windows
                       
                       
                       
                       
                       
                      (c) 1994,1995 Pflug Datentechnik.
                       


Stomper f�r Windows 95 / NT erhalten Sie in einem Gesonderten Paket von
unserer Mailbox.


To obtain an english version:

call our BBS (see end of doc) or via Compuserve:
GO PCCOM and search for stomper. The latest release can always be found
there.



Hard- / Softwarevoraussetzungen:

- Netzwerk, vorzugsweise Personal NetWare,
  Novell NetWare lite oder NetWare >= 3.11
- mind. DOS 3.3
- ggf. Windows 3.1
- Pro Modemserver eine m”glichst gepufferte
  FIFO-Schnittstelle (UART 16550)
- Prozessortyp je nach Anzahl Modemserver auf
  einem Rechner mind. jedoch AT (80286)




  INHALT
  ~~~~~~


1      Das Konzept
1.1      Was ist ein Modem- bzw. ISDN-Server?
1.2      Zusammenarbeit zwischen Server und Client

2      Installation
2.1      Schnelle Installation
2.2      Ausf�hrliche Installation
 2.2.1     Der Queuemanager (STMGR)
 2.2.2     Der Modemserver
 2.2.3     Der Modem-Client
 2.2.4     Modemsharing unter Windows
 2.2.5     Der ISDN-Server (CAPI)
 2.2.6     Der ISDN-Client

3      Selektive Wahl bestimmter Modemserver

4      Der Kooperative Modus

5      Warteschlangenverwaltung

6      Der Monitor

7      Programme, die den INT 14 (BIOS) Verwenden

8      Stomper und Windows for Workgroups / Windows 95
8.1      Microsoft Network
8.2      Novell Network

9      Installation auf dem Netware Fileserver

10     Zugriffsrechte vergeben

ANHANG A Welche Programme sind geeignet?
ANHANG B NETINFO.EXE
ANHANG C Tips zu
  Telemate
  Terminate
  Telix for Windows
  Crosspoint
  pcAnywhere
  CFOS
ANHANG D Problembehebung
ANHANG E Performance
ANHANG F Was ist ein FOSSIL-Treiber?
ANHANG G Was ist ein Netzwerk-FOSSIL-treiber?
ANHANG H Registrieren
ANHANG I Support






1   Das Konzept
~~~~~~~~~~~~~~~

1.1 Was ist ein Modem- bzw. ISDN-Server?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Modemserver ist ein Programm, daá auf einem bestimmten Rechner im 
Netzwerk direkt auf das Ger„t zugreift, das netzwerkweit verf�gbar gemacht
werden soll.
Es k”nnen mehrere Modemserver (bzw. ISDN-Server) auf einem Rechner 
installiert sein oder auf verschiedenen Rechnern verteilt werden.
Wenn von einem Arbeitsplatz aus dieser Modemserver (und damit das Modem) 
benutzt wird, wird die Kommunikation zwischen Kommunikationssoftware 
(Terminal, Faxsoftware o.„.) und dem Modem auf Umwegen �ber das
Netzwerk abgewickelt. Dabei ist Stomper daf�r zust„ndig, den f�r Modems 
typischen Datenverkehr netzwerkgerecht umzupacken, zu verschicken und 
anschlieáend wieder zur�ckzuwandeln. Dadurch erscheint es dem Anwender, 
als w„re das Modem direkt an seinem Arbeitsplatz angeschlossen.
Oft wird der Modemserver mit einem Druckerserver verglichen. Das ist 
jedoch nicht ganz korrekt. der gravierendste Unterschied ist, daá ein 
Druckerserver im sogenannten "Batchbetrieb" arbeitet. Das heiát, bei einem
Ausdruck werden lediglich die Nutzdaten in einer tempor„ren Datei abgelegt, 
die zu gegebener Zeit vom Druckerserver wieder ausgelesen und an den 
Drucker ausgegeben werden.
Der Modemserver arbeitet dagegen im "Onlinebetrieb". S„mtliche Daten werden 
noch im gleichen Moment (mit geringf�giger Verz”gerung) bidirektional 
�bertragen. Hinzu kommt eine Vielzahl an Steuerdaten, die ebenfalls in
Echtzeit �bermittelt werden.


1.2 Zusammenarbeit zwischen Server und Client
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wird von einem Arbeitsplatz aus ein Modem (oder eine ISDN-Verbindung) 
angefordert (das geschieht automatisch dann, wenn Ihre Kommunikationssoftware 
gestartet wird), sucht sich das Client-Programm (NETFOS, NFCAPI, ...)
einen verf�gbaren Server und baut eine Verbindung auf. Der jeweilige Server 
ist von diesem Moment an f�r andere Arbeitsstationen nicht mehr verf�gbar. 
Er ist dann ausschlieálich f�r diesen einen Client reserviert.
Nach Beendigung der Sitzung wird der Server automatisch wieder freigegeben.     



2   Installation
~~~~~~~~~~~~~~~~

2.1 Schnelle Installation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Zun„chst sollte auf einem beliebigen Arbeitsplatz im Netzwerk der 
   Queuemanager
   
     STMGR.COM
   
   geladen werden. Wenn Sie Stomper unter Netware 3.11 oder h”her 
   einsetzen, ist vorzugsweise STMGR.NLM auf dem Fileserver zu installieren.
   
   Um einen Modemserver auf Ihrem Netware Fileserver zu installieren, 
   folgen Sie bitte der Anleitung im Kapitel Installation auf dem Netware 
   Fileserver
   
   1.  Modemsharing
     
     Auf dem Modemserver Geben Sie ein:

          STOMPER /Px    (x = Nummer der Schnittstelle ; 1 = COM1)

     Auf der Arbeitsstation:
     
          NETFOS /Px     (x = Nummer der Schnittstelle)
     
          NETFOS bedient nun alle Programme, die eine FOSSIL-Schnittstelle 
          benutzen. F�r BIOS-INT14 bzw. Windows-COMM.DRV lesen Sie bitte 
          das n„chste Kapitel.
     

   2.  ISDN-Sharing

     Auf dem Modemserver Geben Sie ein:

         STISDN

     Auf der Arbeitsstation:
  
         NFCAPI

     NFCAPI stellt nun Ihren Applikationen eine vollwertige CAPI v1.1-
     Schnittstelle zur Verf�gung.


2.2 Ausf�hrliche Installation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Stomper arbeitet alternativ mit dem IPX-oder dem Netbios-Protokoll. 
   IPX/SPX ist bei allen Netware-Netzwerken vorzufinden.
   Andere (z.B. Lantastic: AILANBIO) erfordern den Einsatz des Netbios-
   Treibers. Netbios wird bei den meisten Netzwerktypen mitgeliefert
   (NetWare/NetWare Lite, Lantastic...). Durch die Verwendung von Netbios wird
   Stomper unabh„ngig vom verwendeten Netzwerk.
   


2.2.1    Der Queuemanager (STMGR)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
   Der Queuemanager verrichtet folgende Aufgaben:

1.  "Tracker"; verfolgt den Zustand aller im Netzwerk installierter 
    Modemserver. Dies beinhaltet folgende Informationen: Zustand des 
    jeweiligen Modemservers (frei/besetzt), ggf. Client (Netfos), der 
    momentan bedient wird, Anzahl der in einer Sitzung �bertragenen Bytes.
    Diese Informationen werden z.B. von STMON, dem Monitor, ausgewertet 
    und angezeigt.
    Dieser Teil von STMGR kann mehrmals im Netzwerk existieren.
 
2.  "Queuemanager". Vergibt an die Clients freie Modemserver. Damit es 
    kein Chaos gibt, kann der Queuemanager nur einmal im Netzwerk existieren. 
    Wenn STMGR ein zweites Mal im Netz gestartet wird, wird automatisch nur 
    der "Tracker"-Bestandteil geladen.
 
3.  IPX-Routing. Um IPX-Pakete �ber mehrere Netzwerksegmente zu 
    transportieren, muá dem Absender zu jeder Zeit das Zielnetzwerk bekannt
    sein. STMGR gibt seine Adresse zu diesem Zweck an alle Router im Netzwerk 
    bekannt (der Fileserver kann hier ebenfalls als Router arbeiten und tr„gt 
    diese Adresse zu diesem Zweck in seiner Bindery ein). Der Modemserver
    (STOMPER) ermittelt diese Adresse, indem er sie bei seinem 
    n„chstgelegenen Router anfordert. Wenn der Queuemanager einen Modemserver 
    an einen Client vergibt, teilt er diesem die Netzwerkadresse des 
    Modemservers mit.
 
4.  Logging. Wird der Parameter /L angegeben, wird eine Logdatei erstellt, 
    die alle Vog„nge protokolliert.
 
5.  Stationsbeschr„nkungen (nur STMGR.NLM). Siehe Kapitel "Zugriffsrechte 
    vergeben".


Wenn Sie all diese Dienste nicht ben”tigen, kann auf das Laden des
Queuemanagers verzichtet werden.



Kommandozeilen-Parameter

 STMGR [/F] [/U] [/L[<logfile>]] [/A]

 /U   wird angegeben, um einen evtl. bereits installierten STMGR wieder
      aus dem Speicher zu entfernen.

 /F   der Queuemanager wird angewiesen, in jedem Fall Netbios zu verwenden
      (auch wenn IPX geladen ist).
 
 /L   es wird ein Logfile erstellt:
      STMGR /L           erstellt die Datei STOMPER.LOG in dem Verzeichnis, 
                         in dem sich auch STMGR.COM befindet.

      STMGR /LC:\ST.LOG  erstellt die Datei ST.LOG im Verzeichnis C:\
      
      Wird ein Dateiname angegeben, dann MUá ihm eine komplette Laufwerks-
      /Pfadangabe vorangehen!
      
 /A  "Autoattach" zulassen (siehe NETFOS /A)
   

2.2.2    Der Modemserver
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Modemserver bedient das Modem (oder ein anderes Ger„t, daá an 
der RS-232-Schnittstelle angeschlossen wird). Bei einer aktiven Verbindung 
zu einem Client werden neben den Nutzdaten auch Leitungszust„nde, wie DCD 
(Data Carrier Detect), DTR (Data Terminal Ready), RI (Ring Indicator), DSR
(Data Set Ready), RTS (Ready To Send) und CTS (Clear To Send) �bermittelt.

Es gibt unter DOS 2 Varianten des Modemservers:

ú   STOMPER.COM    spricht die serielle Schnittstelle direkt an.
ú   STOMPERF.COM   benutzt seinerseits einen FOSSIL-Treiber zur 
                   Kommunikation mit der Hardware

Durch Verwendung von STOMPERF.COM, k”nnen Sie beliebige Kommunikations-
Hardware dem Netzwerk zur Verf�gung stellen, sofern daf�r ein passender 
FOSSIL-Treiber existiert (z.B. CFOS f�r ISDN).



   Um einen Modemserver auf Ihrem Netware Fileserver zu installieren,
   folgen Sie bitte der Anleitung im Kapitel
   "Installation auf dem Netware Fileserver"


 Kommandozeilen-Parameter


 STOMPER  [/Px] [/Na] [/Lxxxx] [/U] [/F] [/Qxx] [/Bxxxx] [/Caaa...] [/R]


 /P   bestimmt, an welchem COM das Modem
      angeschlossen ist, z.B. /P2 f�r COM2.
      Wird dieser Parameter weggelassen,
      wird automatisch COM1 angenommen

 /U   wird angegeben, um einen evtl. bereits
      installierten STOMPER wieder aus dem
      Speicher zu entfernen. Das gelingt
      nur, wenn er gerade nicht in Betrieb
      ist.

 /F   Stomper wird angewiesen, in jedem Fall
      Netbios zu verwenden (auch wenn IPX
      geladen ist).

 /Q   f�r unkonventionelle IRQs. /Q7 -> IRQ7

 /B   f�r unkonventionelle Ports. /B3E8 -> Port 3E8

 /C   "Cooperative mode". Siehe dazu Kapitel "Der Kooperative Modus"

 /L   Lock Baud. Unabh„ngig von der, von der Applikation (Terminalprogramm,
      BTX-Software, ...) gew„hlten Bps-Rate, stellt Stomper automatisch
      immer die hier angegebene Bps-Rate ein, z.B. /L57600 (fixiert).

      Achtung!! Bei Windows-Applikationen wird diese Fixierung ignoriert.

 /N   dieser Option folgt ein einzelnes Zeichen (z.B. ein Buchstabe oder
      eine Ziffer), daá dem Modemserver im Netzwerk eine Eindeutige "Kennung"
      zuweist. Jeder Modemserver (mehrere Modemserver auf einem Rechner
      z„hlen einzeln) muá eine eigene Kennung haben.

 /R   erzwingt den Betrieb mit RTS/CTS-Datenfluákontrolle. Das kann sehr
      wertvoll sein, wenn mit z.B. Winfax der Faxversand nicht korrekt
      arbeitet.
      Im Normalfall ist diese Option f�r andere Applikationen unsch„dlich.
      Sie kann also immer angegeben werden.

 /Z   Steuerung des 16550-FIFO-Puffers:
      /Z0     FIFO aus
      /Z1     FIFO auf 1 Byte Threshold
      /Z4     FIFO auf 4 Bytes Threshold
      /Z8     FIFO auf 8 Bytes Threshold (vorgabe)
      /Z14    FIFO auf 14 Bytes Threshold

      Die Anwendung dieses Parameters wird nicht empfohlen! Stomper stellt
      den Puffer normalerweise auf 8 Byte Threshold. Das ist die Methode mit
      der geringsten potentiellen Fehlerquote.
      Bei sehr langsamen Rechnern ( 286/6 MHz) muá u.U. /Z1 angegeben werden.




2.2.3    Der Modem-Client
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Modem-Client stellt einer Arbeitsstation ein Netzwerk-Modem zur
Verf�gung. Programme, die die Software-Schnittstelle FOSSIL oder den
BIOS-INT-14 (Parameter /I) zur Kommunikation verwenden, k”nnen so auf ein
Netzwerkmodem zugreifen.

 Kommandozeilen-Parameter


 NETFOS  [/Px]  [/U] [/I] [/F] [/Naaa...] [/A[+]]

 /P   bestimmt, welcher COM umgeleitet werden soll, z.B. /P2 f�r COM2. Wird
      dieser Parameter weggelassen, wird automatisch COM1 angenommen

 /U   wird angegeben, um einen evtl. bereits installierten NETFOS wieder
      aus dem Speicher zu entfernen.

 /I   Dieser Parameter ist erforderlich, um Programme umzuleiten, die
      ausschlieálich �ber den BIOS-INT-14 kommunizieren. Wenn dieser
      Parameter angegeben wird, "err„t" Netfos, ob eine Anwendung in der
      Lage ist, eine Fossil-Schnittstelle zu bedienen, oder nicht und 
      verh„lt sich entsprechend. 
      Ohne diesen Parameter kann Netfos nur Programme, die einen 
      Fossiltreiber unterst�tzen, bedienen.
 
 /F   Netfos wird angewiesen, in jedem Fall Netbios zu verwenden (auch wenn 
      IPX geladen ist).
 
 /N   hier muá eine Liste aller gew�nschten Modemserver im Netz angegeben 
      werden. Wird z.B. /N123 angegeben, dann wird bei Bedarf der erste 
      freie Modemserver vom Queuemanager vergeben. Die Priorit„ten sind 
      dabei von links nach rechts orientiert, d.h., wenn STOMPER /N1 belegt
      ist, wird STOMPER /N2 vom Queuemanager vergeben.
      Bei der 1-Modemserver-Version entf„llt dieser Parameter
      
 /A   "Autoattach". Diese Option ist im Zusammenhang mit der 
      Warteschlangenverwaltung wichtig. Wenn auf das Freiwerden eines 
      Modemservers gewartet wird, wird sofort die Verbindung hergestellt. 
      D.h. das Meldungsfenster entf„llt. 
      Das ist z.B. N�tzlich, wenn Faxe verschickt werden sollen und der 
      Benutzer will nicht am Rechner darauf warten, bis ein Modemserver 
      frei wird. Diese Option ist nur wirksam, wenn STMGR ebenfalls mit dem 
      Parameter /A gestartet wurde
      
 /A+  Wie /A. Zus„tzlich entf„llt die Frage "Kein Modemserver Frei. In
      Warteschlange einreihen?". D.h. der Vorgang verl„uft v”llig ohne
      Interaktion.
 


Zu beachten ist, daá die Angabe /Px bei beiden Treibern NICHT gleich 
sein muá. Bei STOMPER dreht es sich um die Schnittstelle, die tats„chlich 
verwendet wird, um das Modem anzusteuern. Bei NETFOS ist es die
Schnittstelle, die z.B. das Terminalprogramm anspricht.



2.2.4   Modemsharing unter Windows
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Damit Windows-Programme auf das Netzwerk-Modem zugreifen k”nnen, muá auf 
   dem Client-Rechner ein zus„tzlicher Windows-Treiber geladen werden 
   (STCOMM.DRV). Dieser dient als Vermittler zwischen der Windows-Applikation 
   und NETFOS. Dies erfordert daher, daá NETFOS geladen wurde.
   
   In der Datei SYSTEM.INI (im Windows-Verzeichnis) folgende Zeile im 
   [Boot]- Abschnitt „ndern:
   
      comm.drv=comm.drv
   
   „ndern in
   
      comm.drv=stcomm.drv
   
   Es darf nur eine Zeile comm.drv=... existieren!
   
   Achtung!
   Nach Winfax-Installationen wird comm.drv in der Regel durch wfxcomm.drv
   ersetzt. Dieser kann ohne weiteres ersetzt werden.
   
   STCOMM.DRV sollte sich im DOS-Pfad oder einem Windows-Verzeichnis 
   befinden. Es kann auch alternativ der komplette Pfad angegeben werden.
   


2.2.5  Der ISDN-Server (CAPI)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hinweis: derzeit ist der Stomper-ISDN-Server nur in der DOS-Version 
verf�gbar (keine NLM-Version). Der Grund daf�r ist teils, daá ISDN-Karten
im allgemeinen f�r den Fileserver nur einen CAPI 2.0-Treiber beigelegt
ist (wenn �berhaupt). Es gibt aber derzeit nahezu keine ISDN-Software, die
CAPI 2.0 unterst�tzt. Es ist also zun„chst anzuraten, den ISDN-Server unter
DOS zu verwirklichen. Aktive Karten, wie z.B. die AVM B1 haben sehr kleine
CAPI-Treiber (unter 30kb), die bedenkenlos auf einer Arbeitsstation
installiert werden k”nnen. Ein solcher ISDN-Server kann ohne weiteres 
weiterhin als Arbeitsrechner verwendet werden; der Zugriff �ber Stomper
belastet den Rechner nahezu nicht.


Der ISDN-Server (STISDN.COM) bedient das CAPI-Interface und stellt es den 
ISDN-Clients im Netzwerk zur Verf�gung.
Ein ISDN-Server kann zur gleichen Zeit nur einen Client bedienen. Um 
Mehrere Clients gleichzeitig zu bedienen, m�ssen entsprechend mehrere 
ISDN-Server geladen werden (Lizenzabh„ngig). Diese k”nnen ohne weiteres auf 
das gleiche CAPI-Interface aufsetzen, je nach dem, wie viele Applikationen 
vom CAPI zur gleichen Zeit unterst�tzt werden (meist 2-4).


Der ISDN-Server muá auf einem DOS-Rechner installiert werden. Eine Version
f�r den Netware-Fileserver ist in Vorbereitung.

 
 Kommandozeilen-Parameter
 
 
 STISDN   [/Na] [/U] [/F] [/M...]
 
 
 /U   wird angegeben, um einen evtl. bereits installierten ISDN-Server 
      wieder aus dem Speicher zu entfernen. Das gelingt nur, wenn er 
      gerade nicht in Betrieb ist.
 
 /F   STISDN wird angewiesen, in jedem Fall Netbios zu verwenden (auch 
      wenn IPX geladen ist).
 
   
 /N   dieser Option folgt ein einzelnes Zeichen (z.B. ein Buchstabe oder 
      eine Ziffer), daá dem ISDN-Server im Netzwerk eine Eindeutige "Kennung"
      zuweist. Jeder Modem-/ISDN-Server (mehrere Server auf einem Rechner
      z„hlen einzeln) muá eine eigene Kennung haben.
      In der 1-Server-Version entf„llt dieser Parameter!

 /K   Kartennummer angeben. Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird
      immer die Karte angesprochen, die von der jeweiligen Software verlangt
      wird (meistens 0, also Karte nummer 1). Mit /K k”nnen Sie festlegen,
      auf welche ISDN-Karte STISDN zugreifen soll. Durch mehrfaches laden
      von STISDN mit verschiedenen Karten-Nummern, k”nnen Sie
      mehrere ISDN-Karten an einem Rechner zur Verf�gung stellen.
      
 /M...    legt fest, wieviel Speicher f�r den Datenverkehr angelegt wird. 
      Wird dieser Parameter nicht angegeben, liegt der Vorgabe-Wert 
      bei 16384 Bytes. Wertebereich: 4000 - 65000 Bytes.
      Wieviel Speicher tats„chlich ben”tigt wird, h„ngt sehr stark von der
      Anwendung ab. 

      Achtung!!!
      Wenn Schwierigkeiten mit ISDN-Verbindungen auftreten, sollten Sie immer
      zun„chst probieren, STISDN mit /M60000 aufzurufen. Sollten die
      Probleme damit behoben sein, k”nnen Sie diesen Wert ggf. schrittweise
      verringern.
      
      Beispiel:
      
      Auf dem Client-Rechner soll das CAPI dem CFOS zur Verf�gung gestellt
      werden:
      
      CFOS i
      
      Der Ben”tigte Speicherbedarf berechnet sich dabei aus:
      
      - B2-Framelength   2048 Bytes
      - Windowsize       2
      - Max. Messages    20
      
      2048 Bytes * 2 + 20*180 = 7696 Bytes
      
      CFOS i -w3 -a0
      
      - B2-Framelength   2048 Bytes
      - Windowsize       3
      - Max. Messages    20
      - Max B-Channels   2
      
      2048 Bytes * 3 * 2 + 20 * 180 = 15888 Bytes
      
      Der Vorgabewert von 16384 Bytes wird also in der Regel ausreichen, um 
      eine Applikation zu bedienen. Wollen Sie zwei Applikationen 
      gleichzeitig bedienen, sollte der Wert entsprechend
      erh”ht werden.
 

2.2.6    Der ISDN-Client
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Der ISDN-Client stellt einer Arbeitsstation eine CAPI-Schnittstelle zur 
Verf�gung. Es k”nnen so an einem Arbeitsplatz bis zu 4 Applikationen 
gleichzeitig mit dem CAPI kommunizieren.

 Kommandozeilen-Parameter
 
 
 NFCAPI  [/U] [/S] [/F] [/Naaa...] [/A[+]]

 /U   wird angegeben, um eine evtl. bereits installiertes NFCAPI wieder
      aus dem Speicher zu entfernen.

 /S   Slow mode. Datenpakete werden transparent best„tigt (ohne /S werden
      Datenpakete von Stomper direkt best„tigt, anstelle von der
      Applikation). Mit /S werden Datenpuffer mit Verz”gerungen freigegeben.
      Dieser Schalter sollte nur verwendet werden, wenn es den Anschein
      macht, daá Datenpakete verloren gehen.
 
 /F   NFCAPI wird angewiesen, in jedem Fall Netbios zu verwenden (auch 
      wenn IPX geladen ist).
 
 /N   hier muá eine Liste aller gew�nschten ISDN-Server im Netz angegeben 
      werden. Wird z.B. /N123 angegeben, dann wird bei Bedarf der erste 
      freie ISDN-Server vom Queuemanager vergeben. Die Priorit„ten sind 
      dabei von links nach rechts orientiert, d.h., wenn STISDN /N1 belegt 
      ist, wird STISDN /N2 vom Queuemanager vergeben.

      Bei der 1-Server-Version entf„llt dieser Parameter
      
 /A   "Autoattach". Diese Option ist im Zusammenhang mit der 
      Warteschlangenverwaltung wichtig. Wenn auf das Freiwerden eines 
      ISDN-Servers gewartet wird, wird sofort die Verbindung hergestellt. 
      D.h. das Meldungsfenster entf„llt. Diese Option ist nur wirksam, wenn 
      STMGR ebenfalls mit dem Parameter /A gestartet wurde
      
 /A+  Wie /A. Zus„tzlich entf„llt die Frage "Kein ISDN-Server Frei. In
      Warteschlange einreihen?". D.h. der Vorgang verl„uft v”llig ohne
      Interaktion.
 

Wenn im Lieferumfang Ihrer ISDN-Karte der Windows-CAPI-Treiber CAPI.DLL 
enthalten ist, kann er auf NFCAPI aufsetzen, um Ihren Windows-ISDN-Programmen 
Zugriff auf den ISDN-Server zu erm”glichen.
Voraussetzung daf�r ist, daá CAPI.DLL mit beliebigen DOS-CAPI-Treibern 
arbeitet (z.B. Teles)



3   Selektive Wahl bestimmter Modemserver
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beispiel:

Sie haben 5 Modemserver in Ihrem Netzwerk installiert:

ú   drei Modems mit Kennungen `1', `2' und `3'
ú   zwei ISDN-Leitungen �ber CFOS mit Kennungen `4' und `5'

Selbstverst„ndlich werden Sie eine ISDN-Leitung w�nschen, wenn Sie eine 
ISDN-Leitung brauchen und eine Modem-Leitung, wenn Sie eine Modemleitung 
brauchen. Geben Sie dazu z.B. folgende Kommandozeile an:

NETFOS /P1(123) /P2(45)

Wenn Ihre Applikation COM1 adressiert, werden Sie mit Modemserver `1', `2' 
oder `3' verbunden. Wenn Ihre Applikation COM2 verwendet, werden Sie 
automatisch mit einem der ISDN-Server `4' oder `5' verbunden.

Beachten Sie, daá der Parameter /N nicht angegeben wurde. Dieser wird 
vollst„ndig durch die Werte in Klammern ersetzt.
Sie k”nnen bis zu 4 Ports angeben.

Es kann nur einer dieser Ports auf einmal betrieben werden!

Nat�rlich k”nnen Sie mit dieser Methode auch z.B. verschiedene Modemtypen 
unterscheiden. 
Der ISDN-Fall wurde hier als Beispiel gew„hlt, weil er sehr typisch f�r 
diese Anwendung ist.




4   Der kooperative Modus
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Dieser Modus erm”glicht es - unter bestimmten Voraussetzungen - an einem 
Modemserver gleichzeitig eine weitere Software einzusetzen, die mit der 
Schnittstelle arbeitet (z.B. eine Mailbox).
F�r den ISDN-(CAPI)-Server ist dieses Vorgehen nicht notwendig, da das 
CAPI ohnehin mehrere Applikationen gleichzeitig verwalten kann.
Der kooperative Modus ist (noch) nicht f�r Windows geeignet.

Parameter: /Cxxxxx

wobei xxxxx f�r ein beliebiges Modemkommando steht. Dieses Kommando wird im 
Anschluá an eine Sitzung an das Modem Geschickt, um es zu "reinitialisieren". 
An diese Zeichenkette (z.B. ATZ) wird dann automatisch ein CR/LF angeh„ngt.

Hiermit kann auf dem Modemserver z.B. eine Mailbox gefahren werden, die 
automatisch angehalten wird, wenn das Modem von einem Arbeitsplatz 
angefordert wird.
W„hrend die Mailbox von einem Anrufer belegt wird, ist Stomper inaktiv.

Um Rechnerabst�rze zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Zeilen 
durchlesen, auch wenn manches davon etwas zu technisch erscheint!

Aus Sicherheitsgr�nden wird eine Modem-Anforderung abgelehnt, wenn ein 
CD-Signal anliegt, also eine Modemverbindung besteht, wenn z.B. jemand in 
der Mailbox eingeloggt ist. Ebenfalls bleibt Stomper f�r 60 Sekunden
nach dem letzten Klingeln gesperrt.
Dieser Modus ist mit Vorsicht zu genieáen, da nicht jedes Programm sich ohne 
weiteres die Kontrolle �ber die Schnittstelle nehmen l„át.
Z.B. FrontDoor und Remote Access lassen es aber mit sich machen.

Da sich w„hrend des "Modem-Diebstahls" die Bps-Rate „ndern kann, setzt 
Stomper nach Ende einer solchen Sitzung ein optionales Kommando (siehe 
oben "/Caaa") an das Modem ab, um dieses dazu zu bewegen, sich wieder auf 
die korrekte Bps-Rate einzustellen. Voraussetzung daf�r ist, daá das 
Modem automatische Bps-Raten-Erkennung unterst�tzt.

Im Kooperativen Modus darf Stomper AUF KEINEN FALL in den hohen 
Speicherbereich geladen werden. 

Es kann vorkommen, daá das Unterbrechungsfenster mal nicht auftaucht.
Das geschieht z.B., wenn man sich derzeit gerade in der Kommandozeile von 
DOS befindet. 
Diese wird �berwiegend in COMMAND.COM (unterhalb von Stomper) oder im 
BIOS (>A000) ausgef�hrt. Das ist kein Problem, denn in diesem Falle wird 
die Verwendung der Schnittstelle gefahrlos sein.



5   Warteschlangenverwaltung
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Um eine pr„zise Zuteilung eines oder mehrerer Modem-/ISDN-Server im Netz 
zu gew„hrleisten, muá auf einem beliebigen Rechner im Netzwerk das 
speicherresidente Programm 

STMGR.COM

geladen werden. Dieses sollte bereits im Netzwerk vorhanden sein, bevor 
ein Client (Netfos) oder Server geladen wird.
Vorzugsweise ist dieses Programm auf einem Modem-/ISDN-Server zu 
installieren.
Wenn Sie mit Netware 3.11 oder h”her arbeiten, ist es empfehlenswert, 
anstelle von STMGR.COM auf einem DOS-Rechner, auf dem Fileserver 
STMGR.NLM zu installieren.

 Dieses Programm operiert vollst„ndig im Hintergrund und nimmt wenig 
 Speicherplatz in Anspruch.


Strategien des Queuemanagers

Fordert ein Client einen Server an, versucht der Queuemanager einen der 
durch NETFOS /Naaa... gew„hlten, freien Server zuzuteilen (von links nach 
rechts). Ist das nicht m”glich, weil z.B. alle Modem- bzw. ISDN-Server 
belegt sind, wird auf dem Clientrechner eine entsprechende Meldung
ausgegeben:

Kein Modemserver Frei. In Warteschlange einreihen?   (J/N)

Wird diese Meldung mit `J' quittiert, erfolgt folgende Meldung:

In Warteschlange eingereiht. Im Vordergrund warten?  (J/N)

Nun gibt es zwei M”glichkeiten:

1.  Wird nicht im Vordergrund gewartet, wird der Applikation gemeldet, 
    daá kein Fossiltreiber installiert ist (diese Vorgehensweise wird bei 
    reinen BIOS-INT14-Applikationen nicht empfohlen). Man kann nun mit 
    dem Rechner weiterarbeiten. Sobald ein Modemserver frei wird, erscheint 
    wieder eine Meldung:

 Verbunden mit Modemserver          (ENTER)
 
 Der Modemserver wird vom Queuemanager als "reserviert" markiert. Der 
 Benutzer hat jetzt 1,5 Minuten Zeit, seine Anwendung zu starten
 und den Modemserver in Anspruch zu nehmen. Reagiert er nicht rechtzeitig, 
 wird der Modemserver nach Ablauf dieser Zeit wieder freigegeben.
 
2.  Wird im Vordergrund gewartet, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung
 
 Warte auf freien Modemserver...    (ESC)
 
 Der Rechner kann w„hrend dessen nicht f�r andere Aufgaben verwendet werden.

Unter Windows gestaltet sich der Vorgang entsprechend, jedoch wird w„hrend 
der Wartezeit lediglich die Applikation angehalten. Man kann im Sinne des
Multitasking mit dem Rechner weiterarbeiten.




6   Der Monitor
~~~~~~~~~~~~~~~

Der Monitor (STMON.EXE) gibt Ihnen einen šberblick �ber die im Netzwerk 
installierten Modemserver. Sie k”nnen damit die Vorg„nge �berwachen.
Der Monitor wird durch aufrufen von

STMON

gestartet. Da STMON lediglich die Informationen der "Trackers" (STMGR.COM)
darstellt, ist er auf diesen angewiesen. Wenn STMGR nicht bereits im 
Speicher ist, wird dieser automatisch vom Monitor nachgeladen.
Dazu muá sich aber STMGR.COM entweder

ú   im gleichen Verzeichnis, wie STMON.EXE,
 oder
ú   im DOS-Pfad

befinden.

Achtung! Der Monitor sollte nicht im DOS-Fenster von Windows 
gestartet werden!

Der Monitor zeigt auf dem Bildschirm Zehn Felder an, in denen jeweils 
Informationen �ber einen einzelnen Modemserver dargestellt werden.


Bedeutungen der Felder:

ú   Netzwerkadresse - die im Netzwerk einmalige Adresse, die von der 
    Netzwerkkarte vorgegeben ist. Um hier einen besseren šberblick zu 
    bekommen, kann eine Datei namens NODES.LST erstellet werden, in der 
    diesen Netzwerk-Adressen Namen zugeteilt werden k”nnen. Ein Beispiel 
    f�r eine Solche Datei:
 
 924e32a Venus
 80ca23e5 Hannah
 
 ...weist den beiden Netzwerkadressen die Namen Venus bzw. Hannah zu, die 
 dann im Monitor anstelle der kryptischen Adressen angezeigt werden.
 
ú   Bediente Schnittstelle - die serielle Schnittstelle, die der 
    Modemserver bedient bzw. "CAPI", wenn es sich um einen ISDN-Server 
    handelt.
 
 
ú   Status - Zustand des Modemservers.
    M”gliche Zust„nde:

    -Frei                Der Modemserver ist im Moment verf�gbar.
    -Bed.  <Client>.     Bedeutet, daá der entsprechende Modemserver 
                         momentan den Client <Client> bedient.
    -Res.  <Client>.     Bedeutet, daá der entsprechende Modemserver 
                         momentan f�r den Client <Client> reserviert ist.
    -Lokal in Gebrauch   Der Modemserver wird gerade im "/C"-Modus lokal 
                         verwendet (z.B. ein Anrufer in der Mailbox).
 
ú   gesendete/empfangene Bytes - die Anzahl der Bytes, die in der aktuellen 
    Sitzung �bertragen wurden. Dieser Wert bleibt nach Ende der Sitzung bis 
    zum Beginn einer neuen bestehen.
 
ú   Kennung - die Kennung des Modemservers (/Nx).
 
ú   verbunden mit - Wenn eine Nummer angew„hlt wurde, wird sie hier 
    angezeigt, sobald ein Carrier Detect (DCD) registriert wird.
 


7   Programme, die den INT 14 (BIOS) verwenden
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Der Fossiltreiber ist als eine Art Erweiterung des BIOS-INT 14-Interrupts zu
verstehen. Stomper erwartet jedoch von der verwendeten Software, daá sie 
zumindest den Fossiltreiber initialisiert (das ist bei den BIOS-Routinen 
nicht erforderlich).
F�r Programme, die nur den INT 14 verwenden (also diese Initialisierung 
nicht vornehmen), muá NETFOS mit Parameter /I aufgerufen werden.
Stomper schaltet bei reinen INT14-Applikationen die Datenfluákontrolle 
immer fest auf RTS/CTS.

Etwa 20 Sekunden nach Beendigung eines "INT-14-Programmes" wird der 
Modemserver freigegeben.

Wenn Sie eine Faxsoftware verwenden, die den INT 14 zur Kommunikation
verwendet, ist es unbedingt erforderlich, Stomper auf eine entsprechende 
Bps-Rate zu fixieren. Welche Bps-Rate ideal ist, h„ngt vom verwendeten
Modem ab.
Heute �bliche Modems �bertragen Faxe mit bis zu 14400 Bps bzw. 19200 Bps 
auf der Telefonleitung. In diesem Fall muá die Bps-Rate auf 
mindestens 19200 Bps fixiert werden.
Die meisten Ger„te arbeiten im Fax-Betrieb auch mit h”heren Raten, wie 
z.B. 57600 Bps.
F�r Modems mit einer max. Fax-šbertragungsgeschwindigkeit von 9600 Bps
sollte Stomper auf 9600 Bps fixiert werden (siehe hierzu den 
Parameter /L).


8   Stomper und Windows for Workgroups / Windows 95
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

F�r Windows 95 gibt es ein gesondertes Paket, das unter anderem einen 32-bit
VXD-Treiber enth„lt. Dieses Stomper f�r Windows-95-Paket ist auf unserer
Mailbox erh„ltlich.
In diesem Paket ist auch ein Modemserver f�r Windows 3.x/95 enthalten.

In der Regel werden die Netzwerktreiber erst mit dem Start von WfW
geladen. Daher k”nnen NETFOS.COM, STISDN.COM und NFCAPI.COM 
nicht in der AUTOEXEC.BAT geladen werden.

Arbeiten Sie in einem Netware-Netzwerk und Sie laden die Netzwerk-Treiber 
bereits beim Systemstart, k”nnen Sie dieses Kapitel auslassen.

Erstellen Sie im Windows-Verzeichnis die Datei WINSTART.BAT z.B.:

-----------------------------------
NETFOS /P1
-----------------------------------

Die Datei WINSTART.BAT wird von Windows automatisch ausgef�hrt, wenn 
Windows bereits alle Systemtreiber geladen hat.

STCOMM.DRV wird wie unter Windows 3.1 geladen.



8.1 Microsoft Network
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nehmen Sie folgende Einstellungen f�r das Netzwerk-Setup vor:

Standardprotokoll: NetBEUI

NCBS=255

NetHeapSize=20


8.2 Novell Network
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nehmen Sie folgende Einstellungen f�r das Netzwerk-Setup vor:

Standardprotokoll: IPX/SPX

SPX Connections = 60


9   Installation auf dem Netware Fileserver
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kopieren Sie STMGR.NLM und STOMPER.NLM am besten in das Verzeichnis
SYS:SYSTEM.

Um STMGR.NLM auf dem Fileserver zu installieren, geben Sie an der Console

load STMGR

ein.

Um einen Modemserver zu installieren, m�ssen Sie vorher einen AIO-
Kommunikationstreiber installieren. Diese AIO-Treiber k”nnen Sie zum 
Beispiel von Compuserve bekommen: GO NOVLIB.
Von unserer Supportmailbox k”nnen Sie ebenfalls einige g„ngige AIO-Treiber
runterladen.
Allen Kommunikationstreibern ist gemeinsam, daá Sie AIO.NLM ben”tigen. Ein
Treiber f�r die serielle Schnittstelle ist z.B. AIOCOMX.NLM. Weiter gibt es
Treiber f�r Hostess, Digiboard uvm.

ú   Beim laden von AIOCOMX sollte nach M”glichkeit auf die Angabe 
    von "node=..." verzichtet werden
ú   Es sollte AIOCOMX >= 2.11 eingesetzt werden, da dieses den 
    Parameter "maxrate" kennt. 
    Empfohlen wird der Aufruf:
 
 load aiocomx [...] maxrate=115200


WICHTIG!!!!
Es kann leicht ein „uáert fataler Fehler passieren, wenn man versucht
AIOCOMX auf einem Port zu installieren, dessen IRQ bereits belegt ist.
In der Regel ist eine zerst”rte Festplatten-FAT die Folge!
Sollten Sie z.B. versuchen AIOCOMX f�r COM2 zu installieren, Ihre Netzwerk-
karte benutzt aber den hierf�r ben”tigten IRQ3, dann wird das Novell-
Betriebssystem Sie folgerichtig nach einem alternativen IRQ fragen. Leider
wird dabei als Vorgabe der IRQ2 angeboten. Best„tigt man voreilig diese
Einstellung, ist der Platteninhalt in Gefahr.


STOMPER.NLM bzw. STMGR.NLM haben die gleichen Parameter wie ihre
DOS-Varianten. Ausnahmen:

ú   Bei STOMPER.NLM entfallen: /U, /F, /Q, /B, /C und /Z
 
 Der Parameter /P hat ein etwas anderes Format:

 /P<Hardwaretype>,<Boardnumber>,<Portnumber>

 Die entsprechenden Werte werden beim Installieren des AIO-Treibers 
 angezeigt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was anzugeben ist, starten 
 Sie Stomper, ohne den Parameter /P anzugeben. Stomper wird Ihnen dann die
 installierten kommunikationstreiber zur Auswahl anbieten und anschlieá
 end die komplette Kommandozeile anzeigen, die Sie k�nftig angeben
 sollten.

Sie k”nnen mehrere Modemserver installieren (sofern Sie eine Lizenz f�r
mehrere Modemserver erworben haben), indem Sie Stomper mehrfach laden.

Mit

unload stomper

Entfernen Sie ALLE Modemserver, die auf dem Fileserver installiert sind.

Achtung!!

ú   Netware 3.x - 4.0x (nicht 4.1) haben einen Fehler im SPX-Protokoll. 
    Dieser Fehler wird von Stomper so weit wie m”glich ber�cksichtigt. Es ist 
    jedoch nicht auszuschlieáen, daá schwere Probleme auftreten.
 
 Es ist daher ratsam, vorbeugend eine Fehlerkorrektur von Novell zu 
 installieren:
 
 PATCHMAN.NLM
 SPXDDFIX.NLM
 SPXFIX2.NLM
 
 Diese 3 Module sind im Archiv STRTL3.EXE oder h”her enthalten, daá von 
 Compuserve NOVLIB oder von unserer Support Mailbox kostenlos runtergeladen
 werden kann.

ú   Wenn AIO.NLM, STOMPER.NLM und STMGR.NLM nicht geladen werden k”nnen, 
    und Sie erhalten z.B. die Meldung
 
 "Public symbol IsColorMonitor not found",
 
 dann haben Sie eine veraltete Version des Moduls CLIB.NLM (von 
 Netware 3.11).
 Installieren Sie eine aktuellere Version, wie sie im Archiv LIBUP4.EXE 
 (oder h”her) enthalten ist (Compuserve NOVLIB oder unsere Support Mailbox)


10   Zugriffsrechte vergeben
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

STMGR.NLM bietet die M”glichkeit, einzelne Benutzer, Stationen und/oder 
Netzwerksegmente vom Zugriff auf alle oder bestimmte Modemserver 
auszuschlieáen.

Dieser Mechanismus wird aktiviert, wenn Sie im Verzeichnis, in dem sich 
STMGR.NLM befindet, eine Datei namens QMREST.LST erstellen (die Aktivierung 
erfolgt beim Start von STMGR). Ist diese Datei nicht vorhanden, gibt es 
keine Zugriffsbesch„nkungen.

Eine Solche Datei k”nnte z.B. so aussehen:

[stations]
928485
80A23E42       12Q
   
[nets]
1000002
1000003        1
   
[names]
supervisor
Peter       24

Generell gilt:

ú   Es gibt 3 Abschnitte: [stations], [nets] und [names]
ú   Es k”nnen einzelne oder alle Abschnitte weggelassen werden. F�r den 
    entsprechenden Abschnitt werden dann keine Restriktionen aktiv.
ú   Wenn ein Abschnitt vorhanden ist, werden darin Objekte 
    (Stationsadressen, Benutzernamen oder Netzwerkadressen) definiert, 
    die Zugriff auf Modemserver erhalten sollen. Alle nicht aufgef�hrten 
    Objekte haben keinen Zugriff.
ú   Wird in einer Zeile nur das Objekt aufgef�hrt, erh„lt es Zugriff auf 
    alle Modemserver. Wenn Sie zus„tzlich, durch Leerzeichen oder 
    Tabulatoren von der Objektbezeichnung getrennt, eine Liste von 
    Modemserver-Kennungen angeben, erh„lt das Objekt nur Zugriff auf die 
    angegebenen Modemserver.
ú   Es gilt eine und-Verkn�pfung, d.h. der Anwender muá sich durch Station, 
    Netzwerk und Benutzernamen f�r den Zugriff qualifizieren (sofern 
    jeweilige Beschr„nkungen gelten).


ANHANG A - Welche Programme sind geeignet?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Windows Programme, die die von Windows zur Verf�gung gestellten 
Funktionen (API) zur Schnittstellen-Verwendung ansprechen, sind geeignet.

DOS:

Bei weitem nicht jedes Terminalprogramm unterst�tzt einen Fossiltreiber. 
Ein Beispiel f�r eines mit FOSSIL-Unterst�tzung, ist Telemate 
(Unter Optionen/Terminal kann man FOSSIL w„hlen).

Bei Telemate beachten: um mit der Dial-Liste zu arbeiten, muá f�r jeden 
Eintrag extra der Fossiltreiber gew„hlt werden.
Um in Telemate die Fossil-Unterst�tzung zu w„hlen, muá zun„chst die 
šbertragungsrate auf maximal 38400bps eingestellt werden. Sonst wird 
die Einstellung Fossil ignoriert!

FrontDoor (ein Mailersystem) und RemoteAccess (ein Mailboxsystem) arbeiten 
ohne Probleme mit Stomper. 

Kurze Liste von Programmen, die mit Stomper getestet wurden:

Name       Betriebssyst.  Bemerkungen
------------------------------------------------------------------
Telemate   DOS            Sehr umfangreich und komfortabel.

FX-Term    DOS            Grafische Oberfl„che, beherrscht RoboBoard.
                          Extrem einfache Handhabung. Arbeitet ohne 
                          Einschr„nkung mit Stomper zusammen.
                          Freeware.

Terminate  DOS            Žuáerst umfangreich („hnlich Telemate).
                          IEMSI-Unterst�tzung.

XBTX       DOS            Sehr handliche BTX-Software.

Dos/CIS    DOS            Compuserve Information Manager.

Terminal   Windows        Das Terminalprogramm, das im Windows-
                          Lieferumfang enthalten ist.

GoCIS      Windows        Offline Compuservenavigator

NavCIS     Windows        Offline Compuservenavigator

WinCIS     Windows        Compuserve Information Manager.

PowerCom   Windows        Terminalprogramm

Telix for  Windows        Sehr umfangreiches und 
Windows                   komfortables Terminalprogramm

Transend   DOS/Windows    Terminal/Fax/BTX

Remote     DOS            Mailbox-Software
Access

Frontdoor  DOS            Fido-Mailer

Binkley    DOS            Fido-Mailer

Crosspoint DOS            Fido / Z-Netz / UUCP - Pointsystem

Winfax     Windows        Faxsoftware

Bitfax     Windows        Faxsoftware

Unicom     Windows        Recht komfortables Terminalprogramm

Dialog     DOS            Deutschsprachiges Terminalprogramm

FaxEdit    DOS            Komfortable, deutsche Faxsoftware
                          (empfehlung)


Viele dieser Programme k”nnen von unserer Mailbox als Shareware 
runtergeladen werden (siehe Ende dieser Dokumentation).



Anhang B NETINFO.EXE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dies ist ein kleines diagnostisches Tool, daá dem Paket beigef�gt ist. Es 
gibt einige Informationen �ber die Netzwerkumgebung aus, die von Netbios 
(nicht IPX!) gemeldet wird, z.B.:

Permanent Name:        0000C0039A7    ;Netzwerkadr.
Jumper:                         40
POST-Result:                    00
Version:                        0.1
Minutes up:                     0
Number of CRC errors:           0
Number of alignement errors:    0
Number of collisions:           0
Number of aborts:               1
Number of transmitted packets:  6
Number of received packets:     10
Number of retransmits:          4
Number of out-of-buffer-counts: 0
Free NCBs:                      10
Max. NCBs:                      12
Active sessions:                1
Max. sessions:                  32
Max. packet size:               1024
Names:                          1
NFOSMPX1                        0


Achtung! Es ist nur sinnvoll, dieses Tool aufzurufen, wenn Netbios 
tats„chlich installiert ist. Wenn nicht, werden keine sinnvollen Angaben 
angezeigt!
F�r IPX haben diese Angaben keine Bedeutung.




Anhang C Tips
~~~~~~~~~~~~~

1   Telemate

Um in Telemate die FOSSIL-Einstellung korrekt vorzunehmen, m�ssen Sie 
darauf achten, daá Sie eine šbertragungsrate von max. 38400 bps w„hlen. 
Ist ein h”herer Wert eingestellt, stellt Telemate, ohne einen Hinweis zu
geben, auf direkte Verbindung um.
In manchen F„llen hilft auch das nicht weiter. Der sicherste weg ist dann, 
die Datei TM.CFG von Hand zu editieren. Žndern Sie

Connection=Modem

in

Connection=Fossil

und achten Sie darauf, daá die Angabe Port=...  stimmt.

Weiterhin ist zu beachten, daá f�r jeden Eintrag in der Dial-Liste 
zus„tzlich FOSSIL gew„hlt werden muá.

2   Terminate

Terminate erwartet bei der Ersteinrichtung eines FOSSIL-Treibers, daá er 
auf COM1 verf�gbar ist. Das ist im Falle von Stomper nat�rlich nicht immer 
der Fall (wenn Sie z.B. NETFOS /P2 laden). An dieser Stelle ist die
FOSSIL-Unterst�tzung von Terminate fehlerhaft;
Rechner-Abst�rze sind zu erwarten.

Abhilfe:

Wenn Sie Stomper auf COM1 betreiben wollen, ist nichts weiter zu 
ber�cksichtigen. Anderenfalls sollten Sie zur Erstinstallation einen
gew”hnlichen FOSSIL-Treiber (z.B. BNU) laden, um die Einstellungen 
vorzunehmen. Wenn der FOSSIL-Treiber in Terminate korrekt eingerichtet ist, 
k”nnen Sie normal mit Stomper arbeiten, der andere FOSSIL-Treiber wird dann
nicht mehr ben”tigt.
Alternativ k”nnen Sie auch bei der Erstinstallation Netfos zus„tzlich 
auf COM1 installieren:

NETFOS /P1() /P2()



3   Telix For Windows

In fr�hen TfW-Versionen war ein Fehler in der FOSSIL-Unterst�tzung. 
Verwenden Sie diese nicht, sondern w„hlen Sie die "Normale" Schnittstelle 
COMx, sofern STCOMM.DRV geladen ist.
Allgemein gilt: Windows-Programme nie auf FOSSIL aufsetzen lassen, sofern 
sie auch mit STCOMM.DRV arbeiten!


4   Crosspoint

Sollte Crosspoint nicht korrekt mit Stomper zusammenarbeiten, ist ggf. 
NETFOS mit der Option /I zu laden. Die FOSSIL-Unterst�tzung von Crosspoint 
ist stellenweise etwas unsauber.


5   pcAnywhere

Achten Sie unbedingt darauf, daá bei der Einstellung "INT14" maximal 
9600 bps als šbertragungsgeschwindigkeit gew„hlt werden.
Diese Maximalgeschwindigkeit kann durch Verwendung von STOMPER /L erh”ht 
werden.



6   CFOS

Es gibt 2 M”glichkeiten, einen ISDN-Server mit CFOS einzurichten:

1.  CFOS auf dem Modemserver.

Die Treiber werden in der Reihenfolge

CAPI
CFOS
STOMPERF
 
 geladen. Auf diese Weise k”nnen Sie von den Clients nur �ber die 
 FOSSIL-Schnittstelle (NETFOS) auf das ISDN zugreifen; Programme,
 die auf das CAPI zugreifen, ben”tigen STISDN/NFCAPI
 
2.  CFOS jeweils auf dem Client-Rechner.
 
 Auf dem Modemserver laden Sie
 
 CAPI
 STISDN [...]
 
 Auf den Clients
 
 NFCAPI [...]
 CFOS [...]
 
 Diese Methode hat den Nachteil, daá der ISDN-Server bereits von der 
 Station belegt wird, sobald CFOS geladen wird (entgegen der 1. Methode, 
 wo der ISDN-Server erst aktiv wird, wenn eine Anwendung tats„chlich auf 
 NETFOS zugreift).


    Es wird empfohlen, CFOS mit den Parametern

    /w3 /jr

    zu laden.



Anhang D Problembehebung


----------------------------------------------------------------------
- Problem -

Es wird gemeldet: SPX nicht installiert oder zu wenig SPX-Connections

- m”gliche Ursachen -

1.   Sie haben tats„chlich keinen SPX-Treiber installiert
2.   Sie haben IPXODI /A geladen. /A schaltet die SPX-Unterst�tzung ab
3.   Es sind zu wenig SPX-Connections frei. Stomper erwartet mind. 6 freie

- Behebung / Erkl„rung -

1.   Installieren Sie einen IPX/SPX-Treiber oder arbeiten Sie mit Netbios
2.   Lassen Sie unter allen Umst„nden die Option /A bei IPXODI weg.
3.   F�gen Sie in der Datei SHELL.CFG (ggf. erstellen) die Zeile

     SPX connections=60

     ein. Wenn Sie neuere Versionen von IPXODI verwenden, kann diese Zeile
     auch in der Datei NET.CFG stehen.

----------------------------------------------------------------------
- Problem -

Das Terminalprogramm reagiert nicht beim Aufruf - keine Zeichen werden
�bertragen

- m”gliche Ursachen -

1.   Das Terminalprogramm greift m”glicherweise direkt auf die Hardware zu.

2.   Das Terminalprogramm ist auf INT14-Betrieb gestellt, aber der Parameter
     /I wurde bei NETFOS nicht angegeben

3.   Die falsche Schnittstelle wird angesprochen.


- Behebung / Erkl„rung -

1.   Wenn es im Terminalprogramm vorgesehen ist, auf Fossil oder INT14-
     Unterst�tzung umschalten. Sollte das Programm diese M”glichkeit nicht
     bieten, ist eine Umleitung nicht m”glich.

2.   NETFOS bei INT14-Betrieb unbedingt mit /I aufrufen.

3.   Die Schnittstelle am Terminalprogramm einstellen, die in der 
     Kommandozeile von NETFOS angegeben wurde (z.B. COM2 f�r /P2)

----------------------------------------------------------------------
- Problem -

Es treten šbertragungsfehler auf 

- m”gliche Ursachen -

1.   Es wird keine gepufferte Schnittstelle (FIFO/16550) eingesetzt.

2.   kein Handshake eingestellt

- Behebung / Erkl„rung -

1.   Stomper ist mehr als die meisten anderen Programme bei hohen šber-
     tragungsraten auf gepufferte Schnittstellenbausteine angewiesen, da im 
     Betrieb neben der Schnittstelle auch Hardwareinterrupts der 
     Netzwerksoftware zu bew„ltigen sind. Durch den Einsatz z.B. eines 16550-
     UARTs (kosten ca. 20-50 DM) werden die Anforderungen an die
     Rechenleistung drastisch reduziert.

2.   In der Regel ist es notwendig, am Terminal ein Handshakeprotokoll 
     einzustellen. Normalerweise sollte RTS/CTS-Hardwarehandshake verwendet
     werden, um z.B. dem Modem zu erm”glichen, der Software mitzuteilen, 
     wenn es gerade keine weiteren Zeichen mehr entgegennehmen kann.

----------------------------------------------------------------------
- Problem -

Stomper st�rzt im kooperativen Modus ab.

- m”gliche Ursachen -

     Stomper wurde in den hohen speicherbereich geladen.

- Behebung / Erkl„rung -

     Stomper kann im kooperativen Modus nicht einwandfrei arbeiten, wenn er
     in einen UMB geladen wurde (siehe Kapitel "kooperativer Modus")

----------------------------------------------------------------------
- Problem -

Unter DOS funktioniert es, nicht aber unter Windows

- m”gliche Ursachen -

1.   der Treiber STCOMM.DRV wurde m”glicherweise nicht oder nicht korrekt 
     installiert

2.   Das verwendete Terminalprogramm verwendet m”glicherweise nicht den 
     Windows-Treiber, sondern spricht die Hardware direkt an.

3.   der DOS-Treiber NETFOS wurde nicht geladen.

- Behebung / Erkl„rung -

1.   Es muá sichergestellt werden, daá die Zeile comm.drv=stcomm.drv
     im [Boot]-Abschnitt der Datei SYSTEM.INI vorhanden ist. Auáerdem darf 
     eine Zeile mit
     comm.drv=
     nicht mehr und nicht weniger als genau 1 Mal in der Datei vorhanden 
     sein.

2.   Sehen Sie dazu bitte in das Handbuch der jeweiligen Software.
     Um zu pr�fen, ob die Windows-Installation grunds„tzlich erfolgreich 
     war, probieren Sie es zun„chst mit dem Terminal-programm, das 
     Bestandteil von Windows ist.

3.   STCOMM.DRV ben”tigt zum Umleiten der Schnittstellendienste den Netzwerk-
     Fossiltreiber.

----------------------------------------------------------------------
- Problem -

Faxe werden nicht korrekt verschickt

- m”gliche Ursachen -

1.   Sie verwenden eine DOS-Software zum verschicken der Faxe, die nur den
     INT14-Betrieb erlaubt (z.B. Transend). 

2.   Faxe werden im Normalfall mit XON/XOFF-Handshake verschickt. Das
     f�hrt manchmal zu Problemen


- Behebung / Erkl„rung -

1.   Da Stomper f�r den INT-14 Betrieb lediglich RTS/CTS-Handshaking
     einschalten kann und der Faxbetrieb im Regelfall ein XON/XOFF-Handshake
     verlangt, muá das Modem so eingerichtet werden, daá es in jedem Fall
     auch im Fax-Betrieb Hardwarehandshakes unterst�tzt.
     Durch die f�r die Netzwerk-Umleitung ben”tigten Puffer ist der reine
     XON/XOFF-Handshake von der Software zu tr„ge.
     Da auáerdem im BIOS-INT-14 keine Bps-Raten gr”áer als 9600 vorgesehen
     sind, die FAX-šbertragung aber mindestens 19200 bps erfordert, muá
     Stomper zu diesem Zweck die entsprechende Bps-Rate "fixieren". Geben
     Sie hierzu den Parameter /L19200 (oder bei 9600Bps-Fax ggf. /L9600) an.

2.   Verwenden Sie Stomper mit dem Parameter /R.






Anhang E Performance
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Modemserver kann bis zu ca. 17000 Bytes/Sekunde �bertragen. Dieser
Grenze wird allenfalls erreicht, wenn Sie �ber CFOS/STOMPERF
Channel-Bundeling betreiben.

Der ISDN-Server bew„ltigt bis zu 34000 Bytes/Sekunde, was in etwa 4
geb�ndelten Kan„len entspricht.




Anhang F Was ist ein FOSSIL-Treiber?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Es gibt verschiedene M”glichkeiten f�r ein DOS-Programm, die Seriellen
Schnittstellen des PC anzusprechen:

Da gibt es die Hardware-Nahe Methode, direkt mit den Schnittstellen-
Bausteinen zu kommunizieren. Diese Variante wird sehr h„ufig verwendet, da
sie schnell und f�r den Anwender des Programmes unkompliziert ist (er muá
sich keine Gedanken darum machen, was z.B. ein Fossiltreiber ist und wie
man ihn l„dt).

"Anst„ndige " Programme verwenden die vom BIOS des Computers
bereitgestellten Funktionen (INT 14), deren es genau 4 gibt:
Setzen der Baudrate, Senden eines Zeichens, Empfangen eines Zeichens und
Abfrage des Schnittstellen-Status. Diese Methode hat den Vorteil,
Hardwareunabh„ngig zu sein (nur das BIOS muá wissen, wie nun wirklich mit
den Schnittstellen auf der Hardwareseite umgegangen werden muá - der
Programmierer muá sich darum nicht k�mmern). Groáer und entscheidender
Nachteil: Das BIOS l„át unter DOS maximal 9600 bps zu, was heute
weitgehend �berholt ist. Auáerdem sind diese BIOS-Routinen im allgemeinen
recht langsam.

Als letzte M”glichkeit gibt es dann den FOSSIL-Treiber, der die Vorteile
der beiden anderen L”sungen vereint - Geschwindigkeit und
Hardwareunabh„ngigkeit - und dabei lediglich dem Anwender eine Installation
abverlangt.
Der Fossil-Treiber bietet als Zusatz zu den Funktionen des BIOS (er
emuliert sozusagen weiterhin die Schnittstellen-Funktionen des BIOS) eine
gepufferte Schnittstellenkommunikation. Die Daten, die an der Schnittstelle
ankommen, m�ssen nicht sofort vom Programm abgeholt werden, sondern sie
werden in einem mehr oder weniger groáen Ringpuffer zwischengespeichert -
ein Programm, daá z.B. das BIOS verwendet, muá jedes Zeichen einzeln
abholen, bevor ein weiteres eintrifft, sonst DATENVERLUST!.
Diese Daten k”nnen dann Blockweise vom Programm abgeholt und verarbeitet
werden.




Anhang G Was ist ein Netzwerk-Fossiltreiber?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Den Vorteil der Hardwareunabh„ngikeit eines Programmes, durch Verwenden
eines Fossiltreibers kann man ausnutzen. Einem solchen Programm kann man
durch einen entsprechenden Treiber ein nahezu x-beliebiges digitales
Kommunikationsmittel als z.B. COM2 vorgaukeln. Dem Programm ist es egal,
wie der Treiber das macht, Hauptsache er k�mmert sich um die Datenflut.

Genau diesen Umstand nutzt Stomper. An einem im Netzwerk befindlichen
Rechner, an dem ein Modem angeschlossen ist, wird ein Modem-Server
installiert. Dieser wartet darauf, daá sich ein Netzwerkfossiltreiber
anklinkt, der dann wiederum irgendeinem Programm vormacht, es w�rde direkt
mit einer seriellen Schnittstelle kommunizieren. W„hrenddessen gehen die
Steuerinformationen und Nutzdaten �ber das Netzwerk.




ANHANG H REGISTRIEREN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diese Software ist nicht kostenlos. Es handelt sich um eine Testversion, die
Sie f�r einen angemessenen Zeitraum (30 Tage) Testen d�rfen. Anschlieáend
m�ssen sie sie lizensieren, oder sie von Ihrem Datentr„ger l”schen.

Wir haben in vielen L„ndern Vertretungen, die Ihre Bestellung aufnehmen
werden.

Um Preise und entsprechende Adressen zu erfahren, starten Sie das Programm

ORDER.EXE

Sie erhalten eine Auswahl der vertretenen L„nder.



Die Vorteile des Registrierens:

1. private Nutzung
        Zu einem verh„ltnism„áig sehr geringen Preis (siehe ORDER.EXE)
        erhalten Sie eine Lizenz zur unbegrenzten Nutzung von Stomper.
        Auáerdem enf„llt der Sharewarehinweis, der gelegentlich angezeigt
        wird.

2. kommerzielle Nutzung
        Hier gilt das gleiche, wie bei der privaten Nutzung.

        Auáerdem:

        -       Warteschlangenverwaltung. Sollten alle Modemserver im
                Netzwerk besetzt sein, kann der Benutzer sich in die Warte-
                schlange einreihen lassen. Er bekommt automatisch den
                n„chsten freien Modemserver zugeteilt. Dabei kann er unter DOS
                wahlweise mit seinem Rechner weiter arbeiten oder im Vorder-
                grund warten. Unter Windows kann im Sinne des Multitasking
                ohnehin mit dem Rechner weitergearbeitet werden, w„hrend die
                Applikation auf einen freien Modemserver wartet.

        -       Die kommerzielle Version unterst�tzt bereits in der
                Basisversion 2 Modemserver, NLM und Windows-Modemserver



Anhang I Support
~~~~~~~~~~~~~~~~

Wenn Sie Fragen zu Stomper haben, wenden Sie sich an Ihre n„chstgelegene
Stomper-Vertretung. Eine Liste aller Vertretungen erhalten Sie, indem Sie
das beigef�gte Programm ORDER.EXE ausf�hren.

Aktuelle Versionen von Stomper:

Die meisten Stomper-Vertretungen haben eine Mailbox, aus der Sie immer
die neueste Version beziehen k”nnen.

Auáerdem:

Internet FTP sites:

ftp.u-net.com                   /com/acl/stomper
cyberstation.net                /pub/silvrado/stomper
ftp.dyson.brisnet.org.au        /pub/clarion/stomper

WWW:
ftp://www.acl.co.uk/com/acl/stomper
http://dyson.brisnet.org.au/~cugq/stomper.html

Compuserve:

GO PCCOM oder GO PCPRO


Registrierung - siehe vorangehendes Kapitel