ACHTUNG: Die Betriebssystem-Funktion, die zur Auswahl des seriellen Ports auf
TT/Mega-STE notwendig ist (Bconmap), funktioniert unter MiNT erst ab Version
0.95, Patchlevel 2 richtig. Wer eine „ltere Version verwendet, sollte MTT auf
Port 1 konfigurieren (siehe auch MTT.DOC, Abschnitt "Parameterdatei").

Tips f�r den Betrieb unter MiNT
-------------------------------

Folgende Vorgehensweisen haben sich f�r den "Nebenher"-Betrieb unter MiNT be-
w„hrt:

- Man startet mithilfe des zu MiNT geh”rigen BGACC-Accessorys eine Shell (wie
 z.B. die mintshel). Aus dieser heraus kann man bequem MTT aufrufen.

 ACHTUNG: Wenn MTT nicht im "Silent"-Modus l„uft, sollte man darauf achten,
 daž w„hrend der Verbindung mit der MAUS nicht f�r lange Zeit eine Dialogbox
 oder ein Alert von einem anderen Programm auf dem Bildschirm steht oder ein
 Men� heruntergeklappt bleibt. Der Grund daf�r ist, daž w„hrenddessen der
 Bildschirm f�r Ausgaben gesperrt bleibt, und somit keine Ausgaben im BGACC-
 Fenster erfolgen k”nnen. Dadurch wird MTT nach einiger Zeit blockiert, wenn
 es Ausgaben machen will, was zu Protokollst”rungen f�hren kann.

 Wenn man MTT trotzdem unter o.g. Bedingungen betreiben will, sollte man es
 entweder im "Silent"-Modus starten (wobei es keine Ausgaben macht), oder das
 BGACC-Fenster w„hrenddessen schliežen (der Prozež darin l„uft trotzdem weiter).

 Dieses Problem tritt nat�rlich nur w„hrend des Transfers auf, bei der Anwahl
 (die ja meist das nervigste ist :-), treten keinerlei Probleme auf; man kann
 nebenher praktisch machen, was man will.

- Starten unter einem Window-Manager (wie MW). MTT harmoniert auch gut mit den
 bisherigen Beta-Versionen von MultiTOS. Bzgl. Men�s und Dialogboxen gelten
 dieselben Bedingungen wie bei BGACC (es bleibt zu  hoffen, daž die Program-
 mierer in Zukunft langandauernde Dialoge in Fenster verlegen, so daž sie den
 Bildschirm nicht mehr f�r andere Programme blockieren).

- Anschliežen eines Terminals an den ST und Starten von MTT im Hintergrund mit
 Umlenkung auf dieses Terminal (von einer Shell aus). Als Terminal kann z.B.
 ein �ber Midi angeschlossender Zweit-ST dienen (Umlenkung auf u:\dev\midi).



Technische Hinweise zum Betrieb unter MiNT
------------------------------------------

Wenn MTT gestartet wird, schaut es zun„chst nach, ob bereits ein anderer Prozež
mit dem Namen "MTT" l„uft. Falls dies der Fall ist, weigert es sich zu starten.
Der Grund daf�r ist, daž es mir mehrfach passiert ist, daž ich aus Versehen ein
weiteres MTT gestartet habe, w„hrend bereits ein anderes lief, und dadurch des-
sen Verbindung bei der Modem-Initialisierung des neuen MTT unterbrochen wurde.
Daher ist es vorerst nicht m”glich, mehrere MTTs gleichzeitig zu starten. Dies
wird ge„ndert, sobald MiNT Locking-M”glichkeiten f�r die seriellen Ports an-
bietet.

Beim Betrieb unter MiNT werden folgende Signale abgefangen: SIGINT, SIGQUIT,
SIGTERM und SIGHUP. Die ersten drei f�hren dazu, daž MTT das Logfile speichert,
ggf. das Modem auflegt und dann terminiert (in der Tat macht auch mtt_kill
nichts anderes, als MTT ein SIGTERM-Signal zu schicken). Bei SIGHUP wird das
nur dann so gehandhabt, wenn es nicht im Silent-Modus gestartet wurde, anson-
sten wird SIGHUP ignoriert. Daher ist es z.B. m”glich, es unter einem Window-
Manager im 'unsichtbaren' Hintergrundbetrieb zu starten und dann das Fenster
zu schliežen, ohne daž MTT terminiert (vorausgesetzt, der Window-Manager hand-
habt SIGHUP richtig).

In MTT sind einige Mažnahmen getroffen, um die vorhandene Rechenzeit m”glichst
optimal zu nutzen. So wird der MTT-Prozež z.B. 'schlafen gelegt', wenn Warte-
pausen eingelegt werden, sowie teilweise w„hrend der Anwahl. Dadurch verbraucht
es hierbei sogut wie keine Rechenzeit. W„hrend der Verbindung ist MTT in der
Lage, den Rechenzeitverbrauch in gewissen Grenzen dem Bedarf anzupassen. So
wird, wenn MTT bei der Verarbeitung der Zeichen gut hinterherkommt, freiwillig
Rechenzeit an die anderen Prozesse abgetreten, sowie ggf. die Prozež-Priorit„t
heruntergesetzt. Andererseits wird, wenn es nicht so gut hinterherkommt, die
Priorit„t heraufgesetzt. Dabei werden die Stufen -16 (niedrige Prio.), 0
(normal) und +16 (hoch) benutzt.

Das mtt_stat-Programm kommuniziert mit MTT �ber eine Message-Pipe mit dem Namen
"u:\pipe\MTT_STAT.MSG".


Performance-Probleme
--------------------

Benutzer von High-Speed-Modems sollten sich dar�ber im Klaren sein, daž die
Rechenleistung des STs bzgl. der Geschwindigkeit Grenzen setzt. Beim Betrieb
ohne MiNT kommt MTT auch bei effektiven 19200 Bd noch problemlos mit. MiNT
versch„rft die Situation aus zwei Gr�nden:
(1) Der Overhead von Betriebssystemaufrufen ist hier erheblich h”her (und MTT
 muž f�r _jedes_ einzelne Zeichen mindestens einen Aufruf machen).
(2) Wenn noch weitere Prozesse nebenher laufen, bekommt MTT naturgem„ž nicht
 die volle Rechenzeit. 

Unter MiNT ist ein 8-MHz-ST bei 9600 Bd schon ziemlich damit ausgelastet, die
Zeichen von der Schnittstelle abzuholen (das ist wohlgemerkt eine effektive
Baudrate, also was das Modem auf der Telefonseite tats„chlich �bertr„gt; wenn
beispielsweise ein 2400/MNP5-Modem mit 9600 Bd mit dem Rechner kommuniziert,
gibt es keine Probleme). Mit einem Speeder oder auf einem TT erreicht man
nat�rlich entsprechend mehr.

Zu Testzwecken habe ich einen 8-MHz-ST per Nullmodem-Kabel mit einem ST mit
16-MHz-Hyper-Cache verbunden und bei verschiedenen Baudraten l„ngere Files
mit Zmodem zwischen den beiden �bertragen. Als Richtwert gebe ich im folgenden
an, was der 8-MHz-ST beim Zmodem-Empfang zustandebrachte:

- Unter TOS ohne MiNT gab es auch bei 19200 Baud keinerlei Probleme. 
- Unter MiNT kam der 8-MHz-ST beim Zmodem-Empfang im Streaming-Modus bis
  9600 Baud problemlos mit, wenn keine anderen Prozesse nebenher liefen
- Wenn es in einem MW2-Fenster lief und nebenher noch ein langes C-Programm
  kompiliert wurde, klappte der Empfang bis etwa 4800 Bd im Streaming-Modus
  einwandfrei, bei 9600 Bd gab es einige Retries und der Durchsatz sank
- Bei ausgeschaltetem Streaming verlief die šbertragung in jedem Fall fehler-
  frei, jedoch mit begrenztem Durchsatz (schwankend je nach Auslastung,
  etwa zwischen 500 und 800 CPS)

Wenn es Probleme beim Transfer gibt, ist also die erste Mažnahme, das
Streaming beim Empfang auszuschalten (Parameter `RZ-No-Streaming'). Damit ist
die šbertragung weitgehend sicher (wenn auch mit einem etwas kleineren Durch-
satz). Notfalls l„žt man den Rechner zwischen Zustandekommen und Ende der Ver-
bindung ganz in Ruhe. Die Anwahl dagegen ist v”llig unkritisch.

Beim Hintergrundbetrieb sollte man allgemein w„hrend der Verbindung darauf
achten, daž der Rechner im Vordergrund nicht zu sehr belastet wird und MiNT
dem MTT-Prozež ausreichend Rechenzeit geben kann. Ein paar Tips, was man bei
Hintergrund-Betrieb generell besser unterlassen sollte:

- Umfangreiche Disketten-Operationen wie z.B. Kopieren von langen Dateien oder
  Formatieren, denn dabei l„uft der Rechner l„ngere Zeit im BIOS und MiNT kann
  nur selten Taskwechsel durchf�hren.
- Irgendwelche Programme laufen lassen, die auf den gleichen Port zugreifen
  �ber den MTT l„uft (Chaos garantiert)
- Den Rechner zum Absturz bringen oder abschalten, w„hrend MTT im Hinter-
  grund l„uft :-)

Stephan Baucke, April 1992