T E L E M 
			    version 1.4f

        Progiciel de r‚ception des t‚l‚mesures du Satellite ARSENE
              par Frederic Rible fc1oat @ f6abj.frpa.fra.eu
       (documentation de la version 1.4f par Bernard Pidoux, f6bvp)

Ce progiciel est distribu‚ gracieusement par: 

ATEPRA
Association Technique pour l'Experimentation du Packet RadioAmateur 
23, rue de Provins
F-77520 Mons-en-Montois
France.

Si vous souhaitez participer financiŠrement au projet ARSENE vous pouvez
envoyer vos dons … l'ATEPRA ou au club RACE.

ARSENE est un mini satellite construit … l'initiative du Radio Amateur Club 
de l'Espace pour les Radioamateurs et l'enseignement de l'Espace.
Sa masse est de 158 Kg et son orbite 20 000 - 36 000 Km avec une inclination
de zero degr‚s sur l'‚quateur. La puissance d'‚mission est de 15 Watts en 
VHF. 
Il est ‚quip‚ de trois transpondeurs paquet AX25 au standard 1200 bauds AFSK
FM avec trois fr‚quences d'entree sur 435.050-435.100-435.150 Mhz.  
La fr‚quence unique d'‚mission du satellite pour la balise et le trafic AX25 
est 145.975 Mhz.
Cette balise envoie des t‚l‚mesures qui renseignent sur le status des modules
radio et les ‚quipement ‚lectrique et m‚canique … bord du satellite.
 
Mat‚riel n‚cessaire pour recevoir les t‚l‚mesures en temps r‚el:

Un r‚cepteur VHF FM, un controleur paquet TNC standard 1200 bauds FM, sans
modem particulier, un ordinateur PC avec port s‚rie connect‚ au TNC par un 
cable avec 8 fils cabl‚s (fils 2 … 8 plus le fil 20). La force du signal re‡u
devrait permettre de copier facilement ARSENE avec une antenne 145 MHz yagi de
13 dB de gain. Bien que le signal soit transmis en polaristaion verticale 
lin‚aire, une antenne de r‚ception en polarisation circulaire pourrait donner
de meilleurs r‚sultats.

Ce programme de d‚codage des t‚l‚mesures fonctionne avec n'importe quel 
adaptateur graphique. Le moniteur peut ˆtre noir et blanc avec une carte
CGA, mais les effets de couleurs ne seront pas aussi bien rendus qu'avec un 
‚cran couleur.

I/ Contenu de la disquette:
===========================

 TELEM.DOC      Cette documentation;
 SIMU.BAT       Batch pour lancer TELEM en mode simulation (pas besoin de TNC)
 TELEM.EXE      Le programme de r‚ception des t‚l‚mesures
 TELEM.CFG      Fichier de configuration des voies de t‚l‚mesure
 TELEM.COL      Fichier de configuration de la couleur d'affichage
 TELEMCOU.COL   Fichier de configuration en couleur
 TELEMN&B.COL   Fichier de configuration en noir et blanc
 CONFIG.TNC     Fichier de configuration du TNC
 ESS.COM        Pilote serie RS-232 version 1.11 de Gerard FC1EBN qui est
                ‚galement l'auteur du programme TPK. 
 		Le pilote fonctionne jusqu'… la vitesse de 19200 bauds;
 TELEMFR.DOC    Cette documentation.

II/ Installation:
=================

  Tout d'abord, prot‚gez votre disquette et faites une copie de sauvegarde.

  TELEM.EXE est pr‚vu pour fonctionner avec un TNC-2 Prom 1.1.5 ou compatible.
La configuration CONFIG.TNC a ‚t‚ faite pour un TNC-2 connect‚ au port COM1 et
dont la liaison RS-232 fonctionne … 9600 bds, 8 bits sans parit‚. Pour changer
de port de COM de vitesse ou de format, il suffit de modifier les 3 premiŠres
lignes de CONFIG.TNC. La 3 Šme ligne qui repr‚sente le format est cod‚e comme
suit :
        XYZ avec :      X = N   pas de parit‚
                        X = E   parit‚ paire
                        X = O   parit‚ impaire

                        Y = 8   8 bits de donn‚e
                        Y = 7   7 bits de donn‚e

                        Z = 1   1 bit stop
                        Z = 2   2 bits stop

 Les trois lignes suivantes instruisent le TNC de passer en 8 bits sans
parit‚ puis de prendre en compte ces paramŠtres
AWLEN 8
PAR 0
RESTART

 Le paramŠtre LCALLS est initialis‚ pour l'indicatif ARSENE-1. Si l'indicatif
du satellite ARSENE changeait pour FX0ARS-1, il serait n‚cessaire de modifier
ce paramŠtre en cons‚quence.

 Vous pouvez choisir un affichage sur ‚cran couleur ou sur ‚cran noir et
blanc en recopiant le fichier TELEMCOU.COL dans TELEM.COL (pour la couleur)
ou le fichier TELEMN&B.COL dans TELEM.COL pour le noir et blanc. De plus
les couleurs peuvent ˆtre choisies … votre convenance en ‚ditant les
valeurs ‚crites dans le fichier TELEM.COL. 

  Avant le lancement de TELEM.EXE, le driver ESS.COM doit ˆtre install‚. Par
exemple, si le TNC-2 est connect‚ au port COM1, il faut installer ESS en
ajoutant la ligne "ESS 1" dans le fichier AUTOEXEC.BAT ou en entrant ESS 1
sous DOS.

  Le programme TELEM.EXE doit ˆtre plac‚ dans le mˆme r‚pertoire que les
fichiers TELEM.COL, CONFIG.TNC et TELEM.CFG. Lors de son lancement il 
v‚rifie la pr‚sence du TNC-2 et en effectue la configuration.

III/ Utilisation:
=================

  Pour lancer TELEM.EXE, il suffit de taper la commande "TELEM".

  Si l'on veut utiliser le mode simulation qui dispense d'avoir un TNC-2
connecte, il faut soit utiliser le batch SIMU.BAT ou taper la commande
"TELEM SIMU". Dans ce cas, il n'est pas n‚cessaire que le driver ESS soit
install‚.

 Pour l'instant, 4 commandes sont disponibles lors du fonctionnement de TELEM:

  - F1 : Pour acquitter de nouvelles alarmes (signal‚es par un bip et le
         clignotement des valeurs qui viennent de sortir de la plage normale).
         AprŠs pression de F1, le bip est stopp‚ et les valeurs qui ont
         d‚clanch‚ l'alarme restent signal‚es en rouge fixe.

  - F2 : Pour passer de la visualisation des valeurs corrig‚es aux valeurs
         brutes telles qu'elles sont ‚mises par le satellite.

  - F3 : Pour passer de la visualisation des t‚l‚mesures re‡ues … celle
         de l'archive. On peut se d‚placer dans l'archive avec les touches
         Page UP et Page DOWN

  - F4 : Pour passer de la visualisation des t‚l‚mesures analogique aux
         t‚l‚mesures des status. Un changement de l'un des ‚tats se traduit
	 par un changement de couleur et le clignotement de celle-ci. L'
	 appui sur la touche F1 stoppe le clignotement.

  - F10 : Pour sortir du programme et revenir au DOS.


IV/ En cas de problemes:
========================

  1/ Le logiciel affiche syst‚matiquement "Le TNC-2 ne r‚pond pas" :

    Les causes possibles sont :

        - il n'y a pas de TNC-2 connect‚ !

        - la configuration du port s‚rie n'est pas compatible avec celle
          du TNC-2 : v‚rifier les 3 premiŠres lignes de CONFIG.TNC

        - le driver ESS n'est pas charg‚ : le charger en tapant ESS 1
          (1 pour COM1: … adapter en fonction du port utilis‚)

        - le driver ESS est bloqu‚ (par exemple suite … l'utilisation d'un
          soft de t‚l‚com tel que Procom ou Telix) : il faut d‚sinstaller
          et r‚installer celui-ci : utiliser la commande ESS S puis
          ESS 1 (pour COM1: !).

        - le TNC utilis‚ n'est pas compatible avec la prom TAPR 1.1.5
          => changer de TNC ou modifier le fichier CONFIG.TNC

Pour toute information sur le satellite ARSENE contacter:

Radio Amateur Club de l'Espace 
5, Place du Mont-Vallier 
F-31280 Dremil-Lafage, France.

Le RACE peut ‚galement recevoir des messages via le r‚seau INTERNET …:

race@amsat.org


f6bvp, Paris, le 11 Avril 1993.
--------------------FIN DE LA DOCUMENTATION ---------------