.669 file format:

offset         іlength&type    іdescription
ДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
0              і1 word         іmarker, value=0x6669
2              і108 bytes      іsong message
0x6e           і1 byte         іNOS = number of samples saved (0-64)
0x6f           і1 byte         іNOP = number of patterns saved (0-128)
0x70           і1 byte         іloop order number
0x71           і0x80 bytes     іorder list
0xf1           і0x80 bytes     іtempo list for patterns
0x171          і0x80 bytes     іbreak location list for patterns
0x1f1          іNOS*size structіsample data
               і samp          і
ЪДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДЩ
іstruct samp {
і  13 bytes ASCIIZ filename of instrument
і  1 dword length of instrument
і  1 dword offset of beginning of loop
і  1 dword offset of end of loop
і} smp[NOS]
АДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
0x1f1+         іNOP*0x600      іpatterns
(NOS*0x19)     і               і
ЪДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДЩ
іthis is repeated 8 times for every row and the array of 8 of these is
і repeated 64 times for each pattern.
і
і bits:
і   BYTE[0]:             BYTE[1]:            BYTE[2]:
і  aaaaaaaa             bbbbbbbb            cccccccc
і  ГДДДДЩГДДДДДДДДДДДДДДДДДЩГДДЩ            ГДДЩГДДЩ
і  і     і                  і               і   і
і  і     і                  4 bit volume    і   command value
і  і     і                                  і
і  і     aabbbb = 6 bit instrument number   command:
і  і                                         0 = a
і  note value = (12*oct)+note                1 = b
і                                            2 = c
і  special values for byte 0:                3 = d
і    0xfe = no note, only volume change      4 = e
і    0xff = no note or volume change         5 = f
і
і                                           special value for byte 2:
і                                             0xff = no command
і
АДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
0x1f1+         іrest of file   іsamples
(NOS*0x19)+    і               і
(NOP*0x600)    і               і