Einfache Einf�hrung f�r den ersten Start von SIM51:
---------------------------------------------------
Dieser Textfile beinhaltet eine  einfache  Einf�hrung  zum  Debuggen  eines
8051-Programms auf SIM51.


1. Installation:
~~~~~~~~~~~~~~~~
Zum Start  des Simulators wird nur  SIM51.EXE selbst ben”tigt. Die anderen
Files beinhalten Dokumentationen und weitere Utilities. SIM51.EXE muá sich
nicht im aktuellen Verzeichnis befinden, wenn das Verzeichnis im Pfad ein-
getragen ist. Sie k”nnen SIM51 direkt starten. Mit der F4-Taste k”nnen Sie
OnLine-Hilfe abrufen. Diese Anleitung d�rfte f�rs erste reichen, erst f�r
die Feinheiten lesen Sie in SIM51.DOC nach.


2. 8051-Code:
~~~~~~~~~~~~~
Erstellen  Sie  mit  einem  8051-Assembler wie  gewohnt ein 8051-Programm.
Verwendbar sind alle Assembler und auch  C-Compiler,  die  einen  Absolut-
File (im Intel Objekt Modul Format = OMF51),  einen HEX-File (im Intel HEX
Format) oder einen Bin„r-File erstellen.

Wenn Sie damit vertraut sind, lesen Sie bitte weiter bei  "4.SIM51 laden".


3. Assembler:
~~~~~~~~~~~~~
Warum einen Assembler? Jede CPU verarbeitet nur in "Zahlen" codierte Befeh-
le. In das EPROM werden beim Brennen diese Zahlen eingetragen. Dazu muá ein
File mit dieser Befehlsliste (in Zahlen codiert) auf dem PC erstellt werden
und dann zum EPROM-Programmierger„t runtergeladen werden.

In einer solchen Liste k”nnen die Zahlencodes einer nach dem anderen drinn-
stehen.  An Position 0 der f�r  Code-Adresse 0000  usw.  Einen solchen File
nennt man Bin„r-File.  Er kann  nicht mit einem Editor  gelesen werden  und
bietet keine M”glichkeit zur Fehlerkontrolle.
Aus diesem Grund wurde  das HEX-Format ersonnen.  Es enth„lt nur  druckbare
ASCII-Zeichen.  Jedes Code-Byte wird als HEXadezimale ASCII-Zahl darin auf-
gef�hrt.

Diese Files werden nat�rlich nicht von Hand erstellt, sondern dies �bernim-
mt ein Assembler.  Der Anwender erstellt einen (Source-)File, in dem er die 
Befehle in Worten anschreibt. Dazu ist nat�rlich vom Assemblerprogramm eine
genaue Syntax vorgegeben,  damit dieses die Befehle in den (Maschinen-)Code
�bersetzen  kann.

Hier einige Assembler (siehe auch SIM51.DOC):

 ASM51  ->  Makro-Assembler + Linker von Intel
 C51    ->  C-Compiler von Keil
 A51    ->  Makro-Assembler + Linker von Keil
 ASS51  ->  Assembler von Wolfgang Spindler   Shareware, deutsch!!
 TASM   ->  Tabel-Assembler                   Shareware, englisch
 EASM51 ->  Assembler zu 8051-Kurs Elektor Verlag


SIM51  beinhaltet einen integrierten Assembler.  Dieser arbeitet aber nicht
mit Labels (Sprungmarken).  Das heiát: jeder Sprungbefehl  muá  mit  seiner
endg�ltigen Zieladresse angeschrieben werden. Der integrierte Assembler ist
f�r  Korrekturzwecke  und zur Eingabe von kurzen Routinen gedacht,  um `mal
schnell was auszuprobieren. Obwohl unter SIM51 die M”glichkeit besteht, ein
so erstelltes Programm auf Disk abzuspeichern  (sogar  wahlweise  als  HEX-
oder Source-File), wird man f�r gr”áere Programme einen seperaten Assembler
bevorzugen.

Besitzen Sie keinen Assembler,  k”nnen Sie SIM51 nat�rlich auch  verwenden,
um  beispielsweis ein aus einem EPROM ausgelesenes 8051-Programm anzuschau-
en, oder um kleine, eben mit dem integrierten Assembler erstellte, Routinen
zu testen.


4. SIM51 laden:
~~~~~~~~~~~~~~
Rufen Sie SIM51 durch Eingabe von   SIM51  in der DOS-Command-Line auf. Sie
k”nnen dann von SIM51 aus Ihren Hex-File (oder  Absolut-  oder  Bin„r-File)
mit  dem  zu  debbugenden 8051-Code laden.  Der File mit dem 8051-Code kann
auch gleich beim Programmstart beim Aufruf mitangegeben werden:
   SIM51 fileName


Es erscheint die Oberfl„che von SIM51:

* 128 BYTE von IDATA werden oben links als Hex-Dump dargestellt.
  --> Umschaltbar �ber Alt-X auf XDATA, Alt-C auf Code, Alt-T auf TxDoutput

* die n„chsten 11 Befehle (CODE) werden in disassemblierter Form unten
  links dargestellt. Der n„chste abzuarbeitende Befehl ist invers hinter-
  legt.

* rechts sind die auf dem gew„hlten Derivat vorhandenen Speziell Funktion
  Register dargestellt.

* die Register R0..R7, der Stack, die Flags, die Pointer und die Ports sind
  in extra Fenstern dargestellt.

In der Mitte befindet sich die SIM51-Eingabezeile.  Unten zeigt eine Menue-
Zeile die Belegung der Funktionstasten.



5. Die ersten Befehle von SIM51:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hier  werden nur ein paar wenige Befehle zur Steuerung von SIM51 angef�hrt.
Eine ausf�hrliche Beschreibung ist in dem File SIM51.DOC enthalten.

In ein anderes Fenster gelangt man immer mit der Alt-Taste und einen  Kenn-
buchstaben.  Zur�ck  in  die SIM51-Eingabezeile kommt man aus jedem Fenster
immer mit Carriage Return oder ESC! Die 8051-Speicherinhalte k”nnen editiert
werden.




Laden eines 8051-Codes:            L filename
-> geben Sie ein L gefolgt von dem Filenamen ein, und der Code aus dem File
wird geladen.  F�r einen Bin„r-File ist  LB filename  einzugeben.  Es  kann
auch nur  L (ohne Filename) eingegeben werden, dann wird „hnlich dem Norton
Commander ein Menue zur File-Auswahl ge”ffnet.

W„hlen des Prozessor-Typs:         M 52          bzw. M 51, M 44
->  Default  ist SIM51 auf den 8051 eingestellt.  Soll ein Programm f�r den
8052 debugged werden,  wird mit M 52 auf den 8052-Mode umgeschalten.  M  44
blendet  dagegen die SFR f�r den 8044 ein.  Andere Derivate (wie der 80535,
80552,...) werden noch nicht vollst„ndig unterst�tzt.  Der 8031  ist  iden-
tisch zum 8051, der 8032 zum 8052.
Anmerkung:  SIM51 arbeitet default so,  als ob ein externes EPROM vorhanden
ist (Pin /EA = 0 beim 8051).  Wird wirklich ein speziell  f�r  das  interne
EPROM geschriebenes Programm getestet, so ist im F6-Fenster (Konfiguration)
/EA=1 zu setzen!





Nun  kann  bereits  der  geladene  Code  debugged  werden.  Dies erfolgt im
Single-Step, Procedure-Step oder �ber den Go-Befehl.

Mit der [F1]-Taste wird nur ein einziger Befehl ausgef�hrt.

Die [F2]-Taste verh„lt sich wie [F1],  jedoch wird bei  einem  CALL  dieser
vollst„ndig ausgef�hrt, bevor wieder gestoppt wird (ebenso bei DJNZ).

Wird in der SIM51-Eingabezeile ein G eingegeben, so wird der CODE ohne Stop
abgearbeitet.  Es kann nur noch �ber die dann als User-Break wirkende [F5]-
Taste wieder gestoppt werden (Stop nat�rlich auch bei Breakpunkten -> siehe
SIM51.DOC).

Soll der Code bis zu einer bestimmten Adresse (z.B.  einen Interrupt) abge-
arbeitet werden, so ist einzugeben:  G , stopAdr

Soll  Code �bersprungen werden,  so wird nur die Cursor-Down Taste gedr�ckt
(anstelle [F1]) oder es wird  D neueAdr  eingegeben.






Damit k”nnen schon die ersten Debug-Schritte im  eigenen  Programm  gemacht
werden.  Alle  Befehle vom SIM51 erh„lt man On-Line �ber die [F4]-Taste und
sie k”nnen ausf�hrlich im File SIM51.DOC nachgelesen werden.




 Esslingen, den 11.08.1992          Werner Hennig-Roleff