Goettingen, den 18.Dez. 1987


WICHTIGER HINWEIS:
------------------
DIESES PROGRAMM IST AUSSCHLIESSLICH FUER AMATEUR- UND  LEHRZWECKE 
VORGESEHEN.  EINE GEWERBLICHE NUTZUNG DARF NUR MIT  SCHRIFTLICHER 
GENEHMIGUNG DES AUTORS ERFOLGEN. 

DAS PROGRAMM DARF FREI KOPIERT UND WEITERGEREICHT WERDEN,  SOFERN 
ES  IN ALL SEINEN BESTANDTEILEN UND EIGENSCHAFTEN  IM  ORGINALZU-
STAND BELASSEN WIRD. AUSGENOMMEN HIERVON SIND EINTRAGUNGEN IN DEN 
ORDNER  'TIPS'.  HIER  KANN DER  BENUTZER  TIPS,  ANREGUNGEN  UND 
MEINUNGEN FUER NACHFOLGENDE ANWENDER HINTERLEGEN.

FUER DIE RICHTIGKEIT DER ANGABEN UND ERGEBNISSE, DIE IM ZUSAMMEN-
HANG  MIT  DER  ANWENDUNG DIESES  PROGRAMMS  STEHEN,  WIRD  KEINE 
GEWAEHR  UEBERNOMMEN.  DIE  BENUTZUNG DES PROGRAMMS  ERFOLGT  AUF 
EIGENE  GEFAHR.  FUER HINWEISE UND MITTEILUNG EVENTUELLER  FEHLER 
IST DER AUTOR JEDERZEIT DANKBAR.

Hinweis  fuer Funkamateure:  Tips,  Meinungen und  Verbesserungs-
vorschlaege  werden  gerne entgegengenommen.  Ich bin  ueber  den 
NORD><LINK-Digipeater   DB0FE  in  PAKET  RADIO   zu   erreichen. 
Meldungen koennen aus der Mailbox DB0KG abgerufen werden.

                                        Volker Grassmann, DF5AI
                                        Hannoversche Str. 103
                                        3400 Goettingen-Weende

-----------------------------------------------------------------
        *************************************************
        *                                               *
        *  OLGA - OPTIMIERUNG LINEARER GRUPPENANTENNEN  *
        *                                               *
        *************************************************

        Inhaltsverzeichnis:

        1. Einleitung
        2. Zum Prinzip der Berechnung
        3. Die Kenngroessen
        4. Weitere Hinweise zum Gebrauch
        5. Vollstaendige Uebersicht ueber die Funktionen
        6. Erstellen einer Antennendatei
        7. Literatur


   1. EINLEITUNG
   -------------
   OLGA  ist  ein Public Domain Programm  fuer  Funkamateure.  Es 
dient zur Planung von Gruppenantennen, bei denen mehrere einzelne 
Richtstrahler  zusammengeschaltet  werden.   Ausgehend  von   dem 
Strahlungsdiagramm  der  jeweiligen  Einzelantenne  wird  in  Ab-
haengigkeit  vom  Stockungsabstand  und von  der  Anzahl  der  zu 
stockenden  Antennen das Diagramm der  Antennengruppe  berechnet. 
Auf  diese  Weise kann der Anwender die  geplante  Antennenanlage 
unter verschiedenen Gesichtspunkten optimieren.

   Die  Berechnung  von Antennendiagrammen  gestaltet  sich  sehr 
schwierig,   denn  verschiedene  physikalische  und   elektrische 
Bedingungen  und  Einfluesse gilt  es  zu  beruecksichtigen.  Die 
notwendigen Messgroessen und Parameter stehen dem Benutzer  einer 
kommerziell  gefertigten  oder  selbstgebauten  Antenne  in   den 
seltensten Faellen zur Verfuegung.  OLGA orientiert sich daher an 
idealisierten Voraussetzungen,  der Anwender hat im  wesentlichen 
nur  das Strahlungsdiagramm der jeweiligen Einzelantenne  bereit-
zustellen  (fuer die Antennenebene,  in der die  Stockung  vorge-
nommen  werden soll).  Die von OLGA gefundenen Loesungen  stellen 
daher  nur  eine erste Naeherung an die  tatsaechlichen  Begeben-
heiten  dar.  Dennoch  eroeffnen sich dem  Anwender  interessante 
Untersuchungen,  die fuer die Planung einer Antennenanlage  wert-
voll sein sollten.

   OLGA  berechnet die Antennendiagramme unter folgenden  Voraus-
setzungen:
- die  zu  stockenden Einzelantennen sind in  ihren  elektrischen 
  Eigenschaften identisch,
- die Einzelantennen sind aequidistant angeordnet,  d.h.  gleiche 
  Abstaende zwischen den Antennen,
- die Antennen sind auf einer Linie angeordnet, die senkrecht zur 
  Hauptstrahlrichtung orientiert ist (Querstrahler),
- es existieren keine Kopplungen oder Rueckwirkungen zwischen den 
  Antennen,
- die  Antennen  werden gleichphasig und mit  gleicher  Amplitude 
  gespeist.

  2. ZUM PRINZIP DER BERECHNUNG
   -----------------------------  
   Das  Prinzip  der Berechnung ist  relativ  uebersichtlich  und 
einfach  zu verstehen.  Als Anwendungsbeispiel sei die  Zusammen-
schaltung zweier Yagi-Antennen angenommen. Das Strahlungsdiagramm 
der  Yagi-Antenne sei bekannt (OLGA wird stets das  Diagramm  der 
elektrischen   Feldstaerke   betrachten).    Ein   vollstaendiges 
Antennendiagramm  gibt die raeumliche Abstrahlcharakteristik  der 
jeweiligen Antenne an.  Zugaenglich sind i.a.  nur die E- und  H-
Diagramme,   die   senkrechte  Schnittebenen  durch   das   drei-
dimensionale  Gesamtdiagramm  darstellen.  In  dem  Beispiel  sei 
angenommen,  dass  beide Antennen horizontal nebeneinander  ange-
bracht  werden,  so dass das E-Diagramm  heranzuziehen  ist.  Das 
Gesamtdiagramm  errechnet sich,  indem zu jedem Winkel der  Feld-
staerkewert  aus  dem  E-Diagramm (in diesem  Beispiel)  mit  dem 
jeweiligen  Gruppenfaktor multipliziert wird.  Der  Gruppenfaktor 
ist  das Antennendiagramm einer fiktiven Antennengruppe,  die  an 
den Positionen der realen Yagi-Antennen Isotropstrahler  annimmt. 
OLGA  kann  Ihnen  den Gruppenfaktor auch  zur  Anzeige  bringen. 
Waehlen  Sie  die Anzahl der Antennen zu  '2'  (Menue  PARAMETER, 
Titel  ANZAHL)  und beobachten Sie den Gruppenfaktor  (unter  dem 
Menue   GRAPHIK)  fuer  verschiedene   Antennenabstaende   (Menue 
PARAMETER,  Titel  ABSTAND)!  Falls  Sie den  Abstand  gerade  so 
waehlen,  dass sich die halbe Wellenl„nge ergibt,  dann  erzeugen 
Sie z.B.  das Strahlungsdiagramm eines Dipols ("Zweipols"). Anm.: 
die  Berechnungen  werden erst eingeleitet,  wenn Sie  unter  dem 
Menue START/ENDE die Funktion BERECHNUNG aufrufen.

  Da das Einzeldiagramm der jeweiligen Antennen mit dem  Diagramm 
einer  Punktstrahlergruppe multipliziert wird,  ergibt  sich  so-
gleich ein wichtiges Ergebnis:  bei den Winkelwerten,  bei  denen 
die  Einzelantenne  eine  Nullstelle  aufweist,   wird  auch  die 
Gruppenantenne  eine Nullstelle hervorbringen.  Zusaetzlich  wird 
aber auch der Gruppenfaktor weitere Nullstellen einbringen,  auch 
diese werden im Gesamtdiagramm wiedergefunden.  D.h. das Diagramm 
einer Gruppenantenne wird i.a. mehr Nullstellen aufweisen als das 
der  Einzelantenne -  und damit auch mehr  Nebenkeulen!  Waehrend 
die Nullstellen der Einzelantenne fest vorgegeben sind, variieren 
die  Nullstellen  des Gruppenfaktors  mit  veraendertem  Abstand. 
Falls  Sie  den Abstand der Antennen immer  weiter  vergroessern, 
werden  die  Nullstellen des Gruppenfaktors schliesslich  in  den 
Bereich  der Einzelantennen-Hauptkeule wandern.  Die  Folge  ist, 
dass  die  Hauptkeule der  Einzelantenne  zerschnitten  wird:  im 
Gesamtdiagramm erhaelt man links und rechts von der  Hauptstrahl-
richtung  unerwuenscht starke Nebenkeulen ueber die  Sendeenergie 
in  ungewollte  Richtungen verloren geht.  Man wuerde  also  ver-
suchen,  den  Stockungsabstand so zu waehlen,  dass eine  schmale 
Hauptkeule mit ausreichend abgesenkten Nebenkeulen entsteht. Fuer 
diese Untersuchung steht Ihnen OLGA zur Verfuegung.

   3. DIE KENNGROESSEN
   -------------------
   Die  Antennendiagramme werden stets als  Winkelverteilung  der 
normierten  elektrischen  Feldstaerke behandelt und  in  linearer
Darstellung ausgegeben.  Die in den Diagrammen eingetragenen  dB-
Werte  beziehen sich hingegen auf das Leistungsdiagramm  (Quadrat 
der  Feldstaerke). Daher liegt das "-3dB"-Niveau  nicht  bei  0.5 
(halbe Feldstaerke), sondern bei 1/SQR(2) (halbe Leistung).

   Als  Oeffnungswinkel werden die Lagen der "-3dB"-Punkte bezueg-
lich der Hauptstrahlrichtung bezeichnet.

   Als Nebenkeulenunterdrueckung wird die Absenkung des groessten 
Nebenmaximums bezueglich der Hauptkeule bezeichnet.  Dieser  Wert 
gibt  also immer die schlechteste Nebenkeule an.

   Die  P(rozent)-Werte geben an,  welchen Anteil ein  bestimmter 
Winkelbereich an der gesamten abgestrahlten Leistung besitzt.  So 
bezeichnet der P(3dB)-Wert,  wieviel Prozent der Leistung  inner-
halb  des 3dB-™ffnungswinkels abgestrahlt werden.  Beachten  Sie, 
dass sich der  Oeffnungswinkel mit  dem  Antennenabstand aendert,
d.h.  dass  die P(3dB)-Groesse nicht einen konstanten  Oeffnungs-
winkel zum Bezug nimmt.

   Daher steht eine zweite P-Groesse zur Verfuegung, bei der  Sie
einen interessierenden  Winkelbereich  vorgeben  koennen.  Diesen
sollten  Sie nicht  zu  gross  waehlen,  damit der  spezifizierte
Winkelsektor innerhalb der Hauptkeule bleibt und nicht Strahlungs
anteile  der Nebenkeule erfasst. Diese Groesse gibt also an, wie-
viel  Leistung  innerhalb eines Winkels von  X  Grad  abgestrahlt 
wird.

   Die  Gewinnangaben  beziehen  sich stets  auf  einen  Isotrop-
strahler.  Die ausgegebenen Werte sind Schaetzwerte, die zwar auf 
Grund bestimmter Ueberlegungen und Gesetzmaessigkeiten  berechnet 
werden, dennoch aber nur eine begrenzte Bedeutung haben. Fuer die 
Berechnung des Antennengewinns (zumindest fuer die Direktivitaet) 
muesste  das  vollstaendige raeumliche (!)  Antennendiagramm  zur 
Verfuegung stehen.  Hingegen sind die Betrachtungen hier nur  auf 
eine   Ebene   beschraenkt,  daher  ist  eine  zuverlaessige  Er-
mittelung des Antennengewinns nicht moeglich.  Es wird allerdings 
angenommen,  dass das E-Diagramm der Einzelantenne identisch  zum 
H-Diagramm  ist,  so  dass  immerhin  noch die Information  einer 
weiteren Ebene beruecksichtigt werden kann.  Der Gewinn wird z.Z. 
angenaehert  durch  folgende Schaetzformel  (siehe  Literaturhin-
weis):

                              41253
                      G =  -----------
                           Phi * Theta

wobei Phi und Theta fuer die Oeffnungswinkel einer  idealisierten 
Antenne  stehen.  Die beiden Winkel werden im Programm durch eine 
numerische  Integration  der  Diagramme  gewonnen.  Phi  ist  das 
Integral  des  Leistungsdiagramms der  Einzelantenne,  Theta  der 
Integralwert  fuer  das  Gesamtdiagramm.  Integriert  werden  die 
Feldstaerkequadrate  von 0 bis 2*Pi.  Die Graphik wird mit  einem 
Fragezeichen  versehen,   sollte  die   Nebenkeulenunterdrueckung 
groesser -13dB werden.   Nochmals:   die  von  OLGA   angegebenen 
Gewinnwerte sind erste Schaetzungen und von geringer Qualitaet!

   4. WEITERE HINWEISE ZUM GEBRAUCH
   --------------------------------
   Bis jetzt wurde nur die Berechnung relativ einfacher Antennen-
strukturen  betrachtet.   Es  besteht  jedoch  die  Moeglichkeit, 
kompliziertere Antennenverteilungen zu beruecksichten. Nehmen wir 
an,  Sie  planen  eine  2*2  Antennengruppe,  d.h.  jeweils  zwei 
Antennen in der horizontalen und zwei in der vertikalen Ebene:

                   ---         ---           obere Antennenebene
                   (1)         (2)

                   ---         ---           untere Antennenebene
                   (3)         (4)

                 linkes       rechtes
                     Antennenpaar

Zunaechst  werden nur zwei Antennen  behandelt,  z.B.  die  obere 
Antennenebene (Antennen 1 und 2) oder z.B. das linke Antennenpaar 
(Antenne  3 und 4).  Optimieren Sie die jeweilige  Anordnung  und 
speichern Sie diese "neue" Antenne ab. Diese Zweier-Konfiguration 
kann nun fuer die naechste Berechnung als "Einzelantenne"  aufge-
fasst  werden.  Falls  Sie  zu  Beginn  die  obere  Antennenebene 
untersuchten,  die  Antennen  1  und  2  also  zu  einer  Antenne 
zusammenfassten,  so koennen Sie nun die untere Ebene,  bestehend 
aus den Antennen 3 und 4, als zweite Einzelantenne betrachten und 
diese beiden Konstruktionen vertikal stocken.  Bitte beachten Sie 
fuer  dies  Beispiel:  die  Antennen 1 und  2  wurden  horizontal 
gestockt,  die neuen "Einzelantennen" aber vertikal.  Hier sollte 
also  sowohl  das E- als auch das H-Diagramm der  realen  Einzel-
antenne Beruecksichtigung finden.

   Auf  diese  Weise  koennen  relativ  komplizierte  Anordnungen 
analysiert werden.  Z.B.  ist es denkbar,  eine Antennenzeile  zu 
konstruieren,  bei  der  vier Antennen  nebeneinander  angebracht 
sind,  die  aeusseren beiden aber andere Stockungsabstaende  auf-
weisen als die inneren beiden Antennen. 

   Falls Sie derartige Untersuchungen von "synthetischen  Einzel-
antennen" vornehmen,  sollten Sie den berechneten  Antennengewinn 
ignorieren.  Es  wurde  ja im  3.Kapitel  ausgefuehrt,  dass  die 
Gewinnberechnung  gleiche  Oeffnungswinkel in  den  beiden  senk-
rechten Antennenebenen voraussetzt.  Diese Bedingung ist bei  der 
Synthese  nicht  mehr erfuellt.  Im obigen  Beispiel  haette  die 
Konstruktion  der  Antennen 1 und 2  einen  kleinen  horizontalen 
Oeffnungswinkel,  waehrend in der vertikalen der  vergleichsweise 
grosse  Oeffnungswinkel  der  realen  Einzelantenne   beibehalten 
bleibt.    Noch   ein   Hinweis:   die   Stockungsabstaende   der 
synthetisierten Antennen sind u.U.  nicht mehr die  geometrischen 
Abstaende benachbarter Antennen.  Beispiel:  vier Antennen werden 
zusammengeschaltet,  die  aeusseren  beiden  werden  jeweils  als 
Einzelantenne aufgefasst.  In der unten stehenden Abbildung setzt 
sich  die  Antenne  A  aus den  realen  Einzelantennen  1  und  2 
zusammen, die rechte Antenne aus den Einzelelementen 3 und 4. Bei 
der  horizontalen  Zusammenschaltung ist nun die  Strecke  s  als 
Abstand anzugeben (also nicht der Abstand der Antennen 2 und 3).

            ---     ---              ---     ---
            (1)     (2)              (3)     (4)

                (A)                      (B)


                 <---------- s ----------->


   5. VOLLSTAENDIGE UEBERSICHT UEBER DIE FUNKTIONEN
   ------------------------------------------------
                              DATEI

LADEN:  mit  dieser  Funktion  wird eine  Antennendatei  mit  den 
Diagrammwerten in den Rechner geladen.

SPEICHERN: die momentan dargestellte Gruppenantenne wird als neue 
Datei einer Einzelantenne abgespeichert.

UEBERNEHMEN:  falls durch SPEICHERN eine neue Einzelantenne ange-
fertigt wurde,  kann diese nun auch als Einzelantenne im Programm 
beruecksichtigt werden.  Die Funktion UEBERNEHMEN ist aequivalent 
zum EinLADEN der synthetisierten Einzelantenne.

                            PARAMETER

WELLENL./FREQ.:  die  mit OLGA  durchzufuehrenden  Untersuchungen 
koennten  im Prinzip unabhaengig von der jeweiligen  Wellenlaenge 
oder Frequenz vorgenommen werden. Antennenabstaende muessten dann 
nicht in Meter sondern in Wellenlaengen angegeben  werden.  Davon 
wurde aus praktischen Gesichtspunkten Abstand genommen. Daher ist 
die Wellenlaengen-Angabe vom Benutzer einzugeben.

ANZAHL [N]:  Anzahl der zu stockenden Einzelantennen.  An  Stelle 
der  Mausbedienung  (ueber  das  Pulldown-Menue)  kann  auch  der 
Buchstabe 'N' auf der Tastatur gedrueckt werden.

ABSTAND [A]:  zur Eingabe des Stockungsabstandes in Meter.  Diese 
Funktion ist nur fuer die Darstellung des Gruppenfaktors und  des 
Gesamtdiagramms vorgesehen, vergleiche mit dem Menue GRAPHIK.

ABSTRAHLWINKEL [W]:  zur Festlegung eines Winkelsektors fuer  die 
P(X Grad)-Groesse.  Diese Kennzahl zeigt an,  wieviel Leistung in 
einem  bestimmten Winkelbereich (um die  Hauptkeule)  abgestrahlt 
wird.  Falls der Wert zu gross gewaehlt wird, so dass Anteile der 
Nebenkeule  einfliessen (d.h.  wenn im angegebenen  Winkelbereich 
eine Nullstelle des Diagramms auftritt),  wird eine Fehlermeldung 
ausgegeben.

STOCKUNG  VON/BIS  [S]:  nur  fuer die  Funktion  OPT.ABSTAND  im 
GRAPHIK-Menue.  Hier wird ein Intervall fuer den Stockungsabstand 
vorgegeben, siehe unten bei OPT.ABSTAND.

                             GRAPHIK

EINZELANTENNE [E]: die naechste Bedienung der Funktion BERECHNUNG 
(Menue  START/ENDE) stellt die momentan im  Speicher  befindliche 
Einzelantenne dar.

GRUPPENFAKTOR [F]: die naechste Bedienung der Funktion BERECHNUNG 
(Menue  START/ENDE)  zeichnet das  Gruppendiagramm  (Feldstaerke-
Diagramm  der  Punktstrahler).  Die Anzahl der Strahler  und  die 
Abstaende werden im Menue PARAMETER angegeben.

GESAMTDIAGRAMM   [G]:   die  naechste  Bedienung   der   Funktion 
BERECHNUNG  (Menue START/ENDE) berechnet das  Gesamtdiagramm  der 
Antennengruppe  (Produkt aus den Darstellungen bei  EINZELANTENNE 
und  GRUPPENFAKTOR).  Die  Anzahl der  Einzelantennen  und  deren 
Abstaende wird im Menue PARAMETER eingegeben.

OPT.ABSTAND [O]:  die naechste Bedienung der Funktion  BERECHNUNG 
(Menue  START/ENDE)  untersucht  den  geschaetzten  Gewinn,   den 
Oeffnungswinkel (3dB-Punkte),  die Nebenkeulenunterdrueckung  und 
die  prozentualen  Abstrahlungen  als  Funktion  des   Stockungs-
abstandes.  Das Stockungsintervall wird im Menue PARAMETER  ange-
geben.

                            OPTIONEN

POLARKOORD. [P] und KART.KOORD. [K]: Wahl der Koordinatensysteme, 
in denen die Antennendiagramme dargestellt werden sollen.

ANALYSIEREN [U] :  bei aktivierter Funktion (Markierung durch ein 
Haeckchen)  werden  bestimmte Kenngroessen aus  den  Antennendia-
grammen errechnet. Im abgeschalteten Zustand werden die Diagramme 
nur gezeichnet, nicht aber einer weiteren Analyse unterworfen.

LOESCHEN  [L]:   Bei  eingeschalteter  Funktion  wird  vor  einer 
Berechnung der Bildschirm geloescht.  Falls fuer bestimmte Unter-
suchungen  ueberlagerte Diagramme gezeichnet werden  sollen,  ist 
diese Funktion abzuschalten.

                           START/ENDE

BERECHNUNG [X]:  die oben gelisteten Funktionen leiten noch keine 
Berechnungen ein.  Dazu ist diese Funktion aufzurufen  (wahlweise 
den Buchstaben X -eXecute- auf der Tastutur druecken).

PROG.BEENDEN: Rueckkehr ins Desktop.

   6. ERSTELLEN EINER ANTENNENDATEI
   -------------------------------- 
  Die  Eintragungen  einer Antennendatei bestehen  aus  folgenden 
Angaben:

   1.Zeile:  eine  Kurzbeschreibung des Antennentyps (in  Anfueh-
             rungszeichen, max.25 Buchstaben)
   2.Zeile:  Frequenzangabe (in MHz) und der von Ihnen  vermutete 
             Gewinn in dBiso. Letztere Angabe hat keinen Einfluss 
             auf  die  Berechnungen,  soll  Ihnen  aber  auf  den 
             Graphiken zur Verfuegung stehen
   weitere Zeilen: Winkelwert, elektrische Feldstaerke 

   Sie sollten bestrebt sein, moeglichst viele Stuetzstellen fuer 
das  Antennendiagramm anzugeben.  Insbesondere sollte die  Haupt-
keule genuegend Datenpunkte aufweisen,  ferner sollten alle Null-
stellen  des  Antennendiagramms enthalten sein.  Falls  ein  sym-
metrisches  Antenndiagramm vorliegt,  genuegt die  Spezifizierung 
einer Haelfte.

Winkelangaben: falls   Sie  das  Diagramm  vollstaendig   angeben 
               koennen,  beginnen Sie bei -180 Grad und enden Sie 
               bei +180 Grad.  Bei halben Diagrammen koennen  Sie 
               waehlen:  von -180 Grad bis 0 Grad oder von 0 Grad 
               bis +180 Grad.  Wichtig:  die jeweiligen 180-Grad-
               Werte muessen unbedingt vorhanden sein, ebenso der 
               0 Grad-Wert.
Feldstaerke  : Geben Sie die Werte im linearen Mass an (keine dB-
               Werte!).  Das absolute Strahlungsmaximum muss sich 
               bei  0  Grad befinden.  Die Werte  muessen  jedoch 
               nicht normiert sein (der Wert "1" bei 0 Grad), das
               Programm nimmt die Normierung  selbststaendig vor,
               geben Sie also z.B. cm-Werte einer Abbildung ein.

   Eine Antennendatei koennen Sie mit einem Texteditor anfertigen 
oder auch programmgesteuert anfertigen.  Folgendes Listing bietet 
eine Loesung fuer GfA-BASIC:

filename$="Parabeam.ant"
antennentitel$="Parabeam XYZ"
freq=144.3
gewinn=13
datenpaare%=88
'
OPEN "o",#1,filename$
WRITE #1,antennentitel$
WRITE #1,freq,gewinn
FOR i%=1 TO datenpaare%
  READ winkel,feld
  WRITE #1,winkel,feld
NEXT i%
'
CLOSE #1
'
DATA -180,0.23
DATA -178,0.183
usw.

   Am  besten  Sie  schauen in  eine  bereits  vorhandene  Datei 
(im  Desktop  Datei mit Doppelklick waehlen und  'Anzeigen'  auf-
rufen). Vergessen Sie nicht,  Ihre neu geschaffenen Daten in den
OLGA.ANT Ordner zu  transferieren. Bei  der   Weitergabe des Pro-
gramms  muessen Sie die von Ihnen erstellten  Dateien  selbstver-
staendlich  nicht loeschen (Veraenderungen an den  Public  Domain 
Programmen  sind i.a.  nicht gestattet) - die  nachfolgenden  An-
wender werden es Ihnen danken.

   7. LITERATUR
   ------------
ANTENNEN I,II,III (Adolf Heilmann),  BI  Hochschultaschenbuecher, 
Band 140, 534, 540, Mannheim 1970 


                                        Volker Grassmann, DF5AI
                                        Hannoversche Str. 103
                                        3400 Goettingen-Weende