ЯSSM ЯAUDIO ЯPRODUCTS


 The SSM Audio Product range from PMI offers excellent performance for any
 application requiring DC to 100kHz precision analog signal processing.


                       AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
          Temperature    e n      SR   BW   I b
Type         Range*    nV/ Hz    V/us  MHz  nA    Pins   Package
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
 ЯSSM-2131P     XIND        13     50   10   .13    8    Plastic DIP
 ЯSSM-2131S     XIND        13     50   10   .13    8    SO-8
 ЯSSM-2134P     XIND        2.8    13   10   500    8    Plastic DIP
 ЯSSM-2139P     XIND        5      11   30     5    8    Plastic DIP
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
Ю
                   VOLTAGE CONTROLLED AMPLIFIERS (VCA'S)

 Useful for variety of automatic gain and attenuation control applications,
 PMI offers a range of VCA's from the exceptional  ЯSSM-2014  to the cost-
 effective  ЯSSM-2024.  The  ЯSSM-2014's  unique design permits external
 selection of Class A or AB gain core operation.
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
          Temperature    #      THD%   Dynamic   Gain Core
Type        Range*     VCA's  (unity) Range(dB)    Class   Pins  Package
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
 ЯSSM-2013P  Commercial     1      0.01     106         A      14  Plastic DIP
 ЯSSM-2014P  Commercial     1      0.01     116         A      16  Plastic DIP
 ЯSSM-2024P     XIND        4      0.3       82         A      16  Plastic DIP
 ЯSSM-2122P  Commercial     2      0.01     100         A      16  Plastic DIP
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
Ю
                            AUDIO PREAMPLIFIERS

 Ultra-low noise instrumention amplifiers. The  ЯSSM-2016  can operate from
 supplies up to  36V; the  ЯSSM-2017  is unity gain stable, and requires only
 1 external component.
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
          Temperature   e n      THD%   SR   Max  GBW (kHz)
Type        Range*    nV/ Hz   G=100   V/us  Gain  G=1000   Pins   Package
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
 ЯSSM-2015P   Commercial  1.3     0.007  6   >2000    150     14  Plastic DIP
 ЯSSM-2016P     XIND      0.8     0.003  10  >2000    500     16  Plastic DIP
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

                       LOW NOISE MATCHED TRANSISTOR
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
          Temperature            e n      GBW    Gain
Type        Range*    NPN/PNP  nV/ Hz    (Mhz)  Match (%)  Pins   Package
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
 ЯSSM-2210P     XIND       NPN     1.0     200      0.5       8   Plastic DIP
 ЯSSM-2220P     XIND       PNP     1.0     190      0.5       8   Plastic DIP
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
Ю


                               ANALOG SWITCH

 The  ЯSSM-2402  incorporates unique design techniques leading to exemplary
 audio performance. Features include TTL compatibility and guaranteed break-
 before-make. Power supplies of to  20V can be used.
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
          Temperature         R on       Off
Type        Range*     THD%  (Ohms)  Iso (dB)   Pins   Package
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
 ЯSSM-2402P     XIND     0.003   60       110       14   Plastic DIP
 ЯSSM-2402S     XIND     0.003   60       110       16       SOL
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
Ю
                        VOLTAGE CONTROLLED FILTERS
 Designed for a variety of applications, all are 4-pole low-pass, and provide
 on-chip VCO's. The  ЯSSM-2045  and  ЯSSM-2047  also contain VCA's on-chip.
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
         Temperature    #      #      BW  Filter Dynamic
Type       Range*    Filters  VCA's  (kHz)  Range (dB)   Pins   Package
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
 ЯSSM-2044P   Commercial   1     ---    1000       92        16   Plastic DIP
 ЯSSM-2045P   Commercial   1      2      250       92        18   Plastic DIP
 ЯSSM-2047P   Commercial   1      3      250       92        18   Plastic DIP
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

                          DYNAMIC RANGE PROCESSOR
 Used to increase or decrease dynamic range. The  ЯSSM-2120  contains two
 independent VCA's and level detectors for a wide variety of applications.
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
          Temperature  THD%   VCA Dynamic   Detection
Type        Range*    (Unity)  Range (dB)   Range (dB)   Pins    Package
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
 ЯSSM-2120P   Commercial  0.01       100          100        22    Plastic DIP
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
Ю
                   8 CHANNEL MULTIPLEXED SAMPLE AND HOLD
 The  ЯSSM-2300  is a 1-to-8 demultiplexer which fits industry-standard 4051
 sockets, but also contains on-chip eight hold capacitors and buffers for a
 fully self-contained data distribution system. The TTL and CMOS compatible
 device can operate from 5 to 18 volt supplies.
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
          Temperature   Typical Droop    V os  Typical
Type        Range*      Rate (mV/sec)       (mV)      Pins     Package
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
 ЯSSM-2300P   Commercial        500              8        16     Plastic DIP
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

                           LOG/ANTILOG AMPLIFIER
 Used for log, antilog, and log ratio conversion applications, the  ЯSSM-2100
 features on-chip temperature compensation.
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
           Temperature   Trimmed Input     Dynamic Range
Type         Range*    Bias Current (pA) (Current-Decades) Pins  Package
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
 ЯSSM-2100P      XIND            50                5           16  Plastic DIP
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
Ю

                          LEVEL DETECTION SYSTEM
 Featuring on-chip temperature compensation, the  ЯSSM-2110  offers a variety
 of outputs:  true RMS, absolute value, log of true RMS, and log of absolute
 value.
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
           Temperature     Detection     Accuracy
Type         Range*        Range (dB)      (%)         Pins     Package
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
 ЯSSM-2100P    Commercial        100          0.5          18     Plastic DIP
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН


 *Commercial:  0 C to 70 C; XIND:  -40шC to +85шC