ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  Dokumentation zur Datei: ADRESSEN.INC
 
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   
    ADRESSEN.INC - Routinen zur Bearbeitung von (FAR-)Adressen
                   (f�r den Assembler A86)
   
                   (c) Bernd Schemmer 1990 - 1992
                   Letzter Update: 04.02.1992
   
    þ Beschreibung:
    ---------------
    Alle Routinen (auáer Make20BitValue) normalisieren die Adressen.
    Eine normalisierte Adresse ist gekennzeichnet durch einen
    Offset-Anteil zwischen 00h und 0Fh.
    Die Routinen benutzen das Register AX als Arbeitsregister.
   
   
    þ Routinen:
    -----------
    NormalisiereES_DI     - Normalisiert die Adresse in ES:DI
    NormalisiereDS_SI     - Normalisiert die Adresse in DS:SI
    VergleicheAdressen    - Vergleicht die Adressen in DS:SI und ES:DI
    AddOffsetToES_DI      - Addiert einen Offset auf die Adresse in ES:DI
    AddOffsetToDS_SI      - Addiert einen Offset auf die Adresse in DS:SI
    Make20BitValue        - Rechnet eine 32-Bit-Adresse in eine 20-Bit-Zahl
                            um
    Make32BitValue        - Rechnet eine 20-Bit-Zahl in eine 32-Bit-Adresse
                            um
   
   
    ----------------------------
    Make32BitAdress
   
    Funktion: Konvertiert eine 20-Bit-Zahl in eine Adresse aus Segment
              und Offset
   
    Eingabe:  DX:AX = 20-Bit-Zahl    (Aufbau: 000n:nnnn)
   
    Ausgabe:  DX:AX = 32-Bit-Adresse (Aufbau: ssss:000o)
   
    ----------------------------
    Make20BitValue
   
    Funktion: Konvertiert eine Adresse aus Segment und Offset in
              eine 20-Bit-Zahl
   
    Eingabe:  DX:AX = Adresse     (ssss:oooo)
   
    Ausgabe:  DX:AX = 20-Bit-Zahl (000n:nnnn)
   
    ----------------------------
    NormalisiereDS_SI
   
    Funktion:  Normalisiert die Adresse in den Registern DS:SI
   
    Eingabe:   DS:SI = Adresse
   
    Ausgabe:   DS:SI = normalisierte Adresse
               AX = neues Segment
               (keine Fehler�berpr�fung)
   
    ----------------------------
    NormalisiereES_DI
   
    Funktion:  Normalisiert die Adresse in den Registern ES:DI
   
    Eingabe:   ES:DI = Adresse
   
    Ausgabe:   ES:DI = normalisierte Adresse
               AX = neues Segment
               (keine Fehler�berpr�fung)
   
    ----------------------------
    VergleicheAdressen
   
    Funktion:  Vergleicht die Adressen in den Registern DS:SI und ES:DI
   
    Eingabe:   DS:SI = erste Adresse
               ES:DI = zweite Adresse
   
    Ausgabe:   DS:SI und ES:DI werden normalisiert
               Flags wie sie nach dem Vergleich CMP DS:SI,ES:DI w„ren
               (keine Fehler�berpr�fung)
   
    ----------------------------
    AddOffsetToDS_SI
   
    Funktion:  Addiert den Wert aus BX auf die Adresse in DS:SI
   
    Eingabe:   DS:SI = Adresse
               BX    = zu addierender Offset
   
    Ausgabe:   CF = 0 ->> okay
                          DS:SI = neue Adresse (normalisiert)
               CF = 1 ->> Fehler
                          DS:SI unver„ndert
   
    ----------------------------
    AddOffsetToES_DI
   
    Funktion:  Addiert den Wert aus BX auf die Adresse in ES:DI
   
    Eingabe:   ES:DI = Adresse
               BX = zu addierender Offset
   
    Ausgabe:   CF = 0 ->> okay
                          ES:DI = neue Adresse (normalisiert)
               CF = 1 ->> Fehler
                          ES:DI unver„ndert