ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  Dokumentation zur Datei: STRINGS1.INC
 
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   
    STRINGS1.INC - Weitere Routinen zur Stringbearbeitung
                   (f�r den Assembler A86)
   
                   (c) Bernd Schemmer 1990 - 1992
                   Letzter Update: 02.02.1992
   
   
    þ Routinen:
    -----------
    KomprimiereString       - Komprimiert einen String durch Ersetzen
                              aller Folgen mit mehr als 2 Zeichen eines
                              Zeichens durch eine Repeat-Kennung
    DeKomprimiereString     - Dekomprimiert einen von KomprimiereString
                              komprimierten String
    FormatiereASCIIString   - Formatiert einen ASCII-String, d.h. alle
                              Zeichen mit einem ASCII-Code kleiner als
                              32 werden durch '#nnn' dargestellt, wobei
                              nnn der ASCII-Code des Zeichens ist.
    DeformatiereASCIIString - Deformatiert einen ASCII-String
   
   
   
    ----------------------------
    KomprimiereString
   
    Funktion:  Komprimieren eines Strings durch Ersetzen von
               Folgen gleicher Zeichen durch einen Duplikator
               und das Zeichen
   
    Eingabe:   DS:SI -> zu komprimierender String
   
    Ausgabe:   CF = 0 ->> okay
               CF = 1 ->> Fehler, Rep-Marker kommt im Quellstring vor
                          Inhalt des Strings ist undefiniert
   
    Bes.:      Der Rep-Marker darf im String nicht vorkommen!
   
    Der Rep-Marker kann vom Programm anders definiert werden!
   
    RepMarker EQU 00h             ; Byte, Marker zur Kennung einer
                                  ; Komprimierung
   
    ----------------------------
    DeKomprimiereString
   
    Funktion:  DeKomprimieren eines Strings
   
    Eingabe:   DS:SI -> komprimierter String
               ES:DI -> Puffer f�r den dekomprimierten String
   
    Ausgabe:   CF = 0 ->> okay, Puffer enth„lt den dekomprimierten String
               CF = 1 ->> Fehler, dekomprimierter String w�rde zu lang
                          oder Format-Fehler
                          Puffer enth„lt nur einen Leerstring
   
    ----------------------------
    FormatiereASCIIString
   
    Funktion:  Aufbereiten eines ASCIIStrings f�r die Anzeige
   
    Eingabe:   DS:SI -> ASCIIString
               ES:DI -> Puffer f�r den konvertierten ASCIIString
   
    Ausgabe:   CF = 0 ->> okay
               CF = 1 ->> Fehler, String w�rde zu lang werden
                          ES:DI enth„lt einen Leerstring
   
    Bes.:      Gegenst�ck zu DeFormatiereASCIIString
   
               Der String wird folgendermaáen konvertiert:
               Zeichen mit einem ASCII-Code gr”áer oder gleich
               MaxKonvert werden so �bernommen, Zeichen mit einem
               ASCII-Code kleiner als MaxKonvert werden in der
               Form '#nnn' �bernommen wobei nnn der 3-stellige
               ASCII-Code des Zeichens ist
               Das Zeichen '#' wird als '##' ausgegeben.
   
    Die beiden folgenden Konstanten k”nnen durch Deklaration im
    Programm �berschrieben werden!
   
    NummerZ    EQU '#'          ; Byte, Nummernzeichen f�r die ASCII-Codes in
                                ; Dezimalschreibweise
    MaxKonvert EQU 32xD         ; Byte, Zeichen mit einem ASCII-Code kleiner als
                                ; MaxKonvert werden durch den ASCII-Code in
                                ; Dezimalschreibweise konvertiert
   
    ----------------------------
    DeFormatiereASCIIString
   
    Funktion:  Konvertieren eines ASCIIStrings
   
    Eingabe:   DS:SI -> zu konvertierender ASCIIString
               ES:DI -> Puffer f�r den konvertierten ASCIIString
   
    Ausgabe:   Puffer bei ES:DI gef�llt
   
    Bes.:      Gegenst�ck zu FormatiereASCIIString
   
                  Der ASCIIString muá folgendermaáen aufgebaut sein:
                  Zeichen mit einem ASCII-Code kleiner als MaxKonvert
                  m�ssen in der Form '#nnn' eingegeben werden, wobei
                  'nnn' der dezimale ASCII-Code des Zeichens ist.
                  Da die Konvertierungsroutine max. 3 folgende Ziffern
                  nach '#' als ASCII-Code interpretiert muá 'nnn',
                  falls nach diesem Zeichen eine Ziffer folgen soll,
                  dreistellig sein. Folgt hinter dem Zeichen keine
                  Ziffer, kann '#nnn' auch ohne f�hrende Nullen
                  angegeben werden.
                  (z.B. das Zeichen mit dem ASCII-Code 12 muá, falls
                   eine Ziffer folgen soll mit '#012' angegeben
                   werden; ansonsten reicht '#12')
                  Zeichen mit einem ASCII-Code gr”áer als MaxKonvert
                  k”nnen in der Form '#nnn' eingegeben werden oder
                  so wie sie sind.
                  (z.B. 'A' k”nnte als 'A', '#065', oder '#65' ange-
                   geben werden.)
                  Das Zeichen '#' muá entweder als '##' oder als '#35'
                  angegeben werden.