ÜÛßßÛÜ          ßÛÛßßÛÜ
                          ÛÛ                ÛÛÜÜÛß
                          ÛÛ  ßÛÛ           ÛÛ
                           ßÛÜÜßÛ raphic   ÜÛÛÜ acket




                                 Version 0.99s




                         (C) by Ulf Saran, DH1DAE 1992





                           Traduit par F9AP - 27.04.92





























                       Table des matiŠres
                       ------------------



           1........................ G‚n‚ralit‚s


           2........................ Installation


           3........................ Les fichiers auxiliaires


           4........................ Commandes au clavier


           5........................ Le trafic


           6........................ Utilitaires Die-Box


           7........................ L'‚diteur GP


           8........................ La liste MH


           9........................ L'autorouteur


           10....................... La fonction Setup

           11....................... La fonction DOS-Shell


           12....................... Utilisation de la souris


           13....................... ParamŠtres des lignes de commande


           14....................... D‚filement


           15....................... Le mode HOST pour TNC2


           16....................... Erreurs de synchronisation


           17....................... Quelques trucs





















1. G‚n‚ralit‚s

  GP est un programme de terminal qui utilise le mode HOST du logiciel
  WA8DED ou de The Firmware. On peut utiliser un autre logiciel de TNC, dans
  la mesure ou il accepte le mode KISS. Dans ce cas le programme TFPCR de
  DL1MEN est n‚cessaire. Un TNC est inutile si on utilise le programme TFPCX
  de Y51GE et un modem ad‚quat.

  GP se diff‚rencie des autres programmes par son interface graphique
  facile … manipuler.

  Les fonctions principales sont repr‚sent‚es par des ic“nes, sur
  lesquelles la souris peut cliquer. S'il n'y a pas de souris, les fonctions
  peuvent ˆtre activ‚es par des touches.

  GP offre 10 canaux, mais on peut en utiliser moins.
  Pour les BBS, il existe une fonction qui stocke une liste de choix
  Die-Box (la liste s'affiche par la commande "(C)heck") dans un buffer
  sp‚cial. On peut alors choisir dans cette liste un texte. La mˆme chose
  existe pour la commande "(L)iste".

  En plus, un ‚diteur est incorpor‚ pour l'‚dition de textes comme le
  fichier de configuration.

  Pour le trafic, il est n‚cessaire d'avoir un ordinateur compatible d'au
  moins 512 koctets de m‚moire, une carte graphique EGA ou VGA, et le DOS 2.0
  ou au dessus. Si une m‚moire EMS est install‚e, GP y stocke le buffer de
  d‚filement et n'a plus besoin que d'environ 275 koctets de m‚moire.


1.1 Diff‚rence entre GP.EXE et GP286.EXE

  GP est compil‚ en deux variantes :

  GP.EXE tourne sur tous les processeurs de la famille 80x86, donc avec les
  8088,8086,80286,etc.

  GP286.EXE utilise les commandes ‚tendues du 80286, et ne fonctionne donc
  PAS avec 8088 ou 8086, mais seulement avec le 80286 et ses successeurs. Si
  l'on tente cependant de faire tourner le programme avec un 8088 ou 8086, le
  systŠme se bloque.
  Autrement, GP286.EXE se comporte comme GP.EXE.
  Des essais ont montr‚ que GP286.EXE fonctionne aussi sur des XT avec
  processeur NEC V20.


1.2 Mises … jour

  La derniŠre version de GP est disponible contre une disquette vide et les
  frais de retour auprŠs de

       Ulf Saran
       DH1DAE
       Wilhelm-von-Humboldt-Platz 16
       D-5900 Siegen

  Si GP vous plait et si vous l'utilisez souvent, envoyez SVP un petit
  message … DH1DAE@DB0SGL en d‚crivant la configuration de votre systŠme :

    Capacit‚ m‚moire ?
    M‚moire EMS ?
    Carte graphique, laquelle, et comment GP se comporte avec elle ?
    Version du DOS ?


1.3 Questions et suggestions

  Pour questions, problŠmes ou suggestions, envoyez un message … l'auteur,
  DH1DAE@DB0SGL.


1.4 Droits d'auteur

  GP est du DOMAINE PUBLIC et peut ˆtre copi‚ et diffus‚ aux tiers, pour
  autant que ce soit GRATUITEMENT. L'utilisation commerciale n'est pas
  autoris‚e.
  Il doit toujours ˆtre diffus‚ dans son int‚gralit‚ avec sa documentation.

  GP peut ˆtre utilis‚ par tous les radioamateurs licenci‚s, dans la limite
  de leur autorisation. Les SWL ne peuvent l'utiliser que pour lire le trafic
  packet-radio.

  L'auteur de GP ne garantit pas un fonctionnement correct, et n'est pas
  responsable des ‚ventuels d‚gats qui pourraient ˆtre occasionn‚s par une
  mauvaise utilisation.

  Les utilisateurs peuvent, s'ils le d‚sirent, de participer au
  d‚veloppement de GP en envoyant une petite contribution financiŠre.
  Il faut en effet penser que la mise au point de ce programme a n‚cessit‚
  beaucoup de travail et que le d‚veloppement futur en demandera encore.


2. Installation

  GP fonctionne … partie d'une disquette, mais plus lentement qu'… partir
  d'un disque dur.
  Sur un disque dur, mettre tous les fichiers dans un r‚pertoire.
  Pour la commande … distance, cr‚er aussi un sous-r‚pertoire auquel les
  stations ‚trangŠres pourront avoir accŠs.
  Le chemin d'accŠs … ce sous-r‚pertoire doit ˆtre indiqu‚ dans le fichier de
  configuration.
  Pour la commande … distance "//RUN", il faut un autre sous-r‚pertoire. Pour
  cette commande il s'agit d'un appel … un programme externe, dont la sortie
  est transmise au TNC et ainsi renvoy‚e au correspondant. Ces programmes
  externes doivent se trouver dans un autre r‚pertoire que GP, car GP
  lui-mˆme peut ˆtre appel‚ comme un programme externe, d'o— complications.
  Les commandes du fichier de configuration sont expliqu‚es au chapitre 3.1.
  Les fichiers DH1DAE.* sont des exemples de fichiers pour les diff‚rentes
  fonctions de GP et servent qu'… montrer comment entrer les donn‚es.
  Ces fichiers ne doivent pas ˆtre install‚s sur le disque dur. De mˆme les
  fichiers F1.GPI et F7.GPI ne sont que des exemples de textes qu'on peut
  appeler par SHIFT-F1...SHIFT-F10.

2.1 Exemple d'installation

  Les fichiers suivants sont n‚cessaires pour le trafic avec GP :
    GP.EXE ou GP286.EXE     (Le programme lui-mˆme est fourni
                            comme archives auto-d‚compactables)
    BINDATA.GP              (Donn‚es pour la fenˆtre d'accueil)
    ICONS.GP                (Les symboles)
    CONFIG.GP               (Le fichier de configuration)
    HELP.EXE                (L'aide pour la t‚l‚commande)

  Les autres fichiers ne sont pas indispensables.
  CTEXT.GPI et QRT.GPI contiennent les messages d'accueil et de fin.
  Dans NAMES.GP seront stock‚s les chemins des stations qui ont utilis‚ la
  commande //Nom. On peut aussi y ajouter des stations … la main.
  Une station de la liste peut ˆtre appel‚e simplement par son indicatif.
  GP trouve le chemin dans la liste.

  Exemple :

    - GP doit ˆtre install‚ dans le r‚pertoire "C:\GP"
    - Toutes les fonctions de fenˆtres doivent se trouver dans le
      sous-r‚pertoire "C:\GP\USER.GP"
    - Les programmes externes, qui peuvent ˆtre appel‚s par //RUN, doivent
      ˆtre dans "C:\GP\EXTERNAL.GP"
    - Le stockage de textes se fera dans "C:\GP\SAVE.GP"
    - La disquette originale de GP se trouve dans le lecteur A:



  C:\>md gp

  C:\>cd gp

  C:\GP>a:\gp# (ou a:\gp286#)
          1 fichier copi‚

  C:\GP>copy a:\bindata.gp
          1 fichier copi‚

  C:\GP>copy a:\icons.gp
          1 fichier copi‚

  C:\GP>copy a:\config.gp
          1 fichier copi‚

  C:\GP>copy a:\help.exe
          1 fichier copi‚

  C:\GP>copy a:\ctext.gpi
          1 fichier copi‚

  C:\GP>copy a:\qrt.gpi
          1 fichier copi‚

  C:\GP>md external.gp

  C:\GP>md user.gp

  C:\GP>md save.gp

  C:\GP>copy a:\external.gp\sysinfo.exe external.gp
          1 fichier copi‚

  C:\GP>



  Maintenant, il faut changer dans CONFIG.GP encore quelques valeurs, en
  particulier le chemin pour la t‚l‚commande et l'envoi de textes :

  UserDir = C:\GP\USER.GP
  ExternalDir = C:\GP\EXTERNAL.GP
  SaveDir = C:\GP\SAVE.GP
  LogDir = C:\GP

  De plus il faut encore entrer son propre indicatif :

  MyCall = xxxxxx (par exemple MyCall = DH1DAE)

  Jusque l…, c'est l'indicatif NOCALL qui est indiqu‚, et on doit le
  remplacer par son propre indicatif.

  Les donn‚es de l'interface s‚rie sont 9600 Baud sur COM1. Si le TNC
  utilise d'autres paramŠtres, il faut les modifier (SerBaud et SerNr).
  Si vous voulez travailler sur COM3 ou COM4, il faut en plus indiquer le
  num‚ro de port et d'interruption.

  Ensuite, on doit entrer dans NAMES.GP les indicatifs, noms et chemin
  d'accŠs des stations connues.
  Vous trouverez la syntaxe dans le chapitre 3.6 et dans NAMES.GP de la
  disquette originale.


3. Les fichiers auxiliaires


3.1. Le fichier de configuration

  Dans "CONFIG.GP" se trouvent tous les paramŠtres n‚cessaires au trafic
  avec GP. Ils doivent ˆtre entr‚s avant le premier appel … GP, particu-
  liŠrement ceux relatifs … l'interface V24, au driver graphique ainsi
  que les chemins pour la t‚l‚commande.

  La syntaxe est toujours la mˆme, de la forme
             variable = valeur, par exemple "ZOOM = 2"
  On peut y ajouter des commentaires, … condition de les placer derriŠre un
  ';', mais seulement en fin de ligne, par exemple
  "Zoom = 2  ;Zoom mis … 2".


3.1.1 Les couleurs

  Les couleurs de chacune des fenˆtres de l'‚cran GP peuvent ˆtre fix‚es
  s‚par‚ment.
  Les couleurs possibles sont les suivantes :

    Black              = Noir
    Blue               = Bleu
    Green              = Vert
    Cyan               = Turquoise
    Red                = Rouge
    Magenta            = Magenta
    Orange             = Orange
    LightGray          = Gris clair
    DarkGray           = Gris fonc‚
    LightBlue          = Bleu clair
    LightGreen         = Vert clair
    LightCyan          = Turquoise clair
    LightRed           = Rouge clair
    LightMagenta       = Magenta clair
    Yellow             = Jaune
    White              = Blanc



  Le systŠme de variables est le suivant :

    MonitorBackGround : Fond de la fenˆtre moniteur
    MonitorForeGround : Texte de la fenˆtre moniteur dans laquelle
                        apparaŒtront les informations packet.
    MonitorInversAttr : Texte de la fenˆtre moniteur contenant l'entˆte.
    EditorBackGround  : Fond de l'‚diteur.
    EditorForeGround  : Texte de l'‚diteur
    EditorInversAttr  : Curseur et marques de fin de ligne de l'‚diteur
    CheckBackGround   : Fond de la fenˆtre Die-Box.
    CheckForeGround   : Couleur de la fenˆtre DieBox-Check
    CheckInversAttr   : Barres de choix et donn‚es marqu‚es
    ConnectBackGround : Fond de la fenˆtre de connexion (canal 1-10)
    ConnectForeGround : Texte re‡u dans la fenˆtre de connexion
    ConnectInversAttr : Texte envoy‚ dans la fenˆtre de connexion
    MenuBackGround    : Fond du menu
    MenuForeGround    : Texte du menu sup‚rieur
    MenuInversAttr    : Si un texte est re‡u sur un canal, alors qu'un
                        autre canal est actif, c'est-…-dire affich‚
                        … l'‚cran, alors le texte de ce canal prend
                        cette couleur et on est ainsi averti qu'il
                        y a un texte entr‚ mais non encore lu.
    StateBackGround   : Fond de la fenˆtre de statut
    StateForeGround   : Texte de la fenˆtre de statut
    InputBackGround   : Fond de la fenˆtre d'entr‚e
    InputForeGround   : Texte de la fenˆtre d'entr‚e


3.1.2 Installation du buffer de d‚filement arriŠre.

  GP met … disposition pour tous les canaux des buffers, dont la taille
  peut ˆtre fix‚e individuellement, dans lesquels sont stock‚s les donn‚es,
  qui pourront ˆtre rappel‚es mˆmes lorsqu'elles ont sorties de l'‚cran.
  La taille des buffers se compte en lignes de 80 caractŠres, c'est-…-dire
  que pour estimer la place occup‚e en m‚moire, il faut multiplier le nombre
  de lignes par 82 (80 octets plus 2 octets pour la couleur).
  Le nombre de lignes peut ˆtre fix‚ entre 40 (un ‚cran) et 795, qui
  repr‚sentent environ 64k octets, valeur maximale pouvant ˆtre adress‚e par
  les processeurs 80X86.

    CheckBuffer       : Buffer pour la fenˆtre DieBox
    EditBuffer        : Buffer pour l'‚diteur
    TextBuffer        : Buffer pour le moniteur et les canaux 1 … 10, un
    nombre pour le moniteur et pour chaque canal pouvant ˆtre activ‚ (variable
    "Channels"), s‚par‚s par des ','.


3.1.3 Installation des timers

  GP contient une fonction d'‚conomie d'‚cran, qui l'‚teint quand aucune
  touche n'a ‚t‚ frapp‚e et qu'aucun nouveau texte n'a ‚t‚ affich‚ pendant un
  temps d‚termin‚.
  Ce d‚lai est fix‚ par "Screensave" en minutes ("Screensave = 5" fixe le
  d‚lai … 5 minutes).
  On peut aussi fixer le temps pendant lequel les fenˆtres d'avis restent
  affich‚es, par exemple "PopUpTime = 5" fixe ce d‚lai … 5 secondes.
  L'heure interne de GP peut aussi ˆtre fix‚e par rapport … l'heure interne
  du systŠme par "Time" et  "Zone".
  "Time" definit l'heure de GP par rapport … celle du systŠme en minutes :
  "Time = -60" fixe l'heure GP … celle du systŠme - 60 minutes.
  "Zone" influe sur la macro "%z", qui donne la zone horaire utilis‚e dans
  les textes d'information.
  Pour la tenue automatique du log, l'heure UTC est n‚cessaire. Elle se
  fixe par "UTC" par rapport … l'heure du systŠme en minutes : "UTC = -120"
  fixe l'heure interne de GP en retard de 2 heures sur l'heure du systŠme, ce
  qui correspond … la diff‚rence entre UTC et MEZ.
  "ConnectBell" d‚termine le nombre de fois o— la sonnerie doit retentir
  quand on est appel‚ par une autre station :  "ConnectBell = 5" fait sonner
  5 fois. (sonnerie du type t‚l‚phone)


3.1.4 Configuration de l'interface s‚rie
  GP est en mesure de travailler avec n'importe quelle combinaison
  d'adresses de port et de num‚ros de IRQ, qui peuvent prendre aussi des
  valeurs sp‚cifiques aux AT, entre 8 et 15.
  Pour les ports 1 et 2, les valeurs sont normalis‚es et connues de GP, il
  suffit de donner le num‚ro d'interface.
  Les valeurs peuvent ˆtre entr‚es en d‚cimal ou en hexad‚cimal (pr‚c‚d‚es du
  signe "$")
  Le nombre de bits de donn‚es, de stop et de parit‚ ne peuvent ˆtre
  modifi‚s, ce sont toujours 8 bits de donn‚es, 1 bit de stop et aucun bit de
  parit‚.

  Pour la configuration de l'interface s‚rie il existe les commandes
  suivantes :
    SerNr        : Num‚ro de l'interface
    SerBaud      : Vitesse en Baud
    SerPort      : Adresse du port
    SerIRQ       : Num‚ro d'IRQ


3.1.5 Chemins

  Pour les ordres de t‚l‚commande //Dir,//Write,//Read et //DELete il faut
  indiquer un chemin d'accŠs aux donn‚es.
  Toutes les stations ‚trangŠres ont la mˆme priorit‚, c'est-…-dire peuvent
  lire tous les fichiers contenus dans ce r‚pertoire et y d‚poser des
  donn‚es. C'est pour cela qu'il faut pr‚voir un r‚pertoire particulier par
  le paramŠtre "UserDir".
  Un autre r‚pertoire, qui contiendra les programmes externes, est …
  pr‚voir pour la commande //RUN. Sur la disquette originale, le programme
  SYSINFO.EXE est contenu dans le r‚pertoire EXTERNAL.GP. Ce programme, qui
  tourne aussi bien sous DOS qu'avec la t‚l‚commande //RUN, donne des
  indications sur la configuration du PC.
  Le chemin vers les programmes externes est fix‚ par "ExternalDir".
  On peut indiquer en plus un chemin pour le stockage de textes avec
  "SaveDir". Par d‚faut, c'est le r‚pertoire de GP qui est utilis‚.

3.1.6 Initialisation et d‚sinitialisation du TNC

  Au d‚marrage et … la fin de GP, le TNC peut ˆtre initialis‚ comme on veut.
  La syntaxe de la commande est toujours la suivante :

    TNCINI = <commande_tnc>

  dans laquelle <commande_tnc> peut ˆtre n'importe quelle commande du
  TheFirmware-Software. On peut donner autant de commandes d'initialisation
  que l'on veut dans le fichier de configuration.
  Pour la d‚sinitialisation, la seule diff‚rence consiste … remplacer
  TNCINI par TNCDEI.

  Si pendant le trafic on veut utiliser la commande DOS-Shell il est
  judicieux de d‚connecter le moniteur du TNC, car pendant l'utilisation de
  DOS-Shell, GP n'appele plus le TNC, ce qui peut conduire … un d‚passement
  du buffer du TNC. Pour ce cas est pr‚vue la commande TNCDOS, qui fixe
  quelles valeurs doivent prendre certains paramŠtres du TNC pendant que
  DOS-Shell est actif. A la fin de DOS-Shell, les valeurs TNCINI sont
  r‚tablies.

  La syntaxe de la commande est la mˆme que ci-dessus :

    TNCDOS = <commande_tnc>


3.1.7 Utilisation de l'imprimante.

  On peut imprimer pendant un QSO les textes re‡us et envoy‚s avec diff‚ren-
  tes polices de caractŠres, si l'imprimante le permet, ce qui est le cas des
  imprimantes EPSON.
  On peut donner jusqu'… 10 caractŠres de commande, en les s‚parant par une
  virgule.
  La commande "DefaultPrint" concerne les textes re‡us, et la commandes
  "InversPrint" les textes envoy‚s.

  Syntaxe:  DefaultPrint = Car1,Car2,....,Car10
            InversPrint = Car1,Car2,....,Car10

  Les caractŠres de commande … employer se trouvent dans le manuel de
  l'imprimante.

3.1.8 Configurations diverses.

  La d‚termination des canaux effectivement utilis‚s se fait par la
  commande "Channels", qui peut prendre une valeur entre 1 et 10, mais sans
  d‚passer la nombre maximal que le TNC peut g‚rer, car GP n'a pas le moyen
  de contr“ler ce nombre.

  Il est conseill‚ de donner toujours la valeur correspondant au nombre
  maximal, car il peut y avoir des problŠmes si vous ˆtes connect‚ sur un
  canal que GP ignore.

  Syntaxe : Channels = <1..10>

  La commande MyCall fait connaŒtre au systŠme votre propre indicatif avec
  lequel le TNC sera initialis‚. On peut donner un indicatif diff‚rent pour
  chaque canal, une chaŒne vide est automatiquement remplac‚e par l'indicatif
  du moniteur, qui correspond … celui du digipeater.
  Les indicatifs sont entr‚s dans l'ordre moniteur, canal 1 … 10.
  Syntaxe :   MyCall = <moniteur>,<canal1>,<canal2>, ...
  Exemple : MyCall = DH1DAE,,DH1DAE-2,,DH1DAE-4.
  Dans ce cas, le moniteur re‡oit l'indicatif DH1DAE, les canaux 1 et 3 le
  mˆme indicatif DH1DAE, le canal 2 l'indicatif DH1DAE-2 et le canal 4
  l'indicatif DH1DAE-4.

  La commande NoName d‚termine comment doivent ˆtre appel‚es par le systŠme
  les stations dont le nom ne figure pas encore dans le fichier noms (Macro
  %N dans fichiers *.GPI).
  Syntaxe : NoName = <appellation>

  La commande "Prompt" definit un prompt du systŠme qui est envoy‚ au
  correspondant aprŠs une t‚l‚commande. Il peut ˆtre modifi‚ pendant le
  trafic.
  Syntaxe : Prompt = <prompt>

  Dans la fenˆtre moniteur on peut ajouter une ligne vide entre les paquets
  affich‚s, par la commande "InsertMonLine".
  Syntaxe : InsertMonLine = <ON/OFF>

  La tenue automatique du log est command‚e par "Log".
  Syntaxe : Log = <ON/OFF>

  Si la tenue automatique du log est activ‚e, on doit donner en plus la
  fr‚quence soit sous forme "430.625" ou sous forme "70cm". La longueur ne
  doit pas d‚passer 7 caractŠres.
  Syntaxe : QRG = <fr‚quence>

  La commande de sauvegarde (Backup) permet de sauvegarder les buffers
  textes lorsque l'on quitte GP pour les retrouver lors du lancement suivant.
  Ainsi les donn‚es d'un QSO ne sont pas perdues mˆme si GP est interrompu
  pendant ce QSO.
  Syntaxe : Backup = <ON/OFF>

  La r‚ception de donn‚es peut ˆtre signal‚e acoustiquement par la commande
  "RXClick".
  Les valeurs possibles sont :
    0 : Pas de signal.
    1 : Signal acoustique seulement lorsque les donn‚es arrivent sur un
        autre canal que le canal actif.
    2 : Signal acoustique pour tous les canaux.
  Syntaxe : RXClick = <0..2>



3.2. Les fichiers *.GPI

  L'extension ".GPI" signifie "Graphic Packet Infofile". De tels fichiers
  contiennent des informations qui peuvent ˆtre lues par d'autres stations,
  par exemple avec certaines t‚l‚commandes.
  Dans tous ces fichiers on peut utiliser les macros suivantes :

       %V : Num‚ro de versions du logiciel (1.0 ici)
       %C : Indicatif du correspondant
       %N : Nom du correspondant
       %Y : Indicatif propre
       %K : Num‚ro du canal sur lequel le texte sera envoy‚
       %T : Heure actuelle de GP au format HH:MM:SS
       %D : Date avec jour de la semaine
       %B : Sonnerie (07h)
       %I : Texte contenu dans le fichier "NEWS.GPI" s'il
            existe, sinon rien
       %Z : Zone horaire de l'heure GP
       %_ : Ajoute un CR+LF
       %% : Signe %

  De plus on peut aussi fixer la longueur des macros, ce qui est n‚cessaire
  car certaines macros ont une longueur variable suivant les stations
  connect‚es, par exemple la macro %N.
  Le formatage est d‚termin‚ par '#' suivi d'un nombre … 2 chiffres. Si le
  texte de la macro est plus court que la longueur maximale fix‚e, le reste
  est rempli d'espaces.

  Exemple : "%N#20" donne le nom de la station connect‚e.
  La longueur est limit‚e … 20 caractŠres.
  Ce formatage est important si l'on veut encadrer des textes.
  Comme exemple, voir le fichier "CTEXT.GPI".


3.2.1 Le fichier "CTEXT.GPI".

  Il contient le texte g‚n‚ral d'accueil envoy‚ lorsqu'une station se
  connecte.


3.2.2 Le fichier "NEWS.GPI".

  Il sert … stocker les informations nouvelles et est lu par "//NEws". On
  peut l'effacer s'il n'y a pas de nouvelles.


3.2.3 Le fichier "<mycall>.GPI"

  Il est lu avec la t‚l‚commande "//Info". Il contient une courte
  information sur la station.
  <mycall> est l'indicatif personnel (par exemple DH1DAE.GPI), mais on peut
  avoir d'autres fichiers d'information si la station est utilis‚e par
  d'autres.


3.2.4 Les fichiers "F1.GPI".."F10.GPI"

  Dans ces fichiers peuvent ˆtre stock‚s des textes souvent utilis‚s,
  appel‚s par Shift-F1..F10.


3.2.5 Le fichier "QRT.GPI"

  Il est envoy‚ … la r‚ception de la t‚l‚commande //Q. La liaison est alors
  interrompue.


3.2.6 Le fichier "RUN.GPI"

  Il est envoy‚ … la r‚ception de la t‚l‚commande "//RUN ?". Il contient
  une courte description des programmes externes qui peuvent ˆtre appel‚s
  avec //RUN.


3.3 Les fichiers "<call>.GPC"

  Ils contiennent des textes de salutation personnalis‚s. S'il existe un
  tel fichier pour la station qui se connecte, le fichier "CTEXT.GPI" est
  ignor‚ et c'est le fichier *.GPM qui est envoy‚.
  Ils peuvent contenir des macros.


3.4 Les fichiers "<call>.GPM"

  Cette extension signifie "Graphic Packet Mail" (Courrier GP).
  On a ainsi la possibilit‚ d'adresser des messages personnels … un
  indicatif d‚termin‚. C'est ce texte qui est envoy‚ lorsque cette station se
  connecte, … la place du texte normal d'accueil.
  Il ne peut y avoir qu'un fichier courrier par indicatif.
  Les macros peuvent ˆtre utilis‚s.
  Ces fichiers peuvent ˆtre effac‚s par le correspondant par //Kill, qui
  peut ˆtre ajout‚ … la fin du fichier.


3.5 Le fichier "MHEARD.GP"

  GP gŠre une liste interne des 40 derniers indicatifs entendus. Les
  stations connect‚es peuvent appeler cette liste par "//MHeard". Lorsque
  l'on quitte GP, cette liste est sauvegard‚e dans "MHEARD.GP".



3.6 Le fichier "NAMES.GP"

  C'est dans ce fichier que sont stock‚s les noms et chemins d'accŠs des
  autres stations. Les stations connect‚es peuvent s'inscrire dans cette
  liste par "//Name". Comme il s'agit d'un fichier texte ASCII, cette liste
  peut ˆtre modifi‚e directement.
  Vous trouverez des pr‚cisions sur la syntaxe des chemins au chapitre 9.


3.7 Les fichiers "*.GPB"

  L'extension ".GPB" signifie "Graphic Packet Backup" (sauvegarde GP) et
  d‚signe les fichiers utilis‚s pour stocker, lorsque l'on sort de GP, les
  donn‚es du programme, afin de pouvoir les recharger au lancement suivant.
  Ces fichiers ne doivent pas ˆtre manipul‚s !
  Il est possible, grƒce … ces fichiers, de pouvoir quitter GP au cours
  d'un QSO et d'y revenir sans ˆtre d‚connect‚.
  Dans le fichier CSTAT.GPB sont stock‚s les donn‚es des QSO, dans
  BUFFERS.GPB celles des buffers texte (seulement BUFFERS.GPB, quand CONFIG.GP
  contient l'instruction "Backup = ON"). Dans CSTAT.GPB est sauvegard‚ en
  plus l'‚tat de la t‚l‚commande pour chaque canal et le d‚filement (ON ou
  OFF).


3.8 Le fichier "BINDATA.GP"

  Il contient les donn‚es pour la fenˆtre d'accueil.
  En mode EGA la fenˆtre d'accueil ne peut malheureusement ˆtre affich‚e.


3.9 Le fichier "ICONS.GP"

  Il contient les donn‚es des images des symboles qui sont appel‚es de la
  disquette ou du disque dur si le PC contient une m‚moire EMS. Dans ce cas
  les images sont charg‚es au lancement dans la m‚moire EMS et sont …
  disposition de GP sans appel … la disquette. Le fichier doit ˆtre dans le
  mˆme r‚pertoire que GP. Si ce fichier n'existe pas, l'‚cran pr‚sente des
  cases rouges … la place des symboles sans que cela perturbe le fonction-
  nement de GP.


3.10 Les fichiers "<mycall>.GPL"

  L'extension ".GPL" signifie "Graphic Packet Logfile" et caractŠrise les
  fichiers log cr‚‚s par le gestionnaire interne de logs (un pour chaque
  MYCALL sans tenir compte des diff‚rents SSID).
  Le format de ces logs est compatible avec les fichiers log de SP.


4. Commandes au clavier

4.1 Commandes valables pour tous les canaux

          F1..F10             : Passe sur canal 1..10
          F11 bzw. ALT-F1     : Fonction recherche de DieBox
          F12 bzw. ALT-F2     : Fonction liste de DieBox
          ALT-M               : Passe sur le canal moniteur
          ALT-E               : Passe sur l'‚diteur
          ALT-O               : DOS-Shell
          ALT-R               : Commute d‚filement
          ALT-U               : Setup
          ALT-X               : Fin du programme
          ALT-Z               : Zoom on/off (seulement VGA)
          ALT-F6              : Affiche la derniŠre situation
                                de connexion
          ALT-F7              : Affiche le dernier avis
                                d'erreur
          <Ins>               : Commute entre mode insertion et
                                suppression


4.2 Commandes pour chaque canal

          ALT-B               : Barres de d‚filement on/off
          ALT-C               : Demande de connexion
          ALT-D               : Fin de connexion
          ALT-Y               : Entrer MYCALL (seulement en mode d‚connect‚)
          ALT-S               : Sauvegarder le QSO
          ALT-F               : Envoi de fichier (en mode connect‚)
          ALT-F8              : Ecran divis‚ on/off
          ALT-F9              : D‚place la s‚paration vers le haut
          ALT-F10             : D‚place la s‚paration vers le bas
          Shift-F1..F10       : Envoi des macros 1..10 (F1.GPI..F10.GPI)
          Ctrl-D              : Ecrit la date dans le buffer d'envoi
          Ctrl-T              : Ecrit l'heure dans le buffer d'envoi
          Ctrl-Y              : Efface une ligne dans le buffer d'envoi
                                (est en mˆme temps copi‚e dans le buffer
                                interm‚diaire et peut ˆtre rappel‚e
                                par CTRL-P)
          Ctrl-C              : Copie 1 ligne dans buffer interm‚diaire (Copy)
          Ctrl-P              : Copie le buffer interm‚diaire (Paste)



4.3 Commandes de l'‚diteur

          ALT-L               : Charger un texte
          ALT-S               : Sauvegarder un texte
          Ctrl-Y              : Effacer une ligne (est copi‚e en mˆme temps
                                dans le buffer interm‚diaire et peut ˆtre
                                rappel‚e par CTRL-P)
          Ctrl-C              : Copie 1 ligne dans buffer interm‚diaire (Copy)
          Ctrl-P              : Copie le buffer interm‚diaire (Paste)

On peut y ajouter toutes les commandes du curseur (voir ci-dessous)



4.4 Les commandes DieBox (recherche et liste)

          ALT-S               : Trier la liste (pas avec LIST)
          Touches du curseur  : Voir ci-dessous - Barres de choix
          <SPACE>             : Marquer les entr‚es
          <RETURN>            : Envoi vers la BBS
          <ESC>               : Quitter le menu



4.5 Commandes d'‚cran et de curseur

          CursorUp            : D‚filement vers le haut
          CursorDown          : D‚filement vers le bas
          CursorRight         : D‚place le curseur vers la droite
          CursorLeft          : D‚place le curseur vers la gauche
          PageUp              : Une page vers le haut
          PageDown            : Une page vers le bas
          Ctrl-PageUp         : Saute au d‚but du texte
          Ctrl-PageDown       : Saute … la fin du texte
          Ctrl-CursorRight    : Place le curseur au d‚but du mot … sa droite
          Ctrl-CursorLeft     : Place le curseur au d‚but du mot … sa gauche
          Home                : Place le curseur dans la premiŠre division
          End                 : Place le curseur … la fin de la ligne


 Les fonctions 'charger un texte' et 'envoyer un fichier' exigent l'entr‚e
 l'entr‚e d'un nom de fichier. Si dans ce nom apparaissent des 'jokers',
 (* ou ?), une fenˆtre de choix s'affiche et les fichiers peuvent ˆtre choisis  dans une liste.

 Si comme nom on donne un sous-r‚pertoire, c'est *.* qui est utilis‚.
 La liste commence par l'indication ‚ventuelle du sous-r‚pertoire que l'on
 reconnait par le 'Backslash' (\) suivant imm‚diatement un nom.
 Si on choisit un sous-r‚pertoire, on passe au nouveau chemin et la liste
 correspondante est affich‚e.
 En cliquant sur "..\" on revient au r‚pertoire pr‚c‚dent.

 Les touches 'D‚but' et 'Fin' sont, par suite d'un nombre insuffisant de
 touches, utilis‚es diff‚remment dans le moniteur et les canaux, pour
 lesquels elles servent au d‚filement d'une ligne vers le haut ou le bas.


4.6 G‚n‚ration des caractŠres ASCII 1 … 31

  On peut normalement engendrer ces caractŠres par une combinaison de la
  touche CTRL avec d'autres touches.
  Quelques fonctions CTRL sont toutefois utilis‚es par GP (par exemple
  CTRL-D n'engendrera pas le caractŠre ASCII 4, mais ‚crira la date dans le
  buffer).
  Il est possible de les cr‚er par ALT et le chiffre sur le pav‚ num‚rique.



5. Le trafic QSO


5.1 Informations g‚n‚rales

  GP offre la possibilit‚ de conduire jusqu'… 10 QSO simultan‚ment, pour
  chacun desquels est r‚serv‚ un canal accessible par les touches F1 … F10,
  et qui peuvent avoir chacun un indicatif ou SSID diff‚rent, fix‚ par ALT-Y.
  Pour ‚tablir une liaison avec une autre station, on commute sur un canal
  libre, puis par ALT-C qui invite … entrer l'indicatif de la station …
  connecter. Si cette station figure dans la liste des indicatifs, l'entr‚e de  l'indicatif sans chemin suffit, sinon le chemin doit ˆtre ajout‚ aprŠs un
  espace … la suite du nom de la station.

  Si on veut par exemple se connecter … DH1DAE via DB0NWS et DB0FN et si
  DH1DAE n'est pas encore adns le fichier noms, on doit entrer "dh1dae
  db0nws db0fn" (voir le manuel TNC-2). Si au contraire DH1DAE est d‚j… dans
  la liste sous ce chemin-l…, "dh1dae" suffit.
  Pour interrompre une liaison, ALT-D.
  Si on est connect‚ simultan‚ment sur plusieurs canaux, la barre de menu
  du haut indique par un changement de couleur qu'un texte est re‡u sur un
  autre canal et n'a pas encore ‚t‚ lu.
  On a en plus la possibilit‚ d'ˆtre averti de l'arriv‚e d'un texte par
  signal acoustique (voir 3.1.8).

  En cours de liaison on peut pr‚parer un texte avec l'‚diteur dans la
  fenˆtre sup‚rieure et l'envoyer avec <RETURN>.
  L'‚diteur fournit une coupure automatique de ligne, c'est-…-dire qu'un mot
  non termin‚ est report‚ … la ligne suivante, ce qui ‚vite des coupures
  incontr“l‚es de mots en fin de ligne.
  Un autre avantage est que l'on n'est pas oblig‚ de taper <RETURN>, mais
  on peut taper simplement un long texte sans se pr‚occuper de son envoi. On
  frappe <RETURN> seulement … la fin du texte, en s'assurant que la derniŠre
  ligne comporte moins de 80 caractŠres.
  La coupure de ligne est fix‚e par d‚faut … 80 caractŠres et peut ˆtre
  modifi‚e dans SETUP (ALT-U).
  Cela est important par exemple en mode CONVERS dans un r‚p‚teur, car
  l'indicatif de l'exp‚diteur vient se placer devant la ligne envoy‚e et en
  accroŒt la longueur.
  Il est recommand‚ de ramener dans ce cas la longueur … 65 caractŠres.


5.2 Transfert de fichiers (ALT-F)

  Cette fonction envoie un fichier d'une disquette ou du disque dur au
  correspondant, en ignorant les macros utilis‚es dans les fichiers *.GPI.
  Il existe trois possibilit‚s de transfert de donn‚es :
     1. Transfert de fichier texte
     2. Transfert de fichier binaire
     3. Transfert AutoBin
  Le transfert de fichier texte consiste … lire un fichier s‚quentiel (ASCII)
  et … l'envoyer au correspondant. Certains caractŠres comme LF ou EOF ne
  sont pas transmis, et le fichier est l‚g‚rement modifi‚, ce qui n'est pas
  gˆnant pour un texte.
  Pour que les fichiers transf‚r‚s ne soient pas modifi‚s, il faut les
  transf‚rer comme fichiers binaires.
  Le transfert AutoBin est une extension du transfert binaire.
  On utilise un simple petit protocole qui permet de d‚celer une ‚ventuelle
  erreur de transmission. Avant le transfert proprement dit, on envoie la
  longueur du fichier … transf‚rer au correspondant qui confirme l'informa-
  tion. Commence alors le transfert proprement dit. A la fin, une somme de
  contr“le, calcul‚e pendant le transfert est envoy‚e au correspondant, qui
  a proc‚d‚ de mˆme pendant le transfert et une comparaison des deux sommes
  est faite. Si elles sont diff‚rentes, il y a eu une erreur et le fichier
  envoy‚ est inutilisable et doit ˆtre effac‚. Ce mode de transfert est com-
  patible avec Turbo Packet et SP et n'est possible que si le correspondant
  poss‚de un logiciel qui le permet.
  En mode AutoBin le destinataire doit toujours mettre d'abord son program-
  me en r‚ception, avant le d‚but du transfert.



5.3 Sauvegarde des QSO (ALT-S)

  Un QSO peut ˆtre sauvegard‚ de plusieurs maniŠres. Si la sauvegarde est
  activ‚e, le texte du menu change et est … utiliser pour terminer la
  sauvegarde.

5.3.1 Fichier texte en ligne

  Le texte est alors sauvegard‚ depuis l'activation, dŠs qu'il apparaŒt sur
  l'‚cran, jusqu'… ce que la sauvegarde soit arrˆt‚e.
  Le texte envoy‚ est aussi sauvegard‚.

5.3.2 Imprimante en ligne

  Cette m‚thode fonctionne comme la pr‚c‚dente, le texte est envoy‚ …
  l'imprimante.
  Le texte envoy‚ est imprim‚ avec une autre police de caractŠres.
  Les polices peuvent ˆtre fix‚es par les commandes "DefaultPrint" et
  "InversPrint".
  Comme le DOS traite les noms d'imprimantes comme des noms de fichiers, on
  peut aussi 'imprimer' dans un fichier.
  Cela arrive quand au lieu de "LPT1".."LPT4" ou  "PRN" on donne un nom de
  fichier comme destination. Ce fichier peut ensuite ˆtre imprim‚ par  "COPY
 <nom fichier> PRN".

  ATTENTION : Si on 'imprime' dans un fichier, on n'est pas averti s'il
  existe d‚j… un fichier du mˆme nom, qui sera alors effac‚ et remplac‚ par
  le nouveau.

5.3.3 Sauvegarde partielle

  Cela est int‚ressant lorsque on lit un texte d'une BBS sans avoir activ‚
  auparavant la sauvegarde en ligne et qu'on veut le sauvegarder.
  On peut aussi d'abord lire avant de d‚cider si on veut le sauvegarder,
  mais cela ne peut se faire que si le texte se trouve toujours dans le
  buffer texte. C'est pourquoi il est recommand‚ de pr‚voir, pour le canal
  utilis‚ lors des connexions … la BBS, un buffer assez grand (500 lignes).
  Les grandes images GIF, les textes cod‚s avec 7PLUS, etc doivent toujours
  ˆtre sauvegard‚s en ligne par mesure de s‚curit‚.
  Comme fichier cible, on peut donner un fichier ou un p‚riph‚rique DOS
  (voir 5.3.2 pour l'imprimante).

5.3.4 Sauvegarde AutoBin

  Cette fonction sauvegarde un fichier binaire avec un protocole de
  transfert compatible avec Turbo Packet, SP et AHP (Automodus) (voir 5.2)
  Si l'on veut recevoir un fichier binaire, il faut activer la sauvegarde
  binaire AVANT que le correspondant ait commenc‚ le transfert.
  La sauvegarde d'un fichier binaire cod‚ avec 7PLUS, etc, se fait comme
  celle d'un texte, avec disque en ligne (5.3.1).Cela est indispensable avec
  les BBS, car elles n'acceptent pas ce mode de transfert binaire.

5.3.5 Code-AutoSave

  Code-AutoSave est une fonction utile pour sauvegarder les fichiers cod‚s
  avec 7PLUS et LCPLUS. Elle se fait automatiquement sans que l'on soit
  oblig‚ de s'occuper des noms de fichiers. Sont reconnus tous les fichiers
  7Plus et LCPlus, ainsi que les fichiers .ERR et .COR.
  Cet utilitaire est particuliŠrement pratique quand un programme est en
  plusieurs parties, car GP donne le nom correct aux diff‚rents fichiers.
  Aussit“t qu'un entˆte 7Plus est reconnue et que la sauvegarde n'est pas
  activ‚e, GP active automatiquement la sauvegarde en ligne et l'indique dans
  une fenˆtre.
  La sauvegarde se termine … la r‚ception du signal de fin, et le fichier ne
  contient que les donn‚es utiles, les autres textes comme l'entˆte BBS, ne
  sont pas sauvegard‚s.
  Cette fonction est activ‚e ou d‚sactiv‚e … partir du menu SETUP (voir 10).


5.4 T‚l‚commande

  GP offre une s‚rie de t‚l‚commandes, qui peuvent ˆtre utilis‚es par les
  correspondants. Elles doivent commencer par deux "/" afin que GP les
  reconnaisse.
  Des erreurs peuvent se produire si par hasard une phrase commence dans la
  premiŠre partie avec deux "/", ce qui peut arriver si quelques OM, pour une
  raison quelconque, utilisent des t‚l‚commandes. C'est pourquoi il est
  recommand‚ de n'utiliser les t‚l‚commandes que sur le canal correspondant.

  La description des commandes se trouve dans le fichier HELP.EXE, qui doit
  ˆtre dans le mˆme r‚pertoire que GP, car il est appel‚ par la t‚l‚commande
  "//h", qui envoie son contenu au correspondant. Comme le programme utilise
  les sorties DOS standard, il peut aussi ˆtre appel‚ … partir du DOS.
  Pour les commandes qui servent … manipuler et g‚rer les fichiers, il faut
  indiquer un chemin dans le fichier de configuration. Tous les utilisateurs
  ont la mˆme priorit‚ et peuvent utiliser toutes les commandes. C'est
  pourquoi il faut utiliser un autre r‚pertoire que celui de GP.
  La commande pour sp‚cifier le chemin dans CONFIG.GP est "UserDir =
  <chemin>".
  Le SYSOP peut aussi utiliser les t‚l‚commandes et c'est le correspondant
  qui recevra les r‚ponses, comme s'il avait lui-mˆme envoy‚ les commandes.
  Cela s'obtient par <ESC>, qui fait apparaŒtre une fenˆtre dans laquelle
  on ‚crit la commande, pr‚c‚d‚e de "//".

5.5 Programme externe

  Par "//RUN <programme>", un correspondant peut lancer un programme ‚crit
  par vous. Les sorties du programme ne sont pas affich‚es … l'‚cran, mais
  envoy‚es vers le TNC. Pour que cela fonctionne, il faut que le programme
  utilise les sorties standard du DOS.
  De plus, les programmes ne doivent contenir aucune entr‚e au clavier, les
  entr‚es ‚ventuelles doivent se faire par des lignes de commande.
  Le programme "HELP.PAS" peut servir d' exemple.
  On peut utiliser, comme pour les fichiers *.GPI, des macros dans les
  sorties de programmes.
  Pour ‚crire des programmes externes TURBO PASCAL 4.0/5.x/6.0, on ne doit
  PAS utiliser l'unit‚ CRT, car les routines de cette derniŠre soit ‚crivent
  la sortie d'‚cran directement dans la m‚moire d'‚cran, soit utilisent des
  fonctions BIOS, c'est-…-dire contournent les sorties standard DOS.
  Le programme externe "SYSINFO.EXE" est sur cette disquette. Il envoie une
  courte description du systŠme PC utilis‚.
  Les programmes externes doivent se trouver dans un r‚pertoire dont le
  chemin figure dans le fichier de configuration ("ExternalDir = <chemin>".


5.6 Division de l'‚cran

  Si, pendant un QSO, on veut observer l'‚cran moniteur, on peut diviser
  l'‚cran par ALT-F8. Le QSO est affich‚ dans la partie haute et le moniteur
  dans la partie basse. Par ALT-F9  et ALT-F10, on peut d‚placer la ligne de
  s‚paration.
  La division peut aussi ˆtre command‚e par le bouton droit de la souris,
  et le d‚placement de la s‚paration s'obtient en pla‡ant le curseur sur la
  ligne, en appuyant sur la bouton gauche et en d‚pla‡ant la souris.


5.7 Arrˆt du d‚filement

  Le d‚filement peut ˆtre stopp‚ par la touche "Arrˆt d‚filement".
  ATTENTION : la sortie sur ‚cran est bloqu‚e par la touche "Arrˆt
  d‚filement" et si on oublie de revenir au mode normal le buffer du TNC peut
  se saturer, d'o— des erreurs.


5.8 Commandes TNC

  Pour changer les paramŠtres du TNC, on appuie sur <ESC> et on entre les
  commandes dans la fenˆtre.
  Un second appui sur <ESC> ferme la fenˆtre.


5.9 Tenue du log

  La tenue automatique du log est command‚e par "Log = ON" dans le fichier
  de configuration.


6. Utilisation des utilitaires DieBox

  Les utilitaires suivants ne fonctionnent que dans les BBS ‚quip‚es du
  logiciel DieBox. En DL la plupart des BBS l'utilisent.
  Si vous n'ˆtes pas encore familiaris‚ avec le trafic BBS, lisez le message
  d'aide de la BBS (HELP).

6.1 La fonction recherche

  Par la commande "(C)heck" on liste des messages depuis le dernier accŠs …
  la BBS.
  Cette liste a un format d‚termin‚, de sorte que GP peut la reconnaŒtre et
  la sauvegarder dans un buffer sp‚cial qui peut ˆtre coupl‚ avec un menu de
  choix, et permet de s‚lectionner le message que l'on veut lire.
  Le message choisi est alors envoy‚ par la BBS. Il suffit alors d'attendre
  le texte.
  A la fin de la connexion, la liste est effac‚e.
  Comme il n'existe qu'un menu de choix, on ne peut utiliser cette fonction
  que si on est reli‚ qu'… UNE SEULE BBS EN MEME TEMPS, sinon toutes les
  donn‚es des diff‚rentes BBS se retrouveront dans le mˆme buffer, d'o— des
  erreurs in‚vitables.
  On utilise cette fonction comme suit :
     1. Connexion … la BBS
     2. Envoi de la commande "c"+RETURN
     3. Lorsque la liste est arriv‚e, ainsi que le prompt de la BBS,
        commande ALT-F1, choix du message … lire par d‚placement du curseur,
        marquage par barre d'espace. <RETURN> permet de lire le message choisi.
        Pour ne lire qu'un message, il suffit de positionner la barre sur
        le message, puis de taper <RETURN>.

  On peut trier la liste par rubrique, si on n'est int‚ress‚ que par
  certaines.


6.2 La fonction liste

  C'est le mˆme principe que la fonction choix, sauf qu'elle r‚pond … la
  commande "(L)ist" et ne concerne qu'une rubrique.
  On l'utilise comme suit :
     1  Connexion … la BBS
     2. Indiquer une rubrique (ex. "l IBM")
     3. AprŠs l'arriv‚e de la liste et du prompt de la BBS, choix par
        ALT-F2 avec le curseur les messages … lire et marquage par la barre
        d'espace, puis <RETURN>.
        Pour ne lire qu'un message, il suffit de positionner la barre sur
        le message, puis de taper <RETURN>.


7. L'‚diteur GP

  C'est un simple instrument pour traiter de petits textes comme le fichier
  de configuration ou des fichiers d'information comme "NEWS.GPI" ou
  "CTEXT.GPI".
  L'‚diteur n'offre pas un confort particulier, toutefois toutes les
  commandes du curseur sont pr‚sentes. Il offre l'avantage de ne pas ˆtre
  oblig‚ de quitter GP pour ‚diter un texte.
  La taille du buffer de l'‚diteur se fixe dans le fichier de configuration
  … la demande. Le minimum est 40 lignes et le maximum 795 (env. 64k).
  L'‚diteur peut fonctionner soit en mode 'Insertion' (tous les caractŠres
  … la droite du curseur sont pouss‚s vers la droite quand on ajoute du
  texte), soit en mode 'Superposition' (le caractŠre sur lequel se trouve le
  curseur est remplac‚ par le caractŠre entr‚).
  Le curseur du mode 'Adjonction' est un demi curseur, alors qu'en mode
  'Superposition, le curseur est complet.
  On passe d'un mode … l'autre par la touche 'INSERT'.

  Lors de l'utilisation de l'‚diteur, il faut distinguer entre "lignes
  d'‚cran" et "lignes de texte". Une ligne d'‚cran ne peut contenir que 80
  caractŠres, qui sont tous effectivement visibles sur l'‚cran. Une ligne de
  texte peut se composer de plusieurs lignes d'‚cran et est ce qui est
  contenu dans une ligne aprŠs sauvegarde du fichier.
  L'‚diteur GP peut travailler des lignes de texte de 255 caractŠres au
  maximum, qui seront pr‚sent‚es sur l'‚cran en plusieurs lignes de 80
  caractŠres au maximum.
  Si en mode 'Adjonction' on essaie d'‚crire plus de 80 caractŠres les
  entr‚es suivantes seront ignor‚es.
  La fin d'une ligne de texte est marqu‚e par un petit losange. Si ce losange
  manque, la ligne suivante sera ajout‚e … cette ligne, sans CR/LF, lors de la  sauvegarde du texte.

  Pour charger un texte, appuyer sur ALT-L et donner le nom du fichier.
  Pour sauvegarder un texte appuyer sur ALT-S et donner le nom du fichier.

  Pour cr‚er un fichier, ALT-L sans nom, et r‚pondre par "J" … la question
  demandant s'il s'agit d'un nouveau fichier.


8. La liste MH (ALT-H)

  Gp gŠre une liste interne des 40 derniŠres stations entendues, qui peut
  ˆtre envoy‚e au correspondant par la t‚l‚commande //MHeard.
  La liste tire ses informations du moniteur et n'est tenue … jour que si
  le moniteur est actif (le mode moniteur ne doit pas ˆtre 'N').
  Elle offre la possibilit‚ de rechercher si un indicatif entendu est d‚j…
  dans le fichier NAMES.GP, en amenant la barre sur l'indicatif et en tapant
  <RETURN>.
  Le choix peut se faire avec la souris (comme dans le menu de choix de
  DieBox).


9. L'autorouteur

  L'autorouteur de GP vous permet de vous connecter … des stations connues
  sans avoir … donner le chemin complet ou … entrer … la main les r‚p‚teurs
  successifs.
  Cela suppose que le chemin vers chaque station soit connu et figure dans
  le fichier NAMES.GP.
  Les entr‚es ont toujours la syntaxe suivante :
    TYPE>INDICATIF NOM;CHEMIN

  L'indication exacte du TYPE est importante, car c'est par elle que GP
  reconnait quelles actions sont autoris‚es ou non. Ainsi les fonctions choix
  et liste ne peuvent ˆtre utilis‚es que dans les BBS, alors qu'un message ne
  peut ˆtre envoy‚ par la commande "// <texte>" qu'… des canaux reli‚s … un
  terminal.
  Le nom de la station peut contenir des espaces et peut th‚oriquement
  avoir une longueur quelconque, mais seuls les 22 premiers caractŠres seront
  affich‚s.
  Si la station est accessible directement, on n'indique pas le chemin, qui
  contient sinon la liste complŠte des r‚p‚teurs.
  Un r‚p‚teur a toujours la syntaxe TYPE>INDICATIF.
  TYPE peut ˆtre une des lettres suivantes :

    B : BBS                 (ex.  B>DB0SGL)
    D : R‚p‚teur            (ex:  D>DB0ID)
    F : R‚p‚teur Flexnet    (ex:  F>DB0FN)
    N : R‚p‚teur NetRom     (ex.  N>DB0DOZ)
    T : Terminal            (ex:  T>DH1DAE)

        Si un terminal est utilis‚ comme r‚p‚teur, GP engendre
  automatiquement un ordre de commande … distance, "//C ...".

  Exemple d'entr‚e :
    T>DH1DAE Ulf; D>DB0NWS D>DB0FN T>DH1DAE

  Dans ce cas, GP envoie au TNC l'ordre "C DH1DAE DB0NWS DB0FN".

  S'il y a dans la liste un r‚p‚teur N ou F, par exemple :

    T>DH1DAE Ulf; N>DB0HSK N>DB0DOZ D>DB0FN T>DH1DAE

  alors on se connecte au r‚p‚teur DB0HSK, puis est envoy‚ l'ordre "C
  DB0DOZ" et enfin l'ordre "C DH1DAE DB0FN".


9.1 Entr‚es r‚cursives de chemins

  Il n'est pas n‚cessaire d'entrer le chemin complet si on peut utiliser un
  autre chemin d‚j… connu.
  Exemples:

    F>DB0FN Digi Siegen
    F>DB0WST Netzknoten West; F>DB0FN F>DB0WST
    F>DB0ME-3 Digi Solingen; F>DB0WST N>DB0ME-3
    B>DB0SGL Mailbox Siegen; F>DB0FN B>DB0SGL
    B>DB0IZ Mailbox Solingen; N>DB0ME-3 B>DB0IZ

  Le chemin complet vers DB0IZ par exemple se compose du chemin vers
  DB0ME-3 et du chemin vers DB0WST. Il en r‚sulte pour la connexion le chemin
  suivant :

    F>DB0FN F>DB0WST N>DB0ME-3 B>DB0IZ

  L'utilisation des entr‚es r‚cursives de chemins pr‚sente deux avantages :
    1. Il y a moins … taper
    2. La liste devient flexible, car si un r‚p‚teur est hors service ou si
       un nouveau chemin est possible, il suffit de changer UNE entr‚e.


9.2 Autoroutage … travers les transpondeurs SP

  Si une liaison doit ˆtre ‚tablie … travers un transpondeur SP, derriŠre
  l'indicatif duquel il faut indiquer un num‚ro de port, on emploie un
  r‚p‚teur factice. Exemple :

    DL9ZZZ est un transpondeur SP, dont le port 0 est sur 70 cm et le port
    1 sur 2 m. A est sur 2 m et veut se connecter … DB0XYZ sur 70 cm. L'ordre
    de connexion doit ˆtre "//C DB0XYZ 0". Le chemin indiqu‚ dans NAMES.GP se
    pr‚sente comme suit :

      N>DB0XYZ Testdigi; T>DL9ZZZ D>0 N>DB0XYZ

    GP se connecte d'abord … DL9ZZZ et envoie ensuite l'ordre "//C DB0XYZ 0".

    (Si le transpondeur de DL9ZZZ est configur‚ en node, on peut … la place
     de "T>DL9ZZZ" indiquer "N>DL9ZZZ".

  Ce truc peut ˆtre utilis‚ non seulement pour les transpondeurs SP, mais
  aussi pour les nodes BayCom, quand un num‚ro de port doit ˆtre indiqu‚.


9.3 Remarques sur l'autorouteur

  Comme vous l'avez certainement d‚j… remarqu‚, l'autorouteur analyse les
  messages de connexion du transpondeur pour en tirer les noeuds terminaux.
  Du point de vue de la technique de transmission, une telle m‚thode est
  presque insens‚e, mais avec le r‚seau actuel packet et ses noeuds Net-Rom,
  ce n'est pas possible autrement.
  Le meilleur routage est dans tous les cas r‚alis‚ par les r‚p‚teurs
  Flexnet, et ce systŠme doit donc ˆtre utilis‚ le plus possible. Dans ce
  cas, la liste des r‚p‚teurs, … travers lesquels le routage est r‚alis‚,
  s'obtient par la commande "D".


10. Fonction setup (ALT-U)

  GP offre la possibilit‚, pendant le trafic, de modifier les paramŠtres du
  programme, par exemple les couleurs ou l'activation/d‚sactivation de la
  t‚l‚commande pour un canal, etc.
  Les diff‚rents points du menu peuvent ˆtre choisis soit avec le curseur
  et <RETURN> ou un double clic du bouton gauche de la souris.
  En quittant GP par ALT-X, les options retenues sont sauvegard‚es dans le
  fichier CSTAT.GPB et r‚utilis‚es au lancement suivant.
  Chaque canal possŠde son propre menu setup. Ces menus sont plus complets
  que ceux des utilitaires BBS, de l'‚diteur, de la liste MH et du moniteur.


10.1 Modification des couleurs

  AprŠs avoir choisi le menu de changement de couleurs, amener la barre sur
  un des trois attributs et choisir une couleur avec le curseur. La couleur
  est affich‚e dans une petite fenˆtre.
  Si les couleurs conviennent, choisir le point "activer les nouvelles
  couleurs" du menu et taper <RETURN>.
  Le choix des couleurs peut ˆtre interrompu … tout moment par <ESC>, mais
  les nouvelles couleurs ne seront pas prises en compte.
  Si on veut retrouver les nouvelles couleurs au lancement suivant de GP,
  il faut modifier CONFIG.GP en cons‚quence.


10.2 Le prompt de t‚l‚commande

  Ce point du menu permet de d‚terminer l'aspect du prompt qui sera envoy‚
  au correspondant lors d'une t‚l‚commande.
  Il faut toutefois qu'il soit activ‚ au moyen de la t‚l‚commande //PRompt
  ON.
  Il peut contenir des macros, comme ceux utilis‚s dans les fichiers *.GPI.
  Cette option agit sur tous les canaux.


10.3 Activation/d‚sactivation de la t‚l‚commande

  Le point "t‚l‚commande" du menu montre l'‚tat actuel de la t‚l‚commande.
  Pour activer ou d‚sactiver la t‚l‚commande, simplement taper <RETURN> ou
  cliquer sur le point.
  Cette option agit sur tous les canaux.


10.4 Sauvegarde des buffers texte

  Ce point permet d'activer la fonction de sauvegarde des buffers lorsque
  l'on quitte GP et de les restituer au lancement suivant.
  Contrairement aux autres points, cette valeur n'est pas sauvegard‚e, et
  c'est la valeur existant dans CONFIG.GP qui est utilis‚e au lancement
  suivant.


10.5 Echo

  En position ON, le texte envoy‚ est affich‚ … l'‚cran, en position OFF,
  seul apparaŒt le texte re‡u.
  Cette option vaut pour tous les canaux.


10.6 Cliquetis … la r‚ception

  Il s'agit d'un signal acoustique qui attire l'attention sur l'arriv‚e de
  textes.
  Ce paramŠtre peut prendre les trois valeurs suivantes :

    0 : Le signal n'est jamais ‚mis.

    1 : Le signal est ‚mis lorsqu'un texte est re‡u sur un autre canal que
        le canal affich‚.

    2 : Le signal est ‚mis lorsqu'un texte est re‡u, quel que soit le
        canal.

  Cette option vaut pour tous les canaux.


10.7 Coupure de ligne

  Ce paramŠtre fixe le nombre maximal de caractŠres d'une ligne.
  En mode CONVERS (conf‚rence), on doit le fixer … 65 au lieu de 80.
  Cette option ne vaut que pour le canal affich‚.


10.8 Longueur des paquets

  Fixe le nombre maximal de caractŠres d'un paquet AX25.
  Si la liaison n'est pas bonne, on doit lui donner une faible valeur, car
  la chance d'une transmission sans erreur est plus grande avec des paquets
  courts.
  Elle ne doit pas non plus ˆtre trop petite, car il faudra alors beaucoup
  de paquets pour un message.
  Cette option vaut pour tous les canaux.


10.9 D‚filement

  Voir 14.
  Cette option ne vaut que pour le canal affich‚.


10.10 Code-AutoSave

  Voir 5.3.5
  Cette option vaut pour tous les canaux.


11. DOS-Shell

  Donne la possibilit‚ d'ex‚cuter, sans quitter GP, des commandes DOS.
  Pour revenir … GP, taper 'EXIT' + <RETURN>.
  Dans le fichier de configuration CONFIG.GP, il faut "TNCDOS = M N",
  sinon, le TNC risque de se saturer avec des donn‚es qui entrent.


12. Utilisation de la souris

  La souris est automatiquement reconnue par GP si son driver est charg‚,
  et on peut alors choisir toutes les fonctions de menu et d'ic“nes avec la
  souris.
  Placer le curseur sur l'objet et appuyer sur le bouton gauche jusqu'au
  signal acoustique. Pour beaucoup de commandes … l'‚cran, il faut
  malheureusement tenir le bouton appuy‚ un peu plus longtemps jusqu'… ce que
  la manoeuvre soit enregistr‚e par GP.
  On peut alors relƒcher le bouton et la commande s'ex‚cute. Si par inadver-
  tance on a choisi une fonction que l'on ne voulait pas, on peut, en tenant
  le bouton appuy‚, amener le curseur en dehors de l'ic“ne ou de la fenˆtre,
  et relƒcher alors le bouton.
  La souris fonctionne de la mˆme fa‡on dans les menus de liste ou de
  choix. Le bouton de droite correspond … l'appui sur la barre espace, qui
  permet de marquer plusieurs entr‚es.
  Le plus simple est de tester les fonctions de la souris, dont le
  maniement, facile … apprendre, est le mˆme pour tous les canaux.


12.1 La barre de d‚filement

  Il y a, … droite de toute les fenˆtres de textes, une barre de d‚filement,
  qui montre la position de la fenˆtre … l'int‚rieur du buffer.
  A l'aide de cette barre on peut faire d‚filer l'‚cran page par page ou
  ligne par ligne vers le haut ou le bas. Pour le d‚filement ligne par ligne,
  on clique sur les deux flŠches, pour le page … page sur la zone violette au
  dessus ou au dessous de la barre.
  Pour afficher une partie donn‚e, on peut aussi cliquer sur la barre et la
  d‚placer … la position d‚sir‚e en maintenant le bouton appuy‚.


13. ParamŠtres de ligne de commande

  On peut envoyer … GP des paramŠtres de ligne de commande, qui agiront sur
  le d‚roulement du programme, de la fa‡on suivante :
  "gp <paramŠtre 1> <paramŠtre 2> ..." ou "gp286 <paramŠtre 1> ..."


13.1 Les paramŠtres "/e" et "/v"

  Ces paramŠtres font passer GP du mode EGA au mode VGA et inversement,
  ind‚pendemment des valeurs contenues dans CONFIG.GP.
  "gp /e" ou "gp286 /e' commute en mode EGA (640x350).
  "gp /v" ou 'gp286 /v' commute en mode VGA (640x480).


13.2 Le paramŠtre "/h"

  Si au lancement de GP le TNC se trouve en mode Host, on obtient normalement
  l'avis 'TNC non en mode terminal', car GP considŠre alors que le TNC a un
  mauvais logiciel, ou est bloqu‚, ou est configur‚ avec une mauvaise vitesse.

  On peut ‚viter cela avec le paramŠtre "/h", car alors GP suppose que le
  TNC est d‚j… en mode Host et n'essaie plus de l'y faire passer.
  Si r‚ellement le TNC est bloqu‚, il y a erreur de synchronisation et le
  programme se termine peu aprŠs.


14. D‚filement soft

  Une particularit‚ de GP est la possibilit‚ de commuter entre un d‚filement
  normal et un d‚filement Soft, c'est-…-dire qu'au lieu de d‚filer ligne par
  ligne (soit 8 ou 16 lignes graphiques), le texte n'avance vers le haut …
  chaque fois que de 2 lignes graphiques, ce qui procure un d‚filement moins
  saccad‚ et permet une lecture du texte mˆme pendant le d‚filement.

  Cela a cependant un inconv‚nient : le d‚filement est lent, d– … l'‚norme
  quantit‚ de donn‚es … traiter, qui repr‚sente pour un ‚cran de 80x40
  caractŠres 102400 octets. Ils doivent ˆtre d‚plac‚s 4 fois par ligne, soit
  409600 octets pour des minuscules et 819200 pour des majuscules. C'est
  pourquoi pour traiter une telle quantit‚ de donn‚es, un calculateur 286
  n'est pas de trop.
  Toutefois il arrive que GP ne suive plus si le trafic moniteur est trop
  grand et le TNC se sature alors lentement. Il est recommand‚ de n'utiliser
  le d‚filement soft qu'avec un ‚cran divis‚, car les textes sont alors plus
  courts, ce qui diminue la quantit‚ de donn‚es … manipuler.

  Malheureusement avec certaines cartes VGA il y a des problŠmes, car le
  d‚filement soft exige une compatibilit‚ 100% avec le standard VGA, ce qui
  n'est pas le cas de toutes les cartes graphiques, particuliŠrement les
  cartes Super-VGA.
  S'il apparait des difficult‚s et si l'‚cran s'efface, on peut y rem‚dier
  en passant en DOS-Shell et en revenant … GP par EXIT. Aussit“t que l'‚cran
  est revenu, faire ALT-U pour venir au menu Setup et d‚sactiver le
  d‚filement Soft.


15. Qu'est-ce que le mode 'Host' du TNC2 ?

  C'est un mode de fonctionnement particulier du TNC2 dans lequel le
  terminal est consid‚r‚ comme "HOST" (maŒtre) et le TNC comme "SLAVE"
  (esclave), ce qui signifie que le TNC n'envoie aucune donn‚e au terminal
  avant que celui-‡i en aŒt donn‚ l'ordre, les donn‚es arrivant ainsi dans le
  canal correct. En pratique, le terminal demande … chaque canal … tour de
  r“le si les donn‚es arrivant sont pour lui, et dans ce cas les lui envoie.
  Il se passe donc quelques secondes avant que les donn‚es soient affich‚es,
  car GP ne peut savoir … quel canal elles sont destin‚es et doit donc le
  demander … tous.
  Si une erreur se produit, GP la repŠre et cherche … remettre le TNC dans
  un ‚tat d‚fini, ce qu'une fenˆtre indique (Erreur de synchronisation).

  Le mode HOST ne doit pas ˆtre confondu avec le protocole AX.25. Le TNC
  est une sorte de buffer qui re‡oit les donn‚es du r‚cepteur au protocole
  AX.25, les convertit dans un autre format et les stocke jusqu'… ce que le
  terminal les demande. Inversement les donn‚es du terminal sont envoy‚es au
  TNC qui les les stocke et les convertit au protocole AX.25.
  Le terminal n'a aucune influence sur des choses comme le nombre d'essais
  (retry) jusqu'… ce qu'un paquet soit re‡u sans erreur par le correspondant.
  Il ne peut que questionner le TNC et afficher les informations qu'il lui
  livre sur la liaison.

  Le mode HOST a ‚t‚ con‡u pour des programmes de terminal "intelligents"
  avec possibilit‚ de connexions multiples et n'est pas adapt‚ aux programmes
  "normaux".

  Tous les logiciels TNC ne poss‚dent malheureusement pas ce mode HOST. Par
  exemple le logiciel TAPR ne l'a pas, mais les logiciels WA8DED et
  NORD><LINK le poss‚dent. C'est pourquoi des programmes comme GP, SP, THP,
  etc ne peuvent fonctionner qu'avec ce logiciel TNC.

  Il existe des programmes complŠmentaires, qui peuvent remplacer un TNC ou
  accepter d'autres logiciels TNC comme TheFirmware. C'est le cas du TFPCR de
  DL1MEN, qui repr‚sente une interface KISS-HOST et autorise en cons‚quence
  le trafic avec le logiciel TAPR. Un autre programme est le TFPCX de Y51GE,
  qui remplace compl‚tement le TNC et ne n‚cessite qu'un simple modem entre
  le transceiver et le PC. GP peut fonctionner avec les deux programmes.


16. Erreurs de synchronisation

  Les erreurs de synchronisation se produisent quand dans le transfert
  entre GP et TNC des caractŠres sont perdus ou modifi‚s Dans ce cas GP
  essaie de replacer le TNC dans un ‚tat d‚fini pour r‚tablir le flux de
  donn‚es, et s'il ne parvient pas … r‚tablir la synchronisation avec le TNC,
  le programme se termine et revient au DOS. Il peut aussi arriver que le TNC
  se bloque, par exemple lors d'une courte coupure de courant, et que GP
  n'ait plus aucune possibilit‚ de le resynchroniser. Un frein de secours est
  pr‚vu qui interrompt le processus de resynchronisation et affiche un menu
  qui permet de d‚cider si l'on veut continuer, ce qui est possible par
  CTRL-BREAK, sans devoir quitter GP, en appelant le point du menu
  "R‚initialisation du TNC", bien entendu aprŠs avoir provoqu‚ un RESET du
  TNC et avoir attendu quelques secondes.

  En utilisant TFPCX ou TFPCR, on ne doit pas rencontrer d'erreurs de
  synchronisation.


17. Quelques trucs

  Il est recommand‚ pour les BBS d'utiliser un canal avec un buffer assez
  important. Comme tous les canaux ne peuvent avoir un grand buffer, choisir
  le dernier canal disponible (4 pour 4 canaux), car on pourra toujours s'y
  connecter si les premiers sont occup‚s par des QSO. Une autre raison est la
  t‚l‚commande qui peut ˆtre activ‚e pour chaque canal ind‚pendemment et dont
  l'‚tat est sauvegard‚ lorsque l'on quitte GP. Pour les BBS, ilfaut
  d‚sactiver la t‚l‚commande, car dans les textes peuvent apparaŒtre des
  t‚l‚commandes auxquelles GP r‚agira, ce qui risque d'entrainer des
  inconv‚nients. Comme il est souhaitable d'activer la t‚l‚commande pour les
  QSO normaux, on ‚vitera ainsi d'avoir … activer et d‚sactiver souvent la
  t‚l‚commande en r‚servant un canal sp‚cial aux BBS.
  GP travaille, au contraire d'autres programmes, non pas en mode texte,
  mais en mode graphique, qui a l'avantage d'une meilleure pr‚sentation, mais
  l'inconv‚nient d'une vitesse plus faible. Les ordinateurs avec m‚moire
  cache l'acc‚l‚rent un peu. La souris a aussi des r‚actions plus lentes, et
  il faut appuyer plus longtemps sur le bouton jusqu'… ce que GP reconnaisse
  la commande. Il en est de mˆme avec les changements de canaux. Le buffer de
  clavier enregistre toutefois toutes les commandes et les traite … leur
  tour, bien qu'avec retard.

  On peut lancer GP sans modem en ajoutant "/h" … la ligne de commande
  (voir 13.2). GP affiche une erreur de synchronisation, que l'on neutralise
  par CTRL-BREAK, et on choisit alors le point "Ignorer le TNC" du menu. Bien
  entendu aucun QSO n'est possible dans ce mode, mais l'‚diteur est totalement   disponible.

  Si l'on utilise TFPCX ou TFPCR, ce truc n'a pas d'int‚rˆt.

  Si lors du lancement de GP apparaŒt l'avis "Le TNC ne r‚pond pas", pas de
  panique, essayer … nouveau de lancer GP. En g‚n‚ral ‡a marche. Si l'erreur
  persiste, il est possible que le TNC soit rest‚ en mode "HOST". Lancer
  alors GP par "GP /h" ce qui supprime ce mode. Si cela ne suffit pas, il
  peut y avoir d'autres causes :

   - Le num‚ro de l'interface dans CONFIG.GP n'est pas correct.
   - La vitesse donn‚e dans CONFIG.GP n'est pas la bonne.
   - Les IRQ donn‚s dans CONFIG.GP ne sont pas bons.
   - Le cƒble de liaison avec le TNC est d‚fectueux ou mal fix‚.
   - Le TNC est bloqu‚, faire alors un RESET du TNC.



Sous r‚serve de modifications.

Siegen, le 02.01.1992