Espa¤ol (see the end of the file for english explanation).
  ----------------------------------------------------------

    OS/2 puede trabajar con 2M siempre que se cargue el DOS desde un disquete,
  desde una partici¢n tipo DOS o desde un fichero imagen de un disquete DOS de
  arranque, que se puede crear con la utilidad VMDISK de OS/2.

    En estas ventanas DOS se puede acceder a las particiones  HPFS, instalando
  en el CONFIG.SYS la utilidad FSFILTER.SYS;  adem s, este driver es necesario
  para poder escribir sobre las particiones FAT ordinarias. Despu‚s, con ayuda
  de FSACCESS (FSACCESS A:) se podr¡a hacer que A: vuelva a ser la disquetera,
  en caso de haber arrancado desde un fichero imagen.

    El problema reside en que FSFILTER anula las llamadas del DOS a la BIOS de
  disco, motivo por el cual el c¢digo residente de 2M no puede trabajar.  Para
  solucionar este fallo,  hay que instalar despu‚s DRIVER.SYS en el CONFIG.SYS
  para cada disquetera que exista, con una l¡nea del tipo:

                              DEVICE=DRIVER.SYS /D:n

  donde n puede ser 0 para la unidad A: y 1 para la B:; el programa DRIVER.SYS
  admite tambi‚n que se indique el tipo de la unidad, si ello fuera necesario;
  v‚ase la documentaci¢n del sistema operativo.

    Desde ese momento se podr  acceder a los disquetes 2M en esas ventanas DOS
  a trav‚s de las nuevas unidades l¢gicas creadas,  si bien para formatear con
  2MF ser  necesario indicar A: o B: como siempre.

    Cuando un disquete 2M no est‚ siendo empleado, es conveniente retirarlo de
  la unidad para evitar las inspecciones peri¢dicas que OS/2 realiza sobre las
  disqueteras detenidas; en caso contrario se podr¡a colapsar la ventana (s¢lo
  hasta que el usuario retire el disquete).

  English
  -------

    OS/2 can work with 2M while using DOS  from diskette drive,  from DOS hard
  disk partition, or booting DOS from DOS boot disk image file created by OS/2
  VMDISK utility.

    In this DOS windows, the HPFS partitions can be accessed by installing the
  FSFILTER.SYS driver in CONFIG.SYS;  this driver is also necessary to let you
  write on FAT partitions.  After  installing FSFILTER,  you  can use FSACCESS
  utility  (FSACCESS A:)  to make A: correspond to the real disk drive if boot
  has been done from a disk image file.

    The  problem  is  that FSFILTER overrides DOS calls to disk BIOS routines:
  the resident code of 2M cannot work in this mode. To solve this problem, you
  must install DRIVER.SYS program from CONFIG.SYS for each diskette drive:

                              DEVICE=DRIVER.SYS /D:n

  where 'n' can be 0 (A:) or 1 (B:); the DRIVER.SYS utility also supports some
  parameters to set the drive type (see DOS documentation if needed).

    From this moment, in these DOS windows the diskette drives must be accesed
  through the new drive letters assigned by DRIVER.SYS, but for 2MF format the
  original ones (A: and B:) must be selected.

    While 2M diskette is not being used it must be retired from diskette drive
  in order to avoid the OS/2 periodical diskette drives inspection when drives
  are stopped. Otherwise, the DOS window may get colapsed  (at least until the
  user retires the diskette).