DISK-EMU

                  Emulador de unidades de discos flexibles

                                Versi¢n 1.00

                      (c) 1.994  Carlos Fern ndez Sanz
                       Grupo de programaci¢n Emporium
  93:341/101.2@SubNet, 2:341/31.29@FidoNet, cfsanz@nebula.encomix.com

                         Documentaci¢n en castellano




1. Descripci¢n del programa y caracter¡sticas.
----------------------------------------------
    Brevemente: DISK-EMU es un programa  residente que emula una unidad
de floppy en memoria RAM.
    La emulaci¢n es a nivel BIOS, siendo por tanto compatible con todos
los programas que  no accedan directamente al  hardware (excepto los co-
piones, ninguno lo hace).
    DISK-EMU no debe ser considerado  como un disco RAM. Aunque realmen-
te la unidad emulada es lo  que se conoce como  un disco RAM, no es ese
el prop¢sito de este programa.
    Para explicar por qu‚ DISK-EMU no es un simple disco RAM, comentar‚
alguna de sus caracter¡sticas:

        -La emulaci¢n es a nivel BIOS, no a nivel DOS. Por tanto, todos
         los programas que funcionan con una unidad de floppy funcionan
         con la unidad de DISKEMU. Esto incluye a FORMAT, DISKCOPY, etc.
        -DISK-EMU permite cambiar de  disco al vuelo. La utilidad de es-
         ta  opci¢n es permitir  utilizar DISK-EMU para instalar progra-
         mas de varios discos a gran velocidad.
        -Es posible hacer volcados exactos del disco de la unidad emula-
         da, lo que es mucho m s r pido que copiar fichero a fichero.
         Los volcados  llevan CRC, por lo que es  posible detectar cual-
         quier posible error en los discos.
        -DISK-EMU comprime estos volcados, por lo que se puede utilizar
         como m‚todo de almacenamiento de programas de varios discos en
         lugar de los cl sicos compresores.
        -Se puede entrar en el men£ de DISK-EMU desde las instalaciones
         en cualquier modo  de v¡deo, tanto de  texto como de  gr ficos.
         DISK-EMU restaurar  correctamente la pantalla al volver.
        -Se puede hacer un shell al DOS desde el men£  de DISK-EMU. Por
         ejemplo, para borrar ficheros en  mitad de una instalaci¢n (pa-
         ra conseguir m s espacio).
        -Las unidades  de DISK-EMU se  pueden proteger contra escritura,
         ex ctamente igual que  las unidades  normales de disco. Adem s,
         hay un modo especial de protecci¢n (pseudo), que permite prote-
         ger el disco  "enga¤ando" a los  programas. Es muy £til contra
         los programas que tienen  la necesidad de escribir en el disco
         a toda costa aunque no se quiera.
        -Las unidades pueden ser de  cualquier tipo, desde las cl sicas
         de 360 kb, 720 kb, 1.2 Mb y 1.44 hasta las de 2.88 Mb, o forma-
         tos no  est ndar, por ejemplo  100 pistas  y 20 sectores/pista,
         etc.

2. Hardware y software requeridos para utilizar DISKEMU.
--------------------------------------------------------
    Realmente no mucho, para estos  tiempos. Como m¡nimo (y suficiente)
el siguiente equipo:

                -386SX o superior.
                -10 kb de  memoria convencional, m s  la memoria necesa-
                 ria para los discos que se  quieran crear. Tipicamente
                 1.44 Mb. Tambi‚n se puede  usar memoria para  la parte
                 de intercambio  del residente, pero  se puede utilizar
                 el disco duro.
                -Seguramente una EGA o VGA para poder hacer las instala-
                 ciones en  modo gr fico. No he  podido hacerme con una
                 CGA, as¡ que no lo aseguro.
                -Un controlador de memoria XMS o EMS. Cualquiera de los
                 dos sirve.

3. Condiciones de distribuci¢n de DISK-EMU.
-------------------------------------------
    DISK-EMU  se distribuye mediante el m‚todo  conocido como shareware.
Esto quiere decir  que la copia de evaluaci¢n se  distribuye libremente.
El usuario  puede probarla durante  un tiempo  prudencial  (normalmente,
unas tres semanas) para  decidir si el programa le gusta  o no. En caso
de gustarle,  debe registrarse, lo  que le da  derecho a ventajas que a
continuaci¢n detallo. Si no  le gusta, simplemente debe dejar de usarlo.
Este  m‚todo de  distribuci¢n es de  absoluta garant¡a para  el usuario,
que sabe ex ctamente por qu‚ est   pagando, y muy barato para el progra-
mador, lo que  tambi‚n redunda en beneficio del usuario, que paga menos.
    En el caso de DISK-EMU, registrarse da derecho a lo siguiente:

        -Por  supuesto, derecho  a utilizar  el programa siempre que se
         quiera, sin  limitaciones. La versi¢n registrada  no podr  dis-
         tribuirse, siendo  responsabilidad del usuario garantizar esto.
         Las versiones registradas est n protegidas como cualquier otro
         programa, y su distribuci¢n es un delito que puede ser penado.
        -Actualizaciones  gratuitas para todas las  revisiones peque¤as.
         Es decir, todas las versiones 1.x. Yo utilizo el sistema de nu-
         meraci¢n "tradicional", en el que cambiar  el n£mero principal
         de versi¢n significa  cambios realmente importantes. Por tanto
         es seguro  que habr  varias  versiones 1.x. Para recibir estas
         actualizaciones ser  necesario enviar  un disco y un sobre con
         el sello necesario y la direcci¢n ya escrita.
        -Una actualizaci¢n a la siguiente  revisi¢n importante. Esta ac-
         tualizaci¢n se enviar  autom ticamente a todos los usuarios re-
         gistrados en el mismo  momento en que la  versi¢n est‚ disponi-
         ble, sin retrasos.
        -Soporte a trav‚s de correo  electr¢nico, bien por SubNet (esta
         es la forma ideal),  FidoNet e InterNet. El soporte por correo
         ordinario tambi‚n  est  garantizado, aunque es demasiado lento.
        -La versi¢n registrada tiene  opciones que no est n disponibles
         en la versi¢n shareware.
        -Las sugerencias de usuarios  registrados ser n tenidas en cuen-
         ta siempre.
        -El disco que lleva el DISK-EMU registrado incluye muchos otros
         programas con utilidades  relacionadas con DISK-EMU. Muchas de
         ‚stas son gratuitas. Otras son tambi‚n shareware.

    La versi¢n shareware puede ser distribuida mediante cualquier medio,
incluyendo los discos que acompa¤an a las revistas, CD-ROMs, BBS, redes
como InterNet, cat logos de servicios  de venta de shareware, etc, siem-
pre que:
        1. No se elimine  ninguno de los ficheros que  acompa¤an al pro-
           grama. Se pueden a¤adir ficheros y comentarios de publicidad.
        2. El precio cobrado sea el mismo que el correspondiente a cual-
           quier otro programa.

    Para registrarse es necesario enviar 1.800 pesetas (desde Espa¤a) o
20 d¢lares estadounidenses (desde fuera de Espa¤a). Los m‚todos de pago
admitidos, son los siguientes, en orden de preferencia:

        -Ingreso en la siguiente cuenta:
                Titular: Carlos Fern ndez Sanz
                  Banco: Caja de Madrid
               Sucursal: 1119
                 Cuenta: 3001052409
         El recibo o fotocopia del  mismo debe enviarse a  la direcci¢n
         que figura m s abajo. Para m s rapidez en  el env¡o, se me pue-
         de notificar el ingreso  por correo  electr¢nico. En este caso,
         a¤adid la cantidad  equivalente a  los dos £ltimos  n£meros de
         vuestro tel‚fono, para que pueda identificar el ingreso r pida-
         mente. Si  utilizais  FidoNet, enviad el  mensaje directamente,
         no lo ruteis.
        -Cheque bancario.
        -Simplemente, enviad  dinero. ­cuidado! Siempre que hagais esto
         utilizad correo certificado.
        -Giro postal. Este m‚todo es  muy lento, porque tengo  que ir a
         oficina central  de correos, por lo que  espero a que  haya va-
         rios esperando.
        -Contrareembolso. S¢lo en caso  extremo en que  no sea  posible
         ninguna otra forma. Los gastos adicionales del contrareembolso
         corren a cuenta del interesado.

        En todos los casos es necesario  enviar debidamente cumplimenta-
        do el formulario incluido en el fichero PEDIDO.DOC.
        La direcci¢n es:

                Carlos Fern ndez Sanz
                C/Ferm¡n Caballero 60, 3-B
                Madrid 28034
                Espa¤a

4. Garant¡as con que se distribuye DISK-EMU.
--------------------------------------------
    No hay ninguna garant¡a para la versi¢n shareware. El usuario es el
responsable del uso del programa, no siendo el autor responsable de nin-
g£n da¤o al que el uso o abuso de DISK-EMU pueda dar lugar.
    Garantizo que la versi¢n  registrada incluye todo lo descrito en es-
te manual y de la forma en que se describe.

5. Los par metros que admite DISK-EMU.
--------------------------------------
    Por defecto, DISK-EMU crea una unidad del mismo tama¤o que tenga la
unidad A: f¡sica,  utilizando memoria  extendida preferentemente (si no
hay se utiliza expandida), y utiliza memoria RAM  como soporte para las
zonas de intercambio. Su comportamiento puede cambiarse con los siguien-
tes par metros desde la l¡nea de comandos:

    Par metro   Explicaci¢n                          Valor por defecto.
------------------------------------------------------------------------
    0           No crear ning£n disco virtual.       Se crea el disco.
    360, 1220,  Tama¤o del disco virtual.            El de la unidad f¡-
    720, 1440,                                       sica.
    2880.
   *N:unidad    N£mero de unidad que se quiere emu-  0
                lar.
    T:pistas    N£mero de pistas del disco virtual.  El de la unidad f¡-
                                                     sica (40 £ 80).
    H:caras     N£mero de caras del disco virtual.   2.
    S:sectores  N£mero de sectores por pista del     El de la unidad f¡-
                disco virtual.                       sica (9, 15, £ 18).
    B:bytes/s   Bytes por sector.                    512.
    D:direct.   Directorio de trabajo.               C:\
    K:c¢digo    C¢digo del hot-key. Este c¢digo se   Alt-Tab
                puede obtener desde el men£.
    E           Usar EMS prioritariamente sobre XMS. Usar XMS
   *FO          Formatear el disco al crearlo. S¢lo  No formatearlo.
                funciona en discos est ndar.
   *M           Reducir el consumo de memoria a cos- Usar la necesaria.
                ta del shell.
    F           Usar el disco duro para las zonas    Usar EMS/XMS
                de intercambio.
    U           Desinstalar una versi¢n ya instalada.
   *R:fichero   Cargar el fichero de imagen. Es po-
                sible automatizar los procesos me-
                diante ficheros bat con este par -
                metro.
   *W:fichero   Grabar la imagen actual en un fichero.
   *WP:fichero  Grabar la imagen actual en un fichero.
                La imagen se graba comprimida.
    ?           Muestra una pantalla de ayuda.

   Los par metros marcados con * s¢lo funcionan  en la versi¢n registra-
da.
   El par metro R se comporta de dos  maneras distintas: Si ya est  car-
gada una copia de DISK-EMU, hace que cargue el fichero. Si no hay ningu-
na copia cargada, el disco se lee en la que se va a instalar.
   Todas las ¢rdenes de  leer/escribir ficheros se  pueden cancelar pul-
sando ESC.
   Aquellas que pueden ser peligrosas avisan  al usuario. Por  ejemplo,
para cargar un disco es necesario borrar el que est‚ ya cargado. Se avi-
sa convenientemente al usuario.
   Todos  los par metros pueden ir  precedidos de / o - (por ejemplo /R,
o -R).

6. El men£ de DISK-EMU.
-----------------------
    Se accede a ‚l pulsando la combinaci¢n  de teclas elegida con el pa-
r metro K, que por defecto es Alt-Tab. Para  salir del men£ y volver al
programa en curso, se usa ESC.
    DISK-EMU detendr  el programa que  est‚ en  curso, grabando todo lo
necesario para que despu‚s continue funcionando con normalidad. Esto in-
cluye el propio programa (que es sobreescrito en  memoria con el c¢digo
no residente de DISK-EMU), la  pantalla (tanto en modo texto como gr fi-
co), el DTA, etc. Lo que pasa al activar el men£ no es en absoluto rele-
vante para el usuario (aunque s¡ es interesante para los programadores).
     El men£ est  distribuido en  tres partes, que son "Imagen", "Fiche-
ro" y "Sistema". En  la pantalla  aparece adem s  un cuadro con informa-
ci¢n referente al disco virtual actual, si lo hay.
     En este cuadro aparece la siguiente informaci¢n:

     En el caso de que no  haya ning£n disco virtual, simplemente apare-
ce un aviso. En el caso de haber disco:

        Unidad: N£mero de la unidad f¡sica sustituida. Esto  se explica
                detalladamente m s adelante.
        Pistas: N£mero de pistas.
         Caras: N£mero de caras.
Sectores/Pista: N£mero de sectores por pista.
  Bytes/sector: N£mero de bytes por sector.
Total sectores: N£mero total de sectores del disco.
   Total bytes: N£mero total de  bytes del disco. La  f¢rmula utilizada
                es CARAS*PISTAS*SECTORES/PISTA*BYTES/SECTOR. El usuario
                menos entendido se extra¤ar  de que este n£mero no coin-
                cida con el que da el DIR del DOS cuando  el disco est 
                vac¡o. Esto es  debido a que los  primeros sectores del
                disco est n ocupados por el DOS para gestionar  el espa-
                cio del disco.
     Protegido: El  disco puede  estar protegido contra escritura  o no.
                Adem s hay un  tercer modo (que he  llamado pseudo) que
                tiene el  disco protegido pero  enga¤a a  los programas,
                devolviendoles "OK" como resultado a las operaciones de
                escritura. Algunos programas se empe¤an en grabar fiche-
                ros de configuraci¢n (entre  otras cosas) en los discos,
                y no dan  opci¢n de no  hacerlo. El modo  pseudo es muy
                £til en estos casos.
        Activo: El disco puede  estar activo o no. En  este £ltimo caso,
                los accesos a la unidad  se pasan a  la BIOS, para  que
                sea la unidad real la que funcione.

    Las opciones del men£ son las siguientes:

    Men£ "IMAGEN".

        -Crear disco | Aparece un submen£ opciones para escoger el tama-
         virtual.    | ¤o  del disco. Puede  ser  un disco  est ndar, o
                     | bien puede tener caracter¡sticas f¡sicas propias.
                     | Para  crear un  disco virtual hay que  borrar el
                     | ya existente, en caso de haberlo.
        -Borrar disco| Elimina de memoria el disco virtual  y activa de
                     | nuevo la unidad f¡sica.
        -(Des)prote- | Permite  conmutar entre  las opciones  de protec-
         ger disco.  | ci¢n, ya explicadas anteriormente.
        -(Des)acti-  | Activa o desactiva el disco.
         var disco.  |
        -Cambiar     | Esta opci¢n s¢lo  est  disponible en  la versi¢n
         unidad.     | registrada.
                     | Por defecto, DISKEMU sustituye la  unidad f¡sica
                     | 0, que corresponde a la A: en  el DOS. Sin embar-
                     | go, se puede sustituir cualquier  otra (son v li-
                     | das de la 0  a la 3). La unidad  f¡sica 1 corres-
                     | ponde a  la B:. Sin embargo, en  los sistemas de
                     | una sola unidad, el DOS asigna  la unidad f¡sica
                     | 0 tanto a A: como a B:, por lo que  en estos sis-
                     | temas no  es posible indicar  simplemente el cam-
                     | bio de  unidad. Para solucionar  el problema hay
                     | dos  opciones posibles. 1. Cambiar la  CMOS e in-
                     | dicar que hay otra unidad, aunque no la haya. 2.
                     | Cargar el  DRIVER.SYS,  que viene con  el propio
                     | MS-DOS. Por ejemplo, DEVICE=DRIVER.SYS /D:1 /F:7
                     | hace que el  DOS asigne una letra de unidad a la
                     | unidad f¡sica 1 (que puede ser la de DISK-EMU) y
                     | le asigna 1.44 Mb  como tipo. El  funcionamiento
                     | de DRIVER.SYS viene  explicado en el  manual del
                     | sistema operativo.
                     | La letra puede ser E:, F:, etc, aunque el DOS si-
                     | gue tratando la unidad como  una unidad de disco
                     | flexible,  por lo que todas  las ¢rdenes propias
                     | de estas unidades funcionan a la perfecci¢n.
                     | Los sistemas de dos unidades pueden  instalar la
                     | de DISK-EMU como unidad f¡sica  dos (con /D:2 en
                     | DRIVER.SYS), para poder acceder a todas a la vez.

    Men£ "FICHERO".

        -Leer imagen.| DISK-EMU  mostrar  una lista de  los ficheros de
                     | imagen  que haya en el  directorio de trabajo, y
                     | permitir  elegir una para cargarla. Adem s, noti-
                     | ficar  al  sistema operativo  el cambio de disco,
                     | para que todo funcione igual que si realmente se
                     | hubiera cambiado de disco en una unidad real.
                     | En la versi¢n  shareware s¢lo aparecen  listadas
                     | las cinco primeras im genes.
        -Escribir    | Esta opci¢n escribe una imagen, sin comprimir pe-
         imagen      | ro con CRC, en el directorio  de trabajo. Adem s
                     | del nombre, se puede teclear una descripci¢n que
                     | aparece en la opci¢n de leer imagen, para facili-
                     | tar la identificaci¢n.
        -Escribir    | Es ex ctamente igual a  la opci¢n anterior, pero
         sin CRC     | las im genes  no llevan CRC. Esta  opci¢n se usa
                     | para crear im genes  que se van a usar  y borrar
                     | inmediatamente, y  no son adecuadas  para almace-
                     | narlas, porque no  son seguras. Sin  embargo, al
                     | no ser necesario  calcular el CRC  se graban m s
                     | r pido.
        -Escribir    | Esta opci¢n  s¢lo est  disponible en  la versi¢n
         con compre- | registrada.
         si¢n.       | Las im genes se graban comprimidas, ahorrando mu-
                     | cho espacio.
        -Borrar      | Permite  borrar una  imagen  del disco  duro, lo
         imagen      | cual es muy £til si el espacio es necesario para
                     | seguir instalando un determinado programa.

    Men£ "SISTEMA".

        -Cr‚ditos    | Muestra una pantalla con los nombres de la gente
                     | que ha colaborado para hacer este programa.
        -Cambiar     | Permite cambiar la combinaci¢n de teclas elegida
         hot-key     | para invocar al men£. Primero hay  que pulsar la
                     | tecla principal o primaria (las letras y  los n£-
                     | meros) y despu‚s la(s)  secundaria(s) (CTRL, ALT,
                     | etc). DISK-EMU dar  el c¢digo asociado a tal com-
                     | binaci¢n, que se puede utilizar con el par metro
                     | K para futuras instalaciones.
        -Shell al DOS| Esta opci¢n  s¢lo est  disponible en  la versi¢n
                     | registrada.
                     | Hace una salida  temporal al DOS. Despu‚s  de ha-
                     | cer lo que sea en el  DOS (se puede  incluso lla-
                     | mar a otro programa) se teclea  EXIT para volver
                     | al men£.
        -Desinstalar | Desinstala DISK-EMU de la memoria, si es posible
                     | hacerlo.

7. Algunas notas adicionales sobre DISK-EMU.
--------------------------------------------
    Aunque el modo de trabajar  con DISK-EMU ya est   perfectamente des-
crito, algunas cosas deben ser comentadas.
    Primero, el disco virtual debe ser formateado,  igual que cualquier
otro disco. Esto puede  resultar chocante, pero lo cierto  que el disco
necesita que el formateador  grabe cierta informaci¢n  importante la co-
mienzo del disco. Afortunadamente s¢lo  se necesita un segundo para for-
matear un disco de DISK-EMU.
    Como formateador recomiendo efusivamente  el ampl¡simamente difundi-
do FDFORMAT. Es gratuito y  se distribuye con  fuentes. Est  disponible
en la mayor¡a de las BBS. Es much¡simo mejor que el FORMAT del DOS, tan-
to para DISK-EMU como para discos f¡sicos. El disco de la versi¢n regis-
trada de DISK-EMU  lleva una copia, por  si teneis alg£n  problema para
conseguirlo.
    Aunque DISK-EMU tiene compresi¢n, no est  pensando  como medio para
almacenar ficheros,  sino discos. Para ficheros, es mejor utilizar cual-
quiera de las  excelentes utilidades disponibles  para ello, como PKZIP
o ARJ.
    Nunca debe cargarse Disk-Emu antes que  programas que reciban mensa-
jes  en tiempo  real (por ejemplo,  redes, programas  de comunicaciones,
etc). Al entrar en el men£, Disk-Emu desactiva  estos programas, por lo
que se pueden perder  datos. Adem s,  no debe cargarse  antes programas
como DesqView. La forma  correcta (si se quiere acceder  al men£, si no
no es necesario) es cargar Disk-Emu dentro de una ventana.

8. Como contactar con el autor
------------------------------
    A trav‚s de las siguientes direcciones electr¢nicas:

        SubNet  : 93:341/101.2
        FidoNet : 2:341/31.29
        Internet: cfsanz@nebula.encomix.com

    En caso de tener alg£n problema con  estas direcciones principales,
las siguientes direcciones alternativas tambi‚n est n disponibles:

        SubNet  : 93:341/901.16
        FidoNet : 2:341/18.107
        InterNet: ccanto@eui.upm.es -> Esta es de un amigo, pero la po-
deis utilizar. El me har  llegar los mensajes.

    Y por supuesto, tambi‚n  por correo  ordinario. En este  caso, las
cartas que lleven dentro otro sobre con la direcci¢n y el sello corres-
pondiente tendr n prioridad.

9. Cr‚ditos
-----------
    Adem s de m¡, Carlos Fern ndez Sanz, como autor del programa, otras
personas han colaborado muy activamente en este programa:

    Comprobaci¢n de versiones beta:
        Rafael Imedio           93:341/101.2    2:341/31.0
        Francisco J. Gonz lez   93:341/101.3    2:341/31.11
        Paco Romero             93:341/901.0    2:341/53.0
        Pedro de Paz            93:341/501.0    2:341/52.0
        Nacho Rapallo           93:341/108.0    2:341/31.7
        Antonio Cordero         93:341/108.0    2:341/31.7
        Roger Manuel            93:341/108.0    2:341/31.7

    Me ha ayudado, y mucho, con  la traducci¢n al ingl‚s  tanto del pro-
grama como de la documentaci¢n, Francisco J. Gonz lez.
    Luis Crespo (el autor de  Visual Player), ha colaborado  cont ndome
su experiencia en la distribuci¢n de su magn¡fico programa.
    Ciriaco Garc¡a de Celis, con  su estupendo libro "El universo  digi-
tal del IBM PC, AT y PS/2" me ha  dado luz en algunos  aspectos de  los
TSRs.
    Tambi‚n quiero aprovechar para saludar a todos aquellos que se acer-
caron a la reuni¢n inform tica que montamos en Madrid  unos cuantos ami-
gos, a los que ver‚ en Barcelona camino del Assembly '94 este verano:
    Javier y Juan Carlos Ar‚valo, de  Iguana, Arturo Ram¡rez-M (que bue-
no eres al DOOM), Jon Beltr n de Heredia (espero ansioso tu libro de en-
samblador), Arcadi Magre, Francisco Carrascosa, Oscar Esteban, Aitor Ga-
ray, Patxi Olarte, Reddevil, y algunos m s que se me olvidan.
    Tambi‚n a Mstislav, Daf y Undo.